# ACORD DE MEDIU

Nr. BV  din zz.ll.aaaa

Ca urmare a cererii adresate de S.C. POLZOO EXIM SRL, cu sediul în Str. Morii, Nr. 112, Hălchiu, Judetul Braşov, înregistrată la APM Brasov cu nr. 13112/12.09.2014, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Braşov, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sǎlbatice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

- și ca urmare a completarilor depuse cu nr.electronic 1271/09.09.2014, , nr.18843/01.10.2014, nr.15155/29.10.2014, nr.4782/03.04.2015, nr. 6770/08.05.2015,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

Construire 2 hale (ferma porcine), bazin dejectii

titular: S.C. POLZOO EXIM SRL, prin Dragan Ioan - Dorin, cu adresa: comuna Hălchiu, str. Morii, nr. 112, Judetul Braşov

având amplasamentul: jud. Brasov, comuna Hălchiu, DC 31, f.n., nr. cadastral 414.

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

# I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Prin proiect se propune extinderea fermei existente prin construirea a inca doua hale de crestere a porcilor si a retelelor de utilitati necesare.

Lucrarile constau in construirea a 2 hale de crestere a porcilor, unui bazin intermediar pentru colectarea dejectiilor, extindere retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electricitate.

Proiectul propous intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

Proiectul propus nu intră sub incidenţa O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

Activitatea desfasurata in urma implementarii proiectului intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, pct. 6.6, lit. b) – „Creşterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg)”.

Activitatea desfasurata in urma implementarii proiectului nu intra sub incidenta HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

I.1 Amplasament

Ferma de creştere a porcilor POLZOO EXIM este amplasată in nord-estul extravilanului comunei Halchiu,  în apropierea limitei dintre comuna Halchiu şi comuna Feldioara, pe partea stângă a DC 31 Halchiu – Feldioara.

I.2 Situatia proiectata

Investitia consta in extinderea fermei existente prin construirea a inca doua hale de crestere a porcilor, si retelelor de utilitati necesare. Astfel, proiectul propus consta in:

- lucrari de constructie a 2 hale de crestere a porcilor, unui bazin intermediar pentru colectarea dejectiilor, extindere retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

- achizitionarea si montarea unor echipamente specifice tehnologiei de crestere a porcilor (adapare, hranire, iluminare, climatizare, instalatie de separare a dejectiilor).

Sistemul de adapostire folosit consta intr-o hala comparimentata in boxe pentru cresterea in grupuri mici a purceilor. Acest sistem de adapostire este BAT, fiind descris in sectiunea 4.6.1.1 a BREF ILF (podea total acoperita cu gratare si sistem de evacuare a dejectiilor).

Halele de crestere a porcilor vor fi  o constructie parter avand o structura formata din stalpi, grinzi, fundatii si placa de baza din beton armat, inchideri perimetrale din panouri termoizolatoare tristrat din beton armat, invelitoarea din panouri sandwich termoizolatoare tristrat.

Caracteristici geometrice ale halelor de productie vor fi :

- Lungime: 53 m;

- Latime: 18,5 m

- Suprafata construita = 980,5 m2.

Halele pentru cresterea porcilor vor fi impartite in 25 boxe comune pentru 50 porci si o baxa pentru izolarea porcilor bolnavi.

Boxele sunt  prevazute cu porti cu un canat, din otel inox si panou zincat, incluzind sistem de inchidere si blocare. Peretii boxelor sunt din PVC lavabil.

Podeaua este prevazuta cu gratare din beton care permit colectarea dejectiilor in canalele de sub pardoseala boxelor.

Profilul fermei apartinand SC POLZOO EXIM SRL este de crestere si ingrasare a porcilor.

Prin implementarea acestui proiect si utilizarea optima a spatiului in cele 4 hale, capacitatea fermei va fi de 5000 locuri/serie pentru porci de productie, 3 serii/an, aproximativ 15.000 capete/an, la un regim de funcţionare de 24 h/zi, timp de 365 zile/an.

Tabel 1. Situatia efectivelor de animale

| Hala | Tip boxe | Suprafata utila boxe [m2] | Suprafata minima Dir. CE 88/2001 [m2/cap] | Numar locuri / boxa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comune (4 m x 8,5 m) | 34 | 0,65 | 50 |
| 2 | Comune (4 m x 8,5 m) | 34 | 0,65 | 50 |
| 3 | Comune (5 m x 8,5 m) | 42,5 | 0,65 | 63 |
| 4 | Comune (5 m x 8,5 m) | 42,5 | 0,65 | 63 |

| Hala | Categoria de animale | Numar boxe/hala | Locuri in boxa | Numar total locuri | Durata de sedere [zile] | Nr. cicluri/an | Nr. porci/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porci la ingrasat | 25 | 50 | 1250 | 110 | 3,0 | 3750 |
|  | Porci in carantina | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Porci la ingrasat | 25 | 50 | 1250 | 110 | 3,0 | 3750 |
|  | Porci in carantina | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Porci la ingrasat | 20 | 63 | 1250 | 110 | 3,0 | 3750 |
|  | Porci in carantina | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | Porci la ingrasat | 20 | 63 | 1250 | 110 | 3,0 | 3750 |
|  | Porci in carantina | 2 | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL |  |  | 5000 |  |  | 15 000 |

Descrierea sistemului de boxare

Boxele constau din stalpi de rezistenta din otel inoxidabil si pereti despartitori din PVC sau echivalent. Peretii despartitori au inaltimea de 1.000 mm, constau din teava cu profil patrat si mai multe placi de profil din PVC dur. Peretii despartitori ai boxelor cu o inaltime de cca. 1.000 mm, constau din 3 placi de profil din PVC dur.

Fiecare hala existenta are cate 25 de boxe comune de (4 m x 8,5 m), fiecare cu o capacitate de 50 locuri destinate cresterii porcilor grasi si cate o boxa (4,5 m x 8,5 m) pentru carantina. Halele noi vor avea cate 20 de boxe comune de (5 m x 8,5 m), fiecare cu o capacitate de 63 locuri si 2 boxe (2,5 m x 8,5 m) pentru carantina. Boxele sunt dotate cu gratare din beton pe intreaga suprafata a pardoselei. Accesul la boxe se face dintr-un coridor de 90 cm latime.

Evacuarea si depozitarea dejectiilor

Pentru cresterea suinelor se va utiliza tehnologia de crestere pe perna de apa. Dejectiile animaliere de la cele 4 hale de crestere a porcilor sunt colectate in cuvele din beton amplasate sub pardoseala realizata din gratare din beton.

Evacuarea dejecţiilor se face prin transport cu apă, gravitaţional si prin pompare, prin reţeaua de canalizare la bazinul suprateran pentru depozitarea dejectiilor.

Astfel, sistemul de colectare a dejectiilor si apelor uzate constă din 4 cuve din beton impermeabil  (cate o cuva/hala) cu adâncimea de cca 1,0 m, lăţimea de 18,0 m şi lungimea de 52,5 m. Volumul total util al cuvelor de colectare a dejecţiilor de sub pardoseala boxelor este de 945 x 4 = 3780 m3.

Evacuarea dejectiilor din aceste canale se face prin pompare din cele 2 statii de pompare amplasate in exteriorul fiecarei hale vechi, care constau fiecare din bazin betonat (V = 8 m3) si pompa de 20 m3/h si gravitational din halele noi, prin scoaterea dopurilor obturatoare. De aici, dejectiile vor ajunge prin intermediul unor conducte din PE cu Dn = 75 mm, in bazinul precolector de 260 m3. Din acest bazin dejecţiile sunt pompate in bazinul suprateran pentru depozitarea temporara a dejectiilor.

Bazinul suprateran pentru depozitarea temporara a dejectiilor este confectionat din elemente prefabricate din beton armat, cu dimensiunile in plan exterioare 31,1 m x 18,6 m si Vutil = 3164 m3. Suprastructura bazinului este realizata integral din elemente prefabricate (panouri pereti) din beton armat.  Etansarea elementelor prefabricate s-a realizat in sistem canelura sigilata cu o rasina siliconica. Radierul (pardoseala) bazinului este realizata de asemenea, din beton armat monolit, dublu armat. Cota superioara a radierului este la +0,25 m fata de cota terenului amenajat CTA. Inaltimea interioara a bazinului este de 3,45 m.

Bazinul are o capacitate suficienta pentru depozitarea dejectiilor si apelor uzate pentru o perioada de cel putin 6 luni, timp in care dejectiile colectate se mineralizeaza.

Dupa fermentare, aceste dejectii sunt utilizate ca ingrasamant natural pentru terenurile agricole.

Evacuarea apelor uzate

Colectarea si evacuarea apelor uzate tehnologice (perna de apa si apa de la spalarea haelor dupa depopulare) se realizeaza prin acelasi sistem de canalizare ca si dejectiile:

- cuve colectoare pentru dejectii amplasate sub pardoseala halelor, acoperite cu gratare din placi perforate din beton armat;

- conducte din PVC Dn = 250 mm, racorduri canale - conducte obturatoare hidraulice, actionate prin carlig;

- conducta exterioare din PVC Dn = 300 mm, racordata la caminul de precolectare cu V = 260 m³;

- din bazinul precolector, dejectiile vor fi pompate printr-o conducta din PEID PE80, cu Dn = 160 mm catre bazinul suprateran de dejectii;

- dejectiile vor fi stocate temporar in bazinul suprateran existent, confectionat  din elemente prefabricate din beton armat, cu Vutil = 3164 m3, iar dupa perioada de mineralizare se utilizeaza ca ingrasamant natural.

Ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar, sunt preluate de o reţea de canalizare din PVC KG Dn 110 mm, L = 10 m cu descarcare intr-un bazin etanş vidanjabil din PVC, cu capacitatea de 2,5 mc. Din bazin apele vor fi vidanjate periodic de către societati specializate in astfel de servicii si transportate la o statie de epurare externa.

Apele pluviale de pe acoperişul grajdurilor se colecteaza prin jgheaburi si burlane si sunt descarcate liber la nivelul solului pe spatiile verzi.

Sistemul de ventilaţie

Halele de productie sunt ventilate in mod natural si fortat cu ajutorul unor ventilatoare – exhaustoare montate in plafonul halei.

Echipamentul de ventilare este format din 10 unitati de evacuare cu ventilatoare exhaustoare avand debite de 8000 m3/h care trag afara aerul viciat din fiecare hala. In peretii laterali vor fi prevazute fante de admisie care vor permite aerului de afara sa intre in hala ca urmare a diferentei de presiune create de ventilatoare.

Toate unitatile de evacuare sunt prevazute cu diuze de evacuare (economie de energie), cu clapete regulatoare actionate de catre un motor si comandate de catre un regulator de clima si niste difuzoare (pentru accelerarea vitezei de evacuare a aerului viciat), care impiedica patrunderea apei din precipitatii si formarea curentilor de aer din cauza vantului.

Microclimatul va fi condus de un sistem automat (calculator) care controleaza schimbul de aer viciat din spatiul de productie si regleaza in functie de datele primite de la senzorii externi si interni de temperatura toate elementele tehnologice active cum sunt: ventilatoare, clapete, motoare si sistemul de alarma al ventilatiei.

Aerul proaspăt este introdus în hale pe întraga lungime a grajdurilor prin 30 de clapete murale de admisie.

Fiecare hala are urmatoarele dotari pentru indeplinirea conditiilor de ventilare:

- Debit maxim : 80 000 mc/ h;

- Admisia de aer se face prin 30 guri de admisie;

- Evacuarea aerului se face cu: 10 ventilatoare variabile montate pe coama halelor, de 8 000 mc/h fiecare;

- Ventilator pentru omogenizarea aerului.

Pentru omogenizarea aerului, in fiecare hala sunt montate 10 ventilatoare.

Încălzirea / răcirea halelor

In general, halele pentru cresterea si ingrasarea porcilor nu se incalzesc. Totusi, in perioadele cu temperaturi foarte scazute, daca este necesar, se utilizeaza suflante de aer cald mobile cu capacitatea de 40 kW pe fiecare unitate, care functioneaza cu motorina.

Pe timp calduros, halele sunt racite cu ajutorul sistemului de racire cu apa de înaltă presiune care foloseste particule de apă pulverizate. Sistemul de răcire lucrează pe principiul răcirii adiabatice, se pulverizează apa la o presiune de 70 bar prin duze speciale în calea de admisie de aer proaspăt. Apa se transformă în abur (ceaţă), conducand la racirea aerului din hale. Sistemul de răcire de înaltă presiune poate fi folosit pentru umidificarea aerului halei si, în plus, se poate utiliza sistemul si pentru dezinfecţia halei.

Funcţionarea acestui sistem este automată, comandată de senzorii conectaţi la regulatorul de climă.

Incalzirea filtrului de personal se realizeaza cu echipamente electrice.

I.3 Materii prime si auxiliare

a) Materii prime: Prin specificul activitatii, principala materie prima in fermele zootehnice o constituie efectivele de animale. De asemenea, mai sunt utilizate urmatoarele materii prime si materiale:

  - Nutreturi combinate pentru hranirea porcilor;

  - Apa pentru nevoile metabolice ale porcilor, igienizarea halelor, transportul dejectiilor si in scop menajer;

b) Materiale auxiliare:

- Detergenti, dezinfectanti, deratizanti: materiale cu destinatie pentru uz veterinar; acestea vor fi utilizate in conformitate cu instructiunile inscrise in fisele de securitate corespunzatoare

- Medicamente si vaccinuri: conform practicii sanitar-veterinare si pe baza prescriptiei medicului epizootolog

- Motorina pentru incalzirea halelor, transportul porcilor si furajelor.

Tabelul 2: Materii prime si materiale auxiliare, care vor fi utilizate in procesul de productie

| Nr. crt | Substante si preparate chimice/Continut | Periculos (P) / Nepericulos (N) | Fraze de risc si pericol |
| --- | --- | --- | --- |
| I | MATERII PRIME: |
| 1 | Purcei 25 kg | N | - |
| 2 | Furaje | N | - |
| 3 | Apa | N | - |
| II | MATERIALE AUXILIARE |
| 4 | Produse pentru igienizarea halelor | P | Iritant, R36, R37/38 |
| 5 | Medicamente de uz veterinar | N | - |
| 6 | Motorina | P | Inflamabil R10, R40, R51/53, R65/66 |

Modul de depozitare

- furajele se depoziteaza in 4 silozuri de 14 tone fiecare, amplasate in exteriorul halelor de productie;

- apa se depoziteaza in 2 rezervoare de 3 mc fiecare, amplasate in camera tehnica;

- motorina se depoziteaza direct in rezervoarele echipamentelor.

I.4 Descrierea procesului de productie:

Fluxul tehnologic al fermei este unul flexibil, uşor adaptabil la nevoile titularului de activitate, diferit in funcţie de situatia pieţei la un moment dat, ca baza este in sistem TOTUL PLIN - TOTUL GOL. Aceasta inseamna ca in fiecare ciclu vor fi aduşi purcei la o greutate variabila intre 20 - 25 kg, in funcţie de greutatea la populare se parcurge ciclul de ingrasare de 110 zile, intre 15-16 saptamani, iar dupa ingrasarea unui lot sa existe timpul necesar (vidul sanitar de 15 zile) pentru a asigura toate operaţiunile de pregătire a unei noi populari. Ciclul de productie dureaza 110 de zile, urmat de 15 zile pentru igienizarea si pregatirea halelor pentru ciclul urmator. Anual se realizeaza 3 cicluri de crestere.

Deasemenea fluxulul de productie permite prelungirea pentru o perioada limitata de timp a perioadei de ingrasare pentru anumite exemplare care au ramas in urma in timpul ciclului de ingrasare, lucru ce este posibil prin planificarea unor boxe de rezerva in care se permite realizarea acestor operaţiuni.

Activitatea de productie din ferma se desfasoara pe baza unei tehnologii de exploatare, care reprezinta un ansamblu de procese, metode, operatii sau faze ce se desfasoara intr-o anumita ordine si corelare (flux tehnologic), respectand anumite conditii si folosind o gama de utilaje mecanice care se refera la furajare, adapare si microclimat. Tehnologia de exploatare urmareste valorificarea potentialului biologic al animalelor, utilizarea rationala a furajelor, a utilajelor din dotare, a adaposturilor si a fortei de munca, in scopul realizarii unei productii ritmice, constante calitativ si cu costuri controlabile pe unitatea de produs.

Pregatirea fermei, respectiv a grajdurilor pentru populare

Activitatile de pragatire a popularii au ca scop final, asigurarea condiţiilor optime pentru exprimarea intregului potential genetic al materialului biologic cu care se face popularea grajdurilor de ingrasare in vederea obţinerii produsului finit, adica porcul gras, cu greutatea optima de sacrificare, conforma cu solicitarea unitatilor de abatorizare si prelucrare, in condiţii tehnologice si de zooigiena cat mai perfecte.

Aceasta acţiune presupune mai multe etape si activitati precum:

- stabilirea numărului de animale care constituie o serie de ingrasare, aceasta operaţiune este una extrem de importanta si se face tinand cont de mai mulţi factori cum ar fi: disponibilitatea de purcei cu greutatea de 20 - 25 kg pe piaţa, marimea autoutilitarei cu care se face transportul, dimensionarea compartimentelor de ingrasare si nu in ultimul rand necesarul de pe piaţa de carne de porc la un moment dat (adica la momentul estimat de către crescător pentru finalizarea unei serii de ingrasare).

- pregatirea fermei cuprinde un complex de masuri si activitati, cele mai importante sunt pregătirile dezinfectorului (filtrului sanitar), adica curatirea acestuia, realizarea soluţiei de dezinfectare in amestec cu apa, in funcţie de capacitatea bazinului. Aceasta masura este una covarsitoare daca ne gândim ca autoutilitara cu care se transporta materialul biologic destinat ingrasarii parcurge un drum lung intr-o zona posibil contaminata. Trecerea autoutilitarei prin dezinfector (filtru sanitar) la sosirea in ferma este extrem de importanta si obligatorie. Tot in cadrul pregătirii fermei se face si pregatirea halelor de ingrasare, respectiv a compartimentelor si boxelor de ingrasare si nu in ultimul rand a spaţiului propriu- zis destinat ingrasarii.

In cadrul acestei masuri se face in primul rand curatenia mecanica a tuturor spatiilor de producţie, se elimina cat mai bine resturile biologice ramase din ciclul trecut de ingrasare, se face curatirea foarte temeinica si a culoarelor si a aleilor tehnologice si a suprafeţelor pe unde au trecut animalele scoase din boxele de ingrasare pentru a fi livrate, se curata tavanele si pereţii de praf, pânze de paianjeni sau alte impuritati. Dupa o curăţire mecanica perfecta se trece la spalarea si dezinfectarea spatiilor de producţie, aceasta se va face cu aparate speciale de spalare prin presiune, dotate si cu pulverizatoare de substante dezinfectante. Dupa spalarea temeinica a spatiilor si a peretiilor boxelor, hrănitorilor si a tuturor elementelor de tehnica de boxare, dupa uscare se face dezinfectia, deratizarea si dezinsectia dupa caz. Aerisirea si uscarea finala a halei este deosebit de importanta. Ultima operaţiune de pregătire a halei pentru primirea unei noi serii de porci la ingrasare este preincalzirea compartimentelor la o temperatura corelata cu greutatea si varsta animalelor ce vor fi cazate in boxele de creştere si ingrasare. Aceasta operaţiune extrem de importanta, poate insemna succesul sau insuccesul ciclului de ingrasare. Purceii aduşi pentru populare sunt in urma unei lotizări, sub efectul părăsirii locului de naştere, sub influenta stresului de transport, iar primirea lor intr-un spaţiu curat, aersit si preincalzit asigura adaptarea rapida a lor la noile condiţii de exploatare, diminuând astfel considerabil riscurile de imbolnavire.

- efectuarea tuturor reparaţiilor necesare pentru asigurarea funcţionarii perfecte a componentelor tehnologice folosite pentru procesul de ingrasare, astfel se face o inspecţie amanuntita la toate traseele de furajare, urmarindu-se imbinarile ţevilor de transport al furajului, acelaşi lucru se face la reţeaua de apa. Se verifica fiecare ventil de furajare in parte, fiecare sensor de hrănitor, fiecare suzeta de adapare in parte. Foarte importanta este verificarea suzetelor de adapare deoarece ingesta de apa trebuie sa fie asigurata in funcţie de starea de intretinere a fiecărui animal si de stadiul productiv in care se gaseste acesta, apa la discreţie fiind un element tehnologic vital pentru asigurarea unor condiţii biologice necesare creşterii si ingrasarii. In cadrul acestor operaţiuni se incadreaza si verificarea ventilatiei, respectiv sitemului de incalzire. Toate clapetele de admisie de aer, plăcile speciale de admisie prin tavan, căminele de evacuare a aerului viciat trebuie sa funcţioneze perfect inaintea popularii cu o serie noua de purcei.

Recepţia animalelor şi popularea

Animalele sunt directionate spre compartimentul in care sunt cazate pentru ciclul de ingrasare, pe la capatul halei unde se gaseste o rampa de incarcare, respectiv descarcare a animalelor care intra sau ies din ferma, respectiv din hala.

La sosirea purceilor se face o lotizare pe grupe de greutate si de dezvoltare corporala, astfel incat fiecare boxa populata sa fie formata din animale de greutate sensibil egala, aceasta operaţiune este deosebit de importanta pentru procesul producţie, deoarece in cadrul fiecărei grupe de animale se creaza o ierarhie de grup care este pastrata pe intreg parcursul perioadei de ingrasare, astfel evitandu-se bătăile, respectiv rănirile in cadrul grupelor de ingrasare.

Odata facuta lotizarea animalelor si cazarea lor in boxele de ingrasare, este necesara observarea acestora pentru o anumita perioada astfel incat sa se observe orice manifestare care ar putea suspiciona o eventuala imbolnavire. In acest caz se impune interventia imediata a medicului veterinar si dupa caz izolarea exemplarelor suspicionate.

Pentru evitarea stresului de acomodare se pot administra furaje bogate in vitamina C, care ajuta la fortifierea organismului si are efecte benefice si asupra stării generale a animalelor. Instalatia de furajare performanta, permite administrarea oricăror tipuri de aditivi furajeri, de medicatie si mail ales a unui furaj de calitate, animalele fiind deci cazate vor beneficia imediat de apa la discreţie si de furaj. Aceste aspecte ajuta la acomodarea cat mai rapida la noile condiţii de ferma si au ca efect diminuarea pierderilor de greutate in primile zile dupa populare.

Protocol pentru deratizare, dezinfectie, dezinsectie dupa depopulare

In urma depopularii se face o curăţenie mecanica urmata de o spalare cu apa sub presiune a suprafeţelor. Dupa care se face o dezinfectie de fixare, iar la trei zile de la aceasta dupa o noua curăţenie mecanica si o spalare se face dezinfectia finala. In urma dezinfectiei finale se recolteaza probe de sanitatie care se duc spre analiza la LSVJS pentru a se putea urmări eficienta dezinfectiei.

Inainte de populare se fac doua dezinsectii la interval de 3 zile una de alta.

Programul de deratizare urmăreşte plasarea in colturi, in posibilele puncte de intrare in hala, a momelilor pentru rozatoare. O data la 7 zile se controleaza starea momelilor. In locurile unde s-a consumat din momeli se completeaza cu altele noi iar daca exista cadavre de rozatoare acestea sunt adunate, depozitate si apoi preluate spre incinerare de reprezentanţii unei societati de tip Protan.

Procesele operationale din cadrul fermei de porci pot fi impartite in secvente dupa cum sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- populare cu animale (tineret la 25 kg) aduse din alte ferme si instalarea acestora in halele de productie;

- incarcare animale adulte (110 kg) pentru a fi transportate la abator;

- activitati de asistenta si suport pentru procesele biologice de crestere a greutatii corporale a animalelor ;

- adapostire, constand din: 4 hale identice cu boxe comune, cu pardoseala acoperita complet cu gratare de beton, sisteme de ventilatie naturala si artificiala;

- furnizare hrana, constand din: aprovizionare cu mijloace auto, descarcare in buncare aplasate in exteriorul halelor si administrare din buncare, prin reteua de distributie, la fiecare boxa;

- alimentare cu apa, prin sistem automatizat cu adapatoare cu suzete;

- curatarea adaposturilor, prin spalarea periodica a boxelor cu apa sub presiune, respectiv cu masini de curatat la sfarsitul fiecarui ciclu de productie; aceasta secventa include colectarea si evacuarea dejectiilor, in amestec cu apa de spalare, din hale catre bazinul de depozitare a dejectiilor;

- asistenta veterinara de specialitate.

Perioadele fluxului tehnologic:

- perioada de pregătire - perioada de creştere şi dezvoltare, in care organismul purceilor este în etapa biologică de acumulare, perioadă când componenta proteică joacă un rol deosebit, greutatea de populare fiind 25 kg până la 45 kg;

- perioada de îngrăşare propriu zisă - perioada în care procesul biologic de creştere şi dezvoltare corporală este diminuat (la sfârşitul acestei perioade creşterea se încheie), greutatea fiind de 45 kg până la 70 kg;

- perioada de îngrăşare finisare - durează până la livrare, funcţie de solicitarea beneficiarului, de obicei între 70-110 kg.

Figura 1. Schema generala a activitatilor

I.5 Resurse/instalatii folosite in scopul asigurarii productiei

Utilitatile vor fi asigurate din retelele de utilitati existente in zona, fara a fi nevoie de bransamente la retele publice, din retelele locale. Debitele si consumurile vor fi monitorizate prin contorizare.

Alimentarea cu apa potabila si tehnologica

Apa este folosita in scop menajer, in procesul de productie pentru adapatul porcilor si igienizarea spatiilor de productie.

Gospodaria de apa este compusa din urmatoarele obiecte:

- Un put forat cu adancimea h = 50 m;

- Electropompa submersibila pentru put, cu functionare automata comandata de presostat, care asigura apa rece pentru consum curent si rezerva de apa, avand debitul 2,4 mc/h, H = 99,8 mCA.

- 2 vase hidrofor cu V=20 l prevazut cu presostat;

- 2 rezervoare de inmagazinare cu V = 3 mc fiecare;

- Conducte din PEHD si armaturi specifice cu circuite separate pentru apa potabila.

Sursa de apa ce deserveste activitatea fermei este o sursa de apa subterana proprie, alcatuita dintr-un foraj amplasat in incinta obiectivului cu urmatoarele caracteristici:

- Adancime (H): 50,0 m;

- Diametru (Ǿ): 125 mm;

- Nivel hidrostatic (NHs): -4,5 m;

- Debit de extractie (Qext): 2,4 mc/h.

Aductiunea apei de la foraj la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin intermediul unei conducte din PEHD ( Dn =32 mm).

Inmagazinarea apei se face in 2 rezervoare amplasate in cabina forajului, din material plastic, cu V = 3 mc fiecare, care asigura si rezerva de incendiu, amplasate in camera tehnica.

Tratarea apei: camera tehnica este prevăzută cu filtru de apa si 2 medicatoare.

Distributia apei se asigura prin intermediul unei retele de conducte din PEHD Dn = 32 - 65 mm, in lungime de circa 280 m.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza printr-un post de transformare propriu 63 kVA, 20/0,4 kV, aerian, pe un stalp de beton.

Pentru evitarea intreruperilor accidentale in alimentarea cu energie electrica la postul de transformare este montat un grup electrogen de 15 kVA/400V, care sustine toti consumatorii; grupul electrogen este de exterior, echipat cu un tablou de automatizare AAR (permite oprirea automata a grupului electrogen).

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

1.Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului: Ferma de crestere a suinelor este amplasata in intravilanul comunei Hălchiu, iar destinatia este zona agro – zootehnica (ferma porcine), conform Certificatului de Urbanism nr. 10/22.01.2015 emis de Primaria comunei Hălchiu.

2. Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament: - conform Raportului privind impactul asupra mediului, intocmit de Popescu Alexandru Daniel persoana fizica inscrisa in Registrul National al evaluatorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 306:

- pentru alegerea amplasamnetului societatea a luat in considerare urmatoarele aspecte:

- amplasamentul propus are avantajul amplasarii fata de cea mai apropiata localitate la o distanta de aproximativ 2000 m;

- amplasarea si functionarea obiectivului se incadreaza in planul general al zonei, zona aleasa fiind unitati cu profil zootehnic;

- caile  de acces/transport: sunt asigurate de infrastructura existenta ;

- avand in vedere zona in care este amplasata ferma, existenta spatiuliu necesar desfasurarii acestei activitati, existenta utilitatilor in zona, existenta cailor de acces, implementarea proiectului nu ridica probleme deosebite.

- metoda de depozitare si tratare a dejectiilor: au fost analizate trei alternative BAT posibile pentru depozitarea / tratarea dejectiilor:

- stocarea dejectiilor in lagune / rezervoare (tratare prin fermentare anaeroba),

- tratarea dejectiilor pe amplasament prin separare mecanica,

- tratarea dejectiilor pe amplasament prin statie de epurare.

A fost selectata metoda de  depozitare a dejectiilor intr-un bazin descoperit si tratare anaeroba datorita costurilor de investitie mai mici si emisiilor atmosferice mai mici.

3. Încadrarea în BAT, BREF, după caz: Solutiile tehnice propuse prin proiect sunt in conformitate cu cele mai bune practici utilizate in procesul de crestere intensiva a porcilor la nivel european BAT “Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs” - editia 2003.

In tabelele urmatoare sunt concluzionate date reprezentative pentru viitoarea activitate propusa de societate, comparativ cu cele mai bune tehnici disponibile utilizate la nivel european:

Tabelul nr. 3

| Activitatea in cadrul POLZOO EXIM | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) |
| --- | --- | --- |
| a) Pardoseala |
| Boxe comune cu pardoseala acoperita total cu gratare din beton. Sistemul utilizat reducere emisiile de amoniac cu 25% fata de sistemul de referinta. | Conform BREF ILF sectiunea 5.2.2, BAT pentru cresterea si ingrasarea porcilor este: adapost cu podea acoperita total cu gratare si sistem vacuumatic pentru evacuarea dejectiilor (BREF ILF Sectiunea 4.6.1.1); | Da |
| b) Curatirea boxelor |
| Curatirea generala a halelor si canalelor colectoare se face cu masina de spalat sub presiune, dupa fiecare ciclu de productie. | BAT reprezinta reducerea cantitatii de apa utilizata, prin urmatoarele masuri: - curatarea adaposturilor si echipamentelor cu apa sub presiune mare dupa fiecare ciclu de productie; - in timpul curatirilor zilnice, apa rezultata din spalarea pardoselilor patrunde in canalul de colectare a dejectiilor si, de aceea, trebuie gasita relatia optima intre curatenie si utilizarea unei cantitati cat mai reduse de apa; - monitorizarea si evidenta consumurilor de apa; - detectarea si repararea scurgerilor (BREF ILF Sectiunea 5.2.3) | Da |
| c) Ventilarea halelor |
| Halele sunt prevazute cu sistem automatizat pentru controlul ventilatiei si climatizarii. | BAT reprezinta: reducerea emisiilor de amoniac in hala si reducerea energiei utilizate pentru ventilatie, prin urmatoarele masuri: - aplicarea ventilatiei naturale ori de cate ori este posibil; - pentru ventilatia artificiala: optimizarea proiectarii sistemului de ventilatie in fiecare hala astfel incat sa se realizeze un control adecvat al temperaturii si ventilatie minima in timpul iernii; - evitarea rezistentei la ventilatie prin verificare frecventa si prin curatarea prafului din sistemul de ventilatie si de pe elice (BREF ILF Sectiunea 4.4.2; 5.2.4). | Da |
| d) Colectarea si evacuarea dejectiilor |
| Canale de colectare a dejectiilor situate sub boxe, prevazute cu un sistem de evacuare frecventa a dejectiilor. | Conform BREF ILF sectiunile 5.2.2., pentru toate categoriile de animale BAT este sistem de evacuare fercventa a dejectiilor. | Da |
| e) Depozitarea dejectiilor |
| Dejectiile se depoziteaza intr-un bazin suprateran si elemente prefabricate din beton, in vederea fermentarii anaerobe. Capacitatea bazinului este suficienta pentru a asigura o perioada de mineralizare de minim 6 luni. | Proiectarea spaţiilor de depozitare pentru dejecţiile de porcine cu o capacitate suficientă, până la procesarea ulterioară şi împrăştierea pe câmp. Capacitatea necesară depinde de climă şi de perioadele în care împrăştierea pe câmp nu este posibilă. (BREF cap 4.9.1, 4.9.4, 4.9.7, 5.2.6.) | Da |
| f) Adapare |
| Adaparea se face prin suzete cu cupe instalate in fiecare boxa. Sistemul de adapare este complet automatizat. Consum biologic mediu este 7l/cap/zi pentru porci grasi | Distribuirea la animale se realizează prin: pipe amplasate în troc pipe amplasate într-o cupă pipe de sugere, care se deschid printr-o valvă acţionată de animale Distribuirea apei prin pipe de sugere/suzete este menită să evite pierderile, dar economisirea apei în fermă vizează îndeosebi utilizarea acesteia în alte activităţi – întreţinerea reţelelor de transport apă, utilizarea apei pentru igienizare. (BREF cap. 2.3.3) | Da |
|  | Consum mediu pt. adapat animale: 4 – 10 l/zi pe animal (BREF cap. 3.2.2.2.1, tabel 3.13) | Da |
| g) Curatarea si igienizarea boxelor |
| Curatirea generala a halelor si canalelor colectoare se face cu masina de spalat sub presiune, dupa fiecare ciclu de productie. | Curatirea cu apa sub presiune dupa ciclul de productie. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3) | Da |
| Consumul de apa pentru igienizarea halelor si evacuarea dejectiilor: 377 m3/ an. Reprezinta aproximativ 0,11 m3/loc/an. | Consumul mediu de apa pentru curatenie: 0,07 – 0,3 m3/cap/an (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.2; tab. 3.16) Pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si mentinerea curateniei. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). | Da |
| h) Monitorizarea consumului de apa |
| Forajul este dotat cu apometru; consumul de apa se inregistreaza. | Evidente privind consumul de apa. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). | Da |
| i) Detectarea si remedierea pierderilor necontrolate |
| Scurgerile se detecteaza prin control vizual si eventualele defectiuni se remediaza cat mai repede posibil | Detectarea si remedierea scurgerilor. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). | Da |
| j) Tehnici de nutritie |
| In fermă se utilizează hrana uscată, este transportată de la furnizor şi descărcată în silozuri închise, evitându-se emisiile de pulberi. Distributia hranei se automatizat la fiecare troc. | Sistemul de hrănire este alcătuit din următoarele părţi : depozitarea, prepararea, sistemul de transport-distribuire, sistemul de dozare, hrănirea propriu-zisă Hrana poate fi uscată sau lichidă. Procesarea hranei constă în măcinare sau zdrobire şi amestecare. Hrana produsă la o fermă este stocată în silozuri sau şoproane sub forma cerealelor uscate. Diferitele tipuri de hrană uscată sunt mixate până ajung la conţinutul nutritiv adecvat, fiind apoi distribuită printr-un sistem cu melc, sau mecanic, prin tuburi/spirale ca şi hrană lichidă Procesul de hrănire poate varia de la cel manual la sistemele complet mecanizate şi automatizate. (BREF cap. 2.3.3.2) | Da |
| Animalele sunt hranite in faze diferentiate pe categorii de animale si faze biologice. Se utilizeaza nutret pe baza de cereale, srot, premix vitamino-minerale, cu un continut redus de proteine si fosfor. | Măsurile de hrănire includ hrănirea în faze, formularea dietelor bazate pe nutrienţi digestibili/disponibili, utilizând diete cu cantităţi reduse de proteină şi supliment de amino acid şi utilizand diete cu fosfor redus şi supliment de fitaze şi/sau fosfati anorganici foarte digestibil . In continuare, utilizarea aditivilor (enzime, stimulatori de creştere) în hrană pot crește eficienţa în hrană, astfel crescând reţinerea nutrientului şi reducând cantitatea de nutrienţi rămasă în dejecţii. (BREF 5.2.1). | Da |
| k) Consum de nutret |
| Porci la ingrasat: 2,32 kg/cap/zi (3 kg furaj/kg spor) | Porci la ingrasat: 1,5 – 3,0 kg/cap/zi (BREF Sectiunea 3.2.1.2, tabel 3.7) | Da |

4. Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională: Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, proiectul fiind incadrat in Anexa 2, la pct. 4, lit. e) instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice, coroborat cu  pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Ord. MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

si cu analizarea activitatii desfasurate dupa implementarea proiectului, in raport cu urmatoarele prevederi legislative:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea care se va desfasura in urma implementarii proiectului se regaseste in Anexa nr. 1, pct. 6.6, lit. b) – „Creşterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg)”.

Prin proiect s-au luat măsuri privind protecţia factorilor de mediu şi s-a urmărit, prin reducerea la minim a impactului.

Pe tot parcursul derulării procedurii privind emiterea acordului de mediu s-au respectat condiţiile privind informarea publicului, a autoritatilor membre CAT si nu au fost înregistrate sugestii/observaţii/reclamaţii.

In urma  analizarii documentatiei depuse, proiectul a fost supus evaluării impactului asupra mediului conform Deciziei APM Braşov nr. 116/I din 16.03.2015, în urma căreia s-a întocmit Raportul privind impactul asupra mediului, elaborat de catre Popescu Alexandru Daniel, persoana fizica înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 306.

Decizia de emitere a Acordului de mediu fost luata in urma verificarii documentaiei depuse si a amplasamentului, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente membre ale colectivului de Analiza Tehnica, pe baza recomadarilor si a concluziilor Raportului privind impactul asupra mediului.

5. Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.: Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului, pe factorii de mediu sunt urmatoarele:

- APĂ: in conditiile respectarii proiectului si in conditii de functionare normala a obiectivului impactul poluator asupra factorului de mediu apa va fi nesemnificativ;

- toate apele uzate vor fi colectate prin reţeaua de canalizare.

- nu exista surse dirijate de poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă, astfel ca apele de suprafaţă şi subterane nu vor fi afectate.

- AER: In conditiile respectarii proiectului si in conditii de functionare normala a obiectivului impactul poluator asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ;

- in ferma sunt implementate tehnici BAT referitoare la proiectarea sistemului de adapostire a animalelor, hranirea diferentiata pe faze de crestere in functie de greutatea corporala a animalului, buna gospodarire a dejectiilor.

- SOL/SUBSOL: impactul poluator asupra solului va fi nesemnificativ în condiţiile respectării proiectului şi în condiţii de funcţionare normală a obiectivului;

- prin proiect sunt luate măsuri de protecţie a solului, astfel încât pierderile/scurgerile accidentale care ar putea rezulta din activităţile ce se vor desfăşura pe amplasament să nu afecteze calitatea solului;

- activitatea de productie se va desfasura numai in interiorul halelor de productie;

- reteaua de canalizare, bazinele de colectare a apelor uzate si dejectiilor sunt betonate, astfel că solul sau subsolul nu este afectat;

- sunt organizate constructii si recipiente pentru colectarea selectiva a tuturor deseurilor produse. Bazinul pentru depozitarea dejectiilor are o capacitate suficienta sa stocheze dejectiile si apele uzate pe o perioada de minim 6 luni;

- titularul detine in proprietate sau arenda, terenuri agricole pentru utilizarea dejectiilor ca ingrasamant organic, dupa mineralizare.

- ZGOMOT, VIBRAŢII : avand in vedere ca activitatea principala se va desfasura in interiorul halelor de productie si tinanad cont de nivelul presiunii acustice aferent  acestora, impactul zgomotului asupra vecinatatilor va fi nerelevant;

- nivelul de zgomot la limita societatii nu va depăşi limita maxim admisă, conform STAS 10.009/88.

- BIODIVERSITATE: in imediata vecinatete a amplasamentului nu sunt identificate habitate/areale protejate, din punct de vedere al biodiversitatii;

- cel mai apropiat sit de ferma de crestere si ingrasare a porcilor este situl de protecţie avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei, aflat la o distanţă de aprox. 3,5 km (Lacurile de la Rotbav - aprox. 4,5 km N, Lacurile de la Dumbrăviţa - aprox. 7,1 km SV);

- fata de limita siturilor Natura 2000, concentratiile de poluanti ce pot proveni din activitatea POLZOO EXIM, sunt nerelevante, si prin urmare, acesta nu pot fi influentatE de activitatea nou propusa.

- MEDIUL SOCIAL, ECONOMIC, CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL: tinand seama de de masurile de reducere si protectie propuse se considera ca impactul asupra zonei invecinate va fi nesemnificativ;

- in zona nu se afla monumente istorice sau socio – culturale care sa impuna o protectie speciala din punct de vedere al protectiei mediului;

- ferma fiind amplasată, la o distanţa de aproximativ 2000 m de zonele locuite, nu va fi afectată calitatea vieţii sau starea de sănătate a populaţiei;

- mediul socio-economic va fi influenţat pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă, prin stimularea mediului de afaceri şi a economiei locale.

- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz: nu e cazul ;

- Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc: - in faza de exploatare impactul previzionat asupra factorilor de mediu şi / sau a sanatatii oamenilor este nesemnificativ, in conditiile in care se respecta:

- prevederile proiectului;

- tehnologia de executie;

- tehnologia de exploatare.

- impactul asupra APELOR: apele uzate generate pe amplasament pot polua apele freatice şi de suprafata doar prin:

- fisurarea sistemul de etansare al depozitului de dejectii (bazin);

- fisurarea conductelor de canalizare sau a bazinului de colectare a apelor uzate menajere.

- impactul asupra AERULUI: principalele forme de poluare ale factorului de mediu aer, sunt datorate:

- emisiilor de poluanti din procesele metabolice de crestere a porcilor;

- emisiile de poluanti provenite din depozitele de dejectii;

- circulaţia vehiculelor care asigură deservirea fermei.

- avand in vedere amplasarea fermei si masurile luate pentru reducerea emisiilor, activitatea din ferma nu va avea impact semnificativ asupra aerului;

- analiza rezultatelor obţinute în urma modelării matematice a dispersiei poluanţilor în atmosferă comparativ cu valorile limită pentru concentraţiile de poluanţi în atmosferă (imisii), prevăzute de legislaţia în vigoare pune în evidenţă faptul că nivelurile de concentraţii în aerul ambiental generate de ferma de crestere a porcilor POLZOO EXIM se vor situa mult sub valorile limită. Concentratia maxima de amoniac in aer calculata este de 24,91 μg/m3 (de aproximativ 4 ori mai mica decat valoarea limita (100 μg/m3) stabilita de STAS 12574/87 pentru perioada de mediere de 24 ore) si va fi intalnita in punctul de coordonate 2400 x 2400, in nord-estul extravilanului comunei Halchiu (aproximativ 1900 m fata de cea mai apropiata zona locuita).

- impactul asupra SOLULUI: amenajarea unui depozit ecologic pentru dejectiile animaliere elimina posibilitatea poluarii solului si subsolului cu diverse substante continute de acestea (azot amoniacal, fosfor, potasiu, substante organice, microelemente – cupru, zinc, mangan, fier, etc.).

- poluarea solului si a subsolului nu se poate produce decat accidental.

- in starea lor proaspata, dejectiile animaliere prezinta pericol atat pentru muncitorii agricultori, cat si pentru culturile care se vor dezvolta pe terenurile tratate cu aceste reziduuri. Din aceste considerente, utilizarea dejectiilor in stare proaspata este interzisa.

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

a) măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implemenentării acestora:   Avand in vedere faptul ca halele de productie sunt constructii existenta iar pentru parcurgerea  fazelor de amenjare si montaj nu se impune realizarea unei organizari de santier, a unor noi cai de acces, folosirea de utilaje de mare capacitate, de resurse naturale (pietris, lemn, gaze naturale etc),  impactul asupra mediului este nesemnificativ.

Pentru evitarea poluării factorilor de mediu se impun urmatoarele masuri:

- prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase ;

- transportul materialelor spre amplasament cu autovehicule acoperite;

- introducerea direct în operă de prefabricate şi semifabricate deja uzinate, aprovizionate de la furnizori sau din bazele de producţie ale constructorilor, protejate anticoroziv;

- realizarea lucrărilor de construcţii cu firme specializate, care au acest domeniu principal de activitate şi folosesc personal calificat şi/sau necalificat funcţie de cerinţele de lucru;

- în timpul recompartimentarii halelor de productie se vor lua măsuri de colectare, eliminare sau reutilizare ale deşeurilor specifice;

- pe parcursul derularii proiectului se va evita realizarea de depozite exterioare neorganizate;

- deşeurile rezultate (diverse deşeuri inerte, deşeuri menajere rezultate din activităţile igienico-sanitare ale personalului implicat) vor fi colectate controlat şi vor fi stocate temporar în containere; in mod ritmic, deşeurile menajere vor fi eliminate cu societati autorizate, iar deşeurile amestecate (deşeuri inerte) vor fi preluate de de societati autorizate.

b) măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora: PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- apele uzate rezultate de la spalarea si dezinfectia halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de productie sunt evacuate printr-o retea de canalizare intr-un bazin betonat suprateran. Acestea se supun aceluiasi tratament anaerobic ca si dejectiile si apoi, se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole;

- apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar vor fi colectate separat si tratate intr-o statie de epurare externa;

- bazinul pentru stocarea dejectiilor si apelor uzate tehnologice este o constructie supraterana, descoperita, din elemente prefabricate din beton C32/40;

- pentru monitorizarea apei freatice in zona bazinului de colectare a dejectiilor au fost realizate 2 foraje de  monitorizare a acviferului;

- se vor respecta conditiile care se vor impune prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor;

- se va intocmi un program cu masuri de intretinere si reparatii a instalatiilor;

- se va proceda la verificarea etanseitatilor sistemelor de colectare si de transport a apelor tehnologice uzate, detectarea si remedierea acestora in caz de defectiuni.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI:

- protectia aerului se realizeaza prin amplasarea fermei intr-o zona care respecta zona de protectie sanitara fata de asezarile umane, unde factorul de mediu aer nu va fi afectat.

- măsurile de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă vor consta în:

- Aplicarea tehnicilor BAT;

- proiectarea sistemului de adapostire conduce la reducerea emisiilor de amoniac fata de sistemul de referinta cu 25% (BREF ILF, tabelul 4.24);

- hranirea in faze diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala a animalului (BREF ILF sectiunile 5.2.1 si 4.2.2);

- Buna gospodarire a dejectiilor;

- Infiintarea unei perdele vegetale perimetrale;

- Dotarea centralelor termice cu arzatoare moderne cu continut redus de poluanti;

- Controlul traficului auto în interiorul amplasamentului;

- Întreţinerea drumurilor de acces.

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI şi SUBSOLULUI:

- activitatea de productie se va desfasura strict in interiorul halelor de productie, pe suprafata hidroizolata;

- imprastierea dejectiilor pe terenurile agricole, se va face de doua ori pe an, primavara si toamna, in baza unor studii agrochimice.

- integritatea canalizarii si gospodariei de dejectii va fi verificata periodic.

- deseurile generate in urma desfasurarii activitatii vor fi colectate selectiv pe categorii si coduri de deseuri si vor fi stocate controlat, in spatii / recipiente corespunzatoare;

- la solicitarea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor societatea va prezenta “Planul de interventie in cazul poluarilor accidentale”.

GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR:

- stocarea deseurilor generate se va face astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei;

- deseurile generate, atit solide cit si lichide, vor fi  gestionate in regim de depozit temporar cu respectarea indicatiilor prevazute in norme urmind a fi valorificate/eliminate, dupa caz, cu societati autorizate;

- deseurile generate in urma desfasurarii activitatii vor fi colectate selectiv pe categorii si coduri de deseuri si vor fi stocate controlat, in spatii / recipiente corespunzatoare;

- in tabelul nr. 4 sunt mentionate  deseurile care pot fi generate in urma desfasurarii activitatii, starea fizica a acestora, modul lor de stocare, respectiv:

Tabelul nr. 4. Tipurile si cantitatile de deseuri generate

| Nr crt | Cod deseu | Denumire deseu | Sursa/ provenienta | Cantitatea | Starea fizica | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere | Intreaga unitate | Cca 0,75 tone/an | solida | Europubele |
| 2. | 02 01 02 | Deseuri animaliere (mortalitati) | Procesul de crestere si ingrasare porci | Cca 7,5 tone/an | solida | Containere frigorifice |
| 3. | 02 01 06 | Dejectii animaliere | Procesul de crestere si ingrasare porci | Cca. 5500 m3/an | lichida | Bazin suprateran din beton, impermeabilizat |
| 4. | 18 02 03 | Deseuri medicale | Activitatea de asistenta medicala | Cca 150 kg/an | solida | Cutii inscriptionate corespunzator |

- zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate;

- valorificarea/eliminarea deseurilor periculoase se va face cu societati autorizate, pe baza de contract ;

- nu vor fi create depozite de stocare a deseurilor  în alte spaţii decât cele care vor fi autorizate;

- recipienţii in care vor fi stocate deseurile vor fi inscriptionaţi, verificaţi periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate ;

- deseurile generate vor fi ambalate, etichetate si inscriptionate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte norme in vigoare;

- vor fi amenajate spatii special destinate pentru colectarea selectiva a desurilor generate, in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana.

c ) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora: - elaborarea proiectului pentru dezafectarea/demontarea instalaţiei;

- solicitarea avizului de mediu la încetarea activităţii privind stabilirea obligtiilor de mediu ;

- se vor identifica acele echipamente/instalatii/utilaje care au fost in contact cu substante periculoase, sau cu alte substante care prezinta pericol de incendiu;

- se vor indeparta materialele ramase in echipamente/instalatii/utilaje la momentul dezafectarii;

- se va identifica o zona de depozitare temporara, pina la preluare de catre  societati autorizate, in vederea valorificarii si/sau eliminarii, atit a materilelor existente la momentul dezafectarii, cit si a  componentelor dezafectate;

- spălarea şi dezinfectarea halelor de crestere a porcilor;

- golirea continutului de ape uzate din toate structurile subterane si supraterane: batal, bazin preculector, fosa septica, canale colectoare si bazine colectoare;

- spălarea şi dezinfectarea structurilor subterane si supraterane;

- evacuarea apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane si supraterane;

- ambalarea deseurilor si eliminarea acestora;

- societatea va colecta  selectiv deseurile rezultate in urma dezafectarilor si le va preda unei societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii acestora, dupa caz;

d) măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora: nu e cazul

e) măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;nu e cazul

# IV. Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare):  - pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- deşeurile rezultate la faza de montare a utilajelor si instalatiilor aferente vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- se vor respecta conditiile impuse prin  Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 122/21.06.2013 emis de SGA Braşov;

- pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;

- dacă în decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificărilor, în vederea revizuirii acordului de mediu;

- se va limita impactul asupra factorilor de mediu în timpul lucrărilor prin respectarea măsurilor impuse;

- la finalizarea lucrărilor de execuţie titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu conform art. 49 alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, conform art. 49, alin (4) din Ord. MMP nr. 135/2010.

- condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate: -

b) condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier: nu este necesara organizarea de santier; utilajele si instalatiile aferente vor fi montate in halele existente.

- planul de monitorizare a mediului: -

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

2. În timpul exploatării:

a) condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice: pe toată durata de funcţionare a investiţiei se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative, privind protectia mediului:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice: - Reference document on Best Available Technique for Intensive Rearing of Poultry and Pigs – editia 2003;

c)pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării: - Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

d)respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii: - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu midificarile si completarile ulterioare;

- Ord. MAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, cu completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 - Aer in zone protejate. Conditii de calitate;

- STAS 10.009/1988 – Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, cu midificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu completarile si modificarile ulterioare;

Condiţii pe factorul de mediu APĂ:

- monitorizarea calitatii apei freatice se va realiza prin prelevarea de probe de apa din cele 2 foraje de monitorizare. Se vor analiza urmatorii indicatori: pH, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, azotiti, azotati, Ptot. Rezultatele obtinute sunt comparate cu proba martor analizata inainte de inceperea activitatii.

- monitorizarea calitatii apelor uzate menajere se face prin prelevarea de probe din bazinul vidanjabil. Se vor analiza indicatorii de calitate prevazuti de NTPA 002.

Condiţii pe factorul de mediu AER:

- conform STAS 12574/1987-“Aer din zonele protejate”, sunt reglementate urmatoarele concentratii maxime admise, conform tablelului nr. 5:

Tabelul nr. 5

| Nr. crt. | NOXA | Concentratia maxim admisibila STAS 12574/87 [mg/mc] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30 minute | Zilnica |
| 1 | Amoniac | 0,3 | 0,1 |

Condiţii pe factorul de mediu SOL:

- evitarea pierderilor necontrolate şi întâmplătoare a unor materiale care ar putea ajunge pe sol;

- deşeurile rezultate din exploatarea investiţiei vor fi stocate corespunzător.

Condiţii pe factorul de mediu ZGOMOT:

-activitatea desfasurata de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care depăşesc limitele de presiune (Leq), de 55 dB (A), în timpul zilei şi 45 dB (A), în timpul nopţii, conform Ord.119/2014, în teritoriile protejate, cu excepţia cazului în care zgomotul de fond depăşeşte aceste valori.

Condiţii privind regimul DEŞEURILOR:

-se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor generate în cadrul activităţilor proprii, în conformitate cu Anexa 1 din HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzâd deşeurile.

Conditii generale:

- la solicitarea autorităţii competente pentru protectia mediului, titularul va raportata datele impuse prin actele de reglementare, ori de câte ori este cazul;

- operatorul va asigura, reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului, întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

e)planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: - conform Raportului privind impactul asupra mediului in vederea pastrarii calitatii factorilor de mediu de pe amplasament si in zonele adiacente, acestia vor fi monitorizati pentru prevenirea oricarei depasiri a limitelor de noxe admise de legislatia in vigoare;

- monitorizarea calitatii apei freatice se va realiza anual, prin prelevarea de probe de apa din trei foraje amplasate unul amonte şi doua aval de zona de influenta. Se va monitoriza concentratia pH, CCO, CBO5, azot amoniacal, nitrati, nitriti si fosfor total.

- monitorizarea tehnologică/variabilelor de proces va consta in:

- numarul /efectivul de animale se inregistreaza la fiecare data de intrare/iesire

- greutatea corporala se inregistreaza la fiecare data de iesire

- cantitatile de nutret intrate se inregistreaza la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul;

- reteta nutretului combinat este pastrata la sediul fermei;

- gospodaria de apa va fi dotata cu debitmetru pentru inregistrarea consumului de apa;

- consumul lunar de energie;

- cantitati de deseuri si compozitia acestora (inclusiv dejectii);

- integritatea retelei de canalizare exterioare, a caminelor de vizitare si a batalelor.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

a) condiții necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

- în cazul în care titularul de activitate este supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului (art. 10 , pct. (1) coroborat cu art. 15, pct. (2), alin. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului);

- îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- se vor respecta prevederile proiectelor tehnice şi condiţiile impuse prin avizele obţinute pentru această fază.

- titularul de proiect are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii şi eventual dezvoltării unei alte forme de activitate, să ia măsurile necesare pentru dezafectarea instalaţiilor, evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor;

- in cazul incetarii temporare sau definitive a acivitatii intregii instalatii, sau a unor parti din instalatie, titularul este obligat sa intocmesca Planul de inchidere a instalatiei.

- dezafectarea, demontarea instalaţiei se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare/demontare;

- titularul activităţii are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară;

- in cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului;

b) condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: - avand in vedere ca activitatea se va desfasura in halele existente, iar prin proiect se propune recompartimentarea spatiului interior, nu sunt necesare conditii pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului, dupa demontarea utilajelor/instalatiilor.

c) planul de moitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: - in cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului.

# V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

- autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, atfel:

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

....

a) depunerea solicitării:

- mediatizarea APM Braşov din data de 02.02.2015, prin publicare pe pagina proprie de internet, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Crizbav cu nr. 3165/07.10.2014, publicare în ziarul “ eNationalr.ro” din data de 09.10.2014 si pe ste propriu in data de 07.10.201431.10.2013, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

b) etapa de încadrare:

- mediatizarea APM Braşov din data de 09.03.2015, prin afişare la sediul propriu şi publicare pe pagina proprie de internet, privind decizia de continuare a procedurii de emitere a acordului de mediu, cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata ;

- mediatizarea APM Braşov din data de 23.03.2015, prin publicare pe pagina proprie de internet a proiectului deciziei etapei de încadrare;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Crizbav cu nr. 1067/26.03.2015, publicare în ziarul “ eNational ” din data de 27.03.2015 , privind continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;

b. 1) etapa de definire:

- mediatizarea APM Braşov din data de 06.04.2015, prin publicare pe pagina proprie de internet a deciziei etapei de definire a domeniului si a îndrumarului procedural privind problemele de mediu care trebuie analizate in raport privind impactul asupra mediului i data de 08.04.2015;

- mediatizarea APM Braşov din data de 20.05.2015, prin publicare pe pagina proprie de internet a raportului privind impactul asupra mediului si a raportului de securitate;

c) dezbaterea publică:

- mediatizarea APM Brasov din data de 03.06.2015 prin afisare la sediu si publicare pe pagina proprie de internet a anuntului privind organizarea dezbaterii publice in data de 05.06.2015;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Crizbav cu nr. 1835/25.05.2015, publicare în ziarul “ Brasovul tau” din data de 03.06.2015 si pe site societatii in data de 03.06.2015, cu privire la disponibilitatea raportului privind impactul asupra mediului, raportului de securitate şi organizarea dezbaterii publice si adrese invitatie la dezbaterea publica transmise prin e-mail la autoritatile publice;

- proces verbal incheiat cu ocazia dezbaterii publice organizata la sediul Primariei Crizbav in data de 15.06.2015, inregistrat la sediul acesteia cu nr. 2182/15.06.2015, postat pe pagona proprie de internet ;

d) decizia de emitere a acordului:

- mediatizarea APM Braşov din data de 06.07.2015, prin afişare la sediu şi publicare pe pagina proprie de internet ai anunt privind decizia de emitere a acordului de mediu din data de 10.07.2015;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Crizbav cu nr. 2489/13.07.2015, publicare în ziarul “ Brasovul Tau Expres” din data de 13-19.07.2015 si afisare pe site propriu  in data de 13.07.2015, privind decizia de emitere a acordului de mediu ;

- mediatizare APM Brasov a proiectului acordului de mediu pe pagina de internet din data de 27.07.2015;

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- pe tot parcursul procesului decizional privind proiectul în cauză, nu au fost înregistrate observaţii/reclamaţii din partea publicului;

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu este cazul

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu e cazul

La finalizarea integrala a investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizatia integrata de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține 24 (douazeci si patru) de pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

# Text boxes

Adaposturi de animale

Descarcare sau incarcare animale

Depozitare temporara cadavre

Procesare

externa

Depozitare hrana in buncare

Distributie hrana

Transport hrana

Colectare dejectii

Raspandire pe camp

Procesare dejectii