AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Proiect

Operator: S.C. AVICOD S.A. - Ferma nr. 6 Codlea

Sediul social: Municipiul Codlea, Soseaua Codlea - Sibiu km. 2

Denumirea instalaţiei: FERMĂ CREȘTERE PUI DE CARNE

Locaţia activităţii: jud. Brasov, municipiul Codlea, Extravilan km 2A,

- Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.6.a | Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 10 09 08 | 3B (EMEP/EEA 2016) |

- Categoria de activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 7(a)(i) | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40.000 de locuri pentru pasari. |

- Categoriile de activitati conform cod CAEN actualizat conform Ord. 337/2007 rev.2:

- Cod CAEN 0147 – Creşterea păsărilor;

- Cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

- Cod CAEN 5210 – Depozitări;

- Cod CAEN 8129 – Alte activităţi de curăţenie;

- Cod CAEN 8130 – Activităţi de întreţinere peisagistică.

Emisă de: APM BRASOV

Data emiterii:

Data expirării:

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr ......... pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SERVICIUL A.A.A.,

Codruta SAUCA

ÎNTOCMIT,

Consilier Cristiana FALTICEANU

APM Brasov, în exercitarea atribuţiilor sale, sub incidenţa:

- HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

ca urmare a solicitarii de obținere a unei noi autorizatii integrate de mediu, adresata de SC AVICOD SA – Ferma nr. 6 Codlea, înregistrata cu la APM Brasov cu nr. 7455/27.03.2017;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de obținere  a autorizaţiei integrate de mediu;

- în urma organizării dezbaterii publice în data de 12.11.2019, de către titularul activităţii

autorizează SC AVICOD SA – Ferma nr. 6 Codlea pentru activitatea conform Anexei nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, pct. 6.6.a- Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte, la punctul de lucru jud. Brasov, municipiul Codlea, Extravilan, km. 2 A.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI:

Operator: SC  AVICOD  SA

Sediul social: jud. Brasov, municipiul Codlea, soseaua Codlea - Sibiu, km. 2

Cod unic de înregistrare: 14713543

Numărul de ordine în Registrul Comerţului:  J08/794/25.06.2002

Date de contact ale societatii:  tel.: 0268-252829; fax: 0268-251943; e-mail:

2. TEMEIUL  LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC AVICOD SA – Ferma nr. 6 Codlea, înregistrată la APM Brasov cu nr. 5455/27.03.2019, cu completari sub nr. 8081/07.05.2019, 14314/14.08.2019, 14314/14.08.2019,19729/07.11.2019;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obținerea autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor si punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de 12.11.2019;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ţinând cont de documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană:

- IPPC  “Reference Document on Best  Available  Techniques for the Intensive  Rearing of Poultry and  Pigs (2017);

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- IPPC “Reference Document  on  the  General  Principles  of  Monitoring (iulie 2003);

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

-Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;

-OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-STAS 12574/1987  privind conditiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;

-STAS 10009/1998 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

-Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

-Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

-Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

-Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

-Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările si completările ulterioare;

-O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

-Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata;

-Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

-OUG nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr.73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

-O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

-O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

-H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

-O.M. nr.1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

-H.G. nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificata si completata;

-Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr.1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală);

-Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1069/2009 şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată.

-Ord. 119/2014  pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu  din  România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene  şi  prevederile  prezentei  autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Proiect

pentru: SC AVICOD SA cu sediul in jud. Braşov, municipiul Codlea, Soseaua Codlea – Sibiu KM 2;

cu punct de lucru:  jud. Brasov, municipiul Codlea, extravilan, km. 2A ( Ferma 6)

pentru activitatea: conform Anexei nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, pct. 6.6.a - Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Brasov.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE:

- conform Anexei 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale:

● punctul 6.6.: Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:

a. 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr).

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM |
| --- | --- | --- |
| Pct.6.6.- Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: a. 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 12500 30000 | locuri/serie/hala locuri/serie |

- conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului European de instituire a unui registru european al emisiilor si transferului de poluanti si de modificare a Directivelor 91/689/CEE si 96/61/CE ale Consiliului:

- 7. Producţie animală intensivă şi acvacultură

a. Instalaţii de creştere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor

(i) cu 40 000 locuri pentru păsări.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/ operatorului de activitate, de la primirea materiilor prime pana la expedierea produsului finit, inclusiv managementul deseurilor:

- Creşterea puilor pentru carne – activitate IED, se desfăşoară în ferma care are 24 hale de creștere pui de carne, în regim parter

Număr angajati: 15 persoane.

Anul  punerii în funcţiune a instalaţiei:  1986 - 1987

Autorizaţia se referă la instalaţia IED pentru: cresterea puilor de carne si la activitatile non-IPPC desfasurate in cadrul fermei.

Capacitatăți maxime ale fermei:

- Activitati IED desfasurate pe amplasament:

- Creşterea puilor pentru carne – se desfăşoară în  8 hale de creștere pui de carne, în regim parter- 24 hale x 12500 locuri/ hala/ serie = 300000 locuri/ serie; numar de serii/an: 6 serii;

- Activitati non-IED desfasurate pe amplasament:

- Captare apă – activitate non IED, compusă din gospodăria de apă, dotată cu instalaţii şi echipamente aferente care asigură necesarul de apă in cadrul fermei.

Activităţi direct legate de fluxului tehnologic – Activitate de productie in ferma:

- popularea fermei cu pui de o zi;

- aprovizionarea cu furaje si produse farmaceutice;

- hranirea si adaparea puilor;

- asigurarea microclimatului optim (temperatura, umiditate, ventilatie);

- asistenţă veterinară - în vederea asigurării stării de sănătate a păsărilor, medicamentele (vitamine, vaccinuri, etc.) se dozează în apa de băut;

- depoluarea halelor – se realizează la sfârşitul ciclului de creştere (35 - 42 zile), după care păsările sunt transportate la abatorizare;

- curăţarea halelor după fiecare ciclu de producţie (indepartare asternut uzat manual si mecanizat, preinmuiere prin pulverizare cu detergent a peretilor si tavanelor, spalare cu jet de apa si dezinfectanti a halelor si utilajelor, fumigatia interna a halelor, perioada de vid sanitar);

- gestionarea asternutului uzat (dejectii de pasare in amestec cu asternut din hale);

- Alte activităti desfasurate pe amplasament:

- alimentarea cu apa

- managementul deşeurilor;

- alimentarea cu energie electrică;

- alimentarea cu gaze naurale şi SRM.

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE:

-Formular pentru solicitarea privind emiterea unei noi autorizaţii integrate de mediu, înregistrat la A.P.M. Brasov cu nr. 5455/27.03.2019, cu completari sub nr. 8081/07.05.2019, 14314/14.08.2019, 19729/07.11.2019;

-Raport de amplasament elaborat in conditiile art. 2, pct. 58 din OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la A.P.M. Brasov cu nr.  5455/27.03.2019;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2174223 si CUI 14713543, emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

- Certificat constatator nr. nr. 26317 din 26.04.2017, emis de de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov;

- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării de obținere a autorizaţiei integrate de mediu, in presa locala, la radio si si la televiziune  înregistrat la A.P.M. Brasov cu nr. 5455/27.03.2019;

- Documente doveditoare privind mediatizarea organizarii dezbaterii publice in presa locala, la radio si la si la televiziune, înregistrate la A.P.M. Brasov cu nr.  19729/07.11.2017

- Dovada mediatizarii organizarii dezbaterii publice, de catre APM Brasov, pe propria pagina de internet;

- Documente doveditoare privind mediatizarea deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, in presa locala, la radio si la televiziune, înregistrat la A.P.M. Brasov cu nr. ...;

- Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu nr. ... din data de 01.10.2019, dupa ședința CAT din 30.09.2019;

- Ordinul de plata nr. 536 din 18.03.2019 și  ...... reprezentand contravaloarea tarifului pentru parcurgerea  procedurii  de obținere a  autorizaţiei integrate de mediu;

- Ordinul de plata nr. ..... reprezentand taxa la Fondul de Mediu;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului si a modului de delimitare/identificare a instalatiei din data de 30.05.2019;

- Proces verbal incheiat in data de 12.11.2019, cu ocazia organizarii dezbaterii publice;

- Extras CF eliberate de OCPI Brasov;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 89/09.07.2019, emisa de SGA Brasov;

- Autorizatie sanitară veterinara nr. 243 din 09.05.2017 emisa de DSVSA Brasov;

- Decizia etapei de incadrare numarul 28/09.03.2018;

- Proces verbalde verificare conditii din acord din 22.02.2019;

- Contract de prestari servicii vidanjare nr. 284 din 25.08.2017, incheiat cu SC MARI CAR SRL;

- Contract de prestari servicii de salubritate nr. 1207/14.12.2012, incheiat cu SC RIAN CONSULT SRL

- Contract de prestari servicii de salubrizare nr. 9/31.01.2008 si act aditional cu nr. 2380/04.10.2016 cu Servicii de gospodarire Magura Codlei SRL;

- Contract de vanzare-cumparare deseuri industriale reciclabile nr. 861/15.07.2009cu STE SO SAMAC SRL;

- Protocol de colaborare nr. 2410/13.10.2017 pentru evacuarea materialului fertilizant provenit din maturarea dejectiilor de pasare provenite din activitate, incheiat cu SC AGRIFAN VULCAN SRL si 2411 din 13.10.2017 cu SOCIETATEA  AGRICOLA BARSA VULCAN;

- Contract de prestari servicii preluare, colectare si transport deseuri industriale nr 1207/14.12.2012, incheiat cu SC RIAN CONSULT SRL;

- Contract de livrare asternut uzat nr.3059/13.08.2013 incheiat cu SC BAVARIA FARMING SRL;

- Contract de prestari servicii nr. 245/25.02.2013 cu Cabinet medic veterinar individual Dr. Pop Iuliu.

- Contract de vanzare – cumparare gaze naturale nr. 95/2013 cu SC OMV Petrom Gas Srl

- Contract furnizare energie electrica nr. 1611143 din 14.11.2016 cu RWE ENERGIE SRL.

- Fise cu date de securitate pentru dezinfectanti.

ANEXE:

- Plan de încadrare în zonă ;

- Plan de situatie;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Titularul de activitate/ operatorul aplica un sistem de management de mediu nestandardizat, insa are implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001, având planificate o serie de activităţi şi măsuri privind:

-definirea politicii de mediu;

-mentinerea si imbunatatirea continua a procedurilor de calitate implementate, cu accent pe: responsabilitate, documentare, instruire, comunicare si constientizare, eficienta activitate;

-pregătirea profesională în domeniile tehnice specifice;

-monitorizarea periodică a emisiilor din instalaţie;

-monitorizarea tehnologică.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Titularul/operatorul activitatii va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Titularul/operatorul activitatii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Titularul/operatorul activitatii trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Titularul/operatorul activitatii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, titularul/operatorul activitatii are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM responsabilă cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Titularul/operatorul activitatii trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.7. Titularul/operatorul activitatii va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Titularul/operatorul activităţii va stabili şi va menţine proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art.22 alin.(4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.2.4. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare (studii de specialitate şi experienţă necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei  autorizaţii. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţie a muncii, în vigoare.

5.2.6. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

-  drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

-  cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

-  echipamentul de protecţie necesar;

-  amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-  măsurile de prim-ajutor;

-  alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.2.7.Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.3. Responsabilităţi

5.3.1. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului  (art.94 literele e,f,g) aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea unităţii prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura de asemenea accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele  împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. La stabilirea programului de sarcini şi obiective, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate la punctul 5.4.-Raportări şi în Cap.14-Raportarea către autorităţile de mediu.

5.3.3. În cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnficativ, fara a aduce atingere prevederilor OUG 68/2007, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are obligatia sa informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local.

5.3.4.Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general;

5.3.5. Titularul/operatorul activităţii va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile şi de limitare a consecinţelor acestora;

5.3.6. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

5.3.7. Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze şi să păstreze, în registre, toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.3.8. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie, ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

5.4. Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brasov, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în cap. 14 - “Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului” şi, de asemenea, va răspunde, în scris, solicitărilor publicului  privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Titularul autorizaţiei trebuie să depună la APM Brasov, în fiecare an, nu mai târziu de 01 martie, un Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele APM. Acest raport va fi transmis autorităţii în format de hartie si in format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Cap. 14-Raportări către autorităţile de mediu.

5.4.3. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.4. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E.P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit, în cap.14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM, conform art.3, alin.2 din H.G. nr. 140/2008. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006, Anexa II.

5.4.5. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze, în registre, toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi alte cerinţele înscrise în autorizaţie.

5.4.6. Registrele vor fi puse la dispoziţie, pentru verificări, autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control.

5.4.7. Registrele/rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

5.4.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Nici o modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fară a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

5.4.9 Titularul are obligatia sa raporteze pana la data de 15 martie datele solicitate pentru realizarea inventarului local al emisiilor de poluanti in atmosfera conf. Legii 104/2011 si OM 3299/2012.

  - 5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG<LLNK 12007    68180 301   0 46>uou nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin <LLNK 12008    19 10 201   0 17>Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.2. În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov şi Garda Naţionala de Mediu -  Comisariatul Judeţean Brasov.

5.5.3. Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor, conform prevederilor alin. 5.5.1, se referă la:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informaţii considerate relevante de operator.

5.5.4. Măsurile preventive, prevăzute la alin. 5.5.1., trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

5.5.5. În termen de o zi de la finalizarea măsurilor preventive, operatorul informează autorităţile prevăzute la alin. 5.5.2. despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

5.5.6. În cazul în care ameninţarea iminentă persistă, în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov şi Garda Naţionala de Mediu -  Comisariatul Judeţean Brasov despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

5.5.7. Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul GNM raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Brasov, ca parte integrantă a RAM.

5.5.8. In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr.21/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobată prin Legea nr.15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, care asigură  coordonarea  unitară  şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.9. In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul/operatorul activităţii va trimite o notificare autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

5.5.10. Conform prevederilor art.10 din O.U.G. nr.195/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, in cazul in care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului, prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu, urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Materii prime/auxiliare/ cantitati* | Faza tehnologica in care se utilizeaza | Natura chimică/ Compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime utilizate in activitatea fermei |
| Pui de o zi 1.800.000 capete /an | Crestere pui de carne | Material biologic | Cresterea pasarilor | Puii de o zi cu care se populeaza halele sunt adusi de la statia de incubatie a societatii de la Carpinis. Dupa terminarea ciclului de crestere de 35-42 zile se încarca în containere de plastic aerisite si sunt transportate catre abatorul de pasari propriu, de pe Platforma avicola Magurele. | Nepericulos |
| Furaj - retete care corespund prescriptiilor BAT pentru continutul in proteina bruta si fosfor total, pe etape de crestere - 7560 t/an | Hranirea pasarilor | Mix de cereale si premixuri | Hrana pentru pasari | Furajele se aduc cu mijloace de transport închise şi se descarcă în buncărele închise de 12 tone, amplasate pe platforma betonată din vecinătatea fiecărei hale de creştere. | Nepericulos |
| Asternut uscat - paie = 300 t/an - rumegus = 1200 m3/an | Cresterea pasarilor | Material vegetal | Asternut uscat hale | Se depozitează în magazie acoperită şi închisă | Nepericulos |
| Apa potabila anual = 12000m3 | - adaparea pasarilor; - igienizarea halelor dupa depopulare; - in scop menajer. | H2O | - adaparea pasarilor; -igienizarea halelor dupa depopulare; - scop menajer. | Rezervoare subterane de alimentare 1100 mc (V1 = V2 = 300mc, V3 = 500mc) din surse subterane, 3 foraje proprii | Nepericulos |
| Materiale pentru uz veterinar, substanțe pentru dezinfecție |
| Medicamente de uz veterinar stoc variabil | Tratament specific pasarilor | Vaccinuri | Tratamente preventive, specific pasarilor | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară din cadrul fermei. | Periculozitate specifica |
| Soda caustica 4 t/an | Igienizare adaposturi | Dezinfectant -hidroxid de sodiu fulgi | Igienizare adaposturi | Saci din material plastic, stocați temporar într-o magazie închisă | Periculos |
| Var 6,4 t/an | Igienizare adaposturi | Var calcic hidratat | Igienizare adaposturi | Saci din material plastic, stocați temporar într-o magazie închisă | Periculos |
| Clorura de var 0,5 t/an | Dezinfectie ferma | Hipoclorit de calciu 26,2-32,3% Hidroxid de calciu 6,8-22,4 % Clorura de calciu 2,5-7,5% | Dezinfectie ferma | Saci din material plastic, stocați temporar într-o magazie închisă | Periculos |
| Ecocid S 0,15 t/an | Dezinfectie adaposturi | Pentapotasium bis(peroxymonosulphate bis(sulphate) Sodyum dodecylbenzene sulphonate | Dezinfectie adaposturi | În bidoane de material plastic, stocate temporar într-o magazie închisă | Periculos |
| DM CID-S 290 l/an | Dezinfectie adaposturi | Hipoclorit de sodiu 1-5% Hidroxid de sodiu 5-15% | Dezinfectie adaposturi | În bidoane de material plastic , stocate temporar într-o magazie închisă | Periculos |
| CID 2000 100 l/an | Dezinfectie adaposturi | Peroxid de hidrogen cca. 20% Acid acetic>10% Acid peracetic cca. 5% | Dezinfectie adaposturi | În bidoane de material plastic, stocate temporar într-o magazie închisă | Periculos |
| Formol 1100 l/an | Dezinfectie adaposturi | Formaldehida 33% Glutaraldehida 1,5% Clorura de amoniu1,4% Metanol 9% | Dezinfectie adaposturi | În bidoane de material plastic, stocate temporar într-o magazie închisă | Periculos |
| Hipoclorit de sodiu 860 l/an | Dezinfecţie linii apă | Hipoclorit de sodiu, soluţie, min 12,5 % Hidroxid de sodiu 0,7-2% | Dezinfecţie linii apă | În bidoane de material plastic, stocate temporar într-o magazie închisă . | Periculos |
| Sulfat de cupru 50 kg/an | Dezinfectie adaposturi | Sulfat de Cu | Dezinfectie adaposturi | Saci din material plastic, stocați temporar într-o magazie închisă. | Periculos |
| Energie electrica, combustibili |
| Energie electrică Mwh/an | Instalatii si echipamente hale; echipamente spatiu administrativ | 620 | Consum tehnologic, echipamente birou, instalatii iluminat | Nu se stochează | Nepericulos |
| Gaze naturale mc/an | Aeroterme hale; centrala termica | 630000 | Incalzire spatii prin centrala termica; climatizare hale prin aeroterme | Nu se stocheaza | Periculos |

*Cantitate estimata pe baza cantitatilor generate; valorile pot varia de la un an la altul in functie de productie si de numar de cicluri crestere pui.

Notă: În cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi şi vor fi însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe de securitate.

Cantitatile de materii prime si materiale mentionate in tabelul de mai sus sunt variabile, ele pot diferi de la un an la altul, in functie de productia si activitatea fermelor.

De asemenea, in functie de progresele referitoare la calitatea materiilor prime si a materialelor, atat din punct de vedere al protectiei mediului, cat si din punct de vedere sanitar veterinar, se va recurge la inlocuirea celor mentionate mai sus si la utilizarea unora mai adecvate.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate si in locuri special amenajate.

6.5. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.6. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

În cadrul instalației propuse spre reglementare se vor folosi următoarele substanțe și amestecuri de substanțe chimice:

| Substanță/ Preparat | Substanță chimică | Cantitate | UM | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodă caustică | Dezinfectant: - hidroxid de sodiu fulgi | 4 | t/an | H317 |
| Clorura de var | Dezinfectant: Hipoclorit de calciu 26,2-32,3% Hidroxid de calciu 6,8-22,4 % Clorura de calciu 2,5-7,5% | 0.5 | t/an | H272; H302; H314; H400 |
| Ecocid S | Biocid, dezinfectant: Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) Sodium dodecylbenzene sulphonate 2-Hydroxybutanedioic acid Sulphamic acid | 0.15 | t/an | H315 H319 H412 |
| Destroyer | Insecticid, acaricide: Deltametrina Solvent Aromatic | 0.02 | to/an | H315 H319 H412 |
| Viroshield | dezinfectant: Glutaraldehidă Benzalkonium cloridă | 0,5 | to/an | H314 H302 H400 H334 H317 |
| Ecofoam plus | Agent de curăţare pentru adăposturile de animale: Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate Hidroxid de sodiu 2-(2-butoxyethoxy)ethanol Dodecanol-1 | 1,2 | to/an | H314 |
| HPPA | Dezinfectant: peroxid de hidrogen Acid acetic Acid Peracetic | 0,2 | to/an | H302, H314; H335; H242, H290, H318, H410, H312, H332 |
| Viroguard | Dezinfectant: Formaldehidă Benzalkonium chloride Glutaraldehida | 1,2 | to/an | H302, H341, H334, H350, H314; H335, H317; H400 |
| BLOC-APPAT / Rongibloc | Biocid/Raticid: Difenacoum Denatonium benzoate (bitrex) | 0,5 | to/an | H319 |

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, pentru modificarea si aprobarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum si modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. Titularul va deţine pe amplasament fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator: nu este cazul.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 89 din 09.07.2019, valabilă pana la data de 09.07.2023, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române-ABA OLT-SGA BRASOV.

7.1.1.  Alimentarea cu apă in scop potabil si tehnologic:

Sursa de apă:

-din subteran pr. Vulcanita, prin 3 foraje (F6, F9, F10), cu H = 100 m, Nhd= - 18,00m, Nhs=15,00 m, Qexpl= 7,50l/s, conform autorizatiei SGA.

Volume şi debite de apă autorizate

- zilnic maxim: 345,00  mc (3,33  l/s); anual 129 mii mc;

- zilnic mediu:   200 mc (0,50 l/s); anual 73 mii mc;

- zilnic minim:     (0,28 l/s); anual 8,760   mii mc;

Funcţionarea este permanentă - 365 zile/an; 24 ore/zi.

Instalaţii de captare: -

Instalatii de aducțiune și înmagazinarea apei:

Conducte OL Dn 50 50-200 mm, in lungime totala L=3000m, de la foraje la rezervorul de inmagazinare cu capacitate V=8,00 mc (amplasat in incinta abator Avicod SA Codlea);

Conducte OL Dn 200 mm, in lungime totala L=800m, de la rezervorul V= 8 mc, la rezervoarele de inmagazinareamplasate pe Dealul Cainelui;

Rezervor de inmagazinare V=8,00 mc, echipat cu statie de pompare (1a+1r) avand urmatoarele caracteristici:

- pompa tip Jar 6Q = 90 - 120mc/h, P=18kw, H=60mCA,n=3000 rot/min;

- pompa tip FORAX Q=157-700l/min, P=11kw, H=56-75 mCA, n=3000 r/min.

- Rezervoare de inmagazinare,amplasate pe Dealul Cainelui, capacitate totala V=1100 mc, V1=V2=300 mc si V3=500mc.

Reteaua de distributie a apei: de la rezervoarele de inmagazinare, amplasate pe Dealul Cainelui, distributia apei catre Ferma6 Codlea se realizeza gravitational prin conducta OL Dn 150 mm, pana la caminul de bransament al fermei, in care este montat un apometru Q=60 mc/h.

Distributia apei de la consumatorii din cadrul incintei(blocurile de crestere si corpul administrativ) se face printr-o retea ramificata realizata din conducte PEHD Dn 100mm, in lungime totala de L=400m, la care sunt realizate bransamente din conducta PEHD Dn 63 mm.

Distributia apei in hale se face prin conducte Dn 80 PN 10/16.

7.1.2.  Apa pentru stingerea incendiilor: volum intangibil este de 200 mc, asigurat in rezervoare de inmagazinare amplasate pe Dealul Cainelui. Pe reteaua distributie a apei in ferma 6 sunt prevazuti 4 hidranti de incendiu subterani DN 80 PN 10/16.

7.1.3.  Utilizarea apei pe faze ale procesului:

Utilizarea apei pe faze ale procesului:

| Scop | Activitate | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| Tehnologic | Adapare pasari | permanent |
| Tehnologic | Igienizare spatii de productie | în vidul sanitar, o dată pe ciclu/hală |
| Menajer | Nevoi igienico-sanitare ale personalului angajat | permanent |
| Stingerea incendiilor | Stingerea incendiilor | în caz de nevoie |

7.1.4.  Norme de apa:

Norme de apa:

| Nr. crt. | Consumator | U.M. | Consum realizat | Recomandare BAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapare pasari | l/cap/serie | 6,82-10,53 | 4,5-11 |
| 2 | Igienizare hale | m3 apa/m2/an | 0,03-0,09 | 0,012-0,12 |

7.1.5. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa:

- pentru captare: contor apa rece Sensus, tip Diamic 80, Dn = 80, Q = 40 mc/h;

- pentru hale: apometre montate in fiecare hala de crestere.

Operatorul  are obligaţia realizării unui studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă la fiecare 3 ani. Urmatoarea raportare in RAM aferent anului 2020.  Studiul va identifica toate oportunitatile pentru cresterea eficientei utilizarii apei pe amplasament, iar recomandarile acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, daca este necesar.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Utilizarea energiei, resurselor si combustibililor:

| Nr. crt. | Denumirea | Cantitatea estimata anuala | Sursa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energie electrică | 620 mw/an | Prin retea de distributie de joasă tensiune existenta pe amplasament |
| 2 | Gaze naturale | 630000 mc/an | Branşament individual la limita proprietăţii fermei prin statia de reglare - măsură (SRM) unde este conectata conducta de distribuţie gaze naturale |

7.2.2. Obligaţii ale titularului/operatorului activitatii pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- operatorul trebuie să ia măsuri pentru minimizarea consumului de energie de orice tip;

- operatorul va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică;

- operatorul va înregistra consumul total pentru resursele utilizate pe amplasament;

- remedierea oricăror defecţiuni, precum şi verificarea periodică a instalaţiilor electrice se va  asigura de catre personal de specialitate sau in cazul in care legislatia o impune, interventiile vor fi facute de catre societati specializate;

- operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului (conform legislatiei specifice). Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare, daca este cazul. Urmatorul rezumat al concluziilor auditului energetic va fi prezentat în Raportul Anual de Mediu pentru anul 2019.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului:

Ferma avicolă ce aparţine SC AVICOD SA, sub denumirea de Ferma nr. 6 Codlea, se situează pe teritoriul administrativ al muniomunei Hălchiu, pe strada Dumbravitei, nr. 1, judeţul Braşov, pe o suprafaţa totală de 30.324 mp, proprietatea S.C. AVICOLA BRAŞOV S.A.

Ferma nr. 6 Codlea este situata la , pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ 112C, Bod-Hălchiu-Codlea, la cca 8 km vest de drumul naţional DN13, Braşov–Sighişoara şi la o distanta de cca. 14 km de Municipiul Braşov, accesul la ferma fiind realizat pe un drum betonat care se desprinde din DJ 112C pe partea dreapta, pentru cca 700 m.

Fata de zona locuita, cea mai apropiata asezare este localitatea Satu Nou, pe directia estica a fermei, aflata la o distanta de cca. 1km. Vecinatati: pe directiile generale est, vest, nord si sud se învecinează cu terenuri agricole, pajisti.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Latitudine | 45,768888 | 538 159 |
| Longitudine | 25,493888 | 475 373 |

Obiectivul analizat este amplasat în afara ariilor de protecţie avifaunistică şi a siturilor de interes comunitar, cât şi în afara zonelor protejate declarate la nivel naţional, la distanţe minime de:

ROSPA0037 - Dumbrăviţa – Rotbav-Măgura Codlei – lacurile din zona Dumbrăvița- 0,90 km

ROSPA0037 - Dumbrăviţa – Rotbav-Măgura Codlei – lacurile din zona Rotbav- 8,68 km

ROSCI0329  - Oltul Superior -  1,42 km

Unităti structurale pe amplasament:

Amplasamentul instalației aparține Avicod SA și se află în extravilanul localității Codlea. Suprafața de teren aferentă este de 40.684 mp, imobilul fiind înscris în CF 100008 Codlea, nr. cad 100008 și ½ cotă parte din suprafața CF 100000, nr.cad C1 top 6854/4/1/1/5/3 cu o spuprafață totală de 7.440 mp. Suprafața construită la sol a halelor este de 11741 mp.

Adresa amplasamentului: Extravilan, km.2A conform adeverinței nr 23239/02.09.2016 emisă de Primăria municipiului Codlea.

Accesul auto se realizează din DN1, drumul lateral dreapta ce trece pe lângă Abator păsări AVICOD și continuă paralel cu calea ferată Brașov-Sibiu (la cca 2,5 km față de intersecția cu DN1). Accesul în incinta se face controlat, prevăzut cu filtru sanitar prin poarta de acces.

Vecinătăți:

- N,S,E: terenuri agricole, pășuni aparținând Primariei Codlea;

- V - ferma Drakom Silva SRL Codlea (în conservare).

În imediata vecinătate se mai află următoarele repere importante:

- La nord la circa 0.5 km se află pârâul Auriu;

- La S-E la circa  1 km Galli Gallo SRL Codlea și la 3 km se află pârâul Vulcanița;

- La E la circa 150m se află calea ferată Brașov-Sibiu;

- La V la circa 0.5 km se află șoseaua Dumbrăviței.

În vecinătatea fermei nu există obiective de interes public. În zonă nu se află monumente istorice sau socio - culturale care să impună o protecție specială din punct de vedere al protecției mediului.

Cel mai apropiat curs de apa de suprafata pentru ferma este  paraul Auriu  situat la o distanta de circa 500 m de amplasament in directia nord, si paraul Vulcanita la circa 3000 m in directia sud- est.

Din punct de vedere constructiv ferma se compune din:

- 24 hale a cca. 792 mp fiecare;

- 2 magazii de 165 si 33mp;

- Bazin de vidanjabil de 14 respectiv 27 mc;

- Construcție administrativa;

- Depozitul așternut de paie (fânare = 2 buc)

- Instalație incintă apă;

- Drumuri de acces interioare;

- Post transformare;

- Platforma depozitare temporară dejecții (exterior fermă, pe locația stației de epurare veche ISCIP Codlea fiind închiriată de la proprietarul actual Galli Gallo Srl);

Utilizarea terenului în cadrul amplasamentului:

Suprafaţa totală a obiectivului este de 40784 mp, din care:

- suprafaţa construită = 11741 mp

- căi de comunicatie = 5.772 mp

- reţele = 1.496 mp

- suprafaţă zonă verde = 21775 mp

8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1. Schema fluxului tehnologic:

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor / fazelor | Instalatii / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Popularea halelor | Puii de o zi sunt aduşi de la staţia de incubaţie, imediat după terminarea ecloziunii. Ciclul de creştere durează 42 zile, cu 14 zile vid sanitar. Intr-un an sunt 6-7 serii de crestere pui. | 6 blocuri supraetajate cu câte 4 hale de creștere |
| Aprovizionarea cu furaje | Furajele se aduc cu mijloace de transport închise şi se descarcă în buncărele inchise, zincate, amplasate pe platforma betonată din vecinătatea fiecărui bloc de creştere. | 2 silozuri de 21,8 mc/bloc (1 siloz/2 hale) |
| Furajarea | Nutreţurile combinate administrate sunt sub formă de granule si sunt preparate pe baza de retete care tin seama de varsta puilor | 3 linii de hrănire/hală (transport cu spiră şi descărcat în hrănitorii din plastic, cu troncoane), |
| Adaparea | Adăparea puilor se face cu apă potabilă asigurată de priza de alimentare cu apă a halei. Pe amplasament apa este asigurata din sursa proprie, prin foraje de adancime. | 5 linii suspendate de adăpare/hală amplasate de-a lungul halelor, prevăzute cu adăpătoare tip picurător (niplu) (25 nipluri /ml, 39 ml, 975 buc nipluri/hală) |
| Asistenţă veterinară | Tratamentele cu produse medicamentoase se administreaza in functie de patologie, prin dozare în apa de băut. | dozatoare cu pomă, individual pentru fiecare hală |
| Asigurare microclimat | In hale se asigura temperatura, umiditatea si iluminatul optim, prin instalatii controlate automat. | sistem automatizat Big Dutchman Viper, turbosuflante de 95kW, 2 buc/hală cu gaz metan, fiecare hală este dotată cu 2 ventilatoare 20.000 mc/h care asigură debitul minim de aer, 3 cu debit variabil (max 41.390 mc/h) controlat de automatizare, toate montate pe o latură a halelor cu golurile de admisie (2x17-18 buc) pe pereții laterali cu dimensiuni de82x25 cm (33,60 cmp/mc). Se asigură un debit maxim de 1,33-5,53 mch/h/kg pasăre |
| Depopularea | La sfarsitul ciclului de crestere (aprox 42 zile) pasarile sunt transportate la abatorul propriu al societatii Abator Avicod SA. |  |
| Igienizarea | Perioada de vid sanitar dureaza 14 zile si consta in: - indepartarea asternutului uzat prin scoaterea acestuia din hala cu mijloace mecanizate direct pe autospeciale și transportarea acestora pe platforma de depozitare închiriată de la Galli Gallo Srl - preinmuierea prin pulverizare cu detergent a tavanului si peretilor interiori - spalarea cu jet de apa si apoi dezinfectanti (solutii diluate) a podelei, peretilor interirori si utilajelor - introducerea asternutului nou - fumigatia internă a halei, dupa care adapostul ramane inchis ermetic 24 ore, apoi se aeriseste foarte bine. | mini încărcătoare frontale tip Schaeffer, |

8.2.2. Activitatile conexe legate tehnic de fluxul tehnologic sunt:

- Captare apă – Alimentarea cu apă se face din trei puţuri forate existente (F6, F9, F10) executat la adâncimea de 100 m în care este montată câte o pompă submersibilă. Volume și debite de apă autorizate prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 109 din 13. 06. 2017: Qexpl maxim 7,5 l/s. Forajele sunt echipate cu pompe 6SDN 21/11 Q = 27mc/h, P = 9kW, H = 30 mCA, n = 3000 rot/min.

Distribuța apei se realizează gravitațional din rezervoarele  de înmagazinare amplasate pe Dealul Câinelui prin conductă de OL DN150 până la căminul de branșament al fermei acre asigura necesarul de apa in ferma.

8.2.3 Alte activităţi desfăşurate pe amplasament:

- Managementul deşeurilor;

- Alimentarea cu energie electrică (medie tensiune şi transformare la joasă tensiune);

- Alimentarea cu gaze naturale şi SRM;

8.2.4 Alte condiţii de funcţionare decît cele normale: nu este cazul.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu concluziile BAT

8.3.1. Necesar apa in fermele de pasari (BAT 2017, subcap.3.2.2.1)

| Consumuri medii de apa pentru adapat (BAT 2017, subcap.3.2.2.1.1; Tabel 3.11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specii pasari | Ratia medie apa/furaj (l/kg) | Consumul de apa per ciclu (l/cap/ciclu) | Consumul anual de apa (l/ loc pasare/an) |  |
| Date colectate de la ferme europene |  |  |  |
| pui de carne | 1,7-1,9 | 4,5-11 | 40-70 |  |
| Aplicare in ferma |  |  |  |
| pui carne | 1,37-2,53 | 6,82-10,53 | 40,92-63,18 |  |

| Consum estimat de apa pentru igienizare (BAT 2017, subcap.3.2.2.1.2; Tabel 3.12) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specii pasari | Utilizare (m3/m2 igienizat) | Cicluri pe an | Utilizare (m3/m2 /an) |  |  |
| Date colectate de la ferme europene |  |  |  |
| pui de carne | 0,005-0,008 | 6-7 | 0,012-0,12 |  |  |
| Aplicare in ferma |  |  |  |
| pui carne | 0,0015-0,002 | 6-7 | 0,03-0,09 |  |  |

Tehnici aplicate in ferma pentru conformarea cu BAT 5 - utilizarea eficientă a apei:

| BAT 5 - utilizare eficienta apa | Aplicare in ferma |
| --- | --- |
| Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos:. a) Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b) Detectarea și repararea scurgerilor de apă. c) Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor d) Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e) Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. f) Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie (Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate.) | Consumurile de apă sunt înregistrate și monitorizate. Scurgerile sunt detectate prin aplicarea programului de revizii și monitorizarea vizuală zilnică a sistemului. Pentru curățenie se folosesc aparate cu înaltă presiune Se utilizează linii de adăpare suspendate5 linii/hală) cu adăpătoare cu nipluri de capacitate mare Verificarea calibrării echipamentului de adăpare se verifică în cadrul programului de revizii și monitorizare a sistemului Reutilizarea apei de ploaie nu este eaplicată din cauza riscului de biosecuritate ridicată |

8.3.2 Consum energie in fermele de pasari (BAT 2017, subcap. 3.2.3.1)

Date consum electricitate colectate din ferma europeana (Tabel. 3.18)

| Specie | Consum mediu anual electricitate kWh/m2 |
| --- | --- |
|  | Ferma Franta | Ferma 6 |
| Pui de carne | 18,8 | 32,37 |

Date consum energie colectate de la ferme europene (Tabel 3.21 si Tabel 3.23)

| Specie | Kwh/pasare/an |
| --- | --- |
|  | Marea Britanie | Finlanda | Ferma 6 |
| Pui de carne | 0,4 – 0,7 | 0,88 | 0,34 |

Tehnici aplicate in ferma pentru conformarea cu BAT 8 - utilizarea eficientă a energiei:

| BAT 8 - utilizare eficienta a energiei | Aplicare in ferma |
| --- | --- |
| Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: a) Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. b) Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. c) Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale d) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic e) Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol. f) Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii g) Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). h) Utilizarea ventilației naturale. | Ventilația este controlată de un sistem de automatizare BIG DUTCHMAN Viper care acționează ventilația în funcție de parametri setați, cu accent pe temperatură și umiditate Nu există sisteme de purificare a aerului Plafonul și pereții laterali sunt izolați (clădiri existente) Iluminarea este artificială prin intermediul a 5 rânduri de lămpi flexLED Nu se folosesc schimbătoare de căldură, agentul termic este aplicat direct (aer/aer). Nu există surse de emisii termice ce pot fi recuperate efficient Utilizarea pompelor de căldură nu este fezabilă. Nu s-a aplicat Fiind clădiri existente sistemul combideck nu se poate implementa. Ventilația naturală nu este eficientă pentru tehnica aplicată |

8.3.3  Asigurarea hranei in fermele de pasari (BAT 2017, subcap. 3.2.1.1)

Nivelurile de proteina si fosfor din hrana pasari indicate în BAT 2017 – rezultate din observatii in ferme din zona europeana (Tabel 3.3 si Tabel 3.4)

| Specia | Fazele de crestere | Nivel proteine (% în hrană) | Nivel fosfor (% în hrană) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valori indicate | ferma | Valori indicate | ferma |
| Pui pentru carne | Faza 1 | 22 | 22 | 0,65 | 0,58 |
|  | Faza 2 | 21 | 21 | 0,60 | 0,53 |
|  | Faza 3 | 19,5 | 18-19 | 0,57 | 0,45-0,48 |

Tehnici aplicate in ferma pentru conformarea cu BAT 3 si cu BAT 4

| BAT 3 - reducea azotului total excretat | Aplicare in ferma |
| --- | --- |
| Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: a) Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. b) Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție c) Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. d) Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | Se aplică furajare diferențiată pe categorii de vârstă. Conținutul de proteine brute și fosfor: - 0-10 zile: proteină brută 22%, fosfor 0,58% - 11-24 zile: proteină brută 21%, fosfor 0,53% - 25-38 zile: proteină brută 19%, fosfor 0,48% - peste 38 zile: proteină brută 18%, fosfor 0,45% |
| BAT 4 - reducerea fosforului total excretat |  |
| Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.: a) Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. b) Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). c) Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. |  |

Tehnici aplicate in ferma pentru conformarea cu BAT 24 – monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere

- monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere prin estimare, conform pct. c)- concluzia BAT 24, respectiv prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru stabilirea conținutului de azot total și fosfor total și cantitatea de dejecții solide rezultate în decursul unui an.

Valori azot total si fosfor total asociate BAT (Tabel 1.1 si Tabel 1.2 Concluzii BAT)

|  | Kg N excretat/ spatiu animal/ an | Kg P2O5 excretat/ spatiu animal/ an |
| --- | --- | --- |
| Valori asociate BAT | 0,2-0,6 | 0,05-0,25 |
| Valori calcul ferma | 0,488 | 0,15 |

8.3.4. Emisii generate in ferma (BAT 2017; subcap. 3.3 – nivele de emisii)

| Sursa generatoare de emisii | Principalii poluanti |
| --- | --- |
| Adopost/ hala - sisteme de ventilaţie hale | ammonie, metan, protoxid de azot, praf, miros |
| Manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor solide | ammonie, metan, protoxid de azot, praf, miros |
| Incarcarea/descarcarea si depozitarea furajului | praf |
| Mijloacele de transport | praf, doixid de carbon, oxizi de azot, monoxid de carbon, oxizi de sulf, hidrocarburi |
| Sistemul de canalizare ape uzate | metan, amonie |
| Producerea energiei termice in aeroterme (turbosuflante) | doixid de carbon, oxizi de azot, monoxid de carbon |
| Producerea energiei termice in centrala termica (30 kW) | doixid de carbon, oxizi de azot, monoxid de carbon |

8.3.4.1 Tehnici aplicate in ferma pentru conformarea cu concluzii BAT privind emisii generate din adaposturi:

| BAT 11 – reducere emisii pulberi | Aplicare in ferma |
| --- | --- |
| Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: a) Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: - utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); - aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); - alimentarea ad libitum; - utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; - montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. - proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. b) Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: - ceață de apă; Aplicabilitatea poate fi limitată de senzația termică scăzută percepută de animal în timpul formării ceții, în special în etapele sensibile ale vieții animalului și/sau în zonele cu climat rece și umed. De asemenea, aplicabilitatea poate fi limitată pentru sistemele de dejecții solide utilizate la sfârșitul perioadei de creștere ca urmare a emisiilor ridicate de amoniac. - pulverizarea cu ulei; Aplicabilă numai instalațiilor avicole în care trăiesc păsări având peste 21 de zile. Aplicabilitatea în cazul instalațiilor destinate găinilor ouătoare poate să fie limitată din cauza riscului de contaminare a echipamentului prezent în cuști. - ionizare: este posibil nu fie aplicabilă instalațiilor pentru porcine sau instalațiilor avicole existente din motive tehnice și/sau economice | material de așternut, paiele au o lungime medie, așa cum este furnizată în baloți. Așternutul se presează manual. Suplimentarea așternutului se realizează în baza recomandărilor profesionale a șefului de fermă Hrana este livrată sub forma de peleți/granule Furajele sunt umplute mecanic, în sistem închis Sistemul de ventilare este controlat secvențial de către computer dar este limitată de considerente care țin de bunăstarea animalelor. Ceață de apă, pulverizarea cu ulei și ionaizarea nu sunt aplicate pentru reducerea emisiilor ridicate de ammoniac și considerente care țin de bunăstarea animalelor. |

| BAT 13 - reducere emisii mirosuri | Aplicare in ferma |
| --- | --- |
| Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.: a) Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili - Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. c) Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului | Distanța este de peste 2000 m de la zona locuită din Comuna Dumbrăvița (fermă existentă) Sistemul de adăpost: Podelele fac parte din sistemul de adăpost exitent, fără grătar, fiind proiectate pentru așternut adânc. Prin monitorizarea zilnică a sistemelor halelor se elimină risipa de furaje și apă cauzată de defecțiuni. Sistemul este performant în cee ace privește evitare risipei de furaje și apă prin utilizare. Clăririle existente și sitemul de creștere nu face posibilă evacuarea prin coamă Ventilația este controlată automat. O ventilație prea mare crește consumul de energie termică și descrește randamentul de creștere Din construcție halele sunt supraetajate. Ventilatoarele sunt amplasate pe pereți care sunt ori înspre limita amplasamentului sau căi de acces. Deflectoarele se utilizează la ventilatoare mici amplasate în partea inferioară a pereților. Receptorii sensibili se află la o distanță mare de amplasament. Nu se utilizează ventilație naturală |

| BAT 32 – reducere emisii amoniac in aer provenite din adaposturile pentru pui de carne | Aplicare in ferma |
| --- | --- |
| Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a) Ventilație forțată și un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). b) Sistem de uscare forțată a litierei prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). c) Ventilație naturală echipată cu un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). | Ventilația este controlată de un sistem de automatizare BIG DUTCHMAN Viper care acționează ventilația în funcție de parametri setați, cu accent pe temperatură și umiditate. În cazuri excepționale când temperatura din aer nu revine la valorile presetate prin acționarea la capacitatea maximă a celor 2 ventilatoare de 20 mii mc/h, se acționează automat cele 3 ventilatoare și fereastra de admisie (1,4x1,4 m) cu jaluzele electrice cu un debit de 41.930mc/h/buc asigurând un debit maxim de 1,33-5,53 mch/h/kg. Se utilizează linii de adăpare suspendate (5 linii/hală) cu adăpătoare cu nipluri de capacitate mare |

- calculul emisiilor de amoniac din hale arata valori sub limita impusa de concluziile BAT:

BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg Tabelul 3.2

| Parametru | BAT-AEL (kg NH3/spațiu animal/an) | Valori calcul ferma (kg NH3/spațiu animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | 0,01-0,08 | 0,0487 |

8.3.4.2 Tehnici aplicate in ferma pentru conformarea cu concluzii BAT privind emisii generate din gestiune dejectii

| BAT 15 – prevenirea sau reducerea emisiilor in sol si apa de la depozitarea dejectiilor solide | Aplicare in ferma |
| --- | --- |
| Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate: a) Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar. b) Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide. c) Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. d) Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. e) Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă. | - se mentine o tehnica nutritionala corespunzatoare prin care se asigura o cantitate redusa de N si P excretata in dejectii (hranirea pe faze, continutul retetelor adaptat functie de necesitatile metabolice ale pasarilor astfel incat se asigura o asimilatie maxima a elementelor nutritive si o excretie minima in dejectii); - dejectiile solide, formate din dejectii pasare in amestec cu asternut, sunt evacuate din hale la sfarsitul ciclului de crestere al pasarilor - depozitarea lor temporara se face in bazine betonate cu podea impermeabila (existente pe Platforma avicola Halchiu), a caror capacitate asigura necesarul de depozitare pentru intervalul de timp in care nu se pot imprastia pe sol (3 x 1500 mc) |

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

9.1.   Emisii  în atmosferă

Sursele generatoare de emisii în atmosferă sunt:

– procesele metabolice – halele de creştere păsări;

– managementul dejecţiilor;

– activităţi auxiliare: producere energie termica in hale, circulaţia mijloacelor de transport, de descărcare furaje, de întreţinere a incintei.

9.1.1. Emisii din surse punctiforme

| Sursa/ faza de proces | Poluanti | Sistem retinere/ punct emisie | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Hale crestere pui - sistemul de ventilaţie al halelor | NH3, CH4, NOx, CO2, H2S, Praf (pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie, PM10, PM2,5), NMVOC | Fara sistem de retinere a poluantilor; sistemul de ventilare asigura exhaustarea fortata a aerului din interior | - aplicarea tehnicilor nutritionale, acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii - echiparea halelor cu instalatii tehnologice mecanizate pentru descarcarea furajelor din buncarul exterior in minibuncarele interioare - menţinerea în condiţii bune de funcţionare a ventilatoarelor care asigura exhaustarea fortata a aerului din interior |
| Producerea energiei termice in aeroterme (turbosuflante) | Nox CO SO2 Pulberi | Fara sistem de retinere a poluantilor; sistemul de ventilare asigura exhaustarea fortata a aerului din interior | - intretinerea si verificare periodica a aerotermelor. |
| Producerea energiei termice - centrala termica 37 kw – filtru sanitar | Nox; CO2; SO; pulberi | Cos evacuare pentru tiraj fortat | - intretinerea si verificare periodica a centralei termice |

9.1.2. Emisii fugitive

| Sursa | Poluanti | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Manipulare si depozitare temporara dejectii solide | NH3; Nox; H2S; CH4; CO2 ; Pulberi, NMVOC | - mentinerea dejectiilor solide in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac - valorificarea ritmică a dejecţiilor solide, către terţi - transportul dejecţiilor cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora şi miros |
| Incarcarea/descarcarea si depozitarea furajului | Praf | - intretinerea corespunzatoare a tubulaturilor de incarcare/descarcare a furajelor - utilizarea transportului pneumatic a furajelor |
| Mijloacele de transport | CO NOx SO2 PM10 | - mentinerea in parametrii de functionare, inscrisi in cartea tehnica a mijloacelor de transport, prin efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor - mentinerea in stare curata a cailor de acces. |
| Sistemul de canalizare ape uzate | Miros | - bazine vidanjabile, in care se descarca apele uzate menajere si tehnologice; - verificarea periodica a integritatii sistemului de canalizare (bazine, camine de vizitare, trasee de conducte). |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brasov şi GNM-Comisariatul Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

Acest capitol este conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 89 din 09.07.2019, valabilă pana la data de 09.07.2023, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române-ABA OLT-SGA BRASOV.

Managementul apelor uzate:

- apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar aferent fermei sunt colectate prin rețeaua de canalizare, cu descarcare in doua bazine de stocare etanse, cu capacitatea de 30m3 , respectiv 70 m3, vidanjate periodic, pe bază de contract de către societate specializata autorizata;

- apele uzate tehnologice provenite de igienizarea halelor de crestere sunt colectate prin rețeaua de canalizare si descărcate într-un bazin de stocare cu capacitatea de 295 mc. Vidanjarea bazinului de stocare ape uzate tehnologice se realizeaza pe bază de contract de către societate specializata autorizata;

- apele pluviale convențional curate provenite de pe acoperișul halelor se scurg liber la nivelul solului, iar cele de pe platformele betonate sunt colectate prin rigole si descarcate in rigola stradala.

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Corp administrativ - ape menajere | nu este cazul | bazin vidanjabil cu V = 14 mc |
| Hale crestere pasari - ape tehnologice de la igienizare | nu este cazul | bazine vidanjabile cu V = 27 mc |
| Ape pluviale | nu este cazul | - eliberate liber la nivelul solului; - colectate de pe platforme betonate in rigole betonate |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele de ape uzate evacuate, conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. nr. 89/09.07.2019, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române - ABA OLT - SGA BRASOV.

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |
| Ape uzate menajere | Bazin vidanjabil V=14 mc | 2,60 | 2,00 |  |
| Ape uzate tehnologice | Bazin vidanjabil V=27 mc | 6,3 | 0,6 |  |

9.2.3. Pretratare: nu este cazul.

9.2.4. Tratare: nu este cazul.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

-  scurgeri accidentale de ape uzate din reţeaua de canalizare menajeră si tehnologica;

-  evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

-  pierderi accidentale de furaj din buncarele de furaje;

- emisii accidentale datorate scurgerilor de uleiuri şi carburanţi de la autovehicule;

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale sau a asternutului uzat (dejecţii de pasare in amestec cu asternut hale);

- depozitarea şi gestiunea necorespunzătoare a produselor de uz sanitar-veterinar şi a produselor utilizate în perioada de vid sanitar si a ambalajelor rezultate de la acestea.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materii prime, materiale, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- evitarea deversărilor accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care acestea  se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- verificarea periodica a structurilor subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- asigurarea  pe amplasament, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- planificarea şi realizarea activitatilor de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute permanent în perfectă stare de curăţenie.

- pentru depozitarea temporara a dejectiilor bazinele de depozitare vor fi intretinute corespunzator, trebuie sa aiba dimensiunea corespunzatoare pentru asigurarea stationarii pentru o perioada de timp in conformitate cu Calendarul de interdictie pentru imprastierea ingrasamintelor, prevazut de Ordinul nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitriti din surse agricole;

- asigurarea terenului suficient pentru imprastiere dejectiilor stocate, prin incheierea de contracte de livrare ferme cu beneficiarii de terenuri agricole, cu respectarea cerintelor legale privind distribuirea acestora;

- distributia de dejectii pe terenurile agricole va respecta Codul bunelor practici agricole aprobat prin OMM nr. 1182/2005, OMM nr.296/2005, OMM nr.242/2005, HG nr. 964/2005, privind reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole. Cand dejectiile generate parasesc ferma, titularul de activitate/operatorul va completa un Borderou pentru evidentierea cantitatilor de dejectii (asternut uzat) predate in vederea valorificarii ca fertilizant natural, borderou care va consemna data livrarii, producatorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul si provenienta dejectiilor, conform OMM nr.296/2005 - Anexa 1, Partea a 2-a.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu cu exceptia celor acceptate legal. Titularul activitat  ii/operatorul se va asigura ca operatiile de pe amplasament vor fi realizate in asa fel incit emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Emisii de amoniac din adăposturi

| Parametru | BAT-AEL (kg NH3/spațiu animal/an) |
| --- | --- |
| Emisiile de amoniac din adăposturi | 0,01-0,08 |

BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg – tabel 3.2

10.1.2. Management nutriţional:

- azotul total excretat asociat BAT în  tabelul  1.1  şi fosforul total excretat asociat BAT tabelul  1.20 (din secţiunea 1.3. Managementul nutritional)

| Parametru | Valoare asociată BAT |
| --- | --- |
| Azotul total excretat asociat BAT | 0,2 – 0,6 Kg N excretat/ spatiu animal/ an |
| Fosfor total excretat asociat BAT | 0,05 – 0,25 Kg P excretat/ spatiu animal/ an |

10.1.3. Management miros

Mirosurile sunt generate in principal de:

- emisiile de amoniac din halele de crestere pui

- emisiile corespunzatoare gestionarii dejectiilor solide

- emisiile secundare de H2S in halele de crestere pui

- emisiile de NMVOC în halele de creştere pui şi din facilităţile de gestionare a dejecţiilor

- Pentru reducerea emisiilor de mirosuri se folosesc următoarele tehnici:

- -asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/fermă și receptorii sensibili;

- -acoperirea dejecțiilor solide în timpul depozitării;

- -fermentarea anaerobă;

- -împrăștierea dejecțiilor animaliere în fâșii

- -încorporarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil;

- -monitorizarea emisiilor de compuşi care genereaază mirosuri (NH3, H2S şi COVnm);

10.1.4. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

| Poluant/metoda de analiza | CMA mg/mc* Medie de scurtă durată 30 minute | CMA mg/mc* Medie de lungă durată zilnică |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 0,3 | 0,1 |
| Hidrogen sulfurat/STAS 10814/1976 | 0,015 | 0,008 |

*Conform STAS 12574/87 – Aer in zonele protejate

10.1.5 Titularul/operatorul activitatii va implementa strategiile nationale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr.271/2003 modificata si completata si prin aplicarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de hranire a pasarilor, tehnici putin poluante de imprastiere a ingrasamintelor naturale, tehnici putin poluante de stocare a ingrasamintelor naturale).

10.1.6  Titularul/operatorul instalatiei va asigura ca toate opratiile de pe amplasament sa se realizeze in asa fel incit emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.7  Titularul/operatorul instalatiei este obligat sa  detina un Planul de management al mirosului.

10.1.8 Titularul/operatorul instalatiei are obligatia respectarii prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

  - 10.2.   Apa

10.2.1. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere – conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 89/09.07.2019, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române-ABA OLT-SGA BRASOV.

- apele uzate menajere si tehnologice stocate in bazine vidanjabile si evacuate prin vidanjare, pe baza de contract, de catre o societate specializata si autorizata, se vor incadra in limitele maxim admise de HG nr. 188/2002 – NTPA 002 cu modificarile si completarile ulterioare;

10.2.2 Concentraţii maxime admise pentru apa subterană - conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 89/09.07.2019, emisa de SGA Brasov, titularul are obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii acviferului freatic, astfel:

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | UM | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj de hidroobservatie cu H=15 m - in aval de bazinul de stocare ape uzate tehnologice | Ape subterane | pH Suspensii CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal Azotiti Azotati Fosfor total | Unit. pH mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l | Anual |

10.2.3. Se considera valori de referinta pentru monitorizarea apelor subterane rezultatele analizelor efectuate anterior – prin comparatie.

10.2.4 Titularul/operatorul de activitate trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa. Se interzic deversarile neautorizate ale oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice, se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate, prin puturi filtrante, in panza freatica, canale de desecare, rigole stradale sau emisari naturali.

10.2.5 Titularul/operatorul de activitate trebuie sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane. Se va intocmi un plan de inspectie si intretinere a instalatiilor si echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel putin o data la 3 ani, in scopul minimizarii pierderilor de apa.

10.2.6  Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa exploateze, sa intretina si sa verifice periodic constructiile si instalatiile de captare si de aductiune a apei, colectare si evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum si intretinerea corespunzatoare a aparatelor de masurare a debitelor si volumelor de apa, in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, in scopul minimizarii pierderilor de apa.

10.2.7 Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltratiile de ape uzate in panza freatica si de asemenea sa vidanjeze periodic bazinele prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.8  Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ori de cite ori este cazul, sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat mai sus. In cazul provocarii unor poluari accidentale titularul activitatii are obligatia sa anunte imediat SGA Brasov.

10.2.9  In eventualitatea in care analizele sau observatiile indica contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depasirea indicatorilor de calitate autorizati ai apelor uzate evacuate peste valorile limita de emisie prevazute de legislatia in vigoare si/sau autorizatia integrata de mediu, titularul autorizatiei are obligatia:

-sa realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

-sa ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si sa minimizeze efectele oricarei contaminari a mediului;

-sa notifice accidentul autoritatii competente pentru protectia mediului, cat mai repede posibil.

10.2.10  Titularul/operatorul de activitate are obligatia consemnarii lunare a consumurilor de apa prelevate din forajele de alimentare proprii si a inregistrarii citirilor, realizarii periodice de buletine de analiza de potabilizare pentru apa utilizata in scop fiziologic si igienico-sanitar.

10.3.  Sol

10.3.1. Valori limita admise pentru indicatorii de calitate ai solului:

Valorile de referinta vor fi rezultatele analizelor de sol efectuate in anul 2016, prin metode standardizate ale laboratoarelor acreditate RENAR.

Monitorizarea calităţii solului pe amplasament se va face cu o frecventa de 5 ani, iar poluantii analizati relevanti pentru activitate vor fi: azotul total si fosforul.

Puncte de prelevare: zonă verde lângă bazin vidanjabil betonat;

10.3.2 Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor

##### aferente societăţii, vor fi comparati cu rezultatele analizelor de sol efectuate in 2016.

| Nr. crt. | Denumire incercare | UM | Valoare determinata (S1) | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azot total (N) | % s.u. | 0,14 | STAS 7184/2-1985; PTL-02 |
| 2 | Fosfor (P) | mg/kg s.u. | 25,98 | SR ISO 11263-1998; PTL-60 |

10.4.  Zgomot

10.4.1 Surse generatoare de zgomot:

- funcţionarea sistemelor de ventilaţie din halele de crestere pui;

- prinderea pasarilor in perioada de depopulare;

- funcţionarea mijloacelor de transport materii prime, materiale auxiliare, produs finit;

- descarcarea hranei si alimentarea buncarelor cu hrana

- funcţionarea utilajelor de evacuare, încărcare şi transport asternut uzat

- funcţionarea utilajelor pentru igienizarea halelor;

10.4.2. Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

-achiziţionare utilaje performante;

-amplasarea utilajelor în hale;

-verificarea si intreţinere permanenta a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibil;

-prinderea pasarilor se realizeaza noaptea, cand acestea sunt linistite, intensitatea luminii este scazuta

-efectuarea operaţiilor de transport materii prime, materiale auxiliare pe timpul zilei;

-utilizarea unor mijloace de transport special destinate transportului de furaj pasari, corespunzatoare din punct de vedere tehnic si cu echipament adecvat pentru descarcarea furajului in buncarele exterioare

10.4.3. Valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita incintei nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB (pe perioada de noapte), conform OM nr.119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.4. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR SI A SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

11.1 Deseuri generate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate estimata* | UM | Mod gestionare | Cod operatiune R/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejectii animaliere/ asternut uzat1 | crestere pasari | 1270 | t/an | Valorificare ca fertilizant pe terenuri agricole, pe baza de contract cu beneficiari detinatori de terenuri agricole | R10 |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale - cadavre de pasare1 | crestere pasari | 18,55 | t/an | Incinerare in instalatia de incinerare de pe Platforma avicola Halchiu sau valorificare prin societati autorizate | D10/ R3 |
| 15 01 02 | Deseuri ambalaje de materiale plastice | activitate in ferma | 0,13 | t/an | Stocare temporara in spatiu inchis si predate la societati autorizate, pe baza de contract | R12 |
| 15 01 10* | Deseuri de ambalaje ce conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | activitate de tratament, dezinfectie | 0,06 | t/an | Stocare temporara in saci din polietilena, inscriptionati, in spatiu inchis si predate la societati autorizate, pe baza de contract | R12 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | iluminat ferma | 0,12 | t/an | Stocate temporar in cutii inscriptionate, in spatiu inchis si predate la societati autorizate, pe baza de contract | R12 |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | activitate ferma | 10,5 | t/an | Stocate temporar in recipienti metalici, predate in vederea eliminarii la rampa ecologica, pe baza de contract | D5 |
| 16 02 14 | Echipamente casate (DEEE) | activitate ferma | 0,10 | t/an | Stocate temporar in incinta inchisa si predate la societati autorizate, pe baza de contract | R12 |

*Cantitate estimata pe baza cantitatilor generate; valorile pot varia de la un an la altul in functie de productie si de numar de cicluri crestere pui.

1-pot fi considerate material de categoria 2  în conformitate cu art. 9  din Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.2. Deşeuri tratate - titularul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor încheiate cu societăți specializate si autorizate /beneficiari ai terenurilor agricole:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate estimata | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejectii de pasare1 | 1270 | t/an | valorificare | R10 | Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animaliere - cadavre de pasare1 | 18,55 | t/an | eliminare valorificare | - D10 - R3 | - Incinerare pe sol - reciclarea/valorificarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi (inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica) |
| 15 01 02 | Deseuri ambalaje de materiale plastice | 0,13 | t/an | valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 10* | Deseuri de ambalaje ce conţin reziduuri sau sunt contaminate cu subst. periculoase | 0,06 | t/an | valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | 0,12 | t/an | valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | 10,5 | t/an | eliminare | D5 | Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea; |
| 16 02 14 | Echipamente casate (DEEE) | 0,10 | t/an | valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |

1 – eliminarea și utilizarea se va face în conformitate cu art. 13 și art. 18 din Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.3. Modul de gestionare a dejectiilor :

Dejectiile solide impreuna cu asternutul sunt evacuate din hale cu ajutorul tractorului senilat cu lama, incarcate in remorci si transportate la platforma de dejectii cu 4 compartimente existenta la SC Avicod SA Brasov, respectiv 5 bazine etanse de stocare cu capacitatea de 3,60 mc/bazin, pentru maturare.

|  | Cantitate de dejectii rezultate, conform calcul rezultat in intervalul 2014 - 2016 | Capacitati de stocare existente |
| --- | --- | --- |
|  | mc/ an | to/ an | mc / 6 luni | to / 6 luni |
| Ferma 6 Codlea | 4284,84 | 0,14 | 2142,42 | 0,7 |
| Total / an |  |  |  |  |

Bazinele de stocare existente la Complexul Avicol Halchiu, asigura capacitate de stocare pentru min. 6 luni, conform calculului de dejectii generat in intervalul 2014 – 2016 si numarul maxim de locuri autorizat, calcul efectuat de SC ASRO SERV SRL. Sibiu.

Dupa maturare, fertilizantul va fi predat in baza contractelor incheiate, urmatoarelor societati : SC AGRIFAN VULCAN SRL si SOCIETATEA  AGRICOLA BARSA VULCAN;

.

11.4.  Conditii privind gestionarea deseurilor

11.4.1 Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.4.2 Titularul activitatii /operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor. In cazul în care acest lucru nu poate fi evitat, se va face valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.4.3 Deseurile vor fi colectate selectiv si depozitate in containere speciale.

11.4.4 Se va realiza un audit privind minimizarea deseurilor la fiecare doi ani. Concluziile acestuia vor fi incluse in RAM. Urmatorul audit se va realiza in anul 2019.

11.4.5  Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie (cap.11.1, 11.2) si in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. Nu trebuie valorificate sau eliminate alte deseuri, nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului, fara a se informa, in prealabil, autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acesteia.

11.4.6 Societatea are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.4.7 Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

- fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.4.8  Se vor respecta prevderile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006  privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective.

11.4.9 Abandonarea deseurilor este interzisa.

11.4.10 Eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa.

11.4.11 Zonele de depozitare temporara a deseurilor vor fi marcate si semnalizate. Recipientii vor fi inscriptionati, verificati periodic, asigurandu-se repararea sau inlocuirea containerelor avariate.

11.4.12 Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- H.G. 166/2004  modificată şi completată cu H.G. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

11.4.13 În conformitate cu H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. nr. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. nr. 734/2006, art.13 - „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora”. Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.4.14  Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.4.15. Gestionarea subproduselor-material  de  categoria  2-se va face în conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.5. Transportul deseurilor

11.5.1 Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.5.2 Transportul deseurilor în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare  trebuie efectuat  doar de operatori autorizati si cu respectarea obligatiilor prevazute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.6.  Deseuri periculoase

11.6.1 Producatorii/detinatorii de deseuri periculoase sunt obligati sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzind asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala.

11.6.2 Producatorii/detinatorii de deseuri periculoase au obligatia sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale. Amestecarea include diluarea substantelor periculoase.

11.7.  Evidenta gestiunii deseurilor

11.7.1  Titularul activitaii /operatorul are obligatia sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in Anexa 1 la H.G. nr. 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, evidenta care va fi pastrata cel putin 3 ani.

11.7.2 Producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice, trebuie sa pastreze buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sa le transmita la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.

11.7.3 Titularul activitatii/operatorul are obligatia sa tina, pentru deseurile periculoase, o evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor prevazute in Anexele 2 si 3 din Legea nr. 211/2011 republicata si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.

11.7.4 Evidente, inregistrari dejectii: de fiecare data cand dejectiile (asternutul uzat) provenite din ferma vor fi livrate la terti, transportul acestora va fi insotit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejectiilor si de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde atat numele si adresa producatorului, cat si a destinatarului, cantitatea livrata, tipul si provenienta dejectiilor si data livrarii. Fiecare transport se inregistreaza in Registrul de transport deseuri animaliere al fermei, impreuna cu datele din borderou.

11.8.   Transferul deseurilor

11.8.1 Se vor respecta prevederile O.M. nr.1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

Imprastierea dejectiilor pe sol:

-dupa perioada de fermentare, dejectiile sunt utilizate ca ingrasamant organic pentru fertilizarea terenurilor;

-distribuirea dejectiilor pe terenurile agricole se va realiza in conformitate cu prevederile in vigoare;

-se vor utiliza utilaje pentru manipularea si administrarea ingrasamintelor naturale;

-titularul activitatii/operatorul are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea dejectiilor (asternutului uzat) prin inchirierea de teren sau incheierea de contracte cu terti detinatori de terenuri agricole;

-titularul activitatii/operatorul are obligatia ca la inceputul fiecarui an sa realizeze un Plan de management al dejectiilor care va fi anexat la RAM;

-la utilizarea dejectiilor ca fertilizanti se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei in special cu respectarea urmatoarelor conditii:

• neaplicarea  dejectiilor pe teren atunci cand campul este saturat de apa, inundat, inghetat, acoperit cu zapada;

• neaplicarea dejectiilor pe terenuri aflate in panta;

• neaplicarea dejectiilor in apropierea cursurilor de apa  prin lasarea unei benzi netratate

• impratierea dejectiilor cat de aproape posibil momentului de maxima crestere a cerealelor si cand este preluata substanta nutritiva.

11.9.  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate estimata | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 02 15 01 10* | deseuri de ambalaje din plastic deseuri de ambalaje contaminate | 90 300 | kg/an kg/an | valorificare valorificare |

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1 Incadrarea in Directiva SEVESO-   Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO.

12.1.1  Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar prin cantităţile prezente nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul este obligat sa detina un Plan general de mentenanta ferme pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Plan general de mentenanta ferme trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Plan general de mentenanta ferme va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării.

13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

-supravegherea din partea organelor abilitate si cu atributii de control;

-automonitorizarea.

13.1.2. Automonitorizarea este obligatia societatii si are urmatoarele componente:

-monitorizarea emisiilor si calitatii factorilor de mediu;

-monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces;

-monitorizarea post inchidere.

13.1.3. Automonitoringul emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente. Automonitorizarea emisiilor consta in urmarirea poluantilor emisi si este obligatia titularului activitatii/operatorului.

13.1.4. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.5. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.6. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.7. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.8. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.9. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.10. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.11. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.12. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor in aer;

- punctele de prelevare a forajului de hidroobservatie pentru apele subterane;

- zonele de depozitare a deseurilor pe amplasament.

13.1.13. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.14. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.15 Monitorizarea emisiilor se va face de catre laboratoare care detin acreditarea ceruta de legislatia nationala sau prin laborator propriu. In cazul in care titularul activitatii/operatorul realizeaza monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o data pe an se va realiza intercalibrarea cu un laborator cu incercările acreditate. In buletinele de analiza se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor si analiza acestora, aparatura utilizata si calibrata conform normelor nationale. Standardele utilizate vor fi cele utilizate in UE (CEN, ISO) sau nationale care asigura o calitate echivalenta a datelor.

Monitorizarea excreției de azot și fosfor prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a excreției de azot și fosfor | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale, în condiţiile în care nu se modifică managementul nutriţional |
| 2 | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.1. din Decizia 2017/302

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1 Monitorizarea calităţii aerului

Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer  prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de amoniac în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. |
| 3 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din din Decizia 2017/302

Monitorizarea emisiilor de pulberi generate în aer de fiecare adăpost pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de pulberi în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O dată pe an. |
| 2 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.2.din din Decizia 2017/302

13.2.1.1. Monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentratiilor de amoniac in zona halelor si in zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate), iar compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12547/87.

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| În zona cu louinţele cele mai expuse în perioada din ciclul de creştere cu emisie maximă, inclusiv o măsurare de fond | amoniac | anual | STAS 10812/76 |

- Monitorizarea mirosurilor se va efectua prin monitorizare NH3, concentraţii maxime admise în aerul ambiental cu zona ce receptori sensibili fiind cele de mai jos. În cazul în care se înregistrează reclamaţii referitoare la neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili, monitorizarea emisiilor de compuşi care genereaază mirosuri (NH3, H2S şi COVnm) va consta în realizarea inventarului de emisii de compuşii cu impact olfactiv (NH3, H2S  şi al speciilor de COVnm) exprimate în unităţi de miros  sau prin măsurări ale emisiilor de mirosuri, prin olfactometrie dinamică, conform standardului SR EN 13725 şi a concentraţiei de NH3, H2S.

13.2.1.2. Monitorizarea zgomotului se va face in zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate), iar compararea se va face cu limitele din STAS nr.10009/88:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| La cea mai expusă faţadă (inclusiv o măsurare de fond) | Nivel echivalent de zgomot | in situatia existentei reclamatiilor | STAS 10009/88, STAS 6161-3 OMS 119/2014, ISO 1996-2 |

13.2.1.3. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

Frecventa, indicatorii de monitorizare a emisiilor in apa si standardele aplicate vor fi cele solicitate prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 89/09.05.2019, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române-ABA OLT-SGA BRASOV.

13.3.1. Monitorizarea apelor uzate menajere si tehnologice: nu este cazul.

Pentru activitatea de vidanjare beneficiarul va tine o evidenta in scris, intr-un registru ce va cuprinde:

- data vidanjarii, locul de transport sau, dupa caz, tipul de serviciu efectuat (decolmatare, curatare, desfundare);

- numarul de vidanje transportate /ciclu si volumul de apa uzata evacuat;

- numarul de inmatriculare al mijlocului de transport folosit pentru aceasta activitate.

Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursuri de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona.

13.3.2. Monitorizarea apelor pluviale: anuala, conform Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 152/13.12.2017

| punct de prelevare | Indicatori | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| Inainte de deversare in rigola stradala | pH; suspensii; reziduu filtrabil la 1050C; CBO5; CCO-Cr; azot amoniacal; fosfor total | anual |

13.3.3.  Monitorizarea pânzei freatice:

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj de hidroobservatie – in aval de bazinul de stocare ape uzate tehnologice | pH suspensii CBO5 CCO-Cr azot amoniacal azotiti azotati fosfor total | anual | Conform metode de analiza si documente de referinta ale laboratoarelor acreditate |

13.4. Monitorizarea solului

| Loc prelevare | Indicator analizat | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonă verde lângă bazin vidanjabil betonat | Azot total Fosfor total | La 5 ani | SR ISO 11261 SR ISO 11263 |

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Controlul climatului in halele de cerestere pasari

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.5.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

| Parametru proces | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| Consum de apă pentru adăpat, curăţarea halelor | la sfarsitul ciclului de crestere |
| Consum energie electrica | la sfarsitul ciclului de crestere si pe an |
| Consum de combustibil | la sfarsitul ciclului de crestere si pe an |
| Numărul de păsări care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | ciclu/număr de cicluri/an |
| Consumul de hrană | la sfarsitul ciclului de crestere şi pe an |
| Utilizarea produselor farmaceutice | la sfarsitul ciclului de crestere si pe an |
| Funcţionarea sistemului de ventilaţie | permanent si in perioada de vid sanitar |
| Generarea de dejecții animaliere | anual |

13.5.3. Titularul/operatorul activităţii va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru  aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

13.6.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/ nepericuloase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Date referitoare la evidenta gestiunii deseurilor vor fi raportate la APM Brasov, ca parte a RAM-ului.

13.6.3 Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | U.M. | Punct de emisie | Frecvenţa monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejectii animaliere (asternut uzat) | tone | Hale crestere pasari | periodic | cantarire |
| Deseuri de tesuturi animale (cadavre de pasare) | tone | Hale crestere pasari | lunar | cantarire |
| Deseuri ambalaje din plastic | tone | Activitate ferma | periodic | cantarire |
| Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | tone | Activitate de tratament, dezinfectie | periodic | cantarire |
| Deseuri de tuburi fluorescente | tone | Iluminat ferma | periodic | cantarire |
| Deseuri municipale amestecate | tone | Activitate ferma | lunar | estimare |
| Deseu echipamente casate (DEEE-uri) | tone | Activitate birou | periodic | cantarire |

13.6.4. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Cantitate estimata | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- |
| deseuri de ambalaje din plastic | 90 | kg/an | valorificare prin societati autorizate |
| deseuri de ambalaje contaminate | 300 | kg/an | valorificare prin societati autorizate |

13.7. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.7.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.8.   Monitorizarea post – închidere

13.8.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrica, apa, agent termic;

- golirea bazinelor si traseelor de conducte, inclusiv camine de vizitare si spalarea acestora;

- demolarea constructiilor – daca se impune - colectarea separata a deseurilor de constructii, valorificarea lor sau depozitarea pe o halda ecologica, functie de categoria de deseuri;

- transportul dejectiilor si a oricaror tipuri de deseuri de pe amplasament, in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozitare pe o halda ecologica autorizata;

- refacerea, dupa caz, a analizelor pentru sol si ape subterane, in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii si stabilirea utilizarii ulterioare a amplasamentului.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi prevenirea sau evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile APM Brasov şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM, in situatia in care acestea au existat.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13, la APM Brașov

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare, etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (conform datelor furnizate de laboratoare);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „Instalatii pentru cresterea  intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40000 de locuri pentru pasari” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| - | Oxizi de azot (NOx) | 100.000 | - | - |
| 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |
| - | Pulberi in suspensie (PM10) | 50.000 | - | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual de mediu  va fi transmis la APM Brasov pana la data de 1 martie, pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Brasov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

-raportarea incidentelor semnificative la data producerii;

-reclamaţii (dacă ele există) - in luna următoare primirii acestora;

-raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu - in luna următoare realizării acestora;

-orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc;

-raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

-plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare.

14.6. Mod de raportare

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODES-completat de producatorii de deseuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4: PRODES-completat de producatorii de deseuri |
| 2 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 - Registrul PRTR | Anual | 30 aprilie | Registrul integrat EPRTR raportare.anpm.ro |
| 3 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3299/2012 | Anual | 15 ianuarie – 15 martie | Aplicaţia Protecţia Atmosferei – Inventar Emisii |
| 4 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu-Registru IPPC | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat IPPC |

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicatii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de mediu (RAM) | Anual | 01 martie | - |
| 2 | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | 2020 (in RAM pentru 2019) | - |
| 3 | Audit privind utilizarea apei | 3 ani | 2019 (in RAM pentru 2018) | - |
| 4 | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | 2020 (in RAM pentru 2019) | - |
| 5 | Planul de management al dejectiilor solide | Anual | 01 martie | - |

Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| Notificare privind poluarile semnificative | In cel mai scurt timp |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei |
| Reclamatii | In luna urmatoare aparitiei |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art.10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Brasov.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Brasov, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brasov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Brasov şi GNM – CJ Brasov, prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Olt - SGA Brasov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC AVICOLA BRASOV SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Brasov sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Brasov. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov.

17. Anexe

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de  pagini semnate şi ştampilate.

18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Directiva Emisii Industriale (Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării) |
| 12 | Instalaţie IED | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | H | Fraza de pericol |
| 17 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 18 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 19 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 20 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 21 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Brasov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IED | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017) |

20.  C U P R I N S

| Nr. crt. | CAPITOLE/SUBCAPITOLE AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU | Nr. pag. |
| --- | --- | --- |
| 1. | DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI |  |
| 2. | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4. | DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE |  |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6. | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7. | RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE |  |
|  | 7.1 Apa |  |
|  | 7.2 Utilizarea eficienta a resurselor energetice |  |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
|  | 8.1. Descrierea amplasamentului |  |
|  | 8.2. Descrierea principalelor activităţi si procese |  |
|  | 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9. | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
|  | 9.1 Emisii în atmosferă |  |
|  | 9.2 Emisii în apă |  |
|  | 9.3 Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10. | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
|  | 10.1 Aer |  |
|  | 10.2 Apa |  |
|  | 10.3 Sol |  |
|  | 10.4 Zgomot |  |
| 11. | GESTIUNEA DEŞEURILOR SI A SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE |  |
|  | 11.1 Deșeuri generate |  |
|  | 11.2 Deseuri tratate |  |
|  | 11.3 Modul de gestionare al dejecțiilor |  |
|  | 11.4. Condiții privind gestionarea deșeurilor |  |
|  | 11.5. Transportul deșeurilor |  |
|  | 11.6. Deșeuri periculoase |  |
|  | 11.7. Evidența gestiunii deșeurilor |  |
|  | 11.8. Transferul deșeurilor |  |
|  | 11.9. Ambalaje și deșeuri de ambalaje |  |
| 12. | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
|  | 12.1 Incadrarea in Directiva SEVESO |  |
|  | 12.2 Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta |  |
|  | 12.3 Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare |  |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
|  | 13.1 Prevederi generale privind monitorizarea |  |
|  | 13.2 Monitorizarea emisiilor in aer |  |
|  | 13.3 Monitorizarea emisiilor in apa |  |
|  | 13.4 Monitorizarea solului |  |
|  | 13.5 Monitorizarea tehnologica |  |
|  | 13.6 Monitorizarea deseurilor |  |
|  | 13.7 Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase |  |
|  | 13.8 Monitorizarea post- inchidere |  |
| 14. | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
|  | 14.1 Date generale |  |
|  | 14.2 Raportarea datelor de monitorizare |  |
|  | 14.3 Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati(PRTR) |  |
|  | 14.4 Raportul anual de mediu |  |
|  | 14.5 Alte raportari |  |
|  | 14.6 Mod de raportare |  |
| 15. | OBLIGAŢIILE TITULARULUI |  |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17. | ANEXE |  |
| 18. | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19. | ABREVIERI |  |
| 20. | CUPRINS |  |