## AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. BV  din

Titularul activităţii /operator: SC Galli Gallo SRL S.R.L

Adresa: mun. Codlea ,  Extravilan km 3 jud. Braşov

Locaţia activităţii: mun. Codlea, Sos. Codlea-Sibiu Extravilan km 3 Ferma Dealul Frumos

Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6. a) Cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitati de peste 40.000 de locuri

Codul CAEN Rev. 2 :  0147 - Creşterea păsărilor (Rev 1: 0124)

Cresterea animalelor si manajementul dejectiilor animaliere

Cod NFR: 4 B (abdatat conform EMEP/EEA 2013: 3B)

Cod SNAP: 10 05 09 (abdatat conform EMEP/EEA 2013: 100908)

Emisă de:  SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Data emiterii: .................

Data expirării: ................

#### DIRECTOR EXECUTIV,

#### Ciprian BANCILA

#### SEF   SERVICIU A.A.A.,

Daniela Birau

#### ÎNTOCMIT,

Consilier Marius TESU

APM. Brasov, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- H.G. nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M.. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

ca urmare a solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, adresate de SC GALLI GALLO  SRL  CODLEA, înregistrată la APM. Brasov cu nr. 9105/07.06.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu;

- în urma organizării dezbaterii publice la sediul Primăriei Codlea, jud. Braşov, în data de 10.04.2019, de către titularul activităţii;

autorizează SC Galli Gallo SRL CODLEA, activitatea conform Anexei nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6. a) Cresterea intensiva a pasarilor  cu capacitati de peste 40.000 de locuri, la punctul de lucru din mun. Codlea, Şos. Extravilan, km 3 Ferma Dealul Frumos, jud. Braşov.

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren, a analizelor efectuate in cadrul sedintelor Colectivului de Analiză Tehnică, APM Brasov a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr BV  din data.

INTRODUCERE

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la încetarea activităţii, după caz, conform art.17 din

OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobata cu modificări şi completări prin

Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizaţie include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului.;

- Energia este utilizată eficient;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- Sunt respectate principiile BAT. Aceste tehnici includ tehnologia utilizată, construcţia instalaţiilor, întreţinerea, exploatarea.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc pe amplasament, metodologia specifică de prelevare şi analizǎ şi frecventa de măsurare a acestora şi obligaţia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Scopul

Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

1. Instalaţia IPPC va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum sa stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

2. Cu minim 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Brasov reînnoirea acesteia.

3. În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Brasov. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

4. Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IPPC sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Brasov.

5. Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

6. Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

7. Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale art. 21:

“(1) În scopul conformării cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu, potrivit prevederilor alin. (2)-(7) şi, acolo unde este necesar, le actualizează; (2) La cererea autorităţii competente, operatorul prezintă toate informaţiile necesare în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile; (3) La reexaminarea condiţiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu utilizează toate informaţiile obţinute în urma monitorizării sau a inspecţiilor instalaţiei; (4) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activităţii principale a unei instalaţii, să asigure că: a) toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţia respectivă sunt reexaminate şi, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei legi, în special cu prevederile art. 15 alin. (3) şi (4), după caz; b) instalaţia este conformă cu noile condiţii de autorizare. (5) În procesul de reexaminare a autorizaţiei integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalaţiei, publicate după data acordării autorizaţiei integrate de mediu sau după data ultimei reexaminări a acesteia. (6) În cazul în care pentru o instalaţie nu sunt elaborate concluziile BAT, condiţiile de autorizare sunt reexaminate şi, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluţia celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor. (7) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii: a)poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi; b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18; d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.(8) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare”.

8. Operatorul este obligat sa notifice APM Brasov cu 90 de zile inaintea oricarei modificari ce afecteaza activitatea instalatiei.

9. Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite.

1.  DATE  DE  IDENTIFICARE A TITULARULUI  ACTIVITĂŢII

S.C. GALLI GALLOSRL. Codlea, Extravilan km 3, Codlea, jud. Brasov, CUI 12451845 din data de 02.12.1999, numar de inregistrare conform Certificatului de Inregistrare Fiscala seria B nr.1147543: J08/1024/29.11.1999.

Tel: 0268/253535; Fax 0268/251558

e-mail:  mediu@penes.ro

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a solicitării adresate de S.C GALLI GALLO SRL cu sediul în Codlea, Extravilan km 3, Jud. Brasov, înregistrată la APM Braşov cu nr.9105/07.06.2019. privind delegarea competentei de parcurgere a etapei de analiza a continutului documentatiei de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma organizării dezbaterii publice la sediul Primăriei Codlea, jud. Braşov, în data de 10.04.2019,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat ;

- în baza H.G. nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia  Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de :

-  Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

-  Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă

- STAS 12574/1987  Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate

- STAS 10009/1998 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

-  Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

-  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-  O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri , modificat si completat;

-  Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata si completata;

-  Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

-  H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-  H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-  H.G. nr. 176/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de  cultură;

- H.G. nr. 661/2011, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor <LLNK 832010R0066           31>Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică;

-  OUG nr. 47/2005 aprobată  prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

-  O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnice în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

-  H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificata si completata;

-  O.M. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

-  Codul de bune practici în fermă aprobat prin O.M. nr.1234/2006;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificata si completata;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, modificata si completata;

-  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată

- Ordin ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, modificat prin Ordin ANSVSA nr. 42/2010;

- Ordin  ANSVSA nr. 135/2010 privind monitorizarea sistemelor de creştere a găinilor ouătoare pentru producţia de ouă de consum, în conformitate cu legislaţia europeană specific.

- OUG nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deşeurilor de origine animalã, cu completarile si modificarile ulterioare;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Prezenta autorizatie se va actualiza pentru conformitate cu dispozitiile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Tinând cont de documentele de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana:

- IPPC  “Reference document on  Best  Available  Technique for Intensive  Rearing of  Poultry and  Pigs (iulie 2003);

- IPPC “Reference document  on  the  General  Principles  of  Monitoring (iulie 2003);

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu  din  România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene  şi  prevederile  prezentei  autorizaţii,

se emite:  AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ  DE MEDIU BV  din

pentru: SC GALLI GALLO SRL, cu sediul social in  mun. Codlea , Extravilan km 3, jud. Braşov

cu punct de lucru: mun. Codlea, Soseaua Codlea –Sibiu km 3, ferma Dealul Frumos, jud. Braşov

pentru activitatea: conform Anexei nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6. a) Cresterea intensiva a pasarilor  cu capacitati de peste 40.000 de locuri

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/operatorului de activitate, de la primirea materialelor pe amplasament până la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deşeurilor, de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare, conform zonei marcate pe Planul de situaţie, anexat la solicitarea  de obţinere a autorizaţiei  integrate de mediu revizuite.

Denumirea instalaţiei IPPC: „ Ferma  DEALUL FRUMOS de crestere pui de curcan cu capacitatera de 40.000 de locuri”.

Amplasament : mun. Codlea, Şos. Codlea-Sibiu km 3 , jud. Braşov

Conform REGULAMENTUL (CE) Nr. 166/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI/2006  de instituire a unui registru European al emisiilor şi transferului de poluanţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului:

7. Producţie animală intensivă şi acvacultură

a. Instalaţii de creştere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor

(i)	Cu 40 000 locuri pentru păsări

Capacitatea instalaţiei: 540000 capete pasari/an pentru cresterea puilor de curcan

Număr angajaţi:  19

An punere în funcţiune instalaţie: 2001

Autorizaţia se referă la o instalaţie IPPC in cadrul careia se desfasoare urmatoarele activitati  formată din:

Activitati de productie:

- adapostirea si cresterea pasarilor;

- golirea halelor la sfarsitul unui ciclu de crestere – prin livrarea pasarilor la abatoare.

Activitati tehnic legate de instalatia IPPC:

- igienizarea halelor in peroioada de vid sanitar;

- furnizarea asternutului cu dejectii de pasare proprietarilor de terenuri agricole cu care societatea are contract;

- transportul dejectiilor la platformele amenajate in perioada in care acestea nu pot fi imprastiate pe camp;

- incinerarea cadavrelor de pasari in incineratorul propriu cu capacitatea de 150 kg/h.

Activitati conexe:

- activitati administrative si de intretinere a instalatiilor;

- stocarea temporara la rece a cadavrelor de pasari, rezultate in ferma, daca acestea nu sunt incinerate imediat;

- producerea energiei termice pentru filtrele sanitare, incalzirea halelor;

- asigurarea cu societati autorizate a alimentarii cu apa potabila, a colectarii apelor uzate in bazine vidanjabile, a vidanjarii si transportarii apelor uzate in vederea epurarii in statia de epurare;

- transportul intern si extern al hranei, dejectiilor la platforma, pasarilor, personalului.

4. DOCUMENTAŢIA  SOLICITĂRII

Documentaţia înaintată de S.C. GALLI GALLO SRL. pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu nr. ...........................:

- Solicitare privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu, înregistrată la A.P.M. Brasov cu nr. 9105 din 07.06.2019;

- Certificat de înregistrare nr. 1147543, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

- Certificat constatator nr. 14393 din 26.02.2008. emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

- Autorizatie sanitar veterinara nr. 247 din 12.12.2017. emisa de DSVSA Brasov;

- Formular de solicitare intocmit conf. O.M. nr. 1158/2005  realizat de ECOTERRA SIBIU;

- Raport de amplasament realizat EOTERRA SIBIU;

- Documente  doveditoare  privind  mediatizarea  solicitării de  emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu.

- Proces verbal CAT din ....................si lista invitatilor;

- Autoriztie de gospodarire a apelor nr. 78/27.09.2018 emisa de SGA Brasov;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului si a mediului de delimitare / identificare a instaltiei;

- Contract prestari servicii de preluare deseuri periculoase si nepericuloase nr. 190 din 30.03.2007, incheiat de societate cu SC RIAN CONSULT SRL Anexa nr.1si act aditional;

- Contract prestari servicii colectare si transport cenusa provenita de la incinerator nr. 186 din 18.09.2018, incheiat de societate cu SC BRAI-CATA SRL ;

- Contract prestari servicii vidanjare si colectare ape uzate nr 204 din 25.08.2014, incheiat cu SC MARI CAR ROMA SRL

-Aviz tehnic de racordare nr. 20117895/01.01.2012 emis de SC Electrica FURNIZARE Transilvania Sud SA;

-Acord de acces la sistemul de distributie gaze naturale nr. 3003713400/06.05.2010 emis de SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA;

-Contract de prestari servicii nr. 0803011 din 12.03.2008,cu act aditional incheiat de societate cu ANIF, privind eliminarea apelor pluviale de pe o suprafata de 12640 mp, in canalul de desecare CS3-34;

-Contract de prestari servicii de salubritate, nr. 49/27.09.2013., SC Servicii Magura Codlea SRL SC Servicii Magura Codlea SRL;

-Contract de colaborare privind preluarea dejectiilor de pasare, nr. 188/04.05.2018, incheiat de Societatea Agricola Barsa Vulcan;

ANEXE:

-  Plan de încadrare în zonă si planuri de situatie pentru SC BRAVCOD SRL.

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Titularul de activitate/operatorul aplică un sistem de management de mediu nestandardizat, având planificate o serie de activităţi şi măsuri viitoare privind:

- implementarea sistemului de management de mediu;

- implementarea sistemului de management al calităţii;

- pregătirea profesională în domeniile tehnice specifice;

- controlul tehnologic al întreprinderii detaliat şi temeinic fundamentat;

- monitorizarea periodică a emisiilor din instalaţie;

- monitorizarea tehnologică.

### 5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor  neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.1.2. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare semnificativa nu va fi cauzată.

5.1.3. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.4. Titularul activităţii/operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. Titularul/operatorul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (S.M.A.), ca o componentă a Sistemului de Management de Mediu (S.M.M) aplicat, care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. S.M.A. va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, minimizării deşeurilor şi utilizării eficiente a energiei.

Sistemul de management de mediu va include:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

-  pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

-  evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

-  compararea cu limitele admise în mod regulat şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, producerea de deşeuri şi efectele intersectoriale;

-  implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

-  aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.6. Titularul/operatorul activităţii va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu, cuprinzând :

-  responsabilitatea;

-  evidenţele de întreţinere;

-  registre de monitorizare;

-  rezultatele auditurilor;

-  rezultatele analizelor;

-  evidenţa privind sesizările şi incidentele;

-  evidenţe privind instruirile.

5.1.7. Titularul/oepratorul activitatii va utiliza eficient energia.

### 5.2.  Conştientizare şi instruire

5.2.1 Titularul/operatorul activităţii va stabili  şi va menţine proceduri de evaluare a necesităţii de  pregătire a personalului şi va efectua instruirea potrivită, utilizând cele mai bune  tehnici de instruire, pentru personalul a cărui activitate poate avea un efect semnificativ  asupra factorilor de mediu.

Aceste proceduri vor impune:

-  conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de autorizaţie pentru activitatea societăţii şi pentru sarcinile de lucru;

-  conştientizarea efectelor potenţiale asupra mediului, rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi excepţionale;

-  conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare;

- conştientizarea prevenirii emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale.

5.2.2. Titularul trebuie să transmită câte o copie a prezentei autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror

sarcini sunt legate de oricare din condiţiile cuprinse în aceasta.

5.2.3. Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei

5.2.4. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare       (studii de specialitate şi experienţă necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei  autorizaţii. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului  desemnat cu  atribuţii  în   domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.6. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

-  drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

-  cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

-  echipamentul de protecţie necesar;

-  amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-  măsurile de prim-ajutor;

-  alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.2.7.Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii

### 5.3 Responsabilităţi

5.3.1 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului  (art. 94 literele e,f,g) aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, conducerea unităţii prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura de asemenea accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului,   precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen , măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele  împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. La stabilirea programului de sarcini şi obiective, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere

aspectele menţionate la punctul 5.4. Raportări şi în Cap.14 Raportarea către autorităţile de mediu.

5.3.3. În cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnficativ fara a aduce atingere prevederilor OUG 68/2007, aprobata prin Legea 19/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are obligatia sa informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local;

5.3.4.Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

5.3.5. Titularul/operatorul activităţii va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile şi de limitare a consecinţelor acestora.

5.3.6. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

5.3.7. Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.3.8. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

### Raportări

5.4.1   Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brasov raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap .14 - “Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului” şi de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului  privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Titularul autorizaţiei trebuie să depună la APM. Brasov, în fiecare an, nu mai târziu de 01 februarie, un Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele APM. Acest raport va fi transmis autorităţii în format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Cap 14. Raportări către autorităţile de mediu

5.4.3. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.4. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap.14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008.

Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.4.5. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi alte cerinţele înscrise în autorizaţie.

5.4.6. Registrele vor fi puse la dispoziţie, pentru verificări, autorităţii competente pentru protecţia

mediului şi/sau autorităţii de control.

5.4.7. Registrele/rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare

5.4.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fară a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

5.4.9 Titularul are obligatia sa raporteze pana la data de 15 martie datele solicitate pentru realizarea inventarului local al emisiilor de poluanti in atmosfera conf. Legii 104/2011 si OM 3299/2012;

## 5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG<LLNK 12007    68180 301   0 46>uou nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin <LLNK 12008    19 10 201   0 17>Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.2. În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General.

5.5.3. Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor, conform prevederilor alin. 5.5.1, se referă la:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informaţii considerate relevante de operator.

5.5.4. Măsurile preventive prevăzute la alin. 5.5.1. trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

5.5.5. În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin. 5.5.1. despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

5.5.6. În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

5.5.7. Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Brasov, ca parte integrantă a RAM.

5.5.8. In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004, aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, care asigură  coordonarea  unitară  şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.9. In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul/operatorul activităţii va trimite o notificare autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 14 zile de la producere :

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

5.5.10. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, in cazul in care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

6.1. Avand in vedere apacitatea maximă a fermei de 90000 capete curcani pe serie, 6 serii pe an, 540000 capete curcani pe an, in cadrul fermei sunt folosite urmatoarele materii prime si materiale auxiliare:

| Principalele materii prime/ natura chimică, compozitie | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentială, toxicitate pentru specii relevante) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase/ Nepericuloase | Periculozitate | Fraze de risc |
| Pasari pentru productia de carne / | 90000/capete/an curcani 540000/capete/an pui | N | - | - |
| Furaje, asternut |  |  |  |  |
| Furaje(porumb, srot de soia, concentrat proteino-vitamino-mineral), carbonat de calciu | Curcani: 600 t/an Pui: 13200 t/an | N | - | - |
| Paie, talaj pentru realizarea asternutului uscat | Curcani :2700t/an Pui : 2000 t/an | N | - | - |
| Medicamente, substante de igienizare, dezinfectie si deratizare |
| Medicamente | 5 doze de vaccin/ cap/ an. Antibiotice aprox 1800l/an | P | Periculozitatea specifica fiecarui medicament , nerelevanta prin cantitatea mica utilizata | - |
| ALKFOAM | 480 l/an | P | insecticid | Xi -iritant |
| VIREX | 50 kg/an | P | Material dezinfectant. | Xn – nociv, |
| VIROSHILD (clorura de dimetil-didecil amoniu, glutaraldehida, formaldehida) | 600 l/an | P | Material dezinfectant. trebuie evitat accesul produsului in reteaua de canalizare sau de alimentare cu apa sau in subteran. In caz de infiltrare trebuie informate autoritatile responsabile. | C- coroziv , R20/22 – nociv prin inhalare si inghitire; R34 – provoaca arsuri; R42/43 – poate provoca sensibilizare prin inhalare si contact cu pielea. |
| HPPA | 180 l/an | P | Dezinfectant pentru curatarea totala si dezinfectia conductelor de apa si a instalatiilor de adapare la sfarsit de ciclu | C- coroziv , R34 – provoaca arsuri. |
| VIROGOARD | 800L/an | N | Material dezinfectant. trebuie evitat accesul produsului in reteaua de canalizare sau de alimentare cu apa sau in subteran. In caz de infiltrare trebuie informate autoritatile responsabile. | C- coroziv , R20/22 – nociv prin inhalare si inghitire; R34 – provoaca arsuri; R42/43 – poate provoca sensibilizare prin inhalare si contact cu pielea. |
| Ratimor (substanta activa - bromadiolon) | 30 kg/an | P | Rodenticid, biodegradabil. Se va evita contaminarea apei. In cazul scurgerilor accidentale se vor utiliza substate absorbante, care vor fi colectate in containere etanse in vederea incinerarii. | Xn – nociv, R21/22, R48/21/22 |
| SUPER KILLER | 10l/an | P | Insecticid | Xi - iritant, N-periculos pentru mediu R43, R50/53 |
| Var [Ca(OH)2], 20% | 15.000 kg/an | P | Caustic | Caustic |
| Clorura de var (amestec de hipoclorit de calciu, hidroxid de calciu si clorura de calciu) | 150 kg/an | P | Nociv prin inhitire, toxic pentru pesti si alge, prin descompunere formeaza produsi toxici, este un produs carburant, irita ochii, sistemul respirator si pielea | Oxidant ; R31 – in contact cu acizii poate elibera gaze toxice; R34 – provoaca arsuri. |

_______

* Produsele utilizate sunt aprobate de autoritatea sanitar-veterinară.

Notă:

- substantele dezinfectante specifice sunt gestionate exclusiv de către echipa internă specializată care asigură dezinfectia, dezinsectia si deratizarea si cu care este încheiat un contract de prestări servicii;

- medicamentele pentru uz veterinar sunt gestionate exclusiv de către medicul veterinar cu care există contract de colaborare.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi transferul către halele de crestere, a materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Orice modificări privind materiile prime şi materialele auxiliare folosite vor fi aduse la cunoştinţă autorităţii pentru protecţia mediului.

6.4. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.5. Titularul/operatorul va avea proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, pentru a se asigura că acestea nu modifică structura şi nivelul emisiilor;

6.6. Titularul activităţii/operatorul trebuie să aibă în vedere optimizarea continuă a consumului de materii prime şi materiale auxiliare, comparând consumurile proprii cu cele din baza de date ale industriei de profil şi cu cele din documentul BREF pentru tratamentul de suprafaţă al metalelor şi materialelor plastice.

6.7.  Aplicarea tehnicilor BAT privind materiile prime şi materialele auxiliare

6.7.1. În ceea ce priveşte consumurile de materii prime specifice activităţii de creştere a păsărilor titularul activităţii se va asigura că acestea de încadrează în nivelele specificate de documentele de referinţă BAT: consumul de hrană: 3,3 – 4,5 kg/pasăre/ciclu, consumul specific de aşternut de creştere:  0,5 kg/pasăre/paie, substanţe dezinfectante: 1 l/mc;

6.7.2. Hrana trebuie administarta in faze, in functie de varsta, iar continutul de proteine crude si de fosfor total sa se incadreze in limitele impuse de documentele de referinţă BAT , respectiv:

Specia                              Faza                                              Continutul brut proteic (% in hrana)

Pui de carne                   puisori                                                                   20% – 22%

de ingrasat                                                               19% – 21%

de sacrificat                                                              18% – 20%

Specia                              Faza                                            Continutul total de fosfor (%in hrana)

Pui de carne                   puisori                                                                   0.65% – 0.75%

de ingrasat                                                               0.60% – 0.70%

de sacrificat                                                              0.57% – 0.67%

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

SC GALLI GALLO SRL deţine Autorizaţia de Gospodatrire a Apelor nr. 78 din 27.09.2018, valabilă până în 26.09.2021, emisă de Administraţia Naţionala „APELE ROMANE” Direcţia Apelor Olt, S.G.A. Braşov.

Sursa: reteaua de alimentare cu apa apartinand SC BRACOD SRL Codlea, conform actelor de proprietate

Volume si debite de apa autorizate:

- zilnic maxim - 100 mc  (1,16 l/s) 	- 36,50 mii mc

- zilnic mediu  -   80 mc  (0,93 l/s)	- 29,20 mii mc

- zilnic minim  -  50 mc  (0,58 l/s)	- 18,25 mii mc

Functionarea este:  permanenta 365 zile/an si 24 ore/zi.

Instalatii de captare : Alimentarea cu apa a Fermei  DEALUL FRUMOS  se face din reteaua SC Bravcod SRL  conform autorizatiei  de gospodarire a apelor  nr 79 din 30.06.2014Codlea , printr-o conducta metalica Dn 110 mm, cu lunginea de L=2000 m, pana la caminul existent in zona portii de acces in ferma. Din acest camin, conducta de alimentare pentru hale este din PHDE Dn 4” cu lungimea de 400 m, la care sunt realizate bransamente Dn 2” pentru fiecare bloc.

In caminul de bransare, pe conducta de alimentare este instalat un apometru tip WPD Dn=100 mm;

Instalatii de tratare – filtru instalat la intrare in fiecare hala de crestere

Instalatii de inmagazinare a apei – nu este cazul.

Reteaua de distributie a apei –  distributia apei la blocurile de crestere a puilor si grupul sanitar se face din conducta HDPE Dn 63 mm cu L =250 m, la care sunt realizate bransamente PHDE Dn 32/40mm. Distributia apei in halele de crestere se face prin retele HDPE Dn 25-40MM cu lungimea de cca 1,4 km/bloc.

Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil : Pe reteaua de distributie a apei sunt montati 8 buc. hidranti de incendiu, astfel:  5 hidranti interiori in fiecare HALA.

Volume de apa asigurate din sursa SC GALLI GALLO SRL Codlea

- zilnic maxim - 61 mc  (0,70 l/s) 	- 22,40 mii mc

- zilnic mediu  -   20 mc  (0,20 l/s)	- 7,3 mii mc

- zilnic minim  -  15 mc  (0,17 l/s)	- 5,5 mii mc

Modul de folosire a apei

Necesar total de apa: zilnic maxim - 61 mc; zilnic mediu  - 20 mc; zilnic minim  - 15 mc

Cerinta totala de apa: zilnic maxim - 61 mc; zilnic mediu  - 20 mc; zilnic minim  - 15 mc

Gradul de recirculare interna a apei – (%) nu este cazul

Norme de apa pentru principalele produse

| Nr.crt | Produsul | U.M. | Norma specifica Conform STAS 1478 / 1990 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pui carne | l/cap/ciclu | 0,2 |
| 2. | Pui curca | l/zi/cap | 0,8 |
| 3. | Igenizare hale | mc apa/hala/spalare | 4 – 10 |

În ceea ce priveşte consumurile de apă  specifice activităţii de creştere a păsărilor titularul activităţii se va asigura că acestea de încadrează în nivelele specificate de documentele de referinţă BAT: consum de apă pe ciclu de creştere 4,5-11 l/cap/ciclu şi consumul anual de apă 40-70 l/pasăre/an, consumul  anual de apă pentru curăţare adăposturi: 0,012-0,120m3/m2.

Titularul/operatorul de activitate are obligaţia realizării unui studiu privind eficienţa utilizării apei, la fiecare 3 ani. Prima raportare în RAM aferent anului 2017. Studiul va identifica toate oportunităţile pentru creşterea eficienţei utilizării apei, iar recomandările acestuia vor face obiectul unui plan de  modernizare, după caz.

7.2. Utilizarea eficientă a energiei

7.2.1. Utilizarea energiei şi resurselor

Consumul anual de energie este prezentat în tabelul următor, în functie de sursa de energie.

| Denumirea | Cantitatea anuala | Furnizor |
| --- | --- | --- |
| Gaze naturale | Echivalent 40.000 kWh | Societatea de distributie a gazului metan din zona. |
| Energie electrica | 720.000 kWh/an | Societatea de distributie a energiei electrice din zona amplasamentului |
| Energie termica | 20.000 kWh/an | Productie proprie – alimentata electric si cu gaz metan |
| Motorina | 2 t | Statia de distributie carburanti locala |

7.2.2. Consumul specific de energie pentru creşterea păsărilor

Nivel indicativ de folosire a energiei la fermele de pasari din UK

| Specii | Dimensiuni unitate | Energie folosită (kW/pasăre vânduta) | timp productie | Energie folosită (kW/pasare/zi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de îngrăsare | < 200.000 capete/an | 2,12 – 7,37 | 42 zile | 0,05 – 0,18 |
|  | > 200.000 capete/an | 1,36 – 1,93 |  | 0,03 – 0,046 |

7.2.3. Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a resurselor

Societatea a luat masuri de reducere a consumului energetic prin montarea urmatoarelor instalatii:

-linie automatizată de adăpare si furajare;

-sistemele de încălzire si ventilatie sunt automatizate, iar parametrii controlati sunt temperatura si umiditatea; echipamentul de automatizare actionează, în functie de valorile programate, simultan, asupra:

- debitului de aer prin oprirea functionării, respectiv pornirea ventilatoarelor;

- clapetelor de pe sectiunile de admisie a aerului proaspăt în hala de crestere;

- instalatiilor de încălzire.

- selectarea corecta a tipului de ventilatoare si analiza pozitionarii lor în clădire;

- instalarea ventilatoarelor cu un consum de energie scăzut/m3 de aer;

- utilizarea eficientă a ventilatoarelor (ex. operarea unui ventilator la întreaga capacitate este mai economică decât operarea a două ventilatoare la jumatate din capacitatea lor);

- aplicarea luminii fluorescente în loc de becuri cu incandescentă;

- aplicarea schemelor de iluminat, utilizând o perioadă iluminatul variabil, cum ar fi o iluminare intermitentă respectiv 1 perioada cu lumină si 3 perioade de întuneric fapt care reduce cantitatea de energie electrică cu o treime;

- utilizarea de ventilatoare cu consum scăzut;

- se aplica scheme de iluminat cu alternanta lumina / intuneric pe grupe de varsta si specie;

- se folosesc sisteme cromatice de iluminat cu scopul crearii conditiilor fiziologice speciale fiecarei varste si specii

7.2.4.Obligaţii ale titularului/operatorului activităţii pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

-  Titularul/operatorul activităţii trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

-  Titularul/operatorul activităţii va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică

-   Titularul/operatorul de activitate va înregistra anual consumul total pentru combustibilii utilizaţi pe amplasament (electricitate, gaz metan ,butan gaz(NU), produse petroliere)

-  Titularul/operatorul autorizaţiei are obligaţia să realizeze la fiecare 3 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor studiului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a studiului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Primul audit energetic se va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu aferent anului 2014.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Terenul inchiriat FERMA DEALUL FRUMOS, apartinand SC GALLI GALLO SRL. Codlea, situat in intravilanul mun. Codlea, jud. Brasov, este teren curti si constructie, inscris in CF nr. 100166a loc. Codlea, sub nr. top 6854/5/6/2/  are o suprafata de 56244mp

Structura constructiva a Fermei DEALUL FRUMOS pe obiective este urmatoarea:

Obiective proprii:

- 8 hale de restere;

- 7 silozuri depozitare furaje concentrate situate in dreptul fiecarui bloc a cate 8 t fiecare si un siloz de 5,5t

- 4 fanar;

- 1 birou si filtru sanitar pentru angajati;

- 1 bazin vidanjabil ape menajere cu volum de 45 mc;

- Platforma deseuri animale 1128 mp; alte platforme deseuri;

- 1 bazin vidanjabil ape tehnologice spalare cu capacitate totala de 42 mc;

-incinerator propriu de mica capacitate 150 kg/ora

Descriere constructivă obiective:

Pe amplasament sunt în total 8 hale de crestere pui de carne/curcani, fiecare bloc având de câte un siloz  pentru concentrate, a câte 8 tone fiecare exceptand hala nr6 care are un siloz de cca 5.5t.

Suprafata halelor de productie:

- Hala 1-1100 mp

- Hala 2-900 mp

- Hala 3-900 mp

- Hala 4-750 mp

- Hala 5- 750 mp

- Hala 6-520 mp

- Hala 7-750 mp

- Hala 8-750 mp

Incinta este împrejmuită cu gard transparent realizat din elemente prefabricate din beton armat (stâlpi) cu fundatii din beton armat monolit si panouri de sârma zincată, cu înăltimea împrejmuirii este de 2,00 m. Împrejmuirile sunt prevăzute cu porti metalice din profile laminate si panouri din plasă sudată batante.

Reteaua de drumuri si platforme existente din incintă este betonată, iar accesul spre obiectivele din incintă se realizează prin dezinfectoare rutiere existente în conformitate cu normele sanitare în vigoare.

Detalii constructive:

- Clădirile sunt realizate cu structură de rezistentă din cadre din beton armat prefabricat, cu fundatii din beton armat, cu închideri si compartimentări din zidărie din cărămidă presată plină, în ziduri cu grosimi de 37,5 cm si respectiv 25 cm.

- Centurile si buiandrugii usilor si ferestrelor sunt executate din beton armat monolit.

- Planseele sunt executate din beton prefabricat (fâsii cu goluri).

- Pardoselile spatiilor tehnologice sunt executate din ciment sclivisit.

- Învelitoarea este realizată cu membrane din împaslitură din fibre de sticlă bitumat tIP MAtIZOL, caserată pe toată suprafata cu mastic de bitum 60-80, pe sapă de egalizare si protectie a termoizolatiei (termoizolatie existentă din BCA de 12,5 cm grosime), montată pe planseu din beton armat prefabricat.

- Scurgerea apelor meteorice de pe adăposturi se realizează prin jgheaburi si burlane executate din tablă zincată de 0,5 mm grosime la trotuar.

- Tâmplăria exterioară este executată din profile metalice, usi, ferestre si obloane cu jaluzele reglabile. Finisajele existente sunt cele specifice zootehniei.

- Spatiile social-sanitare sunt constructii de beton si cărămidă, cu tâmplărie metalică cu geam termopan. Acestea sunt prevăzute cu pardoseli din gresie ceramică, placaje la pereti din faiantă albă (H = 2,10 m) si zugrăveli lavabile. Încălzirea spatiilor adminitrative este realizată cu centrală termică murală ce functionează pe gaz metan.

- Incinta este împrejmuită cu un gard transparent realizat din elemente din beton armat prefabricat (stâlpi), cu fundatie din beton armat monolit si panouri din plasă de sârma zincată. Înăltimea împrejmuirii este de 2,00 m.

Fiecare hală de crestere a păsărilor are în componentă următoarele spatii tehnologice functionale:

- incinta de crestere;

- sala medicator;

- tablou comandă.

Clădirile cu destinatia filtru sanitar si spatiu administrativ cuprinde următoarele spatii functionale:

- vestiare tip filtru pe sexe;

- grupuri sanitare pe sexe;

- birouri;

- sala de mese;

- farmacie veterinară;

- depozit de materiale.

8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

Desfasurarea activitatii pe amplasament cuprinde urmatoarele procese:

- Cresterea pasarilor pentru carne – popularea cu pasari a halelor, supravegherea, ingrijirea sanitara a acestora, asigurarea hranei si apei, mentinerea microclimatului in hale; valorificarea pasarilor adulte;

- Aprovizionare si depozitarea furajului in buncarele de la capatul halelor;

- Producerea energiei/agentului termic – incalzirea spatiilor administrative, filtrelor sanitare si a halelor;

- Dezinfectia halelor – operatiile de spalare si dezinfectare se executa dupa depopularea halelor, la o frecventa de o operatiune/SERIE( 6 SERII/an);

- Evacuarea si depozitarea dejectiilor – evacuarea mecanica a dejectiilor din hale, incarcarea in remorci si transportul pe terenurile agricole sau in batalele/plaformele de depozitare;

- Incinerarea cadavrelor de pasari;

- Transporturi – parcul auto asigura transporturile impuse de fluxul tehnologic

Sistemele din dotarea halelor

Sistemul de hrănire

Furajarea păsărilor se face prin intermediul unor linii de furajare compuse din sistemul de transport al hranei si sistemul de hrănire.

Conditiile care se impun unui sistem modern si optim pentru furajarea puilor de carne, trebuie să satisfacă necesitătile de hrănire atât a păsărilor mici, cât si a celor cu greutate mare, asigurând atât accesul usor la hrană pe tot ciclul de crestere, precum si evitarea sau diminuarea pierderilor de hrană.

Sistemul de furajare este format din buncărase pentru furaj, tevi cu spirală de antrenare, motor de antrenare automatizat cu senzor, contactori de protectie pentru motoare, sistem complet pentru suspendare si hrănitoare montate pe tevi. Liniile de furajare functionează automat, comandate prin senzori de furaj. Sistemul de suspendare oferă confort în utilizare si acces liber în hală, pentru curătenie, după fiecare ciclu.

Hrana proaspătă creează baza unei excelente calităti de abatorizare si a unei conversii perfecte a furajelor. O componentă principală a sistemului de furajare o reprezintă modul de depozitare si de transport al furajelor. Silozul de furaje asigură nu numai o bună păstrare a furajului printr-o aerare optimă ce împiedică compresia furajului, ci si garantarea unei scurgeri optime a furajului în sistemul de transport. Distributia rapidă a hranei de-a lungul tuturor liniilor de hrănire, favorizează o crestere uniformă, eliminând acumularea de hrană si hrănirea selectivă a păsărilor, dând sanse egale tuturor.

Pentru a reduce pierderile de furaj, linia de hrănire a păsărilor este echipată cu senzori care sesizează prezenta sau absenta furajelor de pe liniile de hrănire, comandând încărcarea liniilor de hrănire cu furaj sau oprirea încărcării cu furaj a liniilor de hrănire.

Cu exceptia liniilor de hrănire, care au o suprafată liberă care permite accesul păsărilor la furaje, toate celelalte operatii de transport a furajelor (inclusiv cea de descărcare din autocisterne în buncărele de stocare) se face prin conducte închise care nu permit pierderi de furaj.

O importantă deosebită în furajarea păsărilor o are respectarea retetelor de hrănire adaptate la vârsta păsărilor. Furajele necesare vor fi procurate de la terti. Furajele vor trebui să corespundă retetelor adaptate la vârsta păsărilor, să fie însotite de analizele care să certifice calitatea si să se acorde o atentie deosebită la transportul si depozitarea acestora. În hrana păsărilor se va utiliza furaj granulat, care are avantajul reducerii pierderilor tehnologice, o omogenizare mai bună a retetelor, reducerea nivelului de furaj pe hală si o conversie mai bună la nivel de pui, printr-o asimilare mai bună.

Furajul granulat asigură garantia existentei într-o granulă de nutret combinat a tuturor componentelor si ingredientelor din retetă. Alt avantaj al furajului granulat este că prin granulare furajul se supune unui proces de sterilizare a tuturor componentelor, eliminându-se bacteriile de genul Salmonella.

Pentru hrănirea păsărilor se. utilizeaza un furaj ale cărui principale componente sunt:

- porumbul

- srotul de soia

- grăsimea

- făina proteică

- premix mineralo-vitaminic

Cantitatea de hrana administrata si ponderea diferitelor componente in furajul administrat sunt corelate cu varsta pasarilor, in 6 faze:

- Faza I: 0 – 21 zile;

- Faza II: 22-35 zile;

- Faza III: 36-56 zile

- Faza IV 57-70 zile

- Faza V 71-105 zile

- Faza VI 106-140 zile

Furajul combinat este aprovizionat direct preparat de la distribuitori specializati autorizati.

Transportul hranei in cadrul fermei nr.3 se face cu un sistem mecanic compus din:

- transportor melcat care preia furajele din silozul de stocare si le transporta in buncarul intermediar de stocare

- Buncarul intermediar de stocare furaje (2 buc./hala) din care se alimenteaza liniile de hranire interioare;

- Instalatie de dozare a furajelor pe liniile de hranire;

- Linii de hranire amplasate la sol, deservite de transportoare mecanice si prevazute cu 100 de hranitori in sistem inelar.

Consum mediu de furaj este de 1,7 kg/kg pui viu – la greutate maxima pui 2,5 kg x 4,25 kg/pasare.

Sistemul de adăpare

Adaparea pasarilor se face cu instalatii de adapare. Pentru ferma nr. 3 acestea sunt de tip adapatori cu picurator. Instalatii de adapare sunt compuse din bazine cu flotor pentru fiecare nivel, instalate la capatul halei, tevi, conducte, furtune de distributie si medicatori-dozatoare. Acestea sunt alimentate din bazinele tampon dozator ale halei (2 buc./hala), cu capacitate de 60 l, prin intermediul unui vas de expansiune. Instalatii de adapare cuprinde 6 linii/hala si 195 picuratori/linie. De la un picurator se adapa in medie 12-18 pasari.

Ratia de adapare utilizata este de 10 l/cap/an.

Microclimatul în hale

Energia termica necesara procesului de crestere este asigurata de un numar de 1(una) radianta/hala  P=100 kW cu ardere pe baza de gaz metan, montate pe tavanul fiecarei hale. Instalatiile sunt controlate automat, in hale existand termometre care masoara automat temperatura, a.i. sa fie asigurat un regim adecvat de caldura functie de varsta pasarii.

Ventilatia in adaposturi este realizata cu instalatii de ventilatie fortata, alternativ cu ventilatie naturala. Sistemul este automat, functie de temperatura interioara masurata ffind comandata deschiderea ventilatoarelor tip exhaustor in numar de 3 bucati/hala montate in partile frontale ale halelor. Umiditatea realtiva a aerului este 50 % pe eprioada de vara, respective 70 % iarna.

Iluminatul halelor se realizeaza combinat cu corpuri electrice de iluminat echipate cu becuri monocromatice albastre si verzi de 11W a cate 42 buc./hala si becuri cu incandescenta a cate 21 buc./hala.

Instalatiile de protectie contra electrocutărilor sunt proiectate conform Normativului I7-91 si standardelor în vigoare.

Instalatia de paratrăsnet a clădirilor este executată conform Normativului I20/2000.

Evacuarea dejectiilor dupa depopulare - Dejectiile sunt scoase din hala cu un incarcator, incaracte in remorci specializate de transport.

Acestea sunt gestionate in doua moduri:

- preluate direct de terti pentru fertilizare.

- transportate spre depozitare temporara, in cazuri sepciale, la platforma amenajata la limita fermei.

Capacitatea de stocare a platformei este de 3600 mc, avand dimensiunile de (24x50x3) m.

Platforma este construita din beton armat si dispune de un bazin de stocare ape rezultate din filtrare si fermentatie de cca.432 mc.

Actiunile de decontaminare, dezinsectie si deratizare reprezintă principalele măsuri care se impun pentru prevenirea si combaterea nespecifică a vectorilor sau a microorganismelor si parazitilor care pot determina la om sau animale boli transmisibile sau disconfort. În acest scop se organizează până la 3(circa 21 zile) săptămâni de vid sanitar după fiecare depopulare.

Organizarea perioadei de vid sanitar se va realize dupa Program cadru de curatenie, dezinfectie, dezinsectie si deratizare, astfel:

Actiunile de decontaminare, dezinsectie si deratizare reprezintă principalele măsuri care se impun pentru prevenirea si combaterea nespecifică a vectorilor sau a microorganismelor si parazitilor care pot determina la om sau animale boli transmisibile sau disconfort. În acest scop se organizează până la 3  săptămâni de vid sanitar după fiecare depopulare(dublura).

Organizarea perioadei de vid sanitar se va realiza după un Program Cadru de curătenie, dezinfectie, dezinsectie si deratizare, astfel:

| Nr. crt | Substanta utilizată (scop) | Doza aplicată . timp de contact | Cantitatea utilizată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUPER KILLER (biodegradabil)Dezinsectie | Solutie 1%, 40 ml/mp-pardoseala si pereti la înaltimea de 1 m. Remanenta 6-8 saptamani. | ≈ 2 l/fiecare bloc 0,5 l / birou si filtru sanitar 13 l / toată ferma 76 l/an |
| 2 | Curătenie mecanică – scos gunoi, desprăfuire utilaje si pereti, măturat |  |  |
| 3 | Înmuiere cu sodă caustică | pardoseala si peretii la inaltimea de 0.5m;solutie 3-5%, 1l/mp (timp de contact 24 h) | ≈ 50 kg/fiecare bloc 300 kg / pentru 6 blocuri 1.800 kg/an |
| 4 | Înmuiere cu Medifoam-E tavan,pereti,utilaje | Solutie 1% ,500 ml/mp (timp de contact 20 minute) | 24l/bloc ≈150 l/ferma |
| 5 | Spălare tavan,pereti, pardoseală ,utilaje cu profijet-ul cu presiunea de 120 atm |  |  |
| 6 | Dezinfectie tavan pereti, pardoseală si utilaje cu HPPA (biodegradabil) | Solutie 0,75- 1.0 %, 600 ml / mp – actiune rapida si indelungata | ≈24 l / bloc 150 l / ferma |
| 7 | Văruit pereti,tavane si pardoseala blocului | solutie 20%, 1 l / mp | ≈1000 kg / bloc ; 6.000 kg / toate blocurile |
| 8 | Deratizare în hale si anexele blocului cu Ratimor / Bromesca | Momeli permanente in anexele blocului ;se elimina din hale inainte de populare | ≈0,5 kg / bloc ; 4 kg / ferma |
| 9 | Introducerea în hale a asternutului si a benzilor de hârtie pentru furaj suplimentar |  |  |
| 10 | Dezinfectia finala a halelor prin termonebulizare cu VIROSHILD | 2,5 ml/mc (timp de contact 12 h) | ≈30 l / bloc ; 180 l pentru toate blocurile |
| 11 | Prelevare probe de sanitatie |  |  |
| 12 | Dezinfectia aleilor si platformelor betonate dintre blocuri (soda caustica) | sodă caustică – solutie 5%, 1 l / mp | 50 kg pentru toata suprafata betonata din ferma |
| 13 | Deratizare în incinta fermei, în jurul blocurilor si la fânar cu Ratimor sau Bromesca | Momeli permanente | 2 kg / ferma |
| 14 | Varuirea aleilor si a spatiilor betonate dintre blocuri | Solutie de var 20% ,1l/mp | 1000 kg |

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate:

Cerintele BAT privind cresterea puilor de carne si modul de solutionare in instalatia analizata

Impactul de mediu in fermele de crestere intensiva este acela ca animalele metabolizeaza hrana si elimina aproape toti nutrientii prin excremente.

Cresterea intensiva a animalelor coincide cu o densitate de animale mai mare, care poate fi considerata ca un indicator brut al cantitaii de excremente produse in ferma.

Buna practica agricola ca o parte esentiala a BAT are menirea sa cuantifice beneficiile de mediu in termenii reducerii emisiilor sau reducerea utilizarii apei si energiei. Managementul constiincios al fermei contribuie la imbunatatirea performantei de mediu. BAT inseamna a respecta urmatoarele masuri:

-identificare si implementarea educatiei si programelor de trening pentru personalul fermei;

- inregistrarea consumului de apa si energie, a cantitatilor de hrana pentru animale, a deseurilor rezultate si imprastierea pe camp a fertilizatorilor anorganici si a deseurilor;

- detinerea unei proceduri de urgenta pentru a face fata emisiilor neplanificate si incidentelor;

- implementarea unui program de reparatii si mentenanta pentru a asigura functionarea structurilor si echipamentelor si faptul ca instalatiile sunt pastrate curate;

-planificarea corespunzatoare a activitatilor pe amplasament, furnizarea materialelor si eliminarea produselor si deseurilor si a deseurilor;

-planificarea corespunzatoare a aplicarii gunoiului pe teren.

Tehnici folosite in instalatie

Adapostirea pasarilor de carne

Pe amplasamentul fermei sunt in total 8 HALE  de crestere pasarilor de carne fiecare bloc avand cate un siloz.

Halele de productie  au suprafata construita de cca 6420 mp si 5700 mp suprafata utila destinata cresterii

Energia termica necesara procesului de crestere este asigurata de un numar de 1 radianta/hala tip  100kW cu ardere pe baza de gaz metan, montate pe tavanul fiecarei hale.

Ventilatia in adaposturi este realizata cu instalatii de ventilatie fortata, alternativ cu ventilatie naturala. Sistemul este automat, functie de temperatura interioara masurata fiind comandata deschiderea ventilatoarelor tip exhaustor in numar de 3 bucati/hala montate in partile frontale ale halelor. Umiditatea realtiva a aerului este 50 % pe eprioada de vara, respective 70 % iarna.

Iluminatul halelor se realizeaza combinat cu corpuri electrice de iluminat echipate cu becuri monocromatice albastre si verzi de 11W a cate 42 buc./hala si becuri cu incandescenta a cate 21 buc./hala. Sunt aplicate diferite scheme de iluminare cu alternari ale perioadelor de lumina si

intuneric, incepand de la 24/24 pentru intervalul 1-3 zile si ajung la raportul 1/3 la varsta sacrificarii.

Capacitatea de productie efectiva pentru pui de curcani a fermei  este de 11250 capete / serie / hala, rezultand o capacitate totala de 96.000 capete / serie, la 6 serii / an, deci 540000 capete / an. La o greutate maxima de sacrificare de 2 kg/cap rezulta maxim cca. 1080000 kg viu / an

Controlul climatului la cresterea de pasari, controlul temperaturii si ventilatia

Energia termica necesara procesului de crestere este asigurata de un numar de 1 radianta/hala P 100kW cu ardere pe baza de gaz metan, montate pe tavanul fiecarei hale. Instalatiile sunt controlate automat, in hale existand termometre care masoara automat temperatura, a.i. sa fie asigurat un regim adecvat de caldura functie de varsta pasarii.

Ventilatia in adaposturi este realizata cu instalatii de ventilatie fortata, alternativ cu ventilatie naturala. Sistemul este automat, functie de temperatura interioara masurata ffind comandata deschiderea ventilatoarelor tip exhaustor in numar de 3 bucati/hala montate in partile frontale ale halelor. Umiditatea relativa a aerului este 50 % pe perioada de vara, respective 70 % iarna.

Iluminarea

Iluminatul halelor se realizeaza combinat cu corpuri electrice de iluminat echipate cu becuri monocromatice albastre si verzi de 11W a cate 42 buc./hala si becuri cu incandescenta a cate 21 buc./hala.

Hranirea pasarilor

Hranirea puilor de carne se realizeaza cu furaj combinat avand in compozitie: cereale, fainuri proteice vegetale, aminoacizi, premix mineralo-vitaminic. Cantitatea de hrana administrata si ponderea diferitelor componente in furajul administrat sunt corelate cu varsta pasarilor, in 6 faze:

- Faza I: 0 – 21 zile;

- Faza II: 22-35 zile;

- Faza III: 36-56 zile

- Faza IV 57-70 zile

- Faza V 71-105 zile

- Faza VI 106-140 zile

- .

Consum mediu de furaj este de 1,7 kg/kg pui viu – la greutate maxima pui 2,5 kg  4,25 kg/pasare.

Ventilatia in adaposturi este realizata cu instalatii de ventilatie fortata, alternativ cu ventilatie naturala. Sistemul este automat, functie de temperatura interioara masurata fiind comandata deschiderea ventilatoarelor tip exhaustor in numar de 3 bucati/hala montate in partile frontale ale halelor. Umiditatea relativa a aerului necesara cresterii optime a puilor de curca pentru carne este 50 % pe perioada de vara, respectiv 60 % iarna.

Energia termica necesara procesului de crestere este asigurata de un numar de 1 radianta/hala P=100 kW cu ardere pe baza de gaz metan, montate pe tavanul fiecarei hale. Instalatiile sunt controlate automat, in hale existand termometre care masoara automat temperatura, a.i. sa fie asigurat un regim adecvat de caldura functie de varsta pasarii.

Furajul combinat este aprovizionat direct preparat de la distribuitori specializati autorizati.

transportul hranei in cadrul fermei se face cu un sistem mecanic compus din:

- transportor melcat care preia furajele din silozul de stocare si le transporta in buncarul intermediar de stocare

- Buncarul intermediar de stocare furaje (2 buc./hala) din care se alimenteaza liniile de hranire interioare;

- Instalatie de dozare a furajelor pe liniile de hranire;

- Linii de hranire amplasate la sol, deservite de transportoare  cu spita si prevazute cu hranitori.

Strat pat absorbant

Se aplica tehnologia de crestere la sol a pasarilor, pe asternut uscat.

Evacuarea asternutului cu dejectii se face la sfarsitul seriei de populare, in timpul fazei de igignizare.

Consumul specific este de: pui carne: 0,5 kg/pasare/an;

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ

9.1.1. Emisii dirijate în atmosferă

Sursele care emit poluanţi în atmosferă sunt: procesele metabolice, activităţile de management al deşeurilor, arderea gazului metan în aeroterme, descărcarea furajelor, întreţinerea incintei şi traficul rutier.

| POLUANT | SURSA | Sitem de evacuare |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) | - Hale pentru păsări - Evacuarea de dejectii din adăposturi în perioada de vid sanitar | - 3 ventilatoare cu debit de 38.000 m3/oră; - 2 ventilatoare cu debit de 15.000 m3/oră; |
| Metan (CH4) | - Hale pentru păsări - Evacuarea de dejectii din adăposturi în perioada de vid sanitar | - 3 ventilatoare cu debit de 38.000 m3/oră; - 2 ventilatoare cu debit de 15.000 m3/oră; |
| Protoxid de azot (N2O) | - Hale pentru păsări - Evacuarea de dejectii din adăposturi în perioada de vid sanitar | - 3 ventilatoare cu debit de 38.000 m3/oră; - 2 ventilatoare cu debit de 15.000 m3/oră; |
| Dioxid de carbon (CO2) | - Hale pentru păsări - Combustibil utilizat la transport auto | - 3 ventilatoare cu debit de 38.000 m3/oră; - 2 ventilatoare cu debit de 15.000 m3/oră; |
| Miros | - Hale pentru păsări - Evacuarea de dejectii din adăposturi în perioada de vid sanitar, bazine de depozitare dejectii | - 3 ventilatoare cu debit de 38.000 m3/oră; - 2 ventilatoare cu debit de 15.000 m3/oră; |
| Praf (pulberi sedimentabile si în suspensie, PM10, PM2,5) | - Transportul si manipularea furajelor în incintă, - Hale pentru păsări - Evacuarea de dejectii din adăposturi în perioada de vid sanitar | - 3 ventilatoare cu debit de 38.000 m3/oră; - 2 ventilatoare cu debit de 15.000 m3/oră; |
| Gaze de esapament (SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH) | - Mijloace de transport în incintă (pentru furaje si materiale) - Utilitare în incintă pentru evacuare dejectii din adăposturi | - sistemele proprii a mijloacelor de transport; |
| Gaze de ardere de la încălzirea halelor si filtrelor sanitare(SOx, NOx, CO, particule) Gaze de ardere de la incineratorul de cadavre(SOx, NOx, CO, particule, HCl) | Energia termică necesară procesului de crestere este asigurată de un număr de 1 radianta/hală P=100 kW cu ardere pe bază de gaz metan, montate pe tavanul fiecărei hale. Instalatiile sunt controlate automat, în hale existând termometre care măsoară automat temperatura, astfel încât să fie asigurat un regim adecvat de caldură functie de vârsta păsării. Energia termică si apa caldă, necesare spatiilor administrative, filtrului sanitar, sunt obtinute folosind o centrală murală pe gaz metan cu putere de 40 kW. Incineratorul de cadavre de mică capacitate SPECTRUM VOLKAN 150 | 3 ventilatoare cu debit de 38.000 m3/oră; 2 ventilatoare cu debit de 15.000 m3/oră |

Emisiile dirijate sunt cele aferente sistemelor de ventilatie care asigură conditiile optime de microclimat în adăposturi.

Prin utilizarea unei atmosfere controlate în interiorul halelor (controlul se face cu echipament de sistem automatizat) posibilitatea de fermentare a dejectiilor este mică şi cantitatea de emisii în atmosfera va fi redusă la minim. Astfel o rată adecvată de ventilatie duce la scăderea acestor concentraţii în microclimatul adăpostului.

Reducerea emisiilor de amoniac în adăposturi se realizează prin strategia de hrănire (hrana săraca în proteine, hrănirea pe faze). Reducerea emisiilor din sistemul de adăpostire se realizează prin ventilaţia naturală şi mecanică, menţinerea uscată a aşternutului din hale.

Dioxidul de carbon rezultă din respiratia animalelor odată cu căldura degajată de animal şi se poate acumula în hale dacă acestea nu sunt ventilate corespunzător.

În fermă, mirosul este generat de halele pentru păsări, dar şi la evacuarea dejectiilor din adăposturi. Mirosurile neplăcute pot fi percepute de receptorii din zonă, dar având în vedere prezenţa în imediata vecinătate a altor ferme, se consideră că nu apare un impact semnificativ pentru vecinătatea imediată.

O alimentatie cu un consum redus de proteine, reduce mirosul de aproximativ 2,5 ori (exprimat în unităti).

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate în atmosferă

| Sursa | Poluanţi | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la manipularea şi depozitarea temporară a dejecţiilor solide | NH3 Miros CH4 N2O CO2 pulberi | menţinerea dejecţiilor solide în formă uscată pentru reducerea emisiilor de amoniac valorificarea ritmică a dejectiilor solide, către terţi utilizarea unui spaţiu de depozitare închis, acoperit, prevăzut cu deschideri pentru ventilaţie transportul dejecţiilor solide se va face cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora şi miros. |
| Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului | praf | întreţinerea corespunzătoare a tubulaturii şi supravegherea operaţiilor de încărcare/descărcare transport pneumatic la încărcarea buncărelor pentru hrană. |
| Emisii de la mijloacele de transport | Oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide | pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curăţirea căile de acces |

9.1.3. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind:

- manipularea  materialelor;

- controlul proceselor;

- întreţinerea echipamentelor de depoluare.

9.1.4. Toate echipamentele de reducere trebuie întreţinute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu

9.1.5.  Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal.

9.1.6. În cazul în care titularul activităţii intenţionează efectuatea unei modificări la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

9.1.7.  Titularul are obligaţia să asigure verificarea periodică a combustiei la instalaţiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentraţiile de monoxid de carbon şi compuşi organici volatili în gazele de ardere.

## 9.2. EMISII ÎN APĂ

Acest capitol este conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 78/26.09.2018, emisa de Sistemul de Gospodarirea Apelor Brasov.

9.2.1. Emisii de ape uzate provenite din surse punctiforme:

| Nr. Crt. | Categoria apei | Volume de ape evacuate (mc/zi) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Maxim | mediu | Minim |
| 1. | Ape uzate menajere - vidanjare | 0,4 | 0,20 | 0,12 |
| 2. | Ape uzate tehnologice - vidanjare | 8,0 | 4,0 | 2,0 |
| 3. | Ape pluviale | Qpluvial – 10 l/s |

Apele uzate menajere – provenite de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC Dn 110 mm – cu o lungime de 10 m,intr-un bazin vidanjabil,etans cu capacitatea de 45 mc.

Apele  tehnologice uzate – provenite din spalarea blocurilor (in perioada vidului sanitar) sunt colectate prin retele de canalizare din PVC KG Dn 250 mm pentru fiecare bloc in parte, sunt preluate printr-un colector central din PVC KG Dn 300 mm cu lungimea de cca 200 ml si sunt descarcate in doua bazine etanse vidanjabile, cu capacitatea de 45 mc. Lungimea totala simpla a conductelor si colectoarelor de canalizare : 100 m .

Apele pluviale curate se scurg liber la nivelul solului; apele pluviale provenite de pe platformele betonate se scurg in canalul de desecare limitrof fermei – CS3-34 din cadrul amenajarii de desecare Barsa – Vulcanita, prin doua conducte Dn 250  mm.

Apele vidanjate sunt tarnsportate la statia de Epurare proprietate SC Bravcod SRL sau dupa caz intr-o statie de Epurare Autorizata.

9.2.2.  Emisii în ape subterane

Nu există şi nu sunt autorizate emisii directe sau indirecte din instalaţie, în apele subterane.

9.3. EMISII ÎN SOL

9.3.1. Posibile surse de poluare a solului:

-  scurgeri accidentale de ape uzate din reţeaua de canalizare menajeră;

-  evacuarea apelor uzate de pe amplasament;

-  pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

-  emisii accidentale datorate scurgerilor de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor;

-  stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale sau a dejecţiilor;

- depozitarea  necorespunzătoare a produselor de uz sanitar-veterinar şi a produselor utilizate în perioada de vid sanitar;

-  depozitarea şi gestiunea necorespunzătoare a ambalajelor rezultate de la produsele de uz sanitar-veterinar şi de la produsele utilizate pentru dezinfecţie.

9.3.2.  Prevenirea poluării solului şi apelor subterane

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

-  desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

-  se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul. În cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

-  încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri  trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

-  gestionarea dejecţiilor de pasăre se va realiza conform capitolului 11 al prezentei autorizaţii;

-  reţeaua de canalizare va fi verificată periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp;

- titularul activităţii are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

-  titularul/operatorul  activităţii trebuie să planifice şi să realizeze, o dată la 3 ani, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare, etc. Rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal.

10.1.2.  Titularul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului

10.1.3. Condiţii privind instalaţia de incinerare de capacitate mică:

10.1.3.1. Instalaţia de incinerare trebuie să fie proiectată, dotată şi exploatată astfel încât să asigure respectarea Regulamentul CE nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală). Se va asigura respectarea Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului.

10.1.3.2. Instalaţia trebuie să fie folosită numai pentru eliminarea cadavrelor de animale provenite din cadrul fermei.

10.1.3.3. Instalaţia de incinerare este proiectată, dotată, construită şi exploatată astfel încât gazul rezultat din procese să se ridice în mod controlat şi omogen, chiar şi în cele mai defavorabile condiţii, la o temperatură de 850°C, măsurată, timp de două secunde, în apropierea peretelui intern.

10.1.3.4. Se vor respecta prevederile stipulate la punctul 11.1.22. din prezenta autorizaţie privind reziduurile din instalaţia de incinerare.

10.1.3.5. Funcţionarea anormală: în cazul unei defecţiuni sau al unor situaţii de funcţionare anormale, operatorul trebuie să reducă sau să oprească operaţiunile cât mai repede posibil până în momentul în care se pot relua operaţiunile normale.

10.1.4. Valorile limita pentru emisii admise conform Ord. nr. 462/1993 al MAPM:

| Sursa de emisie | Faza de proces | Poluanţii emişi | Valori limită la emisie (mg/Nmc) | Perioada de mediere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 radianta/hală P=100 kW cu ardere pe bază de gaz metan o centrală murală pe gaz metan cu putere de 40 kW | Generarea agentului termic necesar procesului de crestere Generarea agentului termic necesar incalzirii apei calde menajerepentru filtru sanitar si birouri | CO NOx SO2 Pulberi | 100 350 35 5 | media zilnică |
| Notă: Condiţii de referinţă: T =273,15K, P = 101,3 kPa, gaz uscat; Conţinut de oxigen 3%O2 |

10.1.4. Mirosul

Mirosurile sunt generate în principal de:

-  emisiile de amoniac (NH4 ) din halele de producţie

-  emisiile corespunzătoare “gestionării dejecţiilor”

-  emisiile secundare de hidrogen sulfurat (H2S)  în halele de producţie.

Mirosurile neplăcute pot fi percepute de receptorii din zonă. Conform STAS 12574/87-Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de  substanţe  puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil şi persistent este sesizabil olfactiv.

## 10.1.4.1. Măsuri de reducere a mirosului:

-  un sistem de ventilaţie corespunzător, evacuarea aerului la înălţime (utilizarea ventilatoarelor de acoperiş)

- reducerea emisiilor de miros de la locaţiile de stocare a dejecţiilor prin poziţionarea corespunzătoare a acestora, ţinând seama de direcţia vântului, prezenţa arborilor sau a zidurilor înalte între depozit şi locaţiile sensibile;

-  îndepărtarea reziduurilor din incinta fermei, ventilarea, dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea se vor face conform procesului tehnologic declarat pentru evitarea descompunerii reziduurilor şi degajării de gaze nocive sau mirositoare, precum şi pentru reducerea riscului de apariţie a unor boli infecţioase

-  gestionarea corespunzătoare a cadavrelor de păsări

-  stabilirea condiţiilor de microclimat interior în hale se va face conform cerinţelor tehnologice, ce vor fi respectate permanent.

-  hrănirea corespunzătoare a păsărilor, fără excedent de proteine în vederea reducerii emisiilor şi imisiilor de amoniac

-  titularul/operatorul activităţii, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea zonelor de protecţie sanitară definite conform O.M.S. nr. 119/2014.

10.1.4.2. Minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adăposturi, compoziţia hranei şi modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ stocarea şi eliminarea dejecţiilor.

10.1.4.3. Titularul/operatorul activităţii îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari. Se va face instruirea personalului pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim.

10.1.4.4. Titularul/operatorul va implementa strategiile naţionale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003, modificata si completata, şi prin utilizarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de împrăştiere a îngrăşămintelor naturale, tehnici puţin poluante de stocare a îngrăşămintelor naturale).

10.1.4.5. Titularul/operatorul instalaţiei va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalaţiilor, de întreţinere preventivă, de reparaţii ale defecţiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreţinute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

- 10.1.4.6. Limitele poluanţilor în imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariţia normelor specifice.

| Poluant/metoda de analiza | Media de scurtă durată – 30min. (mg/mc) | Media zilnică (mg/mc) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac/STAS 10812-1976 | 0,3 | 0,1 |

## 10.1.4.7. Valoarea limita zilnica pentru pulberile in suspensie, fractia gravimetrica PM10, admisa conform Lg. nr. 104/2011 privind calitatea aerului ionconjurator:

| Poluant/metoda de analiza | Valoarea limita zilnica (µg/mc) |
| --- | --- |
| Pulberi in suspensie, fractia gravimetrica PM10/SREN 12341-2008 | 50 |

## 10.2. APA

10.2.1. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia:

-  respectării prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor

-  practicarea unei gestiuni corespunzătoare a dejecţiilor de pasăre.

10.2.2. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de aducţiune, folosire, de colectare a apelor uzate în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

10.2.3. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină mijloacele necesare şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. În cazul provocării unor poluări accidentale titularul activităţii are obligaţia să anunţe imediat Administraţia Bazinală de Apă Olt - S.G.A. Braşov.

10.2.4. Titularul de activitate/operatorul are obligaţia să verifice periodic starea de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile, pentru a evita infiltraţii de ape uzate în panza freatică.

10.2.5. Titularul de activitate/operatorul are obligaţia vidanjării periodice a bazinelor vidanjabile prin intermediul societăţilor autorizate.

10.2.6. Se interzice evacuarea de ape uzate menajere în reţeaua de ape tehnologice

10.2.7.  Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricaror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.8. Titularul/operatorul de activitate trebuie să reactualizeze planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţina mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus. Întocmirea şi actualizarea programelor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale este obligatorie.

10.2.9. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

10.2.10.  Se interzice aruncarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în albia acestora.

10.2.11 indicatori de calitate pentru apele pluviale de pe platformele betonate inainte de deversarea in canalul de desecare se vor incadra in urmatoarele limite maxim admise a indicatorilor de calitate, conform prevederilor HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 – NTPA 001, respectiv:

| Indicatori de calitate | U/M | Valoare maxima admisa/metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| pH | upH | 6,5 - 8,5 / SR ISO 10523-97 |
| suspensii | mg/l | 35,00/ STAS 6953-81 |
| reziduu filtrabil la 105o C | mg/l | 500,00/ STAS 9187-84 |
| CBO5 | mg/l | 10,00/ STAS 6560-82 |
| CCO-Cr | mg/l | 70,00/ SR ISO 6060-96 |
| Azot total | mg N/l | 15,00/ STAS 7312-83 |
| Fosfor total | mg P/l | 0,2/ SR EN ISO 6878-2008 |

## 10.3. SOLUL

10.3.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţa mai puţin sensibilă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997, modificat si completat.

10.3.2. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure teren suficient (maxim 170 kg N la ha) pentru împrăştierea dejecţiilor stocate, prin închirierea de teren sau contracte încheiate cu terţi.

10.4. ZGOMOTUL

10.4.1. Surse generatoare de zgomot:

-  funcţionarea sistemelor de ventilaţie din hale;

-  funcţionarea utilajelor de transport şi livrare hrană, umplerea buncărelor cu furaje;

-  funcţionarea utilajelor de evacuare, încărcat şi transportat dejecţii;

-  funcţionarea utilajelor pentru igienizarea halelor;

-  popularea şi depopularea halelor;

-  manevrarea deşeurilor solide.

10.4.2. Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

-  amplasarea utilajelor în hale; achiziţionare utilaje performante;

-  măsuri de întreţinere a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibil;

-  efectuarea operaţiilor de transport materiale pe timpul zilei;

-  utilizarea unei lumini albastre de liniştire a păsărilor.

10.4.3. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

10.4.4. La limita receptorilor protejaţi conform prevederilor OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei nivelul echivalent de zgomot va  fi maimic de: 55 dB şi curba de zgomot Cz 50 pentru perioada de zi şi 45 dB şi curba de zgomot Cz 40 pentru perioada nopţii, între orele 23:00-7:00, cu excepţia cazului în care zgomotul de fond depăşeşte aceste valori.

10.5.4. Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1, STAS 6161/3-82 şi respectiv SR ISO 1996/2-08.

10.4.5. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, titularul de activitate va demonstra autorităţii  de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.6. Se va asigura întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producţie pentru a preveni creşterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.7. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii, precum şi orice alte activităţi în afara halelor.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI A SUBSTANŢELOR CHIMICE  PERICULOASE

11.1. MAnaGEMENTUL DEŞEURILOR GENERATE DE ACTIVITATE

11.1.1. Deşeurile rezultate din funcţionarea societăţii sunt:

| Denumire deseu  | Fluxurile de deseuri t/an | Sursele de deseuri | Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | Tipul deseului. Cod privind principala proprietate periculoasă  | Managementul deseurilor (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificată | Eliminată | Stocarea temporară |
| Dejectii de pasare | 2052 mc/an | Cresterea puilor | 02 01 06 | Nepericulos | 2000 t/an - se valorifică ca fertilizant pentru terenurile agricole ale tertilor. | - | Stocare temporară pe platformă amenajată langa statia de epurare Avicod |
| Mortalităti | 4% | Cresterea păsărilor | 02 01 02 | Potential periculos – H9 | - | Incinerare la incineratorul propriu | Colectare în saci din material plastic, în containere etanse, pe suprafată betonată |
| Deseuri menajere | 2,475 | Activitatea personalului | 20 03 01 | Nepericulos | - | 5,475 t/an-se elimină la depozitul de deseuri Brasov. Colectarea deseurilor si transportul deseurilor se face de o societate autorizată. | Stocare temporară în pubele |
| Deseuri de la tratamente sanitar-veterinare (obiecte ascutite) | 0,10 | tratamente sanitare - veterinare | 18 02 01* | Periculos- H9 | - | 0,10 – eliminare prin incinerare sau sterilizare de către societăti autorizate | Stocare temporară în ambalaj, conform prescriptiilor sanitare veterinare |
| Deseuri de medicamente de uz sanitar-veterinar | 0.015 | tratamente sanitare - veterinare | 18 02 02* | Periculos- H9 | - | 0,015 – eliminare prin incinerare | Stocare temporară în ambalaj, conform prescriptiilor sanitare veterinare |
| Deseuri si ambalaje de substante utilizate la dezinfectie, dezinsectie, deratizare | 0,3 | Activitatea de dezinfectie, dezinsectie. deratizare | 15 01 10* | Periculos - H6, H14 | Gestionare adecvată posibilitătilor actuale de valorificare sau eliminare |
|  |  |  |  |  | Ambalaje returnate furnizorului | Deseuri de ambalaje transportate la o unitate autorizată Bio Risk Sf.Gheorghe | Deseuri de substante stocate în vederea incinerării într-o unitate autorizată |
| Ambalaje deteriorate (lăzi din plastic) de la transportul puilor | 0,90 | S | 15 01 02 |  | 0,90 – valorificate printr-o unitate autorizată | - | Stocare temporară în magazie |
| Acumulatori uzati | 0 | S | 16 06 01* | Periculos- H14 | 0,06 – valorificare printr-o unitate autorizată | - | Stocate temporar în magazie, cu capacele montate pentru a preveni scurgerile accidentale de acid pe sol |
| Uleiuri uzate | 0 | L | 13 02 058 | Periculos-H14 | 0,036 – valorificate printr-o unitate autorizată | - | Stocate temporar în butoaie metalice, cu rezistentă mecanică corespunzătoare, închise, depozitate în spatii amenajate în care să fie asigurată protectia împotriva scurgerilor accidentale pe sol |
| Anvelope uzate | 0 | S | 16 01 03 | Nepericulos | 0,03 – valorificate în industria cimentului | - | Stocate temporar pe platformă betonată, destinată acestui scop |
| Cenusa de la incinerator | 0,2 + 0,4 | S | 19 08 12 |  |  | 0,5 | Stocare în containere închise si transport la depozitul de deseuri Brasov de către o societate autorizată |

11.1.2. Conditii privind gestionarea deseurilor:

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, însa în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Deşeurile vor fi colectate selectiv şi depozitate în containere speciale.

11.1.3. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, însa în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.  Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor la fiecare doi ani. Primul audit in RAM aferen anului 2014. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM.

11.1.4. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat la punctul 11.1.1 din prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara  amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.5. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.6. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 211/2011  privind regimul deşeurilor, republicata.

11.1.7. Societatea are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata,  sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.8. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.1.9. Titularul activităţii are obligaţia să să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

11.1.10. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără a se amesteca.

11.1.11. Se vor respecta prevederile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

11.1.12. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.1.13. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.14. Zonele de depozitare temporară a deşeurilor vor fi marcate şi semnalizate. Recipienţii vor fi inscripţionaţi, verificaţi periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate.

11.1.15. Deşeuri periculoase

- Titularul activităţii are obligaţia să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase  au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

- Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

- Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006.

11.1.16. Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- Titularul activităţii/operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare. Titularul activităţii/operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Titularul activităţii/operatorul  are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011, repiblicata, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

11.1.17. Uleiuri uzate

Se vor respecta dispoziţiile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

11.1.18. Baterii şi acumulatori şi deşeuri de baterii şi acumulatori

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata.

11.1.19. Transferul deşeurilor

Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006  privind transferurile de deşeuri.

11.1.20. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea din hale: dejectiile de la creşterea la sol a păsărilor sunt evacuate cu ajutorul utilajelor (încărcător, tractorului cu remorcă) în afara halelor de creştere la sfârşitul unei serii de producţie, de unde sunt preluate direct şi utilizate ca îngrăşământ pentru terenurile agricole.

Depozitarea: depozitarea dejecţiilor solide se face pe o platformă de stocare dimensionată corespunzător pentru asigurarea staţionării acestora pentru o perioadă de timp în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, parte din Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 1182/2005 şi M.A.P.D.R. nr. 1270/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole precum şi de riscurile datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile. Platforma de stocare a dejecţiilor trebuie să respecte cerinţele Codului bunelor practici agricole. Volumul platformei satisface cerinţele de depozitare pentru perioada interdicţiei de aplicare pe terenuri agricole.Cantitatea anuală de dejecţii este estimată la 3500 tone.

Evidenţe, înregistrări: De fiecare dată când dejecţiile provenite din zootehnie vor fi livrate  către terţi, transportul dejecţiilor va fi însoţit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecţiilor şi de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde numele şi adresa producătorului cât şi a destinatarului, cantitatea livrată, tipul şi provenienţa dejecţiilor şi data livrării. Fiecare transport se înregistrează în Registrul de transport deşeuri de grajd al fermei, împreună cu datele din borderou.

Împrăştierea dejecţiilor pe sol:

-   dejecţiile sunt utilizate ca îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor

-  distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. nr. 1182/2005 şi ale Ord. nr. 1234/2006, privind aprobarea Codului de bune practici în fermă

-  se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştierea a îngrăşămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005. Pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale

-  titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate (maxim 170 kg N/ha), prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi

-  societatea are obligaţia de a aplica prevederile Codului de bune practici agricole de către fermieri şi producătorii agricoli este obligatorie în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi

- titularul/operatorul de activitate are obligaţia ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor care va fi inclus în RAM

- pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale

- titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a reduce emisiile de dejecţii în sol şi în panza freatică  prin echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele previzibile ale cerealelor (azotul şi fosforul şi furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol şi din fertilizare)

- la aplicarea dejectiilor pe sol se vor lua în considerare caracterisiticle terenului în special condiţiile solului, tipul solului şi înclinaţia terenului, condiţiile climatice, precipitaţiile şi irigarea, folosinţa terenului şi practicile agricole inclusiv sistemul de rotaţie  a cerealelor

- la utilizarea dejecţiilor ca fertilizanţi se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiţii:

- neaplicarea dejecţiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, îngheţat, acoperit cu zapadă;

- neaplicarea dejecţiilor pe terenuri aflate în pantă;

- neaplicarea dejecţiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate);

- împrăştierea dejecţiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creştere a cerealelor şi când este preluată substanţa nutritivă.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

-  O. M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

-  O. M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi

-  H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H. G. nr. 1360/2005

-  Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. M.M.G.A. nr. 1182/2005

-  Codului de bune practici în fermă aprobat prin Ord. M.M.G.A. nr. 1234/2006.

11.1.21. Condiţii privind reziduurile din instalaţia de incinerare cadavre animale

-  cantitatea şi gradul de nocivitate a reziduurilor rezultate din operaţiunile efectuate în instalaţia de incinerare trebuie să fie reduse la minimum

-  transportul şi depozitarea intermediară a reziduurilor uscate sub formă de pulbere trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină răspândirea în mediu (de exemplu, în recipiente închise).

11.1.22. Depozitarea cadavrelor de păsări ce urmează a fi incinerate trebuie să se efectueze în recipiente acoperite, identificate în mod corespunzător şi, după caz, în recipiente etanşe.

11.1.23. Instalaţia de incinerare trebuie operată astfel încât subprodusele de origine animală să fie transformate complet în cenuşă.

11.2. GESTIUNEA  SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa tehnică de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

-  prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

-  sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

- se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.3. Titularul/operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele tehnice de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor:

:- pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de accidente şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane.

11.2.9. Alte acte normative care trebuie respectate:

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

-  H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţa a preparatelor chimice periculoase;

-  H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-  Regulamentul(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), modificat de Regulamentul(CE) nr. 552/2009 in ceea ce priveşte anexa nr. XVII;

### -  Regulamentul(CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi aprobare a Directivelor 67/548/CE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentul(CE) nr. 1907/2006;

### -  Regulamentul(CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), modificat de Regulamentul(CE) nr. 552/2009 in ceea ce priveşte anexa nr. XVII.

### -  Regulamentul(CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), modificat de Regulamentul(CE) nr. 552/2009 in ceea ce priveşte anexa nr. XVII.

### 12.  INTERVENŢIA   RAPIDĂ,   PREVENIREA  ŞI MANAGEMENTUL    SITUAŢIILOR   DE   URGENŢĂ

12.1. Titularul activităţii/operatorul  trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă este materializata în Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Titularul/operatorul activităţii va respecta regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor. Orice defecţiune constatată prin monitorizarea tehnologică a instalaţiilor va fi analizată şi se vor lua măsurile de protecţie corespunzătoare.

12.4. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să înregistreze în formă scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de titular.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

# 13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

-  supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control

-  automonitorizarea

13.1.2. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

-  monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu

-  monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces

-  monitorizarea post – închidere.

13.1.3. Automonitoringul emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente. Automonitorizarea emisiilor constă în urmărirea poluanţilor emişi şi este obligaţia titularului.

13.1.4. Titularul/operatorul autorizaţiei trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile,    prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care titularul/operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă.

13.1.6. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţie a mediului.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.8. Titularul/operatorul de activitate este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor (anual în cadru RAM) şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.9. Toate echipamentele de monitorizare continuă şi prelevare de probe trebuie să funcţioneze pe tot parcursul activităţii.

13.1.10. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.11. Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

-  punctele de prelevare a emisiilor în aer;

-  punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane;

-  zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

-  accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu.

13.1.12. Titularul/operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

### 13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

### 13.2.1. Monitorizarea emisiilor aferente instalaţiei de incinerare se va realiza la solicitarea autorităţii de mediu. Coordonate punct de monitorizare (coordonate STEREO 70): coş evacuare incinerator cadavre (IC):  X = 470842,7372; Y = 535050,9459; H = 546,36.

## 13.2.2. Monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentraţiilor de amoniac la limita incintei fermei şi compararea se va face cu limitele din  STAS nr. 12574/87

| Poluant | Metoda de analiză | Frecvenţa monitorizării |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | STAS 10812-76 | Anual |

13.2.3. Monitorizarea concentratiei de pulberi in suspensie, in aerul ambiental la limita incintei fermei si compararea cu Lg. nr. 104/2011

| Poluant | Metoda de analiză | Frecvenţa monitorizării |
| --- | --- | --- |
| PM10 | SREN 12341-2008 | Anual |

13.3. Monitorizarea emisiilor În apa

13.3.1. Monitorizarea apelor pluviale provenite de pe platformele betonate: pH, suspensii, reziduu filtrabil la 105o C, CBO5, CCO-Cr, azot total, fosfor total.

Frecventa de automonitorizare a indicatorilor de calitate : semestrial, prin laboratoare acreditate RENAR.

13.3.2. Monitorizarea acviferului freatic : CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, azotiti, azotati, azot organic, fosfor total, si pH.

Frecventa de automonitorizare a indicatorilor de calitate : semestrial, prin putul amplasat aval pe directia de curgere, prin laboratoare acreditate RENAR.

## 13.4. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ

13.4.1.  Controlul climatului din halele de creştere a păsărilor

- Temperatura şi umiditatea din halele de creştere sunt controlate prin reglarea nivelului de ventilaţie.

- Sistemele de ventilaţie sunt automatizate. Echipamentul de automatizare acţionează, în funcţie de valorile programate, simultan, asupra:

- debitului de aer prin oprirea funcţionării, respectiv pornirea ventilatoarelor;

- clapetelor de pe secţiunile de admisie a aerului proaspăt în hala de creştere; la turaţie nulă a ventilatoarelor clapetele de admisie obturează complet secţiunile de admisie a aerului, iar la turaţia de regim a ventilatoarelor clapetele de admisie a aerului sunt complet deschise;

13.4.2. Măsurarea temperaturii şi a altor parametrii pentru instalaţia de incinerare de capacitate mică:

-  se vor utiliza tehnici de monitorizare  a parametrilor şi a condiţiilor relevante pentru procesul de incinerare;

-  se va realiza măsurarea temperaturii în instalaţia de incinerare;

-  rezultatele măsurătorilor de temeratură sunt înregistrate şi prezentate în mod corespunzător, astfel încât să permită autorităţii competente să verifice respectarea condiţiilor de funcţionare admise, stabilite prin prezenta autorizaţie.

13.4.3. Monitorizarea parametrilor de proces relevanţi

| Tehnica | Frecvenţa |
| --- | --- |
| Consum de apă pentru hrană, adăpat, curăţarea halelor | la fiecare trei luni |
| Consum enegetic | la fiecare trei luni |
| Consum de combustibil | la fiecare livrare |
| Numărul de păsări | ciclu/număr de cicluri/an |
| Consumul de hrană | la fiecare livrare sau pe ciclu şi an |
| Consumul de aditivi alimentari | la fiecare livrare |
| Utilizarea produselor farmaceutice | la fiecare livrare |
| Funcţionarea sistemului de ventilaţie | Săptămânal |

13.4.4. Titularul/operatorul activităţii va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

## 13.5. MONITORIZAREA DEŞEURILOR

13.5.1. Evidenţa deşeurilor se ţine conform  H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor, modificata si completata.

13.5.2. Se va ţine evidenţa eliminării de deşeuri din fermă, în registre special constituite:

-  date privind deşeurile eliminate prin incinerare pe amplasament

-  date despre transporturile de deşeuri şi operaţiile de valorificare sau eliminare, după caz

- date despre dejecţiile utilizate ca fertilizanţi: cantitatea, persoanele fizice sau juridice care au preluat dejecţiile în vederea fertilizării terenurilor agricole.

## 13.6. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

13.6.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite următoarele acţiuni:

-  golirea bazinelor şi conductelor, spălarea acestora

- demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului

-  transportul dejecţiilor şi a oricăror tipuri de deşeuri de pe amplasament în vederea valorificării sau depozitării pe o haldă ecologică autorizată

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol şi apelor subterane în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii şi stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

## 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA  MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în   activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant. Titularul/operatorul de activitate va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente.

14.5. Înregistrările şi raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite. Un raport a incidemtelor va fi inclus in RAM.

14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi, în timp util.

14.7. Titularul/operatorul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de către managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de către altă persoană desemnată de managerul instalaţiei.

14.9. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

14.10. Titularul/Operatorul de activitate trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic  despre conţinutul raportărilor şi datele limită de predare la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | 01 martie | APM Braşov |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi, conform H.G. nr. 140/20038 (EPRTR). | anual | 30 aprilie | APM Braşov |
| Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform Lg. nr. 104/2011 şi OM nr. 3299/2012 | anual | 15 martie | APM Braşov |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856/2002 | lunar | 05 ale lunii in curs pentru luna precedenta | APM Braşov |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, conform H.G. nr. 794/2012. | anual | 25 februarie | APM Braşov |
| Raportare privind uleiurile uzate | anual | La solicitarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului | APM Braşov |
| Raportare privind substantele chimice periculoase/amestecurile de substante utilizate | anual | La solicitarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului | APM Braşov |
| Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii). | anual | În RAM | APM Braşov CJ Braşov al GNM |
| Reclamaţii (dacă ele există). | când există | În luna următoare primirii acestora | APM Braşov CJ Braşov al GNM |
| Raportarea incidentelor semnificative. | când se produc | La data producerii | APM Braşov CJ Braşov al GNM |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu. | periodic | În luna următoare realizării acestora | APM Braşov CJ Braşov al GNM |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică. | 3 ani | Primul audit in RAM aferent anului 2014 | APM Braşov CJ Braşov al GNM |
| Audit privind minimalizarea deşeurilor. | 2 ani | Primul audit în RAM aferent anului 2014 | APM Braşov CJ Braşov al GNM |
| Audit privind utilizarea apei. | 3 ani | Primul audit în RAM aferent anului 2014 | APM Braşov CJ Braşov al GNM |

NOTA: Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la    Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului Braşov şi Comisariatul Judeţean Braşoval Gărzii Naţionale de Mediu.

15. OBLIGAŢIILE  TITULARULUI

15.1. Exploatarea instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

15.2. Titularul/operatorul activităţii va respecta condiţiile din autorizaţia integrată de mediu privind modul de exploatare a instalaţiei.

15.3. Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

15.4. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Lg. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestiunea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale în domeniu, la care România este parte.

15.5. Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare pe care doreşte să o aducă instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului va analiza după caz condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia de mediu. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului este interzisă desfăşurarea activităţii care ar rezulta în urma modificării care face obiectul notificării.

15.6. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei va fi realizată potrivit legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi a prevederilor legislative in voigoare.

15.7. Conform Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 11: operatorul ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;

b) se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

c) nu se generează nicio poluare semnificativă;

d) se previne generarea deşeurilor, potrivit prevederilor <LLNK 12011   211 10 201   0 18>Legii nr. 211/2011, ale <LLNK 12005   195180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   265 10 201   0 18>Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale <LLNK 12004  1470 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a  Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale <LLNK 12007   235 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale <LLNK 12008  1061 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodării apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare;

e) în situaţia în care se generează deşeuri, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor <LLNK 12011   211 10 201   0 18>Legii nr. 211/2011, ale <LLNK 12005   195180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   265 10 201   0 18>Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale <LLNK 12004  1470 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004, ale <LLNK 12007   235 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, ale <LLNK 12008  1061 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. <LLNK 12006  1364 50EU01   0  5>1.364//<LLNK 12006  1499 50EQ01   0 10>1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

f) se utilizează eficient energia;

g) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor art. 22.

15.8. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din prezenta autorizaţie. Titularul/operatorul activităţii este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţia IPPC în termen de 14 zile de la primire.

15.9. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zona, anexe la solicitare.

15.10. Titularul/operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

15.11. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia furnizării de informaţii, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului în vederea întocmirii programelor de reducere a emisiilor la nivel local.

15.12. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, titularii/operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu, modificata si completata, art. 26).

15.13. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului/operatorului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementari.

15.14. Respectarea prevederilor Directivei  Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole:

- H.G. nr. 964/2000  modificată şi completată

- Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordin  nr. 1182/1270 din 2005

- Codului de bune practici în fermă - aprobat prin  Ordinul  nr.1234 din 2006

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului - cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi

15.15. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr.105/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a legislaţiei subsecvente în vigoare.

15.16. Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în mediu.

15.17. Sub directa îndrumare şi control a autorităţii sanitar veterinare se vor respecta prevederile Ordinelor ANSVA nr. 149/2004, modificat si completat,  şi nr. 62/2005, privind acţiunile sanitar veterinare obligatorii.

## 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI,

## MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1. În cazul în care titularul de activitate  urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.  In termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public (O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008, art. 10 aliniatele 1,2,3)

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării definitive a activităţii instalatiei, sau a unor părţi din instalaţie se va intocmi si respecta prevederile Planului de închidere a instalaţiei, care va cuprinde următoarele etape:

- etapa I      - Pregătiri preliminare;

- etapa II     - Oprirea funcţionării instalaţiei;

- etapa III    - Întreruperea energiei electrice;

- etapa IV    - Întreruperea alimentării cu gaz metan;

- etapa V     -  Demontarea instalaţiilor;

- etapa VI    -  Demolarea construcţiilor;

- etapa VII   -  Eliminarea deşeurilor de pe amplasament;

- etapa VIII  -  Reconstrucţia ecologică.

16.3. Titularul activităţii are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.7. Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi/sau construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect.

16. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic conform H.G. nr. 1408/2007.

# 17. FUNCŢIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1. În cazul unei epizotii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/local.

17.2. Titularul/operatorul activităţii va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu (conform O.U.G. nr. 11/22.02.2006, privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României, modificata si completata.)

17.3. În cadrul Planului operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, titularul/operatorul activităţii va avea desemnată o zonă în care să se poată efectua îngroparea cadavrelor de păsări în condiţii de siguranţă, în caz de aprobare conform prevederilor legale în perioada unor epizootii, sub directa supraveghere şi control al autorităţii sanitar veterinare, fără ca această acţiune să afecteze semnificativ factorii de mediu sol şi apa subterană. Această zonă va fi marcată pe planul de situaţie a fermei.

17.4. Titularul/operatorul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

17.5. În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare iminentă se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepărtarea prin mijloace adecvate a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării, distrugerea substanţelor poluante. Se vor anunţa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemul de gospodărire a apelor asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării accidentale.

17.6. Titularul/operatorul activităţii care a generat episodul de poluare este obligat să ia măsuri urgente şi eficiente de reducere a emisiilor de poluanţi, astfel încât concentraţia acestora să fie redusă la nivelul valorii limită din autorizaţie.

17.7. În cazul întreruperilor accidentale de curent electric, societatea are în dotare grup electrogen, care intra în funcţiune automat.

## GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare in domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Braşov al Garzii Naţionale de Mediu Braşov Str. Calea Bucureşti, nr. 10 D, jud. Braşov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea centrală de protecţia mediului ; | Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice, Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr.12, Sector 5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Bucureşti, Str. Aleea Lacul Morii nr.151 sector 6 cod 060841 |
| 3 | Titularul /operatorul activităţii | Persoană juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării instalaţiei, respectiv SC AVICOD BROILER SRL |
| 4 | BAT | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui, referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globala a emisiilor şi a impactului asupra mediului,în întregul sau. |
| 5 | document de referinţă BAT, denumit în continuare BREF | un document rezultat în urma schimbului de informaţii organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activităţi, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor şi consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum şi concluziile BAT şi orice tehnici emergente, acordând o atenţie specială criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 a Lg. nr. 278/2013 |
| 6 | concluzii BAT | un document care conţine părţi ale unui document de referinţă BAT, prin care se stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informaţii pentru evaluarea aplicabilităţii lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate şi, după caz, măsurile relevante de remediere a amplasamentului; |
| 7 | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 8 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 9 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu. |
| 10 | COV | Compuşi organici volatili |
| 11 | COVNM | Toţi compuşii organici, alţii decât metanul, proveniţi din surse antropice şi biotice, ce pot produce oxidanţi fotochimici prin reacţie cu oxizii de azot, in în prezenţa luminii solare. |
| 12 | TOC (COT) | Carbon organic total |
| 13 | dB(A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 14 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 15 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa 1, din OUG nr. 152/2005 aprobată prin Legea nr. 84/2006 precum şi orice altă activitate direct legată tehnic, de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| 16 | RAM | Raport anual de mediu |
| 17 | E-PRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 18 | R | Fraza de risc este o fraza care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 19 | NFR | Nomenclator pentru raportare |
| 20 | SNAP | Nomenclator pentru sursele de poluare a aerului |
| 21 | EMEP/EEA 2013 | Air pollutant emission inventory guidebook 2013 |

CUPRINS

Introducere ....................................................................................................................................... 2

1.  Date  de  identificare a titularului  activităţii  .........................................................................  4

2. Temeiul legal...................................................................................................................................4

3. Categoria de activitate...................................................................................................................7

4. Documentaţia  solicitării  .............................................................................................................8

## 5. Managementul activităţii...............................................................................................................9

### 5.1. Acţiuni de control............................................................................................................9

### 5.2.  Conştientizare şi instruire............................................................................................10

### 5.3. Responsabilităţi..............................................................................................................11

### 5.4. Raportări........................................................................................................................11

## 5.5. Notificarea autorităţilor................................................................................................12

6. Materii prime si auxiliare............................................................................................................13

7. Resurse: apa, energie, gaze naturale ..........................................................................................18

7.1. Apa..................................................................................................................................18

7.2. Utilizarea eficientă a energiei ......................................................................................19

7.2.1. Utilizarea energiei şi resurselor.....................................................................19

7.2.2. Consumul specific de energie pentru creşterea păsărilor ..........................19

7.2.3. Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a resurselor........19

7.2.4. Obligaţii ale titularului/operatorului activităţii...............................................

pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice .................................................20

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament...........................20

8.1. Descrierea amplasamentului........................................................................................20

8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese …........................................................21

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea.........................................................

cu cerinţele bat pentru activitate..................................................................................24

9. Instalaţii pentru evacuarea, reţinerea şi dispersia poluanţilor în mediu................................26

9.1. Emisii în atmosferă........................................................................................................26

9.1.1. Emisii dirijate în atmosferă...........................................................................26

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate în atmosferă ........................................................27

## 9.2. Emisii în apă ..................................................................................................................28

9.2.1. Emisii de ape uzate provenite din surse punctiforme …............................28

9.2.2.  Emisii în ape subterane.................................................................................28

9.3. Emisii în sol ...................................................................................................................28

9.3.1. Posibile surse de poluare a solului ...............................................................28

9.3.2.  Prevenirea poluării solului şi apelor subterane .........................................29

10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot ...29

10.1.  Aer ..............................................................................................................................29

## 10.2. Apa ..............................................................................................................................31

## 10.3. Solul .............................................................................................................................32

10.4. Zgomotul .....................................................................................................................32

11. Gestiunea deşeurilor şi a substanţelor chimice  periculoase .................................................32

11.1. Managementul deseurilor generate de activitate ….................................................32

11.2. Gestiunea  substanţelor şi preparatelor chimice periculoase…..............................37

### 12.  Intervenţia   rapidă,   prevenirea  şi managementul    situaţiilor   de   urgenţa..................38

# 13. Monitorizarea activităţii ….......................................................................................................38

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea................................................................38

### 13.2. Monitorizarea emisiilor in aer ...................................................................................39

13.3. Monitorizarea emisiilor în apa ..................................................................................40

## 13.4. Monitorizare tehnologică.............................................................................................40

13.4.1.  Controlul climatului din halele de creştere a păsărilor..............................40

13.4.2. Măsurarea temperaturii şi a altor parametrii...............................................

pentru instalaţia de incinerare de capacitate mică ...................................40

13.4.3. Monitorizarea parametrilor de proces relevanţi ......................................40

#### 13.5. Monitorizarea deşeurilor...........................................................................................40

## 13.6. Monitorizarea post – închidere.................................................................................41

## 14. Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia  mediului …...................................

## şi periodicitatea acestora ….......................................................................................................41

15. Obligaţiile  titularului.................................................................................................................42

## 16. Managementul închiderii  instalaţiei .......................................................................................44

# 17. Funcţionarea în condiţii diferite de funcţionarea normală ...................................................45

## Glosar de termeni.............................................................................................................................46

Cuprins .............................................................................................................................................47