FORMULAR DE SOLICITARE

pentru obtinere

Autorizatie Integrata de Mediu

### Beneficiar: Berg Banat SRL

Punct de lucru Fagaras, Str. Negoiu nr.1

Editia 2, anul 2019

Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii:

Numele instalatiei IED:

INSTALATIE DE ZINCARE TERMICA

Numele solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului:

Numele societatii: S.C. BERG-BANAT SRL

Adresa:

- Punct de lucru: Făgăraş, str. Negoiu nr. 1

- Sediul social: Timisoara , str. Şagului nr. 143, judeţul Timiş

Inregistrat la RC cu nr.J35/29.07.02.1991, CUI. 1815100

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

Pct. 2.3.c (iii) -Aplicarea de straturi protectoare de metale topite, cu un flux  de intrare ce depăşeşte 2 tone de oţel brut/oră

Pct.2.6. -Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc

Alte activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament:

Nu este cazul

Cod CAEN activitate principala: 2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor

Categoria de activitate conform Regulamentul nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), Anexei nr. 1:

Pct.2c(iii): Productia si prelucrarea metalelor feroase prin aplicarea de straturi protectoare de metal topit cu o capacitate de tratare de 2 t otel brut/ora.

Pct.2f): Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea proceddelor electrolitice sau chimice la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30 mc.

Numele si prenumele proprietarului : S.C. BERG-BANAT SRL

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare: Bogdan Cucu - Director

Numele si pren. persoanei responsabile cu activit. de prot. a mediului: Petronela Manta

Tel:0268/210315; Fax:0268/218088;

Numele persoanelor de contact:  Resp.Prot.Mediului: Petronela Manta Tel. 0730 085 754

In numele firmei Berg Banat SRL, va solicitam, prin prezenta, emiterea  Autorizatiei Integrate de Mediu, conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului, in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume: Bogdan Cucu

Functia: Director

Semnatura si stampila

Cuprins

Formular de Solicitare

Informatia Solicitata de Articolul 6 al Directivei IPPC

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

1.	Rezumat Netehnic

1.1	Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

1.2	Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

2.	Tehnici de Management

2.1	Sistemul de management

3.	Intrari de Materiale

3.1	Selectia materiilor prime

3.2	Cerintele BAT

3.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

3.4	Utilizarea apei

4.	Principalele Activitati

4.1	Inventarul proceselor

4.2	Descrierea proceselor

4.3	Inventarul iesirilor (produselor)

4.4	Inventarul iesirilor (deseurilor)

4.5	Diagramele elementelor principale ale instalatiei

4.6	Sistemul de exploatare

4.7	Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

4.8	Cerinte caracteristice BAT

5.	Emisii si Reducerea Poluarii

5.1	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

5.2	Minimizarea emisiilor fugitive in aer

5.3	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

5.4	Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

5.5	Emisii in ape subterane

5.6	Miros

5.7	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

6.	Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

6.1	Surse de deseuri

6.2	Evidenta deseurilor

6.3	Zone de depozitare

6.4	Cerinte speciale de depozitare

6.5	Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

6.6	Recuperarea sau eliminarea deseurilor

7.	Energie

7.1	Cerinte energetice de baza

7.2	Masuri tehnice

7.3	Eficienta Energetica

7.4	Alternative de furnizare a energiei

8.	Accidentele si Consecintele lor

8.1	Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

8.2	Plan de management al accidentelor

8.3	Tehnici

9.	Zgomot si Vibratii

9.1	Receptori

9.2	Surse de zgomot

9.3	Studii privind masurarea zgomotului in mediu

9.4	Intretinere

9.5	Limite

9.6	Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

10.	Monitorizare

10.1	Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

10.2	Monitorizarea emisiilor in apa

10.3	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

10.4	Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

10.5	Monitorizarea si raportarea deseurilor

10.6	Monitorizarea mediului

10.7	Monitorizarea variabilelor de proces

10.8	Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

11.	Dezafectare

11.1	Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

11.2	Planul de inchidere a instalatiei

11.3	Structuri subterane

11.4	Structuri supraterane

11.5	Lagune

11.6	Depozite de deseuri

11.7	Zone din care se preleveaza probe

12.	Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

12.1	Sinergii

12.2	Selectarea amplasamentului

13.	Limitele de Emisie

Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

13.1	Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

13.2	Evacuari in reteaua de canalizare proprie

14.	Impact

14.1	Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

14.2	Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

14.3	Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

14.4	Managementul deseurilor

14.5	Habitate speciale

15.	Programele de Conformare si Modernizare

Anexele sunt atasate la Raportul de Amplasament , Ed.2, Anul 2019

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare, Sectiunea 0 | DA |
| - materiile prime si auxiliare, alte substante si energia utilizata in sau generata de instalatie. | Formularul de solicitare, Sectiunea 3 | DA |
| - sursele de emisii din instalatie, | Formularul de solicitare, Sectiunea 5 | DA |
| - conditiile amplasamentului pe care se afla instalatia, | Raportul de amplasament si Sectiunea 11 | DA |
| - natura si cantitatile estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Sectiunile 0, 0 si 0 | DA |
| - tehnologia propusa si alte tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunile 0, 0, 0 si 0 | DA |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | DA |
| - masuri suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale decurgand din obligatiile de baza ale operatorului asa cum sunt ele stipulate in Art. 3 al Directivei: | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Nu este cazul |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare sectiunea 0, 0 si 0 | Da |
| (b) nu este cauzata poluare semnificativa; | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu Directiva 75/442/EEC din 15 Julie 1975 privind deseurile(11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau , unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinteleor lor; | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| (f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu. | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunile 5.7 si 0 | Da |
| Solicitarea autorizarii trebuie, de asemenea, sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 1 | da |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea IED |  | Da |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei a fost achitata |  | Da |  |
| 3 | Formularul de solicitare |  | Da |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  | Da |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, cu marcarea punctelor de emisie in toti factorii de mediu | Sectiunea 0 (daca este cazul) | Da |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 0 | Da |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) | - |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunea 5.7 | Da |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 | Da |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare | Da |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare | Da |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 2.3.5 | DA |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emanatii de mirosuri | Sectiunea 5.6 (Miros) | DA |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substante periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Sectiunea 2.4 | DA |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 9.1 | Da |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive |  | Da |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 0 | DA |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 0 | Da |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament | DA |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 4 | Da |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 0 | DA |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 0 | Nu |  |
| 23 | Bilantul de mediu- pentru instalatiile existente |  | - |  |
| 24 | Raportul studiului de evaluare a impactului - pentru instalatiile noi |  | - |  |
| 25 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea |  | - |  |
| 26 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  | DA |  |
| 27 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) | Da |  |
| 28 | Copie a anuntului public |  | Da |  |

# Rezumat Netehnic

- DESCRIERE

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, instalatiile implicate, diagrama proceselor cu marcarea punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct.

In prezent S.C. BERG – BANAT S.R.L. deţine autorizaţie integrată de mediu nr.SB 101/14.09.2009 revizuita la 27 noiembrie 2017

Solicitarea pentru obtinerea  Autorizatiei Integrate de Mediu a fost inaintata deoarece autorizatia existenta expira.

Fata de situatia autorizata prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB 101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017 nu s-au adus modificari in procesul tehnologic si nu s-a modificat capacitate de productie.

Profilul productiei:  Zincare termica (Aplicarea de strat protector din metal topit pentru  piesele de otel brute provenite din comenzi externe de la terti, utilizind procesul de zincare termica prin scufundare la cald).

Scopul zincării termice este de a asigura o protecţie anticorozivă. Zincarea termica nu creaza produse, ci modifica proprietatile de suprafata a unor piese pentru o utilizare ulterioara.

Descrierea activitatii:

Activitati IED: In fabrica Berg Banat SRL se desfasoara activitatea de zincare termică prin scufundarea pieselor brute din oţel într-o baie de zinc topit.  Zincarea propriu-zisă constă în imersarea pieselor pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. Procesul de zincare are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic. Obtinerea unei acoperiri de bună calitate constă în pregătirea prealabila a suprafeţelor metalice din oţel. Prin urmare, pentru desfasurarea activitatii de zincare in condii optime, o parte a procesului tehnologic consta din activitati de pretratare chimica a suprafetelor metalice prin tratamente chimice in bai de proces (degresare, decapare, stripare, fluxare).

Procesul de zincare termică poate fi în esență împărţit în două etape importante: curățare și zincare termică.

- Etapa de curățare, desfasurata in baile de pretratare chimica, spală chimic piesele din otel brute, astfel încât să fie gata să reacționeze cu zincul topit.

- Etapa de zincare termica in care, piesele de otel brute, pregatite si uscate, pot fi scufundate într-o baie de zinc topit pentru realizarea acoperirii.

Activitati non-IED: Pe langa activitatile de productie propriu-zise, societatea desfasoara activitati conexe care deservesc activitatea IED, cum sunt: producerea agentului termic necesar procesului tehnologic si incalzirii spatiilor de productie,  activitati administrative si de intretinere, activitati de gopodarire a apelor si epurarea apelor uzate tehnologice, activitati de depozitare, activitati de epurare a gazelor reziduale, activitati de regenerare a unor solutii, etc. Instalatii auxiliare care deservesc activitatea IED sunt:

- Instalatia de neutralizare ape uzate;

- Instalatia de regenerare flux;

- Instalatie de absorbtie si purificare vapori din baia de zinc;

- Instalatie de absorbtie si purificare vapori din zona liniei de pretratare chimica

- Instalatii de transport si dispozitive de asezat piese

- Instalatii de producere a apei calde tehnologic

Capacitate de productie instalatii IED :

- Instalatia de zincare: 6t/ora , respectiv 24.000 t/an

- Volumul cuvelor de pretratare in care se desfasoara procese chimice: 528,3 mc

Activitati desfasurate: activitatea ce se va desfasura in cadrul SC Berg Banat SRL cuprinde activitati de productie propriu-zise si activitati conexe.

A) Activitatile de productie propriu-zise au loc in « Instalatia de zincare termica » si constau din pregatirea pieselor din otel prin pretratare chimica urmata de acoperirea acestora cu un strat de zinc. Procesul de zincare termica (galvanizare calda) are loc prin scufundarea pieselor intr-o baie de zinc. La modul general, o instalatia de zincare termica consta dintr-o serie de bai de procesare chimica (pentru pregatirea prealabila a pieselor brute din otel) si baia de zincare. Piesele sunt transportate intre bazine si scufundate in bai cu ajutorul podurilor rulante.

Principalele operatii tehnologice in procesul de zincare termica sunt:

- Receptia si depozitarea materiilor prime si auxiliare. Piesele din otel (piesele negre) ce urmeaza a fi galvanizate prin acoperire cu un strat de zing sunt amplasate in hala de productie pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica. Zincul este primit sub formă de lingouri sau calupuri şi este depozitat în magazia de materii prime Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor. Materialele auxiliare sunt aprovizionate in ambalajul original si depozitate in magazia de materiale chimice.  Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzatoare rezervoarelor in care sunt aprovzionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite partial deschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite.

- Pretratarea chimica a suprafetelor. Pregatirea suprafetelor in vederea zincarii este necesara avand in vedere ca procesul de zincare termica are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic. Pregătirea suprafeţelor in vederea zincarii cuprinde urmatoarele etape distincte: degresarea, decaparea, prespalarea si spalarea, dezincarea (pentru piesele rebutate) si fluxarea. Baile de pretratarea chimica sunt amplasate in cuve de retentie din beton protejate antiacid. Zona de pretratare este capsulata si prevazuta cu sistem de colectare si scruber de spalare gaze reziduale inainte de evacuare gaze in atmosfera. Zona de pretrarate chimica este formata din bai de proces (2 bai de degresare, 6 bai de decapare, 1 baie de fluxare, 1 baie de dezincare (stripare), 1 baie de prespalare si 1 baie de spalare, cu anexele aferente (branşamente, pompe, tubulaturi, sisteme de încălzire bai).

- Uscarea pieselor. Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare. In tunelul de uscare se găseşte o unitate de transportor cu lanţ. După tratamentul chimic preliminar traversele cu piese rămân la nivel deasupra băilor, astfel încât rezultă o uscare de suprafaţă. Componentele care atârnă de traverse şi trebuie uscate sunt conduse cu ajutorul unităţilor de transport în tunelul de uscare. După uscare componentele uscate sunt evacuate din tunelul de uscare în direcţia băii de zincare. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi.

- Zincarea propriu-zisă . Zincarea constă în imersarea pieselor (pretratate chimic si uscate), pentru câteva minute, în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. Baia de zincarea este formată din:

- cuva de zincare din oţel, cu căptuşeală refractară, izolaţie, cuva de colectare a scurgerilor accidentale de zinc topit;

- cuptorul băii de zincare: 4 arzătoare cu gaz, coş de evacuare gaze arse, aparate de măsura presiune şi temperatură, termoelemenţi; Incălzirea băii se face indirect prin sistem de arzătoare cu convecţie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului şi învăluiesc baia de zincare încălzind - o uniform.

- hota de captare mobila situată deasupra băii de zincare, instalaţie de filtrare (filtru cu saci), cos de dispersie.

- panou de comandă

- Racire, finisare piese zincate: Racirea pieselor se face prin ventilatie naturala. Excesul de zinc este îndepărtat prin periere. Imperfecţiunile mici ale pieselor sunt remediate prin vopsire manuala.

- Depozitarea pieselor zincate: Depozitul de piese zincate consta intr-o hala betonata, amenajata corespunzator pentru  depozitarea pieselor in  vederea  incarcarii si livrarii catre clienti.

B) Activitati conexe:

- Regenerarea solutiei de fluxare in scopul reutilizarii acesteia. Regenerarea solutiei provenita din baia de fluxare se face in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul rezultat este evacuat in containere.

- Epurarea apelor uzate tehnologice. Epurarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate) precum si apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, se face in « Instalatia de epurare ape uzate » prin neutralizare cu lapte de var si oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuat in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare.

- Epurarea gazelor reziduale : Epurarea gazelor reziduale se face in functie de provenienta, astfel:

- Gaze reziduale provenite din zona de pretratare (pregatire chimica a suprafetelor): Epurarea gazelor reziduale se face prin exhaustarea gazelor reziduale din zona capsulata a liniei de pretratare chimica si spalarea cu apa in contracurent intr-un scruber vertical cu umplutura -tip  LRV2500-3M VSP50. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice.

- Gaze reziduale provenite de la baia de zincare: Epuarea gazelor reziduale se face cu ajutorul unei  instalatii compusa din hota de captare mobila, (dimensionata pe toata suprafata baii de zincare), tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, tubulatura de presiune, filtru cu saci, cos de evacuare.

- Activitati de transport interfazic. Trasportul pieselor se face prin intermediul podurilor tip monogrida, (9 bucati), tip monorail (2 buc.) si tip bigrinda (2 buc.).

- Producerea agentului termic. Producerea agentului termic se face prin combustia gazului metan, astfel:

- incalzirea baii de zincare se face indirect, prin intermediul cuptorului baii de zincare :sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform.

- pentru producerea apei calde in baile de pretratare chimica sunt prevazute: 3 centrale termice tip Vitorand Visman cu puterea termica nominala de cate 440 Kw fiecare.

- pentru incalzirea spatiilor administrative si prepararea apei calde menajere este prevazut: 1 boiler tip Junkers tip ZBR 65-1, cu puterea termica nominala de 65 kW .

- Gestionarea si depozitarea materiilor prime, produselor finite si a deseurilor.

  - Piesele din otel ce urmeaza a fi zincate termic sunt amplasate in hala de productie pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica.

  - Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor.

  - Materialele auxiliare sunt aprovizionate in ambalajul original si depozitate in magazia de materiale chimice.

  - Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzatoare rezervoarelor in care sunt aprovzionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite semideschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite.

  - Depozitarea solutiilor acide uzate de face in depozitul de acid uzat. Depozitul de acid uzat este acoperit si izolat fiind prevazut cu cuva de retentie cu protectie antiacida  (V=72 mc) in care sunt amplasate 2 rezervoare de stocare. Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer.

  - Depozitarea deseurilor se face selectiv, in functie de provenienta, in zone amenajate corespunzator.

Diagrama proceselor :

| Localizare | Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale termice (3centrale termice de cate 440 kW fiecare) | Producerea apei calde tehnologice. prin combustia gazului metan | Gaz metan Apa tehnologica | Energie termica Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan (CO, NOX) | Monitorizare periodica /Cos dispersie Service periodic | Cosuri de dispersie CT1, CT2 si CT3 (3 bucati): D=Ø 0,4m ;H=17m |
| Linia de pretratare chimica (Bai de pretratare chimica) | Pretratare chimica piese de otel brute (negre) prin imersare in baile de degresare, decapare, spalare, prespalare, fluxare si dezincare (dupa caz). | Piese de otel brute (negre) Materiale pentru preparare bai: (Beizentfetter Beta, Hegaflux 10, Surfaclean) Sol. Acid clorhidric 32% Soluţie de degresare Solutie de decapare Solutie de fluxare Soluţie de dezincare. Energie electrica; Apa tehnologica; | Piese de otel umede pretratate chimic Emisii in apa (ape uzate tehnologic) Emisii dirijate in aer: aerosoli HCl, (in cantitati mici: pulberi si NH3). Deseuri (acid uzat, slam, emulsii uleioase) | Zona bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor reziduale intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer, cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. (=99,9%; (referinta cf.Bref CWW-2014, Tab.3.172(=99%) | Cos de dispersie scruber D=(1,25 m; H=7m Qv =35.000 mc/h., |
| Uscator tunel | Uscare piese prin suflare cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare | Piese de otel pretratate chimic, umede Agent termic: (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare) | Piese de otel uscate, pretratate chimic , Emisii: Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan (CO, NOX) | Monitorizare periodica / Cos dispersie | Cos dispersie uscator Dint.=Ø 0,7m; H=17m |
| Cuptor baie de zincare (sistem cu 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare) | Incalzirea baii de zincare prin prin combustia gazului metan | Gaz metan | Energie termica Gaze de ardere (CO, NOx) -surplusul ce nu este recuperat pentru incalzirea uscatorului tunel | Monitorizare periodica / Cos dispersie | Cos dispersie cuptor baie de zincare: D=Ø 0,4m; H= 17 m |
| Baia de zincare | Zincare termica prin imersarea pieselor în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC | Piese de otel uscate pregatite chimic pentru zincare Zn si metale de aliere (aliaj AL-Zn, Ni, Pb) Energie termica Energie electrica | Piese de otel zincate (albe) Deseuri (cenusa de zinc, drojioe de zinc, praf retinut de la filtru) Emisii dirijate in aer: Pulberi totale, (in cantitati mici: Zn, NH3, HCl) | Sistem de colectare cu hota mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, clapeta de esapare, ventilator, Filtru cu saci (340 bucati), Qv=73.000 mc/h, (pulberi<5 mg/Nmc) ((=99-99,9%; -referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243) Cos de dispersie | Cos dispersie filtru cu saci: Dint.=Ø 0,7m; H= 17 m |

## Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

S.C.”BERG BANAT” SRL este amplasat la o distanţă mare de cartiere rezidenţiale, obiective social – culturale sau folosinţe „sensibile” din punct de vedere al protecţiei mediului.

Distanţa faţă de cea mai apropiată zonă rezidenţială este de cca. 2 km

SC Berg Banat SRL nu se află într-o zonă de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. In vecinatatea amplasamentului nu exista arii protejate .

BERG BANAT SRL este proprietarul cladirilor si a terenurilor pe care sunt amplasate cladirile, conform extraselor de carte funciara anexate.

Terenul pe care se desfasoara activitatea BERG BANAT SRL are suprafata totala 15934,95 mp si este proprietate persoana juridica Berg-Banat SRL, conform extras CF nr. 15023/2017, nr. cadastral 101539 (S=7715 mp) si extras CF nr. 15021/2019, nr.cadastral 102647 (S=9984 mp).(Din suprafata totala aflata in proprietatea BERG BANAT SRL, s-a inchiriat societatii BERG METALLCHEM SRL o suprafata totala de 2302 mp, in baza contractului de inchiriere nr.961/21.12.2019.

Din punct de vedere constructiv, obiectivul consta din 2 hale industriale, una avand  drept scop procesul de productie propriu-zis (S=7715mp) iar cealalta avand drept scop depozitarea produselor finite (Stot=8219,95mp).

Suprafata totala destinata activitatii este de 15934.95 mp

Spatiile componente au urmatoarele destinatii:

- Pavilion administrativ 			 	582 m2;

- Hala de productie si spatii de depozitare 		5096 m2;

- Casa vane 					   	20 m2;

- Magazie 					 	100 m2 ;

- Cai de acces 					44 m2;

- Zona verde 					1873 m2;

- Depozit piese zincate                                       8219,95 m2

Hala de producţie si spatii de depozitare este structurata astfel:

- zona de depozitare a pieselor din otel brute (negre),

- zona utilajelor de preluare – zona de agăţare a pieselor pe traverse,

- zona operaţiilor de pretratare chimica,

- zona operatiei de zincare termica,

- zona piese zincate,

- depozitul de materiale chimice periculoase,

- depozitul de materiale nepericuloase,

- zona instalatie de neutralizare ape uzate tehnologice,

- zona instalatie de regenerare flux,

- depozitul acid clorhidric uzat,

- zona de depozitare gaze tehnologice (butelii de butan gaz si tuburi de oxigen),

- zona spatii administrative.

Din datele furnizate de reprezentantii societatii a rezultat ca de la autorizarea activitatii (anul 2009) si pana in prezent nu s-au semnalat incidente de poluare.

Constructia halelor este veche, de tip industrial, dar este amenajata si bine intretinuta.

Din punct de vedere constructiv, halele sunt realizate pe structura de beton armat prefabricat, stalpi de beton armat cu fundatii tip pahar, inchiderii din zidarie de caramida, acoperisuri tip ferme metalice, invelitoare din elemente prefabricate termo - hidroizolante .

Amenajarea halelor s-a facut in baza unor proiecte de specialitate, avizate conform cerintelor legale.

Fabrica Berg Banat s-a realizat intr-o constructie existenta in care anterior, mai exact pana in anul 1993, a functionat fosta sectie de executie utilaj chimic emailat a SC UPRUC SA .

In anul 2009 , in baza Autorizatie Integrate de Mediu nr. SB101/14.09.2009, si-a inceput activitatea SC Berg Banat SRL, avand acelasi profil de activitate cu aceeasi capacitate de productie ca si in prezent.

De la autorizarea activitatii (anul 2009) si pana in prezent, nu s-au semnalat incidente de poluare.

## Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

Având în vedere faptul că instalaţia de zincare termică este deja autorizată nu au mai fost luate în considerare alte amplasamente. Pentru compararea tehnologiei cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel european a fost analizat documentul »Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”care este relevant pentru activitatea IED desfasurata pe amplasamentul Berg Banat SRL. Referitor la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT (vezi Cap.5.7 prezentat in continuare).

2.TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1	Sistemul de management

Societatea este organizata ca o societate comerciala cu raspundere limitata care considera calitatea ca fiind una din conditiile esentiale ale existentei pe piata, in contextul mediului concurential specific pietelor carora sunt destinate produsele / serviciile societatii. În momentul de faţă S.C Berg Banat S.R.L. are implementate standardele ISO 9001/2008, ISO 14001/2005 si ISO 18001/2008 (ANEXA I - Certificatele nr. TRR 100 20060, TRR 110 20060, TRR 126 20060). Societatea are planificate o serie de activitati si masuri actuale si viitoare pentru prevenirea si urmarirea efectelor negative datorate poluarii industriale, cit si pentru rezolvarea cauzelor care duc la aceste efecte negative cum sunt: Pregatirea profesionala si instruirea permanenta in toate domeniile tehnice. Controlul tehnologic al intreprinderii detaliat si temeinic fundamentat. Monitorizarea periodica a apelor uzate – conform cerintelor SGA. Monitorizarea periodica a concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera – conform cerintelor si Aut.Integrata de Mediu ce va fi obtinuta. Monitorizarea tehnologica in ceea ce priveste riscurile implicate de posibilitatile de incendiu, colmatarea sistemelor de drenaj, etc. Pentru atingerea obiectivelor si tintelor, se intocmesc Planuri de Management de Mediu, iar Responsabil Mediu monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, functie de evolutia lor. Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante, dupa cum urmeaza: Planul de imbunatatire al uzinei – este intocmit pentru o perioada de trei ani si revizuit anual, pe baza strategiei pe termen lung si a realizarilor la zi; Programe de actiuni La elaborarea Programelor de management se ia in considerare introducerea de noi tehnologii, punctele de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de politica financiara a organizatiei. Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele de management. Programele de management sunt analizate periodic de factorii responsabili, in vederea stabilirii stadiului realizarii lor (sedinte Comitet de Mediu, de analiza a indicatorilor din PIP), sau sunt monitorizate direct de Responsabil Mediu si aduse la cunostinta managementului de varf. In situatia unor proiecte si/sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de realizare a produsului, introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz functie de situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in urma analizarii impactului acestor schimbari asupra aspectelor de mediu. Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

3. INTRARI DE MATERIALE

  - Selectia materiilor prime

Se disting urmatoarele categorii de materii prime si materiale auxiliare:

Materii prime: Piese de oţel brute (negre) -pentru tratat prin acoperire cu zinc, provenite de la terti, de diferite forme si dimensiuni.

Materiale auxiliare, utilizate pentru:

- Procesul de  zincare propriu-zis: Lingouri de Zinc 99,98% si metale de aliere Al, Pb, Ni

- Procesul de pregatire a suprafetelor metalice prin pretratare chimica:

- Pentru formarea solutiei de degresare : acid clorhidric, agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Beizentfetter Beta.

- Pentru formarea solutiei de decapare acida 11-16% :  acid clorhidric 32%

- Pentru formarea solutiei de dezincare acida 5-10% : acid clorhidric 32%

- Pentru formarea solutiei de fluxare : Hegaflux 10

- Procesul de regenerare solutie de fluxare: pulbere Hegaflux Ferrokill.

- Procesul de retusare piese zincate prin vopsire manuala:  vopsea (cantitati mici)

- Procesul de epurare ape reziduale: var calcic hidratat, floculant.

- Gaze tehnice: butelii cu oxigen pentru sudura si butelii de butan gaz drept combustibil pentru motostivuitoare

Stocarea materialelor auxiliare utilizate la prepararea solutiilor noi (dupa epuizarea solutiilor existente) sau la corectia solutiilor existente, precum si a celor utilizate la retusarea pieselor zincate prin vopsire (cantitati mici), se face in ambalajul original, pe categorii, in functie de incompatilitatea si caracteristicile acestora. In acest scop este prevazuta o magazie de materiale chimice, ventilatie naturala, fara legatura cu canalizarea si securizata. Descarcarea cisternei cu acid clorhidric se face in interiorul halei, direct in baile ce urmeaza afi formate.

Stocarea solutiile chimice pentru pretratarea pieselor se face în baile liniei de pretratare. Pentru prevenirea unor evacuari accidentale baile de pretratare sunt prevazute cu indicatoare de nivel si sunt amplasate in cuve de retentie captusite antiacid.

Stocarea gazelor tehnologice lichefiate se face in depozite semideschise (tip sopron), asigurate cu lacat, tuburile sau buteliile fiind depozitate pe suporti speciali sau rafturi.

3.2 Cerintele BAT

Unitatea se conformează cerinţelor BAT .

Investigatii efectuate referitor la cerintele BAT

In fabrica Berg Banat SRL se desfasoara activitatea de zincare termică prin scufundarea pieselor brute din oţel într-o baie de zinc topit.  Zincarea propriu-zisă constă în imersarea pieselor pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. Procesul de zincare are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic si in anumite conditii de temperatura.  Obtinerea unei acoperiri de bună calitate constă în pregătirea prealabila a suprafeţelor metalice din oţel. Pregătirea suprafeţelor cuprinde etape distincte: degresarea, decaparea, striparea (dezincarea) şi fluxarea. Prin urmare, pentru desfasurarea activitatii de zincare in condii optime, o parte a procesului tehnologic consta din activitati de pretratare chimica a suprafetelor metalice prin tratamente chimice in bai de proces.

Avand in vedere:

- Capacitatea maxima de acoperire cu un strat de zing este de 6 t/ora si prin urmare activitatea desfasurata depaseste valoarea de prag, prevazuta in Legea nr. 278/2013, Anexa 1, punctul punctul 2.3.c (iii) « Prelucrarea metalelor feroase:  c) (iii)- Aplicarea de straturi protectoare de metale topite, cu un flux  de intrare ce depăşeşte 2 tone de oţel brut/oră”,

- Volumul total util al cuvelor utilizat pentru fazele care privesc tratarea suprafetelor printr-un proces  chimic este de de 528,3mc si prin urmare activitatea desfasurata depaseste valoarea de prag, prevazuta in Legea nr. 278/2013, Anexa 1, punctul 2.6.  “Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc »,

pentru compararea tehnologiei propuse prin proiect cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel european  au fost analizate urmatoarele documente:

- Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”.

- Bref STM: „Reference document on on Best Available Technique for the surface Treatment of Metals and Plastics”

- Bref EFS :”Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage„

Se face mentiunea: Procesul de zincare prin cufundare este neacoperit de documentul Bref STM: „Reference document on on Best Available Technique for the surface Treatment of Metals and Plastics”.  Conform acestui document, in rezumatul prezentat la pag. (i), referitor la aplicabilitatea lui, se face mentiunea ca acest document nu abordează galvanizarea la cald si decaparea în cantitate mare a fierului si a otelurilor, domeniul fiind  discutat în BREF-ul pentru industria de procesare a metalelor feroase

Procesul tehnologic utilizat in cadrul Berg Banat SRL este de “zincare termica, discontinua prin scufundare la cald”. O fabrica de galvanizare prin zincare termica, in primul rand, cuprinde o serie de tratamente sau bai de proces. Zincarea termica prin scufundare la cald cuprinde urmatorii pasi de proces: aprovizionare si depozitare materii prime,degresare, decapare, dezincare (stripare), spalare. fluxare (tratare cu fondant), uscare, regenerarea solutie de fluxare, zincare termica (scufundarea la cald), finisarea, epurarea apelor uzate

Cf. Bref Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry” :Impactul de mediu care se poate astepta de la galvanizarea generala, sunt emisiile in aer si generarea de reziduuri, in cele mai multe cazuri, periculoase. Apa reziduala si emisiile din apa sunt o problema in declin, intrucat in zilele noastre este posibila operarea instaltiilor de galvanizare generala aproape fara ape reziduale.

Cele mai bune tehnici disponibile au fost analizate tinind cont de viabilitatea economica si tehnica a realizarii acestora. Aplicarea partiala a anumitor BAT isi gaseste explicatia in limitele tehnologice ale ciclului de productie si ale instalatiilor, care nu pot fi fortate.

Analiza comparativa si concluzii  este prezentata centralizat, la Cap.5.7.

Analiza comparativa cu cerintele Bref FMP, prezentata detaliat la Cap.5.7 este structurata astfel:

- Tab.1- Analiza Bref FMP-Manipulare materii prime, mod de depozitare

- Tab.2- Analiza Bref FMP -Emisii si nivel de consum (date generale)

- Tab.3- Analiza Bref FMP -Degresare

- Tab.4- Analiza Bref FMP-Decapare

- Tab.5- Analiza Bref FMP- Dezincare (stripare)

- Tab.6- Analiza  Bref FMP-Spalare

- Tab.7- Analiza Bref FMP-Fondare (fluxare, uscare)

- Tab.8- Analiza Bref FMP- Mentenanta baii de flux (regenerarea solutie de fluxare)

- Tab.9- Analiza Bref FMP-Zincarea (scufundarea la cald)

- Tab.10- Analiza Bref FPM-Finisarea

- Tab.11- Analiza BAT- Tratare deseuri acide , ape uzate, principii generale

- Tab.12- Analiza BAT-Management de mediu

- Tab.13- Stocare

Referitor la Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Bref EFS), instalatia este conforma cu cerintele BAT in ceea ce priveste stocarea susbstantelor chimice in rezervoare, transferul si manipularea acestora, existenta unui sistem de inspectie bazat pe risc, existenta unui plan de intretinere periodica, etc (vezi Tab.13 prezentata la Cap.5.7)

Referitor  la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la  Berg Banat sunt conforme cu cerintele BAT (vezi  Tab.1(12 prezentate la cap 5.7 )

Rezumativ, conform Bref FMP, Capitol Rezumat, Partea C-Galvanizarea la cald discontinua:

3.3 Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Referitor la minimizarea deseurilor : Minimizarea volumului de desuri periculoase se face prin deshidratarea namolului de la statia de neutralizare si instalatia de regenare flux, utilizand filtre presa. Turtele de filtrare obtinute sunt eliminate prin firme autorizate in scopul valorificarii. Recuperarea metalelor din deseuri, se face prin recirculare in proces (pulberile filtrate de la baia zincare) sau prin valorificare prin firme autorizate, pe baza de contract. (Cenusa de zinc si zgura de la baia de zincare se valorifica prin BERG METALLCHEM Timisoara ) Referitor la minimizarea utilizarii de materii prime: Pentru prevenirea antrenarii solutiilor de tratare se lasa un timp suficient pentru scurgerea solutiilor de pe piesele tratate, stativele sunt verificate permanent. Se face monitorizarea concentratiei de substante chimice in baile de proces Solutia de fluxare se regenereaza si se reintroduce in proces

  - Utilizarea apei

Apa  se utilizeaza pentru consum menajer, tehnologic si incendiu.

a)Pentru consum menajer apa se utilizeaza la grupurile sanitare si spatiile administrative.

b)Pentru consum tehnologic apa se utilizeaza astfel :

- in cadrul liniei de pretratare chmica in baile cu solutii (degresare, decapare si dezincare) pentru completarea apei pierdute prin evaporare si aderenta pe piese, precum, pentru spalarea si prespalarea pieselor dupa procesul de degresare si decapare. (La formarea bazinelor de pretratare chimica se foloseste apa uzata din bazinele de spalare) .

- apa de completare in scruberul spalator de gaze reziduale

c)Apa pentru incendiu se acumuleaza in 2 rezervoarele intangibile supraterane cu capacitatea de cate 30 mc fiecare.

Gradul de recirculare al apei este apreciat la 50 %. Se recirculă:

- apa de la spălare se recircula la baia de prespălare

- apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare,

- solutia de flux este regenerata intern.

- apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare).

Alimentarea cu apă potabilă şi igienico-sanitară se realizează din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii Făgăraş, (prin intermediul retelei platformei industriale UPRUC), in baza contractului cu S.C. APA –CANAL S.A. Făgăraş, nr.727/08.01.2010.

Alimentarea cu apă tehnologică se face din sursa subterana-foraj de adancime amplasat in stanga halei de productie, H=75 m, cu un debit instalat de 0,9 l/s, apa fiind extrasa cu ajutorul unei pompe submersibila tip SQ.

Alimentarea cu apă de incendiu este asigurata din aceeasi sursa subterana ca si apa tehnologica. Volumul intangibil de 60 mc este asigurat in doua rezervoare de inmagazinare , de cate 30 mc fiecare. Alimentarea celor trei  hidranţi interiori se face din vasele tampon cu ajutorul unei pompe centrifuge tip MQ 3-45, Q = 3 mc/h.

- PRINCIPALELE ACTIVITATI

Activitatatile ce se vor desfasura  au la baza o serie de procese  de productie si activitati conexe cum sunt:

A) Activitati de productie propriu-zise care au loc in « Instalatia de zincare termica » si constau din pregatirea pieselor din otel prin pretratare chimica urmata de acoperirea acestora cu un strat de zinc. Procesul de zincare termica (galvanizare calda) are loc prin scufundarea pieselor intr-o baie de zinc. La modul general, o instalatia de zincare consta dintr-o serie de bai de procesare chimica (pentru pregatirea prealabila apieselor)  si baia de zincare. Piesele sunt transportate intre bazine si cufundate in bai cu ajutorul podurilor rulante. Principalele operatii tehnologice in procesul de zincare termica sunt:

- Receptia si depozitarea materiilor prime si auxiliare.

- Pretratarea chimica a suprafetelor prin degresare, decapare, prespalare si spalare, dezincare (pentru piesele rebutate) si fluxare

- Uscarea pieselor.

- Zincarea termica propriu-zisă

- Racire, finisare piese zincate, depozitare

B) Activitati conexe :

- Regenerarea solutie de fluxare

- Neutralizarea apelor uzate tehnologice.

- Epurarea gazelor reziduale

- Producerea energiei termice.

- Activitati de transport interfazic.

Informatii centralizate privind procesele desfasurare :

A) Activitati de productie propriu-zise :

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/Echipamente/Parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Recepţia si manipularea materiilor prime | Confecţiile metalice sunt transportate cu mijloace auto şi sunt descărcate-încărcate cu ajutorul macaralelor şi/sau motostivuitorului . Piesele din otel (piesele negre) ce urmeaza a fi galvanizate prin acoperire cu un strat de zinc sunt amplasate in hala de productie , sunt supuse inspectării iniţiale, sunt amplasate pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica. Zincul si metalele de aliere (aliaj Al-Zn, Ni, Pb) sunt aprovizionate sub formă de lingouri sau in ambalajul original şi sunt depozitate în magazia de materii prime nepericuloase Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor ce urmeaza afi formate. Substanţele si prepratatele utilizate la degresare, fluxare, regenerare flux sau epurarea apelor uzate sunt aprovizionate în ambalajul original şi sunt depozitate în magazia de substante. Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzator rezervoarelor in care sunt aprovzionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite partial deschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite. | -Magazia de substante chimice -Depozitul de zing si metale de aliere -Depozitul de oxigen (tuburi) -Depzitul de butan gaz (butelii) |
| Degresarea | Degresare chimica se face prin scufundarea pieselor in baile cu solutie apoasa acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) si menţinute la temperatura de maxim 350C Scopul degresarii pieselor de otel brute este de îndepărtare a urmelor de agenţi de răcire sau de lubrifianţi de pe piesele brute negre. . Traversa cu piesele de otel brute (negre) se depune in baia de degresare cu ajutorul unei unitati de transport a sistemului monorai. Baile de degresare sunt formate in prima faza din agentii de degresare si apa. Pe parcurs se readuce in paramteri baia prin completare cu solutie concentrata de degresant. De la degresare rezultă reziduuri chimice sub forma de băi rebutate şi şlam. Cantitatea de soluţie de degresare consumată depinde de cantitatea de oţel degresat şi de gradul de murdărire. Băile de degresare cu acid conţin acid clorhidric, emulgatori, ulei şi grăsimi libere şi emulsionate, (in cantitati mici pentru ca piesele , in general, nu sunt gresate) etc. Durata de lucru maxima a solutiei de degresare este de obicei de 2-3 ani. Reziduurile apoase se impart in: solutii apoase epuizate , sarace in ulei, care sunt tratate in instalatia de epurare ape uzate ; faza bogata in ulei (cantitati mici pentru ca piesele , in general nu sunt gresate) care trebuie gestionata conform regulilor referitoare la deseuri. | 2 bazine de degresare Lxlxh = 12700x 1600x2900 mm Vtot.= 2 x 58,93 mc=117,86 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura : 20-250C. |
| Decaparea | Decaparea chimica se face prin cufundarea pieselor in baile cu solutie acid clorhidric diluat 11-16% la temperatura de maximum 20 0C. Scopul decaparii este pentru indepărtarea crustei de turnare, crustei de laminare, armături sau ţunder de pe piesele brute. Acidul clorhidric de 32-33% se aduce cu cisternele si se descarca direct in baile de decapare unde se aduce in prealabil apa. In timpul operaţiei conţinutul de fier în băia de decapare creşte, în timp ce scade concentraţia de acid liber. Când concentraţia de fier ajunge la o anumita valoare (100-120 g/l) băia de decapare trebuie înlocuită. Consumul de acid depinde de calitatea oţelului introdus, un consum mai mic se produce în cazul pieselor curate, iar un consum mai mare, în cazul pieselor ruginite. Consumul de energie este dat de funcţionarea echipamentului auxiliar: pompele, podul rulant, dar acesta este neglijabil. Emisiile de acid clorhidric depind de concentraţia si temperatura băii. Aceste emisii sunt dirijate, pentru ca baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura Reziduurile rezultate de la decapare sunt soluţiile uzate şi scurgerile. Soluţiile uzate sunt formate din: acid liber, clorura de fier, elementele de aliere ale otelului decapat Depozitarea acidului uzat provenit din baile de decapare se face temporar, pana la valorificare prin firme autorizate, in Depozitul de acid uzat , in conditii de siguranta . Depozitul este prevazut cu doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD, cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc), dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, robineţi golire, conducte transfer., staţie de preluare acid clorhidric. | 6 bazine de decapare Lxlxh =12700x1600x2900 mm Vtot.= 6 x 58,93 mc=353,58 mc Vutil=6x52,83 =316,98 mc Temperatura = 20 0C |
| Dezincarea (striparea) | Dezincarea chimica (striparea) se face prin cufundarea peieselor in baia cu acid clorhidric diluat 5-10% . Scopul dezincarii este de indepartare a defectele de acoperire de pe produsele de oţel, aceste acoperiri necesitând rectificare. Cantitatea de piese care trebuiesc demetalizate, repere galvanizate respinse, dispozitivele de suspensie şi piesele a căror straturi de protecţie trebuiesc reînnoite, variază între 1-15 kg/t. Operaţia de demetalizare generează acizi reziduali, dar cu o compoziţie diferita de a celor de la decapare. In băia de dezincare este generată clorura de zinc. Cand este epuizata solutia din baia de dezincare se preda la firma valorificatoare conf.contract.. | 1 bazin de stripare (dezincare) Lxlxh =12700 x1600x 2900 mm Vtot.= 1 x 58,93 mc=58,93 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura = 20°C |
| Presplare si spalare | Prespălarea şi spălarea se face prin scufundarea pieselor dupa faza de decapare in baia de prespalare si spalare. Scopul prespalarii si spalarii este pentru prelungirea vietii băilor de tratare ulterioară, reduc generarea de reziduuri şi cresc gradul de reutilizare a produselor auxiliare. Apa din băile de pre-spălare şi spălare este utilizată la prepararea băilor proaspete din amonte (decapare şi degresare), ca un mod de reciclare a apei şi de minimizare a emisiilor de ape uzate tehnologice. In aceste operaţii se consuma aproximativ 0 – 20 l apă/t de oţel galvanizat. | 2 bazine , (unul pentru prespalare si celalalt pentru spalare) Lxlxh =12700x1600x2900 mm Vtot.= 2 x 58,93 mc=117,86 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura = 20 0C |
| Fluxarea (fondarea) | Fluxarea chimica (fondarea) se face prin cufundarea pieselor in baia cu solutie de apoasa de clorura de zinc (18-24%) si clorura de amoniu (12-16%) (amestec de soluţie de fluxare Hegaflux+Apă) menţinuta la temperatura de 40 – 80 0C. Scopul fondării este să permită zincului topit să ude suprafaţa de otel, iar fondanţii cu conţinut de clorura de amoniu favorizează decaparea suplimentara, în timpul cufundării în băia de zinc topit. (Clorura de amoniu asigură o uscare rapidă şi o îndepărtare buna a oxizilor de fier de pe suprafaţa pieselor, dar cauzează mult fum, cenuşa şi zgura în timpul procesului de acoperire). Emisiile in aer de la băile de flux sunt neglijabile deoarece băia nu conţine compuşi volatili, iar principalele emisii sunt vaporii de apă. Reziduurile din această operaţie sunt leşiile uzate şi scurgerile. Băile de flux nu sunt regenerate în mod continuu, cresc în aciditate şi conţinut de fier pe măsură ce sunt folosite. Pentru reutilizare, solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. | 1 bazin de fluxare Lxlxh =12700 x1600x 2900 mm Vtot.= 1 x 58,93 mc=58,93 mc Vutil=1x52,83 =52,83 mc Temperatura = 40-800C |
| Uscarea | Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la baia de zincare. In tunelul de uscare se găseşte o unitate de transportor cu lanţ. După tratamentul preliminar traversele cu piese rămân la nivel deasupra băilor, astfel încât rezultă o uscare de suprafaţă. Componentele care atârnă de traverse şi trebuie uscate sunt conduse cu ajutorul unităţilor de transport în tunelul de uscare. După uscare componentele uscate sunt evacuate din tunelul de uscare în direcţia băii de zincare. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Pereţii şi acoperişul uscătorului sunt placate antiacid. Uscatorul este prevazut cu transportor cu lant, schimbator de caldura, tubulatura , ventilator si cos de dispersie. (Gazele de la băia de zincare termica sunt sursa indirectă de căldura). Emisiile in aer de la tunelul de uscare sunt gazele de ardere de la incalzirea baii de zincare (CO, NOx, SO2.) Scopul uscarii este de a ajuta la reducerea stropirii cu metal din băia de zinc, în momentul scufundării piesei. | Tunel de uscare protejat antiacid. Temperatura = max. 100 0C; |
| Zincarea termica (Scufundarea la cald) | Zincarea constă în imersarea pieselor pregatite pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. Piesele de otel pretratate sunt scufundate încet în baia de zinc topit. Otelul reacţionează cu zincul formând straturi de aliaj Zn-Fe, ultimul strat fiind de zinc pur. Scopul zicarii termice este de acoperire cu un strat protector de zinc a confectiilor metalice. pentru protectia anticoroziva a pieselor metalice expuse liber in atmosfera. Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Baia de zinc conţine cantităţi foarte mici de alte metale, care sunt impurităţi din zinc sau elemente de aliere. (Aliajul de Al cu Zn , nichelul si plumbul sunt adăugate datorită influenţei asupra grosimii si aspectului acoperirii. Adăugarea plumbului are influenţă asupra proprietăţilor fizice ale zincului, în special asupra vâscozităţii şi tensiunii superficiale. Ajută la umezirea otelului înainte de acoperire şi la curgerea zincului de pe suprafaţa piesei, după acoperire. Plumbul poate fi folosit şi pentru protecţia pereţilor băii). Baia de zincare este una din sursele majore de poluare a aerului. Pe timpul cufundării, din băia de zincare se ridică vapori, gaze şi particule, care pot fi văzute ca un nor alb. Emisiile cuprind : emisii de praf , care sunt legate de consumul de agent de flux (praful contine oxid de zinc, hidroxid de zinc, clorira de zinc si clorura de amoniu; emisii cu volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric şi amoniac, care iau naştere din descompunerea baii de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particule emise in aer; din cand in cand din baia de zincare sunt evacuate cantităţi mici de zinc metalic (stropi), ca rezultat al evaporării umidităţii de pe suprafaţa oţelului. Acesta aderă la echipamentul de extracţie al fumului, din care este înlăturat pentru recuperare. Zincul împroşcat este retopit direct în băia de galvanizare. Baia de zinc topit este prevăzută cu un sistem de exhaustare prevăzut cu hota de capare mobila, filtru cu saci. În timpul procesului de galvanizare se ridică zinc ce conţine produse secundare solide cum ar fi zincul dur (zgura), cenuşa şi alte componente. Zincul dur (zgura) se îmbogăţeşte în baia de zinc pe timpul operării şi se datorează pieselor, pereţilor cuvei (fiind un produs de reacţie a fierului din oţel, cu zincul topit) şi din reacţia sărurilor de fier transportate de la decapare şi tratare cu flux. Zgura se adună pe fundul băii, de unde este îndepărtat periodic. Datorită conţinutului mare de zinc (95 – 98%), zgura este valorificată prin societăţi specializate. Cenuşa de zinc are o densitate scăzută, plutind la suprafaţa băii de galvanizare şi constă din oxid de zinc, clorură de zinc, oxid de aluminiu, din aliaj. Cenuşa este îndepărtată înainte de scoaterea pieselor cufundate, odată cu cantităţi mici de zinc. Conţinutul de zinc este de 40 – 90%, ceea ce o face valoroasă pentru reciclare. Din oala de zincare sunt evacuate periodic cantitati mici de zinc metalic, ca rezultat al evaporarii umiditatii de pe suprafata otelului. Acesta adera la echipamentul de extractie al fumului, din care este inlaturat pentru recuperare. Zincul improscat poate fi retopit direct in baia de galvanizare sau poate fi trimis pentru recuperare in exterior. Acesta poate contine oxid de zinc sau alti contaminanti(datorita contactului cu solul, daca baia nu este inchisa. Baia de zincare este formată din: cuva de zincare din oţel, cu căptuşeală refractară, izolaţie, cuva de colectare a scurgerilor accidentale de zinc topit; cuptorul băii de zincare: 4 arzătoare cu gaz, coş de evacuare gaze arse, aparate de măsura presiune şi temperatură, termoelemenţi; Incălzirea băii se face indirect prin sistem de arzătoare cu convecţie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului şi învăluiesc baia de zincare încălzind - o uniform. hota de captare mobila situată deasupra băii de zincare, instalaţie de filtrare (filtru cu saci), cos de dispersie panou de comandă | 1 baie de zincare termica Lxlxh =12500x1600x3200 mm Baia de zincare este din otel , prevazuta cu căptuşeală refractară, izolaţie, arzătoare cu gaz, clapeta de esapare, aparate de măsură presiune şi temperatură, termoelemenţi, sticlă de urmărire, pompa de zinc, graifer cenusa de zinc , panou de comandă Temperatura = 450±5 oC |
| Racirea si finisarea pieselor zincate | Racirea pieselor se face prin ventilatie naturala. Excesul de zinc este îndepărtat prin periere. Imperfecţiunile mici ale pieselor sunt remediate. |  |

B) Activitati conexe :

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/Echipamente/Parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Regenerare solutie de fluxare | Regenerarea solutiei provenita din baia de fluxare se face in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (apa+Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere. Scopul regenerarii solutie de fluxare pentru reutilizarii acesteia in baia de pretratarea chimica prin fluxare. Solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. Instalatia de regenerare flux se compune din: -2 rezervoare GFK cu V=30 m3 fiecare pentru flux uzat in caz de avarie la baia de flux, - bazin de preparare solutie de regenerare (Hegaflux Ferokill) cu V=500 l, -bazin regenerare (vas de ractie) cu V= 3,2 mc, -filtru presa, rezervor pentru filtrat cu indicator de nivel, -cuva de retentie captusita antiacid. -pompe, tubulaturi, bransamente, -panou de comanda. | Instalatie de regenerare flux Capacitatea instalaţiei:300l/h |
| Neutralizarea apelor uzate tehnologice | Neutralizarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeril din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face in « Instalatia de epurare ape uzate » prin neutralizare cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuat in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare. Instalatia de neutralizare ape uzate se compune 2 rezervoare GFK de V=30 m3 fiecare pentru stocare apa uzata, bazin neutralizare dotata cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, sector pregatire lapte de var, decantor cu V=17 mc, filtru presa, rezervor pentru filtrat cu indicator de nivel, cuva de protectie captusita antiacid, pompe, tubulaturi, bransamente, panou de comanda; In această instalaţie se neutralizează conţinutul acid (la pH 7) şi se îndepărtează complet fierul. Procesul de neutralizare este astfel condus încât să se respecte parametrii de evacuare în emisarul natural, instalaţia fiind complet automatizată. Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are functia de prezentare grafica nivele de umplere, indicarea informatiilor legate de functionare, etc. Instalatia se compune din : Cuva de retentie protejata antiacid , S= 150 mp, V= 78 mc. Rezervoare de stocare ape uzate GFK, 2 bucati de V=30 m3 fiecare, dotate cu cate un dispozitiv de protecţie supraplin şi indicator de măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile, Bazin neutralizare din PEHD dotat cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, indicator de nivel, Bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, cu amestecator, pompa, dozator Sector pregatire lapte de var, cu un recipient de lapte de var cu malaxor, gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului în saci, senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare, pompă de dozare lapte de var, Bazin decantor, dotat cu malaxor, indicator de nivel, pâlnie, pompă de înaltă presiune, Vutil: 17 mc, din PEHD, Filtru presă, cu camere de 800x800 mm, comandă electrică, sistem închidere electrohidraulică, bazin de colectare apă filtrată, indicator de nivel, pompe, armături, conducte, volum presa =660 l, 50 bucăţi placi filtru +filtre textile PP, Recipient de colectare şi control final, dotat cu filtru cu nisip, baterie de ţevi, supape de extras probe, sistem de măsurare pH, electrod digital Memosens, volum util: 2,5 mc, material PEHD, Echipamentul de comandă şi control al procesului: dulap de comanda Ritall dotat cu placi de intrare si iesire digitala, monitor vizualizare proces, dispozitive de comanda , prezentarea grafica a instalatiei de functionare. Pompe, armaturi, garnituri, flanşe, dispozitive de fixare , racorduri şi echipamente de legătură şi montaj | Instalatie de neutralizare ape uzate tehologice Capacitate: 625 l/h soluţie uzată Functionare : dicontinua, in sarje |
| Epurarea gazelor reziduale | Gaze reziduale provenite din zona de pretratare (pregatire chimica a suprafetelor): Epurarea gazelor reziduale se face prin exhaustarea gazelor din zona capsulata aferenta liniei de pretratare chimica si spalarea cu apa intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului sau a lichidului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-lichid. Scruberul include: cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare avand in componenta diuze speciale din PP cu acces de la usa de service., 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , usi de acces pentru schimbarea umpluturii, cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet alimentare si deversare continua precum si o recirculare partiala a lichidului de spalare cu posibilite de golire gravitationala manuala periodica pentru curatire. protectia termoplonjorului si a pompei de recirculatie (impotriva mersului in sec) pompa de recirculatie cu ambreiaj magnetic si carcasa din PP panou control pH, Conducta de evacuare. (D=(1,25 m, H=7 m) | Instalatie de epurare gaze reziduale provenite din zona de pretratare chimica : Scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Qv =35.000 mc/h., Cos de dispersie: D=(1,25 m, H=7m |
|  | Gaze reziduale provenite de la baia de zincare sunt epurate intr-o instalatie de absorbtie si captare pulberi compusa din hota de captare mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, tubulatura de presiune, filtru cu saci , Qv=73.000 mc/h, tubulatura de evacuare, cos de evacuare (D= (1,0 m; H =16, 2 m. | Instalatie de epurare gaze reziduale provenite de la baia de zincare termica: Filtru cu saci (340 buc.saci), Qv=73.000 mc/h, Cos de sispersie: D= (1,0 m; H =16, 2 m |
| Transport interfazic | Trasportul pieselor intre baile de pretratare si baia de zincare se face prin intermediul podurilor rulante. | Poduri rulante : 1buc. pod tip monogrinda 2x 3,2 t – 21,8 m 1 buc pod tip monogrinda 2x3,5t –21,8 m doua perechi monorail 2x 3,2 t 1buc. pod tip bigrinda 2x 3,2 t – 21,8 m 2 buc pod monogrinda 2x3,2t – 21,8 m 1buc. pod tip bigrinda 2x 3,2 t + 10t – 21,8 m 5 buc pod tip monogrinda 1x3,2 t – 16 m |
| Producerea energiei termic. | Producerea agentului termic se face prin combustia gazului metan in arzatoarele cuptorului de zincare si a centralelor termice : Incalzirea baii de zincare se face indirect prin cuptorul baii de zincare: sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Incalzirea apei necesara bailor pretratare chimica se realizeaza folosind trei cazane tip boiler cu puterea de 440 kW, ce functioneaza cu gaz metan, ce sunt prevazute cu cate un cos de dispersie gaze arse . Incalzirea spatiilor si prepararea apei calde necesare grupului administrativ se face cu o centrala termica murala, cu o capacitate nominala maxima de 65 kW, ce functioneaza cu gaz metan. Gazele de ardere sunt evacuate prin cosuri de dispersie, cate unul pentru fiecare instalatie. | - Generatoare aer cald cuptor zincare (4 arzatoare x 630 Kw) -Centrale termice preparare apa calda tehnologica tip Vitorand Visman (3 buc.x 440 Kw) -Centrala termica incalzire spatii admini. preparare apa calde menajere tip Junkers (1 buc x 65Kw) |

- EMISII SI REDUCEREA POLUARII

5.1 Emisii in atmosfera

Fata de situatia autorizata cu autorizatia nr.SB101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017  nu s-au adus modificari in procesul tehnologic

In cadrul SC Berg Banat SRL, emisiile în atmosferă identificate provin din urmatoarele categorii de procese:

- Producerea energiei termice necesare pentru prepararea apei calde tehnologice in baile de pretratare chimica si incalzirea spatiilor administrative (Producerea energiei termice se face prin combustia gazului metan in arzatoarele centralelor termice).

- Pretratarea chimica a pieselor de otel brute (Pretratarea chimica se face prin imersarea pieselor brute in bai cu solutii chimice).

- Uscarea pieselor de otel umede, pretratate chimic (Uscarea pieselor umede se face prin trecerea lor printr-un uscator tunel care utilizeaza drept agent termic gaze reziduale calde recuperate de la cuptorul baii de zincare).

- Zincarea termica propriu-zisa  prin:

- scufundarea la cald a pieselor pretratate chimic si uscate (Zincarea propriu-zisa se face prin imersarea pieselor pretratate chimic in baia de zincare),

- producerea energiei termice necesare incalzirii baii de zincare (Producerea energiei termice se face prin combustia gazului metan in 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare, amplasate in cuptorul baii de zincare).

Emisiile rezultate din procesul de productie pot fi impartite in

  - emisii dirijate

  - emisii nedirijare

- Surse de emisii dirijate

Inventarul surselor de emisie dirijate este prezentat centralizat in tabelul urmator:

Tab. nr.4.2-Inventarul surselor de emisie dirijate

| Nr. crt | Cod cos | Sursa de poluare | Poluanti | Echipamente de depoluare | Caracteristici sursa de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | Cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 630 kW fiecare. Gazele de ardere calde sunt recuperate si utilizate drept agent termic la uscatorul tunel-Sursa A3) | Gaze de ardere (CO, NOx) (ce nu sunt recuperate pentru incalzirea uscatorului Sursa A3) | Sistem de colectare si ventilatie Cos dispersie cuptor zincare | Cos dispersie D=Ø 0,4 m, H= 17 m |
| 2 | A2 | Baia de zincare (Baia de zincare) | -Pulberi totale, -in cantitati mici:Zn, NH3 si HCl | Sistem de colectare cu hota mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator, Filtru cu saci (340 bucati), Qv=73.000 mc/h Cos de dispersie ((=99-99,9%; referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243) | Cos dispersie (filtru cu saci) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m Qv=73000, Nmc/h |
| 3 | A3 | Tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-Sursa A1) | Gaze de ardere (CO, NOx) -recuperate de la cuptorul baii de zincare-Sursa A1 | Cos dispersie | Cos dispersie Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m |
| 4 | A4/1 | CT1- Centrala termica (preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica) tip Vitorand Visman (440 Kw) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie | Cos dispersie D=Ø 0,4 m , H=17 m |
| 5 | A4/2 | CT2- Centrala termica (preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica) tip Vitorand Visman (440 Kw) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie | Cos dispersie D=Ø 0,4 m , H=17 m |
| 6 | A4/3 | CT3- Centrala termica (preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica) tip Vitorand Visman (440 Kw) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie | Cos dispersie D=Ø 0,4 m , H=17 m |
| 7 | A5 | Linia de pretratare chimica (Gaze reziduale din carcasa baii de zincare) | Aerosoli HCl (in cantitati mici: pulberi si NH3). | Zona bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor reziduale intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. (=99,9%; ((=99% referinta cf.Bref CWW-2014, Tab.3.172 ) | Cos de dispersie (scruber) D=(1,25 m, H=7m Qv =35.000 mc/h., |
| 8 | A6 | Centrala termica tip Junkers 65 kW (incalzire spatii administrative si preparare apa calda menajera) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Conducta de evacuare | Conducta de evacuare D=(0,15 m, H=5m |

b)Emisii fugitive/nedirijate in aer

Emisiile provenite din procesul de productie sunt preponderent dirijate si se poate spune ca nu pot apare emisii difuze (sau acestea sunt nesemnificative) datorita faptului ca baile de pretratare chimica sunt capsulate si conectate la o instalatie de epurare (scruber) iar baia de zincare termica este acoperita cu hota mobila amplasata pe toata suprafata baii si conectata la o instalatie epurare (filtru cu saci).

Avand in vedere urmatoarele aspecte:

b1) in zona liniei de pretatare chimica, in special din zona de decapare acida. Emisiile de acid clorhidric gazos, se ridica din baile de decapare in cantitati diferite, in functie de temperatura si de concentratia baii. Aceste fumuri acide, sunt in general emisii difuze. (Emisiile in aer de la celelate bai sunt considerate neglijabile, deoarece principalele emisii sunt vaporii de apa). Linia de pretatare chimica fiind capsulata, evacuarea se face fortat prin prin ventilatie artificiala si epuarea gazelor captate intr-un  scruber spalator de gaze reziduale.

b2) in zona baii de zincare.  Emisiile de vapori si particole (care pot fi vazute ca un nor alb care include in special pulberi dar si cantitati mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric si amoniacul care iau nastere din descompunerea agentului de flux si recombinarea clorurii de amoniu ca particule emise in aer) se ridica din zona baii de zincare. Baia de zincare este prevazuta cu hota de captare mobila, amplasata  pe toata suprafata baii, gazele reziduale fiind captate si epurate intr-un filtru cu saci cu scuturare automata.

b3) in zona de descarcare a HCl din cisterna. Descarcarea acidului clorhidric din cisterna se face direct in baile de pretratare prim imersia directa in apa alimentata in prealabil in bai. Gararea cisternei se gface in locul special destinat. Imbinarile elementelor pe circuitul de descarcare sunt etanse.

b4) in zona de retusare a pieselor zincate cu defecte: Pentru retusarea defectelor de pe suprafetele zincate , acestea sunt vopsite manual cu vopsea pe baza de solvent organic. Activitatea este sporadica iar suprafetele care necesita retusare sunt extrem de mici. Cantitatea de vopsea utilizata sete de cca.0,6 t/an in care continutul de solvent organic este de cca.0,27 t/an. (Calcul: 0,27 t/an : 252 zile/an :16 ore/zi =0.000067 t/ora=0,0186 g/s).

se poate spune ca, la nivelul fabricii, emisiile fugitive sunt reduse, spre nesemnificative

b) Emisii in apa:

Evacuarea apelor uzate din zona amplasamentului se face in retele de canalizare existente in zona, in sistem divizor, astfel:

| Sursa de apa uzata | Poluanti | Sistem de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Consum menajer | Ape uzate menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri (cu continut de CBO5, CCO-Cr, MTS, subst.extractibile, detergenti, azotati, azotiti, azot total) | Apele uzate menajere sunt colectate de retele de canalizare menajera (din conducte PVC cu Dn 32-110 mm, lungime totala 153 m) si evacuate in colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PM1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face in decantorul IMHOFF, (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) situat pe platforma UPRUC si de aici in reteua de canalizare a municipiului Fagaras. |
| Consum tehnologic : -in cadrul liniei de pretratare chmica pentru completarea apei pierdute prin evaporare si aderenta pe piese, din baile cu solutii (degresare, decapare si dezincare), precum, pentru spalarea si prespalarea pieselor dupa procesul de degresare si decapare. -apa de completare in scruberul spalator de gaze reziduale | Ape uzate tehnologice chimic impure (ape cu modificare pH, acizi, Fe, Zn). | Epuarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeril din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face intr-o statie de epurare bazata pe principiul » neutralizarea, precipitarea/ flocularea şi eliminarea namolului deshidratat« prin firme care au acest drept. (Capacitate statie de epurare: 0,625 mc/h ) Dupa epurare, apele uazte tehnologice sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare printr-o retea de canalizare din conducte din PP cu Dn 150 mm, in lungime totala de L=11m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm , cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |
| Ape pluviale | Ape incarcate cu suspensii | Apele pluviale provenite de pe acoperisuri, de pe drumurile de acces si parcari sunt preluate prin guri de scurgere, rigole si prin reteua de canalizare existenta , metalica cu Dn 100mm, L=500 m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin doua camine de racord PC1 si PC2, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face, printr-un canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |

### Prin proiect au fost luate urmatoarele masurile constructive si de exploatare :

a) Referitor la apele uzate tehnologice

Gestionarea apelor uzate si a solutiilor epuizate, pe amplasamentul Berg Banat se face astfel:

- Apele uzate tehnologice  provenite de la baile de degresare epuizate, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare de la scruberul spalator (care nu se recircula) si  eventualele  scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate baile din perimetrul pretratării pieselor, sunt epurate in ”Instalatia de neutralizare” proprie bazata pe principiul » neutralizarea, precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat«  prin firme care au acest drept.

- Solutiile epuizate de la baile de decapare si baia de zincare sunt evacuate in rezervoarele depozitului de acid uzat, de unde periodic sunt eliminate pentru valorificare prin societati autorizate. (Nu rezulta ape uzate tehnologice).

- Solutia epuizata din baia de fluxare este regenerata in « Instalatia de regenerare flux » proprie si apoi recirculata. (Nu rezulta ape uzate tehnologice).

- Ape recirculate(cca.50%) :

- apa de la spălare se recircula la baia de prespălare,

- apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare,

- solutia de flux este regenerata intern,

- apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare).

Avand in vedere specificul activitatii, apele uzate contin in principal acid clorhidric, agenti de degresare, saruri feroase si cantitati mici de grasimi libere emulsionate (in general piesele zincate nu sunt gresate).

Avand in vedere cele mentionate anterior s-a impus necesitatea preepuraii apelor uzate tehnologice inainte de evacuarea in receptorul autorizat.

Epuarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator (cele nerecirculate), eventualele  scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor,  se face intr-o statie de epurare bazata pe principiul »neutralizarea, precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat«  prin firme care au acest drept. (Capacitate statie de epurare: 0,625 mc/h).

Dupa epurare apele tehnologice uzate epurate sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare printr-o retea de canalizare din conducte PP cu Dn 150 mm, in lungime totala de L=11m, cu descarcare  in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC.

Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt la cca.3Km distanta.

b) Referitor la evacuarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere sunt colectate de retele de canalizare menajera (din conducte PVC cu Dn 32-110 mm, lungime totala 153 m) si evacuate in colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PM1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL  Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face in decantorul IMHOFF situat pe platforma UPRUC, (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) si de aici in reteua de canalizare a municipiului Fagaras.

###### c) Referitor la apa pluviala

Apele pluviale provenite de pe acoperisuri, de pe drumurile de acces si parcari sunt preluate prin guri de scurgere, rigole si prin reteua de canalizare existenta , metalica cu Dn 100mm, L=500 m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL  Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC.  Evacuarea finala se face , printr-un canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt la cca.3Km distanta

d) Referitor la monitorizare : Se are in vedere monitorizarea parametrilor de evacuare a apelor uzate tehnologice epurare. Controlul final se face intr-un  bazinul de control final unde are loc controlul continutului de Zn, Fe si pH. Daca continutul de metale si pH-ul depaseste limita admisa de evacuare cf NTPA 001 apa este returnata spre retratare.

d) Referitor la masuri cu caracter general: Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase, eventualele scurgeri accidentale sunt colectate in cuve de retentie si base de colectare, care sa poata prelua solutiile in cazul unor situatii accidentale, cu dirijarea acestora la statia de epurare.

.

c) Emisii in sol:

Activitatea de productie se desfasoara numai in interiorul halei de productie pe o platforma hidroizolata si rezistenta la agentii chimici utilizati. Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase, eventualele scurgeri accidentale sunt colectate in cuve de retentie si base de colectare, dimensionate corespunzator, cu dirijarea acestora spre bazinul de rezerva  sau statia de epurare ape uzate tehnologice, dupa caz.

In conditii normale de functionare, datorita sistemelor de siguranta prevazute si a modului de impermeabilizare prevazut pentru intreaga instalatie, se poate aprecia ca practic,  nu exista risc de poluare a solului si/sau apelor subterane cu substante periculoase.

- MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Referitor la minimizarea deseurilor :

- Minimizarea volumului de desuri periculoase se face prin deshidratarea namolului de la statia de neutralizare si instalatia de regenare flux utilizand un filtre presa; Turtele de filtrare sunt eliminate prin firme autorizate.

- Recuperarea metalelor din deseuri, se face prin recirculare in proces (pulberile  filtrate de la  baia zincare) sau prin valorificare prin firme autorizate, pe baza de contract. (Cenusa de zinc si zgura de la baia de zincare se valorifica prin BERG METALLCHEM  Timisoara )

.

- ENERGIE

Alimentarea cu energie electrica  se face in baza contractului de furnizare a energiei electrice incheiat cu ICCO ENERG SRL nr.908/19.12.2018..

Alimentarea amplasamentului se va face din punctul de transformare PT6 existent in vecinatatea halei. Puterea electrica instalata este de Pi = 390 kW.

Alimentarea cu gaze naturale se  face in baza contractului de furnizare a gazelor naturale incheiat cu S.C OMV PETROM GAS nr.344/2018

Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din instalatiile tehnologice si de incalzire se face din instalatia exterioara de utilizare, de presiune redusa, fabricata din otel si pozata suprateran pe estacadele montate pe platformei industriale UPRUC. Postul de reglare de incinta este echipat cu regulatoare de presiune. Masurarea consumului de gaze naturale se face printr-un contor standardizat.

Functie de parametrii necesari la arzatoare, fiecare utilaj consumator de gaz metan este prevazut in instalatia de utilizare cu dispozitive automate de control, reglare si semnalizare care antreneaza automat inchiderea alimentarii cu gaze naturale la stingerea accidentala a flacarii, a lipsei gazului natural, a aerului de combustie sau a curentului electric.

Consumatorii de gaz natural sunt :

- 3 centrale termice pentru preparare apă caldă tehnologica tip Vitorand Vitoplex cu o capacitate de cate 440 kW fiecare;

- sistem de incalzire prin convectie cu 4 arzatoare la baia de zincare termica cu o capacitate de cate 630 Kw fiecare;

- 1 boiler de preparare apă caldă menajeră tip Junkers model ZBR 65-1 A, cu o capacitate de 65Kw.

Alimentarea cu energia termica

Alimentarea cu energie termica se face din surse proprii, astfel:

- Incalzirea apei necesara bailor pretratare chimica se realizeaza folosind trei cazane tip boiler cu puterea de cca.440 kW, ce functioneaza cu gaz metan

- Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform.

- Incalzirea spatiilor si prepararea apei calde necesare grupului administrativ se face cu o centrala termica murala, cu o capacitate nominala maxima de cca.65 kW, ce functioneaza cu gaz metan,  dotat cu boiler de apa calda menajera .

8.	ACCIDENTE SI CONSECINTELE LOR

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO III (Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase).

Toate procesele de productie se desfasoara in spatii amenajate corespunzator fara a exista posibilitatea poluarii solului si a apelor subterane. Chiar si in cazul unor deversari accidentale substantele sunt colectate astfel incit nu pot sa patrunda in panza freatica sau sa polueze solul.

Referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Materialele si deseurile periculoase sunt depozitate si vehiculate in incaperi amenajate, prevazute cu pardoseala rezistenta la agenti chimici sau in rezervoare care asigura etanseitatea. Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase sunt prevazute urmatoare masuri:

- Baile de pretratare chimica sunt realizate din structuri metalice captusite cu polipropilena si prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile  sunt amplasate in cuve de retentie protejata anticoroziv fiind prevazute cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate, astfel:

    - Baile de decapare, dezincare, spalare, prespalare si fluxare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V= 450 mc.

    - Baile de degresare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V=190 mc.

- Instalatia de epurare ape uzate este amplasata intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=78 mc. Rezervoarele de stocare apa tehnologica uzata si recipientii de neutralizare sunt confectionate din PEHD si au montate indicatoare de nivel.

- Instalatia de regenerare flux este amplasat intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=50,25 mc.  Vasul de reactie este prevazut cu senzor de nivel. In caz de avarie sunt prevazute doua rezervoare din PEHD de cate 30 mc fiecare.

- Rezervoarele de stocare acid uzat, doua bucati de cate 30 mc fiecare, sunt construite din PEHD, prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer si sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu protectie antiacida  (V=72 mc).

- Acidul clorhidric Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat prin sistem imersat in apa din baie. Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare.

Se considera rezervoarele de stocare de rezerva si avarie, urmatoarele:

- 2 buc. x 30 m3 – acid clorhidric uzat de la decapare si dezincare -in Depozitul de acid clorhidric uzat.

- 2 buc. x 30 m3 – ape uzate de la degresare si ape de spalare si prespalare (care nu se recircula) -in Instalatia de neutralizare ape uzate.

- 2 buc. x 30 m3 – solutie flux- in Instalatia de regenerare flux

Exista un sistem sistem de inspecţie internă care are in vedere  întreaga structură. Exista Plan de revizii si reparatii perodice. Se fac periodic verificari ale instalatiilor si echipamentelor aferente.

Societatea dispune de Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a surselor  de apa. Planul prevede modul de actiune in cazul unor situatii de urgenta.

- ZGOMOT SI VIBRATII

Principalele surse de zgomot din cadrul Berg Banat SRL sunt procesele tehnologice din spatiile de productie, (hale inchise) care cuprind activitati cum sunt: operatia de legare apieselor, transportul materialelor intre fazele de productie, transportul cu mijloace auto, etc. Utilajele care produc zgomotul cel mai puternic sunt ventilatoarele si mijloace de transport uzinal.

Utilajele producatoare de zgomot sunt amplasate in interiorul halelor de productie, cu exceptia ventilatoarelor de la instalatiile de exhaustare amplasate la exteriorul halelor.

Cea mai apropiată zonă locuită este la cca.2km, iar obiectivul se află amenajat într-o incintă industrială preexistentă, ceea ce face ca zonele locuite să nu fie afectate prin poluare fonică/zgomot.

Avand in vedere montarea instalatiei de zincare si a utilajelor conexe,  in interiorul halei de productie (cu execeptia ventilatoarelor aferente instalatiilor de exhaustare) si tinanad cont de nivelul presiunii acustice aferent  acestora, impactul zgomotului asupra vecinatatilor va fi nerelevant. Se poate spune ca functionarea instalatiilor prevazute nu va avea aport semnificativ la nivelul de zgomot din parcul industrial UPRUC.

10.	MONITORIZARE

Monitorizarea emisiilor se va face la intervale de timp bine stabilite, cf. prevederilor din Autorizatia Integrata de Mediu si Autorizatia  SGA.

a) Referitor la factorul de mediu apa:

Monitorizarea emisiilor de poluanti in apa astfel:

- Pentru apele uzate tehnologice epurate .

  - Punctul de prelevare: “bazinul de control final” aferent instalatie de epurare ape uzare.

  - Indicatori analizati: pH, Fe si Zn (Automonitorizarea se va realiza cu Kit-uri din dotarea proprie)

  - Frecventa de automonitorizare: la fiecare sarja de apa uzata tehnologica epurata.

- Pentru apele tehnologice epurate si apele pluviale evacuate in colectorul de ape conventional curate de pe platforma industriala UPRUC

  - Punctul de prelevare pentru apele tehnologice epurate: caminul de racord  PC1

  - Punctul de prelevare pentru apele pluviale: caminul de racord PC2

  - Indicatori analizati: pH, Materii in suspensie, Substante extractibile cu solventi organici, Fier total, Sulfuri si hidrogen sulfurat, Zinc

  - Frecventa de monitorizare: trimestriala cf.Aut.SGA  nr.51/24.04.2017 modificatoare a Autorizatiei de Gospodarirea Apelornr.46/13.04.2012

- Pentru apele uzate menajere evacuate in canalizarea menajera de pe platforma industriala UPRUC:

  - Punctul de prelevare pentru apele uzate menajere: caminul de racord PM1

  - Indicatori analizati: pH, Materii totale in suspensie, CCO-Cr, CBO5, Substante extractibile cu solventi organici, Azot amoniacal, Sulfuri si hidrogen sulfurat, Detergenti, Fosfor

  - Frecventa de monitorizare: cf.Aut.SGA modificatoare, ce va fi emisa

b) Referitor la factorul de mediu aer:

# Fata de situatia autorizata, tinand cont de cerintele Bref (Bref FMP, Cap.C5), problemele mentionate in Notele 1÷4, (prezentate in continuare) si rezultatele monitorizarilor, prezentate in Rapoartele de incercare anexate si centralizat in Tab.6.1 din Raportul de Aamplasament :

# Nota (1) Din procesul de combustie al gazului metan rezulta gaze de ardere. Cele mai importante emisii in aer provenite de la arderea gazului natural sunt NOx si CO. Celelalte substante precum SO2, pulberile (PM10), compusii organici volatili fara metan (NMVOC) sunt emise in cantitati extrem de mici. Gazul natural este considerat in general fara continut de sulf.  Prin urmare, utilizarea combustibilului gazos, va conduce la emisii de SO2 aproape nule; De asemenea, arderea gazului natural nu reprezinta o sursa semnificativa de emisii de pulberi. Prin urmare, se  ca monitorizarea sa ramana la fel ca in Autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita 27.11.2019

# Nota (2) :Cosurile de evacuare de la sursa A1 (Cos cuptor baie de zincare) si sursa A3 (Cos uscator tunel) evacueaza, atat gaze rezultate de la combustia gazului metan, cat si un aport semnificativ de aer ambiental (cu un continut de 21% O2), antrenat odata cu traseul gazelor de ardere spre cosurile de dispersie, deci nu se poate face nimic in privinta controlarii volumului de oxigen (Vezi. valorile masurate prezentate centralizat in tab.6.1 pentru %-ul de O2 si (-excesul de aer). In aceste conditii, tinad cont de cele specificate anterior, nu este aplicabila raportarea la 3% O2 (% specificat in Ordinului 462/1993 pentru instalatii de combustie a gazului natural, acolo unde are loc consum de oxigen in procesul de ardere). Se propune, ca si pana acum (conform AIM nr. 101/14.09.2009revizuita la 27.11.2017), fara raportare la O2 de referinta.

# Nota (3): Pentru Sursa A2 (Cos filtru cu saci-baie de zincare),  se propune ca monitorizarea sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017

# Nota (4): Pentru Sursa A5, (Cos scruber linie de pretratare chimica), avand in vedere prevederile din Bref-ul specific (vezi Bref.FMP-Cap.C5) si faptul ca epurarea se face in sistem umed (scruber cu spalare cu apa in contracurent) se propune monitorizarea pentru indicatorul HCl sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009. revizuita la 27.11.2017

# .

se propune urmatoarea schema de monitorizare sa ramana la fel ca in autorizatia de mediu nr.SB 101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017

In autorizatia revizuita avem urmatoarea monitorizare

Sursa A1 	: Cos cuptor baie de zincare:  gaze de ardere (CO, NOx) - anual

Sursa A2 	: Cos filtru cu saci (de la baia de  zincare): Pulberi totale-anual

Sursa A3	: Cos tunel uscare: Gaze de ardere (CO, NOx)-anual

Sursa A5	: Cos scruber (de la carcasa liniei de pretratare chimica): Aerosoli HCl-anual

Monitorizarea se poate face in conditiile de referinta standard (T=273K, P=101,3kPa, gaz uscat) iar raportare la O2 de referinta, conform celor specificate anterior in Nota (2).

c) Referitor la factorul de mediu sol si panza freatica:

Se considera ca nu este necesara recoltarea de probe de sol sau apa din panza freatica,  din urmatoarele considerente:

- Analiza amplasamentului si rezultatele investigatiilor prezentate la cap.2.7.2. din Raportul de Amplasament - “Raport privind situatia de referinta” din care a rezultat, tinanad cont de prevederile din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”, ca nu este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta  .

- Activitatea de productie se desfasoara numai in interiorul halei de productie pe o platforma hidroizolata si rezistenta la agentii chimici utilizati. Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase, eventualele scurgeri accidentale sunt colectate in cuve de retentie si base de colectare, dimensionate corespunzator, cu dirijarea acestora spre bazinul de rezerva  sau statia de epurare ape uzate tehnologice, dupa caz.

- In Autorizatia SGA nu se solicita.

d) Referitor la nivelul de zgomot

Avand in vedere montarea instalatiei de zincare si a utilajelor conexe, in interiorul unei platforme industriale,  la o distanta apreciabila fata de zonele locuite (cca. 2Km), si tinanad cont de nivelul presiunii acustice aferent instalatiilor/utilajelor din cadrul Berg Banat SRL - se considera ca nu este necesara monitorizarea nivelului de zgomot la limita incinatei.

11. DEZAFECTARE

Daca se pune problema finalizarii activitatii si schimbarii destinatiei terenului, apare obligativitatea titularului de activitate de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament pentru identificarea gradului de poluare a amplasamentului datorat in exclusivitate activitatii propuse. Lucrarile constau, in general, in efectuarea unor operatii de dezafectare intr-o anumita ordine astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului inconjurator si in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii. Materialele periculoase vor fi indepartate primele, pentru indepartarea riscurilor pentru muncitori si pentru a nu permite amestecarea cu deseurile nepericuloase, reciclabile mai usor. Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele care pot fi reutilizate. Tot ce ramine dupa selectarea este un ansamblu de materiale care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai valorifica. Aceste materiale vor fi trimise la eliminare. Statia de epurare ape uzate tehnologice se va dezafecta ultima, numai dupa decontaminarea tuturor apelor uzate ce pot rezulta din dezafectarea instalatiei. Pentru dezafectare vor fi necesare parcurgerea urmatoarelor etape: Etapa I – Lucrari pregatitoare, care consta in general in stabilirea unui plan de actiune. Etapa II- Dezafectarea propriu-zisa ,care consta in operatii indepartare a materialeor periculose, curatare, dezafectare propriu-zisa si indepartare controlata a echipamentelor si deseurilor rezultate. Etapa III - Refacerea terenului, care consta in stabilirea gradului de poluare rezultat in urma activitatilor anterioare de pe amplasament si ecologizarea acestuia daca este cazul.

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

Hala de zincare termică a S.C. BERG-BANAT S.R.L., Punct de lucru Făgăraş, este situată în cadrul Platformei industriale UPRUC.

Platforma UPRUC este amplasată în Ţara Făgăraşului, pe malul stâng al râului Olt la cca. 70 km de Braşov, 80 km de Sibiu şi 2 km de Făgăraş şi se învecinează:

- Sud-Vest cu societăţile S.C. Nitramonia S.A. şi  S.C. Rompiro S.A.,

- Vest cu Înteprinderea de Produse Lactate, Intreprinderea de  Prefabricate în Construcţii,

- Nord şi Est- teren agricol.

Vecinatati imediate:

În vecinătatea instalaţiei studiate se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

- Est şi Sud cu S.C.  UPRUC POL S.A. (profil de activitate cod CAEN 2524 - producere repere din polstif, răşini poliesterice nesaturate, armate cu fibră de sticlă),

- Vest cu S.C. CERASIL S.A. (profil de activitate cod CAEN 2615 – fabricaţie frite şi glazuri ceramice).

- Nord cu T.P.A.SRL (profil de activitate  cod CAEN 2751, 2752 - turnătorie metale fontă şi oţel, cod CAEN 2912 – fabricare pompe, cod CAEN 2913 – fabricare robineţi, 3710–  recuperare, reciclare deşeuri metalice),  CARPAT- BERG SRL –operatiuni de mecanica generala – cod 2562 si BERG METALLCHEM –zincare termica piese mici-cod 2561

Obiectivele menţionate sunt despărţite de S.C. BERG-BANAT S.R.L., Punct de lucru Făgăraş de drumurile de acces uzinale. Distanţa faţă de obiectivul studiat este de aproximativ 15 – 20 m.

Distanţa faţă de cea mai apropiată zonă rezidenţială este de cca. 2 km.

SC Berg Banat SRL nu se află într-o zonă de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. In vecinatatea amplasamentului nu exista arii protejate.

Zona în care se află obiectivul studiat se află în interiorul platformei industriale UPRUC. Flora şi fauna în regim natural nu mai există pe amplasament.

În jurul localităţii Făgăraş se află câteva arii naturale protejate:

- Situri de protecţie avifaunistică: ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului şi ROSPA0003 Avrig-Scorei- Făgăraş. Siturile Natura 2000 identificate sunt la distanţă de peste 2 km faţă de amplasament.

- Situri de importanţă comunitară: ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de la Dealul Purcăretului şi ROSCI0205 Ponile de narcise de la Dumbrava Vadului. Siturile sunt situate faţă de amplasament la o distanţă de cca.3,5 Km, ROSCI0132, de cca. 6,83 ROSCI0143, de 10,96 km ROSCI0144 şi 8,89 km ROSCI0205.

13.	LIMITELE DE EMISIE

a) Limitele de emisie in atmosfera sunt reglementate prin: Autorizatia Integrata de Mediu, BAT-ul specific , Ordinul 462/1993

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru industria prelucrarii metalelor feroase si caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor.

| Act. IED | Denumire si descriere cos | Poluant | UM | VLE | Conditii de referinta | Valori de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | Sursa A1 : Cos cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) D=Ø 0,4 m, H= 17 m | CO | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat | -AIM nr.SB101/2009 revizuita la 27.11.2017 -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) v.Nota (1) v.Nota (2) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
| 2.3.c (iii) | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (baia de zincare) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m | Pulberi | mg/Nmc | 5 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat | - AIM nr.SB101/2009 revizuita la 27.11.2017 -BREF - FMP , Cap. C5 Pulberi < 5 mg/Nm3 |
|  |  | Zn | mg/Nmc | nn |  | - AIM nr.SB101/2009 revizuita la 27.11.2017 - v.Nota (3) |
| 2.3.c (iii) | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m | CO | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat | - AIM nr.SB101/2009 revizuita la 27.11.2017 -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) v.Nota (1) v.Nota (2) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| 2.3.c (iii) | Sursa A5: Cos scruber (de la carcasa liniei de pretratare chimica) D=(1,25 m, H=7m | HCl pulberi | mg/Nmc | 30 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat | - AIM nr.SB101/2009 revizuita la 27.11.2017 -BREF - FMP , Cap. C5 (HCl 2-30mg/Nm3) -Ord.462/1993, Anexa nr.1, pct.6.1, clasa 3, HCl <30 mg/Nmc (debit >300 g/h); v.Nota (4) |

# Referitor la monitorizarea emisiilor in aer:

# Nota (1) Din procesul de combustie al gazului metan rezulta gaze de ardere. Cele mai importante emisii in aer provenite de la arderea gazului natural sunt NOx si CO. Celelalte substante precum SO2, pulberile (PM10), compusii organici volatili fara metan (NMVOC) sunt emise in cantitati extrem de mici. Gazul natural este considerat in general fara continut de sulf.  Prin urmare, utilizarea combustibilului gazos, va conduce la emisii de SO2 aproape nule; De asemenea, arderea gazului natural nu reprezinta o sursa semnificativa de emisii de pulberi. Prin urmare, se  ca monitorizarea sa ramana la fel ca in Autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita 27.11.2019

# Nota (2) :Cosurile de evacuare de la sursa A1 (Cos cuptor baie de zincare) si sursa A3 (Cos uscator tunel) evacueaza, atat gaze rezultate de la combustia gazului metan, cat si un aport semnificativ de aer ambiental (cu un continut de 21% O2), antrenat odata cu traseul gazelor de ardere spre cosurile de dispersie, deci nu se poate face nimic in privinta controlarii volumului de oxigen (Vezi. valorile masurate prezentate centralizat in tab.6.1 pentru %-ul de O2 si (-excesul de aer). In aceste conditii, tinad cont de cele specificate anterior, nu este aplicabila raportarea la 3% O2 (% specificat in Ordinului 462/1993 pentru instalatii de combustie a gazului natural, acolo unde are loc consum de oxigen in procesul de ardere). Se propune, ca si pana acum (conform AIM nr. 101/14.09.2009revizuita la 27.11.2017), fara raportare la O2 de referinta.

# Nota (3): Pentru Sursa A2 (Cos filtru cu saci-baie de zincare),  se propune ca monitorizarea sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017

# Nota (4): Pentru Sursa A5, (Cos scruber linie de pretratare chimica), avand in vedere prevederile din Bref-ul specific (vezi Bref.FMP-Cap.C5) si faptul ca epurarea se face in sistem umed (scruber cu spalare cu apa in contracurent) se propune monitorizarea pentru indicatorul HCl sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009. revizuita la 27.11.2017

b)Limitele de emisie in apa sunt reglementate prin:

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor

- NTPA 001/2002, NTPA 002/2002 din cadrul HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005

(Bref-ul specific nu prezinta valori)

în condiţii de funcţionare operatorul va respecta, la evacuarea apelor uzate preepurate din statia de preepurare,  următoarele concentratii maxim admise :

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicatori de calitate | Frecventa de monitorizare | UM | Limite de calitate maxim admise, conform, HG188/2002, modif.cu HG 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NTPA 002 | NTPA 001 |
| Bazinul de control final (statia de epurare) | Ape uzate tehnologice epurate (in bazinul de control final) | pH | La eliminarea fiecarei sarje de apa uzata epurata (laborator propriu) | -nit.pH- | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Fe |  | -mg/l- | - | 2.0 |
|  |  | Zn |  | -mg/l- | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC1 | Ape uzate tehnologice epurate evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma UPRUC | pH | Trimestrial-Cf. Aut.SGA nr.51/24.04.2017(laborator acreditat RENAR) | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie |  | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total |  | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc |  | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC2 | Ape pluviale evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma industriala UPRUC | pH | Trimestrial-Cf. Aut.SGA nr.51/24.04.2017 (laborator acreditat RENAR) | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie |  | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total |  | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc |  | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PM1 | Ape uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare ape menajere de pe platforma industriala UPRUC | pH | Anual-Cf. Aut.SGA nr.51/24.04.2017 (laborator acreditat RENAR) | unit.pH | 6.5-8.5 | - |
|  |  | Materii totale in suspensie |  | mg/l | 350 | - |
|  |  | CCO-Cr |  | mg/l | 500 | - |
|  |  | CBO5 |  | mg/l | 300 | - |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | 30 | - |
|  |  | Azot amoniacal |  | mg/l | 30 | - |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | 1 | - |
|  |  | Detergenti |  | mg/l | 25 | - |
|  |  | Fosfor |  | mg/l | 5 | - |

- IMPACT

a) Referitor la emisiile si imisiile in aer :

Avand in vedere ca nu s-au adus modificari fata de situatia autorizata se considera ca impactul asupra mediului nu va creste.

Conform Bref  specific Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”, Cap.C.3” Sursele de emisie in aer sunt:

- sectia de pretratare, in special de la operatiile de decapare,

- suprafata de zinc topit, in special pe timpul operatiilor de cufundare,

- sistemele de combustie/aprindere pentru incalzirea baii de zincare sau a altor cuve de tratare.

In cadrul SC Berg Banat SRL, emisiile în atmosferă identificate provin din urmatoarele categorii de procese:

- Producerea energiei termice necesare pentru prepararea apei calde tehnologice in baile de pretratare chimica si incalzirea spatiilor administrative (Producerea energiei termice se face prin combustia gazului metan in arzatoarele centralelor termice).

- Pretratarea chimica a pieselor de otel brute (Pretratarea chimica se face prin imersarea pieselor brute in bai cu solutii chimice).

- Uscarea pieselor de otel umede, pretratate chimic (Uscarea pieselor umede se face prin trecerea lor printr-un uscator tunel care utilizeaza drept agent termic gazele reziduale calde recuperate de la cuptorul baii de zincare).

- Zincarea termica propriu-zisa  prin:

- scufundarea la cald a pieselor pretratate chimic si uscate (Zincarea propriu-zisa se face prin imersarea pieselor pretratate chimic in baia de zincare),

- producerea energiei termice necesare incalzirii baii de zincare (Producerea energiei termice se face prin combustia gazului metan in 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare, amplasate in cuptorul baii de zincare).

In functie de categoria procesului, se disting urmatoarele surse de emisii:

A) Producerea energiei termice. Sursele de emisii sunt centralele termice utilizate la prepararea apei calde pentru linia de pretratare chimica (3 bucati) si centrala termica utilizata la incalzirea spatiilor administrative si prepararea apei calde menajere. Emisiile sunt sub forma de gaze de ardere rezultate din combustia gazului natural: CO, NOX, SO2, pulberi. Cele mai importante emisii in aer ce provin de la arderea gazului natural sunt NOx si CO. Celelalte substante precum SO2, pulberile (PM10), compusii organici volatili fara metan (NMVOC) sunt emise in cantitati extrem de mici. Gazul natural este considerat in general fara continut de sulf. Prin urmare, utilizarea combustibilului gazos, va conduce la emisii de SO2 aproape nule. De asemenea, arderea gazului natural nu reprezinta o sursa semnificativa de emisii de pulberi. Nivelurile emisiei de pulberi, in acest caz, sunt in mod normal sub 5 mg/Nmc fara a se lua alte masuri tehnice suplimentare.  Evacuarea gazelor reziduale se face dirijat prin intermediul cosurilor de dispersie (cate un cos pentru fiecare centrala termica). Cazanele din centrale sunt echipate cu arzatoare performante cu indicatie automata de combustibil (optimizarea randamentului termic si a gazelor de fum). Cazanele functioneaza cu combustibil gazos (gaze naturale). Arzatoarele sunt astfel concepute incit sa garanteze pastrarea limitelor la emisie, avind loc o ardere completa in camera de ardere fara degajare de oxid de carbon peste limitele admise (CO). Cazanele din centralele termice sunt complet automatizate din punct de vedere a functionarii arzatorului, dar si a temperaturii minime a apei din cazan. Instalatia de evacuare a gazelor arse este reprezentata de cosuri de dispersie inoxidabile, construite vertical. Acestea au inaltimea si diametrul calculate astfel incat sa permita o dispersare corecta a emisiilor gazoase.(3 buc: D=Ø0,4m, H= 17 m + 1 buc D=Ø 0,15 m, H= 5m ).

B) Procesul tehnologic de pretratare chimica piese brute de otel (negre),  desfasurat in baile cu solutii chimice. Sursele de emisii sunt baile de pretratare chimica, prin emisiile de vapori de acid clorhidric provenit, in special, din zona bailor de decapare si cantitati mici de pulberi, si amoniac. (Emisiile in aer de la celelate bai sunt considerate neglijabile, deoarece principalele emisii sunt vaporii de apa). Zona tuturor bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor intr-un scruber vertical cu umplutura in scopul neutralizarii vaporilor colectati, dupa care gazele epurate ajung la un cos de evacuare cu dimensiunile: D=1,25m, H=7m. Debitul de evacuare 35.000 m3/h. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-apa. Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare cu duse, 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed”  tip VSP 50, (pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer), cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (separator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze reziduale si iesire gaze epurate, termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet,  panou control pH, conducta de evacuare. ((=99,9% prospect; Cf. Bref CWW-2014, Tab.3.172: (=99%)

Solutia utilizata pentru epurarea gazelor rezidale este conforma cu cerintele din Bref-ul specific.

Cf. Bref  specific, Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”:

- Cap.C.3” Sursele de emisie in aer sunt: sectia de pretratare, in special de la operatiile de decapare;

- Cap. D.5.2 Controlul emisiilor/colectarea din decapare. Sisteme aplicate: extractia prin tavan; extractia prin perete; extractia la margine; hota laterala

- D.5.3 Tehnici de reducere a gazelor acide, vaporilor si aerosolilor din decapare (si regenerarea acida)

- Sistemele de epurare umeda sunt folosite pentru a indeparta gazul acid, aerosolii sau vaporii de la gazele uzate. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului sau a lichidului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-lichid. Sistemul de absorbtie poate avea o faza apoasa fie o faza de lichid neapos. Selectarea reactivului potrivit depinde de proprietatile poluantului ca sa fie indepartat de fluxul gazos.

- Apa este potrivita pentru absorbtia gazelor acide solubile cum ar fi HCl si de asemeni pentru absorbtia amoniacului.

C)Procesul tehnologic de uscare piese de otel brut umede, (dupa etapa de pregatire chimica a suprafetelor). Uscarea se face cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare. Sursa de emisie este reprezentata de cele 4 arzatoare cu convectie de 630 kW fiecare, cu care este prevazut cuptorul baii de zincare. Emisiile sunt, in principal,  sub forma de gaze de ardere rezultate din combustia gazului natural: CO, NOX. Evacuarea gazelor de ardere se face dirijat prin cos de dispersie D=Ø 0,4 m, H=17 m. (Surplusul de gaze de ardere nerecuperate de la cuptorul baii de zincare este evacuat prin intermediul unei clapete de directionare, pe cosul de dispersie aferent cuptorului).

D)Procesul tehnologic de zincare termica.  Sursele de emisie sunt baia de zincare termica si cuptorul aferent acesteia, astfel:

d1) Emisii de la baia de zincare:

  - emisii de praf, care sunt legate de consumul de agent de flux (praful contine oxid de zinc, hidroxid de zinc, clorura de zinc si clorura de amoniu);

  - emisii cu volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric si amoniacul care iau nastere din descompunerea agentului de flux si recombinarea clorurii de amoniu ca particule emise in aer;

  - emisii de zinc metalic (cantitati mici si doar din cand in cand) din baia de zincare, ca rezultat al evaporarii umiditatii de la suprafata otelului. Acestea adera cel mai mult la echipamentul de eliminare a fumului, din care sunt inlaturate periodic, pentru recuperare.

Gazele reziduale provenite de la baia de zincare sunt tratate intr-un filtru cu saci cu scuturare automata. Instalatia de epurare este compusa din in hota de captare mobila (amplasata pe toata suprafata baii de zincare: 14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator,  filtru cu saci cu scuturare automata, (Qv=73.000 mc/h), cos de evacuare (D=1,0m; H =17m) . ((=99,9%;  pulberi <5 mg/Nmc, referinta Bref CWW-2014, Tab.3.273)

Solutia utilizata pentru epurarea gazelor rezidale este conforma cu cerintele din Bref-ul specific.

(Conform Bref  specific Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”, Cap.C.3.6:

Gazul rezidual este tratat in filtre textile, rezultand in praf de filtru,. In plus fata de praf, mai sunt emisii de volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric gazos, si amoniu, care iau nastere din descompunerea agentului de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particula generata in aer

Pe timpul cufundarii, din baia de zincare se ridica vapori, gaze si particule poluante, care pot fi vazute ca un nor alb. In functie de fluxuri, emisiile cuprind produse de sublimare si vaporizare extrem de fine, care include ioni de cloruri, amoniu si zinc, ca si compusi de oxid de zinc, cloruri de zinc si cloruri de amoniu. Tipul si cantitatea emisiilor depinde de consumul de flux, compozitia sa si factorii suplimentari determinati de piesele care trebuiesc galvanizate (tipul, numarul, intinderea/calitatea suprafetei) si pretratamentul acestora (degresare, decapare, clatire, uscare).  „In conformitate cu unele investigatii recent incheiate, asupra distributiei in marime a particulelor, in emisiile din aer rezultate din baia de galvanizare ca urmare a cufundarii otelului, nu exista nici un motiv de ingrijorare pentru sanatate in ceea ce priveste marimea particulelor, si masa emisiilor la care pot fi expusi operatorii de galvanizare pe timpul procesului de galvanizare. Investigatiile din datele de monitorizare ale expunerii personale a operatorilor au aratat ca expunerea este scazuta atat in masa totala in special in cazul “fluxurilor de fumare scazuta” sau a “fluxurilor reduse de fum” si ca masa particulelor mici, de diametru mai mic de 1 micron, este aceeasi atat pentru fluxurile normale cat si pentru “fluxurile cu fumare redusa”. De aceea, nu exista motive de ingrijorare pentru sanatate intre diferitele tipuri de flux si nici o ingrijorare in ceea ce priveste marimea particulelor emanate in aer in oricare din situatii.Mai putin de 10 % din masa totala a particulelor - aceasta insasi mai mica decat 1,5 mg/m3 in total - este mai mica de 1 micron. In concluzie, toate temerile in ceea ce priveste sanatatea nu sunt o problema.)

d2) Emisii de la cuptorul baii de zincare:

- emisii de gaze de ardere de la generatoarele de aer cald utilizate la incalzirea baii de zincare. Din procesul de combustie a gazului natural rezulta gaze reziduale (CO, NOx). Gazele de ardere rezultate de la incalzirea baii de zincare sunt trecute prin intermediul unei clapete in  tunelul de uscare pentru recuperarea caldurii si apoi sunt evacuate prin cosul de dispersie aferent uscatorului. Surplusul de gaze de ardere, care nu poate fi recuperat, este evacuat in atmosfera prin cosul de dispersie aferent cuptorului baii de zincare (D=1,0m; H=17m).

Pentru estimarea nivelului de poluare a aerului, generat de activitatea industriala Berg Banat SRL au fost efectuate masuratori la sursele de emisie conform programului de monitorizare prevazut in Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017.

Conform Rapoartelor de incercare anexate se constata ca nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita admise, cf. AIM sau cerintelor Bref, pentru nici una din sursele masurate.

(In tabelul 6.1 din Raportul de Amplasament sunt  prezentate centralizat rezultatele masuratorilor efectuate la cosurile de evacuare aferente instalatiilor de pe amplasamentul Berg Banat SRL).

Concluzii:

Referitor la emisii in atmosfera: Conform Rapoartelor de incercare anexate se poate aprecia ca noxele provenite de la sursele de emisie dirijate de pe amplasamentul Berg Banat SRL se incadreaza in valorile limita admise la emisie cf. Ordinului 462/1993, AIM nr.SB 101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017 si Bref-ul specific.(v.Tab.6.1 din RA).

Referitor la la imisii in atmosfera:  Avand in vedere faptul ca, fata de situatia autorizata nu se modifica capacitatea de productie, se considera ca nivelul imisiilor de poluanti specifici  nu va creste.

Referitor  la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la  Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT. Rezumativ, referitor la principalele surse de emisii si cerintele Bref FMP,  se fac urmatoarele mentiuni:

- Referitor la procesul de decapare, este BAT :

- “Daca sunt utilizate bai de HCl incalzite sau mai concentrate: BAT inseamna instalarea unei unitati de exhaustare si tratarea aerului exhaustat (de ex. prin scrubare). Nivelul de emisie HCl este de: 2 – 30 mg/Nm3”. In cadrul Berg Banat SRL baile de pretratare chimica sunt capsulate,  gazele reziduale  fiind epurate  intr-un scruber vertical cu umplutura.  Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratata in statia de epurare ape uzate tehnologice. Nivelul  masurat al emisiilor de HCl este mult sub limitele admise (vezi Rap.de incercare anexate si Tab.6.1)

- Referitor la procesul de zincare prin scufundarea  pieselor la cald :

- Este BAT: „Captarea emisiilor din timpul submersiei fierbinti prin inchiderea cuvei sau prin extragerea marginilor prin reducerea prafului (de ex. printr-un filtru textil sau scruber umed). Nivelul de praf asociat cu aceste tehnici este < 5 mg/Nm3”. In cadrul Berg Banat SRL emisiile provenite de la baia de zincare sunt captate intr-o instalatie  de absorbtie compusa din hota de captare mobila, tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune,  filtru cu saci , tubulatura de evacuare, cos de evacuare .Nivelul de praf din gazele epurate  este mult sub limitele admise (vezi Rap.de incercare anexate si Tab.6.1).

- Este BAT „Reducerea emisiilor prin recuperarea gazelor calde”. In cadrul  Berg Banat SRL, caldura gazelor de ardere de la cuptorul baii de zincare este recuperata si utilizata la uscator.

b) Referitor la  sol, ape subterane

A fost realizata o investigare fizica a amplasamentului pentru a verifica eficienta masurilor luate pentru prevenirea scurgerilor accidentale. S-au constata urmatoarele:

Activitatea de productie se desfasoara numai la interior, suprafata halei fiind betonata in intregime.

Referitor la apele uzate tehnologice provenite de la instalatia de pretratare chimica, acestea sunt preluate in reteaua interna de canalizare a apelor uzate tehnologice si dupa ce sunt epurate in statia de epurare proprie, sunt eliminate final prin intermediul colectorului de ape conventional curate de pe platforma industriala UPRUC.  Prin tratarea apelor tehnologice uzate in statia de epurare se elimina posibilitatea evacuarii in mediu a substantelor/amestecurilor chimice periculoase odata cu descarcarea apelor uzate epurate. (Apele uzate tehnologice  provenite de la instalatiile de pretratare chimica sunt colectate intr-o retea separata de canalizare tehnologica cu descarcare intr-o statie de epurare bazata pe principiul “neutralizarii cu precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat”).

Referitor la deseuri, avand in vedere modul de gestionare si faptul ca intreaga cantitate de deseuri rezultata din activitatea fabricii este eliminata din incinta prin firme autorizate, se considera ca  substantele/amestecurile chimice periculoase prezente in deseurile generate de activitate nu sunt emise in mediu.

Referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase sunt prevazute urmatoare masuri:

  - Baile de pretratare chimica sunt realizate din structuri metalice captusite cu polipropilena si prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile  sunt amplasate in cuve de retentie protejata anticoroziv fiind prevazute cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate, astfel:

    - Baile de decapare, dezincare, spalare, prespalare si fluxare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V= 450 mc.

    - Baile de degresare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V=190 mc.

- Instalatia de epurare ape uzate este amplasata intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=78 mc. Rezervoarele de stocare apa tehnologica uzata si recipientii de neutralizare sunt confectionate din PEHD si au montate indicatoare de nivel.

- Instalatia de regenerare flux este amplasat intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=50,25 mc.  Vasul de reactie este prevazut cu senzor de nivel. In caz de avarie sunt prevazute doua rezervoare din PEHD de cate 30 mc fiecare.

- Rezervoarele de stocare acid uzat, doua bucati de cate 30 mc fiecare, sunt construite din PEHD, prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer si sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu protectie antiacida  (V=72 mc).

- Acidul clorhidric Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat prin sistem imersat in apa din baie. Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare.

Se considera rezervoarele de stocare de rezerva si avarie, urmatoarele:

- 2 buc. x 30 m3 – acid clorhidric uzat de la decapare si dezincare -in Depozitul de acid clorhidric uzat.

- 2 buc. x 30 m3 – ape uzate de la degresare si ape de spalare si prespalare (care nu se recircula) -in Instalatia de neutralizare ape uzate.

- 2 buc. x 30 m3 – solutie flux- in Instalatia de regenerare flux

Concluzii:

Analiza arata ca amenajarile si masurile prevazute fac imposibila, in practica, producerea contaminarii solului sau a apelor subterane.

Activitatea de productie se desfasoara numai la interior. Avand in vedere masurile prevazute, orice eventuala scurgere este integral retinuta in cuva de retentie (rebord) sau basele de colectare , de unde , solutia este preluata in mod automat de pompele submersibile montate in nise izolate chimic, pentru a preveni infiltrarea in sol si trimise in statia de neutralizare. In plus, exista rezervoare de avarie pentru goliri de urgenta .

Ca atare, in practica,  nu exista risc de poluare a solului si/sau apelor subterane cu ape cu continut de substante periculoase.

Tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate anterior, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul este nesemnificativ fara influente asupra calitatii solului, freaticului si a apei de suprafata.

c) Referitor la emisiile de ape uzate in reteua de canalizare

Epuarea apelor uzate tehnologice  provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator (cele nerecirculate), eventualele  scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor,  se face intr-o statie de epurare bazata pe principiul » neutralizarea, precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat«  prin firme care au acest drept.

Dupa epurare apele tehnologice sunt trimise in recipientul pentru control final si numai daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare in receptorul autorizat (colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL  Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC).

Concluzii:

Comparand valorile obtinute in urma monitorizarilor de ape uzate evacuate de pe amplasament, cu concentratiile maxim admise prin Aut.SGA, nu au rezultat depasiri la nici unul din indicatorii de calitate ai apelor analizati.

Referitor  la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la  Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT.

15.PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

Prin compararea activitatilor cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel european, rezulta ca activitatile din cadrul Berg Banat SRL, se desfasoara in conformitate cu acestea, asa cum rezulta din analiza comparativa prezentata in „Raportul de amplasament”, la cap.6.5  si capitol 5.7 prezentat in continuare.

In urma analizei potentialului impact asupra factorilor de mediu analizati rezulta  faptul ca societatea nu are nevoie de un program de conformare.

# 2. Tehnici de Management

2.1 Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | S.C Berg Banat S.R.L. are implementate standardele: ISO 9001/2008, ISO 14001/2005 ISO 18001/2008 (ANEXA I - Certificatele nr. TRR 100 20060, TRR 110 20060, TRR 126 20060). |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Organigrama este anexata |

Societatea este organizata ca o societate comerciala cu raspundere limitata care considera calitatea ca fiind una din conditiile esentiale ale existentei pe piata, in contextul mediului concurential specific pietelor carora sunt destinate produsele / serviciile societatii.

În momentul de faţă S.C Berg Banat S.R.L. are implementate standardele ISO 9001/2008,  ISO 14001/2005 si  ISO 18001/2008 (ANEXA I - Certificatele nr. TRR 100 20060,  TRR 110 20060, TRR 126 20060).

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

Managementul de varf al societatii a definit politica de mediu a societatii, care include:

- obligatia prevenirii si controlului poluarii;

- obligatia supunerii fata de legislatia de mediu si fata de prevederile Autorizatiei Integrate de Mediu;

- prevederea unui cadrul de plecare a obiectivelor si tintelor de mediu;

- documentele emise de managementul de varf al societatii sunt comunicate salariatilor;

- politica de mediu este disponibila publicului si tuturor partilor interesate.

Planificarea si stabilirea obiectivelor si tintelor, care include:

- identificarea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului si pastrarea acestor informatii in banca de date,

- accesul la legislatia de mediu si adaptarea obiectivelor de mediu si a tintelor la modificarile acestora,

Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice, se face luand in considerare:

- conformarea cu reglementarile legale relevante si alte cerinte specifice de mediu la care uzina subscrie;

- aspectele de mediu semnificative;

- optiunile tehnologice disponibile uzinei;

- cerintele financiare, comerciale si operationale;

- puncte de vedere ale partilor interesate.

Obiectivele si tintele sunt stabilite si analizate in vederea determinarii conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte la care uzina subscrie, tinand cont de aspectele semnificative identificate.

Responsabilitatea realizarii obiectivelor de mediu si securitate revine tuturor functiilor relevante din cadrul uzinei si se regasesc in obiectivele individuale ale acestora.

Stadiul realizarii obiectivelor individuale la toate nivelele sunt analizate anual cu ocazia evaluarii performantei individuale.

In situatia in care nu sunt realizate obiectivele propuse, se stabilesc actiuni de identificare a cauzelor, precum si de eliminare a acestora, cu responsabilitati si termene.

Stadiul actiunilor stabilite si eficacitatea acestora se analizeaza lunar/trimestrial de catre managementul uzinei, iar rezultatele obtinute sunt prezentate intregului personal cu ocazia sedintelor de analiza si comunicare.

Pentru atingerea obiectivelor si tintelor, se intocmesc Planuri de Management de Mediu, iar Responsabil Mediu monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, functie de evolutia lor.

Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante, dupa cum urmeaza:

- Planul de imbunatatire al uzinei – este intocmit pentru o perioada de trei ani si revizuit anual, pe baza strategiei pe termen lung si a realizarilor la zi;

- Programe de actiuni

La elaborarea Programelor  de management se ia in considerare introducerea de noi tehnologii, punctele de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de politica financiara a organizatiei.

Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele de management.

Programele de management sunt analizate periodic de factorii responsabili, in vederea stabilirii stadiului realizarii lor (sedinte Comitet de Mediu, de analiza a indicatorilor din PIP), sau sunt monitorizate direct de Responsabil Mediu si aduse la cunostinta managementului de varf.

In situatia unor proiecte si/sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de realizare a produsului, introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz functie de situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in urma analizarii impactului acestor schimbari asupra aspectelor de mediu.

I. structura si resposabilitatile: exista persoane autorizate desemnate cu responsabilitati in implementarea si controlul sistemului de management de mediu;

II. instruirea, constientizarea si competenta: se identifica necesitatea de instruire pentru a se asigura ca intreg personalul ce isi aduce aportul in segmentele cu impact semnificativ asupra mediului sa aiba pregatirea necesara;

III. comunicare: stabilirea si mentinerea procedurilor de comunicare interna, la diferite nivele si functii, de asemenea proceduri privind intretinerea unui dialog cu partile interesate din exterior pentru a raspunde rezonabil la sesizarile publicului interesat;

IV. personalul implicat: personalul implicat in procesele de productie contribuie la realizarea performantei de mediu prin observatii si sugestii aduse la cunostinta sefului ierarhic;

V. documentare: mentinerea in format electronic a elementelor de fond ale sistemului de management de mediu;

VI. eficienta procesului de control: controlul adecvat al proceselor si a modurilor de operare (pornire, oprire, operatii de rutina, conditii anormale) si identificarea indicatorilor cheie ai performantei (temperatura, compozitie), analiza conditiilor anormale de operare (cauze si urmarirea ca aceste conditii sa nu revina);

VII. programul de mentenanta: stabilirea modului de realizare a mentenantei, sistemul de intretinere specific;

VIII. pregatirea cazurilor de urgenta si raspuns: identificarea potentialului de raspuns la accidente si situatii de urgenta si prevenirea impactului asupra mediului asociat cu acestea.

Controlul si corectarea actiunilor

  - monitoring: stabilirea procedurilor de monitoring si masurare pentru poluantii evacuati in aer si in apa;

  - actiune corectiva si preventiva: stabilirea si mentinerea procedurilor pentru investigarea neconformitatilor cu conditiile autorizatiei integrate si cu alte cerinte legale, reducerea impactului si initierea procedurilor corective si preventive pentru diverse situatii  cu impact asupra mediului, aparute in procesul de productie;

  - audit: realizarea auditurilor stabilite prin autorizatia de mediu, si stabilirea unor programe de audit ale managementului de mediu rezultate din discutii cu personalul, inspectia conditiilor de operare, a echipamentelor, urmarirea rezultatelor auditului;

  - evaluarea periodica a cerintelor legale: revizuirea cerintelor cu legislatia de mediu aplicabila.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | DA | Compania a implementat documentatia privind Certificarea - ISO 14001: 2005 si integrarea cu ISO 9001:2008 - ISO 18001/2008 | Reprezentant Management Responsabil mediu |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | DA | Plan de revizii si reparatii Regulament de functionare, exploatare si intretinere a echipamentelor | Responsabil mentenanta |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | Intretinerea si revizia se face in baza periodic in functie de necesitati Program de revizii si reaparatii | Responsabil mentenanta |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Da | Cartea tehnica a utilajelor | Ing. Mentenanta |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | Da | -Autorizatia Integrata de Mediu - Autorizatia de Gospodarire a Apelor -aer: Ord. 462/93, STAS 12574/87; Legea 104/2012 -apa: NTPA 002/2005 si NTPA 001/20005 -sol: Ord. 756/1997 -zgomot: STAS 10009/88 | Responsabil cu protectia mediului |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei ? | Da | Se are in vedere mentinerea unui program de masurare. Factorii de mediu aer, apa, vor fi monitorizati periodic cf. Soliciarilor di AIM si Aut.SGA | Responsabil PM |
| 7 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi | Da | -Aer: Conform solicitarilor impuse prin Autorizatia Integrata de Mediu -Apa: Conform solicitarilor impuse prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor | Responsabil PM |
| 8 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare; prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Da | Sistemele de instruire sunt deja aplicate pentru intreg personalul relevant si vor continua pentru toate domeniile: productie, mediu, calitate, etc.. | Conducerea societaii Rsponsabil SSM |
| 9 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Fisa postului | Rsponsabil SSM |
| 10 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | Standardele sunt si societatea se conformeaza | Conducerea societatii Rsponsabil SSM |
| 11 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | DA | Procedura de situatii de urgenta din sistemul integrat calitate - mediu | RM si Rm Rsponsabil SSM |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | DA | Procedura de situatii de urgenta din sistemul integrat calitate - mediu | Reprezentant Management Rsponsabil SSM |
| 13 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | DA | Procedura de Audit intern din sistemul integrat calitate - mediu | Reprezentant Management Rsponsabil SSM |
| 14 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | DA | Conform planificarilor anuale. | Reprezentant Management Rsponsabil SSM |
| 15 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | DA | Sunt facute raportari periodice conform cerintelor. | Reprezentant Management Rsponsabil PM, SSM |
| 16 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | DA | Societatea are Certificare ISO 9001: 2008 si ISO 14001:2005 | Reprezentant Management Rsponsabil PM, SSM |
| 17 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: | DA | Societatea va implementa un sistem de raportare in acest sens | Responsabil Mediu |
|  | controlul schimbarii procesului in instalatie; | DA | Procesul este tinut sub control de personalul de specialitate si la orice schimbare vor fi monitorizati parametri care se impun | Director de productie Departament Calitate-Mediu |
|  | proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; | Nu | Va exista o procedura oficiala iar consiliul de administratie impreuna cu Seviciul Tehnic vor fi preocupati de mentinerea unor tehnici de productie de nivel inalt | Director de productie Responsabil Protectia Mediului |
|  | aprobarea de capital; | Nu | Nu exista o procedura oficiala, dar exista preocuparea la nivel de conducere |  |
|  | alocarea de resurse; | Nu | Nu exista o procedura oficiala, dar exista preocuparea la nivel de conducere |  |
|  | planificarea si programarea; | Nu | Nu exista o procedura oficiala, dar exista preocuparea la nivel de conducere | Director productie Responsabil Protectia Mediului |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | Nu | Nu exista o procedura oficiala, dar fiecare dintre persoanele responsabile isi asuma reaponsabilitraile ce decurg din conditiile de autorizare | Director productie Responsabil Protectia Mediului |
|  | politica de achizitii; | Nu | Nu exista o procedura oficiala, dar exista preocuparea la nivel de conducere | Director productie Responsabil Protectia Mediului |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Se fac raportari periodice privind investitiile spre Autoritatile de mediu |  |
| 18 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: | Da | Conform procedurilor interne | RM |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | Da | Se intocmesc rapoartele anuale solicitate de catre autoritatea de reglementare care cuprind atit probleme legate de IPPC, dar si informatii despre probleme de mediu mai largi ca de exemplu: transportul si reciclarea produselor, emisii in aer, apa, zgomot | RM |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Da | Se vor intocmi rapoarte anuale. | Director productie RM |
| 19 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Nu |  |  |

Informatii suplimentare:

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |
| Politici | Compartiment calitate-mediu | Registre, evudente, etc. | Conducerea societatii |
| Responsibilitati | Resurse Umane | Dosare politici, tinte, responsabilitati | Responsabil resurse umane |
| Tinte | Compartiment calitate-mediu | Dosare politici, tinte, responsabilitati | Departament calitate-mediu |
| Evidentele de intretinere | Ing.mentenanta | Prin procese verbale, regulamente de exploatare si intretinere a echipamentului | Ing.mentenanta |
| Proceduri | Departament Calitate-Mediu | Dosare cu: Proceduri de sistem Proceduri operationale Instructiuni de lucru, etc | RM Departament responsabil Departament aplicabil |
| Registrele de monitorizare | Departament Calitate - Mediu | Dosare cu: Proceduri de control Fise de neconformitate Program de actiuni corective | Departament calitate-mediu Responsabil proces |
| Rezultatele auditurilor | Departament Calitate-Mediu | Rapoarte de audit | RM/Rm |
| Rezultatele analizelor | Departament Calitate-Mediu | Prin buletine de analiza si Rapoarte de incercari | Departament calitate -mediu |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Departament Calitate-mediu | Dosar evidente | Departament calitate-mediu |
| Evidentele privind instruirile | Resurse umane | Resurse umane | Resurse umane |

# 3.Intrari  de Materiale

## 3.1 Selectia materiilor prime

#### Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materiale folosite, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

Materii prime, materiale auxiliare-Mod de depozitare

| Nr. crt | Denumire | Cantitate | UM | Natura chimica/ compozitie | Destinatie/ Utilizare | Mod de stocare /Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I MATERII PRIME |  |  |  |
| 1 | Piese de oţel brute (negre) | 24.000 | t/an | Otel Nepericulos | Piese pentru zincat | Sunt depozitate in hala de productie , de unde piesele sunt asezate pe traverse, ridicate cu podul rulant si asezate in baile de pretratare chimca./ Suprafata betonata |
| II MATERIALE AUXILIARE |  |  |  |
| 2 | Substanta CAS nr. 7440-66-6 Zinc – Zn 9,98% (lingouri) | 1.500 | t/an | Substanta CAS solid anorganic, Zn 99,98% Nepericulos | Zincare termica (Baia de zincare) | Se depoziteaza sub forma de lingouri in depozitul betonat de materiale nepericuloase/ Suprafata betonata |
| 3 | Aliaj Aliaj de Zn cu Al (lingouri) | 2,5 | t/an | Aliaj Al-Zn solid anorganic, Nepericulos | Zincare termica (pentru corectia baii de zincare) | Se depoziteaza sub forma de lingouri in depozitul betonat de materiale nepericuloase/ Suprafata betonata |
| 4 | Substanta CAS nr. 7439-92-1 Pb (Calupi) | 10,0 | t/an | Substanta CAS solid anorganic, Pb Nepericulos | Zincare termica | Se depoziteaza sub forma de lingouri in ambalajul original in depozitul betonat de materiale nepericuloase/ Suprafata betonata |
| 5 | Substanta CAS 7440-02-0 Ni (pulbere) | 0,600 | t/an | Substanta CAS Solid anorganic, Ni Periculos -Carc.2- H351 -STOT RE 1- H372 -Skin Sens 1- H317 -Aquatic Chronic 3-H412 | Zincare termica (pentru corectia baii de zincare) | Se depoziteaza in ambalajul original in depozit betonat./ Suprafata betonata |
| 6 | Amestec SURFACLEAN-950 | 2,5 | t/an | Amestec (2-butoxyetanol 10-25%, oxalkoholethersulfate, sodium salt 10-25% , sodium cumersulfonate 3-10% si aditivi nepericulosi ) Nepericulos | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de degresare) | In magazia de substante chimice in Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica/ Magazia de substante periculoase betonata si ventilata. |
| 7 | Amestec Beizentfetter BETA | 10,0 | t/an | Amestec (isotridecanol ethoxylat 25-50% si aditivi nepericulosi) Periculos -Eye Dam 1-H318 -Acute Tox.4-H302 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – degresarea pieselor ( Baile de degresare) | In magazia de substante chimice in Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica/ Magazia de substante chimice betonata si ventilata. |
| 8 | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid clorhidric solutie 33% | 450,0 | t/an | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid anorganic/HCl/ soluţie conc. min. 32% Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -Skin Corr 1B -H314 -STOT SE 3- H335 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de decapare, degresare, dezincare) | Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat/ Zona de descarcare este prevazuta cu cuva de retentie. Staţie de preluare acid clorhidric 33%, prevăzută cu pompă, racorduri, dispozitive de protecţie şi măsurare, robineţi, conducte transfer. |
| 9 | Amestec HEGAFLUX 10 | 25,0 | t/an | Amestec (clorură de zinc 50-75% şi clorură de amoniu 30-50%) Periculos -Skin Corr.1B- H314 -Aquatic Acute 1- H400 -Aquatic Chronic 1- H410. -Acute tox.4- H302 -STOT SE 3- H335 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – fluxarea pieselor (Baia de fluxare) | In magazia de substante chimice in saci de 25 Kg asezati pe paleti/ Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata |
| 10 | Amestec HEGAFLUX FERROKILL (Pulbere) | 10,0 | t/an | Amestec (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut mediu acvatic 1-H400 -Cronic mediu acvatic 1-H410 -Toxicitate acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | Instalatia de regenare flux (Vas de reactie pentru regenerare flux) | In magazia de substante chimice in recipienti din material plastic de 200 Kg/ Magazia de substante chimice este inchisa, betonata si ventilata |
| 11 | Amestec Var calcic hidratat CL 90-S (Pasta) | 2,0 7,8 t | t/an t/siloz de var | Amestec (hidroxid de calciu 30-50%, carbonat de calciu 1-5%, oxid de Al-max.1%, oxid de Fe, max.1%) Periculos -STOT SE 3-H335 -Skin Irit 2-H315 -Eye Irit 2-H318 | Instalatia de neutralizare ape uzate (reactiv) | -In magazia de materiale periculoase, in saci de 20 Kg asezati pe palteti/ Magazia de substante chimice este inchisa, betonata si ventilata In silozul de var 5 mc, aferent instalatiei de neutralizare./ Silozul de var consta dintr-un buncar metalic prevazut cu sistem mecanizat de extragere var, cu snec. |
| 12 | Amestec SEDIFLOC 331A (Lichid) | 0,200 | t/an | Amestec (20-25% hidrocarburi C11-C14, n-alkanes, isoalkanes , cyclics,<2% aromatics; 3-5% alcohols, C13-C15, branched and linear, ethoxylated) Periculos -Eye Dam 1-H318 | Instalatia de neutralizare ape uzate (floculat) | In magazia de substante chimice in Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica/ Magazia de substante periculoase betonata si ventilata |
| 13 | Amestec Vopsea tip ACRYTOP V556 | 0,600 | t/an | Amestec (Xileni :mixtura izomeri 35-50%, Etil benzen 3,5-7%, Acetona 15-30%) Periculos -Toxi acut. (dermica) Cat. 4 H312 -Toxi.acut. (inhalare) Cat. 4 H332 -Corod./Irit.pielii Cat. 2 H315 -Lez.grava / Irit.ochi Cat..2 H319 | Reconditionarea pieselor rebutate dupa zincare (vopsire manuala) | In magazia de substante chimice in. Galeti metalice 10 l/ Magazia de substante chimice este betonata si ventilata |
| 14 | Sarma de otel pentru legare piese | 100,0 | t/an | Nepericulos | Legarea pieselor pe traversele ce urmeaza sa intre in proces | Magazie inchisa, betonata. Sub forma de colac sau bare , pe paleti/ Suprafata betonata |
| 16 | Substanta CAS nr. 07782-44 Oxigen (Gaz tehnologic –sudura) | 1,5 | t/an | Substanta CAS Oxigen- O2 Periculos -Ox. Gas 1-H270 -Press. Gas-H 280 | Mentenanta | Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate aplasate in Depozit extern, Buteliile sunt amplasate pe suporti speciali si asigurate cu lant./ Depozit semiinchis, asigurat, acoperit prevazut cu suporti speciali. |
| 17 | Substanta CAS 74-82-8 Gaz Natural (Pmax-1,1 bar) (Conducta de alimentare -transport pe amplasament) (Gaz) | 1.120.000 | mc/an | Substanta CAS Gaz natural/Metan Periculos -Flam Gaz 1-H220 | Combustibil | Conducta de distribuitie. Dn82-26 m ; Dn40-42 m ; Dn65-2m ; Vtot.=0,188mc=0,183 Nmc=0,13Kg (Nu se stocheaza) |
| 18 | Amestec Butan-gaz (butelii cu gaz lichefiat) | 20,0 | t/an | Amestec (amestec de hidrocarburi constand in primul rand din propan (C3) si propene, plus butan (C 4) si hidrocarburi inalte. Pot fi prezente concentratii mici de sulf, hidrogen sulfurat si mercaptani. Periculos -Flam. Gas 1, H220 -Press. Gas | Combustibil pentru motostivuitor. | Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate de 10 Kg, inscriptionate, amplasate pe rafturi, in depozit extern,/ Depozit semiinchis, asigurat, acoperit prevazut cu rafturi. |

| Nr. crt | Denumire | Cantitate | UM | Natura chimica/ compozitie | Destinatie/ Utilizare | Mod de stocare /Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III SOLUTII CHIMICE (preparate sau rezultate pe amplasament) |  |
| 1 | Soluţie de degresare (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) | 100,7 t | mc/ 2 buc.bai de degresare | Amestec solutie anorganica acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) Periculos -Iritarea pielii 2 - H315 -Iritarea ochilor 2-H 319 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de degresare) | Baile de degresare: 2 buc Lxlxh=12700x1600x2900 mm Vtot=117,86 mc Vutil=105,66 t/ Baile de degresare sunt placate cu PP si montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie (V=190 mc). Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. |
| 2 | Solutie de decapare (solutie de acid clorhidric 11-16%) | 380,4 | t/ 6 buc.bai de decapare | Amestec solutie anorganica de acid clorhidric diluat 11-16%. (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -STOT SE 3- H335 -Skin Irrit. 2;H315: -Eye Irrit. 2; H319 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile decapare) | Bai de decapare: 6 buc Lxlxh=12700x1600x2900mm Vtot=316,98 mc Vutil=317 mc/ Baile de decapare placate cu PP sunt montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie . Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 3 | Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) | 59,16 t | mc/baia de fluxare | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc 18-24%, clorura de amoniu 12-16%, apa 60-70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de fluxare) | Baia de fluxare:1 buc. Lxlxh=12700 x1600x2900mm 1 buc x Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc (d=1,12kg/mc)/ Baie de fluxare este placata cu PP, montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie Baia este prevazuta cu indicator de nivel si racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 4 | Solutie de fluxare regenerata (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) | 0-se incarca in caz de avarie la bazinul de fluxare dar in acest caz bazinul de fluxare este gol | mc/pe cele 2 rezervoare de avarie flux regenerat | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | Instalatia de regenare flux (2 buc. rezervoare de avarie) | Rezervoare de avarie din polistif: 2 buc x30mc (coeficient de umplere 80%) / Rezervoarele sunt montate in instalatia de regenerare flux, prevazuta cu pardoseala antiacida si base de colectare pentru scurgerile accidentale Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. |
| 5 | Solutie de reactie flux curatitor (apa +HEGAFLUX FERROKILL) | 3,2 | t/vasul de reactie | Amestec (apa +HEGAFLUX FERROKILL (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroz.piele 1B-H313 -Acut med.acv. 1-H400 -Cron. med.acv. 1-H410 -Tox.acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | Instalatia de regenerare flux (Vas de reactie) | Vas de reactie 1 buc x 3,2 mc amplasat in instalatia de regenare flux / Vasul de reactie este prevazut cu 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare Vasul este montat in instalatia de regenerare flux, betonat prevazut cu base de colectare a scurgerilor accidentale. Instalatia de regenerare flix este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. |
| 6 | Soluţie de dezincare (stripare) | 73,96 t | t/baia de dezincare | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <25%, acid clorhidric <15%, apa <60%) Periculos -Cor.Piele 1B-H314 -Acvaic chronic 2-H411 -STOT SE 3-H335 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de dezincare) | Baia de dezincare (stripare) :1 buc Lxlxh=12700x1600x2900 Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc / Baie de dezincare (captusita cu PP) este montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacida, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Linia de pretratare chimica este amplasat in cuva de retentie protejata Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 7 | Acid clorhidric uzat (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) | 68,64 t | t/ doua rezervoare de acid uzat | Amestec solutie anorganica (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) Periculos -Toxic.Acuta.4-H302 -Irit.Piele 2-H315 -Lez.oc.1- H318 | Depozitul de acid uzat (rezervoare stocare acid uzat) | Rezervoare de stocare acid uzat 2 buc x 30 mc Vtot.= 60 mc Vutil.=52,8 mc amplasate in depozitul de acid uzat / Depozitul de acid uzat este acoperit.si izolat fiind prevazut cu cuva de retentie cu protectie antiacida (V=72 mc) in care sunt amplasate 2 rezervoare de stocare din PEHD Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer. . |

Referitor la substantele si preparatele chimice periculoase si impactul potential asupra mediului :

| Nr. crt | Denumire | Natura chimica/ compozitie/ Clasificare cf.Reg 1272/2008 | Tipul pericolului | Stare fizica | Destinatie/ Utilizare | Mod de stocare | Conditii de stocare/ Amenajari existente | Potential efect asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substanta CAS 7440-02-0 Ni | Substanta CAS Solid anorganic, Ni Periculos -Carc.2- H351 -STOT RE 1- H372 -Skin Sens 1- H317 -Aquatic Chronic 3-H412 | -PBT-Nu se aplica -vPvB-Nu se aplica Potential de bioacumulare scazut | Pulbere | Zincare termica (pentru corectia baii de zincare) | Se depoziteaza in ambalajul original | Suprafata betonata | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 2 | Amestec Beizentfetter BETA | Amestec (isotridecanol ethoxylat 25-50% si aditivi nepericulosi) Periculos -Eye Dam 1-H318 -Acute Tox.4-H302 | -PBT-Nu se aplica -vPvB-Nu se aplica -Periculos pentru mediul acvatic | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – degresarea pieselor (Baile de degresare) | Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica | Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata, fara legatura cu canalizarea. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 3 | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid clorhidric solutie 33% | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid anorganic/HCl/ soluţie conc. min 32% Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -Skin Corr 1B -H314 -STOT SE 3- H335 | PBT-Nu este vPvB-Nu este Mobilitate: Daca patrunde in sol, absorbtia in particulele de sol este neglijabila | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de decapare, degresare, dezincare) | Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat.prin sistem imerast in apa din baie. Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare. | Zona de descarcare este prevazuta cu cuva de retentie. Staţie de preluare acid clorhidric 32%, prevăzută cu pompă, racorduri, dispozitive de protecţie şi măsurare, robineţi, conducte transfer. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 4 | Amestec HEGAFLUX 10 | Amestec (clorură de zinc 50-75% şi clorură de amoniu 30-50%) Periculos -Skin Corr.1B- H314 -Aqu.Acute 1- H400 -Aquat.Chron.1- H410. -Acute tox.4- H302 -STOT SE 3- H335 | PBT-Nu este aplicabil vPvB-Nu este aplicabil -Foarte toxic si nociv pentru mediul acvatic | Solid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – fluxarea pieselor (Baia de fluxare) | Saci de 25 Kg asezati pe paleti | Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata, fara legatura cu canalizarea. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 5 | Amestec HEGAFLUX FERROKILL | Amestec (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroz. piele 1B-H313 -Acut med. acv.1-H400 -Cron. med.acv.1-H410 -Toxicit. acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | -Foarte toxic pentru organismele acvatice -Nociv pentru organismele acvatice PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Pulbere | Instalatia de regenare flux (Vas de reactie pentru regenerare flux) | Recipienti din material plastic de 200 Kg | Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata, fara legatura cu canalizarea. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 6 | Amestec Var calcic hidratat CL 90-S | Amestec (hidroxid de calciu 30-50%, carbonat de calciu 1-5%, oxid de Al-max.1%, oxid de Fe, max.1%) Periculos -STOT SE 3-H335 -Skin Irit 2-H315 -Eye Irit 2-H318 | -In cantitati semnificative produsul este nociv pentru mediul acvatic -Este slab solubil si prezinta o mobilitate scazuta in majoritatea solurilor | Pasta | Instalatia de neutralizare ape uzate (reactiv) | -Saci de 20 Kg asezati pe palteti -In silozul de var 5 mc, aferent instalatiei de neutralizare. | -Magazia de substante periculoase este inchisa, betonata si ventilata -Silozul de var consta dintr-un buncar metalic prevazut cu sistem mecanizat de extragere var, cu snec. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 7 | Amestec SEDIFLOC 331A | Amestec (20-25% hidrocarburi C11-C14, n-alkanes, isoalkanes , cyclics,<2% aromatics; 3-5% alcohols, C13-C15, branched and linear, ethoxylated) Periculos -Eye Dam 1-H318 | PBT-Nu este aplicabil vPvB-Nu este aplicabil | Lichid | Instalatia de neutralizare ape uzate (floculat) | Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica | Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata, fara legatura cu canalizarea.. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 8 | Amestec Vopsea tip ACRYTOP V556 | Amestec (Xileni :mixtura izomeri 35-50%, Etil benzen 3,5-7%, Acetona 15-30%) COV-45% Periculos -Toxi acut. (dermica) Cat. 4 H312 -Toxi.acut. (inhalare) Cat. 4 H332 -Corod./Irit.pielii Cat. 2 H315 -Lez.grava / Irit.ochi Cat..2 H319 | Peiculos pentru mediul acvatic | Lichid | Reconditionarea pieselor rebutate dupa zincare | Galeti metalice 10 l | In magazie de substante periculose, betonata si ventilata | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 9 | Substanta CAS nr. 07782-44 Oxigen | Substanta CAS Oxigen- O2 Periculos -Ox. Gas 1-H270 -Press. Gas-H 280 | Este utilizat la sudura in cantitati mici Contine gaz sub presiune, pericol de explozie in caz de incalzire Contactul cu materiale combustibile poate cauza aprinderea | Gaz | Mentenanta | Buteliile de metal conforme pentru gaze comprimate. | Ambalaj original Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate amplasate pe suporti speciali si asigurate cu lant. Depozit semiinchis, asigurat, acoperit prevazut cu suporti speciali. | Nu exista impact asupra solului |
| 10 | Substanta CAS 74-82-8 Gaz Natural) | Substanta CAS Gaz natural/Metan Periculos -Flam Gaz 1-H220 | Nu se stocheaza | Gaz | Combustibil | Conducte | Conducta de distribuitie. (Nu se stocheaza) Dn82-26 m ; Dn40-42 m ; Dn65-2m ; Vtot.=0,188mc=0,183 Nmc=0,13Kg | Nu exista impact asupra solului |
| 11 | Amestec Butan-gaz | Amestec (amestec de hidrocarburi constand in primul rand din propan (C3) si propene, plus butan (C 4) si hidrocarburi inalte. Pot fi prezente concentratii mici de sulf, hidrogen sulfurat si mercaptani. Periculos -Flam. Gas 1, H220 -Press. Gas | Nu se bioacumuleaza Produsul nu este poluant pentru apă | Gaz | Combustibil pentru motostivuitor. | Butelii de 10 Kg, inscriptionate. | Ambalaj original Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate Depozit asigurat, acoperit, seimiinchis, prevazut cu rafturi. | Nu exista impact asupra solului |
| 12 | Soluţie de degresare | Amestec solutie anorganica acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) Periculos -Iritarea pielii 2 - H315 -Iritarea ochilor 2-H 319 | PBT-Nu este aplicabil vPvB-Nu este aplicabil | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de degresare) | Bai de degresare: 2 buc Lxlxh=12700x1600x2900 mm Vtot=117,86 mc Vutil=105,66 t | Baile de degresare sunt sunt placate cu polipropilena, prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile sunt amplasate in cuva de retentie protejata antiacid, (V=190 mc) cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 13 | Solutie de decapare | Amestec solutie anorganica de acid clorhidric diluat 11-16%. (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -STOT SE 3- H335 -Skin Irrit. 2;H315: -Eye Irrit. 2; H319 | PBT-Nu este aplicabil vPvB-Nu este aplicabil Mobilitate: Daca patrunde in sol, absorbtia in particulele de sol este neglijabila | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile decapare) | Bai de decapare 6 buc Lxlxh= 12700x1600x2900mm Vtot=316,98 mc Vutil=317 mc | Baile de decapare placate cu PP sunt montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie . Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 14 | Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc 18-24%, clorura de amoniu 12-16%, apa 60-70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acv. cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | -Potential scazut de bioacumulare -Foarte usor solubil in apa si usor absorbabil in sol PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de fluxare) | Baia de fluxare -1 buc. Lxlxh =12700 x 1600 x 2900mm 1 buc x Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc | Baie de fluxare este placata cu PP, montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie Baia este prevazuta cu indicator de nivel si racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 15 | Solutie de fluxare regenerata | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acv.cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | -Potential scazut de bioacumulare -Foarte usor solubil in apa si usor absorbabil in sol PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Lichid | Instalatia de regenare flux (2 buc. rezervoare de avarie) | Rezervoare de avarie din polistif 2 buc x30 mc | Rezervoare de avarie din polistif: 2 buc x30mc (coeficient de umplere 80%) / Rezervoarele sunt montate in instalatia de regenerare flux, prevazuta cu pardoseala antiacida si base de colectare pentru scurgerile accidentale Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 16 | Solutie de reactie flux curatitor | Amestec (apa +HEGAFLUX FERROKILL (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut med.acv. 1-H400 -Cron.med.acv. 1-H410 -Toxici.acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | -Foarte toxic pentru organismele acvatice -Nociv pentru organismele acvatice PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Lichid | Instalatia de regenerare flux (Vas de reactie) | Vas de reactie 1 buc x 3,2 mc amplasat in instalatia de regenare flux | Vasul de reactie este prevazut cu 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare Vasul este montat in instalatia de regenerare flux, betonat prevazut cu base de colectare a scurgerilor accidentale. Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 17 | Soluţie de dezincare (stripare) | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <25%, acid clorhidric <15%, apa <60%) Periculos -Cor.Piele 1B-H314 -Acvaic chronic 2-H411 -STOT SE 3-H335 | Potential scazut de bioacumulare -Foarte usor solubil in apa si usor absorbabil in sol PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de dezincare) | Baia de dezincare (stripare) 1 buc Lxlxh=12700x1600x2900 Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc (d=1,4 Kg/mc) | Baie de dezincare (captusita cu PP) este montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacida, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 18 | Acid clorhidric uzat | Amestec solutie anorganica (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) Periculos -Toxic.Acuta.4-H302 -Irit.Piele 2-H315 -Lez.oc.1- H318 | Potential scazut de bioacumulare -Foarte usor solubil in apa si usor absorbabil in sol PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | LIchid | Depozitul de acid uzat (rezervoare stocare acid uzat) | Rezervoare de stocare acid uzat din KFG: 2 buc x 30 mc Vtot.= 60 mc Vutil.=52,8 mc | Depozitul de acid uzat este acoperit.si izolat fiind prevazut cu cuva de retentie cu protectie antiacida (V=72 mc) in care sunt amplasate 2 rezervoare de stocare din PEHD. Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |

## 3.2 BAT

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Nu Exista Bref FMP- fata de care s-a facut raportarea la Cap.5.7. Exista experienta din cadrul grupului Berg Banat Timisoara. Materiile prime corespund cerintelor Bref.-FMP. |  |
| Listati orice inlocuiri preconizate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | Nu este cazul |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da Fisa magazie | Responsabil aprovizionare Sef sectie |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da | Responsabil Mediu Sef sectie |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Materiile prime sunt receptionate pe baza certificatelor de calitate ale furnizorului. | Conducerea societatii Responsabil aprovizionare |

## Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | Da | - |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | Sunt aplicate deja masuri de minimizare adeseurilor | - |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si termenele de realizare | Sunt aplicate deja masuri de minimizare adeseurilor | Sef sectie Responsabil PM |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | Cf. cerintelor din AIM ce va fi emisa | Respobsabil PM |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la 2 doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | Cf. cerintelor din AIM ce va fi emisa | Responsabil PM |

## 3.4 Utilizarea apei

### 3.4.1Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa prelevat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentarea cu apă tehnologică si de incendiu se face din sursa subterana-foraj de adancime amplasat in stanga halei de productie, H=75 m | 2687 mc/an | -Pentru consum tehnologic se utilizeaza astfel : in cadrul liniei de pretratare chmica in baile cu solutii de pretratare (degresare, decapare si dezincare) pentru completarea apei pierdute prin evaporare si aderenta pe piese, precum, pentru spalarea si prespalarea pieselor dupa procesul de degresare si decapare. (La formarea bazinelor de pretratare chimica se foloseste apa uzata din bazinele de spalare) apa de completare in scruberul spalator de gaze reziduale La o capacitate de producţie de 6 t/h, adica 96t/zi, necesarul de apă este următorul: Proces tehnologic Sursa de apă Norma (l/t) Necesar Q zilnic mediu (mc/zi) Degresare Puţul forat propriu 16 1,54 Decapare 17 1,63 Prespălare, 15 1,44 Spălare 15 1,44 Fluxare 15 1,44 Dezincare 6.6 0,65 Scruber 4,8 0,46 Total 8,6 - Apa pentru incendiu se acumuleaza in 2 rezervoarele intangibile supraterane cu capacitatea de cate 30 mc fiecare. | 50% v.Nota (1) | - |
| Alimentarea cu apă potabilă şi igienico-sanitară se realizează din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii Făgăraş, in baza contractului cu S.C. APA –CANAL S.A. Făgăraş, nr.727/08.01.2010 | 2125 mc/an | -Pentru consum menajer apa se utilizeaza la grupurile sanitare si spatiile administrative | - | - |

Nota (1): Gradul de recirculare al apei este apreciat la cca. 50 %.

Se recirculă:

- apa de la spălare se recircula la baia de prespălare

- apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare,

- solutia de flux este regenerata intern.

- apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare).

### 3.4.2 Compararea cu limitele existente

In scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate orasenesti si industriale cu continut de substante poluante se face numai in conditiile respectarii prevederilor urmatoare:

Evacuarea in receptori naturali:

| Sursa valoarii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| HG 188/2002+HG 352/2002, NTPA 001/2002 Aut.SGA |  |  |
| pH | 6.5-8,5 unit pH | < valoarea limita |
| Materii in suspensie | 35 mg/l | < valoarea limita |
| Substante extractibile cu solventi organici | 20 mg/l | < valoarea limita |
| Fier total | 2.0 mg/l | < valoarea limita |
| Sulfuri si hidrogen sulfurat | 0.5 mg/l | < valoarea limita |
| Zinc | 0.2 mg/l | < valoarea limita |

V. rezultate prezentate centralizat in RA la Cap.6.2.2, Tab.6.8

Evacuarea in reteua de canalizara menajera:

| Sursa valoarii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| HG 188/2002+HG 352/2002, NTPA 002/2002 Autorizatia de Gospodarire Apelor |  | < limita admisa |
| pH | 6.5-8.5 unit pH | <limita admisa |
| Materii totale in suspensie | 350 mg/l | <limita admisa |
| CCO-Cr | 500 mg/l | <limita admisa |
| CBO5 | 300 mg/l | <limita admisa |
| Substante extractibile cu solventi organici | 30 mg/l | <limita admisa |
| Azot amoniacal | 30 mg/l | <limita admisa |
| Sulfuri si hidrogen sulfurat | 1 mg/l | <limita admisa |
| Detergenti | 25 mg/l | <limita admisa |
| Fosfor | 5 mg/l | <limita admisa |

| Schema de bilant a apei in cadrul instalatiei (de la prelevare pana la evacuarea in receptorul natural) | Plan retele apa si canal, anexat |
| --- | --- |

### 3.4.3 Cerintele BAT pentru utilizarea apei

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind eficienta utilizarii apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | Da |  |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si termenele de realizare Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele stabilite. | - |  |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | Sunt utilizate tehnici Vezi. Pct.3.4.3.2 |  |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | - |  |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu . | Cf. solicitarii din AIM ce va fi emisa. |  |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | Cf. solicitarii din AIM ce va fi emisa. |  |

#### 3.4.3.1 Sistemele de canalizare

| Sursa de apa uzata | Poluanti | Sistem de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Apa uzata menajera | Ape uzate menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri (cu continut de CBO5, CCO-Cr, MTS, subst.extractibile, detergenti, azotati, azotiti, azot total) | Apele uzate menajere sunt colectate de retele de canalizare menajera (din conducte PVC cu Dn 32-110 mm, lungime totala 153 m) si evacuate in colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PM1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face in decantorul IMHOFF, (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) situat pe platforma UPRUC si de aici in reteua de canalizare a municipiului Fagaras. |
| Apa uzata tehnologica | Ape uzate tehnologice chimic impure (ape cu modificare pH, acizi, Fe, Zn). | Epuarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeril din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face intr-o statie de epurare bazata pe principiul » neutralizarea, precipitarea/ flocularea şi eliminarea namolului deshidratat« prin firme care au acest drept. (Capacitate statie de epurare: 0,625 mc/h ) Dupa epurare, apele uazte tehnologice sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare printr-o retea de canalizare din conducte din PP cu Dn 150 mm, in lungime totala de L=11m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm , cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |
| Ape pluviale | Ape incarcate cu suspensii | Apele pluviale provenite de pe acoperisuri, de pe drumurile de acces si parcari sunt preluate prin guri de scurgere, rigole si prin reteua de canalizare existenta , metalica cu Dn 100mm, L=500 m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin doua camine de racord PC1 si PC2, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face, printr-un canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |

Referitor la apele uzate tehnologice

Gestionarea apelor uzate si a solutiilor epuizate, pe amplasamentul Berg Banat se face astfel:

- Apele uzate tehnologice  provenite de la baile de degresare epuizate, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare de la scruberul spalator (care nu se recircula) si  eventualele  scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate baile din perimetrul pretratării pieselor, sunt epurate in ”Instalatia de neutralizare” proprie bazata pe principiul » neutralizarea, precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat«  prin firme care au acest drept.

- Solutiile epuizate de la baile de decapare si baia de dezincare sunt evacuate in rezervoarele depozitului de acid uzat, de unde periodic sunt eliminate pentru valorificare prin societati autorizate. (Nu rezulta ape uzate tehnologice).

- Solutia epuizata din baia de fluxare este regenerata in « Instalatia de regenerare flux » proprie si apoi recirculata. (Nu rezulta ape uzate tehnologice).

- Ape recirculate(cca.50%) :

- apa de la spălare se recircula la baia de prespălare,

- apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare,

- solutia de flux este regenerata intern,

- apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare).

Avand in vedere specificul activitatii, apele uzate contin in principal acid clorhidric, agenti de degresare, saruri feroase si cantitati mici de grasimi libere emulsionate (in general piesele zincate nu sunt gresate).

Avand in vedere cele mentionate anterior s-a impus necesitatea preepuraii apelor uzate tehnologice inainte de evacuarea in receptorul autorizat.

Epuarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator (cele nerecirculate), eventualele  scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor,  se face intr-o statie de epurare bazata pe principiul »neutralizarea, precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat«  prin firme care au acest drept. (Capacitate statie de epurare: 0,625 mc/h)

Dupa epurare apele tehnologice uzate epurate sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare printr-o retea de canalizare din conducte PP cu Dn 150 mm, in lungime totala de L=11m, cu descarcare  in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC.  Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt la cca.3Km distanta.

Descriere Instalatii de preepurare ape uzate tehnologice

Neutralizarea apelor uzate tehnologice se face prin neutralizare cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuata in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare.

In această instalaţie se neutralizează conţinutul acid (la pH 7) şi se îndepărtează complet fierul. Procesul de neutralizare este astfel condus încât să se respecte parametrii de evacuare în emisarul natural, instalaţia fiind complet automatizată.

Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are functia de prezentare grafica nivele de umplere, indicarea informatiilor legate de functionare, etc.

Instalatie de neutralizare ape uzate tehologice :

Capacitate: 625 l/h soluţie uzată

Functionare : dicontinua, in sarje

Descriere proces de epurare ape uzate:

- Neutralizare: Din rezervoarele de stocare, dotate cu cate 1 dispozitiv de protecţie supraplin şi 1 indicator de  măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile, solutia uzata este trimisa cu ajutorul unei pompe de tip NPB 80-50-200 (40 m³/h, 5,5 kW x1.450 rotaţii pe minut) în recipientul de neutralizare prevăzut cu gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului, agitator, sistem de măsurare a pH-ului cu amplificator de măsurare E+H şi electrod digital Memosens, sondă de imersiune, sistem de insuflare a aerului (sistem de oxidare  este asigurat de un compresor 300m3/h, 600mbar, 18,5kW) indicator de nivel cu 4 puncte de cuplare. (Agitatorul este confecţionat din otel cauciucat şi este antrenat de un motor trifazic de 4kW, turaţie 63 rotaţii / min., cu două trepte). Recipientul de neutralizare este legat la recipientul de lapte de var care este prevăzut cu un malaxor cu turbină axială, gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului în saci, 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare,1 pompă de dozare lapte de var. In tabloul de comandă se setează datele de proces (pH, timp de oxigenare, timp de amestecare, timp reacţie, etc).

- Decantare: Când soluţia ajunge la pH setat, amestecul este trecut în recipientul  decantor prin intermediul unei pompe de evacuare tip NPB 80-50-200(40 m³/h,  5,5 kW motor x 1,450 rotaţii pe minut). (Decantorul de şlam, prevăzut cu placă înclinată a pâlniei, capac sudat, ştuţuri, traversă de oţel profilat îmbrăcată în material plastic, malaxor confecţionat din otel cauciucat  antrenat de un motor trifazic de 4kW, turaţie 63 rotaţii min, cu două trepte, senzor de nivel presiune dinamică 4 puncte de cuplare.)

- Precipitare (coagulare). Decantorul este legat la 1 recipient de coagulare cu volum 140 l, amestecător, pompă de dozare, recipient de măsurare a nivelului. Aici are loc procesul de coagulare a fierului.

- Deshidratare namol: După ce are loc procesul de coagulare a fierului, soluţia este trimisă spre filtru presă cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune – pompă cu piston membrană, tip MS510 PPH, capacitate 8 m3/h, maximum 16 bar ,5,5 kW.(Filtru presă: lungime totală aproximativ 5200mm, lăţime aproximativ 1900mm, înălţime 2000mm, număr de 50 bucăţi camere, volumul presei 660 l, plăci de filtru şi filtru textil din PP, sistem de închidere electrohidraulic, comandă electrică, scurgere de filtrare deschisă sau jgheab de filtrare montat lateral, grătar pentru captarea picăturilor din mai multe părţi demontabil cu mâna).

- Evacuare slam : După filtrate şlamul rezultat este evacuat în container,

- Epurare finala solutie filtrata: Apa rezultată de la filtrul presa se colectează într-un rezervor, volum util 1,4m³, dotat cu senzor de nivel cu 3 întrerupătoare plutitoare, de unde cu ajutorul unei pompe centrifugale din oţel turnat (de capacitate 15-20m³/h cu motor trifazic 5,5kW, turaţie 2800 rotaţii / min) este trimisa în filtrul cu pietriş, unde are loc epurarea finală.

- Control final: După epurarea finală soluţia este trimisă la recipient pentru control final prevăzut cu perete despărţitor din PE, pH-metru pentru măsurarea pH-ului, amplificator de măsurare E+H şi electrod digital Memosens montat în sonda de imersiune. După verificarea finală a soluţiei, daca ea corespunde din punct de vedere al pH – ului, se evacuează la canalizare; dacă nu este întoarsă în proces.

Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are următoarele funcţii:

- Prezentare grafică a instalaţiei de epurare a apei reziduale cu toate mecanismele de antrenare/ventile şi nivele de umplere importante;

- Operarea instalaţiei cu ajutorul mouse-ului sau a funcţiei touch;

- Introducerea uşoară a parametrilor de funcţionare cu ajutorul meniului;

- Indicarea informaţiilor legate de regimul de funcţionare;

- Indicarea mesajelor de eroare:;

- Memorie tampon pentru mesaje de erori.

3.4.3.2 Recircularea apei

Apa recirculata cca.50%. Se recircula: apa de la spălare se recircula la baia de prespălare apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare, solutia de flux este regenerata intern. apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare)

#### 3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare

Regenerarea solutiei de fluxare pe amplasament

#### 3.4.3.4 Apa utilizata la spalare

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul;

-

evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare;

Recirculare

controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Controlul etanseitatilor

Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

Nu

# 4. Principalele Activitati

## 4.1 Inventarul proceselor

| Numele procesului | Fazele procesului | Descriere | Produse | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretratarea chimica a pieselor | Degresarea | Degresare chimica se face prin scufundarea pieselor in baile cu solutie apoasa acida -2 bai (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) si menţinute la temperatura de maxim 350C . | Piese brute degresate | 6t/h Vutil=2 bai x52,83 =105,66 mc |
|  | Decaparea | Decaparea chimica se face prin cufundarea pieselor in baile cu solutie acid clorhidric diluat 11-16% la temperatura de maximum 20 0C. (6 bai) | Piese brute decapate | 6t/h Vutil=6 bai x52,83 =316,98 mc |
|  | Dezincarea (striparea) | Dezincarea chimica (striparea) se face prin cufundarea peieselor in baia cu acid clorhidric diluat 5-10% . | Piese dezincate | 6t/h Vutil=1 baie x52,83 =52.83 mc |
|  | Presplare si spalare | Prespălarea şi spălarea se face prin scufundarea pieselor dupa faza de decapare in baia de prespalare si spalare. Scopul prespalarii si spalarii este pentru prelungirea vietii băilor de tratare ulterioară, reduc generarea de reziduuri şi cresc gradul de reutilizare a produselor auxiliare. | Piese brute spalate | 6t/h Vutil=2 bai x52,83 =105,66 mc |
|  | Fluxarea (fondarea) | Fluxarea chimica (fondarea) se face prin cufundarea pieselor in baia cu solutie de apoasa de clorura de zinc (18-24%) si clorura de amoniu (12-16%) (amestec de soluţie de fluxare Hegaflux+Apă) menţinuta la temperatura de 40 – 80 0C. | Piese brute fondate | 6t/h Vutil=1x52,83 =52,83 mc |
| Uscarea | Uscarea | Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare | Piese brute, pretratate chimic , uscate | 6t/h |
| Zincarea termica | Scufundare la cald | Zincarea constă în imersarea pieselor pregatite pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. | Piese din otel zincate | 6t/h |

## 4.2 Descrierea proceselor

Prezentati diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la a activitate la alta.

| Intrari | Proces | Iesiri |
| --- | --- | --- |
| Piese de otel brute (negre) Materiale pentru preparare bai: (Beizentfetter Beta, Hegaflux 10, Surfaclean) Sol. acid clorhidric 32% Soluţie de degresare Solutie de decapare Solutie de fluxare Soluţie de dezincare. Energie electrica; Apa tehnologica; | Pretratare chimica piese de otel brute (negre) prin imersare in baile de degresare, decapare, spalare, prespalare, fluxare si dezincare (dupa caz). | Piese de otel umede pretratate chimic Emisii in apa (ape uzate tehnologic) Emisii dirijate in aer: aerosoli HCl, (in cantitati mici: pulberi si NH3). Deseuri (acid uzat, slam, emulsii uleioase) |
| Piese de otel pretratate chimic, umede Agent termic: (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare) | Uscare piese prin suflare cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare | Piese de otel uscate, pretratate chimic , Emisii: Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan (CO, NOX) |
| Gaz metan | Incalzirea baii de zincare prin prin combustia gazului metan | Energie termica Gaze de ardere (CO, NOx) -surplusul ce nu este recuperat pentru incalzirea uscatorului tunel |
| Piese de otel uscate pregatite chimic pentru zincare Zn si metale de aliere (aliaj AL-Zn, Ni, Pb) Energie termica Energie electrica | Zincare termica prin imersarea pieselor în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC | Piese de otel zincate (albe) Deseuri (cenusa de zinc, drojioe de zinc, praf retinut de la filtru) Emisii dirijate in aer: Pulberi totale, (in cantitati mici: Zn, NH3, HCl) |
| Gaz metan Apa tehnologica | Producerea apei calde tehnologice. prin combustia gazului metan | Energie termica Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan (CO, NOX) |

Activitatea cuprinde activitati de productie propriu-zise si activitati conexe.

A) Activitati de productie propriu-zise (activitati IED) care au loc in « Instalatia de zincare termica » si constau din pregatirea pieselor din otel prin pretratare chimica urmata de acoperirea acestora cu un strat de zinc. Procesul de zincare termica (galvanizare calda) are loc prin scufundarea pieselor intr-o baie de zing. La modul general, o instalatia de zincare consta dintr-o serie de bai de procesare chimica (pentru pregatirea prealabila apieselor)  si baia de zincare. Piesele sunt transportate intre bazine si cufundate in bai cu ajutorul podurilor rulante. Principalele operatii tehnologice in procesul de zincare termica sunt:

- Receptia si depozitarea materiilor prime si auxiliare.

- Pretratarea chimica a suprafetelor prin degresare, decapare, prespalare si spalare, dezincare (pentru piesele rebutate) si fluxare

- Uscarea pieselor.

- Zincarea termica propriu-zisă

- Racire, finisare piese zincate, depozitare

B) Activitati conexe (activitati non-IED):

- Regenerarea solutie de fluxare

- Neutralizarea apelor uzate tehnologice.

- Epurarea gazelor reziduale

- Producerea energiei termice.

- Activitati de transport interfazic

A) Activitati de productie propriu-zise (activitati IED)

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/Echipamente/Parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Recepţia si manipularea materiilor prime | Confecţiile metalice sunt transportate cu mijloace auto şi sunt descărcate-încărcate cu ajutorul macaralelor şi/sau motostivuitorului . Piesele din otel (piesele negre) ce urmeaza a fi galvanizate prin acoperire cu un strat de zinc sunt amplasate in hala de productie , sunt supuse inspectării iniţiale, sunt amplasate pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica. Zincul si metalele de aliere (aliaj Al-Zn, Ni, Pb) sunt aprovizionate sub formă de lingouri sau in ambalajul original şi sunt depozitate în magazia de materii prime nepericuloase Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor ce urmeaza afi formate. Substanţele si prepratatele utilizate la degresare, fluxare, regenerare flux sau epurarea apelor uzate sunt aprovizionate în ambalajul original şi sunt depozitate în magazia de substante. Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzator rezervoarelor in care sunt aprovzionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite partial deschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite. | -Magazia de substante chimice -Depozitul de zing si metale de aliere -Depozitul de oxigen (tuburi) -Depzitul de butan gaz (butelii) |
| Pretratarea chimica a pieselor | Pregatirea suprafetelor in vederea zincarii termice este necesara avand in vedere ca procesul are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic. Baile de pretratarea chimica sunt amplasate in cuve de retentie din beton protejate antiacid. Zona de pretratare este capsulata si prevazuta cu sistem de colectare gaze si scruber de spalare inainte de evacuare gaze in atmosfera. Zona de pretrarate chimica este formata din bai de proces (2 bai de degresare, 6 bai de decapare, 1 baie de fluxare, 1 baie de dezincare (stripare), 1 baie de prespalare si 1 baie de spalare, cu anexele aferente (branşamente, pompe, tubulaturi, sisteme de încălzire bai). Pregătirea suprafeţelor in vederea zincarii cuprinde urmatoarele etape distincte: degresarea, decaparea, prespalarea si spalarea, dezincarea (pentru piesele rebutate) , fluxarea si uscarea. | Linia de pretratare chimica |
| Degresarea | Degresare chimica se face prin scufundarea pieselor in baile cu solutie apoasa acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) si menţinute la temperatura de maxim 350C Scopul degresarii pieselor de otel brute este de îndepărtare a urmelor de agenţi de răcire sau de lubrifianţi de pe piesele brute negre. . Traversa cu piesele de otel brute (negre) se depune in baia de degresare cu ajutorul unei unitati de transport a sistemului monorai. Baile de degresare sunt formate in prima faza din agentii de degresare si apa. Pe parcurs se readuce in paramteri baia prin completare cu solutie concentrata de degresant. De la degresare rezultă reziduuri chimice sub forma de băi rebutate şi şlam. Cantitatea de soluţie de degresare consumată depinde de cantitatea de oţel degresat şi de gradul de murdărire. Băile de degresare cu acid conţin acid clorhidric, emulgatori, ulei şi grăsimi libere şi emulsionate, (in cantitati mici pentru ca piesele , in general, nu sunt gresate) etc. Durata de lucru maxima a solutiei de degresare este de obicei de 2-3 ani. Reziduurile apoase se impart in: solutii apoase epuizate , sarace in ulei, care sunt tratate in instalatia de epurare ape uzate ; faza bogata in ulei (cantitati mici pentru ca piesele , in general nu sunt gresate) care trebuie gestionata conform regulilor referitoare la deseuri. | 2 bazine de degresare Lxlxh = 12700x 1600x2900 mm Vtot.= 2 x 58,93 mc=117,86 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura : 25-350C. |
| Decaparea | Decaparea chimica se face prin cufundarea pieselor in baile cu solutie acid clorhidric diluat 11-16% la temperatura de maximum 20 0C. Scopul decaparii este pentru indepărtarea crustei de turnare, crustei de laminare, armături sau ţunder de pe piesele brute. Acidul clorhidric de 32-33% se aduce cu cisternele si se descarca direct in baile de decapare unde se aduce in prealabil apa. In timpul operaţiei conţinutul de fier în băia de decapare creşte, în timp ce scade concentraţia de acid liber. Când concentraţia de fier ajunge la o anumita valoare (100-120 g/l) băia de decapare trebuie înlocuită. Consumul de acid depinde de calitatea oţelului introdus, un consum mai mic se produce în cazul pieselor curate, iar un consum mai mare, în cazul pieselor ruginite. Consumul de energie este dat de funcţionarea echipamentului auxiliar: pompele, podul rulant, dar acesta este neglijabil. Emisiile de acid clorhidric depind de concentraţia si temperatura băii. Aceste emisii sunt dirijate, pentru ca baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura Reziduurile rezultate de la decapare sunt soluţiile uzate şi scurgerile. Soluţiile uzate sunt formate din: acid liber, clorura de fier, elementele de aliere ale otelului decapat Depozitarea acidului uzat provenit din baile de decapare se face temporar, pana la valorificare prin firme autorizate, in Depozitul de acid uzat , in conditii de siguranta . Depozitul este prevazut cu doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD, cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc), dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, robineţi golire, conducte transfer., staţie de preluare acid clorhidric. | 6 bazine de decapare Lxlxh =12700x1600x2900 mm Vtot.= 6 x 58,93 mc=353,58 mc Vutil=6x52,83 =316,98 mc Temperatura = 20 0C |
| Dezincarea (striparea) | Dezincarea chimica (striparea) se face prin cufundarea peieselor in baia cu acid clorhidric diluat 5-10% . Scopul dezincarii este de indepartare a defectele de acoperire de pe produsele de oţel, aceste acoperiri necesitând rectificare. Cantitatea de piese care trebuiesc demetalizate, repere galvanizate respinse, dispozitivele de suspensie şi piesele a căror straturi de protecţie trebuiesc reînnoite, variază între 1-15 kg/t. Operaţia de demetalizare generează acizi reziduali, dar cu o compoziţie diferita de a celor de la decapare. In băia de dezincare este generată clorura de zinc. Cand este epuizata solutia din baia de dezincare se preda la firma valorificatoare conf.contract.. | 1 bazin de stripare (dezincare) Lxlxh =12700 x1600x 2900 mm Vtot.= 1 x 58,93 mc=58,93 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura = 20°C |
| Presplare si spalare | Prespălarea şi spălarea se face prin scufundarea pieselor dupa faza de decapare in baia de prespalare si spalare. Scopul prespalarii si spalarii este pentru prelungirea vietii băilor de tratare ulterioară, reduc generarea de reziduuri şi cresc gradul de reutilizare a produselor auxiliare. Apa din băile de pre-spălare şi spălare este utilizată la prepararea băilor proaspete din amonte (decapare şi degresare), ca un mod de reciclare a apei şi de minimizare a emisiilor de ape uzate tehnologice. In aceste operaţii se consuma aproximativ 0 – 20 l apă/t de oţel galvanizat. | 2 bazine , (unul pentru prespalare si celallat pentru spalare) Lxlxh =12700x1600x2900 mm Vtot.= 2 x 58,93 mc=117,86 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura = 20 0C |
| Fluxarea (fondarea) | Fluxarea chimica (fondarea) se face prin cufundarea pieselor in baia cu solutie de apoasa de clorura de zinc (18-24%) si clorura de amoniu (12-16%) (amestec de soluţie de fluxare Hegaflux+Apă) menţinuta la temperatura de 40 – 80 0C. Scopul fondării este să permită zincului topit să ude suprafaţa de otel, iar fondanţii cu conţinut de clorura de amoniu favorizează decaparea suplimentara, în timpul cufundării în băia de zinc topit. (Clorura de amoniu asigură o uscare rapidă şi o îndepărtare buna a oxizilor de fier de pe suprafaţa pieselor, dar cauzează mult fum, cenuşa şi zgura în timpul procesului de acoperire). Emisiile in aer de la băile de flux sunt neglijabile deoarece băia nu conţine compuşi volatili, iar principalele emisii sunt vaporii de apă. Reziduurile din această operaţie sunt leşiile uzate şi scurgerile. Băile de flux nu sunt regenerate în mod continuu, cresc în aciditate şi conţinut de fier pe măsură ce sunt folosite. Pentru reutilizare, solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. | 1 bazin de fluxare Lxlxh =12700 x1600x 2900 mm Vtot.= 1 x 58,93 mc=58,93 mc Vutil=1x52,83 =52,83 mc Temperatura = 40-800C |
| Uscarea | Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la baia de zincare. In tunelul de uscare se găseşte o unitate de transportor cu lanţ. După tratamentul preliminar traversele cu piese rămân la nivel deasupra băilor, astfel încât rezultă o uscare de suprafaţă. Componentele care atârnă de traverse şi trebuie uscate sunt conduse cu ajutorul unităţilor de transport în tunelul de uscare. După uscare componentele uscate sunt evacuate din tunelul de uscare în direcţia băii de zincare. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Pereţii şi acoperişul uscătorului sunt placate antiacid. Uscatorul este prevazut cu transportor cu lant, schimbator de caldura, tubulatura , ventilator si cos de dispersie. (Gazele de la băia de zincare termica sunt sursa indirectă de căldura). Emisiile in aer de la tunelul de uscare sunt gazele de ardere de la incalzirea baii de zincare (CO, NOx, SO2.) Scopul uscarii este de a ajuta la reducerea stropirii cu metal din băia de zinc, în momentul scufundării piesei. | Tunel de uscare protejat antiacid. Temperatura = max. 100 0C; |
| Zincarea termica (Scufundarea la cald) | Zincarea constă în imersarea pieselor pregatite pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. Piesele de otel pretratate sunt scufundate încet în baia de zinc topit. Otelul reacţionează cu zincul formând straturi de aliaj Zn-Fe, ultimul strat fiind de zinc pur. Scopul zicarii termice este de acoperire cu un strat protector de zinc a confectiilor metalice. pentru protectia anticoroziva a pieselor metalice expuse liber in atmosfera. Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Baia de zinc conţine cantităţi foarte mici de alte metale, care sunt impurităţi din zinc sau elemente de aliere. (Aliajul de Al cu Zn , nichelul si plumbul sunt adăugate datorită influenţei asupra grosimii si aspectului acoperirii. Adăugarea plumbului are influenţă asupra proprietăţilor fizice ale zincului, în special asupra vâscozităţii şi tensiunii superficiale. Ajută la umezirea otelului înainte de acoperire şi la curgerea zincului de pe suprafaţa piesei, după acoperire. Plumbul poate fi folosit şi pentru protecţia pereţilor băii). Baia de zincare este una din sursele majore de poluare a aerului. Pe timpul cufundării, din băia de zincare se ridică vapori, gaze şi particule, care pot fi văzute ca un nor alb. Emisiile cuprind : emisii de praf , care sunt legate de consumul de agent de flux (praful contine oxid de zinc, hidroxid de zinc, clorira de zinc si clorura de amoniu; emisii cu volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric şi amoniac, care iau naştere din descompunerea baii de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particule emise in aer; din cand in cand din baia de zincare sunt evacuate cantităţi mici de zinc metalic (stropi), ca rezultat al evaporării umidităţii de pe suprafaţa oţelului. Acesta aderă la echipamentul de extracţie al fumului, din care este înlăturat pentru recuperare. Zincul împroşcat este retopit direct în băia de galvanizare. Baia de zinc topit este prevăzută cu un sistem de exhaustare prevăzut cu hota de capare mobila, filtru cu saci. În timpul procesului de galvanizare se ridică zinc ce conţine produse secundare solide cum ar fi zincul dur (zgura), cenuşa şi alte componente. Zincul dur (zgura) se îmbogăţeşte în baia de zinc pe timpul operării şi se datorează pieselor, pereţilor cuvei (fiind un produs de reacţie a fierului din oţel, cu zincul topit) şi din reacţia sărurilor de fier transportate de la decapare şi tratare cu flux. Zgura se adună pe fundul băii, de unde este îndepărtat periodic. Datorită conţinutului mare de zinc (95 – 98%), zgura este valorificată prin societăţi specializate. Cenuşa de zinc are o densitate scăzută, plutind la suprafaţa băii de galvanizare şi constă din oxid de zinc, clorură de zinc, oxid de aluminiu, din aliaj. Cenuşa este îndepărtată înainte de scoaterea pieselor cufundate, odată cu cantităţi mici de zinc. Conţinutul de zinc este de 40 – 90%, ceea ce o face valoroasă pentru reciclare. Din oala de zincare sunt evacuate periodic cantitati mici de zinc metalic, ca rezultat al evaporarii umiditatii de pe suprafata otelului. Acesta adera la echipamentul de extractie al fumului, din care este inlaturat pentru recuperare. Zincul improscat poate fi retopit direct in baia de galvanizare sau poate fi trimis pentru recuperare in exterior. Acesta poate contine oxid de zinc sau alti contaminanti(datorita contactului cu solul, daca baia nu este inchisa. Baia de zincare este formată din: cuva de zincare din oţel, cu căptuşeală refractară, izolaţie, cuva de colectare a scurgerilor accidentale de zinc topit; cuptorul băii de zincare: 4 arzătoare cu gaz, coş de evacuare gaze arse, aparate de măsura presiune şi temperatură, termoelemenţi; Incălzirea băii se face indirect prin sistem de arzătoare cu convecţie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului şi învăluiesc baia de zincare încălzind - o uniform. hota de captare mobila situată deasupra băii de zincare, instalaţie de filtrare (filtru cu saci), cos de dispersie panou de comandă | 1 baie de zincare termica Lxlxh =12500x1600x3200 mm Baia de zincare este din otel , prevazuta cu căptuşeală refractară, izolaţie, arzătoare cu gaz, clapeta de esapare, aparate de măsură presiune şi temperatură, termoelemenţi, sticlă de urmărire, pompa de zinc, graifer cenusa de zinc , panou de comandă Temperatura = 450±5 oC |
| Racirea si finisarea pieselor zincate | Racirea pieselor se face prin ventilatie naturala. Excesul de zinc este îndepărtat prin periere. Imperfecţiunile mici ale pieselor sunt remediate. |  |

B) Activitati conexe (activitati non-IED):

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/Echipamente/Parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Regenerare solutie de fluxare | Regenerarea solutiei provenita din baia de fluxare se face in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (apa+Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere. Scopul regenerarii solutie de fluxare pentru reutilizarii acesteia in baia de pretratarea chimica prin fluxare. Solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. Instalatia de regenerare flux se compune din: -2 rezervoare GFK cu V=30 m3 fiecare pentru flux uzat in caz de avarie la baia de flux, - bazin de preparare solutie de regenerare (Hegaflux Ferokill) cu V=500 l, -bazin regenerare (vas de ractie) cu V= 3,2 mc, -filtru presa, rezervor pentru filtrat cu indicator de nivel, -cuva de retentie captusita antiacid. -pompe, tubulaturi, bransamente, -panou de comanda. | Instalatie de regenerare flux Capacitatea instalaţiei:300l/h |
| Neutralizarea apelor uzate tehnologice | Neutralizarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeril din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face in « Instalatia de epurare ape uzate » prin neutralizare cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuat in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare. Instalatia de neutralizare ape uzate se compune 2 rezervoare GFK de V=30 m3 fiecare pentru stocare apa uzata, bazin neutralizare dotata cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, sector pregatire lapte de var, decantor cu V=17 mc, filtru presa, rezervor pentru filtrat cu indicator de nivel, cuva de protectie captusita antiacid, pompe, tubulaturi, bransamente, panou de comanda; In această instalaţie se neutralizează conţinutul acid (la pH 7) şi se îndepărtează complet fierul. Procesul de neutralizare este astfel condus încât să se respecte parametrii de evacuare în emisarul natural, instalaţia fiind complet automatizată. Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are functia de prezentare grafica nivele de umplere, indicarea informatiilor legate de functionare, etc. Instalatia se compune din : Cuva de retentie protejata antiacid , S= 150 mp, V= 78 mc. Rezervoare de stocare ape uzate GFK, 2 bucati de V=30 m3 fiecare, dotate cu cate un dispozitiv de protecţie supraplin şi indicator de măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile, Bazin neutralizare din PEHD dotat cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, indicator de nivel, Bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, cu amestecator, pompa, dozator Sector pregatire lapte de var, cu un recipient de lapte de var cu malaxor, gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului în saci, senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare, pompă de dozare lapte de var, Bazin decantor, dotat cu malaxor, indicator de nivel, pâlnie, pompă de înaltă presiune, Vutil: 17 mc, din PEHD, Filtru presă, cu camere de 800x800 mm, comandă electrică, sistem închidere electrohidraulică, bazin de colectare apă filtrată, indicator de nivel, pompe, armături, conducte, volum presa =660 l, 50 bucăţi placi filtru +filtre textile PP, Recipient de colectare şi control final, dotat cu filtru cu nisip, baterie de ţevi, supape de extras probe, sistem de măsurare pH, electrod digital Memosens, volum util: 2,5 mc, material PEHD, Echipamentul de comandă şi control al procesului: dulap de comanda Ritall dotat cu placi de intrare si iesire digitala, monitor vizualizare proces, dispozitive de comanda , prezentarea grafica a instalatiei de functionare. Pompe, armaturi, garnituri, flanşe, dispozitive de fixare , racorduri şi echipamente de legătură şi montaj | Instalatie de neutralizare ape uzate tehologice Capacitate: 625 l/h soluţie uzată Functionare : dicontinua, in sarje |
| Epurarea gazelor reziduale | Gaze reziduale provenite din zona de pretratare (pregatire chimica a suprafetelor): Epurarea gazelor reziduale se face prin exhaustarea gazelor din zona capsulata aferenta liniei de pretratare chimica si spalarea cu apa intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului sau a lichidului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-lichid. Scruberul include: cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare avand in componenta diuze speciale din PP cu acces de la usa de service., 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , usi de acces pentru schimbarea umpluturii, cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet alimentare si deversare continua precum si o recirculare partiala a lichidului de spalare cu posibilite de golire gravitationala manuala periodica pentru curatire. protectia termoplonjorului si a pompei de recirculatie (impotriva mersului in sec) pompa de recirculatie cu ambreiaj magnetic si carcasa din PP panou control pH, Conducta de evacuare. (D=(1,25 m, H=7 m) | Instalatie de epurare gaze reziduale provenite din zona de pretratare chimica : Scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Qv =35.000 mc/h., Cos de dispersie: D=(1,25 m, H=7m |
|  | Gaze reziduale provenite de la baia de zincare sunt epurate intr-o instalatie de absorbtie si captare pulberi compusa din hota de captare mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, tubulatura de presiune, filtru cu saci , Qv=73.000 mc/h, tubulatura de evacuare, cos de evacuare (D= (1,0 m; H =16, 2 m. | Instalatie de epurare gaze reziduale provenite de la baia de zincare termica: Filtru cu saci (340 buc.saci), Qv=73.000 mc/h, Cos de sispersie: D= (1,0 m; H =16, 2 m |
| Transport interfazic | Trasportul pieselor intre baile de pretratare si baia de zincare se face prin intermediul podurilor rulante. | Poduri rulante : 1buc. pod tip monogrinda 2x 3,2 t – 21,8 m 1 buc pod tip monogrinda 2x3,5t –21,8 m doua perechi monorail 2x 3,2 t 1buc. pod tip bigrinda 2x 3,2 t – 21,8 m 2 buc pod monogrinda 2x3,2t – 21,8 m 1buc. pod tip bigrinda 2x 3,2 t + 10t – 21,8 m 5 buc pod tip monogrinda 1x3,2 t – 16 m |
| Producerea energiei termic. | Producerea agentului termic se face prin combustia gazului metan in arzatoarele cuptorului de zincare si a centralelor termice : Incalzirea baii de zincare se face indirect prin cuptorul baii de zincare: sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Incalzirea apei necesara bailor pretratare chimica se realizeaza folosind trei cazane tip boiler cu puterea de 440 kW, ce functioneaza cu gaz metan, ce sunt prevazute cu cate un cos de dispersie gaze arse . Incalzirea spatiilor si prepararea apei calde necesare grupului administrativ se face cu o centrala termica murala, cu o capacitate nominala maxima de 65 kW, ce functioneaza cu gaz metan. Gazele de ardere sunt evacuate prin cosuri de dispersie, cate unul pentru fiecare instalatie. | - Generatoare aer cald cuptor zincare (4 arzatoare x 630 Kw) -Centrale termice preparare apa calda tehnologica tip Vitorand Visman (3 buc.x 440 Kw) -Centrala termica incalzire spatii admini. preparare apa calde menajere tip Junkers (1 buc x 65Kw) |

.

## 4.3 Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zincare termica | Piese de otel zincate | Constructii metalice | Capacitate instalatii : 6 t/h (24.000 t/an) (Acoperirea suprafetelor nu creaza produse, ci modifica proprietatile de suprafata a unor piese pentru o utilizare ulterioara). |

## 4.4 Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Numele procesului | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate medie anuala | UM | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia de neutralizare ape uzate (filtru presa) | 11 01 10 | Namoluri si turte de filtrare de la statia de epuare ape uzate | 7,0 | t | Se depoziteaza in containere amplasate depozitul de turte de filtrare (namol deshidratat), amplasat in exteriorul halei de productie, pe latura de Vest. Depozitul este acoperit si betonat. |
| Instalatia de regenerare flux (filtru presa) | 11 0109* | Namoluri si turte de filtrare de la instalatia de regenerare flux | 2,5 | t | Se depoziteaza in containere amplasate depozitul de turte de filtrare de la regenerare(namol deshidratat), amplasat in exteriorul halei de productie, pe latura de Vest. Depozitul este acoperit si betonat. |
| Baia de zincare termica | 11 05 02 | Cenusa de zinc de la baia de zincare | 180 | t | Se depoziteaza in butoaie metalice in spatiu amenajat, in interiorul halei depozitare piese finite |
| Baia de zincare termica | 11 05 01 | Zinc dur-drojdie de zinc (Zgura de la baia de zincare) | 150 | t | Se depoziteaza sub forma de lingouri mici, pe paleti , in interiorul halei depozitare piese finite |
| Instalatia de epurare gaze reziduale (filtru cu saci) | 11 0503* | Praf de la filtru de la baia de zincare (Pulberi filtrate de la baia zincare) | 1 | t | Butoaie metalice amplasate in hala zincare Se reintroduc la topire in baia de zincare |
| Linia de pretratare chimica (Baile de decapare) | 11 0105* | Acizi uzati de la decapare | 600 | t | Depozitul de acid uzat (doua rezervoare de stocare din PEHD cu V=30 mc fiecare, amplasate in cuva de retentie protejata antiacid) |
| Linia de pretratare chimica (Baia de dezincare) | 11 01 05* | Solutie uzata de la dezincare | 60 | t | Depozitul de acid uzat (doua rezervoare de stocare din PEHD cu V=30 mc fiecare, amplasate in cuva de retentie protejata antiacid) |
| Linia de pretratare chimica (Baile de degresare) | 11 01 13* | Deseuri baie degresare (slam uleios) | 3 | t | Butoaie metalice inscriptionate, amplasate in tavi de retentie in zona de pretratare chimica |
| Aprovizionare | 15 01 01 | Deseuri de ambalaj hartie | 0,500 | t | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| Aprovizionare | 15 01 02 | Deseuri de ambalaj plastic (PET) | 0,500 | t | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| Aprovizionare | 15 01 03 | Deseuri ambalaj de lemn | 1,500 | t | Paletii se repara si se refolosesc. |
| Instalatia de epuare gaze reziduale (filtru textil) si materiale de la intretinere. | 15 02 02* | Saci de filtrare uzati (material filtrant), absorbanti (lavete uzate), imbracaminte de protectie imput | 0,700 | t | Zona depozitare deseuri (container inscriptionat) |
| Activitati administrative | 20.03.01 | Deseu menajer | 11,00 | t | Containere speciale din material plastic si metalice |
| Aprovizionare | 15.01.10* | Deseu ambalaje contaminate cu substante periculoasa (butoaie plastic+metalice) | 0,800 | t | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| Aprovizionare | 15 01 11* | Ambalaje metalice care contin o matrita (spray ) | 0,500 | t | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| Aprovizionare | 20 01 39 | Deseu plastic | 0,500 | t | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| Intretinere | 16 01 17 | Deseu fier | 100 | t | Platforma betonata Depozitarea se face in container metalic (in hala de productie) |
| Intretinere | 11 03 02* | Alte deseur (discuri, peri,etc) | 0,500 | t | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat |

## 4.5 Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Vezi schema de flux anexata.

## 4.6 Sistemul de exploatare

| Parametrul controlat | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APA Nivel emisii : |  |  |  |  |
| Ape uzate tehnologice preepurate : pH, Fe,Zn | Da, analize la fiecare sarja de apa uzata epurata | N | Nivelul emisiilor este sub limita admisa Daca continutul de Zn, Fe si pH-ul depasesc limita admisa apa este returnata spre retratare. | Controlul final al apelor uzate tehnologice preepurate se face in “bazinul de control final”, unde are loc controlul continutului de Fe, Zn si pH. Daca nu sunt respectate valorile limita admise, apa este returnata spre retratare. Evacuarea apelor uzate preepurate se va face numai daca concentratiile de poluanti se situeaza sub valorile admise. |
| AER Nivel emisii : |  |  |  |  |
| Tehnologice (gaze reziduale) | Da, masuratori periodice | N | Nivelul emisiilor este sub limita admisa | Periodic conform cerintelor din Autorizatia Integrata de Mediu |
| Cantitatea stocata in bazine/rezervoare | Nu | L | Pompele de transvazare au senzor de nivel | - |
| Concentratia in baile de pretratare chimica | Nu | L | -Completarea bailor cu apa recirculata sau inlocuirea cu solutii noi. - Evacuarea solutiilor epuizate spre statia de neutralizare sau depozitul de acid uzat. | - |
| Concentratia baii de fluxare | Nu | N | -Introducerea agentului in instalatia de regenerare | - |

### 4.6.1 Conditii anormale

In cazul aparitiei unor conditii anormale de functionare la anumiti parametrii de exploatare se intervine prompt, in functie de gravitatea situatiei, cf Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

## 4.7 Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Nu se identifica | Nu este cazul |
| Studii propuse | Nu este cazul |

## Cerinte caracteristice BAT

O analiza completa cu BAT este prezentata la Cap.5.7.

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### 4.8.1 Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

În momentul de faţă S.C Berg Banat S.R.L. are implementate standardele ISO 9001/2008, ISO 14001/2005 si ISO 18001/2008 (ANEXA I - Certificatele nr. TRR 100 20060, TRR 110 20060, TRR 126 20060).

### 4.8.2 Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO III (Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase) Exista: Plan de prevenire si stingere a incendiilor Plan de evacuare Plan de prevenire apoluarii accidentale. Prevede planul masuri corespunzatoare fiecareia dintre situatiile de urgenta, responsabilii de punerea in practica a acestor masuri sunt instruiti, se fac simulari si exercitii periodice? Da .

### Cerinte relevante suplimentare sunt: Nu este cazul

# 5 Emisii si Reducerea Poluarii

## 5.1 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

In anexa este prezentata schema de flux tehnologic.

5.1.1Emisii si reducerea poluarii

| Localizare | Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linia de pretratare chimica (Bai de pretratare chimica) | Pretratare chimica piese de otel brute (negre) prin imersare in baile de degresare, decapare, spalare, prespalare, fluxare si dezincare (dupa caz). | Piese de otel brute (negre) Materiale pentru preparare bai: (Beizentfetter Beta, Hegaflux 10, Surfaclean) Sol. Acid clorhidric 32% Soluţie de degresare Solutie de decapare Solutie de fluxare Soluţie de dezincare. Energie electrica; Apa tehnologica; | Piese de otel umede pretratate chimic Emisii in apa (ape uzate tehnologic) Emisii dirijate in aer: aerosoli HCl, (in cantitati mici: pulberi si NH3). Deseuri (acid uzat, slam, emulsii uleioase) | Zona bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor reziduale intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer, cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. (=99,9%; (referinta cf.Bref CWW-2014, Tab.3.172(=99%) | Cos de dispersie scruber D=(1,25 m; H=7m Qv =35.000 mc/h., |
| Uscator tunel | Uscare piese prin suflare cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare | Piese de otel pretratate chimic, umede Agent termic: (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare) | Piese de otel uscate, pretratate chimic , Emisii: Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan (CO, NOX) | Monitorizare periodica / Cos dispersie | Cos dispersie uscator Dint.=Ø 0,7m; H=17m |
| Cuptor baie de zincare (sistem cu 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare) | Incalzirea baii de zincare prin prin combustia gazului metan | Gaz metan | Energie termica Gaze de ardere (CO, NOx) -surplusul ce nu este recuperat pentru incalzirea uscatorului tunel | Monitorizare periodica / Cos dispersie | Cos dispersie cuptor baie de zincare: D=Ø 0,4m; H= 17 m |
| Baia de zincare | Zincare termica prin imersarea pieselor în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC | Piese de otel uscate pregatite chimic pentru zincare Zn si metale de aliere (aliaj AL-Zn, Ni, Pb) Energie termica Energie electrica | Piese de otel zincate (albe) Deseuri (cenusa de zinc, drojioe de zinc, praf retinut de la filtru) Emisii dirijate in aer: Pulberi totale, (in cantitati mici: Zn, NH3, HCl) | -Sistem de colectare cu hota mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, clapeta de esapare, ventilator, -Filtru cu saci (340 bucati), Qv=73.000 mc/h, (pulberi<5 mg/Nmc) ((=99-99,9%; -referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243) -Cos de dispersie | Cos dispersie filtru cu saci: Dint.=Ø 0,7m; H= 17 m |
| Centrale termice (3centrale termice de cate 440 kW fiecare) | Producerea apei calde tehnologice. prin combustia gazului metan | Gaz metan Apa tehnologica | Energie termica Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan (CO, NOX) | Cos dispersie Service periodic | Cosuri de dispersie CT1, CT2 si CT3 (3 bucati): D=Ø 0,4m ;H=17m |

### Protectia muncii si sanatatea publica

Mijloace de protectie si interventie pentru personal:

Casti protectie

Imbracaminte de protectie (manusi, cisme si salopete antiacide, ochelari de protectie)

Trusa prim-ajutor

### Echipamente de depoluare

Instalatiile pentru controlul emisiilor si masurile de prevenire a poluarii aerului sunt prezentate in tabelul urmator:

| Localizare | Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala de productie (Cuptor baie de zincare) Sursa A1 | Incalzirea baii de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 630 kW fiecare. Gazele de ardere calde sunt recuperate si utilizate drept agent termic la uscatorul tunel-Sursa A3) | Cos dispersie D=Ø 0,4 m, H= 17 m | Gaze de ardere (CO, NOx) (ce nu sunt recuperate pentru incalzirea uscatorului Sursa A3) | Sistem de colectare si ventilatie Cos dispersie cuptor zincare | Existent |
| Hala de productie (Baie de zincare) Sursa A2 | Zincare termica | Cos dispersie (filtru cu saci) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m Qv=73000, Nmc/h | -Pulberi totale, -in cantitati mici:Zn, NH3 si HCl | Sistem de colectare cu hota mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator, Filtru cu saci (340 bucati), Qv=73.000 mc/h Cos de dispersie (=99-99,9%; referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243) | - Existent |
| Hala de productie (Uscator tunel) Sursa A3 | Uscare piese (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) | Cos dispersie Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m | Gaze de ardere (CO, NOx) -recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1 | Cos dispersie | Existent |
| Hala de productie (Centrale termice Vitorand de cate 440 kW fiecare) Sursele A4/1, A4/2 si A4/3 | Preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica in centralele termice CT1, CT2 si CT3- | Cos dispersie-3 bucati D=Ø 0,4 m , H=17 m | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie -3 bucati | Existent |
| Hala de productie (Linia de pretratare chimica) Sursa A5 | Pretratare chmica piese pentru zincat | Cos de dispersie (scruber) D=(1,25 m, H=7m Qv =35.000 mc/h., | -Aerosoli HCl (in cantitati mici: pulberi si NH3). | Zona bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor reziduale intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. cf.prospect (=99,9%; | Existent |
| Zona administrativa (centrala termica tip Junkers 63 KW) Sursa A6 | Iincalzire spatii administrative si preparare apa calda menajera | Conducta de evacuare D=(0,15 m, H=5m | Gaze de ardere (CO, NOx) | Conducta de evacuare | Existent |

### Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |

### COV

Pentru retusarea defectelor de pe suprafetele zincate , acestea sunt vopsite manual cu vopsea pe baza de solvent organic. Activitatea este sporadica iar suprafetele care necesita retusare sunt extrem de mici. Cantitatea de vopsea utilizata sete de cca.0,6 t/an in care continutul de solvent organic este de cca.0,27 t/an. (Calcul: 0,27 t/an : 252 zile/an :16 ore/zi =0.000067 t/ora=0,0186 g/s).

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu  aceste substante chimice in mediu.

Clasificarea bazata pe TA Luft este furnizata in Indrumarul „Determinarea Valorilor Limita de Emisie pe baza BAT.

| Componenta | Punct de evacuare | Destinatia | Masa/ unitate de timp | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COV din Clasa I : |
| Total COV din Clasa I |  |  |  |  |

5.1.6  COV -Nu este cazul

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu  aceste substante chimice in mediu. Clasificarea bazata pe TA Luft este furnizata in Indrumarul „Determinarea Valorilor Limita de Emisie pe baza BAT.

| Componeneta proces | Punct de evacuare | Destinatie | Masa/ unitate de timp t/an | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total COV |  |  |  |  |

### Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV-Nu este cazul

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

Emisiile de la baia de zincare sunt captate si retinute intr-un filtru cu saci. (Pulberile captate sunt recirculate la formarea sarjei). Iarna pot fi vizibile pane de abur de la cemtralele termice, datorita fenomenului de condensare din diferenta de temperatura .

## Minimizarea emisiilor fugitive in aer

Emisiile sunt preponderent dirijate.Baile de pretratare sunt capsulate iar baia de zincare este acoperita cu o hota de captare mobila amplasata pe toata suprafata baii.

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafata bailor de pretratare chimica (prin baile de decapare , emisiile in aer de la celelate bai sunt considerate neglijabile, deoarece principalele emisii sunt vaporii de apa). | Aerosoli de HCl |  | Nesemnificativ Emisiile nedirijate sunt nesemnificative pentru ca baile de pretatare chimica sunt capsulate iar evacuarea gazelor reziduale se face fortat prin prin ventilatie artificiala si epuarea gazelor captate intr-un scruber spalator. (=99,9%; (referinta cf.Bref CWW-2014, Tab.3.172(=99%) |
| Suprafata baia de zincare . | Pulberi |  | Nesemnificativ Emisiile nedirijate sunt nesemnificative pentru ca baia de zincare este prevazuta cu hota de captare mobila, amplasata pe toata suprafata baii, gazele reziduale fiind captate si epurate intr-un filtru cu saci cu scuturare automata. cf. prospect : (=99,9%; |
| Zona de retusare a pieselor zincate cu defecte: Pentru retusarea defectelor de pe suprafetele zincate , acestea sunt vopsite manual cu vopsea pe baza de solvent organic. | COV |  | Nesemnificativ Emisiile fugitive sunt nesemnificative pentru ca activitatea este sporadica iar suprafetele care necesita retusare sunt extrem de mici. Cantitatea de vopsea utilizata sete de cca.0,6 t/an in care continutul de solvent organic este de cca.0,27 t/an. (Calcul: 0,27 t/an : 252 zile/an :16 ore/zi =0.000067 t/ora=0,0186 g/s). |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; Zona de descarcare a HCl din cisterna. Descarcarea acidului clorhidric din cisterna se face direct in baile de pretratare prim imersia directa in apa alimentata in prealabil in bai. Gararea cisternei se gface in locul special destinat. Imbinarile elementelor pe circuitul de descarcare sunt etanse. | HCl |  | Nesemnificativ Emisiile nedeirijate sunt nesemnificative pentru ca descarcarea acidului clorhidric din cisterna se face direct in baile de pretratare prim imersia directa in apa alimentata in prealabil in bai. Gararea cisternei se face in locul special destinat. Imbinarile elementelor pe circuitul de descarcare sunt etanse. |
| Sisteme de transport;de ex. benzi transportoare, | Nu este cazul |  |  |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | Nu este cazul |  |  |
| Deficiente de etansare/etansare slaba | Nu este cazul |  |  |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibiliatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor | Nu este cazul |  | Nu este permisa by-passarea echipamentelor de depoluare. |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | Nu este cazul |  |  |

### Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare. |
| --- |
| Nu este cazul | Data |

### Pulberi si fum

O analiza completa cu BAT este prezentata la Cap.5.7.

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

Retinerea pulberilor de la operatiile de lustruire

Nu este cazul

Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Nu este cazul

Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Nu sunt depozitari exterioare sau neacoperite

Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

Nu este cazul

Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Nu este cazul

Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (constantand necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Nu este cazul

Curatenie sistematica;

In cadrul societatii se executa regulat operatiuni de curatenie si intretinere

Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Gazele rezultate din proces sunt epurate si evacuate dirijat prin cosuri de dispersie

### COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza - Nu este cazul

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |

### Sisteme de ventilare

| Identificare sistem de ventilatie | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Linia de pretratare chimica (Zona capsulata a bailor de pretratare chimica) | Zona bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor reziduale intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 . Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer, cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. cf. prospect (=99,9% |
| Baia de zincare termica | Gazele reziduale provenite de la baia de zincare sunt tratate intr-un filtru cu saci cu scuturare automata. Instalatia de epurare este compusa din in hota de captare mobila (amplasata pe toata suprafata baii de zincare: 14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator, filtru cu saci cu scuturare automata, (Qv=73.000 mc/h), cos de evacuare ((=99-99,9%; pulberi <5 mg/Nmc, referinta Bref CWW-2014, Tab.3.273) |

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### Sursele de emisie

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metoda de epurare | Evacuarea finala |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri (cu continut de CBO5, CCO-Cr, MTS, subst.extractibile, detergenti, azotati, azotiti, azot total) | - | canalizare menajera, colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, decantorul IMHOFF, (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) situat pe platforma UPRUC. | Reteaua de canalizare a municipiului Fagaras |
| Ape uzate tehnologice care intra in statia de epurare si provin de la linia de pretratare chimica (ape cu modificare pH, acizi, Fe, Zn). | Apa recirculata (cca.50%): apa de la spălare se recircula la baia de prespălare apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare, solutia de flux este regenerata intern. apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare) | Ape uzate sunt epurate in statia de epurare (neutralizare, precipitarea / floculare). Epurarea se face prin neutralizare cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuata in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare. In această instalaţie se neutralizează conţinutul acid (la pH 7) şi se îndepărtează complet fierul. Procesul de neutralizare este astfel condus încât să se respecte parametrii de evacuare în emisarul natural, instalaţia fiind complet automatizată. Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are functia de prezentare grafica nivele de umplere, indicarea informatiilor legate de functionare. | Canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |
| Ape incarcate cu suspensii | - | colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC. | Canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |

### Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

Apa este reutilizata acolo unde este posibil

### Separarea apei pluviale

Confirmati ca apele pluviale sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Apele uzate tehnologice sunt colectate separat si dupa epurare, sunt evacuate in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. Nu este posibila contaminarea apelor de suprafata avand in vedere: Apele uzate sunt epurate in statia de epurare (neutralizare, precipitarea / floculare). Dupa epurare solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuata in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare. Procesul de neutralizare este astfel condus încât să se respecte parametrii de evacuare în emisarul natural, instalaţia fiind complet automatizată. Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are functia de prezentare grafica nivele de umplere, indicarea informatiilor legate de functionare

### Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati , o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);

Nu este cazul.

#### Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

Efluentul epurat sunt apele uzate tehnologice .

Debitul masic al poluantilor evacuati

| Sursa de apa uzata | Componenta | Punctul de evacuare | Destinatia (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa /unitate de timp* | CMA mg/l | Valori masurate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice epurate | Materii in suspensie | Evacuare ape uzate tehnologice epurate si ape pluviale in reteua de canalizara ape coventional curate si pluviale de pe platforma industriala UPRUC. | Descarcare in raul Olt. | 8,4 Kg/an | 35 | Vezi Tab.6.8 din RA sau tabelul prezentat in continuare la Cap.5.3.8 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  | 4,8Kg/an | 20 |  |
|  | Fier total |  |  | 0,48 Kg/an | 2.0 |  |
|  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  | 0,12Kg/an | 0.5 |  |
|  | Zinc |  |  | 0,048 Kg/an | 0.2 |  |

Nota:-*- Calculat la un debit de ape uzate tehnologice evacuate de maxim 240 mc/an si tinanad cont de CMA cf.Aut.SGA

(Din consumul de apa tehnologica, o parte se pierde prin aderenta pe piese si evaporare (in tunelul de uscare), o parte se recircula (cca.50%), o parte este evacuata prin societati autorizate sub forma de solutii acide uzate (cele provenite de la decapare si dezincare) iar restul este evacuat dupa epurare in „Instalatia de neutralizare” proprie.  Neutralizarea  apelor uzate tehnologice se face se face in sarje, de cca, 4 ori pe an, rezultand un volum maxim evacuat de 240 mc/an)

### Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitaii efluentului.

Rezultate analize ape tehnologice epurate si pluviale :

| Nr. crt | Indicator | UM | Rezultate obtinute 2017 | Rezultate obtinute 2018 | Conc. admisa cf. Aut.SGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Caminul de racord PC1 (tehnologice epurate) | Caminul de racord PC2 (pluviale) | Caminul de racord PC1 (tehnologice epurate) | Caminul de racord PC2 (pluviale) |  |
|  |  |  | RI 3383 | RI 4582 | RI 3383 | RI 4582 | RI 2006 | RI 3246 | RI 309 | RI 2006 | RI 3246 | RI 309 |  |
| 1 | pH | unit.pH | 6.5 | 6,5 | 6.6 | 6,5 | 7.3 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6.5 | 6.5 | 6.5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensie | mg/l | <2 | <2 | <2 | <2 | 10 | 5 | <2 | 4 | 4 | <2 | 35 |
| 3 | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 4 | Fier total | mg/l | 0.134 | 0.044 | 0.187 | 0.031 | 0.024 | 0.04 | 0.007 | 0.019 | 0.07 | 0.006 | 2.0 |
| 5 | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.07 | <0.04 | <0.04 | 0.5 |
| 6 | Zinc | mg/l | 0.027 | 0.017 | 0.028 | 0.009 | 0.016 | 0.2 | 0.014 | 0.12 | 0.02 | 0.009 | 0.2 |

Conform rezultatelor din Rapoartele de Incercari , valorile indicatorilor analizati se incadreaza in NTP001/2001 si CMA din Aut.SGA.

Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential;

Nu este cazul

### Reducerea CBO -Nu este cazul

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

### Eficienta statiei de epurare orasenesti- Nu este cazul

Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, demonstrati ca: epurarea realizata in aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea incarcarii ( si nu concentratiei) fiecarui poluant in apa epurata evacuata.

| Parametru | Modul in care acestia vor fi epurati in statia de epurare |
| --- | --- |
| Metale |  |
| Poluanti organici persistenti |  |
| Saruri si alti compusi anorganici |  |
| CCO |  |
| CBO |  |

### By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti –Nu este cazul

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate ( in situatii de viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discuati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

| % din timp cat statia este ocolita | Nu este cazul |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are |  |
| Planuri de actiune in caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cand se produce by-pass-area ; |  |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc) sunt luate pentru a o preveni. |  |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata. |  |

#### Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de rezerva sau tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate icarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

Este asigurata capacitatea de rezerva tampon.

Neutralizarea  apelor uzate tehnologice se face se face in sarje, de cca. 4 ori pe an. Pentru colectarea apelor uzate sunt asigurate urmatoarele capacitati de stocare: rezervoare de stocare- 2 bucati de V=30 m3 fiecare, dotate cu cate un dispozitiv de protecţie supraplin şi indicator de  măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile.

### Epurarea pe amplasament

Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este cazul). Completati tabelul de mai jos:

#### Tehnici de epurare a efluentului:

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametri principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametri de performanta | Eficienta epurarii |
| Epurare primara | Epurare ape uzate tehnologice | Tratament principal : neutralizare cu lapte de var, pentru corectia pH oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), deshidratare namol , Tratament secundar : epurare finala in filtrul cu pietris Control final al continutului de Fe, Zn si Ph | 625 l/h . | Statie de epurare ape uzate tehnologice 625 l/h | Sub valorile admise cf. Aut.SGA V.Cap.5.3.8 | Sub valorile NTPA 001/2002 |
| Pot fi unele etape ocolite/evitate? Daca da, cat de des se intampla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |

## Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul-vezi Nota (1) |  |  |  |

Nota (1) Referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase sunt prevazute urmatoare masuri:

  - Baile de pretratare chimica sunt realizate din structuri metalice captusite cu polipropilena si prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile  sunt amplasate in cuve de retentie protejata anticoroziv fiind prevazute cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate, astfel:

    - Baile de decapare, dezincare, spalare, prespalare si fluxare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V= 450 mc.

    - Baile de degresare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V=190 mc.

- Instalatia de epurare ape uzate este amplasata intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=78 mc. Rezervoarele de stocare apa tehnologica uzata si recipientii de neutralizare sunt confectionate din PEHD si au montate indicatoare de nivel.

- Instalatia de regenerare flux este amplasat intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=50,25 mc.  Vasul de reactie este prevazut cu senzor de nivel. In caz de avarie sunt prevazute doua rezervoare din PEHD de cate 30 mc fiecare.

- Rezervoarele de stocare acid uzat, doua bucati de cate 30 mc fiecare, sunt construite din PEHD, prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer si sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu protectie antiacida  (V=72 mc).

- Acidul clorhidric Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat prin sistem imersat in apa din baie. Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare.

Se considera rezervoarele de stocare de rezerva si avarie, urmatoarele:

- 2 buc. x 30 m3 – acid clorhidric uzat de la decapare si dezincare -in Depozitul de acid clorhidric uzat.

- 2 buc. x 30 m3 – ape uzate de la degresare si ape de spalare si prespalare (care nu se recircula) -in Instalatia de neutralizare ape uzate.

- 2 buc. x 30 m3 – solutie flux- in Instalatia de regenerare flux

Personalul este instruit în ceea ce priveşte riscurile derivate din manipularea şi stocarea agenţilor chimici periculoşi. Sunt elaborate proceduri specifice şi instrucţiuni de lucru.

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) sau a utilizarii masurilor alternative;

### Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Da | Plan de situatie cu traseul conductelor este anexat la Raportul de amplasament |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, | Da Da | Program de revizie si intretinere Regulament de exploatare |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Da Program de intretinere |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? |  |  |

### Zone de poluare potentiala

| Cerinta | Zona liniei de pretratare chimica | Zona statiei de epurare ape uzate | Zona instalatriei de regenerare flux | Zona depozitului de acid uzat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| - suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | Da | Da | Da | Da |
| - cuve etanse de retinere a deversarilor | Da | Da | Da | Da |
| - imbinari etanse ale constructiei | Da | Da | Da | Da |
| - conectarea la un sistem etans de drenaj | Da | Da | Da | Da |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Nu este cazul

### 5.4.5 Cuve de retentie

| Cerinta | Zona liniei de pretratare chimica | Zona statiei de epurare ape uzate | Zona instalatriei de regenerare flux | Zona depozitului de acid uzat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | DA | DA | DA | DA |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga- colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | DA | DA | DA | DA |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta | DA | DA | DA | DA |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Da | Da | Da | Da |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | DA | DA | DA | DA |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | DA | DA | DA | DA |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de nivel inalt si cu alarma, dupa caz | Da | Da | Da | Da |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | DA | DA | DA | DA |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | DA | DA | DA | DA |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Nu exista riscuri

### Alte riscuri asupra solului

Nu exista emisii directe in apa subterana sau sol.

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Posibilitatile teoretice de a produce un impact negativ asupra solului si a apelor subterane ar putea provenii din urmatoarele situatii: infiltratii cu solutii sau ape uzate tehnologice, puternic poluate cu substante chimicesi pH neconform; scurgeri accidentale de la diverse transvazari care au loc in timpul procesului, defectiuni la reteaua de canalizare. accidente/incidente cum sunt de exemplu, scurgerea unei bai, ruperea unor conducte, deversare accidentala, scurgeri ca urmare a unor fisuri , etc operatiuni de rutina, cum sunt scapari minore in timpul lucrului sau la imbinarile conductelor, varsarea unor cantitati mici in timpul transferului de solutii, fisuri ale suprafetelor betonate | a) Activitatea de productie se desfasoara numai la interior, suprafata amplasamentului fiind betonata in intregime. b) Referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase sunt prevazute urmatoare masuri: Baile de pretratare chimica sunt realizate din structuri metalice captusite cu polipropilena si prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile sunt amplasate in cuve de retentie protejata anticoroziv fiind prevazute cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate, astfel: Baile de decapare, dezincare, spalare, prespalare si fluxare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V= 450 mc. Baile de degresare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V=190 mc. Instalatia de epurare ape uzate este amplasata intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=78 mc. Rezervoarele de stocare apa tehnologica uzata si recipientii de neutralizare sunt confectionate din PEHD si au montate indicatoare de nivel. Instalatia de regenerare flux este amplasat intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=50,25 mc. Vasul de reactie este prevazut cu senzor de nivel. In caz de avarie sunt prevazute doua rezervoare din PEHD de cate 30 mc fiecare. Rezervoarele de stocare acid uzat, doua bucati de cate 30 mc fiecare, sunt construite din PEHD, prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer si sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu protectie antiacida (V=72 mc). Acidul clorhidric Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat prin sistem imersat in apa din baie. Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare. c) Referitor la apele uzate tehnologice cu continut de substante periculoase: Este prevazuta o instalatie performanta de epuare |

## Emisii in ape subterane

### Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana? Nu

Nu exista emisii directe in apa subterana sau sol.

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei va fi realizata? | Analizaamplasamentului arata ca amenajarile si masurile prevazute fac imposibila, in practica, producerea contaminarii solului sau a apelor subterane. Activitatea de productie se desfasoara numai la interior. Avand in vedere masurile prevazute, orice eventuala scurgere este integral retinuta in cuva de retentie (rebord) sau basele de colectare , de unde , solutia este preluata in mod automat de pompele submersibile montate in nise izolate chimic, pentru a preveni infiltrarea in sol si trimise in statia de neutralizare. Ca atare, in practica, nu exista risc de poluare a solului si/sau apelor subterane cu ape cu continut de substante periculoase. Tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate anterior, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul este nesemnificativ fara influente asupra calitatii solului, freaticului si a apei de suprafata. Prin urmare, tinanad cont de prevederile din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”, se poate considera ca nu este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta. In Aut. SGA nu este prevazut. |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase sunt prevazute urmatoare masuri: Baile de pretratare chimica sunt realizate din structuri metalice captusite cu polipropilena si prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile sunt amplasate in cuve de retentie protejata anticoroziv fiind prevazute cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate, astfel: Baile de decapare, dezincare, spalare, prespalare si fluxare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V= 450 mc. Baile de degresare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V=190 mc. Instalatia de epurare ape uzate este amplasata intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=78 mc. Rezervoarele de stocare apa tehnologica uzata si recipientii de neutralizare sunt confectionate din PEHD si au montate indicatoare de nivel. Instalatia de regenerare flux este amplasat intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=50,25 mc. Vasul de reactie este prevazut cu senzor de nivel. In caz de avarie sunt prevazute doua rezervoare din PEHD de cate 30 mc fiecare. Rezervoarele de stocare acid uzat, doua bucati de cate 30 mc fiecare, sunt construite din PEHD, prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer si sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu protectie antiacida (V=72 mc). Acidul clorhidric Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat prin sistem imersat in apa din baie. Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare. Se considera rezervoarele de stocare de rezerva si avarie, urmatoarele: 2 buc. x 30 m3 – acid clorhidric uzat de la decapare si dezincare -in Depozitul de acid clorhidric uzat. 2 buc. x 30 m3 – ape uzate de la degresare si ape de spalare si prespalare (care nu se recircula) -in Instalatia de neutralizare ape uzate. 2 buc. x 30 m3 – solutie flux- in Instalatia de regenerare flux referitor la emisiile in atmosfera: avand in vedere racordarea echipamentelor la instalatii de epurare gaze reziduale si tinanad cont de faptul ca substantele/amestecurile chimice periculoase in stare gazoasa cu densitate mai mica sau apropiate cu a aerului detin un potential redus de a ajunge in sol sau in ape subterane, se considera ca nu pot ajunge la suprafata solului sau in apele subterane si in plus, concentratiile de noxe din gazele reziduale emise, conform rapoartelor de incercare anexate, sunt foarte mici si sunt dispersate in atmosfera prin cosuri de evacuare. referitor la apele uzate tehnologice provenite de la instalatia de pretratare chimica, acestea sunt preluate in reteaua interna de canalizare a apelor uzate tehnologice si dupa ce sunt epurate in statia de epurare proprie, sunt eliminate final prin intermediul colectorului de ape conventional curate de pe platforma industriala UPRUC. Prin tratarea apelor tehnologice uzate in statia de epurare se elimina posibilitatea evacuarii in mediu a substantelor/amestecurilor chimice periculoase odata cu descarcarea apelor uzate epurate. (Apele uzate tehnologice provenite de la instalatiile de pretratare chimica sunt colectate intr-o retea separata de canalizare tehnologica cu descarcare intr-o statie de epurare bazata pe principiul “neutralizarii cu precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat”). referitor la deseuri, avand in vedere modul de gestionare si faptul ca intreaga cantitate de deseuri rezultata din activitatea fabricii este eliminata din incinta prin firme autorizate, se considera ca substantele/amestecurile chimice periculoase prezente in deseurile generate de activitate nu sunt emise in mediu. Exista un sistem sistem de inspecţie internă care are in vedere întreaga structură. Exista program de intretinere periodica. Se fac periodic verificari ale instalatiilor si echipamentelor aferente. |

    - Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

- Frecventa controlului si personalul responsabil: periodic cf. programului de intretinere periodica/ sefi sectie, mecanic sef

- Cum se face intretinerea: Prin inlocuirea si/sau remedierea defectelor

- Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei? DA prin bugetul anual sunt alocate sume pentru reparatii

## Miros

### Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Sunt utilizate substante chimice , dar acestea sunt izolate si controlate –vezi Tabelul 5.6.3.

Instalaţia nu generează mirosuri semnificative. Fata de situatia autorizata, avand in vedere capsularea zonei de pretratare chimica si instalarea unui sistem de epurare tip scruber se considera ca impactul imisiilor de miros asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

### Receptori

In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare care sa inlocuiasca  evaluarea impactului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu (pentru instalatiile existente)  asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in functie de acest perimetru. In acest caz, ele trebuie incluse in tabelul de mai jos.

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In zona limitrofa halei de productie mirosul nu este sesizabil | S-au facut observatii in teren prin testari olfactive in vederea intocmirii documentatiilor de mediu. S-a constatat ca in zona exterioara limitei functionale a societatii mirosul este nesesizabil. | Nu este cazul sa se monitorizeze mirosul | Au fost primite vreodata sesizari? Nu au fost facute sesizari | Nu este cazul sa se stabileasca alte limite sau conditii |

### Surse/emisii NE semnificative

Faceti o prezentare generala succinta a surselor cu impact nesemnificativ:

Avand in vedere urmatoarele aspecte:

b1) in zona liniei de pretatare chimica, in special din zona de decapare acida. Emisiile de acid clorhidric gazos, se ridica din baile de decapare in cantitati diferite, in functie de temperatura si de concentratia baii. Aceste fumuri acide, sunt in general emisii difuze. (Emisiile in aer de la celelate bai sunt considerate neglijabile, deoarece principalele emisii sunt vaporii de apa).  Linia de pretatare chimica fiind capsulata, evacuarea se face fortat prin prin ventilatie artificiala si epuarea gazelor captate intr-un  scruber spalator de gaze reziduale.

b2) in zona baii de zincare.  Emisiile de vapori si particole (care pot fi vazute ca un nor alb care include in special pulberi dar si cantitati mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric si amoniacul care iau nastere din descompunerea agentului de flux si recombinarea clorurii de amoniu ca particule emise in aer) se ridica din zona baii de zincare. Baia de zincare este prevazuta cu hota de captare mobila, amplasata  pe toata suprafata baii, gazele reziduale fiind captate si epurate intr-un filtru cu saci cu scuturare automata.

b3) in zona de descarcare a HCl din cisterna. Descarcarea acidului clorhidric din cisterna se face direct in baile de pretratare prim imersia directa in apa din bai, alimentata in prealabil. Gararea cisternei se face in locul special destinat. Imbinarile elementelor pe circuitul de descarcare sunt etanse.

b4) in zona de retusare a pieselor zincate cu defecte: Pentru retusarea defectelor de pe suprafetele zincate , acestea sunt vopsite manual cu vopsea pe baza de solvent organic. Activitatea este sporadica iar suprafetele care necesita retusare sunt extrem de mici. Cantitatea de vopsea utilizata sete de cca.0,6 t/an in care continutul de solvent organic este de cca.0,27 t/an. (Calcul: 0,27 t/an : 252 zile/an :16 ore/zi =0.000067 t/ora=0,0186 g/s).

se poate spune ca, la nivelul fabricii, emisiile fugitive sunt reduse, spre nesemnificative.

#### Surse de mirosuri

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele punctiforme de emisii. | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Zona liniei de pretratare chimica. Emisiile fugitive sunt sesizabile doar in interiorul zonei capsulate a liniei de pretratare chimica. In vecinatatea halei de productie mirosurile nu sunt sesizabile | Cosul scruberului spalator de gaze reziduale de la linia de pretratare chimica | Nesemnificative (Vapori de HCl) | Miros de acid clorhidric | Se va realiza monitorizarea cosului de evacuare cf. cerintelor din AIM ce va fi revizuita. | Nu sunt in legislatia romaneasca | Zona bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor reziduale intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. (=99,9%; | Sunt respectate cerintele BAT |
| In zona de descarcare/incarcare acid din cisterna. | - | Nesemnificative (Vapori HCl) | Miros de acid clorhidric | Nu este cazul | Nu sunt in legislatia romaneasca | Descarcarea acidului clorhidric din cisterna se face direct in baile de pretratare prim imersia directa in apa din bai, alimentata in prealabil. Gararea cisternei se face in locul special destinat. Imbinarile elementelor pe circuitul de | Sunt respectate cerintele BAT |
| Orice alte informatii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De.ex. orice surse care nu se afla in instalatie, dar sunt pe acelasi amplasament (de ex. care vor continua sa fie reglementate de legislatia referitoare la efecte neplacute). |

### Declaratie privind managementul mirosurilor

Managementul mirosurilor

| Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| In zona de descarcare/incarcare acid din cisterna. | Scurgeri accidentale la descarcarea acidului din cisterna sau la incarcarea deseurilor de acid uzat in cisterna. | Descarcarea /incarcarea cisternei se face intr-un spatiu amenajat Descarcarea acidului clorhidric din cisterna se face direct in baile de pretratare prim imersia directa in apa din bai, alimentata in prealabil. Gararea cisternei se face in locul special destinat. Imbinarile elementelor pe circuitul de descarcare sunt etanse | Se intervine pentru oprirea evacuarii acidului din cisterna. Se neutralizeaza scurgerile cu substante care trebuie sa se gaseasac in dotare . | Se va interveni conform Planului pentru poluari accodentale. | Resp.PM Sef de sectie Sef de schimb | Nu este cazul |
| Zona liniei de pretratare chimica. Emisiile fugitive sunt sesizabile doar in interiorul zonei capsulate a liniei de pretratare chimica. In vecinatatea halei de productie mirosurile nu sunt sesizabile | Defectare scruber | Intretinere periodica Indicatot pH montat pe traseul de evacuare gaze reziduale epurate | Se intervine pentru remedierea defectiunilor. | Se va interveni pentru remedierea defectinunilor. | Resp.PM Sef de sectie Sef de schimb | Nu este cazul |

## Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

Investigatii efectuate referitor la cerintele BAT

In fabrica Berg Banat SRL se desfasoara activitatea de zincare termică prin scufundarea pieselor brute din oţel într-o baie de zinc topit.  Zincarea propriu-zisă constă în imersarea pieselor pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. Procesul de zincare are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic si in anumite conditii de temperatura.  Obtinerea unei acoperiri de bună calitate constă în pregătirea prealabila a suprafeţelor metalice din oţel. Pregătirea suprafeţelor cuprinde etape distincte: degresarea, decaparea, striparea (dezincarea) şi fluxarea. Prin urmare, pentru desfasurarea activitatii de zincare in condii optime, o parte a procesului tehnologic consta din activitati de pretratare chimica a suprafetelor metalice prin tratamente chimice in bai de proces.

Avand in vedere:

- Capacitatea maxima de acoperire cu un strat de zing este de 6 t/ora si prin urmare activitatea desfasurata depaseste valoarea de prag, prevazuta in Legea nr. 278/2013, Anexa 1, punctul punctul 2.3.c (iii) « Prelucrarea metalelor feroase:  c) (iii)- Aplicarea de straturi protectoare de metale topite, cu un flux  de intrare ce depăşeşte 2 tone de oţel brut/oră”,

- Volumul total util al cuvelor utilizat pentru fazele care privesc tratarea suprafetelor printr-un proces  chimic este de de 528,3mc si prin urmare activitatea desfasurata depaseste valoarea de prag, prevazuta in Legea nr. 278/2013, Anexa 1, punctul 2.6.  “Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc »,

pentru compararea tehnologiei propuse prin proiect cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel european  au fost analizate urmatoarele documente:

- Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”.

- Bref STM: „Reference document on on Best Available Technique for the surface Treatment of Metals and Plastics”

- Bref EFS :”Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage„

Se face mentiunea: Procesul de zincare prin cufundare este neacoperit de documentul Bref STM: „Reference document on on Best Available Technique for the surface Treatment of Metals and Plastics”.  Conform acestui document, in rezumatul prezentat la pag. (i), referitor la aplicabilitatea lui, se face mentiunea ca acest document nu abordează galvanizarea la cald si decaparea în cantitate mare a fierului si a otelurilor, domeniul fiind  discutat în BREF-ul pentru industria de procesare a metalelor feroase

Procesul tehnologic utilizat in cadrul Berg Banat SRL este de “zincare termica, discontinua prin scufundare la cald”. O fabrica de galvanizare prin zincare termica, in primul rand, cuprinde o serie de tratamente sau bai de proces. Zincarea termica prin scufundare la cald cuprinde urmatorii pasi de proces: aprovizionare si depozitare materii prime,degresare, decapare, dezincare (stripare), spalare. fluxare (tratare cu fondant), uscare, regenerarea solutie de fluxare, zincare termica (scufundarea la cald), finisarea, epurarea apelor uzate

Cf. Bref Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry” :Impactul de mediu care se poate astepta de la galvanizarea generala, sunt emisiile in aer si generarea de reziduuri, in cele mai multe cazuri, periculoase. Apa reziduala si emisiile din apa sunt o problema in declin, intrucat in zilele noastre este posibila operarea instaltiilor de galvanizare generala aproape fara ape reziduale.

Cele mai bune tehnici disponibile au fost analizate tinind cont de viabilitatea economica si tehnica a realizarii acestora. Aplicarea partiala a anumitor BAT isi gaseste explicatia in limitele tehnologice ale ciclului de productie si ale instalatiilor, care nu pot fi fortate.

Analiza comparativa si concluzii

Analiza comparativa cu cerintele Bref FMP, este structurata astfel:

- Tab. 1- Analiza Bref FMP-Manipulare materii prime, mod de depozitare

- Tab. 2- Analiza Bref FMP -Emisii si nivel de consum (date generale)

- Tab..3- Analiza Bref FMP -Degresare

- Tab.4- Analiza Bref FMP-Decapare

- Tab.5- Analiza Bref FMP- Dezincare (stripare)

- Tab.6- Analiza  Bref FMP-Spalare

- Tab.7- Analiza Bref FMP-Fondare (fluxare, uscare)

- Tab.8- Analiza Bref FMP- Mentenanta baii de flux (regenerarea solutie de fluxare)

- Tab.9- Analiza Bref FMP-Zincarea (scufundarea la cald)

- Tab. 10- Analiza Bref FPM-Finisarea

- Tab. 11- Analiza BAT- Tratare deseuri acide , ape uzate, principii generale

- Tab. 12- Analiza BAT-Management de mediu

- Tab.13-Stocare

In Tab. 1-12  prezentate in continuare, sunt prezentate centralizat cerintele BAT FMP si modul de aplicare in cadrul instalatie analizare.

Concluzii:

- Referitor la Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Bref EFS), instalatia este conforma cu cerintele BAT in ceea ce priveste stocarea susbstantelor chimice in rezervoare, transferul si manipularea acestora, existenta unui sistem de inspectie bazat pe risc, existenta unui plan de intretinere periodica, etc (vezi  Cap 2.7-“ Utilizarea chimica a terenului”) vezi Tab.13

- Referitor  la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la  Berg Banat sunt conforme cu cerintele BAT -vezi  Tab.1(12 prezentate in continuare)

Tab. 1- Analiza Bref FMP -Manipulare materii prime, mod de depozitare

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Manipulare materii prime, mod de depozitare | C.2.2 Manipularea materiilor prime Zn este primit sub formă de grămezi şi este depozitat aproape de procesul de galvanizare. Chimicele, în principal 28% HCl, utilizate în procesul de decapare sunt primite în containere de plastic sau sticlă sau prin intermediul auto-cisternelor şi sunt depozitate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Alţi agenţi, cum ar fi atenuatorii de ceaţă şi fluidele de degresare, sunt recepţionaţi în mod similar în butoaie şi depozitaţi în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Materialele ptr. procesare, constând dintr-o varietate mare de produse de oţel, sunt recepţionate la locul de producţie în mod obişnuit prin transport rutier şi sunt descărcate cu ajutorul încărcătoarelor cu furcă sau macaralelor. C.2.3 Pregătirea elementelor de intrare Produsele de oţel sunt inspectate ptr. a verifica dacă sunt acceptate ptr. galvanizat. Piesele turnate din Fe şi oţel şi unele componente filetate sunt curăţate prin suflare de abrazivi înainte de decapare.Ptr. a manipula fabricatele în lungul procesului de galvanizare acestea sunt ataşate de elemente de fixare sau de grinzi de prindere cu ajutorul cârligelor sau a sârmelor de oţel. Elementele de fixare şi alte piese mici sunt încărcate în coşuri perforate, care sunt ataşate de elemente de prindere. | APLICAT Zincul este primit sub forma de lingouri sau calupi si este depozitat in depozitul de materiale nepericuloase. Produsele chimice, utilizate in procesul de pretratare chimica sunt primite in containere de material plastic sau sticla si sunt depozitate in magazia de chimicale in conformitate cu instructiunile producatorului. HCl 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor ce urmeaza a fi formate . Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare. Confectiile metalice sunt transportate cu mijloace auto si sunt descarcate-incarcate cu ajutorul podurilor rulante. Piesele ce urmaza a fi zincate sunt supuse inspectarii initiale si apoi sunt transportate in proces pe traverse, cu ajutorul podului rulant. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab. 2- Analiza Bref FMP -Emisii si nivel de consum (date generale)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Emisii si nivel de consum | C.3. PREZENTA EMISIILOR SI NIVELURILE DE CONSUM IN GALVANIZAREA DISCONTINUA Pentru instaltiile de galvanizare generala, exista multi factori care influenteaza consumul de resurse si emisia de elemente poluante si reziduuri. Vairatiile dintre instalatii sunt generate de: natura deiferita a otelurilor care intra in proces, cum ar fi marimea, forma si cel mai mult, gradul de curatenie al acestora; tipul de oala de zincare folosit; dispozitivele de incalzire; fluxul procesului si gradul de regenerare si reutilizare a materialelor in proces. Impactul de mediu care se poate astepta dela galvanizarea generala, sunt emisiile in aer si generarea de reziduuri, in cele mai multe cazuri, periculoase. Apa reziduala si emisiile din apa sunt o problema indeclin, intrucat in zilele noastre este posibila operarea instaltiilr de galvanizare generala aproape fara ape reziduale Sursele de emisie in aer sunt: sectia de pretratare, inspecial de la operatiile de decapare; suprafata de zinc topit, in special pe timpul operatiilor de cufundare, si sistemele de combustie/aprindere pentru incalzirea oalei de zincare sau a altor cuve de tratare. Reziduurile si produsele derivate care se ridica din baia de galvanizare sunt zincul cu continut de zgura si cenusa ca si lesiile consumate prin tratament si scurgerile rezultate din intretinera bailor. Pe timpul transportului pioeselor de la o baie de tratament la alta, fluidele (acizii, fluxul, etc.) se pot scurge de pe piesele de lucru. Aceste scurgeri, sunt in general colectate de tavi de scurgere si apoi pot fi fie reciclate, fie colectate ca deseuri chimice. Energia consumata pentru galvanizarea pieselor din otel este de 300-900 kWh pe tona de produs, cea mai mare parte din aceasta fiind consumata pentru incalzirea zincului topit | APLICAT Consumurle si nivelul emisiilor sunt prezentate in continuare, pentru fiecare capitol in parte (degresare, decapare, stripare, fluxare, scufundare la cald, etc) Consumurile si nivelul emisiilor sunt in conformitate cu cerintele BAT. vezi in continuare : Tab. 3- Analiza Bref FMP –Degresare Tab. 4- Analiza Bref FMP-Decapare Tab..5- Analiza Bref FMP- Dezincare (stripare) Tab.6- Analiza Bref FMP-Spalare Tab. 7- Analiza Bref FMP-Fondare (fluxare, uscare) Tab. 8- Analiza Bref FMP- Mentenanta baii de flux (regenerarea solutie de fluxare) Tab. 9- Analiza Bref FMP-Zincarea (scufundarea la cald) Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.3- Analiza Bref FMP -Degresare

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Degresarea | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZREA DISCONTINUA Pentru operatiuni de degresare in unitatile cu bai de galvanizare , tehnicile urmatoare sunt considerate ca fiind BAT: Instalarea unei etape de degresare, in cazul in care piesele nu sunt degresate total – acesta fiind un caz foarte rar in galvanizare. Operarea optima a baii pentru a imbunatati eficienta, de ex.prin agitare. Curatirea solutiilor de degresare pentru a mari durata de folosinta (prin centrifugare, etc) si recircularea; refolosirea slamului de ulei, de ex,termic Degresare biologica prin curatire in situ (indepartarea uleiului din solutia de degresare) folosind bacterii C.2.4 Degresarea Pentru a garanta o galvanizare satisfăcătoare şi ptr. a mări performanţele separatorilor de filtrare, este utilizată o etapă de degresare ptr. a îndepărta urmele de agenţi de răcire sau de lubrefianţi de pe produsele de oţel. Acest lucru se realizează utilizând băi de degresare alcalină. sau acida. Baia de degresare acida constă dintr-un acid anorganic puternic diluat, cum ar fi HCl şi /sau acid fosforic cu aditivi. Agenţii de degresare acidă, în mod obişnuit formează emulsii uleioase stabile care obstrucţionează măsurile de întreţinere a băi, cum ar fi: curăţarea cu raclete, separarea, centrifugarea sau ultra-filtrarea. După degresare este necesară spălarea ptr. a preveni transportul în afară a agenţilor de degresare care pot scurta viaţa băii de decapare şi reduce reutilizarea băii. C.3.1. Degresarea Baile de degresare sunt compuse din agenti de degresare si apa. Energia necesara pentru incalzirea baii la temperatura de operare este asigurata de combustibilul lichid sau gazos sau ca energie electrica, in functie de conditiile locale pentru fiecare instalatie individuala. In multe cazuri, sistemele de degresare sunt incalzite prin recuperarea caldurii reziduale si schimbatoarele de caldura. Degresarea rezulta in reziduuri chimice in forma de bai rebutate si scurgeri. Cantitatea de lesii de degresare consumata pentru a fi indepartata depinde cantitatea de otel degresat si de gradul de poluare. Acest lucru se coreleaza cu durata de lucru maxima a solutiei de degresare, care de obicei este de 1-2 ani.[ Alte surse raporteaza o durata de viata maxima de a baii de degresare de pana la 7 ani. Baile de degresare alcaline folosite, contin hidroxid de sodiu, carbonati, fosfati, silicati, agenti tensioactivi si ulei si unsori libere si emulsionate. Baile de degresare cu acid folosite contin pe langa ulei si grasimi libere si emulsionate, acid clorhidric si/sau fosforic, emulsificatori si inhibitori de protectie anticoroziva. Baile de degresare folosite sunt in general tratate chimic si fizic de contractori specializati (companii de administrare a reziduurilor). Emulsia este impartita in doua faze: bogata in ulei si saraca in ulei. Solutiile apoase, adica cele sarace in ulei sunt tratate in continuare, in timp ce faza bogata in ulei trebuie sa fie depozitata in conformitate cu regulile referitoare la reziduuri. C.4.2 Degresarea Prelungirea duratei de viata a bailor prin: Minimizarea cantitatilor de ulei si vaselina introduse prin ungerea cu ulei sau vaselina a pieselor supuse zicarii cat mai putin posibil; Optimizarea operatiilor baii prin aplicarea de masuri generale de control a baii, monitorizand parametrii cum ar fi temperatura si concentratia agentului de degresare sau crescand contactul lichidului cu piesa de lucru: de ex. miscand piesa, miscand baia (agitare), sau prin folosirea ultrasunetelor. Intretinerea si curatirea bailor de degresare prin separarea si indepartarea stratul plutitor de ulei si vaselina de pe suprafata baii prin intermediul separatoarelor, spalatoarelor de epurare, stavilarelor (folosind forta gravitatiei) Degresarea biologica continua a baii de degresare (Uleiul si vaselina, acumulate in baia de degresare, sunt descompuse de micro-organisme); Se asociaza cu: prelungirea perioadei de viata a bailor de degresare (reducere de bai de degresare consumate) cantitate redusa de apa reziduala si namol. Utilizarea namolului uleios si a concentratelor pentru recuperarea energiei prin incinerare. Namolul uleios este indepartat de un contractor specializat si pentru recuperarea uleiului continut. In unele cazuri, daca apa continuta e in cantitate scazuta, namolul poate fi utilizat ca parte a necesarului de combustibil pentru centrala termica. Se asociaza cu reducerea reziduurilor continand ulei | APLICAT In instalatia analizata se face degresarea acida, la rece. (In general piesele nu sunt gresate). Agitarea se realizeaza prin miscarea pieselor Nu este cazul la tipul de piese ce vin la zincare Nu este cazul Degresare chimica se face prin scufundarea pieselor in baile cu solutie apoasa acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) si menţinute la temperatura de maxim 350C in scopul degresarii pieselor de otel brute (îndepărtare a urmelor de agenţi de răcire sau de lubrifianţi de pe piesele brute negre) . Traversa cu piesele de otel brute (negre) se depune in baia de degresare cu ajutorul unei unitati de transport a sistemului monorai. Baile de degresare sunt formate in prima faza din agentii de degresare acid clorhidric si apa. Pe parcurs se mentine in paramteri baia prin completare cu solutie concentrata de degresant. De la degresare rezultă reziduuri chimice sub forma de băi rebutate şi şlam. Cantitatea de soluţie de degresare consumată depinde de cantitatea de oţel degresat şi de gradul de murdărire. Băile de degresare cu acid conţin acid clorhidric, emulgatori, ulei şi grăsimi libere şi emulsionate, (in cantitati mici pentru ca piesele , in general, nu sunt gresate) etc. Durata de lucru maxima a solutiei de degresare este de obicei de 2-3 ani. Emulsiile se impart in: solutii apoase epuizate , adica sarace in ulei, care sunt tratate in instalatia de epurare ape uzate ; faza bogata in ulei care trebuie gestionata conform regulilor referitoare la deseuri. (cantitati mici pentru ca piesele zincate , in general, nu sunt gresate) Consumurile şi emisiile rezultate din activitatea de degresare Intrare/Nivel de consum conform documentului de referinţă BREF Nivel de consum în instalaţie Agent de degresare 0 – 4 kg/t 1-1,2 kg/t Apă 0 – 20 l/t 16 l/t Energie 0 – 44,6 kWh/t 0-25 kWh/t Ieşire/Nivel de emisie conform Bref Nivel de emisie în instalaţie Berg Banat Nămoluri 0 – 5,4 kg/t Inclus în băia de degresare Nămol uleios 0,16 kg/t <0,1 kg/t (piesele nu sunt , in general gresate) Băia de degresare evacuată 1 – 2 kg/t 1 kg/t Se masoara concentratia in bai, operatia se desfasoara la temperatura ambianta. Cand este cazul, stratul plutitor de ulei si vaselina este indepartat de pe suprafata baii cu ajutorul unei site. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.4- Analiza Bref FMP-Decapare

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Decaparea | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZREA DISCONTINUA Pentru decapare cu HCl, se considera a fi BAT urmatoarele tehnici ce vizeaza reducerea impactului asupra mediului: Monitorizarea indeaproape a temperaturii baii si parametrilor concentratiei: operarea in limitele mentionate in Partea D/ capitolul D.6.1 “Inceperea operarii baii de decapare”. Daca sunt folosite bai HC1 incalzite sau cu concentratii mari, instalarea unei unitati de tratare si extragere a noxelor din aer este considerata BAT. Nivelul de emisie HC1 este de: 2 – 30 mg/Nm3. O atentie sporita se va acorda efectului actual de decapare a baii si se vor folosi inhibitori pentru a evita supra-decaparea. Recuperarea fractiei de acid liber din lichidul de decapare uzat Regenerarea externa a lichidului de decapare. Indepartarea Zn din acid. Folosirea lichidului de decapare uzat pe fluxul de productie. Neutralizarea lichidului uzat pentru decapare pentru emulsii nu este considerata BAT. O prima masura de micsorare a impactului asupra mediului cauzat de decaparea si striparea o constituie operarea ambelor in vase de tratare separate, din moment ce acizii care contin si fier greu si zinc cauzeaza probleme in regenerare sau refolosire. Atat timp cat nu exista optiuni de tratareadecvate pentru acizii micsti, decaparea si striparea efectuate separate se considera a fi BAT. Daca separarea celor doua operatii nu este osibila, de ex. cand nu exista suficient spatiu pentruinstalarea unor rezervoare aditionale, refolosirea externa a acizilor micsti pentru productia pe flux este considerata BAT. | APLICAT Se masoara concentratia, operatia se executa la temperatura ambianta. Baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Nivelul emisiilor de HCl este <30 mg/Nmc (vezi Rap.de incercare) Nu se folosesec inhibitor de coroziune. Recuperera fractiei de acid liber din lichidul de decapare uzat nu se face, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei La o viitoare extindere a instalatiei se are in vedere si o instalatie de recuperare a acidului uzat. Lichidul de decapare uzat este valorificat prin firme externe. Indepartarea Zn din acid nu se realizeaza, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei Decaparea si striparea se efectueaza separat Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | C.2.5 Decaparea Pentru îndepărtarea crustei de turnare, crustei de laminare, armături sau ţunder, produsele sunt decapate în HCl diluat. De aceea o uzină de galvanizare cuprinde o serie de băi de decapare cu concentraţii diferite de la 2-16%, în mod normal 12-16% când este proaspăt preparat. Pentru a preveni decaparea excesivă a pieselor din oţel, în special în decaparea oţelurilor supratensionate şi protejarea bazinelor de decapare din oţel, în baie sunt adăugaţi inhibitori de decapare (ex. hexametilentetramină). În timpul operaţiei conţinutul de Fe în baia de decapare creşte în timp ce scade cantitatea de acid liber, făcând necesară completarea ocazională a băii prin adăugare de acid. Clorura de Fe(II) are o solubilitate limitată în HCl. Când acest maxim este atins decaparea devine imposibilă, dar uzual baia de decapare este înlocuită mai devreme la concentraţii mici de FeCl2. C.3.2. Decaparea Baile de decapare sunt reglate cu HCl diluat, care este de obicei livrat la o concentratie de 28-32 % w/w 9sau aprox 320-425 g/l HCl) la concentratia de lucru, tipica de 15%w/w (sau aprox 160 g/l HCl). In unele cazuri, sunt adaugati inhibitori de decapare. Consumul mediu de acid este de aprox 20Kg pe tona de produs, insa este afectat de calitatea otelului introdus: rate de consum foarte scazut (de ex. mai putin de 10Kg/t) pot fi obtinute pentru piese curate, in timp ce rate de consum inalte ( de pana la 40 Kg/tona) sunt obtinute pentru piese ruginite. Baile de decapare functioneaza in mod obisnuit la temperaturi ambientale, deci nu este necesara energie pentru incalzire. In cazul pretratamentului de decapare inclus, temperatura solutiei poate sa fie de pana la aprox. 40°C. In acest caz, baile trebuie sa fie incalzite. Un alt consum de energie rezultat din procesele de decapare, este generat de functionarea echipamentului auxiliar cum ar fi pompele si macaralele, desi acest lucru poate fi considerat neglijabil. Emisiile de acid clorhidric gazos, se ridica din baile de zincare in cantitati diferite, in functie de temperatura de si de concentratia baii. Aceste fumuri acide, sunt in general emisii difuze. Masurile de extractie (de ex. extractia de aer cu manseta ) sau epurarea gazelor de evacuare, nu este in general aplicata, intrucat instalatia de ventilatie generala pastreaza concentratia de HCl in aerul de la locul de munca, sub limitele permise Cazuri speciale sunt instalatiile care opereaza sectii de pretratament incluse, care lucraza uneori cu temperaturi inalte de acid. Aici, anexa este extrasa, si gazul rezidual este de obicei epurat. Reziduurile generate de decapare, sunt lesiile de decapare uzate si scurgerile. Lesiile de decapare uzate constau din acid liber, clorura de fier (de pana la 140-170 g fe/t), clorura de zinc, elemente de aliere ale otelului decapat, si uneori inhibitori de decapare. Acolo unde striparea si decaparea sunt facute in aceasi baie, sunt generate lesii de decapare mixte, cu continut inalt de zinc si fier. Daca degresarea este facuta in baia de decapare, mai sunt prezente si unsoarea si uleiul libere sau emulsifiate. | APLICAT Decaparea chimica se face prin cufundarea pieselor in baile cu solutie acid clorhidric diluat 11-16% la temperatura de maximum 20 0C. Scopul decaparii este pentru indepărtarea crustei de turnare, crustei de laminare, armături sau ţunder de pe piesele brute. In timpul operaţiei conţinutul de fier în băia de decapare creşte, în timp ce scade concentraţia de acid liber. Cand concentratia de clorura feroasa (FeCl) ajunge la o anumita valoare (100-120 g/l) baia de decapare trebuie inlocuita. Consumul de acid depinde de calitatea oţelului introdus, un consum mai mic se produce în cazul pieselor curate, iar un consum mai mare, în cazul pieselor ruginite. Consumul de energie este dat de funcţionarea echipamentului auxiliar: pompele, podul rulant, dar acesta este neglijabil. Emisiile de acid clorhidric depind de concentraţia si temperatura băii. Aceste emisii sunt dirijate, pentru ca baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura. Reziduurile rezultate de la decapare sunt soluţiile uzate şi scurgerile. Soluţiile uzate sunt formate din: acid liber, clorura de fier, elementele de aliere ale otelului decapat. Depozitarea acidului uzat provenit din baile de decapare se face temporar, pana la valorificare prin firme autorizate, in Depozitul de acid uzat , in conditii de siguranta . Depozitul este prevazut cu doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD, cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc), dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, robineţi golire, conducte transfer., staţie de preluare acid clorhidric. Acidul clorhidric de 32-33% se aduce cu cisternele si se descarca direct in baile de decapare unde se aduce in prealabil apa. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

| -“- | Compozitia medie a bailor de decapare consumate este data in Tabel C.3.2. | APLICAT Consumurile şi emisiile rezultate din activităţile de decapare Intrare/Nivel de consum conform documentului de referinţă Nivel de consum Berg Banat Acid clorhidric 30% 9,2 – 40 kg/t 15– 25 kg/t Inhibitor 0 – 0,2 kg/t 0 Apă 0 – 35 l/t 17 l/t Energie 0 – 25 kWh/t 0- 20 kWh/t Ieşire/Nivel de emisie conform documentului de referinţă Nivel de emisie în instalaţia propusă Emisii în aer: -acid clorhidric, -pulberi. 0,1 – 5 mg/mc, 1,0 mg/mc <5,0 mg/mc ( la evacuarea din scruberul spalator) Acid uzat şi nămol 10 – 40 l/t 20-35 kg/t Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| --- | --- | --- |
| -“- | C.4.3 Decapare si degalvanizare chimica Prelungirea duratei de viata a bailor prin Optimizarea controlului si a operatiilor baii prin monitorizarea atenta a parametrilor baii (concentratia de acid, continutul de fier etc), Minimizarea uzurii lichidului de decapare prin utilizarea inhibitorilor Decapare activata in acid clorhidric cu un procent scazut de acid si unul crescut de fier (Cand decapam otel in acid clorhidric, continutul de acid e in mod normal 10-12% pentru a avea o decapare suficient de rapida. Oricum, la acest procent de acid, generarea de HCl gazos e destul de mare. Cand se foloseste decaparea activata, procentul de acid poate fi injumatatit fara a afecta negativ rata decaparii, datorita faptului ca se pastreaza concentratia de fier la 120- 180 g/l.) Recupararea HCl din baile de decapare folosite: prin evaporare; Regenerare externa a baii de decapare a HCI uzat; Decapare si stripare separate; Reducerea zincului la rata fierului; Pre-tratare prin difuzie dialitica sau intarziere; Recuperarea amestecului lichid decapat prin extractie cu solventi; Acidul hidroclorhidric uzat rezultat prin decapare cu concentratii mari de fier di zinc pot fi procesate si recuperate ca o baie de flux; Indepartarea zincului din baile de decapare cu acid clorhidric. Se asociaza cu: consum redus de acid mai putina supradecapare (asociata cu mai putine reziduuri) | APLICAT Se masoara concentratia, operatia se executa la temperatura ambianta. Baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Nivelul emisiilor de HCl este <30 mg/Nmc. Nu se folosesec inhibitor de coroziune. Recuperera fractiei de acid liber din lichidul de decapare uzat nu se face, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei La o viitoare extindere a instalatiei se are in vedere si o instalatie de recuperare a acidului uzat. Lichidul de decapare uzat este valorificat prin firme externe. Indepartarea Zn din acid nu se realizeaza, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei Decaparea si striparea se realizeaza separat Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | D.5.1 Operatiunea de decapare pe baie deschisa Continutul de acid clorhidric din faza gazoasa din cadrul unei bai de decapare cu acid clorhidric depinde in mare masura de temperatura baii si de concentratie si este determinata de echilibrul termodinamic si de presiunea vaporilor de acid. D.5.2. si D.5.3 :Capturarea emisiilor prin extractie efectuata prin acoperis, extractie prin fantele din capotele laterale in combinatie cu epuratoare plate de gaze. Lichidul poate fi recirculat prin rezervorul de decapare. D.5.2 Controlul emisiilor/colectarea din decapare Sisteme aplicate: extractia prin tavan; extractia prin perete; extractia la margine; hota laterala D.5.3 Tehnici de reducere a gazelor acide, vaporilor si aerosolilor din decapare (si regenerarea acida) Sistemele de epurare umeda sunt folosite pentru a indeparta gazul acid, aerosolii sau vaporii de la gazele uzate. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului sau a lichidului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-lichid. Sistemul de absorbtie poate avea o faza apoasa fie o faza de lichid neapos. Selectarea reactivului potrivit depinde de proprietatile poluantului ca sa fie indepartat de fluxul gazos. Apa este potrivita pentru absorbtia gazelor acide solubile cum ar fi HCl,HFl, si de asemeni pentru absorbtia amoniacului. Solutiile alcaline sunt potrivite pentru absorbtia gazelor acide mai putin solubile cum ar fi dioxidul de sulf, acidul sulfuric si clorhidric. Absorbantul de gaze necesita o interfata lichid/gaz cu aria suprafetei inalta de jur imprejurul careia sa poata avea loc transferul de masa. Acest lucru se poate obtine de obicei utilizand un material decapant care sa fie imbracat in lichid sau prin formarea de picaturi/bule. Scruberele pachet constau intr-o carcasa exterioara ce contine un strat de material decapant pe suport de gratare, distribuitoare de lichid, orificii de admisie si emisie a gazului si a lichidului, si evacuator de aburi. Apa este in general introdusa in partea superioara a stratului de decapare si curge in jos datorita gravitatiei, peste umplutura, in timp ce gazul uzat patrunde pe la baza epuratorului si este spalat de apa atunci cand trece mai departe prin strat. Cu acest design de flux contracurent, gazul cel mai contaminat intra in contact cu apa cea mai contaminata la baza epuratorului si gazul cel mai curat intra in contact cu apa cea mai curata in partea superioara a epuratorului. Sunt posibile si alte scheme in care lichidul si flluxul de gaz sa fie in curent sau contracurent. Pentru obtinerea unui flux regulat si a unui contact bun intre aer si apa , apa trebuie sa fie distribuita constant peste parte superioara a stratului de decapare fapt care in mod normal se realizeaza printr-o distributie perpendiculara, echipata cu doze de spray. Acest suport trebuie sa fie suficient de deschis penmtru a permite apei si aerului sa treaca prin el fara a crea picaturi cu presiune prea mare, si in acelasi timp sa fie suficient de puternic pentru a opri umplerea, chiar si atunci cand este contaminata si inundata de apa. Epuratorul cu umplutura obisnuit este un turn vertical cu circuit de aer in partea superioara si cu apa curgand in partea de jos. O varianta a acestuia este epuratorul cu flux incrucisat. In epuratorul cu flux incrucisat gazul uzat curge orizontal prin etansor, in timp ce lichidul curge in jos in jurul fluxului de gaz uzat. Alcatuirea de baza este aceeasi ca si la epuratoarele cu umplutura obisnuite, si inca este nevoie ca umplutura sa fie mentinuta umedaAvantajul epuratorului cu flux incrucisat este acela ca necesita mai putin camera superioara si conducerea este mult mai simpla si mai putin costisitoare decat in cazul unui epurator vertical. In orice caz epuratorul cu flux incrucisat este usor mai putin eficient la indepartarea gazelor solubile decat cel vertical cu contracurent. Un tip avansat de epurator cu flux incrucisat rivalizeaza cu epurarea in mai multe trepte a unui epurator de tabla. In aceasta versiune exista mai multe strate compacte in serie. Fiecare strat are conducta separata de apa sau sistem de recirculare si poate utiliza o umplutura mai de graba structurata decat intamplatoare. Acest tip avansat de epurator are o presiune destul de ridicata de picurare si nu se foloseste in mod curent la aplicatiile de decapare. Unitatile flux incrucisate de umplutura structurata sunt cel mai ades utilizate. Scruberul cu placi consta dintr-un turn vertical cu cateva tavi perforate orizontal (placi ciuruite) stivuite in el. Peretii despartitori sunt situati la distante scurte sub orificiile din placi. Lichidul de epurare intra in partea de sus a turnului si curge succesiv de-a lungul fiecarei tavi. Gazul uzat patrunde prin partea de jos si curge ascendent trecand prin perforatiile tabellor. Usurinta gazului este suficientra pentru a preveni prelingere lichidului prin perforatii. Intr-un filtru de fum aerul trece la viteza redusa printr-un strat compact de fibre. Pe masura ce trece prin acesta, impactul picaturilor cu fibrele le aglomereaza si in cele din urma devin suficient de grele pentru a cadea prin gravitatie. Deoarece si acest tip de dispozitiv retine si particulele de praf necesita spalare la intervale regulate pentru a putea fi curatat. In orice caz in timp ce epiuratoarele cu umplutura si cele cu tabla foilosesc de obicei cateva ppm de apa in mod continuu, filtrele utilizeaza numai 30-50 gal/zi ( egal 114-190 l/d) pentru crestere si aceasta apa poate fi returnata in tancul de decapare ( epurator fara eluent). | Controlul emisiilor de la decapare se face prin extractie prin peretele capsulat aferent liniei de pretratare chimica. Este aplicat un sistem de epurare umeda pentru indepartarea gazului acid, aerosoli sau vapori de gazele reziduale. Epurarea se face intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 .Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.5- Analiza Bref FMP- Dezincare (stripare)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Striparea (dezincarea pieselor rebutate) | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZREA DISCONTINUA O prima masura de micsorare a impactului asupra mediului cauzat de decaparea si striparea o constituie operarea ambelor in vase de tratare separate, din moment ce acizii care contin si fier greu si zinc cauzeaza probleme in regenerare sau refolosire. Atat timp cat nu exista optiuni de tratare adecvate pentru acizii micsti, decaparea si striparea efectuate separate se considera a fi BAT. Daca separarea celor doua operatii nu este posibila, de ex. cand nu exista suficient spatiu pentruinstalarea unor rezervoare aditionale, refolosirea externa a acizilor micsti pentru productia pe flux este considerata BAT. | APLICAT Decaparea si striparea se face in bai separate Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
|  | C.2.6 Striparea Uneori este necesar să se cureţe instrumentele de suspendare de acoperirile cu Zn, să se îndepărteze defectele de acoperire de pe produsele de oţel sau dezincarea produselor, aceste acoperiri necesitând rectificare. Acest lucru se realizează prin cufundare în acid de decapare diluat. Când decaparea şi striparea se execută în acelaşi bazin de tratare, sunt create soluţii de decapare care conţin cloruri de Fe şi Zn. Unii galvanizatori operează băi separate de decapare şi de stripare, acest lucru favorizând reciclarea Zn. Soluţia de stripare consumată poate fi fie tratată la faţa locului pentru recuperarea Zn, fie transferată la un contractant pentru recuperarea Zn. În unele cazuri soluţia de stripare este trimisă pentru neutralizare şi apoi este pusă la dispoziţia contractanţilor externi. C.3.3. Stripare Cantitatea de repere care trebuiesc stripate, reperele galvanizate respinse, dispozitivele de suspensie si piesele ale caror straturi de protectie trebuiesc reinoite, variaza intre 1-15kg/t. Striparea pieselor de lucru este facuta folosind bai de acid clorhidric cu concentratii mici si reactivitate similara celor cerute pentru decapare. Unii operatori utilizeaza lesiile partial consumate sau utilizeaza baia de decapare pentru stripare insa, asa cum este descris mai departe, acest lucru conduce la un numar de dezavantaje ecologice. Operatia de stripare, care foloseste acidul clorhidric, mai genereaza si acizi reziduali, insa cu o compozitie diferita de cei originali de la decapare. Daca striparea este executata intr-o baie acida, separata de baile de zincvare, atunci in baia de stripare este generata clorura de zinc, relativ necontaminata de baia de stripare. Aceasta solutie poate fi reciclata in baia de preflux (clorura de amoniu de zinc). Clorura de zinc si clorura de fier care contin solutii de la decaparea si striparea combinate, pot fi utilizate in industria fertilizatorilor. Totusi trebuie sa se acorde o atentie sporita adaosului de zinc in solul pentru agricultura si precum si nedepasirii limitelor statutorii. | APLICAT Dezincarea chimica (striparea) se face prin cufundarea pieselor in baia cu acid clorhidric diluat 1-5% . Scopul dezincarii este de indepartare a defectele de acoperire de pe produsele de oţel, aceste acoperiri necesitând rectificare. Cantitatea de piese care trebuiesc demetalizate, repere galvanizate respinse, dispozitivele de suspensie şi piesele a căror straturi de protecţie trebuiesc reînnoite, variază între 1-15 kg/t. Operatia de demetalizare genereaza acizi reziduali, dar cu o compozitie diferita de a celor de la decapare. In baia de demetalizare este generata clorura de zinc. Durata de utilizare a unei bai este de circa 8 saptamani. Baia se foloseste pana la epuizare, dupa care solutia uzata se stocheaza in depozitul de acid uzat urmad se fie predata de firma valorificatoare conf.contract. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP Consumurile şi emisiile rezultate din activitatea de demetalizare (dezincare) Intrare/Nivel de consum conform Bref Nivel de consum Berg Banat Acid clorhidric 0 - 6 kg/t 4 kg/t Apă 1 0 – 7 l/t 6,6 l/t Ieşire/Nivel de emisie conform documentului de referinţă Nivel de emisie în instalaţia propusă Soluţie uzată 2 1,2 – 15 kg/t 3,3 kg/t Notă. 1 Pentru reglarea concentraţiilor din băi . 2 Exemplu de compoziţie: zinc 200 g/l, fier 130 g/l. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.6- Analiza  Bref FMP-Spalare

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Spalarea | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZAREA DISCONTINUA Se considera a fi BAT : Spalarea dupa degresare si decapare Inainte de scufundarea urmatoare se garanteaza un timp de scurgere suficient Clatirea statica sau in cascada Refolosirea apei de clatire pentru a reumple baia pentru operatiunile ce urmeaza in proces. Modalitati de operare fara apa uzata, respectiv tratarea apei uzate | APLICAT Se realizeaza spalarea dupa decapare Se respecta timpul de scurgere Spalarea se face in doua trepte Apa de splare se recircula fiind utilizata la formarea bailor de proces din amonte si la compensarea perderilor prin evaporare Apa de spalare se recircula iar surplusul este epurat in instalatia de epurare proprie. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
|  | C.2.7 Spălarea Spălarea este un pas foarte important în procesul de galvanizare atâta timp cât prelungeşte viaţa băilor de tratare ulterioare, reduce generarea de reziduuri şi creşte gradul de reutilizare al produselor auxiliare. După degresare şi decapare fabricatele din oţel sunt spălate/cufundate în băi de apă, uneori încălzite. Transferul soluţiei între băi depinde de tipul de lucrare (ex. capacitatea de retenţie a fluidului) şi de modul în care este realizată, în special timpul de drenaj permis deasupra unei băi înainte ca lucrarea să continue. Cantitatea de lichid transferat poate varia între 5 şi 20 l/t de oţel. Transferul de soluţie de degresare în baia de decapare conduce, eventual, la neutralizarea băii; transferul acizilor şi al sărurilor de fier din baia de decapare în baia de fondare şi mai departe în oala de galvanizare va duce la creşterea generării de Zn dur (zgură) şi la consumul de Zn. Dintr-un transfer de 1 g de Fe rezultă aprox. 25 g Zn dur. Apa de la spălare poate fi utilizată la prepararea băilor proaspete de decapare şi degresare ca un mod de reciclare a apei şi de minimizare a evacuărilor apoase. | APLICAT Prespălarea şi spălarea se face prin scufundarea pieselor dupa faza de decapare in baia de prespalare si spalare. Scopul prespalarii si spalarii este pentru prelungirea vietii băilor de tratare ulterioară, reduc generarea de reziduuri şi cresc gradul de reutilizare a produselor auxiliare. In scopul reciclarii apa din băile de pre-spălare şi spălare este utilizată la prepararea băilor proaspete din amonte (decapare şi degresare) si la completarea apei pierdute prin evaporare si aderenta pe piese ca un mod de minimizare a emisiilor de ape uzate tehnologice. In aceste operaţii se consuma aproximativ 0 – 20 l apă/t de oţel galvanizat. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
|  | C.3.5. Clatirea I+II Instalatiile de galvanizare generala consuma 0-20l/t din otelul galvanizat pentru operatiile de clatire, rezultand in aproximativ aceeasi cantitate de apa reziduala si scurgeri. In general se recomanda sa se execute o buna drenare inainte de pre-tratare. Mai mult decat atat, clatirea dupa degresare si dupa decapare este foarte buna in vederea prelungirii vietii acestor bai. Se considera a fi BAT : • Clatirea statica sau in cascada • Refolosirea apei de clatire pentru a reumple baia pentru operatiunile ce urmeaza in proces.  Operarea fara rezultarea apei uzate (apa uzata poate fi generata in cazuri exceptionale, in care tratarea apei uzate este solicitata). C.4.4. Clatire Prelungirea duratei de viata a bailor Cand apa devine prea contaminata, pentru a asigura o clatire eficienta, apa este reutilizata in baia precedenta ca apa pentru pierderile prin evaporare si lungire; Cascada de clatire contra curentului D.8 SPALAREA D.8.1. FOLOSIREA EFICIENTA (MULTIPLA) A APELOR DE SPALARE Folosirea multipla a apelor de spalare si a rezervoarelor statice duc la o concentratie ridicata a apelor de spalare care permit refolosirea in baile de proces, care permit masuri de regenerare sau rectificare aplicate bailor de proces aplicate si apelor de spalare. D.8.2 TRATAMENTUL APELOR DE SPALARE Schimb ionic, extragerea fierului prin electroliza, osmosa inversa, extragerea prin oxidare a fierului |  |

Tab.7- Analiza Bref FMP-Fondare (fluxare, uscare)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Fondarea | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZREA DISCONTINUA Controlul parametrilor de baie si fluxul optimizat folosit sunt importante pentru a reduce emisiile si in restul liniei de proces. Pentru baia cu fondant, regenerarea solutiei (folosind H2O2, oxidare electrolitica sau schimbul de ioni etc) sau, daca instalarea unei unitati de regenerare nu este posibila, este posibila regenerarea facuta de terti. Ambele metode de regenerare - externa si interna a bailor de topire sunt considerate BAT | APLICAT Se masoara temperatura si concentratia in baia de fluxare Se realizeaza regenerarea la fata locului a baii de flux in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (apa+Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere. Avantajele folosirii de Hegaflux Ferrokill: nu mai este necesară folosirea de NH3 si H2O2; controlează / reglează conţinutul de fier din soluţie, pH-ul, raportul clorura de amoniu-clorura de zinc; reduce cantitatea de cenuşa de zinc şi zgură de zinc în băia de zincare Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | C.2.8 Fondarea Scopul fondării este să permită Zn lichid să ude suprafaţa de oţel, o precerinţă necesară pentru reacţia de galvanizare, şi cu fondanţii cu conţinut de clorură de amoniu ptr. a favoriza decapările suplimentare (curăţarea suprafeţei) în timpul cufundării la cald. La temperaturi de peste 200 0C clorura de amoniu se descompune în amoniac şi HCl, din care rezultă un efect adiţional de decapare. Fondarea este realizată în două moduri diferite: uscat şi umed. În fondarea uscată, oţelul este introdus în baia de fondare, o soluţie apoasă de clorură de Zn şi clorură de amoniu menţinută la 40-800C. Fondarea rece este posibilă dar reduce potenţialul de uscare în aer după îndepărtarea produsului din baia de fondare. Concentraţiile tipice ale băii sunt: ZnCl2 150-300 g/l NH4Cl 150-300 g/l densitate: 1,15-1,30 g/ml Fe dizolvat: < 2 g/l. Valoarea pH-ului băii de fondant este reglată la aprox. 4,5 pentru apermite precipitarea ionilor de Fe ca hidroxid de Fe(III); dar pH-ul băii de fondant poate fi în domeniul 1-5. Concentraţia totală de sare de fondant (suma clorurii de Zn şi a clorurii de amoniu) şi raportul clorură de Zn/clorură de amoniu sunt amândouă foarte importante. Clorura de amoniu într-un fondant tipic bun reprezintă adesea 40-60% din sarea de fondant totală. Clorura de amoniu asigură o uscare rapidă şi o îndepărtare bună a oxizilor de fier de pe suprafaţa articolelor, dar cauzează mult fum, cenuşă şi zgură în timpul procesului de acoperire. Când pretratarea pieselor este insuficientă atunci este necesară mai multă clorură de amoniu. Clorura de Zn previne oxidarea suprafeţelor pieselor de lucru. Aceasta are o importanţă particulară când timpul de uscare este lung. Atât concentraţia optimă de fondant cât şi compoziţia acestuia trebuiesc reglate în funcţie de circumstanţele particulare. [Com DK] Conţinutul de Fe în baia de fondant este foarte important pentru controlul procesului, pentru economie şi mediu. O concentraţie mare în baia de fondant (originar din aderenţa din baia de decapare) va influenţa calitatea acoperirii cu Zn. Transferul de Fe din baia de fondant în oala cu Zn va genera zgură şi de asemenea va influenţa grosimea finală a stratului de Zn ptr. multe mărci de oţel. Pentru areduce impactul de mediu al clorurii de amoniu în timpul cufundării, unii galvanizatori au schimbat cu fondanţi cu „fum redus“ în care clorura de amoniu a fost parţial sau total înlocuită cu clorură de potasiu. După retragerea piesei de lucru din baia de fondant o cantitate de apă din fluidul fondant aderent se evaporă. Extinderea evaporării depinde de temperatura băii de fondant şi, dacă baia este caldă, de randamentul de scoatere din baie (o scoatere lentă dă o evaporare mare). Uscarea suplimentară este obţinută prin uscare descentralizată. Gazele evacuate de la oala de galvanizare pot fi o sursă indirectă de căldură pentru astfel de unităţi de uscare, dacă nu sunt utilizate arzătoare auxiliare. Uscarea produselor ajută la reducerea împroşcărilor de meatl din baia de Zn atunci când produsul este cufundat, beneficiu care este mărit dacă produsul a reţinut căldură după uscare, adică este aplicată preîncălzire. Un număr mic de piese de galvanizat, în special cele cu cerinţe de fondare deosebite sunt operate întrun proces alternativ, numit fondare umedă. În acest proces agenţii de fondare curg ca un strat de sare topită pe suprafaţa băii de galvanizare. Piesele de oţel sunt trecute prin stratul de fondant şi apoi intră în baia de Zn. Stratul de sare topită este îndepărtat de pe suprafaţă cu o racletă (curăţitor) ptr. a permite pieselor de oţel să fie retrase din baia de galvanizare fără a mai intra în contact cu fondantul. | APLICAT In instalatia analizata se utilizeaza o baie de fluxare incalzita. Solutiile se regenereaza pe amplasament. Fluxarea chimica (fondarea) se face prin cufundarea pieselor in baia cu solutie de apoasa de clorura de zinc (18-24%) si clorura de amoniu (12-16%) (amestec de soluţie de fluxare Hegaflux+Apă) menţinuta la temperatura de 40 – 80 0C. Clorura de amoniu asigura o uscare rapida si o indepartare buna a oxizilor de fier de pe suprafata pieselor, dar cauzeaza mult fum, cenusa si zgura in timpul procesului de acoperire. In acest scop dupa tratarea piesei in baia de flux se realizeaza uscarea acestora. Uscarea produselor ajuta la reducerea stropirii cu metal din baia de zinc, in momentul scufundarii piesei. Pentru a recupera pierderile din antrenarea aerului de catre apa si pentru a mentine o concentratie constanta in baile de flux, agenti de flux si apa sunt adaugati de cate ori este nevoie. Scopul fondării este să permită zincului topit să ude suprafaţa de otel, iar fondanţii cu conţinut de clorura de amoniu favorizează decaparea suplimentara, în timpul cufundării în băia de zinc topit Emisiile in aer de la băile de flux sunt neglijabile deoarece băia nu conţine compuşi volatili, iar principalele emisii sunt vaporii de apă. Reziduurile din această operaţie sunt solutiile uzate şi scurgerile. Băile de flux nu sunt regenerate în mod continuu, cresc în aciditate şi conţinut de fier pe măsură ce sunt folosite. Pentru reutilizare, solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

| -“- | C.3.4. Tratarea cu flux (fondarea) Baia de flux contine un agent de flux (de obicei ZnCl2 x NH4Cl) si o anumita cantitate de apa pentru a atinge concentratia corecta. Agentul de flux este format uneori prin folosirea KCl in locul unei parti sau a intregii cantitati de NH4Cl. In cele mai multe cazuri, este necesara energie pentru incalzirea bailor de flux , pentru care scop, unii operatori folosesc caldura recuperata. Emisiile in aer de la baile de flux sunt considerate neglijabile, deoarece baia nu contine compusi volatili iar principalele emisii sunt vaporii de apa. Reziduurile ridicate din operatia de tratare cu flux include lesiile de flux uzate si scurgerile. Baile de flux care nu sunt regenerate in continuu, cresc in aciditate si continu t de fier pe masura ce sunt folosite. Acestea contin (in functei de agentul de flux) cloruri de amoniu, cloruri de zinc, si/sau cloruri de potasiu. Reciclarea dioscontinua a solutiilor de preflux, este o practica comuna. In unele cazuri, solutia utilizata este returnata in producatorului de preflux respectand un regulament de baza. . | APLICAT Consumurile şi emisiile rezultate din activitatea de fluxare Intrare/Nivel de consum conform Bref specific Nivel de consum Berg Banat Fondant (flux) 0 – 3 kg/t 1,0 kg/t Apă 0 – 20 l/t 15 l/t Energie 0 – 40 kWh/t Ieşire/Nivel de emisie conform documentului de referinţă Nivel de emisie în instalaţia propusă Fondant uzat 1 – 6 kg/t 3 kg/t Apă uzată şi nămol 0 – 20 l/t 10 l/t Nămolul de hidroxid de fier 1 Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| --- | --- | --- |
| Uscarea | Uscatoarele amplasate in josul curentului din baia de preflux consuma energie pentru incalzirea aerului de uscare. O parte din, sau toata energia, pot fi asigurate de gazele evacuate de furnalul de galvanizare. Aerul umed care paraseste uscatorul pentru a trece in atmosfera (fie in interiorul fie in exteriorul Instalatiii) transporta cloruri. Surplusul de solutie de preflux picura de pe piesa de lucru in uscator unde se usuca transformandu-se in forma cristalina si este indepartat periodic. Acolo unde pentru suflarea aerului prin uscator se folosesc ventilatoare mari, acestea pot cere cantitati semnificative de energie electrica si pot genera zgomot. | APLICAT Uscarea se face cu gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare. Se respecta timpul de scurgere , inainte de intrarea pieselor in uscator. Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la baia de zincare. In tunelul de uscare se găseşte o unitate de transportor cu lanţ. După tratamentul preliminar traversele cu piese rămân la nivel deasupra băilor, astfel încât rezultă o uscare de suprafaţă. Componentele care atârnă de traverse şi trebuie uscate sunt conduse cu ajutorul unităţilor de transport în tunelul de uscare. După uscare componentele uscate sunt evacuate din tunelul de uscare în direcţia băii de zincare. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Scopul uscarii este de a ajuta la reducerea stropirii cu metal din băia de zinc, în momentul scufundării piesei Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Pereţii şi acoperişul uscătorului sunt placate antiacid. Uscatorul este prevazut cu transportor cu lant, schimbator de caldura, tubulatura , ventilator si cos de dispersie.(Gazele de la băia de zincare termica sunt sursa indirectă de căldura). Emisiile in aer de la tunelul de uscare sunt gazele de ardere de la incalzirea baii de zincare (CO, NOx, SO2. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.8- Analiza Bref FMP- Mentenanta baii de flux (regenerarea solutie de fluxare)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Mentenanta baii de flux | C.4.5. Fluxul Mentenanta baii: Pentru a recupera pierderile din antrenarea aerului de catre apa si pentru a mentine o concentratie constanta in baile de flux, agenti de flux si apa sunt adaugati in permanenta; Indepartarea fierului din baile de flux prin aerarea si precipitarea fierului Procesul de indepartare a fierului din baile de flux prin oxidare cu H2O2; Indepartarea Fe din baile de flux prin oxidare eletrolitica; Indepartarea Fe din baile de flux prin folosirea schimbului de ioni Agenti de flux cu gaze de ardere reduse: Clorura de amoniu este partial substituita de alte cloruri alcaline, cum e clorura de potasiu. Avantaje: - Emisii reduse de aer. - Cantitati mici de Zn greu. Dezavantaje: - Cantitate marita de cenusa de Zn (au fost raportate de cateva din surse). - Fluxurile cu emanatii reduse de fum produc fum care este mai putin vizbil, insa viziblitatea acestuia este una din functiile dimensiunii particulelor. Astfel particulele de aerosoli mai putin vizibile pot provoca probleme sistemului respirator. D.7 Fondare D.7.1. Regenerarea la fata locului a bailor de fondare (Extragerea fierului) In timpul operatiei creste concentratia fierului . La un anumit nivel solutia fluxului devine instabila. Pentru ca solutia sa fie capabila de recirculare, continutul de fier trebuie sa fie extrasa. Aceastaoperatie trebuie realizata fara oprire sau in operatii in sarja. D.7.1.1 Extragerea fierului folosind amoniacul si H202 Oxidant Cu ajutorul metodelor de adaugare a amoniacului si H202 (oxidant), fierul precipita ca Fe(OH)3 si NH4Cl conform reactiei urmatoare: HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O 2FeCl2 + H2O2 + 4NH40H = 2Fe(OH)3 + 4NH4Cl Namolul de hidroxid de Fe precipitat este indepartat. Zincul, initial prezent in solutie sau introdus cu ajutorul pieselor de lucru, impregnate cu solutie provenite din dezvoltarea bailor de decapare, ramanand ca ZnCl2. D.7.1.2 Extragerea Fierului folosind Oxidarea electrolitica Procesul de oxidare electrolitica consta dintr-un modul reactor sau o serie de module reactor pentru oxidare electrolitica de dizolvare a fierului si pentru aranjarea rezervoarelor de sedimentare pentru a fi indepartate in forma de precipitatii. Solutia fluxului trecand prin reactor, fierul feros(II) este oxidat in fier feric(III). Fierul feric (III) precipita ca hidroxid. Aceasta este insotita de generarea unui acid. Ca un rezultat a acestor schimburi, concentratiile de fier dizolvat si capacitatea acida a fluidului de reactor este scazuta in compatie cu fluidul de intrare. Din acesta cauza, lucru este continuu pentru importul de de apa provenita din spalari sau solutia de decapare din fluxul principal a rezervorului. Relatia dintre concentratia fierului din cele doua rezervoare depinde de numarul de factori, dar, in practica, concentratia din tancul de recirculare poate fi coborata aproape de zero grame per litru iar concentratiile constante din tancul principal este de 2 grame per litru poate fi atins usor,concentratiile de 1gram per litru sau mai joase pot fi realizate doar prin operatii atente. Avantaje: - sistemul se bazeaza pe ponderea de clorura iar clorura peste tancul spalat din fluxul rezervorului se utilizeaza pentru generarea de clorura de amoniu zinc produs, fierul este extras; - tratamentul apelor uzate nu este necesar; - apa provenita din spalarea rezervoarelor salveaza semnificativ costurile acidului; - costurile apei brute sunt minimizate. D.7.1.3 Extragerea Fierului folosind Schimbul Ionic Procesul de schimb ionic este folosit pentru absorbtia fierului cu ajutorul unei rasini. Acest proces este se refera la particule solide, solutia fluxului este filtrat primul. Aceasta poate fi realizata cu un filtru-plat. Prin adaos de NaOH, pH ajunge la valoarea ceruta. Unitatea de neutralizare este creata pentru a se realiza o solutie omogena. Apoi solutia este pompata prin coloana de schimb ionic unde acestia sunt absorbiti de rasini. Dupa ce paraseste coloana, lichidul este returnat in fluxul baii/rasini. Cand rasina este saturata cu ioni este necesara o regenerare. Solutia de regenerare este pompata in vasul de depozitare prin coloana in alt vas. Un scimb ionic are loc in coloana. Fierul este dizolvat in HCl, ca apoi acidul sa fie absorbit de rasina. D.7.2. Reutilizarea Externa A Bailor Uzate D.7.2.1 Extragerea NH3, Precipitarea si Refolosirea Partiala A Productiei Noului Flux D.7.2.2 Oxidarea | APLICAT Se face controlul concentratiilor in baia de fluxare Indepartarea fierului din baia de fluxare se face intr-o instalatie de regenerare la fata locului prin procedeul de extragere a fierului prin oxidare . Solutia fluxului uzat trecand prin reactor, fierul feros(II) este oxidat in fier feric(III). Fierul feric (III) precipita ca hidroxid de fier. Regenerarea solutiei provenita din baia de fluxare se face in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (apa+Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere. Avantajele folosirii de Hegaflux Ferrokill: nu mai este necesară folosirea de NH3 si H2O2; controlează / reglează conţinutul de fier din soluţie, pH-ul, raportul clorura de amoniu-clorura de zinc; reduce cantitatea de cenuşa de zinc şi zgură de zinc în băia de zincare Scopul regenerarii solutie de fluxare pentru reutilizarii acesteia in baia de pretratarea chimica prin fluxare. Solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.9- Analiza Bref FMP-Zincarea (scufundarea la cald)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Scufundarea la cald (zincarea propriu-zisa) | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZAREA DISCONTINUA Problema principala care apare scufundarea in baie fierbinte este este emisia in aer rezultata din reactia agentului de flux in timpul scufundarii. Urmatoarele tehnici sunt considerate a fi BAT: Captarea emisiilor din timpul submersiei fierbinti prin inchiderea cuvei sau prin extragerea marginilor prin reducerea prafului (de ex. printr-un filtru textil sau scruber umed). Nivelul de praf asociat cu aceste tehnici este < 5 mg/Nm3. Refolosirea interna sau externa a prafului colectat pentru fluxul de productie. Deoarece acest praf poate contine dioxine in concentratie mica datorita conditiilor precare din instalatie (piesedegresate superficial si apoi galvanizate) , se considera BAT procesele de recuperare aagentilor ce nu contin dioxine. Chiar daca sunt limitate ocaziile de economisire a energiei prin economisirea transferului de caldura de la gazele emanate din baile de galvanizare datorita volumului redus si temperaturilor relativ scazute (450oC), se considera o buna practica recuperarea caldurii de la aceasta sursa fie pentru a incalzi apa utilizata in alta parte in instalatie fie ca aer pentru uscare. Pentru toate reziduurile ce contin Zn ( zgura, zinc solidificat, stropi) se considera a fi BAT depozitarea lor separata si protectia impotriva ploii si vantului si apoi re-folosirea in industria prelucrarii metalelor neferoase sau in alte sectoare pentru a refolosi metalele valoroase ce le contin. | APLICAT Emisiile provenite de la baia de zincare sunt captate intr-o instalatie de absorbtie compusa din hota de captare mobila, tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, filtru cu saci , Qv=73.000 mc/h, tubulatura de evacuare, cos de evacuare D= 1,0 m; H =16, 2 m. Nivelul de praf din gazele epurate este <5 mg/Nmc. Pulberile se valorifica prin agenti autorizati. Caldura gazelor de ardere la cuptorul baii de zincare este recuperata si utilizata la uscator. Reziduurile cu continut de Zn sunt depozitate separat, in spatiu acoperit si valorificat prin societati specializate. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | C.2.9 Cufundarea la cald Fabricatele de oţel fondate sunt coborâte încet în baia de Zn topit. Pentru articole foarte lungi care nu încap în oală se aplică o dublă cufundare ptr. a acoperi întreaga suprafaţă. Oţelul reacţionează cu Zn ptr. a forma o acoperire constând dintr-o serie de straturi de aliaje Zn-Fe, ultimul strat fiind din Zn pur când piesele sunt retrase din baie. Perioada de imersie variază de la câteva minute ptr. piesele din oţel relativ mici până la 30 minute ptr. piesele structurale grele. Zn topit are o temperatură de 440-4750C. Dimensiunile oalei variază foarte mult, în funcţie de piaţa deservită şi de tipul de fabricate ce trebuiesc tratate. Dimensiunile tipice sunt 7 m lungime, 1,4 m. lăţime şi 2,6 m. adâncime, dar oale precum cele cu 20 m. lungime şi 4m adâncime sunt în uz. Oala, închisă de izolaţia cuptorului, este instalată într-o groapă sau la nivelul solului cu platforme de acces. Oala în mod normal este încălzită extern, în mod obişnuit cu arzătoare cu gaz sau cu combustibil lichid. Încălzirea cu arzătoare în imersie sau cu arzătoare cu apărători este utilizată când temperatura Zn este peste 460oC (şi când oala de oţel nu poate fi utilizată) sau când suprafaţa pereţilor oalei este insuficientă pentru transferul căldurii în topitură. Acolo unde este viabil din punc de vedere economic este utilizată încălzirea electrică, în mod obişnuit prin radiaţie prin pereţi sau de sus, şi ocazional prin inducţie sau rezistiv. Baia de Zn conţine cantităţi foarte mici de alte metale, care fie sunt impurităţi de la introducerea Zn fie sunt adăugate ca elemente de aliere. O compoziţie tipică a băii este: - zinc 98,9wt-% - plumb 1,0wt-% - fier 0,03wt-% - aluminiu 0,002wt-% - cadmiu 0,02wt-% - urme de alte metale (ex. staniu, cupru) Aluminiul şi plumbul sunt adăugate datorită influenţei asupra grosimii şi aspectului acoperirii. Adăugarea Pb(de la 0,1 la 0,15%) are influenţă asupra proprietăţilor fizice ale Zn, în special vâscozitate şi tensiune superficială. Ajută la umezirea oţelului înainte de galvanizare şi la curgerea Zn de pe suprafaţă după galvanizare. Pb poate fi de asemenea folosit ptr. protejarea oalei. Grosimea pereţilor de oţel ai oalei sunt măsuraţi regulat ptr. a preveni spargerea. Acolo unde sunt utilizate oalele din otel, este foarte important ca materialul oalei (ote; tipic cu continut scazut de carbon cu adaos minim de de elemente reactive cum ar fi siliconul) sa fie ales in mod corect astfel incat sa reduca efectul atacului cu zinc, si ca sa fie fabricat astfel incat sa reziste tensiunilor generate pe timpul incalzirii pana la temperatura de operare. Pot fi obtinute oale din otel cu armatura interioara care sa reziste atacului zincului, insa sunt semniifcativ mai scumpe Clorura de aluminiu, o componenta a agentului de flux, are o temperatura de sublimare sub temperatura baii de zincare, si aceasta, impreuna cu alte reactii care au loc genereaza emisia de fum care ia nastere in timpul cufundarii la cald. Oalele de galvanizare sunt in general continute intr-o anexa ventilata sau ventilata printr-un sistem de extractie cu nervura. In mod obisnuit, aerul de ventilare este curatat in prin filtre cu sac, iar praful precipitat este transportat inexterior pentru recuperarea substantelor valoroase, si anume agentii de flux. In unele cazuri, praful precipitat este trimis pentru ingropare in locuri special destinate. Unii operatori aplica epuratoare de gaze Venturi si folosesc purjari epuratoare de gaze pentru suplimentarea solutiilor de flux Reactiunile zincului cu otelul, fie din piesele fabricate care sunt galvanizate , sau de la oala insasi, conduc la formarea in baie a aliajului zinc-fier in baie, cunoscut ca zinc dur sau ca zgura. Zgura poate adera la peretii baii, insa cel mai adesea la fundul baii, de unde este scoasa periodic cu o racleta cu cupa. Zgura in exces poate sa interfere cu galvanizarea si poate cauza supraancalzirea unei oale incalzita din exterior. Materialul recuperat este returnat in industria recuperatoare de zinc, pentru recuperarea continutului de zinc sau in industria chimica a zinculuipentru producerea oxidului de zinc Cenusa de zinc este formata la suprafata baii de zinc datorita reactiilor zincului cu oxigenul din aer si cu agentii de flux. Materialul oxidat este indepartat si este reutilizat direct in instalatie sau returnat in industria secundara a zincului, pentru recuperare. | APLICAT Zincarea constă în imersarea pieselor pregatite pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. Dimensiunile baii de zincare ese de Lxlxh =12500x1600x3200 mm, nefiind nevoie de o dubla scufundare pentru a acoperii intreaga suprafata a pieselor. Baia de zincare este formată din: cuva de zincare din oţel, cu căptuşeală refractară, izolaţie, cuva de colectare a scurgerilor accidentale de zinc topit; cuptorul băii de zincare: 4 arzătoare cu gaz, coş de evacuare gaze arse, aparate de măsura presiune şi temperatură, termoelemenţi; Incălzirea băii se face indirect prin sistem de arzătoare cu convecţie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului şi învăluiesc baia de zincare încălzind - o uniform. hota de captare mobila situată deasupra băii de zincare, instalaţie de filtrare (filtru cu saci), cos de dispersie panou de comandă Piesele de otel pretratate sunt scufundate încet în baia de zinc topit. Otelul reacţionează cu zincul formând straturi de aliaj Zn-Fe, ultimul strat fiind de zinc pur. Scopul zicarii termice este de acoperire cu un strat protector de zinc a confectiilor metalice. pentru protectia anticoroziva a pieselor metalice expuse liber in atmosfera. Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Baia de zinc conţine cantităţi foarte mici de alte metale, care sunt impurităţi din zinc sau elemente de aliere. (Aliajul de Al cu Zn , nichelul si plumbul sunt adăugate datorită influenţei asupra grosimii si aspectului acoperirii. Adăugarea plumbului are influenţă asupra proprietăţilor fizice ale zincului, în special asupra vâscozităţii şi tensiunii superficiale. Ajută la umezirea otelului înainte de acoperire şi la curgerea zincului de pe suprafaţa piesei, după acoperire. Plumbul poate fi folosit şi pentru protecţia pereţilor băii). Baia de zincare este una din sursele majore de poluare a aerului. Pe timpul cufundării, din băia de zincare se ridică vapori, gaze şi particule, care pot fi văzute ca un nor alb. Emisiile cuprind : emisii de praf , care sunt legate de consumul de agent de flux (praful contine oxid de zinc, hidroxid de zinc, clorira de zinc si clorura de amoniu; emisii cu volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric şi amoniac, care iau naştere din descompunerea baii de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particule emise in aer; din cand in cand din baia de zincare sunt evacuate cantităţi mici de zinc metalic (stropi), ca rezultat al evaporării umidităţii de pe suprafaţa oţelului. Acesta aderă la echipamentul de extracţie al fumului, din care este înlăturat pentru recuperare. Zincul împroşcat este retopit direct în băia de galvanizare. Baia de zinc topit este prevăzută cu un sistem de exhaustare prevăzut cu hota de capare mobila, filtru cu saci, iar praful reţinut este valorificat intern in baia de zinc În timpul procesului de galvanizare se ridică zinc ce conţine produse secundare solide cum ar fi zincul dur (zgura), cenuşa şi alte componente. Zincul dur (zgura) se îmbogăţeşte în baia de zinc pe timpul operării şi se datorează pieselor, pereţilor cuvei (fiind un produs de reacţie a fierului din oţel, cu zincul topit) şi din reacţia sărurilor de fier transportate de la decapare şi tratare cu flux. Zgura se adună pe fundul băii, de unde este îndepărtat periodic. Datorită conţinutului mare de zinc (95 – 98%), zgura este valorificată prin societăţi specializate. Cenuşa de zinc are o densitate scăzută, plutind la suprafaţa băii de galvanizare şi constă din oxid de zinc, clorură de zinc, oxid de aluminiu, din aliaj. Cenuşa este îndepărtată înainte de scoaterea pieselor cufundate, odată cu cantităţi mici de zinc. Conţinutul de zinc este de 40 – 90%, ceea ce o face valoroasă pentru reciclare. Din oala de zincare sunt evacuate periodic cantitati mici de zinc metalic, ca rezultat al evaporarii umiditatii de pe suprafata otelului. Acesta adera la echipamentul de extractie al fumului, din care este inlaturat pentru recuperare. Zincul improscat poate fi retopit direct in baia de galvanizare sau poate fi trimis pentru recuperare in exterior. Acesta poate contine oxid de zinc sau alti contaminanti(datorita contactului cu solul, daca baia nu este inchisa. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | C.3.6. Cufundarea la cald Principalul material brut introdus in procesul de cufundare este, fara indoiala , stratul acoperitor de metal de zinc. Consumul mediu de zinc pentru 1 tona de otel galvanizat este de 75 Kg. Valorile extreme ale consumului de zinc – maxim sau minim – pot fi atribuite formei pieselor din otel si calitatii acoperirii. Consumul de zinc este bineanteles, proportional cu suprafata acoperita si cu grosimea stratului acoperitor.. Gazul, combustibilul lichid sau energia electrica asigura necesarul de energie pentru topirea zincului si mentinerea temperaturii baii de zinc. Oala de galvanizare este una din sursele majore de emanatii in aer. Pe timpul cufundarii, din baia de zincare se ridica vapori, gaze si particule poluante, care pot fi vazute ca un nor alb. In functie de fluxuri, emisiile cuprind produse de sublimare si vaporizare extrem de fine, care include ioni de cloruri, amoniu si zinc, ca si compusi de oxid de zinc, cloruri de zinc si cloruri de amoniu. Tipul si cantitatea emisiilor depinde de consumul de flux, compozitia sa si factorii suplimentari determinati de piesele care trebuiesc galvanizate (tipul, numarul, intinderea/calitatea suprafetei) si pretratamentul acestora (degresare, decapare, clatire, uscare). Unele surse au raportat marimea particulelor higroscopice ca fiind foarte mici, in majoritate < 1 micron. In timp ce altele au raportat ca marime medie a particulelor 30 microni si numai in jur de 5% ca fiind < 1 micron. In conformitate cu unele investigatii recent incheiate, asupra distributiei in marime a particulelor, in emisiile din aer rezultate din baia de galvanizare ca urmare a cufundarii otelului, nu exista nici un motiv de ingrijorare pentru sanatate in ceea ce priveste marimea particulelor, si masa emisiilor la care pot fi expusi operatorii de galvanizare pe timpul procesului de galvanizare. Investigatiile din datele de monitorizare ale expunerii personale a operatorilor au aratat ca expunerea este scazuta atat in masa totala in special in cazul “fluxurilor de fumare scazuta” sau a “fluxurilor reduse de fum” si ca masa particulelor mici, de diametru mai mic de 1 micron, este aceeasi atat pentru fluxurile normale cat si pentru “fluxurile cu fumare redusa”. De aceea, nu exista motive de ingrijorare pentru sanatate intre diferitele tipuri de flux si nici o ingrijorare in ceea ce priveste marimea particulelor emanate in aer in oricare din situatii Mai putin de 10 % din masa totala a particulelor - aceasta insasi mai mica decat 1,5 mg/m3 in total - este mai mica de 1 micron. In concluzie, toate temerile in ceea ce priveste sanatatea nu sunt o problema. Cantitatea de praf emis este strans legata de consumul de agent de flux. Unele investigatii au aratat ca la un consum de flux de 2 Kg /t emisiile de praf erau intre 0,2 si 0,3 kg /t , in timp ce emisia de praf cu un consum de 4 Kg/t a fost de aprox. 1,2 kg /t de produs. Concentratia de praf in gazul crud emanat din galvanizarea uscata atinge adesea mai mult de 100 mg/c.m. Cu galvanizarea umeda, cifrele sunt chiar mai inalte; un domeniu tipic este de 80 – 180 mg/mc. Daca ca rezultat al aplatizarii procesului operatia de degresare este ineficienta, este posibil ca uleiul sau unsoarea sa patrunda in baia de zinc si sa fie subiectul unei combustii de joasa temperatura. In acest caz, praful din filtru poate contine pana la 10% unsoare si pot fi detectate dioxine. Gazul rezidual este fie tratat in filtre textile, rezultand in praf de filtru, sau epurat, rezultand efluenti aposi care in mod normal sunt tratati. In plus fata de praf, mai sunt emisii de volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric gazos, si amoniu, care iau nastere din descompunerea agentului de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particula generata in aer Mai mult, arderea combustibililor in vatra de galvanizare rezulta in emisia produselor de combustie cum ar fi CO, CO2, si Nox ( de asemenea cu arderea combustibililor, Sox). Ventilatoarele de aer de combustie si arzatoarele, pot produce zgomot. In timpul cufundarii se ridica zinc ce contine produse secundare solide cum ar fi zincul dur, cenusa si extruziuni. Zincul dur (sau zgura) este imbogatit in baia de zinc pe timpul operarii si isi are originea din piesele de lucru galvanizate, de pe peretii vasului (produs de reactie a fierului din otel cu zincul topit) si din reactia sarurilor de fier transportate de la decapare si tratarea cu flux. Datorita densitatii sale inalte, zincul se aduna pe fundul oalei de unde este indepartat periodic. Datorita continutului inalt de zinc (95 la 98%) zgura este vanduta pentru reciclare companiilor specializate in recuperari. Cenusa de zinc, cu o densitate scazuta, plutind pe suprafata baii de galvanizare, consta in special din oxid de zinc si clorura de zinc, cu ceva oxid de aluminiu, daca este aliat in baia de metal. Cenusa este indepartata inainte de scoaterea pieselor cufundate, de obicei transportand in afara si cantitati mari de zinc. Continutul de zinc este de 40 la 90% si acest lucru o face valoroasa pentru reciclare, fie direct in instalatie prin zincul secundar industrial. Din cand in cand din oala de zincare sunt evacuate cantitati mici de zinc metalic, ca rezultat al evaporarii umiditatii de pe suprafata otelului. Acestea adera cel mai mult la echipamentul de extractie al fumului (daca exista) din care sunt inlaturate pentru recuperarea continutului lor metalic. Zincul improscat poate fi retopit direct in baia de galvanizare sau poate fi trimis pentru recuperare in exterior. Acesta ar putea contine oxid de zinc si/sau poate fi contaminat prin contactul cu solul daca oala de zincare nu este inchisa. |  |
| -“- | Consumul si emisiile la baia de zinc | APLICAT Consumurile şi emisiile rezultate din băia de zincare termică Intrare/Nivel de consum conform Bref specific Nivel de consum Berg Banat Zinc 20 – 200 kg/t 50 – 65 kg/t (include şi cenuşa de zinc recuperata) Energie 180 – 1000 kWh/t 230– 640 kWh/t Ieşire/Nivel de emisie conform Bref Nivel de emisie Berg Banat Emisia specif. Concentratia Gazul exhaustat din baie 1500 – 12000 mc/t 10000 mc/t Emisii în aer : -pulberi, -zinc, -HCl, -plumb 40 – 600 g/t neglijabil 10-100mg/mc 2-20 mg/mc 1-2 mg/mc - <5 mg/mc <2 mg/mc <2 mg/mc (Conf.Rapoarte de incercari anexate) Cenuşa 4 – 25 kg/t 9 kg/t Zgura 5– 30 kg/t 6 kg/t Gazul de ardere 500 – 3250 mc/t 15– 40 mc/t Pulberi filtrate 0,1 – 0,6 kg/t 0,05 kg/t Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | C.4.6 Procesul de scufundare in baie fierbinte Baie de galvanizare inchisa - Sisteme inchise in combinatie cu scruberele sau filtrele textile: - Inchidere stationare - Inchidere mobila cu pereti laterali verticali deplasabili Beneficii: - Reducerea emanatiilor de aer (raportata o mixtura de pulberi si alte emisii de 95-98% - Reducerea stropilor Dezavantaje: - Consumul de energie (energia electrica este folosita la ventilatoare de extractie, curatarea filtrelor si eventual la incalzirea filtrelor), dar prin comparatie cu alte sisteme este necesara o cantitate mai mica de energie. - Scruberele umede: genereaza apa uzata, necesita tratare si reciclare redusa in comparatie cu fltrele uscate de pulberi. Tabelul C.4.3 compara exemple de particule si gaze de la bazinele de galvanizare prin diferite tehnici. C.4.6.4 Procesul de reutilizare a pulberilor filtrate Pulberile precipitate rezultate din filtre sunt in principal formate din clorura de amoniu si clorura de zinc (agent de flux). Pulberile sunt colectate in saci si transmise periodic pentru reciclare catre producatorii de agenti de flux. C.4.6.5 Reducerea productiei de Zn greu Descriere: Masurile care pot conduce la reducerea cantitatii de Zn greu: Curatare prin spalare urmata de baituire. Continua regenerare a baii de flux. Folosirea agentilor de flux cu continut mic de clorura de amoniu cu efect de baituire redus (indepartarea Fe). Evitarea incalzirii locale exagerate in bazinele de galvanizare incalzite (in reactie cu peretii boilerului). C.4.6.7 Refolosirea cenusii de Zn Descriere: Particulele de Zn din cenusa de Zn se pot topi si recicla in rezervorul de galvanizare. Gradul de reductie este 60-70%. Oxidul de Zn ramas este rafinat in continuare in industria de specialitate. C.4.6.8 Recuperarea caldurii de la incalzirea baii de galvanizare Descriere: Bazinele de galvanizare pot fi pornite cu ajutorul gazelor sau combustibilului lichid. Metoda cea mai des folosita in procesul de revenire prin incalzire este cea a transferului aerului sau apei. Schimbatoarele de Q confectionate sunt folosite pentru recuperarea caldurii din combustibil lichid in aer. Produsele sunt in mod normal dispuse pe partea cosului si pot fi introduse la o temperatura de 500-700 grade Celsius atunci cand furnalul functioneaza la capacitate maxima. Schimbatorul de caldura poate fi plasat direct pe canalul de ductiune, in absenta unei extrageri fortate de gaze de furnal, caz in care poate fi tolerata o scadere relativ mica a presiunii gazului. Carcasa si tuburile schimbatoare de caldura pot fi folosite pentru transferul caldurii rezultat de la produsul evacuat in apa sau aburi, cu gazele de evacuare pe partea carcasei. Un alt exemplu tipic de schimabtor il reprezinta grupul de tuburi plasate pe tronsonul de evacuare, caz in care apa este situata pe partea tubului. Gazele pot fi coborate de-a lungul schimatorului de caldura cu ajutorul unui ventilator care poate mari per general coeficientul. Aceasta este procedura normala in cazul unui transfer gas-apa. Atat schimbatorul de caldura cat si ventilatorul sunt amplasati pe un tronson paralel cu tronsonul de evacuare principal, evitandu-se in felul acesta presiunea inversa asupra furnalului. Ventilatorul consuma o cantitate de energie foarte mica. Reducerea aparitiei stropilor Descriere: Masurile care pot conduce la reducerea productiei de stropi sunt: - Proces de uscare dupa baia de flux. - Baie de galvanizare inchisa Suprafetele inconjuratoare bazinului de galvanizare trebuie mentinute curate pentru a oferi posibilitatea recuperarii Zn cu continut mic de impuritati | APLICAT Constructia bazinului de zincare este montata separat intr-o incinta captusita cu caramizi refractare si fundatie de beton capusita cu material izolant, dotata cu pereti laterali din metal, astfel incat sa impiedice imprastierea stropilor prin imersie. Incalzirea baii se face indirect prin sistem de arzatoare cu convectie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Constructia are atasata o instalatie de filtrare (filtru cu saci cu insuflare de aer pentru curatare ) a gazelor colectate la partea superioara` a baii de zincare, care sunt apoi dirijate spre cosul de evacuare. Nivelul de praf din gazele epurate este <5 mg/Nmc Pulberile sunt colectate in saci si transmise periodic pentru reciclare catre agenti autorizati. Caldura gazelor de ardere la cuptorul baii de zincare este recuperata si utilizata la uscator. Pentru reducerea stropilor: Se practica procesul de uscare inainte de scufundarea pieselor in baia de zinc. Baia de zincare este inchisa Caldura gazelor de ardere la cuptorul baii de zincare este recuperata si utilizata la uscator. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.10- Analiza Bref FPM-Finisarea

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Finisarea | C.2.10 Finisarea Piesele din otel sunt extrase din baia de zincare; zincul in exces este indepartat prin periere sau in unele cazuri, prin lovire (vibratii). Piesele sunt apoi racite si inspectate. Imperfectiunile mici ale suprafetei sunt remediate, iar piesele sunt scoase de pe stelaje si pregatite pentru expediere. Dupa acoperirea prin cufundare la cald, unele produse din otel sunt calite in apa pentru a le oferi proprietati speciale. Ca protectie impotriva oxidarii albe, produsele pot fi acoperite cu emulsie uleioasa sau pot fi cromate. Pentru galvanizarea clemelor si a componenetelor mici, un cos din otel perforat continand elementele respective este cufundat in zinc lichid in modul obisnuit. Cand cosul este extras din zincul lichid, se amplaseaza intr-un sistem de centrifugare. Straturile de zinc in exces sunt indepartate prin forta centrifugala. Componentele galvanizate sunt scoase din cos si racite, in timp ce cosul este returnat procesului. Sistemele de constructie proprii si ale clientului sunt cunoscute. La galvanizarea tuburilor si a tevilor, exteriorul este suflat cu aer comprimat iar interiorul cu abur,pentru a indeparta excesul de zinc dupa extragerea din baia de zincare. Pe timpul indepartarii excesului de zinc cu abur, sunt generate emisii de praf de zinc, insa particulele de zinc pot fi colectate si reintroduse in baie sau pot fi utilizate in industria secundara a zincului pentru recuperarea zincului C.3.7 Finisarea Galvanizarea tuburilor Indepartarea excesului de zinc din de pe suprafata tuburilor, prin suflarea cu aer comprimat sau vapori de apa, conduce la emisii de zinc si praf cu continut de zinc. Aerul comprimat pulsator poate fi si acesta o sursa de zgomot. De aceea suflarea zincului este facuta in containere de colectare cu protectie antifonica. In cazurile in care racirea pieselor de lucru galvanizate este inevitabila, consumul de apa este de 10l/t de otel galvanizat. Apa este partial evaporata, partial reutilizata pentru refacerea bailor de procesare | APLICAT Dupa extragerea pieselor din baia de zincare, excesul de zinc este indepartat prin periere. Imperfectiunile mici ale pieselor sunt remediate. Racirea pieselor dupa extragerea din baia de zincare se face prin ventilatie naturala, piesele fiind apoi asezate pe traverse. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.11- Analiza BAT- Tratare deseuri acide , ape uzate, principii generale

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Tratare deseuri acide, ape uzate | D.5.11 Tratarea Deseurilor Acide/Ape uzate D.5.11.1 Neutralizarea Apei Uzate Acide Apa uzata cu caracter acid provenita din diferite spalari, din sistemul de evacuare a rezervoarelor de decapare, precum si din evacuari de ape acide (spalari industriale) care nu pot fi refolosite in alte scopuri, astfel neutralizarea (e.g. cu ape reziduale cu caracter alcalin din alte operatiuni industrale) sunt pasii prioritari pentru reducerea emisiilor. Ionii metalici dizolvati sunt transformati in hidroxizi sau cu economiei n saruri solubile si sunt eliminati substantial prin sedimentare, in multe cazuri adaugand floculanti. Noroiul metalic precipitat este deshidratat in filtrele preselor si apoi indepartate. Neutralizarea (a bailor de decapare uzate) genereaza a cantitate apreciabila de noroi. Noroiul constituit in principal din hidroxid de fier si apa, poate fi reciclat pentru productia de fier atata timp cat nu este contaminat de alte metale ne acceptate (ex. Zincul) sau alti constituenti. O deosebita atentie trebuie luata pentru a se evita amestecarea vaporilor de apa reziduala sau a noroiului, care poate ingreuna procesul de reciclare. Neutralizarea poate de asemenea crea o cantitate mare de saruri neutre (ex. NaCl, CaCl2, Na2SO4, CaSO4 ) multe dintre ele sunt foarte solubile in apa si sunt descarcate impreuna cu apa tratata. Indepartarea posibila in cazuri foarte speciale, si in multe cazuri neeconomica, tratament (osmoza inversa,electrodializa sau evaporarea urmata de schimb ionic precum si evaporarea concentrata cu uscarea sarii.) | APLICAT -Neutralizarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate) , apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face in « Instalatia de epurare ape uzate » prin neutralizare cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuat in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare. Depozitarea acidului uzat provenit din baile de decapare si baia de zincare se face temporar, pana la valorificare prin firme autorizate, in Depozitul de acid uzat , in conditii de siguranta . Depozitul este prevazut cu doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD, cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc), dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, robineţi golire, conducte transfer., staţie de preluare acid clorhidric. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| Principii generale privind controlul emisiilor in apa | Principii generale trebuie aplicate in vederea controlarii emisiilor in apa: Utilizarea apei trebuie minimizata, iar apa uzata reutilizata sau reciclata. Riscul de contaminare a procesului sau a apei de suprafata trebuie minimizat. Unde este posibil, trebuiesc utilizate sisteme de racire cu circuit inchis si sa existe proceduri care sa asigure ca descarcarea in aval este minimizata. Acolo unde sunt utilizate materii posibil daunatoare, trebuie adoptate masuri de prevenire a intrarii acestora in circuitul apei. Pentru apa uzata care ramane dupa implementarea tehnicilor mai sus mentionate este necesar sa se ia in considerare epurarea apei uzate. Aceasta include: Tehnici preliminare (de ex. echilibrarea si egalizarea fluxului, rezervoare intermediare). Tratare propriuzisa Posibilitatile de economisire ale apei sunt : - utilizarea sistemului de spalare in trepte, - utilizarea regenerarii fluxului in proces pentru prevenirea evacuarii de substante periculoase la canalizare, reutilizarea apei de spalare la formarea bailor noi si la compensarea evaporarii apei din acestea. | APLICAT Apa recirculata (cca.50%),astfel: apa de la spălare se recircula la baia de prespălare apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare, solutia de flux este regenerata intern. apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare) Referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase sunt prevazute urmatoare masuri: Baile de pretratare chimica sunt realizate din structuri metalice captusite cu polipropilena si prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile sunt amplasate in cuve de retentie protejata anticoroziv fiind prevazute cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate, astfel: Baile de decapare, dezincare, spalare, prespalare si fluxare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V= 450 mc. Baile de degresare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V=190 mc. Instalatia de epurare ape uzate este amplasata intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=78 mc. Rezervoarele de stocare apa tehnologica uzata si recipientii de neutralizare sunt confectionate din PEHD si au montate indicatoare de nivel. Instalatia de regenerare flux este amplasat intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=50,25 mc. Vasul de reactie este prevazut cu senzor de nivel. In caz de avarie sunt prevazute doua rezervoare din PEHD de cate 30 mc fiecare. Rezervoarele de stocare acid uzat, doua bucati de cate 30 mc fiecare, sunt construite din PEHD, prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer si sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu protectie antiacida (V=72 mc). Spalarea se face in doua trepte. Instalatia este conforma cu cerintele Bref |

Tab.12- Analiza BAT-Management de mediu

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Managmentul de mediu | Managementul de mediu (principii generale) BAT este implementarea şi aderarea la un sistem de management de mediu, ţinând seama de circumstanţele individuale şi luând în considerare următoarele aspecte: definirea politicii de mediu, planificarea şi stabilirea procedurilor necesare, implementarea procedurilor, concentrându-se atenţia asupra: structura şi responsabilitate, instruire, comunicare, implicarea personalului, documentarea, eficienţa procesului de control, programul de mentenanţă, eficienţa energetică, minimizarea deşeurilor, utilizarea eficientă a apei, evaluarea corectă a riscurilor de accidente, conformarea cu legislaţia de mediu, monitorizarea, ţinând seama de documentul de referinţă privind monitorizarea, măsuri preventive şi corective, auditivul intern, revizuirea managementului de vârf. Sunt de asemenea importante în sistemul de management: luarea în considerare a impactului a unei eventuale dezafectări a instalaţiei, luarea în considerare a tehnologiilor curate, luarea în considerare a performanţelor în sectorul de activitate. | APLICAT În momentul de faţă S.C Berg Banat S.R.L. are implementate standardele ISO 9001/2008, ISO 14001/2005 si ISO 18001/2008 (ANEXA I - Certificatele nr. TRR 100 20060, TRR 110 20060, TRR 126 20060). Societatea are planificate o serie de activitati si masuri actuale si viitoare pentru prevenirea si urmarirea efectelor negative datorate poluarii industriale, cit si pentru rezolvarea cauzelor care duc la aceste efecte negative cum sunt: Pregatirea profesionala si instruirea permanenta in toate domeniile tehnice. Controlul tehnologic al intreprinderii detaliat si temeinic fundamentat. Monitorizarea periodica a apelor uzate – conform cerintelor SGA. Monitorizarea periodica a concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera – conform cerintelor si Aut.Integrata de Mediu ce va fi obtinuta. Monitorizarea tehnologica in ceea ce priveste riscurile implicate de posibilitatile de incendiu, colmatarea sistemelor de drenaj, etc. Pentru atingerea obiectivelor si tintelor, se intocmesc Planuri de Management de Mediu, iar Responsabil Mediu monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, functie de evolutia lor. Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante, dupa cum urmeaza: Planul de imbunatatire al uzinei – este intocmit pentru o perioada de trei ani si revizuit anual, pe baza strategiei pe termen lung si a realizarilor la zi; Programe de actiuni La elaborarea Programelor de management se ia in considerare introducerea de noi tehnologii, punctele de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de politica financiara a organizatiei. Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele de management. Programele de management sunt analizate periodic de factorii responsabili, in vederea stabilirii stadiului realizarii lor (sedinte Comitet de Mediu, de analiza a indicatorilor din PIP), sau sunt monitorizate direct de Responsabil Mediu si aduse la cunostinta managementului de varf. In situatia unor proiecte si/sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de realizare a produsului, introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz functie de situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in urma analizarii impactului acestor schimbari asupra aspectelor de mediu. Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Referitor materiile prime si materialele auxiliare utilizate la instalatiile IED, analizand: Bref EFS: „Documentul de Referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile in Emisiile de la Stocare,  comparativ cu situatia analizata, in tabelul urmator sunt concluzionate date reprezentative:

Tab.13- Stocare

| Cerinţe BAT | Modul de conformare cu cerintele BAT |
| --- | --- |
| Conform Bref EFS :”Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage „ Concluziile Bref EFS privind stocarea în rezervoare, se adresează principiilor generale de prevenire şi reducere a emisiilor: proiectarea rezervoarelor; inspecţia şi mentenanţa; locaţia şi planul de amplasare, principii de minimizare a emisiilor de la rezervoarele de stocare, Cap. C.4.3.8 si C.4.3.9.2 Proiectarea rezervoarelor ● BAT este ca proiectantul de specialitate să ia în considerare următoarele aspecte: proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor, cantitatea stocată, nivelul instrumentaţiei necesare, câţi operatori sunt necesari şi care sunt sarcinile lor, câţi operatori sunt informaţi de abaterile de la condiţiile normale de lucru (alarme), protecţia sistemului de stocare la condiţiile anormale de funcţionare (instrucţiuni de siguranţă, sistemul de interblocare, detectarea neetanşeităţilor şi a contaminanţilor, echipamentele ce trebuiesc instalate (materiale, calitatea ventilelor), ce mentenanţă şi inspecţie trebuie planificată (acces, planuri de amplasament), Inspecţia şi mentenanţa ● BAT este de a realiza proactiv planurile de mentenanţă, bazate pe planurile de inspecţie şi de risc. Aceste planuri se stabilesc pentru fiecare rezervor, ţinând seama de posibilitatea deteriorărilor şi consecinţele acestora. Locaţia şi planul de amplasare ● BAT este alegerea locaţiei şi a sistemului de montare a rezervoarelor pentru a asigura protecţia factorilor de mediu. Minimizarea emisiilor la rezervoarele de stocare ● BAT este reducerea emisiilor la rezervoarele de stocare, transfer şi manipulare cât mai mult posibil pentru a nu avea un impact negativ semnificativ asupra mediului. ● Principiul de bază privind reducerea emisiilor la stocare: „Se vor lua măsuri de reducere înainte ca emisiile să se producă”. Pentru reducerea emisiilor pe sol este important să se prevină dispersia lor. Pentru reducerea emisiilor în apa, în primul rând este necesară prevenirea producerii apelor uzate, măsuri pentru reţinerea poluanţilor şi o capacitate suficientă de reţinere a apelor contaminate de la stingerea incendiilor. | APLICAT -Utilajele sunt proiectate conform normativelor în vigoare. Pentru prevenirea scurgerilor au fost prevăzute cuve de retenţie placate antiacid. Utilajele sunt prevăzute cu preaplin, pompele de transvazare au senzori de nivel. Sunt stabilite instructiuni de lucru. Bazinele sunt confecţionate din materiale care să reziste substanţelor stocate. -Instrucţiuni, planuri de mentenanţă si inspectie a utilajelor sunt anexate -Rezervoarele sunt amplasate la interior, in cuve de retentie, conform fluxului tehnologic. -Echiparea rezervoarelor asigură prevenirea pierderilor de fluide, în timpul stocării, transferului şi manipulării. -Emisiile accidentale de substanţe periculoase (acizi) vor fi colectate în cuva de retenţie, şi dirijate spre depozitul de stocare. In cazul evacuărilor importante se vor aplica măsurile specifice de intervenţie, cu echipamentul şi personalul instruit pentru astfel de situaţii. Se urmăreşte reducerea consumului de ape de spălare şi reutilizarea parţială a acestora. |

6. MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

## Surse de deseuri

| Referinta deseului | Sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | Codurile deseurilor conform EWC | Tip de deseui | Cantitati tone/an | Modalitatile de manipulare , colectare, valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatia de neutralizare ape uzate (filtru presa) | Namoluri si turte de filtrare de la statia de epuare ape uzate | 11 01 10 | 7,0 | Se depoziteaza in containere amplasate depozitul de turte de filtrare (namol deshidratat), amplasat in exteriorul halei de productie, pe latura de Vest. Depozitul este acoperit si betonat. |
| 2 | Instalatia de regenerare flux (filtru presa) | Namoluri si turte de filtrare de la instalatia de regenerare flux | 11 01 09* | 2,5 | Se depoziteaza in containere amplasate depozitul de turte de filtrare de la regenerare(namol deshidratat), amplasat in exteriorul halei de productie, pe latura de Vest. Depozitul este acoperit si betonat. |
| 3 | Baia de zincare termica | Cenusa de zinc de la baia de zincare | 11 05 02 | 180 | Se depoziteaza in butoaie metalice in spatiu amenajat, in interiorul halei depozitare piese finite |
| 4 |  | Zinc dur-drojdie de zinc (Zgura de la baia de zincare) | 11 05 01 | 150 | Se depoziteaza sub forma de lingouri mici, pe paleti , in interiorul halei depozitare piese finite |
| 5 | Instalatia de epurare gaze reziduale (filtru cu saci) | Praf de la filtru de la baia de zincare (Pulberi filtrate de la baia zincare) | 11 05 03* | 1 | Butoaie metalice amplasate in hala zincare Se reintroduc la topire in baia de zincare |
| 6 | Linia de pretratare chimica (Baile de decapare) | Acizi uzati de la decapare | 11 01 05* | 600 | Depozitul de acid uzat (doua rezervoare de stocare din PEHD cu V=30 mc fiecare, amplasate in cuva de retentie protejata antiacid) |
| 7 | Linia de pretratare chimica (Baia de dezincare) | Solutie uzata de la dezincare | 11 01 13* | 60 | Butoaie metalice inscriptionate, amplasate in tavi de retentie in zona de pretratare chimica |
| 8 | Linia de pretratare chimica (Baile de degresare) | Deseuri baie degresare (slam uleios) | 11 01 13* | 3 | Butoaie metalice inscriptionate, amplasate in tavi de retentie in zona de pretratare chimica |
| 9 | Aprovizionare | Deseuri de ambalaj hartie | 15 01 01 | 0,500 | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| 10 | Aprovizionare | Deseuri de ambalaj plastic (PET) | 15 01 02 | 0,500 | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| 11 | Aprovizionare | Deseuri ambalaj de lemn | 15 01 03 | 1,500 | Paletii se repara si se refolosesc. |
| 12 | Instalatia de epuare gaze reziduale (filtru textil) si materiale de la intretinere. | Saci de filtrare uzati (material filtrant), absorbanti (lavete uzate), imbracaminte de protectie imput | 15 02 02* | 0,700 | Zona depozitare deseuri (container inscriptionat) |
| 13 | Activitati administrative | Deseu menajer | 20.03.01 | 11,00 | Containere speciale din material plastic si metalice |
| 14 | Aprovizionare | Deseu ambalaje contaminate cu substante periculoasa (butoaie plastic+metalice) | 15.01.10* | 0,800 | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| 15 | Aprovizionare | Ambalaje metalice care contin o matrita (spray ) | 15 01 11* | 0,500 | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| 16 | Aprovizionare | Deseu plastic | 20 01 39 | 0,500 | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) |
| 17 | Intretinere | Deseu fier | 16 01 17 | 100 | Platforma betonata Depozitarea se face in container metalic (in hala de productie) |
| 18 | Intretinere | Alte deseur (discuri, peri,etc) | 11 03 02* | 0,500 | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat |

## Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie |  |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Nu este cazul |

## Zone de depozitare

Instalatia nu se afla amplasata in apropierea cursurilor de apa /sau zone de interes public.

Capacitatile de depozitare sunt proprtionale cu capacitatea de productie.

| Nr.crt. | Tip | Ce se depoziteaza | Dotari, amenajari |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zona depozitare piese brute din otel (negre) | Piese brute din otel (negre) | Suprafata betonata si acoperita |
| 2 | Depozit materiale nepericuloase | Lingourilor de zing Metale de aliere (aliaj de Al cu Zn, Pb) | Depozit acoperit si betonat S= 36 mp |
| 3 | Magazia de substante chimice | Materiale auxiliare utilizate la: prepararea solutiilor de pretratare chimica, regenerare solutie de flux uzat, retusarea pieselor zincate prin vopsire (cantitati mici), electrolit si floculant pentru neutralizarea apelor uzate. | Magazia este betonata, prevazuta cu ventilatie naturala, fara legatura cu canalizarea si securizata. Stocarea materialelor se face in ambalajul original, pe categorii, in functie de incompatilitatea si caracteristicile acestora. In magazie se află o cantitate corespunzătoare de substanţe de neutralizare -oxid de calciu şi material absorbant - saci cu nisip, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse. S=68 mp |
| 4 | Depozit tuburi de oxigen | Tuburi de oxigen | Depozit semideschis (tip sopron), amenajat alăturat halei de productie , pe latura de Nord, asigurat cu lacat, tuburile fiind depozitate pe suporti speciali asigurati cu lant. S=3,5 mp |
| 5 | Depozit tuburi de oxigen | Butelii de butan gaz | Depozit semideschis (tip sopron), amenajat alăturat halei de productie pe latura de Nord, asigurate cu lacat, buteliile fiind depozitate pe 2 rafturi. S=7,5 mp |
| 6 | Depozit produse finite | Piese din otel zincate termic | Depozit betonat S=5324 mp |
| 7 | Depozit sarma de otel | Sarma de otel pentru legare piese | Magazie S=93,5 mp |
|  | DEPOZITARE SOLUTII CHIMICE PREPARATE/REZULTATE PE AMPLASAMENT |
| 1 | Baile de degresare: 2 buc (Linia de pretratare chimica) Lxlxh=12700x1600x2900 mm Vtot=117,86 mc Vutil=105,66 t . | Soluţie de degresare (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) | Baile de degresare sunt placate cu PP si montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie (V=190 mc). Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie |
| 2 | Bai de decapare: 6 buc (Linia de pretratare chimica) Lxlxh=12700x1600x2900mm Vtot=316,98 mc Vutil=317 mc/ | Solutie de decapare (solutie de acid clorhidric 11-16%) | Baile de decapare placate cu PP sunt montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie . Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 3 | Baia de fluxare:1 buc. (Linia de pretratare chimica) Lxlxh=12700 x1600x2900mm 1 buc x Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc | Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) | Baia de fluxare este placata cu PP, montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie Baia este prevazuta cu indicator de nivel si racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 4 | Rezervoare de avarie din polistif: 2 buc x30mc (Instalatia de regenare flux) | Solutie de fluxare regenerata (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) | Rezervoarele sunt montate in instalatia de regenerare flux, prevazuta cu pardoseala antiacida si base de colectare pentru scurgerile accidentale Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc |
| 5 | Vas de reactie (Instalatia de regenare flux) 1 buc x 3,2 mc | Solutie de reactie flux curatitor (apa +HEGAFLUX FERROKILL) | Vasul de reactie este prevazut cu 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare Vasul este montat in instalatia de regenerare flux, betonat prevazut cu base de colectare a scurgerilor accidentale. Instalatia de regenerare flix este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. |
| 6 | Baia de dezincare :1 buc (Linia de pretratare chimica) Lxlxh=12700x1600x2900 Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc . | Soluţie de dezincare (stripare) | Baie de dezincare (captusita cu PP) este montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacida, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Linia de pretratare chimica este amplasat in cuva de retentie protejata Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc |
| 7 | Depozitul de acid uzat Rezervoare de stocare acid uzat 2 buc x 30 mc Vtot.= 60 mc Vutil.=52,8 mc . | Acid clorhidric uzat (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) | Depozitul de acid se compune din : construcţie acoperită şi izolată; cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc); doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD; dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, (40 m³/h, 5,5 kW x 1.450 rotaţii pe minut), robineţi golire, conducte transfer. staţie de preluare acid clorhidric, prevăzută cu pompă, racorduri, dispozitive de protecţie şi măsurare, robineţi, conducte transfer. S= 80 mp |

In tabelul urmator este prezentata situatia capacitatilor maxime de stocare pentru substantele si preparatele utilizate incadrate in Legea 59/2016.

Capacitate si conditii de stocare substante si amestecuri periculoase cu incadrare in Legea 59/2016

| Nr crt | Denumirea substantei periculoase sau a amestecului | Nr. CAS sau Clasa expl. | Clasa de pericol, Fraze de pericol cf. Reg.1272/2008 | Capacitate totala de stocare (tone) | Stare fizica | Mod de stocare | Conditii de stocare | Localizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mc | tone |  |  |  |  |
| 1 | HEGAFLUX 10 Amestec (clorură de zinc 50-75% şi clorură de amoniu 30-50%) | - | -Skin Corr.1B- H314 -Aquati.Acute 1- H400 -Aquatic Chronic 1- H410. -Acute tox.4- H302 -STOT SE 3- H335 | 1,8 | 2 (d=1,1Kg/mc) | Pulbere | Saci de 25 Kg asezati pe paleti | In ambalajul original. pe suprafata acoperita, betonata si ventilata | Magazia de materiale chimice |
| 2 | HEGAFLUX FERROKILL Amestec (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) | - | -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut mediu acvatic 1-H400 -Cronic mediu acvatic 1-H410 -Toxicitate acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | 1,33 | 1,6 (d=1,2 Kg/mc) | Pulbere | Recipienti din material plastic de 200 Kg | In ambalajul original. pe suprafata acoperita, betonata si ventilata | Magazia de materiale chimice |
| 3 | Oxigen Substanta | CAS 07782-44 | -Ox. Gas 1-H270 -Press. Gas-H 280 | - | 0,66 (12 butelii x 0,055 t) | Gaz comprimat | Ambalaj original Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate | In ambalaj ul original (Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate) Buteliile sunt asezate pe suporti speciali si asigurate cu lant.. | Depozit extern, amplasat pe latura de Nord a halei de productie, asigurat cu lacat, semiinchis |
| 4 | Gaz Natural | GAZ 74-82-8 | Flam Gaz 1-H220 | 0,188 | 0,00013 (d=0,716 Kg/Nm) | Gaz | Conducta de alimentare -transport pe amplasament) (Pmax-1,1 bar) Nu se stocheaza | Conducta de distribuitie. (Nu se stocheaza) Dn82-26 m ; Dn40-42 m ; Dn65-2m ; Vtot.=0,188mc =0,183 Nmc | Incinta societate (conducta alimentare gaz metan) |
| 5 | Butan-gaz Amestec (amestec de hidrocarburi constand in primul rand din propan (C3) si propene, plus butan (C 4) | - | -Flam. Gas 1, H220 -Press. Gas | - | 0,6 t (60 butelii x 10 Kg) d=0,57 Kg/dm3 | Gaz lichefiat | Butelii de 10 Kg, inscriptionate, Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate . | Ambalaj original Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate Depozit asigurat, acoperit, seimiinchis, prevazut cu 2 rasetele | Depozit extern, amplasat pe latura de Nord a halei de productie, asigurat cu lacat, semiinchis |
| 6 | Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc 18-24%, clorura de amoniu 12-16%, apa 60-70%) | - | -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | 52,83 | 59,16 t (d=1,11 kg/mc) | Lichid | Baia de fluxare -1 buc. 12700 x1600x2900mm 1 buc x Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc | Baie de fluxare (placata cu PP), Este montată în cuvă de retenţie protejata antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Baia este prevazuta cu indicator de nivel si racord la rezervorul de avarie. | Hala de productie Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de fluxare) |
| 7 | Solutie de fluxare regenerata Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) | - | -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | - | 0-se incarca in caz de avarie la bazinul de fluxare dar in acest caz bazinul de fluxare este gol | Lichid | Rezervoare de avarie din polistif 2 buc x30 mc (coeficient de umplere 80%) | Rezervoarele sunt montate in instalatia de regenerare flux, prevazuta cu pardoseala antiacida si base de colectare pentru scurgerile accidentale Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | Hsala de productie Instalatia de regenare flux (2 buc. rezervoare de avarie) |
| 8 | Solutie de reactie flux curatitor Amestec (apa +HEGAFLUX FERROKILL cu continut de clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) | - | -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut mediu acvatic 1-H400 -Cronic mediu acvatic 1-H410 -Toxicitate acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 |  | 3,2 t | Lichid | Vas de reactie 1 buc x 3,2 mc | Vasul de reactie este prevazut cu 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare Vasul este montat in instalatia de regenerare flux, betonata, prevazuta cu base de colectare a scurgerilor accidentale. Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | Hala de productie Instalatia de regenerare flux (Vas de reactie) |
| 9 | Soluţie de dezincare (stripare) Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <25%, acid clorhidric <15%, apa <60%) | - | -Cor.Piele 1B-H314 -Acvatic chronic 2-H411 -STOT SE 3-H335 | 58,93 | 73,96 t (d=1,4 Kg/mc) | Lichid | Baia de dezincare (stripare) 1 buc 12700x1600x2900 Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc | Baie de dezincare (captusita cu PP) este montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacida, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc | Hala de productie Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de dezincare) |

## Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

Nu este cazul

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A 	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B	Aceste materiale este probabil sa degaje praf si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C	Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

## Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | Da Da |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au stricat sau curg? | Da |

Identificati orice masura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV si mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deseurilor care nu au fost deja acoperite in raspunsul dumneavoastra la Sectiunile 1.1 si 5.5).

Acolo unde este cazul recipientii sunt amplasati pe suprafete betonate , cuve de retentie , incaperi ventilate .

## Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Instalatia de neutralizare ape uzate (filtru presa) | Fe | Namoluri si turte de filtrare de la statia de epuare ape uzate | - | Valorificare prin firma autorizata | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI | Local nu este fezabil, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei |
| Instalatia de regenerare flux (filtru presa) | Fe | Namoluri si turte de filtrare de la instalatia de regenerare flux | - |  | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI | Local nu este fezabil, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei |
| Baia de zincare termica | Zn | Cenusa de zinc de la baia de zincare | - | Valorificare | BERG METALLCHEM Timisoara | Local nu este fezabil, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei |
| Baia de zincare termica | Zn | Zinc dur-drojdie de zinc (Zgura de la baia de zincare) | .- | Valorificare | BERG METALLCHEM Timisoara |  |
| Instalatia de epurare gaze reziduale (filtru cu saci) | Zn | Praf de la filtru de la baia de zincare (Pulberi filtrate de la baia zincare) | - | Valorificare | SC BERG-BANAT SRL – FAGARAS | Sunt reintroduse in baia de zincare. |
| Linia de pretratare chimica (Baile de decapare) | Fe | Acizi uzati de la decapare | - | Valorificare | SC CHIMCOMPLEX BORZESTI | Local nu este fezabil, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei |
| Linia de pretratare chimica (Baia de dezincare) | Zn | Solutie uzata de la dezincare | - | Valorificare | SC CHIMCOMPLEX BORZESTI | Local nu este fezabil, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei |
| Linia de pretratare chimica (Baile de degresare) | Fe | Deseuri baie degresare (slam uleios) | - | Valorificare | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI | Local nu este fezabil, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei |
| Aprovizionare | - | Deseuri de ambalaj hartie | - | Valorificare | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Aprovizionare | - | Deseuri de ambalaj plastic (PET) | - | Valorificata | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Aprovizionare | - | Deseuri ambalaj de lemn | - | Valorificare | SC BERG-BANAT SRL – FAGARAS | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Instalatia de epuare gaze reziduale (filtru textil) si materiale de la intretinere. | - | Saci de filtrare uzati (material filtrant), absorbanti (lavete uzate), imbracaminte de protectie imput | - | Valorificare | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Activitati administrative | - | Deseu menajer |  | Eliminata | SC SALCO SA FAGARAS | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Aprovizionare | - | Deseu ambalaje contaminate cu substante periculoasa (butoaie plastic+metalice) |  | Valorificare | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Aprovizionare | - | Ambalaje metalice care contin o matrita (spray ) |  | Valorificare | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Aprovizionare | - | Deseu plastic |  | Valorificare | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Intretinere | - | Deseu fier |  | Valorificare | SC SINEF BRASOV | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Intretinere | - | Alte deseur (discuri, peri,etc) |  | Valorificare | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |  |

6.7Deseuri de ambalaje

Sunt eliminate prin firme autorizate .

| Material | Deseuri de ambalaje generate T/an | Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
|  | a | b | c | d | e | f | g | h |
| Plastic | 0,5 | 100% |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Hirtie carton | 0,5 | 100% | - | 0,5 | - | - | - | - |
| Metal | Aluminiu | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Otel | 1 | 100% | - | 1 |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn | 1,5 | 100% |  | 1,5 |  |  |  |  |
| Total | 3,5 | 100% |  | 3,5 |  |  |  |  |

# Energie

## Cerinte energetice de baza

### Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 1500 MWh/an |  | 100 |
| Electricitate din alta sursa* | - | - | - |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* | - | - | - |
| Gaze | 950000Nmc/an |  | 100 |
| Petrol | - | - | - |
| Carbune | - | - | - |
| Altele (Operatorul trebuie sa specifice) | - | - | - |

- specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

7.1.2 Energie specifica

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatie sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Degresare | 0-25 kWh/t | Variatiile consumurilor energetice depind de frecventa opririlor accidentale si de temperatura | 0-44,6 kWh/t (Bref FMP cap.C.3.1) |
| Decapare | 0-20 kWh/t |  | 0-25 kWh/t (Bref FMP cap.C.3.2) |
| Fluxare | 0-40 kWh/t |  | ns |
| Zincare | 230- 640 kWh/t | Variatiile consumurilor energetice depind de perioadele de functionare si de stationare a pieselor in baia de zincare | 180-1000 kWh/t (Bref FMP cap.C.3.6) |

### Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); |  | x | - |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  | Cu ocazaia opririlor se verifica si functionarea motoarelor si asistemelor de antrenare |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); |  | x | - |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); |  | x | - |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da |  | Se urmareste corelarea sistemelor de incalzire cu temperatura exterioara sau temperatura gazelor tehnologice |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; |  | x | - |
| Intretinerea centraleleor termice, boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Da |  | Se face verificarea periodica obligatorie conform legislatiei in vigoare. |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | - |  |  |

## Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

| Confirmati ca urmatoarele masuritehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | Da |  | Sunt implementate |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | Da |  |  |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | Da |  |  |
| Alte masuri adecvate |  |  |  |

### Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  |  |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | Da Da Da Da - | Nu este relevant |  |

## Eficienta Energetica

| TOTI SOLICITANTII |  |
| --- | --- |
| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |

Observatii: Prezentati metoda de evaluare si faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viata si cheltuieli (EUR/ tona).

### In cadrul societatii au fost  luate urmatoatrele masuri pentru eficienta energetica:

Gazele de ardere provenite de la cuptorul baii  zincare  sunt recuperate si utilizate drept agent termic pentru functionarea uscatorului tunel .

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din difereite parti ale proceselor | DA Gazele de ardere provenite de la cuptorul baii zincare sunt recuperate si utilizate drept agent termic pentru uscatorul tunel |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare | DA S-a implemenetat sistemul racirii naturale a pieselor, renuntandu-se la racirea cu apa |  |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | DA Reutilizarea apelor de spalare la completarea formarea bailor din amonte |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | DA |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | DA |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | DA, (partial) |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | NU | Nu este cazul |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | NU | Nu este cazul |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | NU | Nu este cazul. Centralele termice utilizate (Vitorand Vitoplex) sunt proiectate si echipate corespunzator . |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | DA Cuptoarele de topire au functionare continua |  |
| Valve automate | NU | Nu este cazul |
| Valve de returnare a condensului | NU | Nu este cazul |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | DA S-a implemenetat sistemul racirii naturale a pieselor, renuntandu-se la racirea cu apa. |  |
| Altele |  |  |

## Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | N | Nu este cazul |
| Recuperarea energiei din deseuri; | N | Nu este cazul |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | D –gaz metan | - |

# Accidentele si Consecintele lor

## Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor Legii 59/2015 ce transpune Directiva SEVESO III | NU | Daca da, ati depus raportul de securitate? | Nu este cazul |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor Legii 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO IIIO? | NU | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Nu este cazul |

## Plan de management al accidentelor

Nu este cazul

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO III (Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase)

Exista:

- Plan de prevenire si stingere a incendiilor

- Plan de evacuare

- Plan de prevenire apoluarii  accidentale.

## Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | Da A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Da |
| depozitare adecvata | DA A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Da |
| bariere si retinerea continutului | Da |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4.5 |
| izolarea cladirilor; |  |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor; | DA |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, rateurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Sectiunea 0 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 0 |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Da |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | DA |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | DA |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | DA |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului |  |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident |  |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta |  |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; |  |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare |  |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO III (Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase)

Exista:

- Plan de prevenire si stingere a incendiilor

- Plan de evacuare

- Plan de prevenire apoluarii  accidentale.

Prevede planul masuri corespunzatoare fiecareia dintre situatiile de urgenta, responsabilii de punerea in practica a acestor masuri sunt instruiti, se fac simulari si exercitii periodice? Da

# Zgomot si Vibratii

Principalele surse de zgomot din cadrul Berg Banat SRL sunt procesele tehnologice din spatiile de productie, (hale inchise) care cuprind activitati cum sunt: operatia de legare apieselor, transportul materialelor intre fazele de productie, transportul cu mijloace auto, etc. Utilajele care produc zgomotul cel mai puternic sunt ventilatoarele si mijloace de transport uzinal.

Utilajele producatoare de zgomot sunt amplasate in interiorul halelor de productie, cu exceptia ventilatoarelor de la instalatiile de exhaustare amplasate la exteriorul halelor.

Cea mai apropiată zonă locuită este la cca.2km, iar obiectivul se află amenajat într-o incintă industrială preexistentă, ceea ce face ca zonele locuite să nu fie afectate prin poluare fonică/zgomot.

Avand in vedere montarea instalatiei de zincare si a utilajelor conexe,  in interiorul halei de productie (cu execeptia ventilatoarelor aferente instalatiilor de exhaustare) si tinanad cont de nivelul presiunii acustice aferent  acestora, impactul zgomotului asupra vecinatatilor va fi nerelevant. Se poate spune ca functionarea instalatiilor prevazute nu va avea aport semnificativ la nivelul de zgomot din parcul industrial UPRUC.

## Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia /sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplasarea principaleleor surse de zgomot in hala inchisa face ca nivelul de zgomot sa fie amortizat la limita incintei industriale | 65 db (A) | Nu este cazul | Nu este cazul | <65 dB(A) | Nu este cazul |

Avand in vedere montarea instalatiei de acoperiri metalice si a utilajelor conexe in interiorul halei de productie si tinanad cont de nivelul presiunii acustice aferent  acestora, impactul zgomotului asupra vecinatatilor va fi nerelevant. Se poate spune ca functionarea instalatiilor prevazute nu va avea aport semnificativ la nivelul de zgomot din parcul industrial UPRUC

9.2 Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in programele pentru conformare |
| Ventilatoare |  | Continuu in spatii inchise sau deschise | Nu este cazul | nesemnificativa | - | - |
| Activitatile se desfasoara in spatii inchise iar nivelul de zgomot la limita functionala a societatii este redus |

## 8.3Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Dati detalii despre orice studii care au fost facute.- Nu este cazul

| Referinta (Denumirea, anul etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |  |  |

## 8.4Intretinere-Nu este cazul

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? |  |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? |  |  |  |

## 8.5 Limite

Din tabelul 8.1 rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul (Receptorii sensibili sunt amplasati la cca.2 Km) |  |  |  |  |  |

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie completata cand este solicitata de Autoritatea de Reglementare. Aceasta poate fi de asemenea utila oricarui Operator care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nu este cazul |  |  |  |

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

- Manevrare mecanica,

Vehiculele care deservesc societatea sunt intretinute corespunzator

- Deplasarea vehiculelor, in special incarcatoare interne precum autoincarcatoare;

Orice alte informatii relevante care nu au fost cerute in mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se faca referire la ele.

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie completata cand este solicitata de Autoritatea de Reglementare. Aceasta poate fi de asemenea utila oricarui Operator care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nu este cazul |  |  |  |

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

- Manevrare mecanica,

Vehiculele care deservesc societatea sunt intretinute corespunzator

- Deplasarea vehiculelor, in special incarcatoare interne precum autoincarcatoare;

Orice alte informatii relevante care nu au fost cerute in mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se faca referire la ele.

# Monitorizare

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

# Referitor la monitorizarea emisiilor in aer:

# Nota (1) Din procesul de combustie al gazului metan rezulta gaze de ardere. Cele mai importante emisii in aer provenite de la arderea gazului natural sunt NOx si CO. Celelalte substante precum SO2, pulberile (PM10), compusii organici volatili fara metan (NMVOC) sunt emise in cantitati extrem de mici. Gazul natural este considerat in general fara continut de sulf.  Prin urmare, utilizarea combustibilului gazos, va conduce la emisii de SO2 aproape nule; De asemenea, arderea gazului natural nu reprezinta o sursa semnificativa de emisii de pulberi. Prin urmare, se  ca monitorizarea sa ramana la fel ca in Autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita 27.11.2019

# Nota (2) :Cosurile de evacuare de la sursa A1 (Cos cuptor baie de zincare) si sursa A3 (Cos uscator tunel) evacueaza, atat gaze rezultate de la combustia gazului metan, cat si un aport semnificativ de aer ambiental (cu un continut de 21% O2), antrenat odata cu traseul gazelor de ardere spre cosurile de dispersie, deci nu se poate face nimic in privinta controlarii volumului de oxigen (Vezi. valorile masurate prezentate centralizat in tab.6.1 pentru %-ul de O2 si (-excesul de aer). In aceste conditii, tinad cont de cele specificate anterior, nu este aplicabila raportarea la 3% O2 (% specificat in Ordinului 462/1993 pentru instalatii de combustie a gazului natural, acolo unde are loc consum de oxigen in procesul de ardere). Se propune, ca si pana acum (conform AIM nr. 101/14.09.2009revizuita la 27.11.2017), fara raportare la O2 de referinta.

# Nota (3): Pentru Sursa A2 (Cos filtru cu saci-baie de zincare),  se propune ca monitorizarea sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017

# Nota (4): Pentru Sursa A5, (Cos scruber linie de pretratare chimica), avand in vedere prevederile din Bref-ul specific (vezi Bref.FMP-Cap.C5) si faptul ca epurarea se face in sistem umed (scruber cu spalare cu apa in contracurent) se propune monitorizarea pentru indicatorul HCl sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009. revizuita la 27.11.2017

# Tanand cont de cerintele Bref (Bref FMP, Cap.C5) si problemele mentionate anterior in Notele 1÷4, se propune ca schema de monitorizare sa ramana la fel ca in autorizatia de mediu . nr.SB 101/14.09.2019cf tabelului de mai jos.

# Conditii de monitorizare a emisiilor dirijate in atmosfera

| Act. IED | Denumire sursa | Poluant | Tip de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza | Perioada de mediere | Conditii de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | Sursa A1 : Cos cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 630 kW fiecare. Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) | Gaze de ardere (CO, NOx) ce nu sunt recuperate pentru incalzirea sursei A3(uscator tunel) v.Nota (1) v.Nota (2) | Discontinua | ANUAL | Metode standardizate | *perioada de esantionare | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat |
| 2.3.c (iii) | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (de la baia de zincare) | Pulberi totale, | Discontinua | ANUAL | Metode standardizate | *perioada de esantionare | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
| 2.3.c (iii) | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) | Gaze de ardere (CO, NOx) v.Nota (1) v.Nota (2) | Discontinua | ANUAL | Metode standardizate | *perioada de esantionare | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
| 2.3.c (iii) | Sursa A5: Cos scruber (de la carcasa liniei de pretratare chimica) | Aerosoli HCl (in cantitati mici pulberi) v. Nota (4) | Discontinua | ANUAL | Metode standardizate | *perioada de esantionare | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |

Inventarul surselor de emisie dirijate

| ctivitate IED | Denumire si descriere cos | Înăltime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficietă (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | Sursa A1 : Cos cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx) ce nu sunt recuperate pentru incalzirea uscatorului (Sursa A3) | - | Cos dispersie | - | 499741.9 | 480791.6 |
| 2.3.c (iii) | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (baia de zincare) | 17 | Ø 0,7 | Ø 0,7 | Pulberi totale, (in cantitati mici: Zn, NH3 si HCl) | Filtru textil (Bref FMP Cap. C.3.6, C4.6.4) | -Sistem de colectare cu hota mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator, -Filtru cu saci -Qv=73.000 mc/h | (=99-99,9%; Referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243 | 499769.6 | 480812.64 |
| 2.3.c (iii) | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx)-recuperate de la cuptorul baii de zincare (sursa A1) | - | Cos dispersie | - | 499742.9 | 480862.4 |
| - | Sursa A4/1: Cos centrala termica CT1 (tip Vitorand Visman -440 Kw) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx) | - | Cos dispersie | - | 499742.9 | 480861.7 |
| - | Sursa A4/2: Cos centrala termica CT2 (tip Vitorand Visman -440 Kw) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx) | - | Cos dispersie | - | 499742.9 | 480861.7 |
| - | Sursa A4/3: Cos centrala termica CT3 (tip Vitorand Visman -440 Kw) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx) | - | Cos dispersie | - | 499708 | 480861 |
| 2.3.c (iii) | Sursa A5: Cos scruber (carcasa liniei de pretratare chimica) | 7 | Ø 1,25 | Ø 1,25 | Aerosoli HCl (in cantitati mici: pulberi si NH3). | Scruber (Bref FMP, Cap. D.5.3) | Scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Qv=35.000 mc/h | (=99,9%; - cf/ prospect (cf.Bref CWW-2014, Tab.3.172, (=99%) | 499729 | 480861 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Aut. Integrata de Mediu ce va fi eliberata |
| --- | --- |

## Monitorizarea emisiilor in apa

### Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în apa conform condiţiilor stabilite prin Aut.SGA.

(Bref-ul specific nu prezinta valori)

Schema de monitorizare pentru factorul de mediu apa

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicatori de calitate | Frecventa de monitorizare | UM | Limite de calitate maxim admise, conform, HG188/2002, modif.cu HG 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NTPA 002 | NTPA 001 |
| Bazinul de control final (statia de epurare) | Ape uzate tehnologice epurate (in bazinul de control final) | pH | La eliminarea fiecarei sarje de apa uzata epurata (laborator propriu) | -nit.pH- | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Fe |  | -mg/l- | - | 2.0 |
|  |  | Zn |  | -mg/l- | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC1 | Ape uzate tehnologice epurate evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma UPRUC | pH | Trimestrial -Cf. Aut.SGA 51/24.04.2017 (laborator acreditat RENAR) | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie |  | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total |  | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc |  | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC2 | Ape pluviale evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma industriala UPRUC | pH | Trimestrial-Cf. Aut.SGA 51/24.04.2017 (laborator acreditat RENAR) | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie |  | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total |  | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc |  | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PM1 | Ape uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare ape menajere de pe platforma industriala UPRUC | pH | Anual- Cf. Aut.SGA 51/24.04.2017 (laborator acreditat RENAR) | unit.pH | 6.5-8.5 | - |
|  |  | Materii totale in suspensie |  | mg/l | 350 | - |
|  |  | CCO-Cr |  | mg/l | 500 | - |
|  |  | CBO5 |  | mg/l | 300 | - |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | 30 | - |
|  |  | Azot amoniacal |  | mg/l | 30 | - |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | 1 | - |
|  |  | Detergenti |  | mg/l | 25 | - |
|  |  | Fosfor |  | mg/l | 5 | - |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apele de suprafata | Aut.SGA 51/24.04.2017 |
| --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

Nu s-au identificat posibilităţi de contaminare directă a apei subterane cu poluanţi datoraţi activităţii societăţii. (Cf Raportului de referinta, analizat la Cap.2.7.2 din RA,  nu este necesar).

Autorizatia SGA nu prevede cerinte in acest sens.

Activitatea de productie se desfasoara numai la interior.

Avand in vedere masurile prevazute, orice eventuala scurgere este integral retinuta in cuva de retentie (rebord) sau basele de colectare , de unde , solutia este preluata in mod automat de pompele submersibile montate in nise izolate chimic, pentru a preveni infiltrarea in sol si trimise in statia de neutralizare.

Ca atare, in practica,  nu exista risc de poluare a solului si/sau apelor subterane cu ape cu continut de crom sau alte substante periculoase.

Tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate anterior, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul este nesemnificativ fara influente asupra calitatii solului, freaticului si a apei de suprafata.

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

S-a prezentat anterior la Cap.10.2

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare | Aut.SGA nr.51/24.04.2017 |
| --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri tehnologice | Tone | Utilaje tehnologice | lunar | Cantarire si masurare volum |
| Deseuri de ambalaj | Tone | Ambalare |  |  |
| Deseuri de la intretinerea si functionarea utilajelor | L, bucati, Kg | Angrenajele utilajelor |  |  |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Raportare lunara –Gestiunea deseurilor |
| --- | --- |

## 10.6 Monitorizarea mediului

### 10.6.1 Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Nu este ceruta monitorizarea in afara amplasamentului instalatiei .

Solutiile tehnice prevazute sunt in conformitate cu cele mai bune practici utilizate in procesul de cromare dura, la nivel european (BAT). Acestea sunt prezentate detaliat la Capitolul .5.7. Societatea este amplasata in parcul indutrial UPRUC, la o distanta considerabila de receptorii sensibili (zone rezidentiale, situri Natura 2000, etc). Avand in vedere faptul ca, fata de situatia autorizata nu se modifica capacitatea de productie si, in plus, s-au redus emisiile de poluanti in aer proveniti de la linia de pretratare chimica, (prin instalarea unui sistem de epurare tip scruber), se considera ca nivelul imisiilor de poluanti specifici proveniti din activitatea Berg Banat SRL va scadea. Cf. Rapoartelor de incercare anexate valorile inregistrate la emisie sunt sub limita admisa.(Vezi Tab.6.1 din RA) Analiza activitatilor care implica utilizarea, producerea sau emisia de substante periculoase relevante, asa cum sunt definite ele in Cap.4.2 din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale” arata ca amenajarile si masurile prevazute fac imposibila, in practica, producerea contaminarii solului sau a apelor subterane cu substante/amestecuri chimice. Se considera ca nu este necesara monitorizarea in afara amplasamentului.

10.6.2 Monitorizarea impactului

Pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii  titularul de activitate va monitoriza nivelul emisiilor de poluanti pe fiecare componenta de mediu si va raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu solicitarile din Aut.Integrata de Mediu.

a) Monitorizarea emisiilor in atmosfera

Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite  prin Aut.Integrata de Mediu ce va fi emisa. Conditii de monitorizare a emisiilor in atmosfera au fost prezentate anterior la Cap.10.1.

Rezultatele monitorizarii, in perioada 2017-2018 sunt prezentate centralizat la Cap.14.1, punctul a)

b) Monitorizarea emisiilor in apa

Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în apa conform condiţiilor stabilite prin Aut.SGA .

Rezultatele monitorizarii, in perioada 2017-2018 sunt prezentate centralizat la Cap.14.2, punctul b)

## d) Monitorizarea deşeurilor

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin HG 210/2007.

e)Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

Operatorul va afisa in locuri accesibile si vizibile fisele tehnice de securitate la toate locurile de munca unde sunt utilizate substate si preparate periculoase.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare | Aut.Integrata de Mediu ce va fi obtinuta Aut.SGA nr.51/24.04.2017 |
| --- | --- |

## 10.7 Monitorizarea variabilelor de proces

Monitorizarea variabilelor de proces consta in:

- Monitorizarea parametrilor tehnologici (temperatura, nivel, concentratii).

- Evidenta consumurilor de materii prime si energetice

- Controlul periodic al echipamentelor in ceea ce priveste riscurile implicate de posibilitatile de scurgeri, colmatarea sistemelor de drenaj, etc.

- Controlul pH, Fe si Zn la evacuarea apelor uzate epurate

- Control pH, gaze reziduale epurate (scruber)

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | Materiile prime sunt monitorizate de catre furnizori si sunt insotite de declaratii/certificate de conformitate, fise tehnice |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in centralele termice sau in emisiile de gaze; | Verificari periodice |
| eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; | Se vor efectua monitorizari ale factorului de mediu aer |
| consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Se va urmarii permanent consumul energetic |
| calitatea fiecarei clase de deseuri generate. | Se va urmarii permanent calitatea si cantitatea deseurilor generate pe amplasament |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului. | -Ape uzate tehnologice la evacuarea din statia de preepurare - pH- scruber |

## 10.8 Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Societatea nu necesita o monitorizare speciala a emisiilor pe perioada de punere in functiune sau oprire

# 11. Dezafectare

## 11.1 Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Conductele de alimentare cu apa si canalizare sunt montate subteran. Rezervoarele sunt montate suprateran in cuve de retentie

este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

Retelele de apa-canal vor fi golite si curatate

lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

Nu este cazul

izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Da

materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

Toate materialele rezultate din dezafectare , dupa decontaminare, pot fi reciclabile

Nota: pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de Directiva 96/61/CE, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazue pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

## Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalatiei.

Cele de mai jos pot alcatui fundamentul unui plan de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii de Reglementare.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. | Pe planul de situatie sunt pozitionate retelele tehnologice |
| --- | --- |

Datorita faptului ca functionarea obiectivului analizat este nedeterminata, nu s-au programat lucrari de dezafectare..

Datorita faptului ca functionarea obiectivului analizat este nedeterminata, nu s-au programat lucrari de dezafectare.

Daca se pune problema finalizarii activitatii si schimbarii destinatiei terenului, apare obligativitatea titularului de activitate de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament pentru identificarea gradului de poluare a amplasamentului datorat in exclusivitate activitatii propuse.

Lucrarile constau, in general, in efectuarea unor operatii de dezafectare intr-o anumita ordine astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului inconjurator si in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii.

Materialele periculoase vor fi indepartate primele, pentru indepartarea riscurilor pentru muncitori si pentru a nu permite amestecarea cu deseurile nepericuloase, reciclabile mai usor. Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele care pot fi reutilizate. Tot ce ramine dupa selectarea  este un ansamblu de materiale care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai valorifica. Aceste materiale vor fi trimise la eliminare.

Statia de epurare ape uzate tehnologice se va dezafecta ultima, numai dupa decontaminarea tuturor apelor uzate ce pot rezulta din dezafectarea instalatiei.

Pentru acesta este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

- Etapa I – Lucrari pregatitoare, care consta in general in stabilirea unui plan de actiune.

- Etapa II- Dezafectarea propriu-zisa ,care consta in operatii de  curatare, dezafectare propriu-zisa si indepartare controlata  a echipamentelor si deseurilor rezultate.

- Etapa III - Refacerea terenului, care consta in stabilirea gradului de poluare rezultat in urma activitatilor anterioare de pe amplasament si ecologizarea  acestuia daca este cazul.

- Etapa I – Lucrarile pregatitoare,  constau in:

- Stabilirea unui plan de actiune, pentru lucrarile ce presupun volum si durata     mare de desfasurare.

- Angajarea unor societati specializate in dezafectari, pentru componente cu    gabarit mare, prin taiere cu flacara oxiacetilenica sau prin procedee    mecanice.

- Delimitarea zonei  in care au loc operatiile de dezafectare.

- Verificarea opririi normale a instalatiei in conformitate cu instructiunile de operare,   pentru fiecare echipament/instalatie/utilaj in parte .

- Verificarea intreruperii alimentarii utilajelor cu materiale si utilitati (energie    electrica, abur, aer comprimat, gaze naturale).

- Blindarea  racordurilor la utilitati (apa, aer comprimat, abur, canalizare   menajera si pluviala).

- Inspectarea vizuala a  acestor  operatii.

- Inainte de inceperea propriu-zisa a lucrarilor de dezafectare a echipamentelor instalatiilor si utilajelor cit si a tuturor elementelor aferente, se va proceda    astfel:

  - Se va marca fiecare echipament, instalatie, utilaj, conducta, etc. functie de rolul pe care l-a avut in fluxul tehnologic;

  - Se vor identifica  acele echipamente/instalatii/utilaje care au fost in contact cu SUBSTANTE PERICULOASE, sau cu alte substante care prezinta pericol de incendiu

  - Se vor  indeparta materialele ramase in echipamente /instalatii /utilaje la momentul dezafectarii.Transferul acestor materiale se va  face pe baza unei conventii scrise si sub stricta supraveghere a responsabililor cu protectia mediului si securitatea muncii din societate;  Materialele potential periculoase vor fi indepartate primele, pentru indepartarea riscurilor pentru muncitori si pentru a nu permite amestecarea cu deseurile nepericuloase, reciclabile mai usor.

  - Se va identifica o zona de depozitare temporara, pina la preluare de catre  societati autorizate, in vederea valorificarii si/sau eliminarii, atit a materilelor existente la momentul dezafectarii, cit si a  componentelor dezafectate;

  - Zonele de stocare temporara a deseurilor periculoase vor fi marcate si semnalizate cu privire la proprietatile periculoase ale deseurilor stocate acolo. Acestea vor fi amenjate astfel incit sa poata prelua eventualele scapari accientale, astfel incit mediul sa fie protejat.

  - Se vor imprastia materiale absorbante pe pardoseala, acolo unde este posibila contaminarea cu produse petroliere in zona dezafectarii;

  - Pentru deseurile solide ce se vor stoca in aer liber si care ar putea genera pulberi, se vor utiliza folii din polimeri pentru acoperirea unitatilor de stocare.

  - Slamul colectat  de la  baile de pretratare va fi depozitat in recipienti inchisi , inscriptionati si asigurati in spatii corespunzatoare pina la  preluarea lor in vederea eliminarii de catre societati autorizate.

b)Etapa II-  Dezafectarea propriu-zisa,  cuprinde :

- Dupa demontarea echipamentelor tehnologice, inclusiv a instalatiilor   aferente, acestea se vor curata de produse. Aceasta operatie se va executa si pentru canale tehnologice, rigole, cuve de retentie, pardoseli,etc.

- Neutralizarea prin curatare si spalare atit a componentelor fixe ale  rezervoarele si bazinelor, cit si a partilor auxiliare: pompe, conducte, robineti, etc., pe categorii de contaminari si cu materiale adecvate.

- Apele de spalare incarcate cu produse CHIMICE nu se vor  evacua in  canalizarea menajera si nici in canalizarea pluviala a societatii.  Acestea vor fi epurate in statia de neutralizare ape uzate tehnologice, care se va dezafecta ultima. (In cazul in care este necesara deversarea  unor ape de spalare  uzate in canalizarea menajera si/sau pluviala a societatii este obligatoriu efectuarea in prealabil a  monitorizarii calitatii acestor ape )

- In situatia cind se impune taierea echipamentelor, aceasta operatie  se va efectua (chiar si dupa operatia de curatire prin spalare cu materiale adecvate si suflare cu gaze inerte), numai dupa un program strict stabilit si de catre o societate specializata pentru acest tip de lucrari. Acest lucru este necesar deoarece  este posibila existenta unor substante periculoase nevizualizate, cu pericol de colectare a vaporilor (mai ales in conditiile de lucru la  temperatura  de  taiere oxiacetilenica).

- Spalarea, inertizarea, suflarea rezervoarelor si bazinelor, inclusiv a  pompelor, conductelor, armaturilor, aferente etc.

- Componentele mari ale echipamentelor tehnologice  se aseaza la orizontala , apoi se  debiteaza in bucati, in asa fel incit sa poata fi depozitate si apoi incarcate in mijloace auto.

- Golirea tuturor conductelor de produsele continute, prin suflare cu aer sau azot, inertizarea sau spalarea acestora , dupa caz.

- Motoarele electrice se vor  demonta  si depozita in magazii, sub control.

- Dezmembrarea altor elementelor de legatura (instalatii de ventilatie, pasarele metalice, balustrade,etc).

- Dezafectarea utilajelor, a instalatiilor, (recipienti, robineti, pompe, ventilatoare, tablouri electrice de comanda, scari de acces etc)

- Verificarea decontaminarii tuturor componentelor dezafectate.

- Colectarea  selectiva a deseurilor rezultate in urma dezafectarilor, in functie de categoria si codul deseului.

- Colectarea si depozitarea temporara deseurilor  intr-o zona special amenajata (betonata) in vecinatatea obiectivului, pe    categorii de deseu.

- Se vor lua toate masurile de prevenire a pierderilor de produse petroliere sau substante periculoase  pe traseul de transport pentru a nu se produce poluarea solului sau a apelor.

- Se indeparteaza, daca este cazul, materialele de constructie contaminate cu scapari accidentale de produse TOXICE,

- Deseurile rezultate din dezafectare , care sunt contaminate cu substante periculoase, nu se vor depozita direct pe sol sau in spatii neacoperite.

- Depozitarea temporara a deseurilor rezultate se va face  numai in  containere metalice, depozitate temporar pina la preluare pe  suprafete betonate si acoperite.

- Se indeparteaza daca este cazul, materialul de constructii contaminat cu produse petroliere sau scapari accidentale de substante chimice, aflat pe pardoseala incintelor sectiilor sau in zona .

- Daca se constata vizual existenta unui potential de contaminare a solului, acesta va fi decopertat, depozitat in containere inscriptionate si asigurate, iar eliminarea se va face in functie de rezultatul analizelor de levigabilitate.

- In cazul in care destinatia cladirii aferente atelierului de galvanizare va fi alta decit cea de uz industrial, peretii incaperii in care se afla liniile de galvanizare vor fi razuiti in profunzime , iar deseul rezultat va fi colectat in containere metalice inchise . Eliminarea se va face numai in urma efectuarii unor teste de levigabilitate si stabilirii , conform Ordinului MMGA  nr.95/2005 , a clasei de depozit in care pot fi incadrate.

c) Etapa III- Refacerea terenului cuprinde urmatoarele activitati:

- Dupa terminarea lucrarilor de dezafectare, se va face un control al incintei pentru stabilirea situatiei canalelor subterane si a gropilor rezultate in urma demontarii utilajelor si instalatiilor. Se va acorda o atentie deosebita eventualelor avarii ce pot aparea in urma actiunii de dezmembrare, asupra starii instalatiilor de utilitati si luarea de masuri de remediere, daca este cazul.

- Acolo unde se va costata vizual un potential de poluare a solului se vor preleva probe din gropile rezultate in urma dezafectarii echipamentelor /instalatiilor /utilajelor  tehnologice

- Valorile concentratiilor determinate pentru parametrii de calitate ai  solului  vor trebui sa fie sub pragurile de alerta impuse de Ordinul 756/1997- ordin pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului”. In situatii in care valorile concentratiilor determinate depasesc valorile pragului de interventie se va proceda la curatirea si decopertarea solului.

- Solul indepartat, contaminat, va fi tratat ca un deseu toxic si va fi preluat in vederea eliminarii numai de societati autorizate in transport si distrugere deseuri periculoase.

- Atunci cind solul nu este contaminat se va realiza umplerea gropilor rezultate cu material de umplutura.

Ordinea operatiilor si lucrarilor de inchidere se poate modifica, daca necesitatile procesului o cer.

## Planul de inchidere a instalatiilor si utilajelor existente pe amplasament va fi actualizat de catre societate daca circumstantele se modifica.

11.3 Structuri subterane

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Retele apa potabila | Apa potabila | Inchiderea apei de la retea si demontarea tevilor |
| Retele de canalizare si base de colectare | Ape uzate | Obturarea canalului in aval si demontarea tronsoanelor de beton sau utilizarea lor pentru noi folosinte |
| Fundatii cladiri | Beton armat | Se vor demola pe baza unor proiecte realizate in institutii specializate in demolari |
| Fundatii instalatii | Beton armat |  |

## 11.4 Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Cladiri, | Nu | - |
| Bai de pretratare chimica | Reziduuri de proces cu urme de solutii chimice. | -Poluare apa, sol |
| Cuve de retentie | Urme de solutii si reziduuri de proces | -Poluare apa, sol |
| Baia de zincare termica | Reziduuri de zinc. | -Poluare sol |
| Rezervoare de stocare | Solutii cu reziduuri de proces | -Poluare apa, sol |
| Instalatia de neutralizare | Urme de solutii si reziduuri de proces | -Poluare apa, sol |

## 11.5 Lagune- Nu este cazul

| Lagune |  |
| --- | --- |
| Identificati toate lagunele |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? |  |
| Cum va fi eliminata apa? |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? |  |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? |  |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? |  |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna? |  |
| Cum va fi tratata structura lagunei pentru recuperarea terenului? |  |

## 11.6 Depozite de deseuri

Nu sunt depozite definitive  de deseuri pe amplasament.

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; | Depozitele sunt betonate si acoperite |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Nu este cazul |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Nu este cazul |

## 11.7 Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |
| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |
| Studiu | Termen (anul si luna) |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

# 12. Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | DA |
| --- | --- |

## 12.1Sinergii

Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie de mediu fata de urmatoarele tehnici sau fata de altele care sunt pertinente pentru instalatie.

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de autorizatie; in special cele care sunt necesare pentru a garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; |  |
| beneficierea de economiile de scara pentru a justifica instalarea unei unitati de cogenerare; |  |
| combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la producerea de energie / unei instalatii de co-generare; |  |
| deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime intr-o alta instalatie; |  |

## 12.2 Selectarea amplasamentului

Având în vedere faptul că instalaţia de zincare termică este deja autorizată nu au mai fost luate în considerare alte amplasamente.

(Incinta industriala preexistenta, in zona industriala, departe de zone locuite. Zona puternic antropizata)

# 13. Limitele de Emisie

## Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

13.1 Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

Monitorizarea emisiilor pentru factorul de mediu aer va consta in urmarirea concentratiilor de poluanti din gazele reziduale emise la cosurile de dispersie .

Referitor la factorul de mediu aer, vor fi facute periodic masuratori conform solicitariilor din Autorizatia Integarata Mediu,  respectandu-se cerintele de monitorizare.

Rezumativ, conform Bref FMP, Capitol Rezumat, Partea C-Galvanizarea la cald discontinua, sunt prezentate valori la emisie asociate BAT:

In tabelul urmator sunt prezentate valori limita la emisie propuse in urma analizei din RA:

| Act. IED | Denumire si descriere cos | Poluant | UM | VLE | Conditii de referinta | Valori de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | Sursa A1 : Cos cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) D=Ø 0,4 m, H= 17 m | CO | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat | -AIM nr.SB101/2009 revizuita la27.11.2017 -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) v.Nota (1) v.Nota (2) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
| 2.3.c (iii) | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (baia de zincare) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m | Pulberi | mg/Nmc | 5 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat | -AIM nr.SB101/2009 revizuita la27.11.2017 -BREF - FMP , Cap. C5 Pulberi < 5 mg/Nm3 |
|  |  | Zn | mg/Nmc | nn |  | -AIM nr.SB101/2009 - v.Nota (3) |
| 2.3.c (iii) | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m | CO | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat | -AIM nr.SB101/2009 revizuita la 27.11.2017 -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) v.Nota (1) v.Nota (2) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
| 2.3.c (iii) | Sursa A5: Cos scruber (de la carcasa liniei de pretratare chimica) D=(1,25 m, H=7m | HCl pulberi | mg/Nmc | 30 5 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat | AIM nr.SB101/2009 revizuita la 27.11.2017-BREF - FMP , Cap. C5 (HCl 2-30mg/Nm3) -Ord.462/1993, Anexa nr.1, pct.6.1, clasa 3, HCl <30 mg/Nmc (debit >300 g/h); v.Nota (4) |

Valorile limita pentru probele medii zilnice sunt considerate ca fiind respectate daca in decursul unui an calendaristic nici o valoare medie zilnice nu depaseste valoarea limita. Valorile medii zilnice se determina in timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire si oprire).

# Nota (1) Din procesul de combustie al gazului metan rezulta gaze de ardere. Cele mai importante emisii in aer provenite de la arderea gazului natural sunt NOx si CO. Celelalte substante precum SO2, pulberile (PM10), compusii organici volatili fara metan (NMVOC) sunt emise in cantitati extrem de mici. Gazul natural este considerat in general fara continut de sulf.  Prin urmare, utilizarea combustibilului gazos, va conduce la emisii de SO2 aproape nule; De asemenea, arderea gazului natural nu reprezinta o sursa semnificativa de emisii de pulberi. Prin urmare, se  ca monitorizarea sa ramana la fel ca in Autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita 27.11.2019

# Nota (2) :Cosurile de evacuare de la sursa A1 (Cos cuptor baie de zincare) si sursa A3 (Cos uscator tunel) evacueaza, atat gaze rezultate de la combustia gazului metan, cat si un aport semnificativ de aer ambiental (cu un continut de 21% O2), antrenat odata cu traseul gazelor de ardere spre cosurile de dispersie, deci nu se poate face nimic in privinta controlarii volumului de oxigen (Vezi. valorile masurate prezentate centralizat in tab.6.1 pentru %-ul de O2 si (-excesul de aer). In aceste conditii, tinad cont de cele specificate anterior, nu este aplicabila raportarea la 3% O2 (% specificat in Ordinului 462/1993 pentru instalatii de combustie a gazului natural, acolo unde are loc consum de oxigen in procesul de ardere). Se propune, ca si pana acum (conform AIM nr. 101/14.09.2009revizuita la 27.11.2017), fara raportare la O2 de referinta.

# Nota (3): Pentru Sursa A2 (Cos filtru cu saci-baie de zincare),  se propune ca monitorizarea sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017

# Nota (4): Pentru Sursa A5, (Cos scruber linie de pretratare chimica), avand in vedere prevederile din Bref-ul specific (vezi Bref.FMP-Cap.C5) si faptul ca epurarea se face in sistem umed (scruber cu spalare cu apa in contracurent) se propune monitorizarea pentru indicatorul HCl sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009. revizuita la 27.11.2017

# .

a

## 13.2 Evacuari in reteaua de canalizare

Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în apa conform condiţiilor stabilite prin Aut.SGA.

(Bref-ul specific nu prezinta valori)

Schema de monitorizare pentru factorul de mediu apa

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicatori de calitate | Frecventa de monitorizare | UM | Limite de calitate maxim admise, conform, HG188/2002, modif.cu HG 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NTPA 002 | NTPA 001 |
| Bazinul de control final (statia de epurare) | Ape uzate tehnologice epurate (in bazinul de control final) | pH | La eliminarea fiecarei sarje de apa uzata epurata (laborator propriu) | nit.pH- | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Fe |  | -mg/l- | - | 2.0 |
|  |  | Zn |  | -mg/l- | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC1 | Ape uzate tehnologice epurate evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma UPRUC | pH | Trimestrial-Cf. Aut.SGA nr.51/24.04.2017 (laborator acreditat RENAR) | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie |  | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total |  | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc |  | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC2 | Ape pluviale evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma industriala UPRUC | pH | Trimestrial-Cf. Aut.SGA nr.51/24.04.2017 (laborator acreditat RENAR) | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie |  | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total |  | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc |  | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PM1 | Ape uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare ape menajere de pe platforma industriala UPRUC | pH | Anual -Cf. Aut.SGA nr.51/24.04.2017 (laborator acreditat RENAR | unit.pH | 6.5-8.5 | - |
|  |  | Materii totale in suspensie |  | mg/l | 350 | - |
|  |  | CCO-Cr |  | mg/l | 500 | - |
|  |  | CBO5 |  | mg/l | 300 | - |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | 30 | - |
|  |  | Azot amoniacal |  | mg/l | 30 | - |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | 1 | - |
|  |  | Detergenti |  | mg/l | 25 | - |
|  |  | Fosfor |  | mg/l | 5 | - |

14 Impact

## 14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

a) Referitor la factorul de mediu aer

Pentru determinarea nivelului de poluare a atmosferei la emisie au fost facute masurari de noxe si calcule de evaluare tinand cont de debitele de evacuare si timpul de lucru. Evaluarea s-a facut prin comparare cu prevederile  din Ordinul 462/1993,  Aut.Integrata de Mediu   si Bref-ul specific.

In tabelul urator sunt  prezentate rezultatele masuratorilor efectuate la cosurile de evacuare aferente instalatiilor de pe amplasamentul Berg Banat SRL .

| Sursa de emisie | Cod sursa | Parametru | Măsurători An 2017 (mg/ Nmc) | Măsurători An 2018 (mg/ Nmc) | Valoare medie masurata | Limită admisa la emisie conform AIM/2009 | Debit masic calculat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | ANUAL |  | mg/ Nmc | Kg/an |
| Coş cuptor baie de zincare | A1 | NOx | 22.37 | 29.27 | 38.18 | 42.49 | 146,85 | 55,83 | 350 | 253.13 |
|  |  | SO2 | SLD | SLD | SLD | SLD | - | SLD | 35 | - |
|  |  | CO | 16.13 | 19.38 | 25.0 | 29.13 | 33,85 | 24,69 | 100 | 121.08 |
|  |  | Pulberi | 0.99 | 0.93 | 1.06 | 0,60 | - | 0,89 | 50 | 3.82 |
|  |  | COT | 2.89 | 3.11 | 3.43 | 2.91 | - | 3,08 | 50 | 1.56 |
|  |  | O2 (%) | 12,3 | 11.4 | 12.1 | 9.5 | 10,1 |  | - | - |
|  |  | ( | 2,41 | 2.21 | 4.3 | 3.61 | 1,93 |  | - | - |
|  |  | Tg (°C) | 192.3 | 183 | 208 | 195 | 224,5 |  | - | - |
|  |  | Nr. med. ore funct./an | - | - | - | - |  | 4032 | - | - |
|  |  | Debit (Nmc/h) | 1326 | 1356 | 1287 | 1022 | 2939 | 1586 | - | - |
| Coş filtru cu saci baie de zincare | A2 | Pulberi | 1.58 | 1.89 | 3.44 | 1.79 | 1.79 | 2,09 | 5 | 122.21 |
|  |  | HCl | 0.51 | 0.47 | 0.75 | 0.35 | - | 0.52 | 30 | 33.07 |
|  |  | NH3 | 0.28 | 0.35 | 0.88 | 0.29 | - | 0.45 | 30 | 22.29 |
|  |  | Zn | 1.18 | 0.91 | 1.14 | 0.97 | 1,39 | 1.12 | - | 76.92 |
|  |  | Nr. med. ore funct./an | - | - | - | - |  | 4032 | - | - |
|  |  | Debit (Nmc/h) | 16862 | 16646 | 13176 | 16668 | 17176 | 16105 |  | - |
| Coş tunel uscare | A3 | NOx | 13.55 | 11.90 | 12.93 | 11.7 | 12,01 | 12,42 | 350 | 210.77 |
|  |  | SO2 | SLD | SLD | SLD | SLD | - | SLD | 35 | - |
|  |  | CO | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 3.25 | 8.09 | 4,79 | 100 | 59.46 |
|  |  | Pulberi | 0.99 | 0.86 | 1.07 | 1.3 | - | 1,05 | 50 | 18.05 |
|  |  | COT | 1.93 | 2.14 | 3.0 | 3.5 | - | 2.64 | 50 | 60.85 |
|  |  | O2 (%) | 18.7 | 18.8 | 19.4 | 19.5 | 18,3 | 18.9 | - | - |
|  |  | ( | 5.7 | 5.71 | 13.12 | 13.29 | 5,9 | 8,74 | - | - |
|  |  | Tg (°C) | 25.4 | 32 | 34 | 22 | 27,8 | 28.24 | - | - |
|  |  | Nr. med. ore funct./an | - | - | - |  |  | 4032 | - | - |
|  |  | Debit efluent (Nmc/h) | 4761 | 4957 | 5303 | 6429 | 6939 | 5678 | - | - |
| Coş scruber linie de pretratare chimica | A5 | pulberi | - | - | - | - | 0,75 | 0.75 | 5 | - |
|  |  | HCl | - | - | - | 1.57 | 1,18 | 1.38 | 30 | 168.5 |
|  |  | Nr. med. ore funct./an | - | - | - | - |  | 4032 | - | - |
|  |  | Debit efluent (Nmc/h) | - | - | - | 29249 | 27250 | 28250 | - | - |
| TOTAL FABRICA (Sursele A1÷A5) (Debit masic anual, calculat) |  | Prag E-PRTR Kg/an |  |
|  | NOx (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 100000 | 830,99 |
|  | CO (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 500000 | 313,31 |
|  | Pulberi (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 50000 | 148,67 |
|  | HCl (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 10000 | 218,57 |
|  | NH3 (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 10000 | 22,29 |
|  | Zn (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 200 | 76,92 |

Referitor la raportarile PRTR, pentru poluanţii specifici activităţii desfăşurate (încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea principala: Pct. 2 (c) iii Productia si prelucrarea metalelor feroase prin aplicarea de straturi protectoare de metal topit cu o capacitate de tratare de 2 t otel brut/ora,  conform calculelor de evaluare prezentate centralizat in Tab.6.1 se constata ca nu sunt depasite valorile de prag pentru emisii cf. Anexa 1, Reg.(CE) 166/2006.

Referitor la emisii in atmosfera: Conform Rapoartelor de incercare anexate se poate aprecia ca noxele provenite de la sursele de emisie dirijate de pe amplasamentul Berg Banat SRL se incadreaza in valorile limita admise la emisie cf. Ordinului 462/1993, AIM nr.SB 101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2019 si Bref-ul specific.(v.Tab.6.1 din RA).

Referitor la la imisii in atmosfera:  Avand in vedere faptul ca, fata de situatia autorizata nu se modifica capacitatea de productie, se considera ca nivelul imisiilor de poluanti specifici proveniti din activitatea Berg Banat SRL nu se vor modifica.

Referitor  la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la  Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT (vezi Cap.6.5 prezentat in continuare). Rezumativ, referitor la principalele surse de emisii si cerintele Bref FMP,  se fac urmatoarele mentiuni:

- Referitor la procesul de decapare,este BAT :

- “Daca sunt utilizate bai de HCl incalzite sau mai concentrate: BAT inseamna instalarea unei unitati de exhaustare si tratarea aerului exhaustat (de ex. prin scrubare). Nivelul de emisie HCl este de: 2 – 30 mg/Nm3”. In cadrul Berg Banat SRL baile de pretratare chimica sunt capsulate,  gazele reziduale  fiind epurate  intr-un scruber vertical cu umplutura.  Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratata in statia de epurare ape uzate tehnologice. Nivelul  masurat al emisiilor de HCl este mult sub limitele admise (vezi Rap.de incercare anexate si Tab.6.1)

- Referitor la procesul de zincare prin scufundarea  pieselor la cald :

- Este BAT: „Captarea emisiilor din timpul submersiei fierbinti prin inchiderea cuvei sau prin extragerea marginilor prin reducerea prafului (de ex. printr-un filtru textil sau scruber umed). Nivelul de praf asociat cu aceste tehnici este < 5 mg/Nm3”. In cadrul Berg Banat SRL emisiile provenite de la baia de zincare sunt captate intr-o instalatie  de absorbtie compusa din hota de captare mobila, tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune,  filtru cu saci , tubulatura de evacuare, cos de evacuare .Nivelul de praf din gazele epurate  este mult sub limitele admise (vezi Rap.de incercare anexate si Tab.6.1).

- Este BAT: „Reducerea emisiilor prin recuperarea gazelor calde”. In cadrul  Berg Banat SRL, caldura gazelor de ardere de la cuptorul baii de zincare este recuperata si utilizata la uscator.

b) Referitor la factorul de mediu apa

Au fost monitorizate:

- Apele uzate tehnologice epurate, prelevate din “bazinul de control final” aferent instalatie de epurare.

- Apele tehnologice epurate prelevate din caminul de racord PC1.

- Apele pluviale, prelevate din caminul de racord PC2.

Evaluarea s-a facut astfel:

- In cazul apelor tehnologice epurate  si a celor pluviale, (evacuate in colectorul de ape conventional curate si ape pluviale de pe platforma UPRUC cu descarcare raul Olt): normativul NTPA 001/2002 din HG 188/2002,  modificat si completat prin H.G. nr. 352/2005 si Autorizatia SGA .

- In cazul apelor uzate menajere, (evacuate in colectorul de ape uzate menajere de pe platforma UPRUC si de aici in canalizarea municipiului Fagaras): normativul  NTPA 002/2002 din HG 188/2002,  modificat si completat prin H.G. nr. 352/2005  si  Autorizatia SGA.

b1) Investigatii referitor la apa uzata tehnologica epurata  prelevat din bazinul control final

In cazul de fata, emisarul direct al apelor uzate tehnologice si pluviale este colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC cu descarcare in raul Olt si ca atare, normativul de baza care impune calitatea efluentului este :

- NTPA 001/2002 din HG 188/2002,  modificat si completat prin H.G. nr. 352/2005 ;

- Autorizatia SGA

Rezultatul investigatiilor- ape uzate  tehnologice epurare (bazin control final)

| Indicatori de calitate | Rezultate obtinute (BAZIN DE CONTROL) In anul 2018 | Indicatori de cf. NTPA001 si Aut. SGA |
| --- | --- | --- |
|  | BA 1/2018 | BA 2/2018 | BA 3/2018 | BA 4/2018 | BA 5/2018 | BA 6/2018 | BA 7/2018 |  |  |
| pH | 7.23 | 7.64 | 7.39 | 7,61 | 7.28 | 7,53 | 7.49 |  | 6,5-8,5 |
| Fe | 0.13 | 0.105 | 0.66 | 0.007 | 0.41 | 0.22 | 0,009 |  | 2 |
| Zn | 0.091 | 0.073 | 0.088 | 0.175 | 0.081 | 0.13 | 0.092 |  | 0.2 |

Conform rezultatelor din ultimele Rapoarte de Analiza efectuate, puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii, valorile indicatorilor analizati la iesirea din statia de preepurare, se incadreaza in NTP 001/2002.

b2) Investigatii referitor la apa uzata tehnologica epurata si apa pluviala la evacuarea in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC (caminele PC1 pentru apa uzata epurata  si PC2 pentru apele pluviale)

In cazul de fata, emisarul emisarul direct al apelor uzate tehnologice si pluviale este colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC cu descarcare in raul Olt si ca atare, normativul de baza care impune calitatea efluentului este :

- NTPA 001/2002 din HG 188/2002,  modificat si completat prin H.G. nr. 352/2005 ;

- Autorizatia SGA

Rezultate analize ape tehnologice epurate si pluviale in caminele PC1 si PC2

| Nr. crt | Indicator | UM | Rezultate obtinute 2017 | Rezultate obtinute 2018 | Conc. admisa cf. Aut.SGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Caminul de racord PC1 (tehnologice epurate) | Caminul de racord PC2 (pluviale) | Caminul de racord PC1 (tehnologice epurate) | Caminul de racord PC2 (pluviale) |  |
|  |  |  | RI 3383 | RI 4582 | RI 3383 | RI 4582 | RI 2006 | RI 3246 | RI 309 | RI 2006 | RI 3246 | RI 309 |  |
| 1 | pH | unit.pH | 6.5 | 6,5 | 6.6 | 6,5 | 7.3 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6.5 | 6.5 | 6.5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensie | mg/l | <2 | <2 | <2 | <2 | 10 | 5 | <2 | 4 | 4 | <2 | 35 |
| 3 | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 4 | Fier total | mg/l | 0.134 | 0.044 | 0.187 | 0.031 | 0.024 | 0.04 | 0.007 | 0.019 | 0.07 | 0.006 | 2.0 |
| 5 | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.07 | <0.04 | <0.04 | 0.5 |
| 6 | Zinc | mg/l | 0.027 | 0.017 | 0.028 | 0.009 | 0.016 | 0.2 | 0.014 | 0.12 | 0.02 | 0.009 | 0.2 |

Conform rezultatelor din Rapoartele de Incercari anexate, valorile indicatorilor analizati se incadreaza in NTP 001/2001 si Aut.SGA.

Comparand valorile obtinute in urma monitorizarilor de ape uzate evacuate de pe amplasament, cu concentratiile maxim admise prin Aut.SGA, nu au rezultat depasiri la nici unul din indicatorii de calitate ai apelor analizati.

Referitor  la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la  Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT (vezi  Tab.11-prezentat anterior la Cap.5.7).

Analiza amplasamentului si rezultatele investigatiilor prezentate la cap.2.7.2  “Raport privind situatia de referinta” arata, tinanad cont de prevederile din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”, ca nu este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta

Analiza activitatilor care implica utilizarea, producerea sau emisia de substante periculoase relevante, asa cum sunt definite ele in Cap.4.2 din  „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale” arata ca amenajarile si masurile prevazute fac imposibila, in practica, producerea contaminarii solului sau a apelor subterane cu substante/amestecuri chimice.

Tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate in RA la cap..2.7.2.”Raport privind situatia de referinta”, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul este nesemnificativ fara influente asupra calitatii freaticului si a apei de suprafata.

## 14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 10km de instalatie sau pana la 15km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere>50MWth

- Rezervatii stiintifice aflate la o distanta de pana la 2km de instalatie

- Rezervatii stiintifice care poat fi afectate de instalatie

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat)

SC Berg Banat SRL nu se află într-o zonă de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. In vecinatatea amplasamentului nu exista arii protejate.

Zona în care se află obiectivul studiat se află în interiorul platformei industriale UPRUC. Flora şi fauna în regim natural nu mai există pe amplasament.

În jurul localităţii Făgăraş se află câteva arii naturale protejate:

- Situri de protecţie avifaunistică: ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului şi ROSPA0003 Avrig-Scorei- Făgăraş. Siturile Natura 2000 identificate sunt la distanţă de peste 2 km faţă de amplasament.

- Situri de importanţă comunitară: ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de la Dealul Purcăretului şi ROSCI0205 Ponile de narcise de la Dumbrava Vadului. Siturile sunt situate faţă de amplasament la o distanţă de cca.3,5 Km, ROSCI0132, de cca. 6,83 ROSCI0143, de 10,96 km ROSCI0144 şi 8,89 km ROSCI0205.

### 14.2.1 Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. Rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de incadrare in zona | Raul Olt | Evacuarea apelor uzate pluviale si tehnologice epurate | Epuarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeril din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face intr-o statie de epurare bazata pe principiul » neutralizarea, precipitarea/ flocularea şi eliminarea namolului deshidratat« prin firme care au acest drept. (Capacitate statie de epurare: 0,625 mc/h ) Dupa epurare, apele uazte tehnologice sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare printr-o retea de canalizare cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm , cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. Conform rezultatelor din Rapoartele de Incercari, valorile indicatorilor analizati se incadreaza in NTP 001/2001 si Aut.SGA. l Referitor la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT (vezi Tab.11-prezentat anterior la Cap.5.7). |

## Cea mai apropita zona de locuinte se afla la cca. 2Km de SC Berg Banat SRL.

## 14.3 Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

14.3.1	Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| Factorul de mediu AER | Nu este necesara o modelara detaliata avand in vedere : Cf. Rapoartelor de incercare anexate evacuarile in aer sunt nesemnificative avand in vedere urmatoarele aspecte: Gaze reziduale provenite din zona de pretratare (pregatire chimica a suprafetelor): Epurarea gazelor reziduale se face prin exhaustarea gazelor din zona capsulata aferenta liniei de pretratare chimica si spalarea cu apa intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului sau a lichidului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-lichid. Gaze reziduale provenite de la baia de zincare sunt epurate intr-o instalatie de absorbtie si captare pulberi compusa din hota de captare mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, tubulatura de presiune, filtru cu saci , Qv=73.000 mc/h, tubulatura de evacuare, cos de evacuare (D= (1,0 m; H =17 m). | Fata de situatia autorizata, avand in vedere capsularea zonei de pretratare chimica si instalarea unui sistem de epurare tip scruber si tinanad cont de faptul ca modernizarile realizate nu conduc la modificarea capacitatii de productie autorizate cf. AIM nr.SB 101/14.09.2009, se considera ca va scadea impactul emisiilor si imisiilor de poluanti asupra factorului de mediu aer. Conform Rapoartelor de incercare anexate se poate aprecia ca noxele provenite de la sursele de emisie dirijate de pe amplasamentul Berg Banat SRL se vor incadra in valorile limita admise la emisie cf. Ordinului 462/1993, AIM nr.SB 101/14.09.2009 si Bref-ul specific.(v.Tab.6.1 din RA). Referitor la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT (vezi Cap.5.7). |
| Factorul de mediu APA Emisii de ape uzate tehnologice epurate | Cf. Rapoartelor de incercare anexate evacuarile in apa se incaderaza in CMA, avand in vedere urmatoarele aspecte: Tratarea apelor uzate tehnologice se face intr-o instalatie performanta de preepurare/neutralizare, conforma cu normele BAT. Dupa epurare, apele uazte tehnologice sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare printr-o retea de canalizare cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. | Sistemul de epurare asigura la evacuarea in emisarul autorizat (canalizarea conventional curata si pluviala din zona amplasamentului UPRUC) incadrarea indicatorilor de calitate in valorile limita admise cf.Aut.SGA si NTPA 001/2002. Referitor la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT (vezi Cap.5.7). |

- SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## 14.4	Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | Prin masurile de depozitare, transport si eliminare a deseurilor folosite in cadrul societatii, sunt eliminate posibilitatile de poluare a factorilor de mediu aer, apa, sol. Prin urmare nu sunt necesare masuri suplimentare. |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau |  |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; |  |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

## 14. 5 Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar, in special reteaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | NU SC Berg Banat SRL nu se află într-o zonă de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. In vecinatatea amplasamentului nu exista arii protejate. Zona în care se află obiectivul studiat se află în interiorul platformei industriale UPRUC. Flora şi fauna în regim natural nu mai există pe amplasament. În jurul localităţii Făgăraş se află câteva arii naturale protejate: Situri de protecţie avifaunistică: ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului şi ROSPA0003 Avrig-Scorei- Făgăraş. Siturile Natura 2000 identificate sunt la distanţă de peste 2 km faţă de amplasament. Situri de importanţă comunitară: ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de la Dealul Purcăretului şi ROSCI0205 Ponile de narcise de la Dumbrava Vadului. Siturile sunt situate faţă de amplasament la o distanţă de cca.3,5 Km, ROSCI0132, de cca. 6,83 ROSCI0143, de 10,96 km ROSCI0144 şi 8,89 km ROSCI0205. |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, SEVESO sau in alt scop? | Nu este cazul |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) | Nu este cazul |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | NU, emisiile nu depasesc nivelul identificat. Valorile masurate sunt la limita inferioara BAT : HCl masurat <2 mg/Nmc (fata de cerintele Bref care prevad intre 2-30 mg/Nmc) pulberi masurte in perioada 2014-2016 –valoare medie masurata :1,7 mg/Nmc (fata de cerintele Bref care prevad <5 mg/Nmc) Conform Rapoartelor de incercare anexate valorile masurate se situeaza sub valorile asociate Bref FMP si sub valorile admise cf. AIM nr.SB 101/14.09.2009.(v.Tab.6.1 din RA) |

# 15.Programele de Conformare si Modernizare

Nu este cazul

Prin compararea proiectului cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel european rezulta ca activitatile ce se desfasoara in cadrul S.C Berg Banat SRL, sunt in conformitate cu acestea, asa cum rezulta din analiza comparativa prezentata anterior , la Cap.5.7.

In urma analizei potentialului impact asupra factorilor de mediu analizati rezulta faptul ca societatea nu are nevoie de un program de conformare.

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri RON | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |  |

Anexele sunt atasate la Raportul de amplasament

# Footnotes

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata in Tabelul 9.2

Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata in Tabelul 9.2