formularul de solicitare a autorizatiei ippc

conform Ord. 1158/2005

modificat si completat cu Ord. 3970/2012

CUPRINS

1.	REZUMAT NETEHNIC	5

2.	TEHNICI DE MANAGEMENT	15

2.1 Sistemul de management	15

3.	INTRARI DE MATERII PRIME	20

3.1.	Selectarea materiilor prime	20

3.2.	Cerintele BAT	22

3.3.	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea consumului materiilor prime)	22

3.4.	Utilizarea apei	23

4.	PRINCIPALELE ACTIVITATI	27

4.1.	Inventarul proceselor	27

4.2.	Descrierile proceselor	27

4.3.	Inventarul iesirilor (produselor)	27

4.4.	Inventarul iesirilor (deseurilor)	27

4.5.	Diagramele elementelor principale ale instalatiei	28

4.6.	Sistemul de exploatare	28

4.7.	Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare	30

4.8.	Cerinte caracteristice BAT	30

5.	EMISII SI REDUCEREA POLUARII	33

5.1.	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer	33

5.2.	Minimizarea emisiilor fugitive in aer	34

5.3.	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare	36

5.4.	Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana	40

5.5.	Emisii in ape subterane	43

5.6.	Miros	45

5.7.	Tehnologii alternative studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT	48

6.	MANIPULAREA DESEURILOR	49

6.1.	Surse de deseuri.  Valorile corespund anului 2018	49

6.2.	Evidenta deseurilor	49

6.3.	Zone de depozitare	50

6.4.	Cerinte speciale de depozitare	50

6.5.	Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)	51

6.6.	Recuperarea sau eliminarea deseurilor	51

6.7.	Deseuri de ambalaje	52

7.	ENERGIE	54

7.1.	Cerinte energetice de baza	54

7.2.	Masuri tehnice	55

7.3.	Eficienta energetica	56

7.4.	Alternative de furnizare a energiei	57

8.	ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR	58

8.1.	Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majoe in care sint implicate substante periculoase - SEVESO	58

8.2.	Plan de management al accidentelor	58

8.3.	Tehnici	60

9.	ZGOMOT SI VIBRATII	61

9.1.	Receptori	61

9.2.	Surse de zgomot	62

9.3.	Studii privind masurarea zgomotului in mediu	62

9.4.	Intretinere	63

9.5.	Limite	63

9.6.	Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat.	63

10.	MONITORIZARE	64

10.1.	Monitorizarea emisiilor in apa	64

10.2.	Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer	65

10.3.	Monitorizarea si raportarea deseurilor	65

10.4.	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana	66

10.5.	Monitorizarea si raportarea in reteaua de canalizare	66

10.6.	Monitorizarea mediului	66

10.7.	Monitorizarea variabilelor de proces	68

11.	DEZAFECTAREA	70

11.1.	Masuri de prevenire luate inca din faza de proiectare	70

11.2.	Planul de inchidere a instalatiei	70

11.3.	Structuri subterane	71

11.4.	Structuri supraterane	71

12.	ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA	73

12.1.	Sinergii	73

12.2.	Selectarea amplasamentului	73

13.	LIMITELE DE EMISIE	74

13.1.	Emisii in aer asociate utilizarii BAT-urilor	74

13.2.	Evacuari in reteaua de canalizare proprie.	75

13.3.	Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau in cursuri de suprafata 	75

14.	IMPACT	77

14.1.	Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	77

14.2.	Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare	79

14.3.	Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului	80

14.4.	Managementul deseurilor	81

14.5.	Habitate speciale	82

15.	PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE	83

ANEXE

Formular de Solicitare

Date de identificare ale titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

Numele instalatiei

Instalatie pentru fabricarea de adezivi (rasini fenol-formaldehidice)

Numele Solicitantului , adresa, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului

S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. Strada Garii, nr. 4, Rasnov, judetul Brasov J08/2893/1993, CUI 6535682

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

4. Industria chimică 4.1. Producerea compuşilor chimici organici h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză) Activitatea se incadreaza in Anexa nr. 7, Partea a 2-a din Legea nr. 278/2013, la punctul 17: „Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor”

Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament conform Ord. nr. 337/2007, CAEN rev. 2

Activitate principala: 2052 – Fabricarea cleiurilor Activitati secundare: 2059 – Fabricarea altor produse chimice 4941 – Transport rutier de marfuri si substante periculoase.

Cod NOSE-P: 	105.09

Cod SNAP: 	0405

Numele si prenumele proprietarului :

S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L.

Numele si prenumele persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare: Nita Alexandru – Responsabil protectia mediului

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:

Nita Alexandru

Nr. de telefon: 0740 058 506

Adresa de e-mail: alexandru.nita@prefere.com

In numele firmei mai sus mentionate solicitam prin prezenta emiterea autorizatiei integrate de mediu, conform prevederilor Ord. 1158/2005, modificat si completat de Ord. 3970/2012.

Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea actualizarii Autorizatiei Integrate de Mediu.

Nume :                              Remus MUNTEANU

Functia:                             Director SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL

Semnatura si stampila:

04.03.2019

SECTIUNEA 1

# REZUMAT NETEHNIC

Aceasta sectiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permitand in acelasi timp o prezentare suficienta a activitatilor. Este oportunitatea dumneavoastra de a spune autoritatii responsabile de emiterea autorizatiei integrate de mediu cat de bine va desfasurati activitatea si imbunatirile pe care intentionati sa le faceti. Este preferabil sa completati aceasta sectiune dupa ce ati elaborat intreaga documentatie de solicitare, deoarece veti sti ce sa rezumati. Rezumatul va include:

1.1 DESCRIERE

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalatiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct.

Activitatea principala a S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. este fabricarea de adezivi (rasini fenol-formaldehidice) Schema fluxului tehnologic este prezentata in Anexa nr. 3

### Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. este amplasata in intravilanul orasului Rasnov, intr-o zona cu destinatie industriala, la aproximativ 100 m pe malul stang al Paraului Ghimbasel (Anexa nr. 4, Plan de amplasament). Accesul catre amplasament se face din drumul national DN 75 Brasov- Pitesti, parte din drumul european E574, printr-un drum lateral. Unitatea functioneaza la adresa: Strada Garii nr. 4, Rasnov, judetul Brasov, cod postal 505400. Anterior construirii fabricii, terenul amplasamenului era un teren viran, proprietate de stat, administrat de Primaria orasului Rasnov. In timp amplasamentul a fost amenajat pentru colectarea cerealelor si intretinerea utilajelor agricole. Cladirea in care se desfasoara partial activitatea de productie a fost construita in 1979 destinatia initiala fiind garaj si atelier de service pentru echipamente agricole. Dupa mutarea societatii in incinta, primele echipamente de productie au fost instalate in perioada 1997-1998, iar in perioada imediat urmatoare (1999-2000) au fost finalizate si puse in functiune: prima linie de productie, un mic laborator si zona de birouri. In 2000 locatia a devenit atelier de productie de compusi organici. In anii urmatori au urmat extinderi ale cladirilor, constructia de cladiri noi. in perioada 2009-2011 societatea a trecut printr-un proces de achizitie, in 2011 noul proprietar devenind SC DYNEA RESINS ROMANIA SRL, membra a Grupului DYNEA. La inceputul anului 2015, grupul a decis schimbarea numelui in PREFERE RESINS, fabrica de adezivi (rasini fenol-formaldehidice), dispersii, lacuri, vopsele lavabile pe baza de apa si tencuieli decorative din Rasnov schimbandu-si denumirea in SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL. Unitatea detine pentru acest amplasament: Autorizatia de Mediu nr 164/24.06.2014 Autorizatie Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 Obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu a fost solicitata de APM Brasov prin Decizia de transfer a Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 10/T/27.02.2015 dupa cum urmeaza: “APM Brasov decide sa accepte transferul AM 164/24.06.2014 emisa pentru titular SC DYNEA RESINS ROMANIA SRL catre noul titular de activitate SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL cu urmatoarele conditii: SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL va solicita obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu in conformitate cu LG. 278/2013 privind emisiile industriale” (Anexa nr. 2). Starea mediului pe amplasament apartinand S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. a fost investigata cu ocazia realizarii: Bilant de mediu nivel I si Bilant de mediu nivel II pentru SC ROM-RE-RO MUNTEANU SRL Rasnov, Jud. Brasov, elaborate de P.F. Wachter Oswald, 2003; Studii tip Due Diligence nivel I si II pentru SC ROM-RE-RO MUNTEANU SRL Rasnov, Jud. Brasov, elaborat de Environ International Corporation, februarie 2010; Fisa de prezentare si declaratie pentru SC DYNEA RESINS ROMANIA SRL, elaborata de SC ECO-BREF SRL Brasov, 2013; Raport de amplasament elaborat de WESSLING ROMANIA, 2015. Din investigarea starii amplasamentului cu ocazia intocmirii Raportului de amplasament, 2015 a rezultat ca in prezent obiectivul prezinta un potential scazut de contaminare a componentelor de mediu.

### Alternative principale studiate de catre Solicitant ( legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu etc. )

SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL a luat in considerare BAT - Documente de referinta privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inca de la inceput prin programele de investitii/modernizare/conformare. Astfel, au fost considerate: BAT pentru Producerea Polimerilor - august 2007 BAT pentru Industria Chimica Organica de Mare Volum – februarie 2003 BAT pentru Tratarea Apei Reziduale si a Gazului Rezidual/ Sistemele de Management in Sectorul Chimic – Februarie 2003 BAT pentru Emisii din Stocare – Iulie 2006 Documentul de referință privind Principiile Generale de Monitorizare - Iulie 2003

## TEHNICI DE MANAGEMENT

### Sistemul de management

Sistemul de management dezvoltat atat la nivel tehnologic, cat si la nivel de resurse umane, garanteaza ca sunt prezentate toate tehnicile adecvate de prevenire si control al emisiilor provenite din activitatile desfasurate in instalatie. Exista certificare pentru Sistem Integrat de Management (Calitate – Mediu ) conform ISO 9001 si ISO 14001.

## 3.  INTRARI DE MATERIALE

### Selectarea materiilor prime

Se face prin inventarierea materiilor prime, avandu-se in vedere cantitatile necesare, compozitia acestora, reducerea impactului asupra mediului, cautarea alternativelor cat mai putin daunatoare pentru mediu. Principalele substante si preparate chimice utilizate pe amplasament sunt reprezentate de materiile prime si auxiliare folosite in procesul de fabricatie. Pentru obtinerea rasinilor fenolformaldehidice materiile prime de baza sunt apa, fenolul, formolul si hidroxidul de sodiu.

### Cerintele BAT

SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL aplica BAT in toate fazele procesului tehnologic in scopul protectiei mediului prin optimizarea proceselor, modernizarea controlului, aplicarea celor mai moderne tehnici privind reducerea emisiilor de gaze nocive. Prin implementarea Sistemului Integrat de Management se asigura imbunatatirea continua a performantelor.

### Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Din activitatea desfasurata pe amplasamentul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL rezulta urmatoarele categorii de deseuri: Deseuri de ambalaje impregnate cu substante periculoase rezultate de la aprovizionarea cu materii prime; Deseuri de ambalaje din hartie, carton si plastic rezultate de la ambalarea materiilor prime; Deseuri menajere rezultate din activitatile administrative. Toate deseurile rezultate sunt valorificate economic prin predarea acestora catre firme autorizate.

### Utilizarea apei

Se urmareste optimizarea gradului de utilizare a apei pentru reducerea consumului, conform celor mai bune practici, prin utilizarea eficienta, urmarindu-se cresterea gradului de recirculare a apei. In cadrul amplasamentului apa este utilizata in urmatoarele scopuri: Apa potabila Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua centralizata a orasului Rasnov, in baza contractului nr. 83/18.05.2011 incheiat cu SC Goscom Cetatea Rasnov SA (Anexa nr. 5) pe perioada nedeterminata. Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua centralizata (PE Dn 100 mm) existenta pe str. Garii, printr-un bransament Dn 50 mm, amplasat intr-un camin din beton, asigurat cu capac de protectie, prevazut cu apometru. Nu exista instalatii de inmagazinare pentru apa potabila. Reteaua de distributie este ramificata DN 2” – 1”, cu lungimea de cca 100 m, ce alimenteaza sediul administrativ, centrala termica, laboratorul, sala de mese si vestiarul. La centrala termica este montat un filtru si o instalatie de dedurizare cu capacitatea de 103l. Apa tehnologica Alimentarea cu apa tehnologica se face dintr-un foraj amplasat in incinta proprietatii, in baza Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apa sau a potentialului hidroenergetic nr. 534/2018 emis de Administratia Nationala Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Olt, valabil pana la 08.11.2020. Forajul este prevazut cu cabina subterana, avand dimensiunile de 2x2x2, realizata din beton armat, in care sunt montate si instalatiile hidraulice necesare bunei functionari. In cadrul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL apa tehnologica are urmatoarele folosinte: apa folosita in cadrul procesului tehnologic (considerata materie prima); apa folosita in cadrul procesului de racire, care se recircula in cea mai mare parte. Instalatia de recirculare si racire a apei are capacitatea de 120 mc, iar volumul zilnic de apa completat este de 8 mc. Apa pentru stingerea incendiilor Volumul intangibil este de 15 mc din rezervorul de inmagazinare de 40 mc. Pe reteaua de apa interna a societatii e amplasat un hidrant de incendiu.

## PRINCIPALELE ACTIVITATI

Activitatile desfasurate in cadrul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL sunt: Flux tehnologic obtinere rasini fenolformaldehidice Pentru obtinerea rasinilor fenolformaldehidice materiile prime de baza sunt apa, fenolul, formolul si hidroxidul de sodiu. Acestea se introduc intr-o anumita ordine intr-un vas de reactie de 9 mc, prevazut cu manta si agitator. In vasul de reactie (reactorul) pentru obtinerea rasinilor se introduc apa, fenolul si formolul. Apa este dozata volumetric cu un debitmetru. Fenolul si formolul se dozeaza automat utilizand mass flow-meter. Se omogenizeaza componentele cu ajutorul agitatorului cu care este dotat reactorul, apoi se adauga solutia de hidroxid de sodiu. Hidroxidul de sodiu este aprovizionat sub forma solida. Solutia se realizeaza intr-un reactor cu agitator, cu o capacitate de 4 t. Dozarea solutiei de hidroxid de sodiu se face automat. Reactia este exoterma, de aceea reactorul este racit cu apa cu temperatura mai mica de 150C, care circula prin manta. Apa de racire este preluata din vasul de stocare apa de racire. Dupa ce trece prin mantaua reactorului, apa se recircula, trecand mai intai prin turnul de racire, apoi prin ciler, dupa care este stocata iar in vasul de apa de racire. Pentru corectia pH-ului, in reactor se adauga soda caustica, dozata automat. Pentru stabilizarea sarjei si corectia solidului, la finalul reactiei se adauga apa. Sarja obtinuta este stocata intr-un rezervor de stocare de 25 t. Din rezervor, rasina este expediata cu cisterna de 22 t, care se incarca prin pompare. Dupa mai multe utilizari, daca este necesar, cisterna este spalata. Apele uzate rezultate de la spalare sunt trimise in statia de epurare. Schema fluxului tehnologic pentru obtinerea de rasini fenolformaldehidice este prezentata Anexa nr. 3

## EMISII SI REDUCEREA POLUARII

Reducerea poluarii se realizeaza conform recomandarilor BAT prin inlocuirea combustibililor lichizi cu gaz. in vederea reducerii emisiilor de SOx, NOx, pulberi. Se monitorizeaza: anual emisiile de NOx, CO la cosul de evacuare a gazelor de la centralele termice. anual imisiile de fenol si aldehida, la limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite. Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industrial, activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL se incadreaza in Anexa nr. 7, Partea a 2-a, punctul 17: “Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor”. Dovada cu privire la respectarea valorii limita a emisiei prevazuta pentru emisiile totale se face prin intocmirea anuala a unui Bilant de solventi.

### Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si in canalizare

Evacuarea apelor provenite de pe amplasament se face in reteaua centralizata a orasului Rasnov, in baza contractului nr. 83/18.05.2011 incheiat cu SC Goscom Cetatea Rasnov SA (Anexa nr. 5) pe perioada nedeterminata. In cadrul obiectivului se genereaza urmatoarele categorii de ape uzate: ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare. Acestea sunt deversate in colectorul de canalizare existent pe str. Garii; ape uzate tehnologice (ape de la spalare echipamente, eventuale scurgeri) colectate printr-o retea de canalizare si evacuate in colectroul de canalizare, dupa ce sunt trecute printr-o statie de epurare mecano-chimica. apele pluviale provenite de pe parcarea betonata sunt colectate si dirijate spre separatorul de hidrocarburi petroliere, din care sunt descarcate in canalizarea centralizata a orasului impreuna cu apele tehnologice epurate. Statii de epurare Apele uzate tehnologice sunt trecute printr-o statie automata cu treapta mecano-chimica, compusa din: bazin de tratare ape V=30 mc; bazin decantor V=30 mc; 3 rezervoare pentru reactivi cu capacitatea de 500 l fiecare pentru: NaOH 20%, H2SO4 20%, solutie agent floculant, pompe pentru transvazare ape tratate, pompa de recirculare si pompa de transvazare namol. Statia este prevazuta cu senzor de masurare a pH-ului si calculator de proces. La intrarea pe amplasament se afla un separator de hidrocarburi petroliere prevazut cu obturator de difuzie si filtru coalescent, dimensionat pentru Q=6 l/s, compartiment de namol cu V=1,8 mc si compartiment slam V=1,2 mc. Langa separatorul de hidrocarburi petroliere este amplasat un bazin din polistif armat cu fibra de sticla, V=25 mc, in care se colecteaza eventualele scurgeri de ape impurificate, in caz de avarii la instalatiile existente pe amplasament sau la autovehiculele de transport materii prime si materiale. Apele evacuate respecta conditiile de evacuare conform NTPA 002, in AGA fiind pecizati o serie de indicatori prevazuti pentru monitorizare semestriala.

### Reducerea emisiilor fugitive in aer

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL se incadreaza in Anexa nr. 7, Partea a 2-a, punctul 17: “Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor”. Dovada cu privire la respectarea valorii limita a emisiei prevazuta pentru emisiile totale se face prin intocmirea anuala a unui Bilant de solventi. Societatea a realizat prin laborator acreditat, masuratori ale imisiilor de COV precum si ale emisiilor de CO, NO2 si SO2 la limita de sud si de sud-vest a incintei industriale. Se monitorizeaza anual emisiile de SO2, NOx, NO si CO provenite din arderea gazelor in centralele termice.

### Emisii in ape subterane

Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice. Cel mai recent studiu de investigare a calitatii factorilor de mediu din cadrul amplasamentului este Evaluarea de mediu nivel II realizata de ENVIRON International Corporation, in 2010. Concentratiile tuturor parametrilor analizati s-au situat sub limitele impuse de legislatia nationala si internationala. Cea mai mare parte a parametrilor analizati (exceptand Zn si Ni) s-au situat sub limita de detectie a metodei.

### Controlul emisiilor fugitive in aer

Dovada cu privire la respectarea valorii limita a emisiei prevazuta pentru emisiile totale se face prin intocmirea anuala a unui Bilant de solventi. Societatea a realizat prin laborator acreditat, masuratori ale imisiilor de COV precum si ale emisiilor de CO, NO2 si SO2 la limita de sud si de sud-vest a incintei industriale. Se monitorizeaza anual emisiile de SO2, NOx, NO si CO provenite din arderea gazelor in centralele termice.

### Controlul emisiilor fugitive in apa de suprafata, in canalizare si in ape subterane

Cel mai apropiat curs de apa de suprafata este Paraul Ghimbasel, aflat la cca. 100 m est de amplasament. Calitatea acestui curs de apa nu a facut obiectul unor investigatii in cadrul sudiilor de mediu anterioare efectuate pentru societate. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei de suprafata. Evacuarea apelor provenite de pe amplasament se face in reteaua centralizata a orasului Rasnov. Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate, se realizeaza semestrial (la iesirea din statia de epurare si la evacuarea in canalizare) prin laboratoare acreditate RENAR, conform cerintelor din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice.

### Miros

Concluziile Planului de gestionare a solventilor organici cu continut de COV pentru activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL a aratat ca “Nu este necesara o Schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili” In anul 2013 Directia de Sanatate Publica Brasov a realizat o masuratoare a continutului de fenol si formol in incinta societatii. Rezultatele determinarilor au aratat nivele extrem de scazute ale acestor noxe, mult sub limitele impuse de legislatia in vigoare. Este BAT respectarea valorilor limita ale emisiilor totale si fugitive de COV. SC PREFERE RESINS ROMANIA realizeaza anual Bilantul de solventi. Valorile determinate la nivelul anului 2018 s-au situate sub valorile limita impuse.

### Tehnologii alternative studiate

NU ESTE CAZUL

## MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

### Manevrarea deseurilor

Din activitatea desfasurata pe amplasamentul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL rezulta urmatoarele categorii de deseuri: Deseuri de ambalaje impregnate cu substante periculoase rezultate de la aprovizionarea cu materii prime; Deseuri de ambalaje din hartie, carton si plastic rezultate de la ambalarea materiilor prime; Deseuri menajere rezultate din activitatile administrative. Codurile categoriilor de deseuri generate pe amplasament, cantitatile generate in anul 2018, modalitatea de stocare si modalitatea de valorificare/eliminare finala sunt redate in tabelul de mai jos. Denumire deseu Cod deseu UM Cantitatea de deseuri - 2018 Modalitate de valorificare/ eliminare Modalitate de stocare Generat din care: Valorificat Eliminat Stoc Ambalaje impregnate cu substante chimice 15 01 10* kg 2245 2245 0 0 Predate catre SC RIAN Consult SRL in baza contractului nr. 1061/9.09.2010 Container metalic amplasat pe platforma betonata, acoperita Deseuri continand alte substante periculoase 16 07 09* kg 354 354 0 0 Container metalic amplasat pe platforma betonata, acoperita Hartie si carton 15 01 01 kg 110 110 0 0 Europubela amplasata pe platforma betonata, acoperita Ambalaj plastic 15 01 02 kg 109 109 0 0 Container metalic si europubela amplasate pe platforma betonata, acoperita Uleiuri sintetice 12 01 10* Kg 0 0 0 0 Container metalic amplasat pe platforma betonata, acoperita Absorbanti, materiale filtrante 15 02 02* kg 0 0 0 0 Container metalic amplasat pe platforma betonata, acoperita Deseuri menajere 20 03 01 kg 11400 0 14400 0 Predate catre Goscom Cetatea Rasnov in baza contractului nr. 84/15.05.2011 incheiat pe perioada nedeterminata Europubele si containere metalice amplasate in locuri special amenajate In urma activitatii desfasurate in cadrul societatii pot rezulta si alte tipuri de deseuri, care, se valorifica/elimina prin firme autorizate, pe baza de contract.

### Recuperarea sau eliminarea deseurilor

Deseurile rezultate din activitatea SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL sunt valorificate economic prin predarea acestora catre firme autorizate.

## ENERGIE

Alimentarea cu energie electrica a S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L se realizeaza in baza contractului nr. 20202755-2/26.10.2018 incheiat cu SC ELECTRICA FURNIZARE SA. Consumul de energie electrica la nivelul anului 2018 a fost de 319376 KWh. Nu sunt prezente pe amplasament echipamente electrice cu continut de PCB.

## ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

Pentru situatii neprevazute, societatea dispune de Politica de prevenire a accidentelor cu risc major in care sunt implicate substante periculoase (întocmita conform Legea 59/2016 art 8 ), care prezintă măsurile cheie de siguranţă luate pe amplasament. Masurile includ mijloace de comunicare, scheme de instiintare si alarmare in caz de accident chimic, descrierea măsurilor de prevenire a accidentelor, forte de interventie si logistică aflate la dispoziţie, descrierea măsurilor de răspuns. In caz de situatii de urgenta, S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L va raspunde conform prevederilor: Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale Planului de interventie in caz de incendiu Planului de interventie in caz de urgenta Planurile cuprind: masuri de prevenire, interventie, limitare si inlaturare a efectelor unor poluari accidentale, identificarea punctelor cu risc de poluare prin evaluarea impactului de mediu la fiecare punct de lucru si nominalizarea colectivului special instruit, caruia i s-au repartizat sarcinile privind eliminarea urmarilor poluarii.

## ZGOMOT SI VIBRATII

Unitatea este amplasata in zona industriala a orasului Rasnov. Principalele surse de zgomot in incinta S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. sunt: motoarele pompelor care deservesc alimentarea cu apa si materii prime; activitatea se desfasoara in interiorul halei de productie, cladire inchisa, zgomotul fiind astfel diminuat; generatorul; acesta este amplasat intra-o camera inchisa si izolata, aflata in incinta depozitului de materii prime vrac; masinile care realizeaza aprovizioneaza cu materii prime sau livrarea produselor finite. Nu au fost efectuate studii privind nivelul zgomotului pe amplasament. Nu au existat reclamatii ale locuitorilor din zona privind nivelul de zgomot generat de activitatile desfasurate de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. Prin Autorizatia de Mediu nr. 164 din 24.06.2014 nu se impune monitorizarea nivelului de zgomot generat de activitatile desfasurate in incinta societatii.

## MONITORIZARE

Prin Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 se impune monitorizarea cu laboratoare acreditate a factorului de mediu aer si a apelor uzate evacuate. Rezultatele analizelor sunt raportate periodic autorităţilor competente de mediu, respectiv APM Brasov, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Brasov, Administratia Bazinala Olt – SGA Brasov. Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a emisiilor de NOx, CO la cosul de evacuare a gazelor de la centralele termice. Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a imisiilor de fenol si aldehida, la limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite. Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industrial, activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL se incadreaza in Anexa nr. 7, Partea a 2-a, punctul 17: “Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor”. Dovada cu privire la respectarea valorii limita a emisiei prevazuta pentru emisiile totale se face prin intocmirea anuala a unui Bilant de solventi. Datorita impactului estimat redus al activitatii desfasurate pe amplasament asupra calitatii solului, nu s-a considerat necesara monitorizarea periodica a acestuia. Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor tehnologice preepurate, se realizeaza semestrial prin laboratoare acreditate RENAR, conform cerintelor din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014. Apele tehnologice preepurate, inainte de descarcarea in reteaua centralizata de canalizare se vor incadra in limitele de calitate conform HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005 – NTPA 002. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice. Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua centralizata a orasului Rasnov. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 nu se impune monitorizarea calitatii apei potabile. Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării instalaţiilor din cadrul societăţii. In Regulamentele de exploatare ale fiecarei instalatii sunt mentionati parametrii tehnologici monitorizati precum si echipamentele utilizate in acest scop. Monitorizarea variabilelor de proces se face în conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale sau de sistem. Se înregistrează parametrii de proces, materiile prime, materialele auxiliare, utilităţile, în condiţii normale de funcţionare, precum şi datele specifice de funcţionare în afara condiţiilor normale de operare. S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. detine un laborator care se ocupă de controlul interfazic al producţiei, verificarea calităţii materiilor prime şi a produselor livrate. Analizele care se realizeaza in cadrul laboratorului intern sunt: continutul de solide, vascuozitatea, fenolul liber, formolul liber, alcalinitatea, densitatea, miscibilitatea, punctul de tulbureala si pH-ul.

## DEZAFECTARE

S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L detine un Plan de inchidere a instalatiei. Planul de inchidere prevede consumarea stocurilor, golirea instalatiei si conductelor inainte de dezafectare, colectarea si valorificarea deseurilor in conformitate cu procedurile proprii si specificatiile legale aplicabile. Dezafectarea instalatiilor care nu mai sunt utilizabile se face avandu-se in vedere eliminarea tuturor factorilor potentiali poluatori, respectandu-se recomandarile studiilor de mediu intocmite in acest sens.

## ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. este amplasata in intravilanul orasului Rasnov, intr-o zona cu destinatie industriala, la aproximativ 100 m pe maul stang al Paraului. Unitatea functioneaza la adresa: Strada Garii nr. 4, Rasnov, judetul Brasov, cod postal 505400. Altitudinea de amplasare este de +700 m fata de nivelul marii. Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L este de 6392 m2. Terenul studiat, are urmatoarele vecinatati: la N – teren viran, proprietate a S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. la E – Strada Garii, peste care se afla linia de cale ferata Brasov-Zarnesti si Gara Rasnov; dincolo de acestea se afla Paraul Ghimbasel si o zona rezidentiala; la S – SC BRACOMA SRL, zona rezidentiala, magazinul Peny; la V – teren viran, proprietate a S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. Accesul catre amplasament se face din drumul national DN 75 Brasov- Pitesti, parte din drumul european E574, printr-un drum lateral. Nu se gasesc zone protejate pentru ocrotirea naturii si biodiversitatii sau monumente istorice la o distanta mai mica de 500 m de amplasament.

## LIMITELE DE EMISIE

Prin Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 sunt impuse limite de emisie pentru evacuarile in aer, limite de emisie pentru apele uzate. Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a emisiilor de NOx, CO la cosul de evacuare a gazelor de la centralele termice. Valori limita ai parametrilor de monitorizare ai emisiilor in aer provenite din procesul de ardere a gazului metan, Ord. 462/1993, Anexa 2 Parametru Valoare limita conform Ord. 462/1993 (mg/mc) Pulberi din gazele de ardere 5* CO 100* NOx 350* SOX 35 * Raportate la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 3% vol. Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a imisiilor de fenol si aldehida, la limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite. Valori limita de imisie conform STAS 12574/87 Parametru Valoare limita conform STAS 12574/87 (mg/mc) 30 min zilnica Pulberi in suspensie 0.5 0.15 CO 6 - Aldehida 0.035 0.012 Fenol 0.1 0.03 Valori limita de imisie conform Lg. 104/2011 Parametru Valoare limita conform Lg. 104/2011 (mg/mc) orara zilnica anuala CO - 10 - NOx 0.2 - 0.04 SO2 0.35 0.125 0.02 Pulberi in suspensie - 0.05 0.04 Limitele impuse conform AGA Nr. 146/27.11.2017 pentru apele uzate evacuate: Parametri monitorizati Limite AGA 146/27.11.2017 (mg/l) pH 6,5-8,5 Temperatura 350C CCOCr 420 CBO5 300 Materii in suspensii 250 Reziduu filtrabil la 1050C 1000 Extractibile cu eter de petrol 15 Azot amoniacal 10 Sulfuri+H2S 1 Sulfati 500 Produse petroliere 5 Cloruri 500 Agenti de suprafata anionici 15 Fier 0.5 Crom hexavalent 0.05 Crom trivalent 0.2 Fenoli antrenabili cu vapori de apa 30

## IMPACT

Din investigarea starii amplasamentului la nivelul anului 2018 au reiesit urmatoarele: Calitatea solului Prin Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 nu se impune monitorizarea calitatii solului. Calitatea solului din incinta amplasamentului S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. a fost evaluata atat in cadrul studiilor de mediu anterioare realizate pentru societate, cat si cu ocazia realizarii Raportului de amplasament in 2015. Au fost realizate un numar de 4 foraje litologice din care fost recoltate un numar de 9 probe de sol de suprafata. Compararea rezultatelor cu limitele impuse de legislatia in vigoare a aratat ca toti parametrii analizati s-au situat sub limitele impuse de legislatia nationala in vigoare. Calitatea apei subterane Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice. Cel mai recent studiu de investigare a calitatii apei freatice din cadrul amplasamentului este Evaluarea de mediu nivel II realizata de ENVIRON International Corporation, in 2010. Cu ocazia realizarii acestui studiu au fost efectuate 8 foraje litologice, cu adancimi intre 2,7 si 5,5 m, in niciunul dintre ele nefiind intalnita apa freatica. In consecinta nu a fost instalat niciun foraj de monitorizare a calitatii apei freatice. S-a prelevat o proba de apa freatica din forajul existent in incinta societatii. Concentratiile tuturor parametrilor analizati s-au situat sub limitele impuse de legislatia nationala si internationala. Cea mai mare parte a parametrilor analizati (exceptand Zn si Ni) s-au situat sub limita de detectie a metodei. Calitatea apei de suprafata Cel mai apropiat curs de apa de suprafata este Paraul Ghimbasel, aflat la cca. 100 m est de amplasament. Calitatea acestui curs de apa nu a facut obiectul unor investigatii in cadrul sudiilor de mediu anterioare efectuate pentru societate. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei de suprafata. Calitatea aerului Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a emisiilor de NOx si CO provenite din arderea gazelor in centralele termice. Niciuna dintre valorile de emisie determinate in perioada 2012-2018 nu au depasit limitele impuse de legislatia nationala in vigoare. Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a imisiilor de fenol si aldehida, la limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite. Pentru conformarea cu cerintele din autorizatia de mediu societatea a realizat prin laborator acreditat, masuratori ale imisiilor de COV precum si ale emisiilor de CO, NO2 si SO2 la limita de sud si de sud-vest a incintei industriale. Toate valorile masurate s-au situat sub limita de detectie a metodei. Zgomot Nu au fost efectuate studii privind nivelul zgomotului pe amplasament. Nu au existat reclamatii ale locuitorilor din zona privind nivelul de zgomot generat de activitatile desfasurate de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. Prin Autorizatia de Mediu nr. 164 din 24.06.2014 nu se impune monitorizarea nivelului de zgomot generat de activitatile desfasurate in incinta societatii.

## PLANUL DE ACŢIUNI ŞI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Anual se intocmeste un “Program de management de mediu” care vizeaza imbunatatirea aspectelor cu impact asupra mediului, de dezvoltare si performanta in domeniul managementului mediului, toate din surse proprii de finantare.

SECTIUNEA 2

# TEHNICI DE MANAGEMENT

## 2.1 Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | Da, Certificat nr. TIC 15 104 7336 Sistem de management de Mediu conform ISO 14001:2015 valabil pana la data de 15.10.2021 – Anexa 6 |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare a autorizatiei integrate de mediu (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Da, Anexa 7 - Organigrama societatii |

Daca sunteti sau nu certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de mai jos. In general exista 2 optiuni pentru modul in care puteti raspunde la fiecare punct:

- Fie sa confirmati ca aveti in functiune un sistem de management atestat printr-un document si sa faceti referire la documentatia respectiva, astfel incat sa poata fi ulterior inspectata/auditata pe amplasament;

- Sau, daca nu aveti un un sistem de management atestat printr-un document, descrieti modul in care gestionati acest aspect. Introduceti “a se vedea informatii suplimentare” in coloana 4 si faceti descrierea intr-o casuta sub tabel.

Daca intentionati sa dobanditi un sistem atestat printr-un document, indicati in coloana 3 data de la care acesta va fi valabil.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | Da. | Politica de mediu | Dep. Mediu/SSM/SU Director societate |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | Da. | Programul de revizii si reparatii | Dep. Mentenanta |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da. | Programul de inregistrare si analiza a incidentelor tehnice; Programul de planificare intretinere si reparatii. | Dep. Productie Dep. Mentenanta |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Da. | PMM 4 5 1 - Masurare si Monitorizare | Dep. Mentenanta Dep Productie |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | Da | Politica de mediu Sistem de management de mediu documentat, implementat si certificat conf. ISO 14001 ( SIM ) | Dep. Mediu/SSM/SU |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | Da | Sistem de masurare si monitorizare a indicatorilor de performanta in vederea revizuirii si imbunatatirii continue a acestora. | Director societate Dep. Productie Dep. Mediu |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale | Da | - Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale - Planului de interventie in caz de incendiu - Planului de interventie in caz de urgenta - Planului de actiune in caz de pericol grav si iminent | Fiecare departament implicat Director societate |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi |  | - pH, Materii in suspensie, CBO5, CCOCr, Amoniu, Azot din amoniu, Reziduu filtrabil , Cloruri, Sulfati, Crom VI, Crom tot, Indice de fenol, Detergenti anionici, Fier tot, Substante extractibile, Sulfuri – semestrial, ape uzate CO, NOx, NO2, SOx – anual, emisii centrale termice - NO2, SO2, CO, COV – anual, imisii in doua puncta la limita societatii | Dep. Mediu/SSM/SU |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza ehipament si materiale si care cuprinde urmatoarele elemente: -constientizarea implicatiilor reglementarii la data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; -constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale; -constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu; -prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; -constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Da | Specificat in anexa la Fisa de post a fiecarui angajat PMQ 6.2 Resurse umane PAM 4 3 1 Aspecte de Mediu Conform PCM 4.4.3. - Comunicare | Dep. RU Dep. Mediu/SSM/SU Dep. RU Dep. Mediu/SSM/SU Dep. Mediu/SSM/SU |
| 10 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Criterii de competenta pe post conform Fisei postului. | Dep. RU |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? |  | Proceduri conform ISO 14001 | Dep. Mediu/SSM/SU Dep. RU |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Da | PCM 4 4 3 Comunicarea PSU 4 4 7 Situatii de urgenta PMQ 8.5.2 Actiuni Ccorective PMQ 8.5.3 Actiuni Preventive | Dep. Mediu/SSM/SU |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Da | PCM 4 4 3 Comunicarea PSU 4 4 7 Situatii de urgenta PMQ 8.5.2 Actiuni Ccorective PMQ 8.5.3 Actiuni Preventive | Dep. Mediu/SSM/SU |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | Da | PMQ 8 2 2 Audit intern Audituri externe anuale efectuate de TUV Karpat | Dep. Mediu/SSM/SU |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da |  |  |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un do-cument, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Da | Manualul Calitatii si Mediului: - Raport de analiza a managementului ; - Programe de măsuri. | Dep. Mediu/SSM/SU |
| 17 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Da | Politica de mediu Manualul Calitatii si Mediului: - Raport de analiza a managementului ; - Programe de măsuri. management | Dep. Mediu/SSM/SU |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | controlul modificarii procesului in instalatie; | Da | Inregistrari, audituri. | Director societate |
|  | proiectarea si retrospectiva instalatiilor noi, a tehnologiei sau a altor proiecte importante; | Da | Proiecte specifice | Director societate |
|  | aprobarea de capital; | Da | Cereri de deschidere de credit ( insotite de justificare) | Director societate |
|  | alocarea de resurse; | Da | Manualul Calitatii si Mediului PMQ 6.2 Resurse umane | Director societate |
|  | planificarea si programarea; | Da | Program de control, revizii si reparatii | Dep. Mentenanta |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | Da | PAM 4.3.1. Aspecte de mediu | Dep. Mediu/SSM/SU |
|  | politica de achizitii; | Da | Procedura de achizitii | Director achizitii |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Evidenta contabila - costing | Dep. Financiar |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: |  |  |  |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | Da | Rapoartele lunare, trimestriale si anuale | Dep. Mediu/SSM/SU |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Da | Raport de incheiere sedinta de analiza a managementului. | Responsabil AQ |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Da | Informatii privind mediul | Responsabil Comunicare Responsabil mediu |

Informatii suplimentare

Nu este cazul

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | Birou AQ si baza de date SM | In Manual SIM prin titlu, data, semnatura | Responsabil AQ |
| Responsibilitati | Birou AQ si baza de date SM | In Manual SIM si fise post | Responsabil AQ |
| Tinte | Protectia mediului | Inregistrari | Responsabil Mediu |
| Evidentele de intretinere | Dep. Mentenanta | Inregistrari | Director Mentenanta |
| Proceduri | Birou AQ si baza de date SM | Prin cod si titlu | Responsabil AQ |
| Registrele de monitorizare | Dep. Mediu/SSM/SU | Inregistrari | Responsabil Mediului |
| Rezultatele auditurilor | Birou AQ si baza de date SM | Rapoarte de audit | Responsabil AQ |
| Rezultatele revizuirilor | Birou AQ si baza de date SM | Pagina curenta a documentelor | Responsabil AQ |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Dep. Mediu/SSM/SU | Inregistrari | Responsabil Mediului |
| Evidentele privind instruirile | Birou RU | Dosare instruire | Responsabil Resurse Umane |

SECTIUNEA 3

# INTRARI DE MATERII PRIME

## Selectarea materiilor prime

Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materiale utilizate, precum si a altora care pot  avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea,  aratati unde exista materiale alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

| Principalele materii prime / utilizari | Natura chimica/ Compozi- tie (Fraze H)* | Inventarul complet al materiale-lor (calitativ si cantitativ) (t/an 2018) | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri /pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. Degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) ** | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid sulfuric | H290 H314 | 0.020 | - | nu exista date | - | A i, C |
| Acid sulfamic | H319 H315 H412 | 26.400 |  | H412 |  | A i, C |
| Dietanolamina | H302 H315 H318 H373 H412 | 1.320 | - | H412 | - | A i, C |
| Fenol | H301 H311 H314 H331 H341 H373 H411 Euh 066 H335 | 1225.4 | - | H411 | - | A i, C |
| Fosfat de sodiu | neclasificat ca produs periculos | 0.0 | - | nespecificat | - | A i, C |
| Formol | H311 H331 H341 H350 H314 H 318 H302 H317 H335 | 2433 | - | nu sunt disponibile date | - | A i, C |
| Hexametilentetramina | H228 H317 | 0,375 | - | Nespecificat Această substanţă nu este considerată ca fiind persistentă, toxică şi nici că se bioacumulează (PBT)., Această substanţă nu este considerată ca fiind foarte persistentă şi bioacumulatoare în proporţie mare (vPvB). Este solubila in apa. Nu se va lasa sa patrunda in apa. | - | A i, C |
| Hidroxid de sodiu | H290 H314 | 164.49 | - | Nu exista date Efectele nocive asupra mediului acvatic se datoreaza scaderii pH-ului | - | A i, C |
| Hidroxid de potasiu | H302 H314 H290 | 28.72 |  | Nu exista date Efectele nocive asupra mediului acvatic se datoreaza scaderii pH-ului |  | A i, C |
| Rezorcina | H302 H315 H317 H318 H370 H400 H412 | 5 |  | H400 H412 |  | A i, C |
| Soda caustica calcinata ( Carbonat de sodiu) | H319 | 0,090 | - | NU E CAZUL | - | A i, C |
| Uree | neclasificat ca produs periculos | 270.08 | - | nespecificat | - | A i, C |

* 1) Regulamentul 1272/2008 de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

** 2) E= exploziv, O=oxidant, F=foarte inflamabil, T= toxic; Xn=nociv, Xi=iritant, C=coroziv

*** 3) A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii)

B Există un sistem de evacuare a aerului

C Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare

D Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor

NOTA; O serie de substante chimice se folosesc in activitatea de laborator. Acestea se achizitioneaza in cantitati mici, sunt stocate in recipienti, pe rafturile din dulapurile aflate in incinta laboratorului. Camera este prevazuta cu ventilatie naturala. Apele uzate rezultate din activitatea de laborator sunt deversate in statia de epurare.

## Cerintele BAT

Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost  analizate

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Este realizat Raportul de amplasament. | Dep. Aprovizionare/ Mediu/SSM/SU |
| Listati orice substitutii identificate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare | Nu este cazul | - |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da, ne conformam pe deplin Inventar lunar | Dep. Aprovizionare/ Mediu/SSM/SU |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da, ne conformam pe deplin PMQ 7.3 Cercetare-dezvoltare | Dep. Aprovizionare/ Mediu/SSM/SU |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Da, ne conformam pe deplin Procedură de aprovizionare -Toate produsele chimice folosite sunt achizitionate de la furnizori autorizati, pe baza de contract/comanda Proceduri de laborator pentru controlul calităţii - S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. detine un laborator care se ocupă de controlul interfazic al producţiei, verificarea calităţii materiilor prime şi a produselor livrate. | Dep. Aprovizionare/ Mediu/SSM/SU Laborator |

## Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea consumului materiilor prime)

Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristici BAT, care nu au fost  analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | Nu | - |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | - | - |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data pina la care vor fi implementate | Valorificare a deşeurilor reciclabile. Permanent. | Dep. Aprovizionare/ Mediu/SSM/SU |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | - | - |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin odata la 2 doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | Da, PMQ 8 2 2 Audit intern | Dep. Aprovizionare/ Mediu/SSM/SU |

## Utilizarea apei

### Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, retea urbana) | Volumul de apa captat (m3/an 2014) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in pro-ces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa tehnologica din foraj | 14418 | - apa folosita in cadrul procesului tehnologic (considerata materie prima); - apa folosita in cadrul procesului de racire, care se recircula in cea mai mare parte. | Instalatia de recirculare si racire a apei are capacitatea de 120 mc, iar volumul zilnic de apa completat este de 8 mc. | 0 |
| Apa potabila din retea | 782 | Alimenteaza sediul administrativ, centrala termica, laboratorul, sala de mese si vestiarul | 0 | 0 |

### Compararea cu limitele existente

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei, 2018 |
| --- | --- | --- |
| BAT | Nu sunt cuprinse in BAT prevederi privind consumul de apa pentru producerea compusilor chimici organici | 14418 mc/ an apa tehnologica din foraj 782 mc/an apa potabila |
| Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor tehnologice preepurate conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor Nr. 146/27.11.2017 | pH 6,5-8,5 CCOCr 420 CBO5 300 Materii in suspensii 250 Reziduu filtrabil la 1050C 1000 Extractibile cu eter de petrol 15 Azot amoniacal 10 Sulfuri+H2S 1 Sulfati 500 Cloruri 500 Detergenti anionici 25 Fier 0.5 Crom hexavalent 0.05 Crom total 1.5 Fenoli antrenabili cu vapori de apa 30 | Evacuare statie Evacuare la canalizare 7,9 8 19.52 25.37 5.6 10.32 8 9 242 249 < 5* < 5* < 0.01* 0.064 0.010 0. 009 11,12 5.87 28.08 28.43 0,368 < 0.1* 0.188 < 0.1* < 0.03* < 0.03* 6.08 <1* 0.044 0.0623 |

* limita de detectie a metodei

| O diagrama a circuitelor apei si a debitelor caracteristice este prezentata mai jos/ anexate/ altele. Schema de bilant a apei in cadrul instalatiei (de la prelevare pana la evacuarea in receptorul natural) este prezentata mai jos/ anexat | Numarul documentului Planul retelelor de alimentare cu apa si de canalizare - Anexa 8 |
| --- | --- |

### Cerintele BAT pentru utilizarea apei

Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost  analizate .

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitatea Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficienta a apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | Nu. | - |
| Listati principalele recomandari ale acestui studiu si data la care recomandarile vor fi implementate. Daca un plan de actiune este disponibil, este convenabil ca acesta sa fie anexat aici | NA | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | Da Se urmareste reducerea consumului de apa prin cresterea gradului de recirculare, reducandu-se semnificativ cantitatile de apa utilizate | Dep. Aprovizionare/ Mediu/SSM/SU Dep. Productie |
| Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Cresterea gradului de recirculare. | Dep. Aprovizionare/ Mediu/SSM/SU Dep. Productie |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu . | NA | - |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | Da | Dep. Mediu/SSM/SU Director societate |

Descrieti in casutele de mai jos pozitia actuala sau propusa cu privire la alte cerinte caracteristice a BAT mentionate in indrumar pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justifcarea abaterilor sau utilizarea masurilor alternative, ca raspuns la intrebarile de mai jos.

#### Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel incat sa evite contaminarea apei meteorice. Acolo unde este posibil aceasta trebuie retinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat , trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

In cadrul obiectivului se genereaza urmatoarele categorii de ape uzate: ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, colectate printr-o retea de canalizare din PVC Dn 110 mm si lungime de cca 20 m. Acestea sunt deversate in colectroul de canalizare Dn 300 mm, existent pe str. Garii; ape uzate tehnologice (ape de la spalare echipamente, eventuale scurgeri) colectate printr-o retea de canalizare din PVC Dn 200 mm si evacuate in colectoul de canalizare Dn 300 mm, dupa ce sunt trecute printr-o statie de epurare mecano-chimica. apele pluviale provenite de pe parcarea betonata sunt colectate si dirijate spre separatorul de hidrocarburi petroliere, din care sunt descarcate in canalizarea centralizata a orasului impreuna cu apele tehnologice epurate. Societatea a instalat un bazin din polistif armat cu fibra de sticla, cu capacitatea de 25 mc, pentru preluarea eventualelor ape impurificate, in caz de avarii la instalatii, colectate de pe amplasament.

#### Recircularea apei

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; sa se identifice posibilitatile de substituie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fuxurile de apa mai putin poluate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Instalatia de recirculare si racire a apei are capacitatea de 120 mc, iar volumul zilnic de apa completat este de 8 mc. Instalatia de racire si recirculare a apei cuprinde urmatoarele echipamente: 2 bazine de apa rece cu capacitatea de 25 mc fiecare; 1 bazin apa calda cu capacitatea de 30 mc din care apa este pompata cu o pompa tip Pedrolo cu Q=100-700 l/min, P=4 kw la turnul de racire, printr-o conducta Dn 80-100 mm. turn de racire cu faguri si serpentine tip ATW 72-4H, cu capacitatea de 317 litri si cu dimensiunile de: L=2,731m, l=2,388 m si h=3,61 m, echipat cu ventilator si pompa de recirculare cu Q=30-84 mc/h, P=1,5 kw, H=5,7-2,6 mCA, ce refuleaza apa printr-o conducta Dn 80-50 mm spre ciler; zilnic se completeaza pierderile 4 mc/zi cu apa dedurizata. ciller tip NX/K 1014 P, prevazut cu urmatoarele echipamente: pompa Willo cu Q=25 mc/h, P=3 kw, H=28-14 mCA, n=2900 rot/min, conducta Dn 50 mm ce refuleaza apa racita in rezervorul de 25 mc, rezervor din polistif de 200 litri pentru monoetilenglicol, pompa de P=0,75 kw, vas de presiune de 20 l.

#### Alte tehnici de minimizare

Sistemele de racire cu circuit inchis trebuie utilizate acolo unde este posibil; in final, apele uzate vor necesita o forma de epurare. Totusi, in multe solicitari, cea mai buna epurare conventionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizata in proces direct sau amestecata cu apa proaspata. Atunci cand calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat in mod selectiv, atunci cand calitatea este corespunzatoare, si condus spre evacuare atunci cand calitatea scade sub nivelul pe care sistemul il poate tolera. Operatorul/titularul activitatii trebuie sa identifice cazurile in care apa epurata din efluentul statiei de epurare poate fi folosita si sa justifice atunci cand aceasta nu poate fi folosita.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continua sa scada. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la statia de epurare. In final, ele vor putea inlocui complet statia de epurare, ducand la reducerea semnificativa a volumului efluentului. Concentratia efluentului ramane totusi insemnata, dar, acolo unde este suficient de mic, si in particular acolo unde caldura reziduala este disponibila pentru epurare ulterioara prin evaporare, poate fi realizat un sistem al carui efluent poate fi redus la zero. Daca este cazul, operatorul trebuie sa evalueze costurile si beneficiile utilizarii acestui tip de epurare:

Nu este cazul!

#### Apa utilizata la spalare

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin stropire;

Nu este o faza tehnologica aplicabila in industria chimica de producere a compusilor chimici organici,

- evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare;

Nu este cazul. Apa de spalare mijloace mobile este preluata de sistemul de canalizare si tratata inainte de evacuarea reteaua de canalizare.

- controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Echiapamentele sunt mentinute in buna stare de functionare prin verificari periodice si reparatii in cazul aparitiei de pierderi de apa.

Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

Nu.

SECTIUNEA 4

# PRINCIPALELE ACTIVITATI

## Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima | Utilaj principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtinere rasini fenolformaldehidice | Nu este cazul | Apa, fenolul, formolul si hidroxidul de sodiu se introduc in vasul de reactie. | 9 m3 | Reactor prevazut cu manta si agitator. |

## Descrierile proceselor

Prezentati diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la a activitate la alta. Schema fluxului tehnologic este prezentata in Anexa 3.

| Intrari (materii prime/utilitati) |  | Proces si produs |  | Rezultate (produs/deseuri/emisii ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime: apa, fenolul, formolul si hidroxidul de sodiu |  | Reactor prevazut cu manta si agitator. |  | Amestec brut / imisii |
| Soda caustica |  | Corectia pH-ului, in reactor |  | Rasini fenolformaldehidice / imisii |

## Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea an 2018 (volum) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obtinere rasini fenolformaldehidice | Rasini formaldehidice | Amenajari/ constructii | 4532 t/ an |
| Obtinere vopsele lavabile si tencuiala decorativa | Vopsele lavabile si tencuiala decorativa | Amenajari/ constructii | 15.5 t /an |
| Obtinere lianti | Lianti | Amenajari/ constructii | 0.9 t /an |

## Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Numele procesului | Numele deseului | Ref | Impactul deseului | Cantitatea kg/ an 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovizionarea cu materii prime | Ambalaje impregnate cu substante chimice | 15 01 10* | Periculos Valorificabil prin firme specializate. | 2245 |
| Rebuturi tehnologice/ substante expirate | Deseuri continand alte substante periculoase | 16 07 09* | Periculos Valorificabil prin firme specializate. | 354 |
| Ambalarea materiilor prime | Hartie si carton | 15 01 01 | Nepericulos Valorificabil prin firme specializate. | 110 |
| Ambalarea materiilor prime | Ambalaj plastic | 15 01 02 | Nepericulos Valorificabil prin firme specializate. | 109 |
| Activitati administrative | Deseuri menajere | 20 03 01 | Nepericulos Valorificabil prin firme specializate. | 11400 |

## Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Diagramele elementelor principale ale instalatiei acolo unde sunt importante pentru protectia mediului; de ex.: tratare cu saramura, tratare cu var, degresare, tabacire, instalatie de vopsire, sisteme de extractie, capacitati de ventilare, instalatie de reducere a emisiilor, inaltimea cosurilor.

Nota:  In exemplul de mai jos exista o schema ipotetica pentru un cazan pentru a arata nivelul de detaliere cerut. Modificati aceasta schema si tabelul asociat pentru a reflecta activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii indicati o diagrama similara. Diagrama trebuie sa evidentieze punctele cheie de control in cadrul instalatiei,

Activitatea principala a S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. este fabricarea de adezivi (rasini fenol-formaldehidice. Se anexeaza diagrama fluxului tehnologic – Anexa 3.

## Sistemul de exploatare

Tinand cont de informatiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, in sectiunile referitoare la reducere si in diagramele conductelor si instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul  in care sistemul de control include informatiile de monitorizare a mediului.

| Parametrul de exploatare | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel minim si maxim in reactor | Nu | L | Previne posibilitatea de deversare la alimentarea reactorului si asigura functionarea in siguranta | secunde |
| Debitul de alimentare materii prime | Da | R | Reglarea parametrilor la valorile de funcţionare normală | secunde |
| Presiunea pe conducte, reactor | Da | L |  |  |
| Temperatura reactor | Da | L |  |  |

* N=fara alarma; L= alarma la nivel local; R= alarma dirijata de la distanta ( camera de control)

Informatii suplimentare despre sistemul de exploatare

Vezi caitolul 1, subcap.4.

### Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane.

Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

IN CAZ DE CADERE A SURSEI DE ENERGIE ELECTRICA se va comuta traseul de apa de racire pe reteaua de apa a orasului, dupa care se porneste generatorul de curent din dotare. IN CAZ DE PIERDERE A AGENTULUI DE RACIRE In caz de avarie a sistemului de racire (pompa de apa, lipsa apei in vasele de stocare) se va comuta traseul de racire pe reteaua de apa a orasului. IN CAZ DE CRESTERE NECONTROLATA A TEMPERATURII se vor deschide la maxim ventilele de intrare si iesire apa din manta, se vor opri toate dozarile pe reactor (daca este cazul), se va stropi reactorul cu apa rece din abundenta, se vor introduce cantitati mici, prestabilite, de apa rece pana cand se stabilizeaza temperatura. Daca temperatura continua sa creasca se va trece la inundarea completa a reactorului cu apa rece. IN CAZ DE CRESTERE NECONTROLATA A PRESIUNII Avand in vedere ca in cadrul procesului tehnologic se lucreaza la presiunea atmosferica si ca fiecare utilaj este prevazut cu un disc de rupere care rezista la presiuni cuprinse intre -1 bar si 0.5 bar, o crestere necontrolata a presiunii va duce la ruperea discului si eliberarea presiunii in atmosfera. IN CAZ DE PROBLEME IN DOZAREA NaOH, FE SI FO In primul rand se opresc toate dozarile aflate in functiune pe vasul de reactie. In functie de stadiu in care se afla procesul tehnologic se va stabiliza temperatura din interiorul reactorului si se va preleva proba din reactor si se va analiza in cadrul laboratorului intern si se va decide daca: a) se va continua productia cu o recalculare a retetei in functie de cantitatea de materie prima care se afla in exces in interiorul reactorului b) se introduce o cantitate prestabilita de apa rece in interiorul reactorului pentru a stopa procesul de condensare si toate reactiile chimice. IN CAZ DE PROBLEME LA INSTALATIA DE AER INSTRUMENTAL In caz de lipsa a presiunii de aer pentru actionarea valvelor ON/OFF si a vanelor RDP, se va verifica starea compresorului si daca nu se poate remedia problema se va comuta traseul de alimentare cu aer pe compresorul de rezerva. IN CAZ DE DEFECTARE A GARNITURILOR DE LA RACORDUL FLEXIBIL DE GOLIRE AL CISTERNEI Se inchide ventilul de golire al cisternei, se lasa deschis traseul de golire catre vasele de stocare din depozit cu pompa de descarcare pornita pana cand se goleste in totalitate racordul flexibil de materia prima vehiculata. Se inchide traseul de golire catre vasele de stocare din depozit, se opreste pompa de descarcare, se decupleaza racordul fleibil si se inlocuieste garnitura defecta. IN CAZ DE AVARIERE A RACORDULUI FLEXIBIL DE GOLIRE AL CISTERNEI Se inchide ventilul de golire al cisternei, se lasa deschis traseul de golire catre vasele de stocare din depozit cu pompa de descarcare pornita pana cand se goleste in totalitate racordul flexibil de materia prima vehiculata. Se inchide traseul de golire catre vasele de stocare din depozit, se opreste pompa de descarcare, se decupleaza racordul fleibil si se inlocuieste acesta. IN CAZ DE CUPLARE INCORECTA A RACORDULUI FLEXIBIL Se inchide ventilul de golire al cisternei, se lasa deschis traseul de golire catre vasele de stocare din depozit cu pompa de descarcare pornita pana cand se goleste in totalitate racordul flexibil de materia prima vehiculata. Se inchide traseul de golire catre vasele de stocare din depozit, se opreste pompa de descarcare, se decupleaza racordul fleibil si se reface cuplarea racordului la cisterna. IN CAZ DE DEVERSARE MINORA DE MATERIE PRIMA Se inchid ventilele de golire ale cisternei si de pe traseul de golire din depozitul de materii prime. Se opreste pompa de descarcare. Se izoleaza perimetru cu praf absorbant dupa care se trece la colectarea materiei deversate (prin lopatare in cazul fenolului si prin tamponare cu material absorbant in cazul formolului) dupa care materia colectata se depoziteaza in vederea trimiterii la distrus a acestora. IN CAZ DE DEVERSARE MAJORA DE MATERIE PRIMA Se inchid ventilele de golire ale cisternei si de pe traseul de golire din depozitul de materii prime. Se opreste pompa de descarcare. Se face traseul de colectare catre vasul tampon din curte prin inchiderea vanei de deversare in sistemul de canalizare si se deschide vana de intrare catre vasul tampon. Dupa scurgerea lichidului se trece la neutralizarea zonei prin spalare, apele rezultate vor fi colectate in vasul tampon.

## Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care operatorul/titularul activitatii crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in sectiunea 15.

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Raport de amplasament | 2018 |
| Plan de urgenta interna | 2015 |

## Cerinte caracteristice BAT

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte specifice.

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### Implementarea unui sistem eficient de management al mediului:

Societatea detine Certificat nr. TIC 15 104 7336 Sistem de management de Mediu conform ISO 14001:2015 valabil pana la data de 15.10.2021 – Anexa 6

### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

Planul este compus din: - Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale – DA - Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta - DA - Planul de prevenire şi combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice - NA - Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale (Anexa nr. 9) care descrie: modul de interventie in cazul unei poluari accidentale componenţa colectivului pentru combaterea unei posibile poluări accidentale lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluării accidentale fişele potenţialilor poluanti programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale componenţa echipelor de intervenţie lista dotărilor şi a materialelor existente la nivelul unitatii, necesare pentru combaterea poluării accidentale programul anual de instruire a echipelor de intervenţie responsabilităţi de instruire lista unităţilor externe care asigura sprijin în cazul unei poluării accidentale - Planului de interventie in caz de incendiu (Anexa nr. 10) in care sunt mentionate: fortele si mijloacele de interventie in caz de incendiu organizarea si desfasurarea procedului de interventie masuri de protectie a personalului de pe amplasament si a vecinatatilor - Planului de interventie in caz de urgenta (Anexa nr. 11) in care sunt descrise: masurile de interventie si de prim ajutor in diferite situatii de urgenta aplicabile activitatilor desfasurate pe amplasamentul unitatii - Planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (Anexa nr. 12) in care sunt mentionate: masurile organizatorice in caz de situatii de urgenta extreme: incendiu si explozie, accident, scurgeri de gaz, spargerea conductelor, intreruperea energiei, conditii meteo extreme, cutremur, etc. unitatile externe care asigura raspuns in caz de situatii de urgenta extreme Prevede planul măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenţă, responsabilii de punerea în practică a acestor măsuri sunt instruiţi, se fac simulări şi exerciţii periodice? DA Obiectivul S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. intră sub incidenţa reglementărilor şi a dispoziţiilor de implementare a Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase Pentru situatii neprevazute, societatea dispune de Politica de prevenire a accidentelor cu risc major in care sunt implicate substante periculoase (întocmita conform Legii 59/2016 – art.8), care prezintă măsurile cheie de siguranţă luate pe amplasament. Masurile includ mijloace de comunicare, scheme de instiintare si alarmare in caz de accident chimic, descrierea măsurilor de prevenire a accidentelor, forte de interventie si logistică aflate la dispoziţie, descrierea măsurilor de răspuns. BAT în prevenirea incidentelor și accidentelor este de a aplica un sistem de management al securitatii. Sistemul de management al securitatii aplicat in societate prevede organizarea obiectivului în vederea prevenirii accidentelor majore. La baza politicilor de prevenire a accidentelor majore ale S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. stau: - respectarea procedurilor impuse prin Planul de Management al Calitatii (document care poate fi consultat la sediul societatii) referitoare la: productie, depozitare si livrare, controlul produselor neconforme, gestionarea situatiilor de urgenta, gestionarea substantelor chimice, gestionarea deseurilor, actiuni corective si preventive, analiza datelor, masurare si monitorizare, controlul documentelor, controlul inregistrarilor; - respectarea instructiunilor de lucru pentru descarcarea materiilor prime in conditii normale de lucru, precum si in situatii anormale (document care poate fi consultat la sediul societatii); - respectarea instructiunilor de lucru pentru instalatia de fabricare a rasinilor fenol-formaldehidice in conditii normale de lucru, precum si in situatii anormale (document care poate fi consultat la sediul societatii). Personalul implicat în managementul pericolelor majore la toate nivelele societatii are responsabilitati stabilite în fisa postului, si va interveni în conformitate cu prevederile aceseia.

### Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

| Cerinte caracteristice BAT | Raspuns | Justificare |
| --- | --- | --- |
| Reprezinta BAT inlocuirea combustibililor lichizi cu gaz.in vederea reducerii emisiilor de SOx, NOx, pulberi. | Asigurarea incalzirii si apei calde necesare activitatii personalului este asigurata de o serie de centrale termice, pe gaz metan. De asemenea gazul metan este folosit pentru producerea aburului necesar pentru incalzirea reactoarelor, in mod intermitent, in anumite faze de productie pentru anumite produse specifice. | Reducerea emisiilor in mediu |
| BAT este de a aplica sisteme dedicate. În "sisteme dedicate”, rezervoarele și echipamentul sunt dedicate unui grup de produse. | La nivelul unitatii exista rezervoare separate pentru stocarea fenolului, formolului si rasinilor. |  |
| BAT pentru rezervoarele supraterane care conțin lichide inflamabile sau lichide care prezintă un risc semnificativ de poluare a solului sau a cursurilor de apă adiacente este de a oferi un sistem secundar de retenție.. | Cea mai mare parte a rezervoarelor de pe amplasamentul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL sunt dotate cu cuve de retentie a eventualelor scurgeri. Exceptie fac rezervoarele de rasini V1, V2, V3 care nu au cuve de retentie dar sunt amplasate intr-o incinta inchisa, acoperita, cu pardoseala din beton. De asemenea rezervorul V4 este amplasat pe platforma betonata. |  |
| Pentru rezervoarele deja aflate în cadrul unei cuve de retentie, BAT este de a aplica o abordare bazată pe riscuri, având în vedere importanța riscurilor de scurgeri de produs in sol.. | Toate cuvele de retentie ale rezervoarelor sunt situate pe platforme betonate. |  |
| Este BAT aplicarea unei culori a rezervorului cu o reflectivitate de radiație termică sau luminoasa de cel puțin 70%, peste rezervoarele supraterane care conțin substanțe volatile. | Toate rezervoarele de produse cu continut de substante volatile amplasate in aer liber sunt prevazute cu manta de culoare argintie. |  |
| Este BAT respectarea valorilor limita ale emisiilor totale si fugitive de COV. | SC PREFERE RESINS ROMANIA realizeaza anual Bilantul de solventi. Valorile determinate la nivelul anului 2014 s-au situat sub valorile limita impuse. |  |
| Este BAT stocarea in silozuri si hale a materialelor solide. | Toate materiile prime solide sunt stocate in magazia de depozitare. | Prevenirea contaminarii componentelor de mediu. |
| BAT în prevenirea incidentelor și accidentelor este de a aplica un sistem de management al securitatii. | Societatea are implementat un Sistem de management al securitatii care prevede organizarea obiectivului în vederea prevenirii accidentelor majore. | Prevenirea accidentelor/ incidentelor |
| Este BAT minimizarea cantitatii de deseuri. | Toate deseurile generate pe amplasament sunt valorificate catre agenti economici autorizati. | Reducerea cantitatii de deseuri. |
| Minimizarea cantitatii de apa folosita | Apa se recircula in cea mai mare parte. | Reducerea consumului de apa. |

# EMISII SI REDUCEREA POLUARII

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Furnizati  scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati  reducerea poluarii si monitorizarile relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

### Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere gaze centrale termice | Gaz metan | CO, NOx, SOx, NO2 | Monitorizare anuala | Cosuri evacuare gaze de la centralele termice |
| Obtinere rasini fenol formaldehidice, | Fenol, formol, hidroxidul de sodiu, | NO2, SO2, CO, COV | Monitorizre anuala/ sisteme de dozare automate, etanse | Punctul de introducere in reactor, Rezervoare de stocare |

### Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesara monitorizarea profesionala/ocupationala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in zone ale amplasamentului.

Inainte de inceperea productiei personalul va purta echipamentul de protectie din dotare care consta din : salopeta, bocanci de lucru cu protective metalica si talpa rezistenta la actiune coroziva, casca de protectie cu ochelari sau ochelari etansi, manusi cauciucate rezistente la actiune coroziva, si Solutia Diphoterine.Ca masuri suplimentare de protectie se va avea la indemana masca de protectie cu filtru, costumul special de interventie si cizmele de cauciuc.

### Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului /punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NU ESTE CAZUL. |

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru de panza, arzatoare cu Nox redus), includeti varianta corespunzatoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii  din Indrumarul corespunzator sectorului industrial respectiv  si completati detaliile solicitate.

### Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| NU ESTE CAZUL. |  |

### COV

Acolo unde exista emisii COV, identificati principalii constituienti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intimpla cu aceste substante chimice in mediu.

Din instalatiile functionale de pe amplasament nu rezulta emisii de COV.

Clasificarea bazata pe TA Luft ( prevederile tehnice germane privind calitatea aerului ) este furnizata in Indrumarul „Determinarea Valorilor Limita de Emisie pe baza de BAT”.

| Componenta | Punctul de evacuare | Destinatie | Masa / Unitatea de timp | mg/mc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COV din Clasa I |  |  |  |  |
| Total COV din Clasa I |  |  |  |  |
| COV din Clasa II |  |  |  |  |
| Total COV din Clasa II |  |  |  |  |
| Alte COV |  |  |  |  |
| Total alte COV |  |  |  |  |

### Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intimpla in mediu si care este impactul materiilor prime utilizate? Daca da, enumeratile si indicati data pina la care vor fi finalizate.

Nu este cazul.

### Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

NU ESTE CAZUL.

## Minimizarea emisiilor fugitive in aer

Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitate de timp unde este cunos-cuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperire a suprafetelor) | Nu este cazul | - | - |
| Zone de depozitare (de ex. containere, halda, lagune etc.) | Compusi chimici corespunzatori preparatelor depozitate in magazia de materii prime ambalate | - | - |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport | Fenol Aldehida | -l | - |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex. reactoare, silozuri, cisterne) | Fenol Aldehida | - | - |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare, | Nu este cazul | - | - |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.) | Fenol Aldehida | - | - |
| Deficiente de etansare / etansare slaba | Fenol Aldehida | - | - |
| Posibiltatea de by-pass-are a echi-pamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibilitatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor | Nu este cazul | - | - |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | Fenol Aldehida Rasina | - | - |

### Studii.

| Sint necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de planul de masuri obligatorii. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Plan de Gestionare a solventilor organici cu continut de COV pentru activitatea desfasurata in cadrul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL | Se intocmeste anual. |

### Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

- Retinerea pulberilor de la operatiile de lustruire. Posibiltatea de recirculare a pulberilor trebuie analizata;

Nu este cazul

- Acoperirea rezervoarelor si a vagonetilor;

Toate rezervoarele sunt acoperite.

- Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite ;

Depozitarea se realizeaza exclusiv in spatii special amenajate, acoperite.

- Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

Rezervoarele de stocare aflate in aer liber sunt amplasate in cuva betonata, pe platforma betonata, prevazuta cu copertina.

- Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Se intretine in permanenta igiena perimetrului. Cea mai mare parte a amplasamentului este betonata.

- Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (notati necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Nu este cazul.

- Curatenie sistematica;

Se efectueaza curatarea sistematica, planificata. Mentinerea starii de curatenie pe amplasament este obligatia permanenta a tuturor angajatilor.

- Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Nu exista instalatii de captare a gazelor.

### COV-uri

Oferiti informatiile privind transferul COV dupa cum urmeaza:

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Incarcare/descarcare/manipulare a materiilor prime si finite | Aer | Fenol, aldehida | Garnituri etanse ale racordurilor si verificarea permanenta a starii acestora. |
| Transfer materii prime de la rezervoarele de stocare catre reactor | Aer | Fenol, aldehida | Sistem de dozare automat |

### Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza:

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| NU SUNT PREVAZUTE SISTEME DE VENTILARE. | - |

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### Surse de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa menajera | Rationalizare consum | Statie de epurare | Colectroul de canalizare Dn 300 mm, existent pe str. Garii |
| Apa tehnologica | Optimizarea sistemului de recirculare | Statie de epurare –epurare mecano-chimica | Colectoul de canalizare Dn 300 mm existent pe str. Garii |
| Apa pluviala | - | Separator de hidrocarburi petroliere epurare mecanica | Canalizarea centralizata a orasului impreuna cu apele tehnologice epurate. |

### Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau reciclata.

Toata apa menajera si pluviala evacuata este in prealabil epurata iar apa tehnologica este recirculata in cea mai mare proportie.

### Separarea apei meteorice

Confirmati ca apele meteorice sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata.

Apele pluviale provenite de pe parcarea betonata sunt colectate si dirijate spre separatorul de hidrocarburi petroliere, din care sunt descarcate in canalizarea centralizata a orasului impreuna cu apele tehnologice epurate. Societatea a instalat un bazin din polistif armat cu fibra de sticla, cu capacitatea de 25 mc, pentru preluarea eventualelor ape impurificate, in caz de avarii la instalatii, colectate de pe amplasament.

### Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat);

Nu este cazul

#### Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode in vederea incadrarii in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. |  |

### Compozitia efluentului

Identificati principalii compusi chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu .

| Component – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Rezultat monitorizare semestriala 17.09.2018 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Incarcare organica sub forma de CCOCr | Colectroul de canalizare Dn 300 mm, existent pe str. Garii | Canalizarea centralizata a orasului Rasnov | 25.37 |
| Incarcare organica sub forma de CBO5 |  |  | 10.32 |

### Studii

| Sint necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinatia de mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pina la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| NU ESTE CAZUL |  |

### Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitaii efluentului.

NU ESTE CAZUL

Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential;

NU ESTE CAZUL

### Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului . Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

Nu este cazul, valoarea este sub limita maxima admisa (10.32 mg O2/ l, fata de 300 O2/ l, – limita conform AGA 146/27.11.2017 .

### Eficienta statiei de epurare orasenesti.

Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, demonstrati ca: epurarea realizata in aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea incarcarii( si nu concentractiei) fiecarei poluant in apa epurata evacuata.

NU ESTE CAZUL.

| Parametru | Modul in care acestia vor fi epurati in statia de epurare |
| --- | --- |
| Metale |  |
| Poluanti Orgaici Persistenti |  |
| Saruri si alti compusi anorganici |  |
| CCO |  |
| CBO |  |

### By-pass-area  si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti.

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate ( in stituatie de viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta ) sau a statiilor intermediare de pompare in reteua de canalizare este accetabil de redusa ( poate ca ar trebui sa discutati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

NU ESTE CAZUL.

| % din timp cit statia este ocolita |  |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are |  |
| Planul de actiune in caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cind se produce by-pass-area; |  |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ statia de epurare si ce actiuni ( de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionala etc.) sint luate pentru a o preveni. |  |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata. |  |

#### Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de stocare tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

Societatea a instalat un bazin din polistif armat cu fibra de sticla, cu capacitatea de 25 mc, pentru preluarea eventualelor ape impurificate, in caz de avarii la instalatii, colectate de pe amplasament.

### Epurarea pe amplasament

Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este cazul). Completati tabelul de mai jos:

Tehnici de epurare a efluentului.

Semnificatia coloanelor de mai jos este urmatoarea:

A – Statia de epurare analizata; B – Eficienta epurarii

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | A | Parametrii de performanta | B |
| Epurare primara | Reducerea fluc-tuatiilor de debit si intensitate ale efluentilor | Egalizarea debitului | Capacitate |  | Debit mediu zilnic (mc/zi) Debit maxim pe ora (mc/zi) |  |
|  | Prevenirea de-teriorarii statiei de epurare | Rezervoare de deviatie | Capacitate |  | Monitorizarea on-line a turbiditatii/ mate-riilor in suspensie |  |
|  | Indepartarea so-lidelor de dimen-siuni mari si a u-nor poluanti pre-cum grasimi, ule-iuri si lubrefianti (GUL) | Gratare | Capacitate |  | Materii in suspensie (mg/dm3)in efluentul de la gratare |  |
|  | Indepartarea so-lidelor in sus-pensie / vop-selelor | Centrifugare Decantare Flotare pneumatica |  |  | Materii in suspensie (mg/l) Materii in suspensie (mg/l) |  |
| Epurare secundara | Indepartarea CBO | Epurare aeroba | Valorile incarcarii cu CCO |  | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent |  |
|  |  |  | Timpul de retentie hidraulica |  | Solutii mixte |  |
|  |  |  | %namol activ recirculat |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Epurare anaeroba | Pre-epurare? |  | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent |  |
|  |  |  | Timpul de retentie hidraulica |  |  |  |
|  |  |  | Nutrienti |  |  |  |
|  |  |  | Incarcare |  |  |  |
|  |  |  | PH si temperatura |  |  |  |
|  |  |  | Productua de gaz |  |  |  |
|  |  |  | Post epurare |  |  |  |
|  |  |  | Post epurare |  |  |  |
|  | Tratarea si eli-minarea na-molului | Concentrare si deshidratare | Potential de in-grosare |  | Procent de substanta uscata in influent si efluent |  |
|  |  |  | Indicele de na-mol Timpul de retentie |  |  |  |
| Epurare tertiara | Reciclare apa | Macrofiltrare | Marimea paturilor filtrante |  | Materii totale in suspensie (mg/l) |  |
|  |  |  | (Filtre de nisip?) |  | Turbiditate |  |
|  |  | Membrane | Marimea porilor? |  | Conductivitate |  |
|  |  | Dezinfectie |  |  | Transmisivitate (pentru UV) |  |
|  |  |  |  |  | Numar de coliformi |  |
|  |  |  |  |  | Analiza agentilor patogeni |  |
| Pot fi unele etape ocolite / evitate? Daca da, cit de des se intimpla asta si care sint masurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |

Statia de epurare a apelor de pe amplasament:

Apele uzate tehnologice sunt trecute printr-o statie automata cu treapta mecano-chimica, compusa din:

- bazin de tratare ape V=30 mc;

- bazin decantor V=30 mc;

- 3 rezervoare pentru reactivi cu capacitatea de 500 l fiecare pentru: NaOH 20%, H2SO4  20%, solutie agent floculant,

- pompe pentru transvazare ape tratate, pompa de recirculare si pompa de transvazare namol.

Statia este prevazuta cu senzor de masurare a pH-ului si calculator de proces.

La intrarea pe amplasament se afla un separator de hidrocarburi petroliere prevazut cu obturator de difuzie si filtru coalescent, dimensionat pentru Q=6 l/s, compartiment de namol cu V=1,8 mc si compartiment slam V=1,2 mc.

Langa separatorul de hidrocarburi petroliere este amplasat un bazin din polistif armat cu fibra de sticla, V=25 mc, in care se colecteaza eventualele scurgeri de ape impurificate, in caz de avarii la instalatiile existente pe amplasament sau la autovehiculele de transport materii prime si materiale.

## Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respective din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| NU ESTE CAZUL |  |  |  |

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sint BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor ( de la recomandarile BAT ) sau a utilizarii masurilor alternative.

### Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Con-form-are cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a ampla-samentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Da. | Planul retelelor de alimentare cu apa si de canalizare – Anexa 8 Plan de amplasare rezervoare subterane/ supraterane – Anexa 13 |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, | Da Da Da | Proiect de constrctuie si executie Proceduri de revizii, reparatii si intretinere. |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### Acoperiri  izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Da. Proceduri de revizii, reparatii si intretinere. |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? | Da |  |

### Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei ( drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale ) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | de ex. Zona de descarcare a rezervoarelor | de ex. Depozit de materii prime | de ex. Depozit de produse | de ex. Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |
| suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | Da | Da | Da | Da |
| cuve etanse de retinere a deversarilor | Da | Da | Da | Nu |
| imbinari etanse ale constructiei | Da | Da | Da | NA |
| conectarea la un sistem etans de drenaj | Da | Da | Da | Nu |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie: Rezervoare de materii prime

| Cerinta | Rezervoare materii prime |
| --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate . Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga - colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Da |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta | Da |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Da |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Da |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Da |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a nivelului si cu o alarma adecvata | Da |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Da |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Da |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc. care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| OPERATIUNILE DE DESCARCARE A MATERIILOR PRIME/INCARCARE A MATERIILOR FINITE |
| Conditii normale de functionare | Zona de descarcare a materiilor prime este o platforma betonata, in stare foarte buna, cu panta catre un bazin tampon de preluare a scurgerilor in caz de avarie la cisternele de aprovizionare. Apele pluviale din aceasta zona sunt dirijate catre sistemul de canalizare si ajung in separatorul de produse petroliere, din care sunt descarcate in canalizarea centralizata a orasului Calitatea apelor evacuate este monitorizata semestrial. |
| Conditii anormale de functionare: - deteriorarea suprafetei impermeabile de incarcare/descarcare - defectiuni ale conductelor de vehiculare - avarii ale cisternelor de incarcare/descarcare - avarierea sistemelor de tratare ape uzate/pluviale | Masuri de pastrare in bune conditii a suprafetei betonate Intretinerea si curatarea corespunzatoare a decantorului si a separatorului de produse petroliere Respectarea masurilor indicate in planurile de prevenire si actiune anexate (poluari accidentale, interventii, situatii de urgenta). |
| MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIILOR PRIME SI A PRODUSELOR FINITE IN REZERVOARE SUPRATERANE |
| Conditii normale de functionare | Amplasarea rezervoarelor de materii prime vrac in depozit inchis, cu pardoseala din beton, in cuve de retentie a eventualelor scurgeri. Dotarea rezervoarelor cu manta care sa permita mentinerea unei temperaturi optime eliminand astfel riscul producerii unor incendii Depozitarea materiilor prime ambalate in magazie acoperita cu pardoseala din beton. Pardoseala de beton are data inclinatie pentru a conduce orice eventuala scurgere catre o gura colectoare, de unde eventualele scurgeri sunt retinute intr-un rezervor de retentie subteran, din fibra de sticla ranforsata,.inchis ermetic si care nu comunica cu nicio retea de canalizare sau de apa a societatii. Amplasarea rezervoarelor de produse finite pe platforme betonate, in spatii acoperite. |
| Conditii anormale de functionare - deteriorarea rezervoarelor si producerea de scurgeri - depasirea capacitatii cuvelor de retentie ale rezervoarelor - producerea de scurgeri semnificative si/sau avarii la conducte de vehiculare | Verificarea periodica a starii tehnice a rezervoarelor si conductelor. Interventii pentru eliminarea cauzelor care au determinat scurgerile si curatarea zonelor afectate Respectarea masurilor indicate in planurile de prevenire si actiune anexate (poluari accidentale, interventii, situatii de urgenta). |
| SISTEMUL DE COLECTARE SI TRATARE A APELOR UZATE |
| Conditii normale de functionare | Apele uzate tehnologice sunt colectate prin reteaua de canalizare interna si sunt tratate in statia de epurare mecano-chimica de pe amplasament. Apele pluviale provenite de pe parcarea betonata sunt colectate si dirijate spre separatorul de hidrocarburi petroliere, din care sunt descarcate in canalizarea centralizata a orasului impreuna cu apele tehnologice epurate Calitatea apelor evacuate este monitorizata semestrial. |
| Conditii anormale de functionare - deteriorarea retelelor de colectare si evacuare ape uzate - avarierea/ functionarea defectuoasa a instalatiei de epurare | Verificarea si intretinerea corespunzatoare a statiei de epurare Interventia rapida pentru remediere in caz de avarie/defectiune |
| DEPOZITAREA DESEURILOR |
| Conditii normale de functionare | Sopronul de depozitare a deseurilor cu continut de substante periculoase este acoperit si prevazut cu platfrma betonata. |
| Conditii anormale de functionare - patrunderea apei meteorice in sopronul de depozitare deseuri - deteriorarea platformei de depozitare - avarii ale recipientilor de depozitare deseuri determinand scurgeri de pe platforma betonata | Verificarea permanenta si intretinerea corespunzatoare a starii platformei de depozitare Verificarea starii recipientilor de depozitare si interventia rapida pentru remediere in caz de deteriorare. |

## Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate. Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in anexele 5 si 6 a Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei Regionale de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

5.5.1. Exista emisii directe sau indirecte de substante din anexele 5 si 6 a Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este oblogatorie efectuarea unui studiu care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul puncteor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  |  | Evaluare de mediu nivel II, ENVIRON International Corporation, 2010: - Fenol - Total hidrocarburi (fractiile C5-C12 si C12-C40) - BTEX - Hidrocarburi clorinate (15 componente alifatice si clorbenzen) - Metale (As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V, Mo) | Foraj de alimentare cu apa tehnologica aflat in incinta amplasamentului. Amplasare/ caracteristici Amplasare Incinta proprietatii S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L., in partea de nord-est a amplasamentului, la limita gardului Coordonate Stereo 70 X – 455163.73 Y – 535752.32 Z – 626.00 Adancime 100 m Nivel hidrostatic 32 m Nivel hidrodinamic 45 m Debit de exploatare 2 l/s Echipare - Pompa submersibila tip QPS 4-F23 cu Q=9 mc/h, P= 4 kw, H=138 mCA, n=3000 rot/min - Hidrofor cu capacitate de 700 l amplasate in cabina forajului | Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice |
|  |  | - | Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua centralizata a orasului Rasnov. | Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 ssi Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 nu se impune monitorizarea calitatii apei potabile. |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Dati detalii despre tehnicile / procedurile existente: |
|  |  | Zone de depozitare betonate, impermeabile si aplicarea unor masuri de pastrare in bune conditii a suprafetelor impermeabile. Sisteme de retinere a scurgerilor pentru toate zonele de depozitare. Apele pluviale sunt colectate si tratate in separatorul de hidrocarburi petroliere inainte de evacuare. Intretinerea si curatarea corespunzatoare a rigolelor si a separatorului de hidrocarburi petroliere. Protectie naturala datorita conditiilor hidrogeologice ale amplasamentului – strat greu permeabil (argila), slaba dezvoltare acvifer de mica adancime. Respectarea prevederilor si luarea masurilor conform planurilor de prevenire si actiune anexate (poluari accidentale, interventii, situatii de urgenta). |

### 5.5.2 Masuri de control si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

- Frecventa controlului si personalul responsabil

- Cum se face intretinerea

- Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei?

Se pot produce infiltratii in subsol in cazul avarierii conductelor de canalizare si a instalatiilor de tratare a efluentilor. Un astfel de risc este evitat prin inspectii periodice si intretinerea corespunzatoare, care se efectueaza permanent/planificat.

Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane exista:

- izolatie de siguranta – cuve de retentie scurgeri;

- detectare continua a scurgerilor;

- un program de inspectie si intretinere.

In cadrul departamentului Mentenenta exista planificari ale verificarilor conductelor, canalizarilor  si a tuturor retelelor de apa.

## Miros

In general, nivelul de detaliere trebuie sa corespunda riscului care determina neplacere receptorilor sensibili (scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalatiile care nu utilizeaza substante urat mirositoare sau care nu genereaza materiale urat mirositoare si prin urmare prezinta un risc scazut trebuie separate la inceput utilizand tabelul 5.6.1.

Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are si surse semnificative trebuie “separate” din punct de vedere calitativ la inceputul tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) si nu mai trebuie furnizate informatii detaliate in sectiunile urmatoare.

In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul asociat impacului asupra mediului este scazut, informatiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informatiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totusi cerute si trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atat cat va permite balanta costurilor si beneficiilor.

Daca este cazul trebuie furnizate harti si planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare.

### Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitati care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urat mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite operatorului/titularului activitatii sa nu mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descrise in tabelul 5.6.3.

In anul 2013 Directia de Sanatate Publica Brasov a realizat o masuratoare a continutului de fenol si formol in incinta societatii. Rezultatele determinarilor au aratat nivele extrem de scazute ale acestor noxe, mult sub limitele impuse de legislatia in vigoare. Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a imisiilor de fenol si aldehida, la limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite. Dovada cu privire la respectarea valorii limita a emisiei prevazuta pentru emisiile totale se face prin intocmirea anuala a unui Bilant de solventi. Nu au existat reclamatii ale locuitorilor din zona privind mirosul generat de activitatile desfasurate de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L.

### Receptori

(inclusiv informatii referitoare la impactul mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului ).

In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare loctiitoare pentru evaluarea impactului ( pentru instalatii noi ) si evaluari de mediu ( pentru instalatiile existente ) asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in functie de acest perimetru. In acest caz, ele trebuie incluse in tabelul de mai jos.

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieti tipul de receptor si dati o aproximare a nu-marului de locuitori, dupa caz. Intr-o instalatie mare, diversi receptori pot fi afectati de surse diferite. Descrieti localizarea sau indicati pozitia pe un plan al localitatii( indicati si perimetrul procesului unde este posibil). | De exemplu, orice evaluari care vizeaza IMPACTUL asupra receptorilor – adica nu efectele la nivelul amplasamentului, ( la sursa ), desi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursa. Astfel de evaluari pot include modelari ale dispersiei, studii privind populatia, sondaje privind perceptia publicului, observatii in teren, olfactometrie simpla ( testari olfactice ) sau orice monitorizare a aerului ambiental. Cind au fost acestea realizate si cu ce scop? Care au fost rezultatele privind efectul / impactul asupra receptorilor? | Se realizeaza monitorizare suplimentara care se refera la impact ( monitorizarea sursei este inclusa in tabelul 5.5.3.1). Aceasta ar putea cuprinde „testari olfactive” efectuate in mod regulat pe perimetru sau o alta forma de monitorizare a aerului ambiental. Sub ce forma, care este frecventa de realizare si care sint rezultatele obtinute? | Au fost primite vreodata sesizari? Dite, cind si la cite incidente sau surse / receptori separati se refera acestea? Care este / a fost cauza si daca a fost corectata? Daca nu a facut-o deja in alta parte a solicitarii operatorul/titularul activitatii trebuie sa confirme ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. | Au fost impuse conditii sau limite de catre Autoritatea Regionala de Mediu care se refera la receptorii sensibili sau la alte localizari. De ex. restrictii de amplasare, coduri de buna practica, conditii stabilite pentru instalatiile existente. |
| Unitatea este amplasata in zona industriala a orasului Rasnov. | In anul 2013 Directia de Sanatate Publica Brasov a realizat o masuratoare a continutului de fenol si formol in incinta societatii. Rezultatele determinarilor au aratat nivele extrem de scazute ale acestor noxe, mult sub limitele impuse de legislatia in vigoare. | Dovada cu privire la respectarea valorii limita a emisiei prevazuta pentru emisiile totale de COV se face prin intocmirea anuala a unui Bilant de solventi. Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a imisiilor de fenol si aldehida, la limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite. | Nu au existat sezizari privind mirosul generat de activitatile desfasurate de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. | Pentru conformarea cu cerintele din autorizatia de mediu, societatea a realizat prin laborator acreditat, masuratori ale imisiilor de COV precum si ale emisiilor de CO, NO2 si SO2 la limita de sud si de sud-vest a incintei industriale. |

NU se accepta anexarea copiilor rapoartelor FARA explicatii care sa sprijine informatiile sau prezentarea generala ca mai sus.

### Surse/emisii nesemnificative

#### Surse de mirosuri

| Unde apar mirosurile şi cum sunt ele generate? | Descrieţi sursele de emisii punctiforme | Descrieţi emanările fugitive sau alte posibilităţi de emanare ocazională. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrieţi activitatea sau procesul în care sunt utilizate sau generate mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie şi ele prezentate. De exemplu: - Încălzirea materialelor, adăugarea de acizi activitatea de întreţinere, - Zone de depozitare - Staţia de epurare a apeloruzate | Pentru fiecare activitate sau proces descris în coloana (a) faceţi o listă a surselor punctiforme de emisii, de ex. ventile, coşuri, exhaustoare Includeţi ventilele sau semnalul luminos de avarie, valvele de siguranţă ale rezervoarelor | Pentru fiecare activitate sau proces descris în coloana (a) descrieţi punctele de emanare fugitivă - acestea trebuie să includă lagunele şi spaţiile deschise de depozitare, benzile rulante şi alte mijloace de transport, orificii în pereţii clădirilor (fie ele intenţionate sau neintenţionate), flanşe, valve etc. | - substanţe care sunt cunoscute ca fiind mirositoare (de ex. mercaptanii) - materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substanţe care emană mirosuri (materiale aflate în putrefacţie, nămolul ce rezultă de la apelor uzate) - un "tip" de miros, de ex. mirosul de "ars" . Sunt acestea materii prime, intermediare, subproduse, produse finite sau deşeuri? Sunt materiale mirositoare folosite pentru curăţire sau procesul de curăţire transformă sau materiale mirositoare? |
| Emisii fugitive: COV rezulta din procesul de productie si din activitatile de incarcare/descarcare/manipulare a materiilor prime si finite. | Alimentare reactor Incarcare/descarcare materii prime si produse finite Garniturile de la racordul flexibil de golire al cisternelor | COV | Materiile prime aflate in cantitatile cele mai mari pe amplasament si care sunt principalele generatoare de emisii fugitive de COV sunt: fenolul si formolul. Lista tuturor materiilor prime folosite pe amplasament este prezentata in Raportul de amplasament, Tabelele 9 si 10. |

Orice alte informaţii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De ex. orice surse care

nu se află în instalaţie, dar sunt pe acelaşi  amplasament (de ex. care vor continua să fie reglementate

de legislaţia  referitoare la efecte neplăcute).

În cazul în care emanările au fost deja descrise ca "emisii în aer" în altă parte a solicitării DAR AU ŞI MIROS, ele trebuie menţionate şi aici. Este suficient să precizaţi materialul şi/sau mirosul aici şi să faceţi referire la partea din solicitare în care se se găsesc detaliile.

Sursele potenţiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca şi cele reale. De exemplu, o staţie de epurare a apelor uzate poate să nu fie detectabilă dincolo de perimetrul instalaţiei în condiţii normale, dar dacă au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursă de mirosuri.

### Declaratie privind managementul mirosurilor.

#### Puteti identifica aici evenimente pe care nu le puteti controla si care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. conditii meteorologice extreme sau intreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranta).

Trebuie sa descrieti masurile pe care le propuneti pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cat mai rapid posibil). Daca sunt acceptate de Autoritatea competenta de Protectia Mediului, va trebui sa mentineti aceste masuri drept conditii de autorizare, dar, atat timp cat luati masuri, nu puteti fi  sanctionati pentru aceste evenimente rare.

Emisiile fugitive de COV rezultate din procesul de productie si din activitatile de incarcare/descarcare/manipulare a materiilor prime si finite.

Anumite aspecte precum: directia vantului, temperatura aerului, umiditatea atmosferica, etc. pot varia, determinand intensitati diferite ale mirosului.

Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a imisiilor de fenol si aldehida, la limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite.

Pentru conformarea cu cerintele din autorizatia de mediu societatea a realizat prin laborator acreditat, masuratori ale imisiilor de COV precum si ale emisiilor de CO, NO2 si SO2 la limita de sud si de sud-vest a incintei industriale.

## Tehnologii alternative studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

Este BAT respectarea valorilor limita ale emisiilor totale si fugitive de COV. SC PREFERE RESINS ROMANIA realizeaza anual Bilantul de solventi. Valorile determinate la nivelul anului 2014 s-au situat sub valorile limita impuse. Concluziile Planului de gestionare a solventilor organici cu continut de COV pentru activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL au aratat ca “Nu este necesara o Schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili”. Este BAT reducerea nivelului de zgomot generat de procesele de productie, prin utilizarea unei combinatii de tehnici. Unitatea este amplasata in zona industriala a orasului Rasnov. Principalele surse de zgomot in incinta S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. sunt: motoarele pompelor care deservesc alimentarea cu apa si materii prime; activitatea se desfasoara in interiorul halei de productie, cladire inchisa, zgomotul fiind astfel diminuat; generatorul; acesta este amplasat intra-o camera inchisa si izolata, aflata in incinta depozitului de materii prime vrac; masinile care realizeaza aprovizioneaza cu materii prime sau livrarea produselor finite. Nu au fost efectuate studii privind nivelul zgomotului pe amplasament. Nu au existat reclamatii ale locuitorilor din zona privind nivelul de zgomot generat de activitatile desfasurate de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. Prin Autorizatia de Mediu nr. 164 din 24.06.2014 nu se impune monitorizarea nivelului de zgomot generat de activitatile desfasurate in incinta societatii. Este BAT tratarea eficienta a apelor uzate. Apele uzate tehnologice sunt trecute printr-o statie automata cu treapta mecano-chimica. La intrarea pe amplasament se afla si un separator de hidrocarburi petroliere prevazut cu obturator de difuzie si filtru coalescent, Este BAT utilizarea unor sisteme de colectare separata a efluentilor pentru: apa uzata tehnologica contaminate; apa potential contaminata provenita din scurgeri si alte surse, inclusiv apa de racire si apa de spalare a suprafetelor aferente zonelor de procesare etc.; apa necontaminata. Este BAT utilizarea unui rezervor tampon pentru apa uzata inainte de a fi introdusa in statia de epurare ape uzate in vederea obtinerii unei calitati constante a apei uzate In cadrul obiectivului se genereaza urmatoarele categorii de ape uzate: ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, colectate printr-o retea de canalizare din PVC Dn 110 mm si lungime de cca 20 m. Acestea sunt deversate in colectroul de canalizare Dn 300 mm, existent pe str. Garii; ape uzate tehnologice (ape de la spalare echipamente, eventuale scurgeri) colectate printr-o retea de canalizare din PVC Dn 200 mm si evacuate in colectoul de canalizare Dn 300 mm, dupa ce sunt trecute printr-o statie de epurare mecano-chimica. apele pluviale provenite de pe parcarea betonata sunt colectate si dirijate spre separatorul de hidrocarburi petroliere, din care sunt descarcate in canalizarea centralizata a orasului impreuna cu apele tehnologice epurate. Societatea a instalat un bazin din polistif armat cu fibra de sticla, cu capacitatea de 25 mc, pentru preluarea eventualelor ape impurificate, in caz de avarii la instalatii, colectate de pe amplasament. Starea sistemului de canalizare si a statiei de epurare este verificata permanent de catre personalul special instruit, in conformitate cu procedurile de intretinere si interventie in caz de situatii speciale.

SECTIUNEA  6

# MANIPULAREA DESEURILOR

## Surse de deseuri.  Valorile corespund anului 2018

Conform fisei de evidenta a gestiunii deseurilor, la nivelul anului 2018 au fost generale urmatoarele categorii de deseuri:

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri Kg/an (2018) | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprovizionarecu materii prime | 15 01 10* | Ambalaje impregnate cu substante chimice | 2245 | Predate catre SC RIAN Consult SRL in baza contractului nr. 1061/9.09.2010 (Anexa nr. 14 ). |
| 2. | Rebuturi tehnologice/ substante expirate | 16 07 09* | Deseuri continand alte substante periculoase | 354 |  |
| 3. | Ambalarea materiilor prime | 15 01 01 | Hartie si carton | 110 |  |
| 4. | Ambalarea materiilor prime | 15 01 02 | Ambalaj plastic | 109 |  |
| 5. | Activitati administrative | 20 03 01 | Deseuri menajere | 11400 | Predate catre Goscom Cetatea Rasnov in baza contractului nr. 84/15.05.2011 incheiat pe perioada nedeterminata (Anexa nr. 15 ). |

## Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie |  |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | NA |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | NA |

## Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Proximitatea fata de cursuri de ape, zone de interes public / vulnerabile la vandalism, alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sopron depozitare deseuri | Deseuri de ambalaje impregnate cu substante periculoase Deseuri de ambalaje din hartie, carton si plastic | Da | Cel mai apropiat curs de apa de suprafata este Paraul Ghimbasel, aflat la cca. 100 m est de amplasament. Activitatile desfasurate in incinta societatii nu afecteaza calitatea cursurilor de apa din vecinatate. Obiectivul este amplasat in intravilanul orasului Rasnov, intr-o zona predominant industriala, afectand asezarile umane din punct de vedere arhitectural si peisagistic. Nu se regasesc monumente istorice aflate la o distanta mai mica de 500 m de amplasament | Platforma betonata, acoperita, dar care nu este prevazuta cu sistem de retentie a eventualelor scurgeri, mai ales in caz de patrundere a apei pluviale. Containerele de depozitare sunt etichetate corespunzator cu codurile si denumirea deseurilor depozitate. |
| Exterior hala de productie | Deseuri menajere colecatte selectiv | Da |  | Pubele de plastic, cu capac, amplasate pe platforma betonata, etichetate corespunzator cu codurile deseurilor depozitate |

## Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul..

| Material | Categorie (de mai jos) | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impo-triva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje impregnate cu substante chimice | A, AA | D | Nu este cazul | Nu este cazul | Platformade depozitare este betonata, acoperita, dar care nu este prevazuta cu sistem de retentie a eventualelor scurgeri, mai ales in caz de patrundere a apei pluviale. Nu este cazul de protective impotriva inundatiilor. |
| Deseuri continand alte substante periculoase | A, AA | D | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Hartie si carton | A | D | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Ambalaj plastic | A | D | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Deseuri menajere | A | D | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

A      Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA   Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B      Aceste materiale este probabil sa degaje pulberi si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C     Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

## Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: - prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; - inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | Nu este cazul Da |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au deteriorat sau curg? | Nu este cazul. Nu se depoziteaza deseuri lichide |

Identificati orice masura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV si mirosuri) rezultate          de la depozitarea sau manevrarea deseurilor.

Depozitarea deseurilor de ambalaje impregnate cu substante periculoase se face pe platforma betonata, acoperita, dar care nu este prevazuta cu sistem de retentie a eventualelor scurgeri, mai ales in caz de patrundere a apei pluviale.

## Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate / prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea ac-tuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa re-utilizarea sau recu-perarea sau justifi-cati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Aprovizionare cu materii prime | - | Ambalaje impregnate cu substante chimice | Valorificare | Valorificare prin firme de profil | - | - |
| Ambalarea materiilor prime | - | Deseuri continand alte substante periculoase | Valorificare | Valorificare prin firme de profil | - | - |
| Ambalarea materiilor prime | - | Hartie si carton | Valorificare | Valorificare prin firme de profil | - | - |
| Ambalarea materiilor prime | - | Ambalaj plastic | Valorificare | Valorificare prin firme de profil | - | - |
| Activitati administrative | - | Deseuri menajere | Valorificare | Valorificare prin firme de profil | - | - |

## Deseuri de ambalaje

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A – Reciclare material

B – Alte forme de reciclare

C – Alte forme de valorificare

D – Total valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

NU ESTE CAZUL.

| Material | Deseuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | Total reciclare | Valorificare energetica | C | Incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie | D |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Sticla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hirtie-Carton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metall | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

1.  Cimpurile gri deschis: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimari, dar acestea trebuie sa se bazeze                       pe dare empirice si trebuie explicate in descrierea metodologiei.

2.   Cimpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sint acceptate estimari brute. Aceste estimari trebuie explicate in descrierea metodologiei.

3.    Cimpurile gri inchis: Furnizarea datelor este voluntara.

Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

Coloana ( c ) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica dar excluzind reciclarea materiala.

Coloana ( d  ) reprezinta suma coloanelor ( b ) si ( c ).

Coloana ( f ) include toate formele de valorificare excluzind reciclarea si valorificarea energetica.

Coloana ( h ) reprezinta suma coloanelor ( d ), ( e ), ( f ) si ( g ).

Procentajul de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie: coloana ( h )/ coloana ( a ).

Procentajul de reciclare : coloana ( d )/ coloana ( a ).

Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

SECTIUNEA 7

# ENERGIE

## Cerinte energetice de baza

### Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie an 2018 |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 319376 MWh |  | 100% |
| Electricitate din alta sursa* | Nu | Nu |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament ( a )* | Nu | Nu |  |
| Gaze | 47693 mc |  | 100% |
| Petrol |  | Nu se aplica |  |
| Carbune |  | Nu se aplica |  |
| Altele (operatorul / titularul activitatii trebuie sa specifice) ] Resurse recuperabile combustibile |  | Nu se aplica |  |

* Specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

(Observati ca autorizatia va solicita ca informatiile referitoare la consumul de energie sa fie furnizate anual)

Informatiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balante energetice, diagrame “Sankey”) care arata modul in care este consumata energia in activitatile din autorizatie sunt descrise in continuare:

NU ESTE CAZUL

### Energie specifica

Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatia integrata de mediu  sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obtinerea rasinilor fenolformaldehidice | 31,2 kwh /tona |  |  |

### Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/APM; sau

- Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta in programul pentru conformare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este rele- vant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul tempera-turii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); | Da |  | Contract service |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  | Monitorizare consum energie, procedura programare productie, program revizii si reparatii |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Nu |  | Nu se utilizeaza |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Da |  | Program revizii si reparatii |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da |  | Contract, urmarire consum |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  | Program de ungere |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Nu |  | Nu se utilizeaza |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | Da |  | Program de revizii si reparatii, vizite, inspectii specifice. |

## Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul Planului de masuri oligatorii a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant) | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante /aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | Da |  | Conductele, utilajele prin care circulă abur sunt izolate.Acolo unde se observă deteriorări ale izolaţiei termice, pe timpul funcţionării, se iau măsuri de remediere. |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | Da |  | Utilajele şi traseele prin care se vehiculează fluide cu temperaturi ridicate, sunt etanşate şi izolate, conform proiect. Inspectii mentenanta preventiva Audituri de proces |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | NA |  |  |
| Alte masuri adecvate |  |  |  |

### Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da / Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  | Iluminatul artificial în spaţiile de lucru ale societăţii asigură condiţiile pentru desfăşurarea procesului continuu de producţie (in conditii de eficienta energetica). |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | Da Da Da Da Da |  | Conform cu cartea tehnica |

## Eficienta energetica

Un plan de eficienta energetica este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile care sa conduca la utilizarea eficienta a energiei, aplicabile activitatilor din autorizatie.

Completati tabelul astfel:

- Indicati ce tehnici de utilizare eficienta a energiei, inclusiv cele omise la cerintele energetice fundamentale si cerintele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activitatilor, dar nu au fost inca implementate.

- Precizati reducerile de CO2 realizabile de catre acea tehnica pana la sfarsitul ciclului de functionare (al instalatiei pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu)

- In plus fata de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperata si prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |  |
| --- | --- |
| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau

- Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare /economisire a energiei | Este acea-sta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. | D |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei necesare uscarii. | N | Nu este cazul |
| Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | D |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | D |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | D |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | D |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata ) pentru recuperarea caldurii. | N | Nu este cazul |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive ) | N | Nu este cazul |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | N | Nu este cazul |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | N | Nu este cazul |
| Valve automate | N | Nu este cazul |
| Valve de returnare a condensului | N | Nu este cazul |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | N | Nu este cazul |
| Altele |  |  |

## Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

- Confirmati faptul ca masura este implementata, sau

- Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica ; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta teh-nica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de cogenerare | N | Nu este cazul |
| Recuperarea energiei din deseuri | N | Nu este cazul |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | D |  |

SECTIUNEA 8

# ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

## Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sint implicate substante periculoase - SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor Lg.59 / 2016 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? |  |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor Lg.59 / 2016 ce transpune Directiva SEVESO? | Da | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Da |

## Plan de management al accidentelor

Utilizand recomandarile prevazute de BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra mediului sau atasati planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimizat. In plus, demonstrati implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea pro-babilitatii de poducere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deteriorarea suprafetei impermeabile de incarcare/ descarcare materii prime/ produse finite | Contaminare sol, subsol, apa freatica | Contaminare sol, subsol, apa freatica | Zona de descarcare a materiilor prime este o platforma betonata, in stare foarte buna, cu panta catre un bazin tampon de preluare a scurgerilor in caz de avarie la cisternele de aprovizionare. Apele pluviale din aceasta zona sunt dirijate catre sistemul de canalizare si ajung in separatorul de produse petroliere, din care sunt descarcate in canalizarea centralizata a orasului Calitatea apelor evacuate este monitorizata semestrial. Se monitorizeaza anual imisiile in 2 puncte pe directia zonei locuite. Masuri de pastrare in bune conditii a suprafetei betonate Intretinerea si curatarea corespunzatoare a decantorului si a separatorului de produse petroliere Respectarea masurilor indicate in planurile de prevenire si actiune anexate (poluari accidentale, interventii, situatii de urgenta). | In caz de situatii de urgenta, S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L va raspunde conform prevederilor: - Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale - Planului de interventie in caz de incendiu - Planului de interventie in caz de urgenta - Planului de actiune in caz de pericol grav si iminent |
| Defectiuni ale conductelor de vehiculare materii prime/ produse finite | Contaminare aer, sol, subsol, apa freatica | Contaminare aer, sol, subsol, apa freatica |  |  |
| Avarii ale cisternelor de incarcare/ descarcare materii prime/ produse finite | Contaminare aer, sol, subsol, apa freatica | Contaminare aer, sol, subsol, apa freatica |  |  |
| Avarierea sistemelor de tcolectare/ tratare ape uzate/pluviale | Contaminare sol, subsol, apa freatica | Contaminare sol, subsol, apa freatica |  |  |
| Deteriorarea rezervoarelor si producerea de scurgeri | Contaminare sol, subsol, apa freatica | Contaminare sol, subsol, apa freatica | Amplasarea rezervoarelor de materii prime vrac in depozit inchis, cu pardoseala din beton, in cuve de retentie a eventualelor scurgeri. Dotarea rezervoarelor cu manta care sa permita mentinerea unei temperaturi optime eliminand astfel riscul producerii unor incendii Depozitarea materiilor prime ambalate in magazie acoperita cu pardoseala din beton. Pardoseala de beton are data inclinatie pentru a conduce orice eventuala scurgere catre o gura colectoare, de unde eventualele scurgeri sunt retinute intr-un rezervor de retentie subteran, din fibra de sticla ranforsata,.inchis ermetic si care nu comunica cu nicio retea de canalizare sau de apa a societatii. Amplasarea rezervoarelor de produse finite pe platforme betonate, in spatii acoperite. Verificarea periodica a starii tehnice a rezervoarelor si conductelor. Interventii pentru eliminarea cauzelor care au determinat scurgerile si curatarea zonelor afectate |  |
| Depasirea capacitatii cuvelor de retentie ale rezervoarelor | Contaminare sol, subsol, apa freatica | Contaminare sol, subsol, apa freatica |  |  |
| Deteriorarea retelelor de colectare si evacuare ape uzate | Contaminare sol, subsol, apa freatica | Contaminare sol, subsol, apa freatica | Apele uzate tehnologice sunt colectate prin reteaua de canalizare interna si sunt tratate in statia de epurare mecano-chimica de pe amplasament. Apele pluviale provenite de pe parcarea betonata sunt colectate si dirijate spre separatorul de hidrocarburi petroliere, din care sunt descarcate in canalizarea centralizata a orasului impreuna cu apele tehnologice epurate Calitatea apelor evacuate este monitorizata semestrial. Verificarea si intretinerea corespunzatoare a statiei de epurare Interventia rapida pentru remediere in caz de avarie/defectiune |  |
| Avarierea/ functionarea defectuoasa a instalatiei de epurare | Contaminare sol, subsol, apa freatica | Contaminare sol, subsol, apa freatica |  |  |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

Deversarile de produse prin fisurarea peretilor rezervoarelor. Producerea de scurgeri semnificative si/sau avarii la conducte transport Avarierea instalatiilor de epurare.

## Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Exista |
| depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 5.3., 5.4. si 5.5. |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Da |
| bariere si retinerea continutului | Da |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 4.12.5 si 5.3. |
| izolarea cladirilor; | Da |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme care sa sesizeze nivelul ridicat, intrerupatoare de nivel ridicat si contorizarea incarcaturilor; | Da |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, ratarilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea sectiunea 2.1 si 7.2 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea sectiunea 2.1 |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Da |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | Da |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Da |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Da |
| alarmele care sesizeaza de nivelul ridicat nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Da |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Da |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Da |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | Da |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | Da |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunile 1.2 si 5.1.7 |

SECTIUNEA 9

# ZGOMOT SI VIBRATII

Ca recomandare, nivelul de detaliere a informatiilor oferite trebuie sa corespunda riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul este scazut, informatiile solicitate in tabelul 9.1 nu vor fi detaliate, dar informatiile referitoare la sursele de zgomot din tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atit cit permite rezultatul analizei cost – beneficii. Sursele nesemnificative trebuie “separate” calitativ (oferind explicatii ) si nu trebuie furnizate informatii detaliate.

Trebuie oferite harti si planuri de amplasament dacaeste cazul pentru a indica localizatrea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare. Va fi utila identificarea surselor aflate pe amplasament, in afara instalatiei, in cazul in care acestea sint semnificative.

## Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este ni-velul de zgomot de fond (sau ambiental) la fie-care receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia/ sursa (sur-sele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitatea este amplasata in zona industriala a orasului Rasnov. Nu au fost efectuate studii privind nivelul zgomotului pe amplasament. | 55 – 65 dB( A), zgomot de fond, trafic | Nu | In caz de reclamatii. Nu au existat reclamatii ale locuitorilor din zona privind nivelul de zgomot generat de activitatile desfasurate de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. | - | Prin Autorizatia de Mediu nr. 164 din 24.06.2014 nu se impune monitorizarea nivelului de zgomot generat de activitatile desfasurate in incinta societatii |

## Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale):

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea: A – Masuri care trebuie luate, pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in Planul de masuri obligatorii.

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ : Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu dupa caz (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident.NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | A |
| Motoarele pompelor care deservesc alimentarea cu apa si materii prime | - | Zgomot specific | Nu este cazul | NA | Activitatea se desfasoara in interiorul halei de productie, cladire inchisa, zgomotul fiind astfel diminuat |  |
| Generatorul | - | Zgomot specific | Nu este cazul | NA | Este amplasat intr-o camera inchisa si izolata, aflata in incinta depozitului de materii prime vra |  |
| Masinile care realizeaza aprovizioneaza cu materii prime sau livrarea produselor finite | - | Zgomot specific | Nu este cazul | NA | Unitatea este amplasata in zona industriala a orasului Rasnov. |  |

Orice alte informatii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele. De ex. Sursele din afara instalatiei Nu este cazul.

## Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Furnizati detalii privind orice studii care au fost facute.

Nu au fost efectuate studii privind nivelul zgomotului  pe amplasament.

| Referinta (Denu-mirea, anul, etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identi-ficate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

## Limite

Rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

Prin Autorizatia de Mediu nr. 164 din 24.06.2014 nu se impune monitorizarea nivelului de zgomot generat de activitatile desfasurate in incinta societatii.

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De fond | Absolut |  |  |  |
|  | Zi | 55 |  |  |  |
|  | Noapte | 45 |  |  |  |

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat.

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie completata cind este solicitata de Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu. Aceasta poate fi, de asemenea, utila oricarui oprator / titular de activitate care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si / sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

NU ESTE CAZUL.

SECTIUNEA 10

# MONITORIZARE

## Monitorizarea emisiilor in apa

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Evacuarea apelor provenite de pe amplasament se face in reteaua centralizata a orasului Rasnov Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate, se realizeaza semestrial prin laboratoare acreditate RENAR, conform cerintelor din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014

Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.

Se efectueaza mentenanta preventiva si corectiva a instalatiilor.

Observatii:

- Frecventa de monitorizare va varia in functie sensibilitatea receptorului si trebuie sa fie proportionala cu dimensiunea operatiilor.

- Operatorul / titularul de activitate trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substante pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Acesta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel putin o data pe an.

- Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi  sensibil si asupra carora activitatea poate avea impact trebuie, de asemenea, monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obisnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcatuite din probe momentane este o tehnica care se foloseste mai ales in cazurile in care concentratiile nu variaza in mod excesiv.

- In unele sectoare pot exista evacuari de substante care sunt mai dificil de masurat/determinat si a caror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special cand sunt in combinatie cu alte substante. Tehnicile de monitorizare a „toxicitatii totale a efluentului” pot fi , asadar, adecvate pentru a face masuratori directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicitatii. O anumita indrumare privind testarea toxicitatii poate fi primita de la Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisilor in apele de suprafata | Autorizatie de Gospodarire Ape 146/27.11.2017 |
| --- | --- |

### Monitorizarea si raportare emisiilor in apa

Cel mai apropiat curs de apa de suprafata este Paraul Ghimbasel, aflat la cca. 100 m est de amplasament. Calitatea acestui curs de apa nu a facut obiectul unor investigatii in cadrul sudiilor de mediu anterioare efectuate pentru societate.

Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei de suprafata.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A – Denumirea receptorului

B – Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta

C – Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor

D – creditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire / competente

| Parametru | Punct de emisie | A | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe / laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | B | C | D |

Descrieti orice masuri referitoare la functionarea instalatiei pe perioada pornirii sau opririi.

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A – Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta

B – Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire / competente

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorzare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | Metode si intervale de corectare a calibrarii | B |
| CO,NO, NOx, SOx | Cosul de evacuare a gazelor de la centralele termice | Anual | Laborator acreditat | Da |  |  |  |
| COV, NO, NOx, SOx | La limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite | Anual | Laborator acreditat | Da |  |  |  |

Monitorizarea se realizeaza conform cerintelor Autorizatiei de mediu 164/24.06. 2014.

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Pornirea/ oprirea utilajelor se face cu respectarea specificatiilor din procedurile sistemului de management al calitatii.

Observatii:

1. Monitorizarea si inregistrarea continua este posibil sa fie impuse in urmatoarele circumstante:

- cand emisia este redusa inainte de evacuarea in aer ( de ex. printr-un filtru, arzator sau scruber);

-   cand sunt impuse alte masuri de control pentru realizarea unui nivel satisfacator al emisiilor ( de ex. selectia sarjei, degresare )

2. Fluxurile de gaze trebuie masurate sau determinate in alt mod pentru a raporta concentratiile la evacuarile de masa;

3. Pentru a raporta masuratorile la conditiile de referinta va fi necesar sa se masoare si sa se inregistreze temperatura si presiunea emisiei. Continutul de vapori de apa trebuie, de asemenea, masurat daca este posibil sa depaseasca 3% doar daca tehnicile de masurare utilizate pentru alti poluanti nu dau rezultate in conditii uscate.

4. Unde este cazul, trebuie efectuate evaluari periodice vizuale si olfactive ale evacuarilor pentru a asigura faptul ca evacuarile finale trebuie sa fie incolore, fara aburi sau vapori persistenti si fara picaturi de apa.

| Numarul documentului respectiv pentru informatiile suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer. | Autorizatia de mediu nr 164/24.06. 2014. |
| --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje impregnate cu substante chimice | Kg | Aprovizionarea cu materii prime | Lunar | Cantarire |
| Deseuri continand alte substante periculoase | Kg | Ambalarea materiilor prime | Lunar | Cantarire |
| Hartie si carton | Kg | Ambalarea materiilor prime | Lunar | Cantarire |
| Ambalaj plastic | Kg | Ambalarea materiilor prime | Lunar | Cantarire |
| Deseuri menajere | Kg | Activitati administrative | Lunar | Cantarire |

Observatii:

Pentru generarea de deseuri trebuie monitorizate si inregistrate urmatoarele:

- compozitia fizica si chimica a deseurilor;

- pericolul caracteristic;

- precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate.

- In cazul in care deseurile sint eliminate direct pe sol, de exemplu imprastierea namolului sau un depozit de deseuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia in considerare materialele, agentiipotentiali de contaminare sicai potentiale de transmitere din sol in apa subterana, in apa de suprafata sau in lantul trofic.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Autorizatia de mediu nr 164/24.06. 2014. Fisele de evidenta a gestiunii geseurilor |
| --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

Alimentarea cu apa tehnologica se face dintr-un foraj amplasat in incinta proprietatii.

Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice.

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH, Materii in suspensie CBO5 CCOCr Amoniu Azot din amoniu Reziduu filtrabil Cloruri Sulfati Crom VI Crom tot Indice de fenol Detergenti anionici Fier tot Substante extractibile, Sulfuri | Conform cu cerintele din - Autorizatia de Gospodarire Ape nr. 146/27.11.2017 si - Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 | Evacuare statie de epurare si Evacuare la canalizarea oraseneasca | Semestrial | Laboratoare acreditate RENAR |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare | Autorizatie de Gospodarire Ape Nr. 103/05.09.2014 |
| --- | --- |

## Monitorizarea mediului

### Contributia la poluarea mediului ambiant

Este ceruta monitorizarea de mediu?

Prin Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 se impune monitorizarea cu laboratoare acreditate a factorului de mediu aer si a apelor uzate evacuate. Rezultatele analizelor sunt raportate periodic autorităţilor competente de mediu, respectiv APM Brasov, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Brasov, Administratia Bazinala Olt – SGA Brasov. Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a emisiilor de NOx, CO la cosul de evacuare a gazelor de la centralele termice. Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a imisiilor de fenol si aldehida, la limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite. Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industrial, activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL se incadreaza in Anexa nr. 7, Partea a 2-a, punctul 17: “Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor”. Dovada cu privire la respectarea valorii limita a emisiei prevazuta pentru emisiile totale se face prin intocmirea anuala a unui Bilant de solventi. Datorita impactului estimat redus al activitatii desfasurate pe amplasament asupra calitatii solului, nu s-a considerat necesara monitorizarea periodica a acestuia. Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor tehnologice preepurate, se realizeaza semestrial prin laboratoare acreditate RENAR, conform cerintelor din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014. Apele tehnologice preepurate, inainte de descarcarea in reteaua centralizata de canalizare se vor incadra in limitele de calitate conform HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005 – NTPA 002. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice. Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua centralizata a orasului Rasnov. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 nu se impune monitorizarea calitatii apei potabile. Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării instalaţiilor din cadrul societăţii. In Regulamentele de exploatare ale fiecarei instalatii sunt mentionati parametrii tehnologici monitorizati precum si echipamentele utilizate in acest scop. Monitorizarea variabilelor de proces se face în conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale sau de sistem. Se înregistrează parametrii de proces, materiile prime, materialele auxiliare, utilităţile, în condiţii normale de funcţionare, precum şi datele specifice de funcţionare în afara condiţiilor normale de operare. S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. detine un laborator care se ocupă de controlul interfazic al producţiei, verificarea calităţii materiilor prime şi a produselor livrate. Analizele care se realizeaza in cadrul laboratorului intern sunt: continutul de solide, vascuozitatea, fenolul liber, formolul liber, alcalinitatea, densitatea, miscibilitatea, punctul de tulbureala si pH-ul.liber, alcalinitatea, densitatea, miscibilitatea, punctul de tulbureala si pH-ul.

Observatii:

- Necesitatea monitorizarii de mediu in afara amplasamentului trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor in cursurile de apa controlate, in apa subterana, in aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri nepacute.

- Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de. ex. atunci cand:

- exista receptori vulnerabili;

- emisiile au o contributie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) este in pericol de a fi depasit

- operatorul doreste sa justifice o concluzie BAT  bazandu-se pe lipsa efectului asupra mediului

- este necesara validarea modelarii

3)	Necesitatea monitorizarii trebuie luata in considerare pentru:

- apa subterana, cand trebuie facuta o caracterizare a calitatii si debitului si luate in considerare atat variatiile pe termen scurt, cat si variatiile pe termen lung. Monitorizarea   trebuie stabilita prin autorizatia de gospodarirea apelor pe baza unui studiu hidrologic care sa indice directia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

- apa de suprafata, cand vor fi necesare, in conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarirea apelor, prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii in amonte si in aval a cursurilor de apa controlate;

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sanatatii;

- zgomot.

### Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a mediului realizata sau propusa privind efectele emisiilor

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Emisii in aer: CO,NO, NOx, SOx | Monitorizare anuala la: Cosul de evacuare a gazelor de la centralele termice | Niciuna dintre valorile de emisie determinate in perioada 2012-2018 nu au depasit limitele impuse de legislatia nationala in vigoare. |
| Imisii in aer: COV, NO, NOx, SOx | Monitorizare anuala la: Llimita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite | Toate valorile masurate la nivelul anului 2018 s-au situat sub limita de detectie a metodei. |
| Emisii in apa uzata: pH Materii in suspensie CBO5 CCOCr Amoniu Azot din amoniu Reziduu filtrabil Cloruri Sulfati Crom VI Crom tot Indice de fenol Detergenti anionici Fier tot Substante extractibile, Sulfuri | Monitorizare semestriala la: Evacuare statie de epurare Evacuare la canalizarea oraseneasca | Raportarea rezultatelor analitice obtinute pentru apele uzate in primul semestru al anului 2018 la limitele impuse prin AGA 146/27.11.2017 si AM 164/24.06.2014 nu a aratat depasirea niciunuia dintre indicatorii analizati. |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare | Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 |
| --- | --- |

Observatii:

In cazul in care monitorizarea factorilor de mediu este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC ), calibrarea si intretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea retelei de custodie/audit;

- proceduri de raportarea, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

## Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. detine un laborator care se ocupă de controlul interfazic al producţiei, verificarea calităţii materiilor prime şi a produselor livrate. Analizele care se realizeaza in cadrul laboratorului intern sunt: continutul de solide, vascuozitatea, fenolul liber, formolul liber, alcalinitatea, densitatea, miscibilitatea, punctul de tulbureala si pH-ul. Toate produsele chimice folosite sunt achizitionate de la furnizori autorizati, pe baza de contract/comanda. |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor rotativ sau in emisiile de gaze; | - |
| eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; | - |
| consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Se monitorizeaza continuu si este inregistrat |
| calitatea fiecarei clase de deseuri generate. | Fise de evidenta a gestiunii deseurilor |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului. | - |

SECTIUNEA 11

# DEZAFECTAREA

## Masuri de prevenire luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

- Utilizarea rezervoarelor si a conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Inainte de demontare, se va intocmi un plan pentru operatiile de golire completa si curatare a rezervoarelor si conductelor existente.

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

Inainte de demontare se va avea in vedere drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor .

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

Se vor valorifica prin firme specializate stocurile de deseuri inainte de incetarea activitatii.

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Demontarea izolatiilor se va executa fara a se utiliza procese sau metode care pot dauna factorilor de mediu.

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

In urma dezafectarii instalatiei, rezulta deseuri feroase ce vor fi valorificate prin comercializare de firme autorizate in acest sens. Deseurile din demolare nu sunt periculoase. Se valorifica sau se depoziteaza in locuri special indicate de organele locale.

Nota:

Pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de O.U.G. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazue pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

## Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contine un Plan de inchidere a instalatiei.

Cele de mai jos pot fundamenta planul de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de  amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. Localizarea rezervoarelor pe planul de amplasament al unitatii este redata in Anexa nr. 13.

Plan de inchidere  a instalatiei.

| Nr. crt | Structura | Continut | Masuri de scoatere din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezorvoare supraterane: VFE1, VFE2 VFE3 | Fenol | Golire completa, curatare rezervor si conducte adiacente, dezafectare* |
| 2 | Rezorvoare supraterane: VFO1, VFO2 | Formol | Golire completa, curatare rezervor si conducte adiacente, dezafectare* |
| 3 | Rezorvoare supraterane: V1, V2, V3, V4, V5, V6, VBU | Rasina | Golire completa, curatare rezervor si conducte adiacente, dezafectare* |
| 4 | Rezervoare subterane: VSE 1***, VSE 2*** | Ape uzate | Golire completa, curatare rezervor si conducte adiacente, dezafectare* |
| 5 | Rezorvoare supraterane: VA1, VA2, VAC | Apa | Golire completa, dezafectare* |
| 6 | Rezorvor suprateran: Polistif | Apa | Golire completa, dezafectare* |
| 7 | Rezorvor suprateran: VFO3 | Gol | Dezafectare* |
| 8 | Rezervoare subterane: VRSA 1**, VRSA 2**, VRSA 3** | Goale | Dezafectare* |
| 9 | Reactor | Amestec substante | Golire completa, curatare rezervor si conducte adiacente, dezafectare* |

NOTE:

*- fierul vechi rezultat in urma dezafectarilor se valorifica prin comercializare de firme autorizate in acest scop; deseurile inerte rezultate din demolari vor fi depozitate in locuri special indicate de autoritatile locale.

** VRSA – Vas retentie scurgeri accidentale

*** VSE – Bazine statie epurare

## Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate.

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Rezervoare subterane: VRSA 1, VRSA 2, VRSA 3 | Goale | Inainte de demontare, se va intocmi plan pentru operatiile de golire completa si curatare a rezervoarelor si conductelor existente. |
| Rezervoare subterane: VSE 1, VSE 2 | Ape uzate |  |
| Rezervor subteran polistif | Apa |  |

## Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Depozitul de materii prime, o parte din hala de productie, statia de epurare, depozitul de fulgi de soda, sopronul pentru depozitarea deseurilor, sopronul pentru depozitare butoaie de plastic goale, sopronul exterior halei de productie | Acoperis din placi de azbociment | Toate cladirile de pe amplasament au pardoseala de beton si pereti de zidarie/ caramida/panouri sandwich. Deseurile inerte rezultate in urma dezafectarii constructiilor se vor depozita conform indicatiilor specificate in contractele incheiate in acel scop. |
| Rezervoare supraterane - Materii prime: fenol, formol - Produse finite: Rasina | Acoperis din placi de azbociment | Posibile scurgeri de fenol, formol, rasina |

10.5 Lagune( iazuri de decantare, iazuri biologice).

NU ESTE CAZUL.

### 10.6 Depozite de deseuri.

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii | Deseurile rezultate din activitatea pe ampla-sament sunt depozitate in containere/europubele inscriptionate corespunzator, in zone special amenajate, delimitate si sunt valorificate catre firme specializate in baza de contract. |
| Exista studiu de expertizare de functionare in siguranta? | Nu este cazul |
| Sint implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Depozitul de deseuri este amplasat pe suprafata betonata |

### Zone in care se preleveaza probe.

### Conform cu raportul de amplasament

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone / locatii in care se preleveaza probe de sol / apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Nu este cazul | Planul de inchidere prevede consumarea stocurilor, golirea instalatiei si conductelor inainte de dezafectare, colectarea si valorificarea deseurilor rezultate in conformitate cu procedurile proprii si specificatiile legale aplicabile. |
| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minim de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| La incetarea activitatii. |  |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

SECTIUNEA 12

# ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13. | Da / Nu (stergeti dupa caz). – Anexa 1 - Certificat de inregistrare - Anexa 16 - Extrase de carte funciara - Autorizatia de mediu nr. 164/24.06. 2014. |
| --- | --- |

## Sinergii

Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu oportunitati de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie de mediu fata de tehnicile prezentate mai jos  sau alte tehnici care pot avea influenta  asupra emisiilor produse de instalatie.

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de autorizatie; in special cele care sunt necesare apentru a garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; | Nu este cazul |
| beneficierea de economiile de proportie pentru a justifica instalarea unei unitati de cogenerare; | Nu este cazul |
| combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la producerea de energie / unei instalatii de co-generare; | Nu este cazul |
| deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizatre ca materii prime intr-o alta instalatie; | Nu este cazul |
| efluentul epurat rezultat dintr-o activitate avand calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pentru o alta activitate; | Nu este cazul |
| combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; | Nu este cazul |
| evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in vecinatate; | Nu este cazul |
| contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate – sau posibilitatea ca un operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; | Nu este cazul |
| Altele. | Nu este cazul |

## Selectarea amplasamentului

Jusificati selectarea amplasamentului propus ( pentru instalatii noi ).

Nu este cazul.

SECTIUNEA 13

# LIMITELE DE EMISIE

Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

## Emisii in aer asociate utilizarii BAT-urilor

(stergeti sectiunile in care nu se aplica)

| Activitate | Emisie | Nivel limita din BAT | Unitati de masura | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Orice abatere de la limita – faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL se incadreaza in Anexa nr. 7, Partea a 2-a, punctul 17: “Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor”.

Valorile limita pentru emisiile de COV sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 1 Valori limita pentru emisiile de COV, Lg. 278/2013

| Activitate (valori de prag de consum al solvenţilor organici în tone/an) | Valori de prag (prag de consum al solvenţilor organici în tone/an) | Valori-limită de emisie în gazele reziduale (mg C/Nm3) | Valorile-limită pentru emisiile fugitive (procentaj din cantitatea de solvent utilizată) | Valori-limită pentru emisii totale | Dispozitii speciale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor (>100) | 100 - 1 000 | 150 | 5 | 5% din cantitatea de solvent utilizată | Valoarea-limită pentru emisiile fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau materialul de acoperire vândut într-un recipient închis. |
|  | > 1 000 | 150 | 3 | 3% din cantitatea de solvent utilizată |  |

### Emisii   de solventi

Cerinte suplimentare sau variate pentru tipuri specifice de activitate.

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie prezentate  mai sus.

Dovada cu privire la respectarea valorii limita a emisiei prevazuta pentru emisiile totale se face prin intocmirea anuala a unui Bilant de solventi. Conform datelor prezentate in “Planul de Gestionare a solventilor organici cu continut de COV pentru activitatea desfasurata in cadrul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL”, la nivelul anului 2018: - Consumul de solventi organici C = 2388.87 t/an (> 1000 t/an). - Valoarea limita pentru emisiile totale: V limita = 2388.87 x 3% = 71.66.0 t/an - Emisia totala E = 15.83 t/an (<V limita 71.66 t/an) - Valoarea emisiilor fugitive de COV: F=5.97 t/an X=(F/C)x100=0.25% (<3%) Concluziile Planului de gestionare a solventilor organici cu continut de COV pentru activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL a aratat ca “Nu este necesara o Schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili” Este BAT respectarea valorilor limita ale emisiilor totale si fugitive de COV. SC PREFERE RESINS ROMANIA realizeaza anual Bilantul de solventi. Valorile determinate la nivelul anului 2018 s-au situat sub valorile limita impuse.

### Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica | Nu este cazul |
| Electricitate din alta sursa* | Nu este cazul |
| Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte* | Nu este cazul |
| Gaz | Detalii mai jos. |
| Petrol | Nu este cazul |
| Total | Detalii mai jos. |

* specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile ( FE )de CO2

CO din ardere gaze la centralele termice: Parametru U.M. Cac Viadrus Cac Biasi Cas Wiessman Cac Romstal Cac Immergas Cac Ferolli Cac Vaillant ('82) Cac Vaillant ('83) Valori limita AM 164/24.06.2014 Rezultate monitorizare 2018 CO mg/mc 25 26 1 8 31 31 18 10 100 Rezultate monitorizare 2017 CO mg/mc 30 28 2 2 1 1 6 1 100 Rezultate monitorizare 2016 CO mg/mc 28 49 13 15 14 26 5 9 100

## Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Conform tabelului urmator.

## Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau in cursuri de suprafata                        ( dupa preepurarea proprie )

| Substanta | Punct de emisie | Limita de emisie AGA 146/27.11.2017 AM 164/24.06.2014 | Nivel de emisie 08.10.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa uzata - Iesire statie de epurare |
| pH Unit. pH Materii in suspensie mg/l CBO5 mg O2/l CCOCr mg O2/l Amoniu mg/l Azot din amoniu mg/l Reziduu filtrabil mg/l Cloruri mg/l Sulfati mg/l Crom VI µg/l Crom tot µg/l Indice de fenol µg/l Detergenti anionici µg/l Fier tot mg/l Substante extractibile mg/l Sulfuri mg/l | Canalizare | 6.5-8.5 250 300 420 - 10 1000 500 500 50 1500** 30000** 25000** - 15 1 | 7.9 8 5.6 19.52 0.45 < 0.01 242 28.08 11.12 < 0.03* 6.08 0.044 0.368 0.188 < 5* 0.010 |
| Apa uzata – Evacuarea la canalizare |
| pH Unit. pH Materii in suspensie mg/l CBO5 mg O2/l CCOCr mg O2/l Amoniu mg/l Azot din amoniu mg/l Reziduu filtrabil mg/l Cloruri mg/l Sulfati mg/l Crom VI µg/l Crom tot µg/l Indice de fenol mg/l Detergenti anionici µg/l Fier tot mg/l Substante extractibile mg/l Sulfuri mg/l | Canalizare | 6.5-8.5 250 300 420 - 10 1000 500 500 50 1500** 30000** 25000** - 15 1 | 8 < 9* 10.32 25.37 < 0.0125* < 0.05 249 28.43 5.87 < 0.03* < 1* 0.0623 < 100* <0.1* < 5* 0. 009 |

* limita de detectie a metodei

** limite HG HG nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - NTPA 002 (privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare)

Observatie: Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprnsi in H.G. nr. 188/2002 ( NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata ) completata si modificata prin H.G. nr. 352/2005, completata cu H.G. nr. 118/2002, in functie de indicatorii prezenti in apa uzata industriala provenita din instalatie.

Justificati abaterile de la oricare dintre valorile limita de emisie de mai sus.

Raportarea rezultatelor analitice obtinute pentru apele uzate la limitele impuse prin AGA 146/27.11.2017 si AM 164/24.06.2014 nu a aratat depasirea niciunuia dintre indicatorii analizati

SECTIUNEA 14

# IMPACT

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Luand in considerare faptul ca au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra mediului, fie un bilant de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie sa corespunda nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activitati. Instalatiile care evacueaza emisii in  receptori importanti sau sensibili sau emit substante a caror natura si cantitate ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliata a efectelor potentiale. In cazul in care instalatiile evacueaza doar un nivel scazut de emisii si nu exista receptori afectati sau sensibili, aceste zone pot sa nu necesite o astfel de evaluare detaliata.

Operatorii trebuie sa aiba dovezi care sustin evaluarea impactului exercitat de activitatile lor asupra mediului si acestea sa fie componente ale documentatiei de solicitare. Indrumarul privind evaluarea BAT prezinta o metodologie pentru efectuarea acestei evaluari, care ofera recomandari suplimentare privind natura informatiilor si nivelul de detaliere necesar. De asemenea, ofera o metoda de stabilire a importantei impactului unei evacuari asupra mediului receptor.

In urma investigatiilor efectuate cu ocazia intocmirii Raportului de Amplasament in 2015, s-a determinat calitatea factorilor de mediu de pe amplasament dupa cum urmeaza: Calitatea solului Pentru investigarea calitatii solului la data realizarii Raportului de amplasament din 2015, au fost realizate 4 foraje litologice. Cea mai mare parte a amplasamentului fiind betonata, recoltarea probelor s-a realizat de pe suprafetele de teren libere, din zone considerate posibil afectate de activitatile desfasurate. Din cele patru foraje litologice au fost recoltate un numar de 9 probe de sol de suprafata. Rezultatele obtinute pentru probele de sol analizate au fost raportate la limitele impuse de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementãrii privind evaluarea poluãrii pentru tipurile de teren cu folosinte mai putin sensibile. Compararea rezultatelor cu limitele impuse de legislatia in vigoare a aratat urmatoarele: Toti parametrii analizati s-au situat sub limitele impuse de legislatia nationala in vigoare. Pentru indicatorul de calitate formaldehida, legislatia nationala nu prevede limite. Valorile analitice obtinute pentru acest indicator s-au situat sub limita de detectie a metodei in toate cele 9 probe de sol analizate. Calitatea apei subterane Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice. Cel mai recent studiu de investigare a calitatii factorilor de mediu din cadrul amplasamentului este Evaluarea de mediu nivel II realizata de ENVIRON International Corporation, in 2010. Cu ocazia efectuarii studiuluimentionat au fost realizate 8 foraje litologice, cu adancimi intre 2,7 si 5,5 m, in niciunul dintre ele nefiind interceptata panza freatica. In consecinta nu a fost instalat niciun foraj de monitorizare a calitatii apei freatice. S-a prelevat o proba de apa freatica din forajul existent in incinta societatii. Proba prelevata a fost analizata pentru urmatorii indicatori: fenol, total hidrocarburi (fractiile C5-C12 si C12-C40), BTEX, hidrocarburi clorinate (15 componente alifatice si clorbenzen), metale (As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V, Mo). Concentratiile tuturor parametrilor analizati s-au situat sub limitele impuse de legislatia nationala si internationala. Cea mai mare parte a parametrilor analizati (exceptand Zn si Ni) s-au situat sub limita de detectie a metodei. Calitatea apei de suprafata Cel mai apropiat curs de apa de suprafata este Paraul Ghimbasel, aflat la cca. 100 m est de amplasament. Calitatea acestui curs de apa nu a facut obiectul unor investigatii in cadrul sudiilor de mediu anterioare efectuate pentru societate. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei de suprafata. Calitatea apei uzate evacuate de pe amplasament Din cadrul obiectivului rezulta urmatoarele categorii de ape uzate: ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare. ape uzate tehnologice provenite de la spalare echipamente, eventuale scurgeri; apele pluviale provenite de pe platforma betonata. Evacuarea apelor provenite de pe amplasament se face in reteaua centralizata a orasului Rasnov. Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate, se realizeaza semestrial prin laboratoare acreditate RENAR, conform cerintelor din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 Raportarea rezultatelor monitorizarii semestriale aferente perioadei 2012-2015 pentru apele uzate la limitele impuse prin AGA 146/27.11.2017 si AM 164/24.06.2014 a aratat ca niciunul dintre indicatoii analizati nu depaseste valorile impuse. Calitatea aerului Emisii Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a emisiilor de NOx si CO provenite din arderea gazelor in centralele termice. Rezultatele determinarilor de emisii in aer sunt raportate la limitele impuse de Ordinul 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare. Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer la nivelul anilor 2012 - 2018 au aratat ca niciuna dintre valorile determinate nu au depasit limitele impuse de legislatia nationala in vigoare. Imisii Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 prevede determinarea anuala a imisiilor de fenol si aldehida, la limita incintei industriale, in doua puncte de monitorizare alese pe directia zonei locuite. Pentru conformarea cu cerintele din autorizatia de mediu, societatea a realizat prin laborator acreditat, masuratori ale imisiilor de COV precum si ale emisiilor de CO, NO2 si SO2 la limita de sud si de sud-vest a incintei industriale. Rezultatele determinarilor se raporteaza la concentratiile maxime admise conform STAS 12574/87. Rezultatele monitorizarii aferente anului 2018 s-au situat sub limita de detectie a metodei. Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL se incadreaza in Anexa nr. 7, Partea a 2-a, punctul 17: “Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor”. Dovada cu privire la respectarea valorii limita a emisiei prevazuta pentru emisiile totale se face prin intocmirea anuala a unui Bilant de solventi. Conform datelor prezentate in “Planul de Gestionare a solventilor organici cu continut de COV pentru activitatea desfasurata in cadrul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL”, la nivelul anului 2014: - - Consumul de solventi organici C = 2388.87 t/an (> 1000 t/an). - Valoarea limita pentru emisiile totale: V limita = 2388.87 x 3% = 71.66.0 t/an - Emisia totala E = 15.83 t/an (<V limita 71.66 t/an) - Valoarea emisiilor fugitive de COV: F=5.97 t/an X=(F/C)x100=0.25% (<3%) Concluziile Planului de gestionare a solventilor organici cu continut de COV pentru activitatea desfasurata de SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL a aratat ca “Nu este necesara o Schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili”. In anul 2013 Directia de Sanatate Publica Brasov a realizat o masuratoare a continutului de fenol si formol in incinta societatii. Rezultatele determinarilor au aratat nivele extrem de scazute ale acestor noxe, mult sub limitele impuse de legislatia in vigoare. Zgomot Unitatea este amplasata in zona industriala a orasului Rasnov. Nu au fost efectuate studii privind nivelul zgomotului pe amplasament. Nu au existat reclamatii ale locuitorilor din zona privind nivelul de zgomot generat de activitatile desfasurate de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. Prin Autorizatia de Mediu nr. 164 din 24.06.2014 nu se impune monitorizarea nivelului de zgomot generat de activitatile desfasurate in incinta societatii. Concluzionand, in urma investigatiilor privind calitatea componentelor de mediu, putem afirma ca: Rezultatul investigatiilor de mediu a aratat ca in prezent obiectivul prezinta un potential scazut de contaminare a componentelor de mediu. Zona care a fost evidentiata cu ocazia realizarii prezentului studiu ca necesitand o atentie deosebita este zona de depozitare a deseurilor. Depozitarea deseurilor de ambalaje impregnate cu substante periculoase se face pe platforma betonata, acoperita, dar care nu este prevazuta cu sistem de retentie a eventualelor scurgeri, mai ales in caz de patrundere a apei pluviale. Astfel acestea se scurg de pe platforma betonata pe sol.

## Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.

In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie sau pana la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50MW/h

- Arii naturale protejate aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie

- Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalatie

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat)

Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate in tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie)*7

--------------------------

*7) Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fie identificati in sectiunile 5.6.3.1 si 9 din solicitare.

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili.

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. ( Aceasta poate include atit efectele negative, cit si pe cele positive ) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor de ex. Rezultatele BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse anexate acestei solicitari |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexa 4 – Plan de amplasament | Zone locuite - Orasul Rasnov | Emisii de poluanti in aer, apa de suprafata, apa freatica si pe sol | Unitatea este amplasata in zona industriala a orasului Rasnov. Nu au existat reclamatii ale locuitorilor din zona privind disconfortul generat de activitatile desfasurate de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. |
| Raport de amplasament Fig 5 Situri Natura 2000 Fig 1 Arii naturale protejate de interes national | Zonele protejate de interes comunitar (Natura 2000): SPA (zone de protectie speciala avifaunistica) si SCI (situri de importanta comunitara).: RO SCI0120 – Muntele Tampa – cca. 11 km (NE); RO SCI0207 – Postavarul – cca. 5 km (SE) RO SCI0013 – Bucegi – cca. 7 km (S) RO SCI0194 – Piatra Craiului – cca. 10 km (SV) Zonele protejate de interes national: parcuri nationale, parcuri naturale, rezervatii stiintifice, rezervatii naturale, monumente ale naturii: Rezervatia naturala Stejarisul Mare – cca. 8 km (NE) Rezervatia naturala Muntele Tampa – cca. 11 km (NE) Rezervatia naturala Muntele Postavaru – cca. 6,5 km (E, SE); Monument al naturii Pestera Valea Cetatii – cca. 3,5 km (E); Parcul Natural Bucegi – 9 km (S); Parcul National Piatra Craiului – 11 km SV). | Emisii de poluanti in aer, apa de suprafata, apa freatica si pe sol | Nu se gasesc zone protejate pentru ocrotirea naturii si biodiversitatii la o distanta mai mica de 3 km de amplasament. |
| Anexa 4 – Plan de amplasament | Paraul Ghimbasel | Emisii de contaminanti in apa de suprafata | Calitatea acestui curs de apa nu a facut obiectul unor investigatii in cadrul sudiilor de mediu anterioare efectuate pentru societate. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei de suprafata. |

## Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Operatorii/ titularii de activitate  trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos.

### Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor ( extindeti tabelul daca este nevoie )

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sint evacuate, de ex. cele in care care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elabolarea unei modelari deta-liate, daca aceasta a fost reali-zata, si localizarea rezultatelor ( anexate solicitarii ) | Confirmati ca evacuarile nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare ( inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| SOL | Investigatii 2015 – Raport de amplasament Investigatii 2010 – Evaluare de Mediu nivel II Investigatii 2003 – Bilant de Mediu nivel II | Compararea rezultatelor cu limitele impuse de legislatia in vigoare a aratat urmatoarele: Toti parametrii analizati s-au situat sub limitele impuse de legislatia nationala in vigoare. Pentru indicatorul de calitate formaldehida, legislatia nationala nu prevede limite. Valorile analitice obtinute pentru acest indicator s-au situat sub limita de detectie a metodei in toate cele 9 probe de sol analizate. Toti indicatorii analizati s-au situat sub valorile limita impuse de legislatia in vigoare. Rezultatele analitice au aratat depasirea pragului de interventie pentru indicatorul Cu in una dintre probele analizate. |
| APA FREATICA | Investigatii 2010 – Evaluare de Mediu nivel II | Concentratiile tuturor parametrilor analizati s-au situat sub limitele impuse de legislatia nationala si internationala. Cea mai mare parte a parametrilor analizati (exceptand Zn si Ni) s-au situat sub limita de detectie a metodei. |
| APA DE SUPRAFATA | Calitatea acestui curs de apa nu a facut obiectul unor investigatii in cadrul sudiilor de mediu anterioare efectuate pentru societate. | Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/27.11.2017 si Autorizatia de mediu 164/24.06.2014 detinute de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. nu se impune monitorizarea calitatii apei de suprafata. |
| APA UZATA EVACUATA | Monitorizare semestriala – conform: AM 164/24.06.2014 AGA 146/27.11.2017 | Rezultate semestrul 2 2018: Raportarea rezultatelor analitice obtinute pentru apele uzate la limitele impuse prin AGA 146/27.11.2017 si AM 164/24.06.2014 nu a aratat depasirea niciunuia dintre indicatorii analizati |
| AER | Monitorizare anuala – conform: AM 164/24.06.2014 | Emisii: Niciuna dintre valorile de emisie determinate la nivelul anilor 2012-2018 nu au depasit limitele impuse de legislatia nationala in vigoare. Imisii: SC PREFERE RESINS ROMANIA realizeaza anual Bilantul de solventi. Valorile determinate la nivelul anului 2018 s-au situat sub valorile limita impuse. |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau valorificarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare de obtinere a autorizatiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | In cadrul unitatii se iau toate masurile necesare pentru ca deseurile rezultate din activitatea desfasurata pe amplasament sa fie valorificate fara a periclita sanatatea umana si fara a utiliza procese sau metode care pot dauna factorilor de mediu. |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau | Da |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau | Da |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; | Da |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local de deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel e plan |
| --- | --- |
| Limitarea emisiilor de pulberi si gaze reziduale in limitele admisibile; | Conformarea nivelului emisiilor de poluanti atmosferici cu prevederile autorizatiei de mediu; Monitorizarea surselor de emisii ; |
| Intretinerea corespunzatoare a instalatiei; | Realizarea obiectivelor prevazute in autorizatia de mediu |
| Stabilirea de obiective de mediu si tinte de mediu | Stabilirea indicatorilor de mediu pentru cuantificarea si evaluarea actiunilor |

## Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar, in special reteaua Natura 2000, arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | Daca nu, treceti la Sectiunea urmatoare. Nu |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau in alt scop? | Nu |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) | Nu |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu |

SECTIUNEA 15

# PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii. Masurile incluse in Planul de actiuni si Programul de modernizare trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |  |

NOTA:

0 = sursa va trebui identificata

1 = finantare proprie

2 = credit bancar

3 = institutie financiara internationala

4 = finantare nerambursabila.

Programul de conformare trebuie sa includa obligatoriu si prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizatia de Gospodarirea Apelor.

In acest moment, ati realizat toate etapele completarii solicitarii dumneavoastra. Va rugam sa va intoarceti la pagina de inceput pentru a verifica daca ati inclus toate elementele necesare.

# Footnotes

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

Substante prioritare in relatie cu Directiva cadru privind apa, transpusa in legislatia romana de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.