Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

NR. 157 din 11.09.2019

Ca urmare a solicitării depuse de  PRIMARIA CRISTIAN prin SIMON CIPRIAN VIOREL cu sediul in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Piata Libertatii, nr.1, înregistrată la APM Brasov cu nr. 7326 din 07.05.2018, in baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

si ca urmarea a completarii documentatiei cu nr. 12549/16.07.2019, nr. 14332/14.08.2019 si nr. 15505/05.09.2019,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 20.08.2019, că proiectul „Modernizare drumuri, strazi si retele in com. Cristian”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, comuna Cristian, str. Vulcanului, f.n., conform certificatului de urbanism nr. 115 din 25.04.2018 emis de Primaria Comunei Cristian, cu prelungirea valabilitatii pana la data de 25.04.2020, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 2, la pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare urbana.... coroborat cu pct. 13, lit. a)  Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea drumurilor si pietonalelor aferente pe urmatoarele strazi din comuna Cristian, judetul Brasov: Nicolae lorga, Bucegi, Caraiman, Mihai Kogalniceanu, l.C. Bratianu, Carpati, Piatra Craiului si Ghimbasel.

Situatia existenta

In present, strazile au o structura flexibila usor pietruita (in mare parte contaminata cu pamant) prin pietruiri succesive, cu un nivel de viabilitate foarte redus, avand defecte structurale si de suprafata, gropi, fagase, denivelari, pante transversale necorespunzatoare care favorizeaza stagnarea apelor din ploi sau descarcarea ineficienta cu eroziunea partii carosabile.

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila se efectueaza deficitar, generanduse, dupa ploi sau dupa topirea zapezilor, balti si foarte mult noroi.

In prezent, drumurile nu au podete si nici santuri pentru scurgerea apei pluviale. La intersectia cu alte drumuri de asemeni nu sunt podete de descarcare. Podetele nu se intalnesc nici la intersectia cu drumul judetean.

Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente este urmatoarea: Strada Piatra Craiului si strada Carpati nu dispun de retea de alimentare cu apa si canalizare menajera. Intrucat pe amplasamentul studiat se vor construi locuinte unifamiliare, se impune realizarea retelelor edilitare de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera.

Situatia propusa

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor:  Nicolae lorga, Bucegi, Caraiman, Mihai Kogalniceanu, l.C. Bratianu, Carpati, Piatra Craiului si Ghimbasel, pe o lungime totală de 4208,98 m  astfel:

Profil transversal: Str. Bucegi, str. Carpati, str. Ghimbasel, str. I.C. Bratianu, str. M. Kogalniceanu, str. Piatra Craiului:

- parte carosabilă incadrata de trotuare = 7,00 m;

- trotuare din asfalt 2 x 1,00 m

- panta transversală de 2,5% spre trotuare.

Profil transversal Str. Caraiman:

- parte carosabilă incadrata de trotuare = 7,00 m;

- Trotuar pe partea stanga din asfalt 1 x 1,00m

- Rigola carosabila pe partea dreapta

- panta transversală de 2,5% spre borduri.

Profil transversal Str. Nicolae Iorga:

- parte carosabilă incadrata de trotuare = 7,00 m;

- Trotuare din asfalt 2 x 1,50 m

- panta transversală de 2,5% spre trotuare.

| Denumire strada | Nr. Cartea funciara | Suprafata cadastrata (mp) | Situatia exitenta | Lucrari propuse de modernizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. Nicolae Iorga | 104642, 104547 | 14706, 1593 | Drum pietruit | Realizare carosabil si alei pietonale. Lungime: aprox. 1200 m |
| Str. Bucegi | 104723, 104724, 105083, 105084 | 1041, 457, 2169, 456 | Drum pietruit | Realizare carosabil si alei pietonale. Lungime: aprox. 460 m |
| Str. Caraiman | 100695, 100627 | 2569, 1826 | Drum pietruit | Realizare carosabil si alei pietonale. Lungime: aprox. 460 m |
| Str. Mihail Kogalniceanu | 101692 | 3527 | Drum pietruit | Realizare carosabil si alei pietonale. Lungime: aprox. 360 m |
| Str. I. C. Bratianu | 104151 | 7193 | Drum pietruit | Realizare carosabil si alei pietonale. Lungime: aprox. 715 m |
| Str. Carpati | 103763 | 4114 | Pamant vegetal | Realizare carosabil si alei pietonale Realizare retea apa-canal Lungime: aprox. 460 m |
| Str. Piatra Craiului | 100286, 100455 | 3091, 1115 | Drum pietruit | Realizare carosabil si alei pietonale Realizare retea apa-canal Lungime: aprox. 460 m |
| Str. Ghimbaselului | 101950 | 5230 | Drum pietruit | Realizare carosabil si alei pietonale. Lungime: aprox. 250 m |

Sistemul rutier propus este de tip suplu (elastic) si are urmatoarea structura:

-strat de rulare, 4 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 (BA 16) (cu agregate naturale de cariera prelucrate prin concasare si sortare);

-strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BA 20 leg 50/70 (BADPC20) (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin concasare si sortare);

-strat din piatra sparta, 20 cm grosime dupa compactare, (amestec agregat sort 0 – 63 mm, de balastieră sau cariera prelucrate prin concasare si sortare) ;

-strat din balast, 25 cm grosime dupa compactare, (amestec agregat sort 0 – 63 mm, de balastieră prelucrate prin  sortare)

-Strat de forma stabilizat in situ (30 cm).

Retele de apa

Se prevede construirea unei retele de alimentare cu apa potabila si de canalizare menajera pentru strazile Carpati si Piatra Craiului, restul strazilor studiate avand deja aceste utilitati executate sau in curs de executie.

Caracteristicile retelei de apa potabila situata pe strada Carpati  (26 bransamente) sunt:

- Conducte PEHD PE100  SDR17 Pn10 Dn110 mm, L = 460 m (retea)

- Conducte PEHD PE100   SDR17 Pn10 Dn=32 mm, L = 156 m (bransamente)

- Camine apometru PEHD D 550 mm, H 1100 mm, Dn 25mm = 26 buc

- Hidranti subterani incendiu Dn 80 mm = 2 buc

- Vane sectorizare Dn 100 mm = 1 buc

Caracteristicile retelei de apa potabila situata pe strada Piatra Craiului ( 32 bransamente) sunt:

- Conducte PEHD PE100  SDR17 Pn10 Dn=110 mm, L = 470 m (retea)

- Conducte PEHD PE100 SDR17 Pn10 Dn=32 mm, L = 192 m (bransamente)

- Camine apometru PEHD D 550 mm, H 1100 mm   Dn 25 mm = 32 buc

- Hidranti subterani incendiu Dn 80 mm = 2 buc

- Vane sectorizare Dn 100 mm = 1 buc.

Retele de canalizare

Deversarea apelor uzate menajere se va face in retelele existente pozate pe strazile adiacente, astfel:

- apele uzate menajere provenite de la consumatorii situati in lungul strazii Carpati se vor evacua in statia de pompare existente situata la intersectia strazii Bucegi cu strada perpendiculara ce uneste strazile Carpati cu Caraiman. Deversarea se realizeaza gravitational.

- apele uzate menajere provenite de la consumatorii situati in lungul strazii Piatra Craiului se vor evacua in statia de pompare proiectata situata la intersectia strazii Piatra Craiului cu strada perpendiculara ce uneste strazile Carpati cu Caraiman. Deversarea se realizeaza gravitational pana in statia de pompare si fortat (prin pompare) din statia de pompare pana in caminul de canalizare existent situat pe strada.

Caracteristicile retelei de canalizare situata pe strada Carpati  sunt:

- TUB PP multistrat KG SN8 D 250 x 10.2 mm = 608 m

- TUB PP multistrat KG SN4 D 160 x 4,9 mm = 156 m

- Camine PEHD cu 5 zone D 1100 mm situate pe colector = 13 buc

- Camine de racord din PEHD D315 monobloc complet echipate (incinta) = 26 buc

Caracteristicile retelei de canalizare situata pe strada Piatra Craiului  sunt:

- TUB PP multistrat KG SN8 D 250 x 10.2 mm  = 460 m

- TUB PP multistrat KG SN4 D 160 x 4,9 mm = 192 m

- Camine PEHD cu 5 zone D 1100 mm situate pe colector = 10 buc

- Camine de racord din PEHD D315 monobloc complet echipate (incinta) = 32 buc

- Conducta refulare ape uzate statie pompare PEHD PE100 cu acoperire protectiva din PP  SDR17 Pn10 Dn110 mm = 300 m

Statia pompare ape uzate menajere

Statia de pompare ape uzate menajere va fi cu  instalare imersata a electropompelor.

### Statia de pompare va fi prefabricata, complet utilata, in constructie monobloc din PEHD, cu peretele din teava de tip “fagure”, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

Echiparea statiei va cuprinde:

- 2  electropompe (1+1) montate imersat,   sistem de aerisire, sistem de ventilatie, vana sertar cu cos gratar pentru colectarea materialelor solide de mari dimensiuni,  capac , panou electric si automatizare.

Debitul de pompare ape uzate va fi de 10 mc/h, iar presiunea de pompare va fi de 15 mCA.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de şantier  se va face pe un loc din apropiere pus la dispoziţie de beneficiarul lucrării. Lucrările necesare constau în amenajări  minime, care să asigure spaţiul necesar pentru depozitarea materialelor, sculelor şi utilajelor pe durata execuţiei.

Pe şantier se vor asigura condiţii pentru necesităţile igienice (toalete ecologice tip), de servire a mesei şi adăpost  ale personalului de execuţie (containere tip cu rol de vestiare, birouri și magazii pentru unelte și scule).

Organizarea de șantier va fi dotată și cu europubele pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de execuție.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI

După încheierea lucrărilor de execuţie antreprenorul are obligaţia refacerii cadrului natural în zonele de amplasament a organizării de şantier, drumurile tehnologice, a locurilor de depozitare temporară a materialelor sau orice alte lucrări care ocupă teren în afara zonei de siguranţă a drumului.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

d) productia de deșeuri:

In timpul perioadei de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: deseuri din constructii (cod 17) considerate nepericuloase: pamant si pietre din excavatii (cod 17 05), alte amestecuri de deseuri nespecificate (cod 17 09); acestea vor fi vor fi depozitate în containere metalice de 4 mc, si apoi transportate fie de constructor, fie de operatorul zonal de deseuri la depozitul zonal de deseuri.

De asemenea, mai pot rezulta ca deseuri municipale amestecate deseuri biodegradabile produse de activitatea umana (cod 20 03 01), etc.

Deseurile vor fi depozitate temporar in conditii de siguranta pentru mediu si vor fi expediate la depozitul de deseuri zona sau cele recuperabile la unitati specializate in vederea valorificarii lor.

e) poluarea și alte efecte negative:

### Protecţia calităţii apelor:

Apele uzate pluviale

Apele pluviale se vor directiona catre trotuare sau rigole, transversal, si longitudinal in lungul drumurilor spre rigolele si santurile de colectare ale strazilor adiacente.

Intrucat drumurile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt de categoria tehnica IV nu este necesara preepurarea apelor meteorice colectate. Aceste se vor epura prin sistemul centralizat al comunei.

Evacuarea apelor pluviale se va realiza gravitational.

Este prevazut un sistem de preluare a apei pluviale de pe carosabil format din rigole care se scurg spre DJ112B.

Epurarea apelor uzate

Principalele surse de generarea a apelor uzate (surse de poluare) sunt apele uzate fecaloid menajere provenite de la grupurile sanitare ale populatiei si, pe perioada santierului cele ale organizarii de santier. Pentru personalul lucrator se vor instala toalete ecologice deservite de o firma de specialitate.

### Protecţia aerului:

O altă sursă de poluanţi specifici motoarelor cu ardere internă este reprezentată de traficul auto de lucru (autovehiculele care transportă materiale şi produse necesare construcţiei), respectiv: CO2, SO2, COV-uri, suspensii de funingine, iar prin circulatia lor pe drumuri de santier vor ridica in aer pulberi sedimentabile.

Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM, coroborat cu Legea 104/2011.

Nivelul maxim al zgomotului produs, la limita incintei, se va incadra in limitele impuse de SR 10009/2017.

### Protecţia solului şi a subsolului:

In perioada de constructie sursele principale de poluare a solului sunt formate din:

- pulberi generate de utilajele în miscare/activitate; manevrarea materialelor de construcție și a pământului excavat;

- poluari accidentale cu produs petrolier de la utilaje defecte (cu scurgeri cu carburanți și/sau lubrifianți)

- depozitarea inadecvata a materialelor de construcție,

- depozitarea deșeurilor.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrarile vor fi executate numai cu societati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de accidente;  prin proiect au fost luate toate masurile de siguranta astfel incat sa nu existe risc de accident.

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor: intravilanul comunei Cristian;

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

Terenul are suprafata totala de  50599,43 mp, cu folosinta actuala „drum”  si cu destinatia terenului, aprobata prin documentatiile de urbanism „zona de locuinte si functiuni complementare”.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

Vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf si zgomot, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele si mijloacele de transport utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise.

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul  intră sub incidenţa art. 48 si   intra  sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 151  din  07.06.2019, emis de SGA Brasov, cu urmatoarele conditii:

•	Se va respecta proiectul înaintat spre avizare.

•	Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului 662/2006, Cap. III. Procedura de emitere a avizului de gospodarire a apelor– Sectiunea 1.- Avizul de gospodarire a apelor, art. 18 (2).

•	Beneficiarul lucrarii de investiţie, are obligaţia de a obţine celelalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

•	In cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sa solicite aviz modificator de gospodãrire a apelor.

•	Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafaţa, canale de desecare sau în acviferul freatic, atât pe perioada executãrii constructiilor cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

•	In timpul execuţiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor, a utilajelor sau a altor echipamente în albia pâraielor sau în zona podurilor. Se interzice depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apã sau în albiile acestora.

•	Orice poluare accidentala produsa de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov telefon 0268/414567 şi se vor lua masuri operative de stopare şi eliminare a cauzelor ce au produs-o precum şi înlaturarea efectelor acesteia.

•	Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor nr. 107din 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, sã anunţe emitentul în scris cu cel putin 10 zile înainte, data de începere a execuţiei.

•	La finalizarea lucrarilor (receptia preliminara), SC Dorobeiul SRL Cristian este obligat sa prezinte la SGA Brasov documentatie tehnica de fundamentare, intocmita conform Ordinului 799/2012, de firma atestate,  pentru modificarea  autorizatiei de gospodarire a apelor.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de constructii se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Deseurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilitati de eliminare/valorificare cu societati autorizate; vor fi evacuate ritmic;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii solului prin depozitarea pe suprafete impermeabile a materialelor si a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile la mijloacele de transport se vor executa doar la societati autorizate;

- Organizarea de santier se va face pe o arie cat mai restransa in jurul obiectivului, accesul utilajelor facandu-se exclusiv pe drumul de acces existent, depozitarea materialelor se va face in mod organizat doar in cadrul santierului; nu se vor bloca caile de acces;

- Umezirea periodica a suprafetelor de teren, in special in perioadele cu intensitate ridicata a vantului pentru a impiedica imprastierea in atmosfera a pulberilor, in special  in zonele in care se efectueaza sapaturi.

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Executia lucrarilor avizate nu va pune in pericol lucrarile existente in albiile si malurile cursurilor de apa precum si executia altor lucrari hidrotehnice necesare in viitor;

- Pe perioada de executie a lucrarilor, constructorul va permite in caz de necesitate accesul si interventia pentru executia unor lucrari  sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice cursurilor de apa;

- Pe durata de executie a lucrarilor de investitii, beneficiarul are obligatia sa asigure scurgerea libera a apelor si sa nu obtureze sectiunea de curgere;

- In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor  de orice fel, a utilajelor sau a altor echipamente in albiile sau pe malurile cursurilor de apa, dupa terminarea programului de lucru;

- Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va salubriza si igieniza cursurile de apa de resturile materialelor ramase dupa finalizarea lucrarilor;

- Se vor lua masuri de prevenire a poluarii cursurilor de apa cu produse petroliere pe durata executiei lucrarilor;

- Orice avarie survenita in timpul executiei sau exploatarii acestora, datorita viiturilor sau a altor evenimente independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice revine in sarcina constructorului;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibratiilor  produse de sapatura   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de executie și  de fundare, în vederea  incadrarii valorilor parametrilor vibratiilor in limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Se interzice orice  deversare de substante poluante sau deseuri in retelele de canalizare sau in apele de suprafata.

- In cazul unor poluari accidentale proiectantul si constructorul raspund in solidar.

- Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017;

- Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar in situatia cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul  proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SEF  SERVICIU A.A.A,                                                             ȘEF BIROU C.F.M.,

Daniela BIRĂU                                                                          Sorin Hornoiu

ÎNTOCMIT:                                                                           ÎNTOCMIT:

Consilier  Codruta SAUCA                                               Consilier Andreea BOGDAN