Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .............2023

Ca urmare a solicitării depuse de ENGIE ROMANIA SA reprezentantă de ANNE-MARIE GESTIN prin DIVERSINST SRL reprezentată de ȘTEFAN IONUȚ CLAUDIU prin împuternicit BORBELY EMIL, cu sediul în  jud. Prahova, mun. Ploiești, str Cuza Voda, nr. 17, bl. D4, et. 5, ap. 14, înregistrată la APM Brașov cu nr. 15572 din 08.12.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și

private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice,   aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 2239 din 20.02.2023, nr. 14098 din 20.10.2023, nr.0 14419 din 30.10.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.11.2023, că proiectul „ Înlocuire rețea de distribuție gaze naturale, supratraversare pârâu Drăguș, sat Olteț, comuna Viștea, jud. Brașov”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com. Viștea, sat Olteț, conform Certificatului de Urbanism nr. 20 din 18.11.2022 cu valabilitate 24 luni, emis de Primăria Comunei Viștea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2,  pct. 13 lit. a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesitații efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Amplasamentul:

În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. 34090/1998, faza PUG, aprobată cu hotărârea nr. 16/14.09.1999 și Hotărârea Consiliului Local Viștea nr. 17/31.05.2013 privind prelungirea valabilității PUG al comunei Viștea; Hotărârea Consiliului Local Viștea nr. 15/24.04.2019 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism ”PUG al Comunei Viștea” cu regulamentul local de urbanism aferent, suprafața de teren necesară executării înlocuirii rețelei de distribuție gaze naturale, supratraversare pârâu Drăguș, sat Olteț, este peste 50 mp, terenul având folosința actuală drum și pod, domeniul public, conform CU nr. 20 din 18.11.2022 cu valabilitate 24 luni, emis de Primăria Comunei Viștea.

SITUAȚIA EXISTENTĂ:

În prezent, conducta de distribuție gaze naturale redusă presiune, existentă în zonă din OL cu diametru de OL 2”, L=21m, PIF 2005– aeriană, face parte din rețeaua de distribuție gaze naturale ce alimentează satul Olteț din comuna Viștea, jud. Brașov.

Conducta de distribuție gaze naturale OL Ø2" supratraversează aerian pârâul Drăguș în aval de podul rutier de pe drumul sătesc DS215, în intravilanul satului Olteț, comuna Viștea, jud. Brașov. Podul se sprijină pe două culee din beton, iar grinzile acestuia sunt metalice, profil l cu h=0,3 m.

În zona traversării (în aval de pod) malul stâng este protejat de un zid de sprijin de beton.

Caracteristici tehnice conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 57/ 20.05.2021:

Nivelul maxim al apelor corespunzător debitului de calcul este superior cotei conductei la traversare, aceasta constituind obstacol în tranzitarea debitelor :

- Lungime traversare L= 12,60 m;

- Debit de calcul: Q 1% = 91 mc/s;

- N max 1%=414,72 mdM;

- Cota talveg: 411,98 mdM;

- Cota inferioară conductă: 414,59 mdM;

Înălțimea de siguranță: AH= - 0,13 m=> INUNDABIL

Conductele constituie un obstacol în tranzitarea debitelor, se propune înlocuirea acesteia prin supratraversare în aval.

SITUAȚIA PROPUSĂ:

Se propune înlocuirea conductei ce traversează pârâul Drăguș din satul Olteț, jud. Brașov.

Conducta de gaze naturale propusă din țeavă de oțel având diametrul nominal dn 2", se va amplasa suprateran pe stâlpi metalici încastrați în fundație beton și pe suporți metalici fixați rigid de stâlpii metalici ai podului, la o înălțime de +1,00 m în zona pârâului.

Conducta reamplasată propusă, se va conecta/cupla la conducta existentă din oțel DN 2" și o lungime de L=25,0 m, va fi amplasată pe stâlpi metalici, fixați rigid de stâlpii metalici existenți ai podului, întrega suprafață metalică urmând a fi obligatoriu protejată anticoroziv.

Suprafața ocupată temporar pentru realizarea investiției este de 50,0 mp.

Pașii de realizare a lucrărilor sunt:

- se va realiza structura de susținere metalică care va fi amplasată prin ancorare pe fundații izolate tip bloc de beton și cuzinet armat, la o adâncime de fundare de 1,40 m față de cota terenului actual;

- lucrările de săpătură se vor realiza conform planurilor de detalii, respectându-se cu strictețe indicațiile și condițiile tehnice de execuție specificate în aceste planuri și ulterior în studiul geotehnic;

- la deschiderea lucrărilor de săpătură se va chema geotehnicianul lucrării pentru verificarea calității și a caracteristicilor terenului de fundare, urmând ca numai cu acordul acestuia să se treacă la realizarea fundațiilor;

- înainte de începerea executării fundațiilor se va încheia un proces verbal de lucrări ascunse, în care se vor trece observațiile privind realizarea săpăturilor.

- după montarea stâlpilor și a suporților metalici se va monta conducta de oțel nouă, sudura se va realiza prin sudura cu arc electric. După recepționarea lucrării conducta nouă se va cupla în conducta existentă iar țeava dezafectată va fi preluată de către beneficiarul lucrării, respectiv Distrigaz Sud Rețele.

Organizarea de șantier:

Execuţia lucrărilor se va desfăşura în succesiunea operaţiilor procesului tehnologic de montare a conductei în conformitate cu prevederile ,,Norme tehnice pentru proiectarea, execuția şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze natuale" NTPEE- 2018.

Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor în cadrul culoarului de lucru.

Organizarea execuţiei lucrărilor va avea următoarea succesiune tehnologică:

l. Predarea de amplasament, care se realizează prin pichetarea traseului conductei, a culoarului de lucru;

2. Contractarea lucrărilor de C+M;

3. Contractarea pentru achiziţia de material tubular,instalaţii tehnologice, anexe, etc.;

4. Pregătirea culoarului de lucru;

6. Manipularea, depozitarea şi transportul materialului tubular izolat;

7. Realizare fundatie beton pentru stalpi;

8. Incastrare stalpi metalici in fundatia de beton;

8. Înşiruirea materialului tubular;

9. Îmbinarea ţevilor prin sudură;

10. Montarea conductei pe stalpi;

11. Verificarea sudurilor cu ultrasunete ;

12. Izolarea conductei;

13. Probarea conductei şi a instalaţiilor aferente;

14. Recepţionarea lucrărilor;

15. Cuplarea conductei cu instalaţia existentă;

16. P.I.F.- punerea în funcţiune.

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Se prevăd lucrări pentru refacerea cadrului natural astfel încât, după terminarea execuţiei lucrărilor, terenul să se aducă la profilul iniţial.

Astuparea şanţurilor :

- se va aşeza întâi stratul de steril, iar apoi stratul fertil;

- umplerea şanţului se va face în straturi subţiri, cu pământ mărunt şi prin compactare după fiecare strat;

- la astuparea şanţului se va avea în vedere protejarea izolaţiei conductei pentru a nu o deterioara cu corpuri tari;

compactarea pământului în spaţiile de lângă conductă se va  face astfel încât să se evite deteriorarea izolaţiei conductei.

Deșeurile rezultate vor fi colectate în vederea predării la unitățile specializate de colectare.

Dacă pe parcursul realizării investiției se produc incidente ce pot avea ca efect poluări ale mediului, activitatea se va întrerupe. Vor fi luate măsurile necesare de diminuare, reducere a efectelor negative produse și de eliminare a cauzelor care au stat la baza poluării accidentale. Totodată, în funcție de amploarea poluării și efectele acesteia, având în vedere reglementările și obligațiile stabilite prin lege, vor fi informate autoritățile competente de mediu și de protecție în situații de urgență.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deşeurile rezultate sunt cele menajere generate de organizarea de şantier şi resturile de conductă sau ţevi recuperate în urma execuției obiectivului propus şi care vor fi transportate fie la un centru de reciclare fie înapoi la beneficiar, respectând normele de mediu valabile în cazul depozitării materialelor.

În perioada de execuție a investiției rezultă următoarele deșeuri:

- pământ din săpături;

- diferite ambalaje din hârtie, carton, plastic;

- deșeuri menajere.

În perioada de funcționare rezultă următoarele deșeuri:

- deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01 – eliminate prin societăți autorizate (pe baza de contract cu societatea care asigură salubritatea în zonă).

e)Poluarea si alte efecte negative:

protecţia calităţii apelor:

-sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Lucrările se vor executa cu utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

În faza de execuție, pe amplasament nu rezultă ape tehnologice ci numai ape uzate menajere. Sursele posibile de poluare a apelor aferente obiectivului propus sunt reprezentate de: execuția propriu-zisă a lucrărilor, manipularea materialelor de construcție, traficul de șantier și organizarea de șantier și constau în:

▪ scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite;

▪ spălarea poluanților emisi în atmosferă și de pe sol și antrenarea acestora în apele pluviale;

▪ apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar; neîntreținerea corespunzătoare a toaletelor ecologice, cu eventualitatea poluării solului și a pânzei freatice;

În timpul execuției, pot avea loc poluări accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite.

protecţia calității aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Pe perioada de execuție a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferențiate funcție de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din:

- emisii de praf din activitatea desfăşurată în cadrul organizării de şantier, pe

amplasamentul lucrărilor precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament;

- emisii de poluanți de la utilajele utilizate - emisiile din timpul desfăşurării

lucrărilor sunt asociate în principal cu manevrarea şi transportul unor materiale, curățarea terenului, lucrările de construcție. Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, funcție de operațiile specifice, condițiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Principalii poluanți care se emană în atmosferă de la motoare sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, praf, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanți ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces;

- substanțele poluante pentru atmosferă se vor încadra în valorile limită pentru imisii stabilite de Legea nr. 104/2011 și  STAS 12574/1987 și în valorile limită pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

poluanți specifici:

- Particule și praf–rezultat prin amenajarea și curățarea terenului, transportul și manevrarea materialelor:

- NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, particule materiale din arderea carburanţilor de la consumul de carburanți;

protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

sursele de zgomot şi de vibraţii;

- În timpul realizării lucrărilor proiectate, principalele surse de zgomot și vibrații sunt produse de autovehiculele în timpul aprovizionării cu materiale, utilajele de sistematizare a terenului, lucrări în cadrul organizării de şantier .

- Efectele surselor de zgomot și vibrații se pot manifesta numai local și redus pentru care se vor lua măsuri de limitare a vitezei în șantier și folosirea de utilaje de execuție performante pentru a nu crea efecte negative asupra vecinătăților.

- Se preconizează o intensificare a traficului în zonă, care are drept consecință creșterea nivelului de zgomot și vibrații în mediu și pe arterele rutiere din zonă.

- Lucrările se desfășoară în interiorul incintei delimitate.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are în vedere:

- limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde acesta implică utilizarea de mașini grele și alte echipamente producătoare de zgomot, la orele din timpul zilei (06:00 – 22:00);

- nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

- se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu completările și modificările ulterioare;

- asigurarea stopării tuturor utilajelor, inclusiv a vehiculelor, în momentele când nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul încărcării și descărcării autovehiculelor folosite pentru transport.

protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- Activitățile din șantier implică manipularea unor cantități importante de substanțe poluante pentru sol și subsol. În categoria acestor substanțe sunt incluși carburanții, combustibilii, etc.

- Poluanți direcți, reprezentați în special de pierderile de produse petroliere care apar în timpul alimentării cu carburanți, a funcționării defectuoase a utilajelor etc.

- Substanțele poluante prezente în emisii și susceptibile de a produce un impact sesizabil la nivelul solului sunt SO2, NOx și metalele grele;

lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

- impunerea antreprenorului de a realiza organizarea de şantier corespunzătoare din

punct de vedere al facilitaților şi al protecției factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafețe cât mai mici de teren;

- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va realiza doar în stații de

distribuție carburanți;

- amplasarea de toalete ecologice;

- întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport utilajelor de lucru, astfel încât să fie elimită posibilitatea generării de poluanți;

autocamioanele vor fi curățite înainte de ieșirea din zonele de încărcare;

- șantierul va fi curățat la sfârșitul fiecărei zilei de lucru;

- pentru eliminarea poluării accidentale a solului și subsolului cu uleiuri și carburanți, executantul lucrărilor va trebui să dețină un parc auto cu revizia tehnică la zi;

- platforme betonate pentru stocarea materialelor, materiilor prime și deșeurilor,

impermeabilizarea pardoselii și realizarea unui sistem de drenare și colectare  de la tomberoanele folosite pentru colectarea deșeurilor menajere rezulate.

protecția împotriva radiațiilor:

- La realizarea proiectului nu vor fi utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiații.

- riscurile pentru sănătatea umană – Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

În temeiul reglemetărilor Documentației de urbanism  nr. 34090/1998, faza PUG, aprobată cu hotărârea nr. 16/14.09.1999 și hotărârea Consiliului Local Viștea nr. 17/31.05.2013 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Viștea; Hotărârea Consiliului Local Viștea nr. 15/24.04.2019 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism ”Plan Urbanistic General al Comunei Viștea” cu regulamentul local de urbanism aferent:

- folosința actuală: suprafața de teren necesară executării înlocuirii rețelei de distribuție gaze naturale, supratraversare pârâu Drăguș, sat Olteț, este de 50 mp terenul având folosința actuală drum și pod domeniul public, comuna Viștea, județul Brașov, destinație ce se menține și după efectuarea investiției propuse, conform CU nr. 20 din 18.11.2022 cu valabilitate 24 luni emis de Primăria Comunei Viștea.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogiologică – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populației – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidența OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și nu intră pe art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul a obținut Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 57 din 20.05.2021 emisă de SGA Brașov.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condițiile  impuse de ceilalți avizatori prin avizele obținute și proiectele înaintate spre avizare;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi pentru pulberi, respectiv,  PM 2,5 și PM 10, în zona amplasamentului, în perioada lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele condiții:

- utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă etc) cu care se va acoperi pamântul excavat, până la reutilizarea sau transportul lui;

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

- curațarea  roților vehiculelor care ies de pe șantier;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stațioanare, in zona santierului;

- Se vor lua următoarele masuri de reducere a SO2 și NOx:

a) se vor adopta măsuri de control al emisiilor provenite de la instalațiile de ardere (ex: centrale termice cu arzator cu NOx scazut, centrale cu convectie, etc.):

b) se vor adopta pe cat posibil tehnologii verzi de producere a energiei din surse regenerabile pentru generarea curentului electric, producerea de apă calde, etc. (energia solară, energia apei, energia geotermică, etc.);

c) se vor evita eliminarea emisiilor la nivelul de respiraţie prin realizarea coşurilor de evacuare/dispersie conform cerinţelor OM 462/1993, ţinând seama de:

- efectele pe scurtă durată ale emisiilor provenite din instalaţii (sarcină integrală a   instalaţiei şi condiţiile cele mai defavorabile de emisie şi combustibil),

- condiţiile meteorologice de dispersie favorabile (ampalasare în care vânturile sunt canalizate, prezintă direcţie predominantă).

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Municipiului Brașov în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările și completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrărilor cât și după aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibrațiilor  produse de săpătură   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de execuție și  de fundare, în vederea  încadrarii valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptamâni de lucru, daca nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

  - minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, măcinare, spargerea betonului, nisip, pietriș, activități de sablare/șlefuire, etc.);

  - se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împraștierii cauzată de vânt;

  - curățarea/spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisă amplasarea în incinta organizării de șantier a stațiilor de preparare beton, făra asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice și a sistemului de protecție a atmosferei împortiva poluării cu pulberi;

- Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

- Se vor respecta prevederile art. 17, alin. 4 și alin 7 din O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2018;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexeaza și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențiala D) igiena, sănătate și mediu înconjurator prevazută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu  aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius  BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A,                                                       ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                       Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                             ÎNTOCMIT:

Consilier  Gabriela COJOCARU                                             Consilier  Iulia ENE