DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 37  din ...02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de COMUNA SERCAIA cu sediul in com. Sercaia, sat Sercaia, str. Principala, nr. 82, jud. Brasov, înregistrată la APM Brașov cu nr. 6672 din 11.05.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 9204/04.07.2022, nr. 9531/08.07.2022, nr. 9493/08.07.2022, nr. 16478/29.12.2022 și nr. 905/25.01.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.01.2023, că proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Șercaia, județul Brașov”, propus a fi realizat in com. Sercaia, satele Sercaia si Vad, jud. Brașov, conform C.U. nr. 33/26.10.2021 emis de UAT Sercaia, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13 lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării revizuirii acordului cât și decizia etapei de încadrare revizuita;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situatia existentă:

În prezent, străzile din com. Sercaia, satele Sercaia si Vad necesită lucrări de modernizare, fiind greu practicabile datorită neuniformităților suprafaței de rulare. Multe drumuri au pietruirea contaminată cu pământ, ceea ce creează condiții dificile de circulație iarna și pe perioadele cu umiditate ridicată.

Apele pluviale se scurg, în unele cazuri, pe partea carosabilă iar ca urmare a denivelărilor și pantelor necorespunzătoare rămân cantonate perioade îndelungate de timp, generând noroaie și o capacitate portantă redusă sau pur și simplu produc eroziuni ale căii de rulare.

Podețele de acces la proprietăți, în multe cazuri, sunt executate improvizat obstrucționând scurgerea eficientă a apelor din șanțuri. Străzile sătești investigate sunt deficitare la podețe de descărcare.

Situatia propusă:

Prin proiect se propune modernizarea drumurilor satesti existente din intravilanul satelor Sercaia si Vad, in lungime totala de 8009,5 m, dupa cum urmează:

În localitatea Șercaia: L = 6442,5 m

- str. Intrare Vărzărie, având o lungime de 166 m

- str. Nurcilor, având o lungime de 1279,5 m

- str. Cimitirul Evanghelic, având o lungime de 641,5 m

- str. Oltului – extindere tronson 1, având o lungime de 372,5 m

- str. Oltului – extindere tronson 2, având o lungime de 220 m

- str. În Alei Tr. 1, având o lungime de 635 m

- str. În Alei Tr. 2, având o lungime de 176 m

- str. Câmpului, având o lungime de 1235 m

- str. Mereșug, având o lungime de 232 m

- str. F.N., având o lungime de 64 m

- str. Halta CFR, având o lungime de 173,5 m

- str. Bubalinelor, având o lungime de 1020,5 m

- str. Teilor, având o lungime de 227 m

În localitatea Vad, L = 1567 m

- str. Peste Vale Tr. 1, având o lungime de 321 m

- str. Peste Vale Tr. 2, având o lungime de 210 m

- str. Peste Vale Tr. 3, având o lungime de 566 m

- str. Peste Vale Tr. 4, având o lungime de 137 m

- str. Mică - extindere, având o lungime de 333 m

Obiectivul investitional va avea o lungime L= L=8009,5 m km și va ocupa o suprafata totala de 68707,8 mp care va fi repartizată după cum urmează:

| Componenta | Lungime (m) | Suprafață (mp) |
| --- | --- | --- |
| Drumuri de interes local | 8009,5 | 68707,8 |
| Lungime carosabil | 8009,5 | 41828,5 |
| Acostamente | - | 9733 |
| Șanțuri/rigole de pământ | 10227,5 | 17146,3 |
| Alte elemente care nu sunt incluse în suprafețele de mai sus |  |  |
| Accese la proprietăți | 640 | 640 |
| Parapet metalic | 386 | 154,4 |
| Canal betonat | 294 | 1120 |

Lucrările propuse pentru modernizarea drumurilor sunt menționate în tabelul următor:

| Localitatea | Denumire stradă | Lungime (m) | Lucrări propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| Șercaia | Intrare Vărzărie | 166 | 2.75+ 2x0.375m; 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; parapet metalic L=144m; canal betonat L=144m; |
|  | Nurcilor | 1279,5 | 5.50 + 2x0.75m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BADPC 22.4; 4 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente șanț de pământ; 2 podețe tubulare Ø800, L=7.5m |
|  | Cimitirul Evanghelic | 641.5 | 5.50 + 2x0.75m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BADPC 22.4; 4 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente șanț de pământ; podeț tubular Ø800, L=7.5m |
|  | Oltului- extindere tronson 2 | 372.5 | 5.50 + 2x0.75m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BADPC 22.4; 4 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente șanț de pământ; podețe tubulare Ø600, L=10.0m |
|  | Oltului – extindere tronson 2 | 220 | 4.0 + 2x0.50m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente podeț tubular Ø600, L=7.5m |
|  | În Alei Tr. 1 | 635 | 5.50 + 2x0.75m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BADPC 22.4; 4 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente șanț de pământ; 2 podețe tubulare Ø800, L=10.0m |
|  | În Alei Tr. 2 | 176 | 4.0 + 2x0.50m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente podeț tubular Ø600, L=7.5m |
|  | Câmpului | 1235 | 5.50 + 2x0.75m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BADPC 22.4; 4 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente șanț de pământ; parapet metalic semigreu, L=24ml podeț tubular Ø800, L=10.0m |
|  | Mereșug | 232 | 4.0 + 2x0.50m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente; podeț tubular Ø600, L=5.0m |
|  | F.N. | 64 | 2.75+ 2x0.375m; 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; |
|  | Halta C.F.R. | 173.5 | 2.75+ 2x0.375m; Mortar antifisură 3 cm; Geogril 6 cm BADPC 22.4; 4 cm BAPC16; |
|  | Bubalinelor | 1020.5 | 5.50 + 2x0.75m Km 0+000 – km 0+606: Mortar antifisură 3 cm; Geogril 6 cm BADPC 22.4; 4 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente; Km 0+606 – km 1020 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BADPC 22.4; 4 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente; șanț de pământ; parapet metalic semigreu, L=198ml |
|  | Teilor | 227 | 4.0 + 2x0.50m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente; |
| Vad | Peste Vale Tr.1 | 321 | 4.0 + 2x0.50m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente; 2 podețe tubulare Ø600, L=6.9m șanț de pământ; |
|  | Peste Vale Tr. 2 | 210 | 4.0 + 2x0.50m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente; podeț tubular Ø600, L=6.9m șanț de pământ; |
|  | Peste Vale Tr. 3 | 566 | 4.0 + 2x0.50m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente; podeț tubular Ø600, L=6.9m șanț de pământ; |
|  | Peste Vale Tr. 4 | 137 | 4.0 + 2x0.50m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente; podeț tubular Ø600, L=12.5m șanț de pământ; |
|  | Mică - extindere | 333 | Km 0+000 – km 0+131 4.0 + 2x0.50m 10 cm completare cu balast; 12 cm piatră spartă; 6 cm BAPC16; 10 cm balast acostamente; Km 0+131 – km 0+333 5.50 + 2x0.75m 6 cm BAPC16; șanț de pământ; podeț tubular Ø600, L=6.9m |
| TOTAL | 8009,5 |

Scurgerea apelor

Pentru asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale pe străzile supuse modernizării se vor realiza un număr de 16 podețe tubulare cu diametrul de 600 mm și 800 mm.

Apele pluviale de pe drumurile proiectate se vor prelua prin pante longitudinale și transversale către șanțuri de pământ cu descărcare în emisari locali, prin guri de scurgere existente.

Șanțurile de pământ se vor realiza în Șercaia pe str. Nurcilor, Cimitirul Evanghelic, Oltului extindere tronson 1, În Alei Tr.1, Câmpului, Bubalinelor, iar în satul Vad pe toate cele 5 străzi: Peste Vale Tr. 1, 2, 3, 4, și str. Mică.

Canalul betonat se va realiza din beton de ciment C20/25, de formă trapezoidală, pe str. Intrare Vărzărie, în lungime L=144 m și pe strada În Alei, tronson 1.

Pantele longitudinale ale dispozitivelor de scurgere nu sunt mai mici de 0,10%. În general, acestea se amplasează pe o singură parte a drumului (în cazul drumurilor cu pantă transversală unică) sau se amplasează pe ambele părți ale drumului (în cazul drumurilor cu pantă transversală sub formă de „acoperiș”).

Se vor executa un număr de 16 podețe tubulare de trecere a apelor de pe o parte pe alta a drumurilor, în general în zona intersecțiilor, cu diametrul ø600 și ø800 după cum urmează:

- podețe tubulare Ø600 mm: 1 buc x 5.0 m, 5 buc x 6.9 m, 1 buc x 7.5 m, 2 buc x 10.0 m, 1 buc x 12.5 m lungime fiecare

- podețe tubulare Ø800 mm: 3 buc x 7.5 m, 3 buc x 10.0 m lungime fiecare.

Drumurile laterale: vor fi amenajate folosind același sistem rutier pe o lungime de 15 m.

Intrări în curți: la intrările în curți s-au prevăzut accese tip rigolă carosabilă acoperită cu elemente prefabricate din beton și corp turnat monolit, armate, cu lungimea de 4.0m pentru facilitarea accesului către proprietăți și pentru continuitatea scurgerii apelor de pe șanțurile adiacente drumului.

Organizarea de șantier:

Organizarea de santier se va realiza pe o zona clar delimitata, cu imprejmuire provizorie. Santierul nu se va desfasura in afara acestei zone.

In interiorul santierului/zonei imprejmuite se vor amplasa toate elementele necesare santierului: containere-baraci pentru birou/vestiar/depozitarea materialelor marunte, bancurile de lucru, utilaje, etc., platforma de depozitare deseuri si grupuri sanitare ecologice amplasate la distanta fata de sursa de apa, containere pentru colectarea selectiva a deseurilor rezultate de pe santier.

La iesirile din santier vor fi  prevazute instalatii de curatat rotile camioanelor. Nu vor fi afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public. Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi readus la starea initiala.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) productia de deșeuri – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative:

AER: În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

APA:

- utilajele de execuție vor fi întreținute corespunzător, respectiv: spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese/ulei, alimentarea cu carburanți etc., se va realiza numai cu societăți autorizate;

- nu se vor crea depozite de carburanți sau uleiuri pe amplasament;

SOL și SUBSOL: există riscul producerii unor scurgeri accidentale de motorină și de uleiuri minerale de la mijloacele de transport. În acest caz, resturile de motorină și uleiuri vor fie neutralizate cu materiale absorbante, iar materialul colectat se va depozita în ambalaje din material plastic și vor fi livrate către de o societate autorizată.

ZGOMOT și VIBRAȚII: -se vor limita traseele străbătute de către autovehiculele de transport utilaje şi materiale de construcţie;

-vor fi folosite utilajele de lucru conform cu volumul şi caracteristicile activităţilor desfăşurate;

-se va urmări permanent buna funcţionare a utilajelor folosite;

-motoarele autovehiculelor vor fi oprite în situația în care acestea staționează o perioadă mai mare de timp în șantier.

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017.

RADIAȚII: pe timpul execuției cât și pe perioada de funcționare a investiției, nu vor exista surse specifice de radiații aferente acestui proiect.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor

Terenul afectat de lucrari apartine domeniului public al Comunei Sercaia, sector intravilan, cu folosinta actuala strazi, conform certificat de urbanism nr. 33 din 26.10.2021 eliberat de Primaria Comunei Sercaia.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

-	proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și nu intra sub incidenţa prevederilor art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Titularul deține consultanta tehnica nr. 4484/C.T.45/30.05.2022 emisa de SGA Brașov.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Comunei Sercaia în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de demolare;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

25) In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi pentru pulberi, respectiv,  PM 2,5 si PM 10, in zona amplasamentului, in perioada lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele conditii:

- utilizarea materialelor speciale ( folie de plastic, plasa etc) cu care se va acoperi molozul pana la transportul lui;

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea  rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in statioanare, in zona santierului;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU  A.A.A,                                                ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruța SAUCA                                                              Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                      ÎNTOCMIT:

Consilier Marius TEȘU                                                 Consilier Viorel MAREAN