Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

# ACORD  DE  MEDIU

Draft

Ca urmare a cererii adresate de S.C. TRANSAVIA S.A., cu sediul în sat Sântimbru, com. Sântimbru, str. Blajului, nr. 244D, jud. Alba,  înregistrată la APM Brașov cu nr. 7642 din 19.05.2022 și completată cu nr. 8595 din 17.06.2022, nr. 8760 din 22.06.2022, nr. 8825 din 23.06.2022, nr. 9955 din 19.07.2022, nr. 10314 din 28.07.2022, nr. 10222 din 26.07.2022, nr. 10054 din 21.07.2022, nr...... din.......,

în baza prevederilor <LLNK 12005   195182 3;1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   265 12 241   0 18>Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a <LLNK 12007    57182 3?1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „Fermă creștere păsări de carne”

Titular: SC TRANSAVIA S.A. cu sediul în jud. Alba,  sat Sântimbru, com. Sântimbru, str. Blajului, nr. 244D

tel. 0753 040 146 , e-mail: diana.pavel@transavia.ro

având amplasamentul: jud. Brașov, mun. Codlea, str. DJ 112J Codlea-Dumbrăvița, nr. 10,  CF nr. CF Codlea 100563, nr. top 100563,

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

I.  1. Proiectul se incadrează în prevederile Legii nr. 292/2019 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 1 pct. 17, Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor având cel puţin: lit. a) 85.000 de locuri pentru creşterea păsărilor de carne, respectiv 60.000 de locuri pentru păsări ouătoare;

- Activitatea ce se va desfăşura in urma implemantării proiectului  intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale  Anexa nr. 1 la punctul 6.6. alin. a) Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte.

# 2. DESCRIEREA PROIECTULUI ȘI A TUTUROR CARACTERISTICILOR LUCRARILOR PREVĂZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE ȘI RESURSELE NATURALE UTILIZATE

# Situația existentă:

Terenul în suprafaţã totală de 48691 mp, pe care urmează a fi implementat proiectul este situat în intravilanul localității Codlea, având CF nr. 100563 Codlea, nr. cad. 100563, pe locația fostei Ferme nr. 4 pentru pui de carne care a funcționat până în anul 2011, cu AIM nr. SB48/16.10.2006, actualizată în 2007. Aceasta a fost operată anterior de S.C. DRAKOM SILVA S.R.L., societate în faliment. Terenul are ca destinație conform PUG Codlea aprobat prin HCL nr. 129/17.12.2015, ”zonă activități agrozootehnice”, iar folosința actuală a terenului este ”Construcții agrozootehnice și curți construcții”.

În prezent, amplasamentul este ocupat de construcțiile specifice fermei de păsări – conform planului de situație anexat și detalierii din tabel. 1

| Nr. crt. | Destinația construcției | Suprafața construită (mp) | Regim de înălțime | Structura construcției |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 buc. Blocuri de creștere păsări | 6 x 1.730 * | P+E | Beton și zidărie din cărămidă portantă, acoperiș hidroizolat |
| 2 | Filtru sanitar | 524 | P | Beton și zidărie din cărămidă portantă, învelitoare din panouri izolante și tablă cutată |
| 3 | Depozit dejecții (fost hambar) | 897 | P | Beton ș șitrucutra din metal, învelitoare din tablă cutată |
| 4 | Rezervor de apă (300 mc) și stația de pompare | - | - | Beton |
| 5 | Bazin ape uzate (100 mc) | 36 | - | Beton |
| 6 | Platforma post trafo și grup electrogen | - | - | Beton |
| 7 | Drumuri și platforme din beton adiacente construcțiilor | 7.339 | - | Beton |

Amplasament:

Terenul este înscris în CF Codlea CF nr. 100563, nr. cad. 100563 și are suprafața de 48691 mp. Terenul este în proprietatea S.C. TRANSAVIA S.A.

Accesul la fermă se face din E68, iar apoi pe DJ 112J, drum betonat racordat la drumul european și care face lăgătura cu loc. Dumbrăvița.

Vecinătatea imediată a fermei este reprezentată predominant de terenuri arabile libere, iar în partea de Est este Ferma nr. 6 pentru pui de carne S.C. AVICOD S.A.

Alte obiective de interes în zonă:

- în E la circa 320 m se află calea ferată Brașov-Sibiu;

- în SE, la 770 m – Fermele pentru curcani nr. 1 și nr. 2 și Abatorul S.C. BRAVCOD S.R.L.

- în S, la 350 m – Ferma nr. 3 pentru pui de carne, S.C. AVICOD S.R.L.  și Ferma nr. 5 pentru curcani, S.C. BRAVCOD S.R.L.

- în SV, la 350 m – Ferma pentru curcani Dealul Frumos, S.C. BRAVCOD S.R.L.

- în NV, la 530 m – obiectiv UM Dumbrăvița

Amplasamentul propus pentru implementarea proiectului este delimitat de punctele în coordonate STEREO`70, sistem de referinţă Marea Neagră, indicate în tabelul urmator:

| Pct. | X (N) | Y (E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 471413.664 | 534854.246 |
| 2 | 471462.430 | 535073.557 |
| 3 | 471234.045 | 535134.064 |
| 4 | 471183.855 | 534936.366 |

Situatia proiectată:

Proiectul vizează modernizarea și punerea n funcțiune a unei ferme existente. Prin proiectul de ,,Achiziția de instalații noi pentru creșterea păsărilor și/sau reparații/înlocuiri a celor existente în vederea respectării bunelor practici în domeniu” se urmărește introducerea de tehnologii aliniate la standardele Uniunii Europene.

Proiectul prespune înlocuirea echipamentelor tehnologice din blocurile de creștere.

Ferma este compusă din 6 blocuri de creștere păsări, cu regim de înălțime P+E, fiecare bloc fiind format din două hale (una la Parter și una la Etaj), fiind câte două compartimente de creștere/hală (2 compartimente la Parter și 2 compartimente la Etaj).

Tabel 2–Echipamente achiziționate pentru dotarea fermei

| Nr. crt. | Destinația | Inventarul echipamentelor / compartiment de creștere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Echipamente de furajare | -5 linii de furajare cu hrănitori circulare, buncăr de linie, motoare de acționare, contactor de cționare și protecție, senzor de proximitate pentru automatizare, cablu anticățărare păsări. |
|  |  | NOTA: fiecare bloc este echipat cu instalația exterioară de furajare, formată din: - 2 silozuri exterioare zincate, capacitate13 t/siloz; în total sunt 12 silozuri/ fermă; fiecare siloz este echipat cu scară de acces și țeavă de umplere pneumatică; - instalație de transport furaj cu motor și senzor de proximitate. |
| 2 | Echipamente de adăpare și medicatoare | -6 linii de adăpare cu nipluri picurătoare, cu regulator de presiune de linie, unitate de racord la rețea, apometru electronic cu impulsuri, manometru, filtru regulator de presiune central, și dozator volumentric pentru medicamente (medicator). |
| 3 | Echipamente pentru admisie aer proaspăt | -clapete de admisie aer propaspăt, montate pe laturile lungi ale fiecări compartiment: 38 buc clapete de admisie/compartiment și 2 clapete de admisie pentru ventilația de vară, cu plasă de protecție, deviatoare de dirijare a aerului, sistem centralizat de comandă și acționare a clapetelor prin servomotor acționat de calculatorul de proces. |
| 4 | Echipamente de evacuare aer viciat – ventilație | -4 buc ventilatoare de capăt, cu debite variate, cu Dn 600-1000 mm, jaluzele de protecție exterioare și grilaje de protecție interioare: -2 buc. ventilatoare x 20.000 mc aer/h -1 buc. ventilator x 40.000 mc aer/h -1 buc. ventilator x 80.000 mc aer/h -total debit aer/compartiment de creștere: 160.000 mc/h |
| 5 | Echipamente de încălzire | -4 buc. aeroterme cu funcționeare pe gaz metan, tip GP 40 ACU, Ptermică=40 kW, cu funcție automată de resetare la avarie, protecție anti-Ex individuală, sistem individual de monitorizare a avariilor și comandă electronică. |
| 6 | Echipamente de umidificare - răcire | -unitatea de racord la rețeaua de alimentare cu apă, cu filtre, pompă de apă cu presiune reglabilă și țevi de umidificare, unitate de control a pompei de umidificare; -3 linii cu duze umidificare prin pulverizare apă. |
| 7 | Iluminat | -5 linii de iluminat cu reglaj pentru intensitate luminoasă, lămpi tip LED. |
| 8 | Automatizare și control | -calculator de proces: supraveghere și control temperatură, umiditate, volum aer vehiculat, senzori de temperatură interiori și exteriori, control bizonal, senzor de umiditate. |
| 9 | Tablou electric de automatizare | -tablou complet de comandă cu relee de acționare și protecții pentru ventilație, admisie, furajare (int și ext), relee și protecții pentru aeroterme, umidificare, instalație de alarmare acustică și luminoasă, inlusiv monitorizarea calculatorului de proces pentru parametrii impuși. |

Pentru proiect nu sunt necesare racorduri pentru asigurarea utilităților, acestea sunt asigurate prin instalațiile existente și funcționale.

Echipamente existente și achiziționate pentru asigurarea utilităților în fermă

| Nr. crt. | Destinația | Caracteristici echipamente | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentarea cu apă | Gospodăria de apă formată din: Sursa de apă: două foraje în perimetrul fermei. Rezerva de apă: 300 mc (rezervor suprateran din beton). Casa pompelor. | -existent |
| 2 | Evacuarea apelor uzate | Rețea internă de canalizare (conducte, cămine de vizitare) și bazin subteran, din beton, vidanjabil V=100 mc. | -existent |
| 3 | Alimentarea cu energie electrică | Din rețeaua de distribuție a zonei, prin instalațiile existente și funcționale. În interiorul fermei este un punct Trafo. | -existent |
|  |  | -Grup electrogen: generator electric cu antrenare motor Diesel, P=400 KWA, 400 V, 50 Hz, cu rezervor de motorină încorporat, complet automatizat, tablou electric general (TEG), comutator automat pentru tensiune și oprire temporizată, cu comutare pe linia de alimentare principală (inversor de sursă). | -achiziție nouă |
| 4 | Alimentarea cu gaze naturale | Din rețeaua de distribuție a zonei, prin instalațiile existente și funcționale. | -existent |
| 5 | Încălzire filtru sanitar | CT Viessmann Vitodens 100 și boiler pentru apă caldă | -achiziție nouă |

NOTA: lucrările din vidul sanitar se execută de echipa mobilă a S.C. TRANSAVIA S.A., astfel că ferma nu deține dotări specifice pentru lucrări de igienizare, dezinfecție, termonebulizare etc. În fermă nu sunt prezente permanent încărcătoare, tractoare, remorci etc., acestea se relochează între fermele agentului economic, în fiecare vid sanitar.

Profilul: creșterea și finisarea puilor de carne.

Capacități de creştere :

- 51.667 locuri/bloc;

- 310.000 locuri/serie/fermă;

- 7 serii/an;

- 2.170.000 capete/an;

- creșterea puilor de carne se va face între vârsta de  o zi și până la 35-42 zile;

- vidul sanitar: cca. 15 zile între serii.

Sistemul de creștere pui de carne și achiziția de echipamente în cadrul proiectului

    - Sistemul de creștere: la sol pe așternut permanent din paie, în grosime de 5-10 cm, pe toată suprafața compartimentului de creștere.

Ferma este compusă din 6 blocuri de creștere, cu regim de înălțime P+E, fiecare bloc fiind format din două hale (una la Parter și una la Etaj), fiind câte două compartimente de creștere/hală (2 compartimente la Parter și 2 compartimente la Etaj).

Blocurile de producție asigura spațiul de cazare pentru aproximativ 51.667 capete pui/bloc. Puii provin doar din statii de incubatie aparținând titularului, autorizate sanitar-veterinar.

Perioada de exploatare a unei serii de producție este între 35 și 42 zile, cu o medie de  38 zile, și începe cu popularea puilor în vârstă de o zi și până la livrarea acestora către unitatea de abatorizare, fiind urmată de o perioadă de 15 zile pentru realizarea manoperelor de igienizare, dezinfecție, vid sanitar. Astfel, în cursul unui an se vor realiza 7 serii de producție pe fiecare bloc de creștere.

Obiectivul principal este de asigurare a tuturor condițiilor necesare din punct de vedere nutrițional, al microclimatului și al bunăstării pentru ca pasările sa își manifeste la maxim potențialul genetic în producția de carne. Greutatea medie în viu a pasărilor livrate la abator va fi de ≈2,5 kg.

Blocurile de creștere respectă standardele comunitare referitoare la creșterea puilor de carne în sistem intensiv. Fiecare bloc va fi prevăzut instalații eficiente de climatizare pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care să ofere un microclimat optim pe tot parcursul seriilor de creștere. Echipamentele care asigură frontul de alimentare și de adăpare respectă normele tehnologice și biologice.

Cele 6 blocuri sunt construcții P+E, amenajate și dotate cu echipamente tehnologice destinate asigurării microclimatului, furajare, medicație etc., după cum s-a prezentat în tab. 2

Platformă depozitare  dejecții

Evacuarea dejecțiilor

Dejecțiile generate sunt evacuate la finalul seriei pe depozitul de stocare din interiorul fermei. Se utilizează un fost hambar, cu radier din beton structura metalică, închideri și învelitoare din tablă cutată. Suprafața depozitului este de  897 mp, suprafața utilă de 866 mp, are un volum de stocare de cca. 4.417 mc (866 x 5,1 m – înălțime) și asigură o capacitate pentru 6 luni. Evacuarea dejecțiilor de pe depozit se realizează de titular, transportul dejecțiilor se face către alte județe pentru fertilizarea terenurilor agricole pe care acesta le administrează (jud. Alba). Mijloacele de transport aparțin titularului și sunt înregistrate la sediul central al societății.

Conform reglementărilor din CBPA, fertilizarea terenurilor se efectuează după elaborarea studiilor agrochimice și a planurilor de fertilizare adecvate pentru fiecare teren și cultură.

Volumul de dejecții generat anual conform CBPA:

- 310.000 capete/serie x 7 serii/an = 2.170.000 capete/an

- 2.170.000 capete/an : 12 luni = 180.833 capete/lună

- conform CBPA: 1.000 capete vor genera 3,8 mc dejecții solide/lună → 180.833 capete/lună vor genera 687 mc dejecții/lună

→ în 6 luni se vor genera 4.123 mc dejecții

→ capacitatea depozitului de 4.417 mc, asigură 6 luni de stocare pentru dejecțiile generate în fermă.

Filtrul rutier și filtrul sanitar din fermă servesc pentru asigurarea condițiilor de biosecuritate, aici fiind organizate fluxurile personalului, iar filtrul sanitar asigură și spații pentru activități administrative și pentru medicul veterinar de fermă.

Filtrul sanitar se constituie dintr-un ansamblu de spații funcționale:

- holuri de acces;

- birou economic și șef fermă;

- farmacie veterinară;

- vestiare și grupuri sanitare F + B;

- vestiare și grupuri sanitare personal TESA;

- sală de mese;

- atelier (24 mp), pentru mici reparații;

- magazie chimicale (37,5 mp)

- spălătorie echipament fermă;

- cameră rece cadavre (10 mp);

- magazie pentru motorină, benzină, uleiuri (bidoane metalice amplasate pe tăvi de retenție; suprafața 15 mp).

Ferma va fi dotată cu un grup electrogen alimentat cu motorină care intră în funcțiune automat în momentul căderii tensiunii de la rețeaua electrică.

Aprovizionarea cu furaje se face de la unitatea proprie autorizată pentru producție nutrețuri combinate (FNC). Transportul furajelor se face cu autospeciale autorizate, cu descărcare pneumatică direct în silozurile de furaje (câte 2 buc. / bloc).

- consum furaj de la 1 zi pana la max. 42 zile: cca. 4,5 kg/cap/serie

- consum anual de furaj: 9.765 t/an

O dieta echilibrata pe timpul perioadei de crestere este esentiala pentru creșterea  puilor de carne. Alimentarea cu furaj se realizează de la diverși furnizori autorizați, umplerea silozurilor de stocare din fermă (12 buc. x 13 t) se va realiza etanș, pneumatic, pentru a evita emisia de pulberi. Transportul furajelor se realizează cu autospeciale autorizate, cu descărcare pneumatică directă în silozurile aferente blocurilor de creștere.

- Așternut: se realizează aprovizionarea din sursă proprie, produs din exploatarea terenurilor agricole din jud Alba, sau de la  diverși alți producători agricoli. Depozitarea nu se realizează în fermă, paiele se aduc după fiecare vid sanitar.

- Aprovizionarea produselor pentru DDD:

Achiziția se realizează de la diverși furnizori autorizați și se depozitează în ambalaj original, în spațiu special amenajat în construcția filtrului sanitar (depozit chimicale cu S=37,5 mp).

Gospodăria de apă adăpostește rezerva de apă și grupul de pompare (1a+1r) apă în fermă.

Achiziții de echipamente în cadrul proiectului

Asigurarea cu utilități:

Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate și a celor pluviale

Alimentarea cu apă se face din sursă proprie reprezentată de două foraje amplasate în incinta fermei.

Alimentarea cu apă:

Sursa: subteran pârâul Vulcănița, c.b.h. VIII – 1.51.6, foraj cu adancimea H = 55 m, conform studiului hidrogeologic preliminar cu referat de expertiza emis de INHGA.

Coordonate STEREO 70 foraj F: x = 536535,757; y = 469528,366; z =533,35 m

Volume si debite de apă prelevate:

- zilnic maxim    25 mc/zi;   0,3   l/s  -  anual  9125 mc/an;

- zilnic mediu     20 mc/zi;    0,2  l/s  -  anual 7300  mc/an.

- zilnic minim     10 mc/zi;    0,1  l/s  -  anual  3650  mc/an.

Instalații de captare:  puţ forat cu H = 55 m, echipat cu pompă submersibilă, cu Q = 7,5 mc/h, n = 3000rot/min, P = 4 Kw, ce refulează apa prin conductă de polietilenă de înaltă densitate PE 100 Pn10 Dn 63 mm, întru-un rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 100 mc.

Instalații de tratare: filtru de suspensii montat în cabina forajului.

Instalații de înmagazinare: rezervor cu capacitatea de 100 mc, subteran, prevăzut cu grup de pompare echipat cu doua pompe (1a+1r) cu caracteristicile  Q = 9 mc/h, Hmax = 30mCA,
P = 4kW, n = 2900 rot/min.

Rețele de distribuție:

- conductă din PEHD Dn 40 mm, L = 25 m, din care vor fi realizate bransamente cu De 32 mm pentru  halele de creștere de ȋngrășare și filtrul sanitar;

- conductă din PEHD De 32 mm,  pentru instalatiile de adapat din halele de creștere.

Reţelele interioare de apă sunt realizate din conducte PEHD cu Dn 25 mm.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere: provenite de la filtrul sanitar vor fi preluate de o reţea de canalizare din PVC KG Dn 110 mm, L = 5 m cu descărcare într-un bazin etanș vidanjabil cu capacitatea utilă de 10 mc. Bazinul se va construi cu pereţii și radierul din beton, prevăzut cu hidroizolaţie pentru a prevenii infiltraţii de ape uzate în sol și în acviferul freatic. Din bazin apele vor fi vidanjate de către societăţi specializate în astfel de servicii conform codului CAEN, transportate la o staţie de epurare zonală, pe baza de contract încheiat.

Debite și volume de apă uzată menajeră:

Zi max = 0,7 mc/zi; Zi med = 0,5 mc/zi; Zi min = 0,5 mc/zi.

Apele uzate tehnologice: provenite de la igienizarea halelor de creștere vor fi colectate printr-o rețea de canalizare de conducte din PVC-KG cu Dn 200 mm, cu descărcare gravitațională în două bazine etanșe, vidanjabile, amplasate în apropierea halelor de creștere păsări. Bazinele vor fi realizate din PVC, cu capacitatea utilă de stocare  de maxim 10 mc.

Evacuarea apelor pluviale:

Apele pluviale de pe acoperişurile halelor şi de pe spațiile de circulație, considerate convențional curate, vor fi dirijate la sol.

Alimentarea cu apă pentru incendii:

  - 4 hidranți de incendiu exteriori, supraterani, tip C.

Consumuri specifice de apă

| Folosința de apă | Număr consumatori | Debit specific |
| --- | --- | --- |
| Angajați/muncitori | 20 persoane | 60 l/zi |
| Angajați/TESA | 4 persoane | 20 l/zi |
| Nevoi fiziologice pui de carne (adăpare) | 310.000 locuri/serie 7 serii/an 2.170.000 cap pui/an | 0,01 mc/cap pui/serie |
| Igienizare spații de creștere în vidul sanitar | 18.642 mp (suprafața de creștere în hale) | 0,066 mc/mp/an |

Alimentarea cu energie electrică:

este asigurată din rețeaua de distribuție a zonei, prin instalațiile existente și funcționale. În interiorul fermei este un punct Trafo.

În fermă există și un grup electrogen - generator electric cu antrenare motor Diesel, P=400 KWA, 400 V, 50 Hz, cu rezervor de motorină încorporat, complet automatizat, tablou electric general (TEG), comutator automat pentru tensiune și oprire temporizată cu comutare pe linia de laimentare principală (inversor de sursă).

Alimentarea cu gaze naturale se realizează din rețeaua locală prin branșament existent. La intrarea în fermă există o stație de reglare gaze (SRM).

Încălzirea filtrului sanitar se asigură cu o central termică Viessmann Vitodens 100 și boiler pentru apă caldă.

Materii prime si auxiliare

| Nr. crt. | Materia primă | Consum | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puicute cu varsta de o zi | 2170000 buc. | In cele doua hale |
| 2 | furaj mixt | 12x13t | 12 silozuri |
| 3 | apă | 7300 mc/an | rezervor V=300 mc. |

Descrierea procesului de productie:

Regim de funcţionare: funcţionare permanentă, 24 ore/zi, 365 zile/an

Procesul tehnologic de creștere a puilor de carne

| Faza | Descriere | Capacități |
| --- | --- | --- |
| Pregatirea comparti-mentelor de creștere pentru populare și vidul sanitar | Operatiile din vidul sanitar presupun: curatirea mecanica a spațiilor de creștere prin indepartarea dejectiilor si a altor materiale grosiere; spalarea pardoselilor si echipamentelor cu pompa cu jet de apa sub presiune; revizii si reparatii: inlocuirea pieselor si echipamentelor defecte; uscarea suprafețelor și echipamentelor; dezinfectia propriu-zisa si aplicarea asternutului de paie. | cca. 6 viduri sanitare/an |
| Popularea comparti-mentelor de creștere | Popularea cu pui de o zi se face de la statii de incubatie autorizate aparținând titularului. Puii de o zi sunt transferati in mijloacele de transport speciale autorizate si apoi la compartimentele de crestere. Inainte de populare se face o verificare prealabila a conditiilor de microclimat pentru. Cresterea puilor de la o zi la max 42 zile se face in cele 6 blocuri cu o capacitate de 51.667 locuri fiecare. Puii sunt crescuți in conditii de microclimat controlat, până la atingerea vârstei de max 42 zile, după care sunt livrați pentru sacrificare în abatoarele aparținând titularului. | populare cu 310.000 capete/serie → 2.170.000 capete/an 7 serii complete de creștere/an |
| Creșterea puilor de carne -o serie completă: 35-42 de zile (medie 38 zile) | Procesul de crestere a puilor de carne se rezuma la urmatoarele operatii: asigurarea furajarii, adaparii si medicatiei corepunzatoare varstei efectivului de păsări; asigurarea conditiilor de microclimat, corespunzatoare varstei efectivului; depopularea, la sfarsitul unei serii de creștere; livrarea puilor pentru abatorizare. Indicatori tehnici care rezulta: numar serii de crestere pe an: 7 greutate medie de livrare pentru abatorizare: 2,5 kg/cap mortalitate in efectiv: cca. 3 % | Capacitate totală ferma: 6 blocuri x 51.667 locuri/bloc = 310.000 locuri/fermă 7 serii/an; cca. 6 viduri sanitare/an capacitate: 7 serii/an x 310.000 capete/serie = 2.170.000 capete/an rata mortalității: 3% 2.170.000 capete/an x 2,5 kg/cap → 5.425 t viu/an |
| Depopula-rea blocurilor | Dupa finalizarea seriei de creștere se evacueaza puii din fiecare bloc (4 compartimente de creștere), se incarca in mijloace auto speciale si sunt transportati pentru abatorizare în unitățile proprii. | - |

Schema proceselor de producție din fermă

| Descarcare / Livrare pui | → ← | Cresterea si finisarea puilor de carne (35-42 zile) | → | Depozitare temporara cadavre (depozit rece) | → | Eliminare/ valorificare prin societate autorizată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↑ |  |  |  |  |
| Furajare |  | Adapare |  |  |  |  |
| ↑ |  | ↑ |  |  |  |  |
| Silozuri depozitare furaj (12 silozuri x 13 t) |  | Sursa de apă: -sursă proprie subterană – 2 foraje -rezervor apă 300 mc |  | Curatare / spalare cu jet de apa sub presiune |  | Evacuare asternut in amestec cu dejectii (mecanic) |
| ↑ |  |  |  | ↓ |  | ↓ |
| Transportul furajelor |  |  |  | Dezinfectie, dezinsectie, deratizare |  | Depozitare temporara a dejecțiilor pe platformă Su=866 mp V=4.417 mc |
|  |  |  |  | ↓ |  | ↓ |
|  |  |  |  | Ape uzate de spalare |  | Fertilizare terenuri agricole TRANSAVIA (jud. Alba) |
|  |  |  |  | ↓ |  |  |
|  |  |  |  | Bazin colector ape uzate (100 mc) |  |  |
|  |  |  |  | ↓ |  |  |
|  |  |  |  | Vidanjare și transport la stație de epurare autorizată |  |  |

Resurse/instalatii folosite in scopul asigurarii producției

Utilizarea resurselor naturale se restrânge la utilizarea apei ca sursă pentru producție (adăpare, spălarea halelor), în scop igienico-sanitar. Consumul estimativ al fermei se va situa în jurul valorii de 7300 mc/an.

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

- Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Terenul în suprafaţã totală de 48691 mp, pe care urmează a fi implementat proiectul este situat în intravilanul localității Codlea, având CF nr. 100563 Codlea, nr. cad. 100563. Terenul are ca destinație conform PUG Codlea aprobat prin HCL nr. 129/17.12.2015, ”zonă activități agrozootehnice”, iar folosința actuală a terenului este ”Construcții agrozootehnice și curți construcții”.

Amplasamentul nu figurează cu regim special constituit (zone protejate), nu există servituți de utilitate publică care grevează acestuia sau interdicții definitive ori temporare conform Certificatului de urbanism nr. 100 din 16.05.2022, emis de Primăria Municipiul Codlea.

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament: conform concluziilor Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, depus la APM Brașov cu nr. 625 din 17.01.2023 și completări ulterioare.

Criteriile care au stat la baza stabilirii condițiilor de realizare a alternativei 1, au fost:

- statutul și utilizarea terenului de implementare a proiectului: fermă existentă care necesită retehnologizare;

- accesul facil și existența unor unități similare în zonă;

- distanța față  de  de alte unități operate de titular și față de receptorii sensibili (> 1.000 m).

În cazul activității propuse nu se pune problema unui amplasament alternativ, terenul are ca destinație conform PUG Codlea ”zonă activități agrozootehnice”, iar folosința actuală a terenului este ”Construcții agrozootehnice și curți construcții”.

Soluțiile tehnice și tehnologice sunt la nivelul celor mai bune tehnici în domeniu, sunt soluții implementate de titularul proiectului din considerente economice și vizează implicit protecția mediului.

S-au luat toate măsurile de diminuare a impactului în tehnologie, motiv pentru care nu se propune o alternativă la soluțiile de proiect.

Măsurile de ameliorare a impactului s-au luat în actuala concepție și vor fi descrise la capitolul de evaluare a efectelor care ar putea aparea asupra factorilor de mediu.

3. Încadrarea în BAT, BREF/ conformarea la concluziile  BAT, prevederile BREF aplicabile: Pentru instalaţie a fost analizată ” Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor”.

| CONCLUZII PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT) REFERITOARE LA CREȘTEREA ÎN SISTEM INTENSIV A PĂSĂRILOR DE CURTE | Modul de conformare a proiectului Ferma nr 28 Codlea – S.C. TRANSAVIA S.A. | Conform (C) / Neconform (NC) |
| --- | --- | --- |
| Sisteme de management de mediu BAT 1. Pentru a imbunatati performanta de mediu globala a fermelor, BAT consta in punerea in aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) Aplicabilitate: Domeniul de aplicare (de exemplu nivelul de detaliu) si natura sistemului de management de mediu (de exemplu standardizat sau nestandardizat) sunt corelate, in general, cu natura, amploarea si complexitatea fermei, precum si cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului. Considerații tehnice relevante pentru aplicabilitate: Domeniul de aplicare (de exemplu nivelul de detaliu) și natura sistemului de management de mediu (de exemplu standardizat sau nestandardizat) sunt corelate, în general, cu natura, amploarea și complexitatea fermei, precum și cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului. | Operatorul are implementat în organizați un sistem de management de mediu certificate (ISO 14001:2015). După punerea în funcțiune a fermei, operatorul va implementa și în această unitate operațională un sistem de management de mediu; activitatea de protectia mediului se va desfașura in ferma dupa proceduri propria (cf. ISO 14001:2015). | C |
| 1.2.Buna organizare internă BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos: a.Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vantul si precipitatiile); a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioara a fermei; a preveni contaminarea apelor. Acest punct este posibil sa nu fie general aplicabil instalatiilor/fermelor existente. b.Educarea si formarea personalului, in special pentru: reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor; transportul si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere; planificarea activitatilor; planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; repararea si intretinerea echipamentelor. c.Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar fi poluarea corpurilor de apa. Acesta poate include: un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apa/efluenti; planuri de actiune pentru interventie in cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prabusirea acestora, scurgerea necontrolata din gramezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil); echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenarilor in teren, indiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d. Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: depozitele de dejectii lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; pompele pentru dejectii lichide, dispozitive de amestec, separatoare si irigatoare; sistemele de aprovizionare cu apa si furaje; sistemul de ventilatie si senzorii de temperatura; silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspectii periodice). Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea daunatorilor. e.Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile. | Proiectul se implementează ntr-o fermă existentă. Distanța până la receptorii sensibili este: în partea de S este mun. Codlea la cca. 3750 m distanță față de perimetrul fermei și în partea de N este loc. Dumbrăvița, la cca. 2400 m distanță față de perimetrul fermei. Pentru reducerea distanțelor de transport, pentru furaje, silozurile de stocare sunt amplasate adiacent blocurilor de creștere. Instruirea angajatilor se va face in acord cu regulamentele interne și cu cerințele privind SSM (sănătatea și securitatea în muncă) și PSI. Se vor planifica instruiri pe teme de mediu (gestiunea deșeurilor și a substanțelor periculoase). Repararea și întreținerea echipamentelor se va realiza în cadru programului propriu de mentenanță, în fiecare vid sanitar. Socieatea va deține Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale care va fi acceptat de SGA-DA Brașov, precum și un plan de urgență internă. In timpul lucrarilor din vidul sanitar, revizia si reparatia echipamentelor din spațiile de creștere se efectueaza conform planurilor interne. Cadavrele se vor colecta temporar in depozitul rece. | C C C C C |
| 1.3.Managementul nutrițional BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii. a.Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. b.Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. c.Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute. (Aplicabilitatea poate fi limitata in cazul in care furajele cu un continut scazut de proteine nu sunt accesibile din punct de vedere economic. Aminoacizii sintetici nu se utilizeaza in cazul productiei animaliere ecologice.) d. Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat. Informatiile privind eficienta tehnicilor de reducere a emisiilor de amoniac pot fi preluate din orientarile europene sau internationale recunoscute, de exemplu documentul de orientare al CEE-ONU privind optiunile de reducere a emisiilor de amoniac („Options for ammonia mitigation”). Azot total excretat asociat BAT: pui de carne – 0,2-0,6 kg de N excretat/spatiu pentru animal/an. BAT 4.Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a.Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. b.Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc cantitatea totala de fosfor excretat (de exemplu fitaza). c.Utilizarea fosfatilor anorganici cu grad ridicat de digerare pentru inlocuirea partiala a surselor conventionale de fosfor din furaje. Fosfor total excretat asociat BAT: pui de carne – 0,05-0,25 kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an. | Pentru cresterea puilor de carne se va aplica aplica hranirea in faze. Conținutul de proteină brută și aminoacizi digestibili va fi controlat în rețetele furnizate. Nivelul excreției de azot va fi verificat prin analiza anuală a dejecțiilor. Pentru cresterea puilor de carne se va aplica aplica hranirea in faze. Conținutul rețetelor este controlat. Nivelul excreției de fosfor va fi verificat prin analiza anuală a dejecțiilor. | C C |
| 1.4.Utilizarea eficienta a apei si emisii de ape uzate BAT 5. Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT trebuie sa utilizeze o combinatie a tehnicilor de mai jos. a.Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. b.Detectarea si repararea scurgerilor de apa. c.Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor (Nu se aplica instalatiilor avicole care utilizeaza sisteme de curatare uscata). d.Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e.Verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile. f.Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizata pentru curatenie. (Este posibil sa nu se aplice fermelor existente, din cauza costurilor ridicate. Aplicabilitatea poate fi limitata de riscurile in materie de biosecuritate). 1.5.Emisii provenite din ape uzate BAT 6. Pentru a reduce generarea de ape reziduale, BAT trebuie sa utilizeze o combinatie a tehnicilor de mai jos. a.Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. b.Reducerea la minimum a consumului de apa. c.Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate (este posibil sa nu fie aplicabila fermelor existente). BAT 7.Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a.Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. b.Epurarea apelor uzate. c.Imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de imprastiere (aplicabilitatea poate fi limitata din cauza gradului scazut de disponibilitate a terenurilor adecvate adiacente fermei; aplicabila numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scazut dovedit). | Se va line evidența anuală a consumului de apă din fermă. Prin tehnologia propusă în fermă se asigură monitorizarea continua a consumului de apa pentru adapare prin computerul de comanda al fiecărui compartiment de creștere. În vidul sanitar se vor utiliza echipamente de spălare cu jet de apă sub presiune. Se a realiza verificarea echipamentelor de distribuție-adăpare în fiecare vid sanitar. Adaparea pasarilor se va face prin picuratori cu regulatoare de presiune. Spalarea spațiilor de creștere se va face cu instalatie cu jet de apa sub presiune. Reducerea consumului de apa in ferma se va asigura prin: utilizarea unui sistem de adapare prin picuratori care este actionat la atingerea acestora de ciocul pasarii; spalarea cu instalatii cu jet de apa sub presiune la finalul fiecarui ciclu de crestere, dar numai dupa curatarea mecanică uscată; verificarea si repararea permanenta a scurgerilor; calibrarea sistemului de adapare; inregistrarea consumurilor de apă; pastrarea inregistrarilor privind consumurile de apa/blocuri. Pentru a reduce emisiile din apele uzate se vor aplica următoarele: menținerea suprafețelor zonelor murdare din incinta fermei la un nivel cât mai redus; reducerea la minim a consumului de apă din sursă proprie; separarea apelor pluviale de fluxurile de ape; colectarea apelor uzate în bazin vidanjabil, care se vidanjează de o societate contractată și se transportă într-o stație de epurare autorizată. | C C C |
| 1.6.Utilizarea eficienta a energiei BAT 8.Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a.Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata. (Este posibil ca aceasta sa nu fie aplicabila instalatiilor existente). b.Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. c.Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor pentru animale. (Este posibil sa nu fie aplicabile instalatiilor care utilizeaza ventilatia naturala. Este posibil ca izolarea sa nu fie aplicabila in cazul instalatiilor existente, din cauza restrictiilor structurale). d.Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. e.Utilizarea schimbatoarelor de caldura. Poate fi utilizat unul dintre urmatoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apa; 3. aer-sol. (Schimbatoarele de caldura aer-sol sunt aplicabile numai in cazul in care exista spatiu disponibil, din cauza faptului ca au nevoie de o suprafata mare de teren). f.Utilizarea pompelor de caldura pentru recuperarea caldurii. (Aplicabilitatea pompelor de caldura pe baza de recuperare a caldurii geotermale este limitata in cazul in care se utilizeaza tevi orizontale din cauza faptului ca au nevoie de spatiu). g.Recuperarea caldurii prin intermediul podelei cu asternut prevazute cu sistem de incalzire si racire (sistem „combideck”). (Aplicabilitatea depinde de posibilitatea de a se instala depozite subterane inchise pentru circularea apei). h.Utilizarea ventilatiei naturale. (Nu este aplicabila instalatiilor cu un sistem de ventilatie centralizat. In instalatiile destinate porcilor, aceasta ar putea sa nu fie aplicabila: sistemelor de adapostire cu podele cu asternut din zone cu climat cald; sistemelor de adapostire cu podele fara asternut sau care nu sunt acoperite, boxelor izolate (de exemplu custi) din zone cu climat rece. In instalatiile avicole, aceasta poate sa nu fie aplicabila: in cursul etapei initiale de crestere, cu exceptia productiei de rate; din cauza unor conditii climatice extreme). | Conditiile de microclimat din spațiile de creștere sunt asigurate de sisteme de ventilatie, incalzire, iluminat etc., care sunt controlate automat in scopul minimizării consumurilor energetice. Reducerea consumului de energie se va asiura în ferma prin: blocurile de creștere sunt izolate termic; se vor utiliza corpuri de iluminat economice (LED) si se vor aplica scheme de iluminat; optimizarea ventialtiei si controlul automat prin computerul de sistem; se va face controlul automat al incalzirii; se va asigura alarmarea automata pentru depasirea valorilor de temperatura din spațiile de creștere; se va asigura contorizarea consumurilor de energie electrica si gaze naturale si se vor pastra inregistrarile; se va asigura intretinerea periodica a constructiilor pentru a evita pierderea de caldura din blocurile de creștere; se va realiza inspectia si curatarea periodica a sistemelor de ventilatie, in vidurile sanitare, pentru a se asigura functionarea optima a echipamentelor. | C |
| 1.7.Emisiile de zgomot BAT 9. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau in elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include urmatoarele elemente: (i) un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru raspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiza a incidentelor sonore anterioare si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele sonore. Aplicabilitate: BAT 9 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. BAT 10.Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a.Asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ ferma si receptorii sensibili. b.Amplasarea echipamentelor (In cazul instalatiilor existente, relocarea echipamentelor poate fi limitata de lipsa de spatiu sau de costurile excesive). Nivelurile pot fi reduse prin: (i) marirea distantei dintre emitator si receptor (prin amplasarea echipamentelor cat mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la minimum. c.Masuri operationale, cum ar fi: (i) inchiderea usilor si a orificiilor principale ale cladirii, in special pe perioada hranirii, in cazul in care este posibil; (ii) utilizarea echipamentului de catre personal cu experienta; (iii) evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii si la sfarsit de saptamana, in cazul in care este posibil; (iv) masuri pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere; (v) operarea conveierelor si a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, in cazul in care este posibil; (vi)efectuarea a cat mai putine lucrari de terasament in zonele aflate in aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapa. d. Echipamente silentioase: (i)ventilatoare cu randament ridicat, in cazul in care ventilatia naturala nu este posibila sau nu este suficienta; (ii) pompe si compresoare; (iii) sisteme de hranire care reduc stimulul inainte de hranire (de exemplu recipiente cu hrana prevazute cu palnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). e.Echipamente de control al zgomotului. (Aplicabilitatea poate fi limitata din cauza cerintelor de spatiu si a aspectelor legate de sanatate si siguranta. Nu este aplicabila materialelor care absorb zgomote si care impiedica curatarea eficace a instalatiei) Acestea includ: (i)reductoare de zgomot; (ii)izolarea surselor de vibratii; (iii)amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonica a cladirilor. f. Reducerea zgomotului – Propagarea zgomotului poate fi redusa prin introducerea de obstacole intre emitatori si receptori . (Este posibil sa nu fie general aplicabila din motive de biosecuritate) | Distanța până la receptorii sensibili este: în partea de S este mun. Codlea la cca. 3750 m distanță față de perimetrul fermei și în partea de N este loc. Dumbrăvița, la cca. 2400 m distanță față de perimetrul fermei, deci nu se preconizează o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili. Nu e aplicabil. Ferma e situată la distanță față de receptorii sensibili. Echipamentele vor functiona in blocurile inchise, sistemele de ventilatie sunt comandate automat astfel incat functioneaza in acord cu parametrii de microclimat necesar a fi realizati in spațiile de creștere. Silozurile de furaj sunt amplasate in imediata vecinatate a blocurilor de creștere, deci nu necesita trasee lungi de transport. Popularea/depopularea se va realiza pe timpul zilei, de asemenea si transportul furajului si al dejectiilor, deci nu apar niveluri mai ridicate de zgomot pe timp de noapte. In cazul unor sesizari din partea populatiei se va asigura monitorizarea zgomotului la limita incintei fermei si la nivelul primului receptor sensibil. | C C |
| 1.8.Emisiile de pulberi BAT 11. Pentru a reduce emisiile de praf din fiecare adapost de animale, BAT trebuie sa utilizeze unul sau o combinatie dintre tehnicile de mai jos. a.Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici: utilizarea unui material de asternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumegus in loc de paie taiate); aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana); alimentarea ad libitum; utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate; montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost (aplicabilitatea poate fi limitata de considerente care tin de bunastarea animalelor). b.Reducerea concentratiei de pulberi in interiorul adapostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre urmatoarele tehnici: ceata de apa Aplicabilitatea poate fi limitata de senzatia termica scazuta perceputa de animal in timpul formarii cetii, in special in etapele sensibile ale vietii animalului si/sau in zonele cu climat rece si umed. De asemenea, aplicabilitatea poate fi limitata pentru sistemele de dejectii solide utilizate la sfarsitul perioadei de crestere ca urmare a emisiilor ridicate de ammoniac. pulverizarea cu ulei Aplicabila numai instalatiilor avicole in care traiesc pasari avand peste 21 de zile. Aplicabilitatea in cazul instalatiilor destinate gainilor ouatoare poate sa fie limitata din cauza riscului de contaminare a echipamentului prezent in custi. ionizare Este posibil nu fie aplicabila instalatiilor pentru porcine sau instalatiilor avicole existente din motive tehnice si/sau economice. c. Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: captator de apa (aplicabila numai instalatiilor cu un sistem de ventilatie de tip tunel). filtru uscat (aplicabila numai instalatiilor cu un sistem de ventilatie de tip tunel). epurator de apa; epurator umed cu acid; epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape; Pentru ultimele 4 masuri enumerate este posibil ca aceasta tehnica sa nu fie general aplicabila din cauza costurilor ridicate de punere in aplicare. Aplicabila instalatiilor existente numai in cazul in care se utilizeaza un sistem de ventilatie centralizat. biofiltru. Aplicabila numai instalatiilor pe baza de dejectii lichide. Este necesar un spatiu suficient in afara adapostului pentru animale in vederea amplasarii ansamblurilor de filtre. Este posibil ca aceasta tehnica sa nu fie general aplicabila din cauza costurilor ridicate de punere in aplicare. Aplicabila instalatiilor existente numai in cazul in care se utilizeaza un sistem de ventilatie centralizat. | Se va utiliza asternut din paie. Hrairea se va face ad libitum. Sistemul de ventilatie va functiona automat astfel incat sa asigure parametrii necesari de microclimat in spațiile de creștere. Nu e cazul aplicării unui sistem de purificare a aerului, sistemul de ventilație nu e centralizat. | C |
| 1.9.Emisiile de mirosuri BAT 12. Pentru a preveni, sau in cazul in care acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor de miros dintr-o ferma, BAT trebuie sa elaboreze, sa puna in aplicare si sa revizuiasca in mod regulat un plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) , care include urmatoarele elemente: un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; un protocol pentru raspunsul la cazurile identificate de neplaceri cauzate de mirosuri; un program de prevenire si eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; analiza a incidentelor anterioare in materie de mirosuri si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele in materie de mirosuri. Monitorizarea aferenta este prevazuta in BAT 26. BAT 12 se aplica numai in cazurile in care se asteapta si / sau sa dovedit o neplacere a mirosurilor la receptorii sensibili. BAT 13. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor de miros si / sau a mirosului produs de o ferma, BAT trebuie sa utilizeze o combinatie a tehnicilor de mai jos. a.Asigurarea unei distante adecvate intre ferma/instalatie si receptorii sensibili (este posibil sa nu fie general aplicabila instalatiilor/ fermelor existente). b.Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora: mentinerea animalelor si a suprafetelor uscate si curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezentei dejectiilor animaliere in zonele de odihna sau pe podelele partial acoperite cu gratare); reducerea suprafetei emitatoare a dejectiilor animaliere (de exemplu gratare de metal sau plastic, canale cu o suprafata redusa expusa la dejectiile animaliere); evacuarea frecventa a dejectiilor animaliere catre un depozit de dejectii animaliere (acoperit) situat in exterior; reducerea temperaturii dejectiilor animaliere (de exemplu prin racirea dejectiilor animaliere) si a temperaturii mediului interior; scaderea fluxului si a vitezei aerului pe suprafata dejectiilor animaliere; mentinerea asternutului uscat si in conditii aerobe in sistemele cu asternut. c. Optimizarea conditiilor de evacuare a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora: cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperisului, cosuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperisului, si nu prin partea inferioara a peretilor); cresterea vitezei de ventilatie a orificiului vertical de ventilatie; amplasarea eficienta a barierelor externe pentru a crea turbulente ale fluxului de aer aflat in miscare (de exemplu vegetatie); adaugarea unor acoperitori deflectoare in orificiile de evacuare amplasate in partea inferioara a peretilor pentru a devia aerul evacuat catre sol; devierea aerului evacuat catre partile laterale ale adapostului care sunt orientate in directia opusa receptorului sensibil; alinierea axei coamei acoperisului unei cladiri ventilate natural transversal fata de directia predominanta a vantului. Alinierea axei coamei acoperisului nu este aplicabila instalatiilor existente. d. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); biofiltru: sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape. Este posibil ca aceasta tehnica sa nu fie general aplicabila din cauza costurilor ridicate de punere in aplicare. Este aplicabila instalatiilor existente numai in cazul in care se utilizeaza un sistem de ventilatie centralizat. Un biofiltru este aplicabil numai instalatiilor pe baza de dejectii lichide. Pentru un biofiltru, este necesar un spatiu suficient in afara adapostului destinat animalelor in vederea instalarii ansamblurilor de filtre. e.Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici de depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinatii a acestora: acoperirea dejectiilor lichide sau solide in timpul depozitarii (a se vedea aplicabilitatea BAT 14.b pentru dejectiile solide). amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vantului in jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide. f.Prelucrarea dejectiilor animaliere utilizand una dintre urmatoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri in timpul (sau inaintea) imprastierii pe sol: fermentarea aeroba (aerarea) dejectiilor lichide; compostarea dejectiilor solide; fermentarea anaeroba. g. Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici pentru imprastierea pe sol a dejectiilor sau a unei combinatii a acestora: imprastierea in fasii, injector cu brazda de suprafata sau de adancime pentru imprastierea pe sol a dejectiilor lichide; utilizarea dejectiilor animaliere cat mai repede posibil. | La punerea în funcțiune se va elabora Planul de gestionarea mirosurilor in fermă. Distanța de la fermă și până la primii receptori sensibili este de 2400 m (Dumbrăvița) și respectiv 3000 m (Codlea). În compartimentele de creștere: se va menține așternutul uscat prin utilizarea picurătoarelor cu regulatoare de presiune; evacuarea dejecțiilor pe depozit se va face la sfârșitul fiecărei serii; ventilația va fi optimizată în spațiile de creștere pentru asigurarea condițiilor de bunăstare a animalelor; se va aplica un sistem de ventilație tunel, cu admisii laterale și ventilatoare de capăt; nu e cazul aplicării unor sisteme de purificare a aerului pentru că sistemul de ventilație nu este centralizat. Nu este cazul utilizării unui sistem de purificare a aerului; ferma este existent; sistemul de ventilație nu este centralizat. Depozitarea dejecțiilor se face într-un depozit exterior acoperit, cu radier din beton și cu închideri din tablă cutată. Nu se vor prelucra dejecțiilor în fermă, se asigură capacitate de stocare de minim 6 luni. La fertilizarea terenurilor agricole, încorporarea dejecțiilor în sol se realizează cu utilaje specifice, cu respectarea CBPA, de către titular – dar pe terenurile din jud. Alba. | C C |
| 1.10.Emisii din depozitarea dejectiilor solide BAT 14.Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide. Acoperirea gramezilor de dejectii solide. Depozitarea dejectiilor uscate solide intr-un hambar. BAT 15.Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, in urmatoarea ordine de prioritate. Depozitarea dejectiilor uscate intr-un hambar. Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejectiilor solide. Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor. Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide in timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora. Depozitarea dejectiilor solide in gramezi amplasate pe camp, departe de cursurile de ape de suprafata si/sau subterane in care s-ar putea scurge fractiunea lichida. Aplicabila numai pentru gramezile amplasate temporar pe campuri, a caror locatie este schimbata anual. | Depozitul are capacitate suficienta pentru depozitarea dejectiilor rezultate pentru o perioada de 6 luni. Se utilizează un fost hambar, cu radier din beton structura metalică, închideri și învelitoare din tablă cutată. Suprafața depozitului este de 897 mp, suprafața utilă de 866 mp și are un volum de stocare de cca. 4.417 mc (866 x 5,1 m – înălțime) și asigură o capacitate pentru perioada de 6 luni. Nu sunt aplicate tehnici de procesare a dejectiilor in ferma. | C |
| 1.11.Emisii din depozitarea dejectiilor lichide | -nu se aplică; nu se generează dejecții lichide. | - |
| 1.12.Prelucrarea dejecțiilor animaliere în ferme | -nu se aplică în fermă prelucrarea dejecțiilor în fermă. | - |
| 1.13.Imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere BAT 20.Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor si organisme patogene microbiene in sol si apa provenite din imprastierea pe sol, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a.Evaluarea terenului pe care sunt imprastiate dejectiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luand in considerare: tipul de sol, conditiile si panta terenului; conditiile climatice; drenarea si irigarea terenului; rotatiile culturilor; resursele de apa si zonele de apa protejate. b.Mentinerea unei distante suficiente intre terenurile pe care sunt imprastiate dejectiile animaliere (lasand o fasie de teren netratata) si: zonele in care exista un risc de scurgere in apa, cum ar fi cursuri de apa, izvoare, puturi etc.; proprietatile invecinate (inclusiv imprejmuirile). c.Evitarea imprastierii pe sol a dejectiilor animaliere atunci cand riscul de scurgere poate fi semnificativ. In special, dejectiile animaliere nu se aplica atunci cand: terenul este inundat saturat de apa, inghetat sau acoperit de zapada; conditiile solului (de exemplu saturatia apei sau tasarea) in combinatie cu panta terenului si/sau drenarea terenului sunt de asa natura incat riscul de scurgere sau drenare este ridicat; scurgerea poate fi anticipata avand in vedere precipitatiile preconizate. d.Adaptarea frecventei de imprastiere pe sol a dejectiilor animaliere, luand in considerare continutul de azot si fosfor al dejectiilor animaliere si caracteristicile solului (de exemplu continutul de nutrienti), cerintele privind culturile sezoniere si conditiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. e.Sincronizarea imprastierii pe sol a dejectiilor animaliere cu cererea de nutrienti a culturilor. f. Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt imprastiate dejectiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere si interventia corespunzatoare atunci cand este necesar. g.Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejectii animaliere si efectuarea in mod eficace a incarcarii dejectiilor animaliere fara a avea loc scurgeri. h.Verificarea utilajelor pentru imprastierea pe sol a dejectiilor, astfel incat acestea sa fie in stare buna de functionare si sa fie configurate la o rata de aplicare adecvata. BAT 21.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT… BAT 22.Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau in incorporarea dejectiilor animaliere in sol cat mai repede posibil. Incorporarea dejectiilor animaliere imprastiate pe suprafata solului se realizeaza fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinti sau cu discuri, in functie de tipul si de conditiile solului. Dejectiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt ingropate in acesta. Imprastierea dejectiilor solide se efectueaza cu un dispozitiv de imprastiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de imprastiere rotativ, un dispozitiv de imprastiere cu descarcare prin partea din spate, un dispozitiv de imprastiere dublu). Imprastierea pe sol a dejectiilor lichide se efectueaza conform BAT 21. Nu este aplicabila pasunilor si aratului de conservare, cu exceptia conversiei in teren arabil sau in momentul reinsamantarii. Nu este aplicabila terenului pe care sunt culturi care pot fi afectate de incorporarea dejectiilor animaliere. Incorporarea dejectiilor lichide nu este aplicabila dupa imprastierea pe sol a acestora cu ajutorul injectoarelor cu brazda de suprafata sau de adancime. Intervalul de timp asociat BAT cuprins intre imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere si incorporarea acestora in sol: 0-4 ore. Nota: Limita superioara a intervalului poate fi de pana la 12 ore, in cazul in care conditiile nu sunt favorabile unei incorporari mai rapide, de exemplu in cazul in care resursele umane si masinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic. | La fertilizarea terenurilor agricole, titularl va mentine o distantă suficientă intre terenurile pe care sunt imprastiate dejectiile animaliere, va intocmi studiile agrochimice și planurile de fertilizare pentru terenurile din jud. Alba. Se vor respecta perioadele de restrictii precum si metodele de aplicare si integrare in sol. Nu se va face fertilizarea terenurilor agricole cand există risc de scurgere. Nu e cazul, nu rezultă dejecții lichide din fermă. La fertilizarea terenurilor agricole, încorporarea dejecțiilor în sol se va realiza cu utilaje specifice. Se va aplica încorporarea imediată a dejecțiilor în sol. | C - C |
| Emisii din tot procesul de productie (Sectiunea 5.1.14.) BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din intregul proces de productie, BAT constau in estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de intregul proces de productie care utilizeaza BAT disponibile puse in aplicare in cadrul fermei. | Se va calcula anual emisa de amoniac din fermă pe baza factorului de emisie indicat de EMEP EAA, 2019. | C |
| Monitorizarea emisiilor si parametrilor de proces (Sectiunea 5.1.15.) BAT 24.BAT constau in monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos. a.Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor. b.Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total si de fosfor total. Frecventa: O data pe an pentru fiecare categorie de animale. BAT 25.BAT constau in monitorizarea emisiilor de amoniac in aer prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos. a.Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent in fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere. (Frecventa: O data pe an pentru fiecare categorie de animale.) b.Calculare prin masurarea concentratiei de amoniac si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard ISO, nationale sau internationale ori a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. (Frecventa: De fiecare data cand au loc modificari semnificative pentru cel putin unul dintre urmatorii parametri: (a) tipul de animale crescute in ferma; (b) sistemul de adapostire.) Aplicabila numai pentru emisiile provenite din fiecare adapost pentru animale. Nu este aplicabila instalatiilor cu sistem de curatare a aerului. In acest caz, se aplica BAT 28. Din cauza costurilor generate de masuratori, este posibil ca aceasta tehnica sa nu fie general aplicabila. c. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. (Frecventa: O data pe an pentru fiecare categorie de animale.). BAT 26.BAT constau in monitorizarea periodica a emisiilor de mirosuri in aer. Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamica in conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentratia de mirosuri). In cazul in care se aplica metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin masurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde nationale sau alte standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. BAT 26 sunt aplicabile numai in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-au dovedit neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. BAT 27.BAT constau in monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos. a.Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, nationale sau internationale) care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. (Aplicabila numai pentru emisiile de pulberi provenite din adaposturile pentru animale. Nu este aplicabila instalatiilor cu sistem de purificare a aerului. In acest caz, se aplica BAT 28. Din cauza costurilor generate de masuratori, este posibil ca aceasta tehnica sa nu fie general aplicabila.) b. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. (Din cauza costurilor de stabilire a factorilor de emisie, este posibil ca aceasta tehnica sa nu fie general aplicabila.) Frecventa: o data pe an. BAT 28.BAT constau in monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi si/sau mirosuri generate de fiecare adapost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului, prin utilizarea tuturor tehnicilor urmatoare, cel putin cu frecventa indicata mai jos. a.Verificarea performantei sistemului de purificare a aerului prin masurarea amoniacului, a mirosurilor si/sau a pulberilor in conditiile practice din ferma si conform unui protocol de masurare prevazut si prin utilizarea metodelor de standard EN sau a altor metode (ISO, nationale ori internationale) care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. (Nu este aplicabila in cazul in care sistemul de purificare a aerului a fost verificat in combinatie cu un sistem de adapostire similar si in conditiile de functionare.) (Frecventa: o singura data). b.Controlul eficientei functionarii sistemului de purificare a aerului (de exemplu prin inregistrarea in mod continuu a parametrilor de functionare sau prin utilizarea unor sisteme de alarma). (Frecventa: zilnica) BAT 29.BAT constau in monitorizarea urmatorilor parametri ai procesului, cel putin o data pe an. a.Consumul de apa. (Este posibil ca monitorizarea in mod separat a principalelor procese consumatoare de apa sa nu fie aplicabila in cazul fermelor existente, in functie de configuratia retelei de aprovizionare cu apa.) Descriere: Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apa din adaposturile pentru animale (curatarea, hranirea etc.) pot fi monitorizate separat. b. Consumul de energie electrica. (Este posibil ca monitorizarea in mod separat a principalelor procese consumatoare de energie electrica sa nu fie aplicabila in cazul fermelor existente, in functie de configuratia retelei de aprovizionare cu energie.) Descriere: Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrica al adaposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalatii din ferma. Principalele procese consumatoare de energie din adaposturile pentru animale (incalzire, ventilatie, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. c.Consumul de combustibil. (Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor.) d.Numarul de animale care intra si ies, inclusiv nasterile si mortalitatile in cazul in care este relevant. (Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente.) e.Consumul de furaje (Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente). f.Generarea de dejectii animaliere (Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente). BAT 30 Se referă la adăposturile pentru porci BAT 31 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru găini ouătoare, pui de carne sau puicuțe, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: Evacuarea dejecțiilor animaliere cu ajutorul benzilor (în cazul sistemelor de cuști îmbunătățite sau neîmbunătățite), cu cel puțin: — o evacuare pe săptămână cu uscare cu aer; sau — două evacuări pe săptămână fără uscare cu aer. În cazul unor sisteme fără cuști: 0. instalație de ventilație forțată și evacuare cu frecvență redusă a dejecțiilor animaliere (în cazul unui așternut adânc cu fosă pentru dejecții animaliere) numai în cazul în care se utilizează în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: — obținerea unui conținut ridicat de materie uscată a dejecțiilor animaliere; — un sistem de purificare a aerului; 1. Benzi pentru dejecții animaliere sau raclete (în cazul așternuturilor adânci cu fosă pentru dejecții animaliere). 2. Uscare forțată cu aer a dejecțiilor animaliere prin intermediul tuburilor (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). 3. Uscare forțată în aer a dejecțiilor animaliere prin utilizarea unei podele cu perforații (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). 4.Benzi pentru dejecții animaliere (în cazul volierelor). 5.Uscare forțată a așternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu suprafață solidă cu așternut adânc). Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Nivelul excreției de azot și fosfor va fi verificat prin analiza dejecțiilor, cu frecvență anuală. Monitorizarea emisiilor de amoniac se va realiza anual prin utilizarea factorului de emisie (EF, metodologia EMEP EAA), sau prin măsurarea concentrției de amoniac la emisie. Distanța este mare față de receptori, se va realiza monitorizarea amoniacului în imisie doar dacă se dovedesc neplăceri cauzate de mirosuri. Monitorizarea emisiilor de pulberi se va realiza anual prin utilizarea factorului de emisie (EF, metodologia EMEP EAA), sau prin măsurarea concentrției la emisie. Nu e cazul utilizării unui echipament de purificare aer, deci nu e cazul monitorizării. Sistemul de ventilație nu va fi centralizat. Inregistrari si evidente care se vor ține în mod current în fermă: numarul/efectivul de pasari se inregistreaza la fiecare data de intrare/iesire; greutatea corporala se inregistreaza la fiecare data de iesire; cantitatile de furaj intrată se inregistreaza la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul; reteta nutretului combinat este pastrata la sediul firmei; instalatia computerizata pentru controlul instalatiilor permite determinarea consumului de apa; urmeaza sa se organizeze sistemul de evidente; se va inregistra consumul lunar de apa pentru adapare, pentru spalare, energie electrica si gaze naturale. Se va ține un registru de evidenta privind: cantitati de dejectii solide livrate, data livrarii, numele beneficiarului si destinatia dejectiilor. Nu e cazul. Nu e cazul pentru puii de carne crescuți la sol pe așternut permanent. Adăposturi cu sistem de ventilație forțată și evacuarea dejecțiilor după fiecare ciclu de creștere cu un conținut ridicat de materie uscată. Nu e cazul, sistemul de ventilatie nu este centralizat. | C C - C - C - - C |
| CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CRESTEREA IN SISTEM INTENSIV A PASARILOR DE CURTE |
| Emisiile de amoniac provenite din adaposturile pentru pui de carne BAT 32.Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru pui de carne, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Ventilatie naturala sau fortata si sistem de adapare fara scurgeri (in cazul podelelor solide cu asternut adanc). Sistem de uscare fortata a asternutului prin utilizarea aerului din interior (in cazul podelelor solide cu asternut adanc) – in cazul instalatiilor existente, sistemele de uscare fortata cu aer depend de inaltimea adapostului. Ventilatie naturala si sistem de apadare fara scurgeri (nu e aplicabila in sisteme cu ventilatie fortata) Banda pentru dejectii si uscare frotata cu aer – in cazul sistemelor de crestere pe niveluri. Podea prevazuta cu asternut si sistem de incalzire si racire (in cazul sistemelor combideck). Utilizarea unui sistem de purificare a aerului precum: scruber umed cu acid; sistem de epurare in doua sau trei trepte; bioscruber (biofiltru) Aplicabile instalatiilor existente numai daca se utilizeaza un sistem de ventilatie centralizat. BAT-AEL: 0,01-0,08 kgNH3/loc/an | In ferma se va asigura: un nivel de ventilatie corespunzator starii efectivului, sistemul de ventilatie este automatizat, se evita umezirea asternutului prin sistemul de adapare fără scurgeri, cu picurătoare și cupițe recuperatoare. Verificare BAT AEL: -emisia de NH3 estimată pe baza EF, in cadrul RIM, este de 13.209 kg NH3/an (din adăpostire) → 13.209 kg NH3/an : 310.000 locuri/fermă → 0,042 kg NH3 / loc / an | C |
| Descrierea tehnicilor 4.1. Tehnici de reducere a emisiilor din apele uzate: reducerea la minim a consumului de apa – de ex. curatarea prealabila (mecanica uscata) si curatarea cu presiune ridicata de apa; separarea apei de ploaie de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate – colectarea apelor in sistem separativ; epurarea apelor uzate; imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de împrastiere. | Se va aplica curatarea prealabila (mecanica uscata) si curatarea cu presiune ridicata de apa. Apele uzate si pluviale se colecteaza in sistem separativ. Bazinul pentru ape uzate se va vidanja de o societate contractată iar apele se vor transporta la o statie de epurare autorizată. | C |
| 4.2. Tehnici de utilizare eficienta a apei: optimizarea sistemelor de încalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului; izolarea peretilor, a podelelor si/ sau a plafoanelor adaposturilor; utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic; utilizarea unor sisteme care asigura transferul de caldura. Poate fi utilizat unul dintre urmatoarele sisteme: aer-aer; aer-apa; aer-sol; utilizarea pompelor de caldura pentru recuperarea caldurii; recuperarea caldurii prin intermediul podelei cu asternut prevazute cu sistem de încalzire si racire (sistem „combideck”); utilizarea unei ventilatii naturala. | Sistemul de asigurare microclimat este automatizat. | C |
| 4.3. Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi: ceata de apa (pulverizare); ionizare; pulverizare cu ulei. | - nu se aplica - aplicabilitate limitată, a se vedea BAT 11 | C |
| 4.4. Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri: asigurarea unor distante adecvate între instalatie/ferma si receptorii sensibili; acoperirea dejecțiilor în timpul depozitării compostarea dejectiilor solide; incorporarea dejectiilor animaliere cat mai repede posibil. | Ferma este amplasata față de receptorii sensibili, la 2.400 m (Dumbrăvița) și respectiv 3.000 m (loc. Codlea). Dejectiile se stocheaza in ferma pe platforma cu radier din beton, cu închideri și învelitoare din tablă cutată. Dejecțiile se evacuează din blocuri cu frecvență redusă și cu un conținut ridicat de materie uscată, Titularul are obligația încorporării dejecțiilor în sol, cat mai repede după aplicare (pe terenurile din jud. Alba). | C |
| 4.5. Tehnici de reducere a emisiilor provenite din depozitarea dejectiilor solide: depozitarea dejectiilor solide uscate într-un hambar; utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarer depozitarea dejectiilor solide pe o podea impermeabila echipata cu un sistem de scurgere si un rezervor de captare a scurgerilor; alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile animaliere pe durata perioadelor în care nu este posibila împrastierea acestora pe sol; depozitarea dejectiilor solide în gramezi amplasate pe camp, departe de cursurile de ape de suprafata si/sau subterane în care s-ar putea scurge fractiunea lichida; reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii animaliere; acoperirea gramezilor de dejectii solide. | Dejectiile se vor depozita la exterior, în hambar cu radier din beton cu închideri și învelitoare din tablă cutată. Se asigură capacitatea de stocare pentru 6 luni. | C |
| 4.6., 4.7. și 4.8. Nu se aplică pentru ferma pentru pui de carne | - | - |
| 4.9. Tehnici de monitorizare: 4.9.1. Tehnici de monitorizare a excreției de N și P calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor; estimare – prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru stabilirea continutului de azot total si de fosfor total. 4.9.2. Tehnici de monitorizare a amoniacului si a pulberilor: estimare – prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe nitrogenul (sau azotul amoniacal) total prezent în fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere; calculare prin masurarea concentratiei de amoniac si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard ISO, nationale sau internationale ori a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta; estimarea prin utilizarea factorilor de emisie. 4.9.3. Tehnici de monitorizare a sistemelor de purificare a aerului – nu e cazul în fermă | Anual se va analiza continutul de N și P Se va realiza monitorizarea NH3 și PM prin estimare – utilizare EF (EMEP EAA, 2019) sau prin măsurarea concentrațiilor în emisie (de la adăposturi). Nu e cazul, se aplică doar în cazul sistemelor centralizate de ventilatie. | C C - |
| 4.10. Managementul nutritional: 4.10.1. Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat: reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili; hranirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice perioadei de productie. adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute. utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat. 4.10.2. Tehnici de reducere a emisiilor de fosfor excretat: hranirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice perioadei de productie. utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc fosforul total excretat (de exemplu fitaza). | Se va respecta procentul de P si proteina bruta in retete, pe fazele de hranire. | C |
| 4.11. Tehnici de de tratare a emisiilor în aer provenite din adăposturile pentru animale Biofiltru; Epurator biologic (sau filtru „biotrickling”) Filtru uscat Sistem de purificare a aerului în două sau trei etape Epurator de apă; Captator de apă Epurator umed cu acid | Nu e cazul, se aplică doar în cazul sistemelor centralizate de ventilatie. | - |
| 4.13.2. Tehnici de reducere a emisiilor de amoniac provenite din adaposturile pentru puii de carne: ventilatie naturala sau fortata cu sistem de adapare anti-scurgere (în cazul unei podele cu suprafata solida cu asternut adanc). sistem de uscare fortata a asternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu suprafata solida cu asternut adanc). asternut pe banda pentru dejectiile animaliere si uscarea fortata în aer (în cazul sistemelor cu podele pe niveluri). podea cu asternut prevazuta cu sisteme de încalzire si racire (în cazul sistemelor „combideck”). adaugare frecventa a asternutului (în cazul unei podele cu suprafata solida cu asternut adanc sau cu asternut adanc utilizat împreuna cu o podea cu gratare). evacuare frecventa a dejectiilor animaliere (în cazul unei podelei prevazute integral cu gratare). | Ventilatia va fi automatizata, sistemele de adapare sunt cu scurgeri minime. | C |

Sistemul de adăpostire reprezintă una din tehnicile aplicabile de reducere a emisiilor de amoniac (BAT32, a) recomandate în Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 febr. 2017 și de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile în temeiul Direcivei 2010/75/UE a Parlamentului European și al Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

4. Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională: procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări cu Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (Directiva IED) a Parlamentului European si a Consiliului, care regrupeaza intr-o singura directiva, Directiva 2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (Directiva IPPC);

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere;

- OM 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului  asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte;

- HG 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizata, cu modificările și completările ulterioare;

- STAS 12574/1987, privind „Aer din zonele protejate.Conditii de calitate”;

- Legea Apelor 107/1996, cu completările si modificările ulterioare;

- Legea 458/2002, privind calitatea apei potabile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 352/2005 privind modificarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţii de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

- OUG 92/2020 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestioanre a ambalajelor si a deseurior de ambalaje

- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 124/2003 privind prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare;

- HG 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul ;

- Ordinul MS 119/2014, republicat 2018  pentru aprobarea normelor de igienă şi sanate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr.47/2005, aprobată prin Legea nr.73/2006, privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1069/2009 şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată.

- Se vor respecta prevederile O.M. nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificata si completata;

- ORDIN 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii  cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

- ORD. 990/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

- Regulamentul (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr.1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală);

- Ordin ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, modificat prin Ordin ANSVSA nr. 42/2010;

- Ordin  ANSVSA nr. 135/2010 privind monitorizarea sistemelor de creştere a găinilor ouătoare pentru producţia de ouă de consum, în conformitate cu legislaţia europeană specific;

și cu analizarea activitații desfășurate dupa implementarea proiectului, in raport cu urmatoarele prevederi legislative:

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Activitatea ce se va desfăşura in urma implemantării proiectului  intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale  Anexa nr.1 la punctul 6.6. alin. a) Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte.

-O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ord. MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Prin proiect s-au luat măsuri privind protecţia factorilor de mediu şi s-a urmărit reducerea la minim a impactului.

Pe tot parcursul derulării procedurii privind emiterea acordului de mediu s-au respectat condiţiile privind informarea publicului, a autoritatilor membre CAT. Nu au fost înregistrate sugestii/observaţii/reclamaţii în timpul dezbaterii publice.

In urma analizării documentației depuse, proiectul a fost supus evaluării impactului asupra mediului conform Deciziei etapei de încadrare  nr. 249 din 24.10.2022  emisă APM Braşov, în urma căreia s-a întocmit Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, depus la APM Brașov cu nr. 625 din 17.01.2023, intocmit de Doctor Ecolog Camelia Miclăușu - Expert evaluator de mediu.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale, iar procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile, luand in considerare:

- măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei şi solului, gestionarea deşeurilor;

- valorile limită de emisie, compararea cu prevederile documentului de referinţă asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile în creşterea intensivă a pasarilor;

- respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională;

- măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere;

- utilizarea eficientă a energiei;

- regimul de funcţionare în diferite situaţii;

- măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le consideră necesare.

5. Modul cum răspunde/respectă zonele de protecție sanitară, obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului, pe factorii de mediu sunt urmatoarele:

- APĂ: se estimează că în cadrul proiectului nu se prevăd generări de poluanți care ar afecta calitatea apelor subterane sau de suprafață, impactul este nesemnificativ în condițiile respectării procesului tehnologic și a măsurilor de diminuare a impactului:

-  Apele uzate tehnologice și menajere se vor vidanja și se va transporta la stația de epurare - Dejecțiile lichide provenite din fermentarea așternutului adânc amestecat cu gunoi de grajd, generate pe platforma dejectii, se gestionează împreună cu gunoiul de grajd se transformă în compost și este utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole ale societății în afara perioadelor de restricție.

- În vederea menținerii calității apelor meteorice convențional curate, se va asigura curățenia generală pe amplasamentul fermei și meținerea stării rigolelor și a rețelei de evacuare a apelor pluviale.

- Apele pluviale convențional curate sunt descărcate liber la nivelul solului. Nu sunt prevăzute evacuări de ape uzate sau poluanți în sol și/sau apa subterană.

-AER:

în timpul construirii- toate categoriile de surse asociate etapei de construcție vor fi surse nedirijate, de suprafață,  cu impact strict local, temporar și de nivel minim. Impactul în această fază va fi  nesemnificativ .

în timpul funcționării s-au identificat următoarele surse:

- respirația puicuțelor

- fermentarea dejecțiilor din hale și de pe platforma de dejecții, constituiți în principal din NH3, H2S, N2O, CO2, CH4 și pulberi, evacuate forțat prin ventilația halelor

- gazele arse pentru asigurarea încălzirii și a apei calde menajere la filtrul sanitar constituiți în principal din CO, CO2 NOX, SO2, pulberi.

Calculul emisiilor a avut în vedere cumulul emisiilor generate de sursele existente pe amplasamentul Fermei  cu al emisiilor generate de exploatarea noii investiții.

Pe baza valorilor obținute pentru emisii, s-a realizat modelarea dispersiei poluanților, având în vedere că tipul sursei în ansamblul ei aparține categoriei surselor de suprafață.

Din rezultatele modelării se remarcă:

- concentrațiile anuale de PM10 generate de investiție cu valori situate mult sub valoarea limită medie anuală și chiar sub valoarea pragului inferior de evaluare (20 µg/m3)

- concentrațiile anuale de PM2.5 generate de investiție cu valori situate mult sub valoarea limită medie anuală și chiar sub valoarea pragului inferior de evaluare (12 µg/m3) și nu există riscul depășirii valorii limită (indicative) de 20 µg/m3 începând cu anul 2021

- concentrațiile anuale de NOX generate de investiție cu valori situate sub nivelul critic anual și chiar sub valoarea pragului inferior de evaluare (19,5 µg/m3)

- nivelul de NH3 generat de investiție cu valori la limita concentrațiilor admisibile pentru protecția sănătății umane, dar localizarea amplasamentului la distanță de zone populate și aplicarea celor mai bune tehnici disponibile reduce riscurile acestor niveluri de amoniac.

Cantitățile de emisii din surse mobile este irelevant de mică pentru a le lua în calcul la estimarea efectelor asupra factorilor de mediu.

-SOL/SUBSOL:

Sursele de poluanți pentru sol și subsol în cadrul realizării proiectului o reprezintă eventualele poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de la utilajele rutiere și/sau nerutiere utilizate pe amplasament. La exploatarea amplasamentului sursele de poluanți pentru sol și subsol, în afara eventualelor poluări accidentale cu hidrocarburi provenite de la utilajele rutiere și/sau nerutiere din dotare o reprezintă ammonia, nitriții, nitrații, fosfații, substanțe organice din dejecții în cazul unui management defectuos al acestora.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

La realizarea proiectului se va avea în vedere utilizarea de utilaje în stare tehnică adecvată. Căile de acces sunt betonate și impermeabilizate. Eventualele denivelări și fisuri se vor identifica și remedia înaintea punerii în functiune a unității.

Se va asigura vidanjarea periodcă a bazinului pentru ape uzate – acesta se va menține în stare optima de funcționare.

Se interzice evacuarea apelor uzate menajere sau de altă natură în cursurile de apă sau pe sol.

Se interzic cu desăvârșire depozitările exterioare de deșeuri aduse pentru procesare în unitate și a materialului obținut – combustibil alternativ; pentru deșeurile rezultate din producție care necesită colectare în scopul eliminării se vor amenaja spații speciale ferrite de scurgeri. Se vor incheia contracte pentru ridicarea deseurilor rezultate din timpul funcționării unității.

-ZGOMOT, VIBRAŢI:

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru controlul nivelului de zgomot generat de traficul greu se vor aplica măsurile următoare:

- utilizarea mijloace de transport performante, conforme din punct de vedere tehnic;

- circulația cu viteză redusă în interiorul parcelei și în intravilanul localităților;

- aplicarea de masuri preventive in vederea minimizarii si atenuarii continue a impactului acustic si vibrational asupra lucratorilor din cadrul unității;

- stabilirea unei bune comunicari cu vecinătățile și cu administratia locală.

Sursele de zgomot discontinuu sunt reprezentate de mini-încărcător, tractorul din dotare, folosit în cadrul fermei, respectiv autoutilitarele care aprovizionează ferma și transportă puii  spre alte ferme. Sursele de zgomot cvazi continue sunt reprezentate de ventilația halelor. Deoarece, distanța până la zonele rezidențiale este de peste 1.000 m, nu se consideră că se poate manifesta un impact acustic negativ la nivelul receptorilor sensibili.

-BIODIVERSITATE:

Arii naturale protejate în vecinătatea poiectului:

- în E, la 350 m, este ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei, iar la 960 m este ROSCI0329 Oltul Superior;

- în SV, la 950 m, este ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei.

-MEDIUL SOCIAL, ECONOMIC, CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL:

- tinand seama de masurile de reducere si protectie propuse se considera ca impactul asupra zonei invecinate va fi nesemnificativ;

- riscurile care derivă din activitatea viitoarei unități cu privire la sănătatea umană, patrimoniul cultural sau pentru mediu provin majoritar din efectele directe (în general emisii) și indirecte (consum de apă, deșeuri pentru procesare, energie electrică, gestionarea deșeurilor etc) pe termen scurt și/sau mediu. Realizarea unității se va face cu respectare distanțelor de protectie sanitară cu regim de restricție sau în zonele de protecție sanitară cu regim sever.

-in zona nu se afla monumente istorice sau socio – culturale care sa impuna o protectie speciala din punct de vedere al protectiei mediului;

-mediul socio-economic va fi influenţat pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă, prin stimularea mediului de afaceri şi a economiei locale.

6. Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

7. Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc/cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

În analiza impactului asociat proiectului s-au luat în vedere efectele cumulative/sinergice date fiind similitudinea efectelor induse și a resurselor folosite.

În zona de influență a amplasamentului nu se cunosc proiecte existente sau aprobate care ar avea efecte cumulative sau sinergice.

# III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA  ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

In Raportul privind impactul asupra mediului inaintat de catre titular, au fost analizate efectele semnificative pe care le poate avea proiectul asupra mediului, in raport cu criteriile stabilite in „Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului”, tinandu-se cont de impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la art. 7, alin. (2) din Legea nr. 292/2018, fiind identificate urmatoarele:

Impactul asupra calității si regimului cantitativ al apei:

In perioda de executie a proiectului

- se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de Gospodarirea Apelor;

- depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcții se va realiza în perimetrul parcelei, în spaţii special amenajate;

- se vor amplasa toalete ecologice în șantier; pentru întreţinerea și vidanjarea periodică a acestora se va încheia un contract cu o firmă autorizată;

- utilajele folosite în șantier și pentru transportul materialelor vor fi performante şi vor respecta normele europene privind emisiile de poluanţi, pentru a evita transferal poluanților în sol și eventual, în apa subterană;

- utilajele şi mijloacele de transport auto vor fi verificate zilnic pentru a se identifica scurgerile de combustibili și uleiuri; dacă se constată defecţiuni, acestea vor fi retrase din zona de lucru şi transportate la ateliere specializate în vederea reparației;

- aprovizionarea cu motorina si alimentarea mijloacelor de transport si a utilitarelor se face doar de o firma autorizata, in baza unui contract de prestari servicii; la punctul de alimentare a utilajelor se vor folosi materiale absorbante pentru recuperarea unor eventuale deversari, material absorbant care se va preda unei societati autorizate conform codului de deseu periculos;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face doar pe platforma amenajată din autocisterne autorizate, iar alimentarea mijloacelor de transport se va face la staţiile de carburanţi din zonă pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanţi care ar putea afecta solul-subsolul și apa subterană;

- lucrările de mentenanță a autovehiculelor (schimb de ulei, gresare etc.) se vor realiza în cadrul unităţilor service autorizate; sunt interzise astfel de lucrări în șantier;

- în organizarea de șantier se va asigura instruirea personalului implicat în acestea cu privire la următoarele aspecte: protecţia mediului; gestionarea deşeurilor și a produselor chimice; intervenție în caz de poluare accidentală; curăţenia la punctul de lucru;

- deşeurile menajere vor fi colectate în europubele amplasate pe platformă special amenajată şi vor fi predate unităţilor autorizate, pe bază de contract;

- antreprenorul lucrărilor va întocmi un Plan de prevenire a poluărilor accidentale; în caz de poluare accidentală se vor lua măsuri corespunzătoare care să conducă la: limitarea poluării, colectarea şi neutralizarea poluanţilor, restabilirea situaţiei şi refacerea echilibrului ecologic;

- planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale elaborate de antreprenor vor include prevederi clare cu privire la riscurile, măsurile de prevenire şi măsurile de intervenţie aferente organizării de şantier și lucrărilor de execuție, construcții-montaj, în cazul apariţiei unor poluări accidentale ale solului, apelor subterane şi apelor de suprafaţă;

- organizarea de şantier se va dota cu materiale absorbante pentru intervenție în caz de poluare accidentală;

- se va tine gestiunea deseurilor conform legislatiei in vigoare si se va tine un Registru in care se vor inscrie documentele doveditoare ;

- se va urmari permanent starea terenului in zona de executie a lucrarilor pentru identificarea formarii unor fenomene toreniale, scurgeri, siroiri pe taluze, care ar putea antrena materialul mineral si/sau alte produse/materiale existente pe sol;

- materialele minerale nevalorificabile se vor utiliza exclusiv pentru umpluturi si nivelari in incinta proprie, in cazul in care apar volume neprevazute suplimentare se vor solicita avizele proprietarilor de terenuri si a autoritatilor interesate pentru depunerea acestora pe alte terenuri.

În timpul funcționării fermei:

- se interzice evacuarea apelor uzate menajere sau de altă natură în cursurile de apă, în apele subterane, sau pe sol-subsol;

- se vor incheia contracte de salubritate, pentru ridicarea altor categorii de deșeuri, de vidanjare si se va asigura colectarea în zone închise – ferite de scurgeri, a tuturor categoriilor de deșeuri rezultate din timpul funcționării fermei; obligatia incheierii contractelor de vidanajre si salubritate revine operatorului;

- se impune monitorizarea calității apelor evacuate din unitate, după cum urmează:

- calitatea apelor uzate vidanjate – pentru verificarea respectării NTPA002/2005.

- indicatorii de urmărit cu prioritate: pH, MTS, CBO5, CCO, substanțe extractibile.

- pentru investigarea calității freaticului în scopul identificării unor poluări accidentale causate de gestionarea dejecțiilor în fermă, se vor realiza două foreje de monitorizare amplasate amonte și aval, pe direcția de curgere a freaticului. Monitorizarea freaticului se va realiza semestrial, prin laboratoare acreditate RENAR, pentru indicatorii: pH, NO3, NO2, NH4, Ptot, CBO5, CCOCr, MTS.

Impactul asupra calitatii aerului

In perioda de executie a proiectului:

- incetarea activitatii in situatii de conditii meteo neprielnice – vant puternic, si luarea tuturor masurilor pentru prevenirea imprăștierii materialelor;

- umezirea prin stropire a drumurilor din pamant sau balastate in amplasament si pana la drumul județean in perioadele lungi de seceta;

- utilizarea de echipamente, utilitare, mijloace de transport actuale care sa asigure emisii poluante sub limitele legale;

- intretinerea si verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in pentru obtinerea unei emisii de esapament reduse;

- minimizarea inaltimii de cadere a materialului mineral manipulat;

- managementul transporturilor; viteze reduse ale mijloacelor de transport pe drumurile de exploatare si optimizarea traseelor si cantitatilor transportate.

În timpul funcționării fermei

- se va menține în stare optimă de funcționare echipamentele prevăzute;

- se va asigura mentenanța periodică a echipamentelor prevăzute;

- se vor respecta cerințele BAT privind diminuarea emisiilor de NH3;

- se va respecta regimul de funcționare al liniei de compostare dejecții;

- monitorizarea emisiilor: după punerea în funcțiune, conform BREF IRPP, 2017, se impune:

  - Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer, conform BAT25, lit. b sau lit. c, prin:

    - calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă – frecvența: de fiecare data când au loc modificări semnificative pentru tipul de animale crescute sau sistemul de adăpostire; sau

    - estimare, prin utilizarea EF – frecvența: o dată pe an.

  - Monitorizarea emisiilor de pulberi în aer, conform BAT27, lit. a sau lit. b, prin:

    - calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă.

    - estimare prin utilizarea factorilor de emisie – frecvența de monitorizare: o data pe an.

  - Monitorizarea excretiei de azot și fosfor în dejectii, conform BAT24, prin estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de P tot si N tot (BAT 24, pct. b). Frecvența de monitorizare – o dată pe an.

- monitorizarea imisiilor:

  - monitorizarea concentrațiilor în imisie pentru NH4 la limita fermei și la limita zonei rezidențiale înainte de punerea în funcțiune a instalației;

  - monitorizarea emisiilor de NH4 și a imisiilor la limita fermei și la limita zonei rezidențiale Codlea, după punerea în funcțiune a instalației, cu o frecvență anuală;

  - se impune monitorizarea la solicitarea APM și/sau ori de câte ori se înregistrază sesizări cu privire la eventuale emisii atmosferice generate din unitate și care ar putea afecta starea de calitate a aerului în zonă.

Impactul asupra calitatii solului și subsolului

In perioda de executie a proiectului:

- se va evita inlaturarea inutila a vegetatiei erbacee sau arbustivă din amplasmaent;

- decopertarea solului vegetal se va face in limita strictului necesar, fiind ulterior reasternut pe amplasament pentru amenajarea si integrarea peisagistica a zonei;

- solul fertil decopertat va fi in mod obligatoriu salvat, depozitat in perimetrul lucrărilor si reutilizat in momentul reconstructiei ecologice a amplasamentului;

- se va urmari permanent starea terenului in zona de executie a lucrarilor pentru identificarea formarii unor fenomene torentiale, scurgeri, siroiri pe taluze, eroziuni, care ar putea antrena solul;

- terenurile afectate de lucrari si care nu sunt acoperite de construcții se vor reda cadrului natural, imediat dupa ce au devenit libere de sarcini tehnologice, prin racordul la relieful si peisajul zonei;

- se vor asigura conditiile pedologice, pentru dezvoltarea biodiversitatii prin reconstructia ecologica a zonei, asternerea de sol fertil si eventual plantare de arbusti și ierburi perene specifice zonei;

- se vor evita pierderile necontrolate de carburanti, uleiuri si alte lichide de motor, in zonele de lucru; se vor utiliza materiale absorbante pentru recuperarea unor eventuale pierderi;

- se vor colecta si depozita separat, in zona amenajata, deseurile rezultate din lucrarile de șantier;

- serviciul de colectare al deseurilor va fi realizat in baza contractului incheiat cu cu firma de salubritate, atat in timpul executiei lucrarilor, cat si in perioada de funcționare a unității;

- titularul va tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor legale si va elabora un plan de gestiune al deseurilor din zona, aceasta in scopul controlului reutilizarii ulterioare conform principiilor unei dezvoltari durabile si de economisire a resurselor.

În timpul funcționării fermei

- Se va asigura vidanjarea periodcă a bazinelor pentru ape uzate menajere și tehnologice (dse spălare);

- se interzice evacuarea apelor uzate menajere sau de altă natură (contaminate) în cursurile de apă sau pe sol, fără o prealabilă tratare;

- se vor incheia contracte pentru ridicarea deseurilor rezultate din timpul funcționării fermei; obligatia incheierii contractelor de vidanajare si a celor de ridicare deșeuri revine administratorului;

- se interzic cu desăvârșire depozitările exterioare de deșeuri sau de compost; pentru deșeurile rezultate din producție care necesită colectare în scopul eliminării se vor amenaja spații speciale ferrite de scurgeri;

- fertilizarea terenurilor agricole se va realiza doar cu dejecții procesate corespunzător;

- compostul rezultat se va analiza anual privind conținutul de nutrienți (în principal N și P);

- terenurile agricole care se vor fertiliza prin aplicarea compostului vor fi analizate prin studii agrochimice, iar pe baza acestora se vor întocmi programele de fertilizare.

Impactul asupra florei si faunei locale

În imediata vecinătate a amplasamentului analizat nu se găsesc ecosisteme terestre si

acvatice protejate care ar putea fi afectate. Între obiectiv şi ariile naturale protejate sunt în general terenuri agricole.

Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

Aplicarea celor mai bune tehnologii şi minimizarea emisiilor în cadrul obiectivului va asigura în continuare evitarea riscurilor de afectare a sănăţăţii, atât la locurile de muncă, în instalațiile obiectivului, cât şi a locuitorilor.

Modelarea dispersiei poluanților atmosferici potenţiali relevanți realizată în cadrul evaluării impactului a concluzionat că funcționarea obiectivului nu va afecta zonele locuite prin poluanții rezultați din activitatea fermei.

Investiţia respectă distanțele de amplasare prevăzute de legislație.

Privind necesitatea unui studiu de impact privind sănătatea populaţiei pentru proiect, Direcţia de Sănătate Publică Braşov a comunicat prin adresa nr. 10935/17.05.2022 cș în această etapă nu consideră necesară efectuarea unui astfel de studiu.

Impactul produs de zgomot si vibratii

Pe perioada lucrarilor de executie cat si pe perioada functionarii, impactul produs de functionarea utilajelor pe amplasament este negativ, nesemnificativ.

Impactul asupra bunurilor materiale

Nu a fost identificat si nici previzionat un astfel de impact, nici la implementarea, nici în faza de functionare.

Impactul asupra climei

Măsurile de adaptare la schimbările climatice implementate prin proiect:

- Soluţia de amenajare a spaţiilor exterioare urmăreşte economia de apă şi energie, precum şi evitarea formării insulei de caldură, creând spaţii verzi plantate uşor adaptabile, ţinând cont de clima;

- Sisteme de economisire a apei;

- Economia de energie şi minimizarea impactului asupra mediului vor fi în special urmărite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia încorporată, managementul corespunzător al deşeurilor din timpul execuţiei, prevenirea poluării, etc.

- Echipamentele de încălzire vor fi cu randament energetic sporit;

- Procesarea dejecțiilor în scopul producerii de compost: reducerea presiunii asupra mediului înconjurător ca urmare a asigurării unui bun management al dejecțiilor.

Cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră și schimbările climatice, realizarea proiectului în ambele etape (de amenajare și de exploatare fermă aviară), nu o să ducă la emisii relevante de gaze cu efect de seră, care ar putea crea un impact cumulativ local cu sursele existente în UAT Codlea. Efectul emisiilor de GES, din perspectiva schimbărilor climatice, este insesizabil la nivel local și regional și nu necesită o evaluare detaliată.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Nu se estimează un potential impact nici asupra peisajului, investiția se va realiza într-o zonă reglementată urbanistic  şi nu va afecta terenuri noi.

Impactul asupra ariilor naturale protejate

Amplasamentul proiectului este in afara rețetelei Natura 2000, iar realizarea acestuia nu va avea impact asupra ariilor naturale protejate.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural:

Perimetrul propus al proiecului nu se găsește în zona de protecție a monumentelor istorice, sau în zona de protecție a altor obiective aparținând patrimoniului cultural național. În baza informațiilor disponibile, s-a concluzionat că în parcela de implementare a proiectului și în proximitatea imediată a acesteia, nu există obiective cunoscute/ identificate aparținând patrimoniului cultural, arheologic sau monumente istorice, care necesită măsuri speciale de protecție. Se poate concluziona că proiectul – în ambele faze - are un impact neutru asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, istoric și arheologic, a căror existență e cunoscută.

În baza informațiilor disponibile, nu s-au identificat măsuri obligatorii a fi luate.

Natura impactului:

-pe perioada lucrarilor de constructie se poate manifesta un impact direct, local, negativ, minor şi temporar asupra calităţii aerului, cauzat  de traficul vehiculelor cât şi de lucrarile de montaj si functionarea utilajelor (emisii de gaze de esapament, zgomot si vibratii, emisii de pulberi);

- pe perioada de funcționare a fermei se poate manifesta un impact cumulat, moderat, local, pe termen lung, prin emisiile difuze de pulberi și gaze din adăpostirea păsărilor, din compostarea dejecțiilor,  gaze de esapament din transporturi, precum și gaze de ardere de la instalațiile termice.

-Debutul impactului asupra calitatii factorilor de mediu are loc in momentul inceperii lucrarilor de constructie.

-Durata impactului corespunde cu durata de implementare cat si cu durata de functionare.

-Impactul pe termen scurt se manifesta in perioada lucrarilor de executie / montaj in limite nesemnificative ale modificarii emisiilor de pulberi in aer, a zgomotului si vibratiilor.

-Impactul pe termen mediu si lung se manifesta pe perioada funcționării fermei, in limite admisibile ale modificarii emisiilor de pulberi in aer, a zgomotului si vibratiilor.

-Impactul este temporar, pe perioada lucrarilor de executie.

-Impactul este permanent, pe perioada funcționării fermei si inceteaza la finalizarea perioadei de post-inchidere a acestuia.

-Impactul este reversibil, in ceea ce priveste afectarea calitatii aerului, zgomot si vibratii, care vor reveni la starea initiala in momentul finalizarii lucrarilor de executie si la incetarea activitatii.

-Impactul este ireversibil, in ceea ce priveste afectarea calitatii factorului de mediu sol, in cazul deversarilor de ape uzate, datorate unor defecțiuni la sistemele de canalizare.

-Probabilitatea si frecventa de manifestare a impactului asupra factorilor de mediu aer, inclusiv miros, în perioada de exploatare, impact datorat emisiilor difuze din depozitare, manipulare și încărcăre/descărcare a materialelor care emit praf, emisiilor de pulberi și gaze din adăpostirea păsărilor, din compostarea dejecțiilor,  gaze de esapament din transporturi, precum și gaze de ardere de la instalațiile termice. Tehnologia propusă prin proiect corespunde recomandărilor BREF IRPP, 2017, pentru reducerea emisiilor (în principal de amoniac).

Nu se prognozează un impact semnificativ asupra stării actuale de calitate a aerului.

- În etapa de execuție se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot al zonei,  impactul este reversibil. La nivelul receptorilor sensibili (populație Codlea), impactul va fi neutru.

După implemenarea proiectului se prognozează o ușoară creștere a nivelului de zgomot din zonă, însă impactul nu va fi unul semnificativ. La nivelul receptorilor sensibili, impactul va fi neutru.

- Probabilitatea de manifestare a impactului asupra factorilor de mediu sol, subsol, apa, este moderata in cazul evacuarii de apelor pluviale de pe platforme, care pot antrena materiale solide contaminate cu resturi uleioase din depozitari in zone deschise de materii prime si este minora, numai in cazul producerii unor defectiuni la sistemele de canalizare si incarcari ale apelor cu substante solide peste limite, in situatii accidentale si de ploi abundente sau producerea unei potentiale poluari a apelor subterane prin infiltrarea scurgerilor ca urmare a unor defectiuni/ deteriorari la sisteme de etansare ale retelelor, bazinelor, platformelor, etc. pe amplasament.

-Probabilitatea si frecventa de manifestare a impactului asupra factorului de mediu populatie si sanatatea acesteia sunt moderate,  prin disconfortul ce poate fi cauzat de emisiile de praf, zgomot sau alti poluanti chimici, la locul de munca si  sunt minore atat riscurile asupra sanatatii lucratorilor generate de pericolelor potentiale (explozii, incendii) asociate cu substantele folosite cat si disconfortul pentru obiectivele din zona cauzat de zgomotul generat de traficul  pe caile rutiere pentru aprovizionare si desfacere.

- Probabilitatea si frecventa de manifestarea a impactului asupra schimbarilor climatice este moderat ca urmare a emisiilor de gaze cu efect de sera rezultate din functionarea fermei.

## a) măsuri prevăzute pentru etapa de construire

Pentru etapa de realizare a proiectului nu s-au estimat efecte susceptibile care să impună măsuri speciale de evitare, prevenire sau reducerea efectelor negative semnificative. Singurele măsuri care se impun sunt legate de managementul deșeurilor generate în cursul execuției.

Eliberarea amplasamentului de orice deșeuri din construcții, deșeuri de ambalaje provenite de la ambalajul materiilor de construcții și/sau utilaje montate se vor efectua din grija constructorului, sub monitorizarea riguroasă a beneficiarului.

## b) măsuri prevăzute pentru etapa de operare

La modul general cele mai importante măsuri sunt cele legate de implementarea și respectarea prevederilor BAT asumate, acestea reprezentând premizele unei mențineri a emisiilor și implicit a efectelor generale a activității sunt valorile estimate și implicit a valorilor limită de emisie pentru toți parametri.

c) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

-elaborarea proiectului pentru dezafectarea/demontarea instalaţiei;

-solicitarea avizului de mediu la încetarea activităţii privind stabilirea obligtiilor de mediu;

-se vor identifica acele echipamente/instalatii/utilaje care au fost in contact cu substante periculoase, sau cu alte substante care prezinta pericol de incendiu;

-se vor indeparta materialele ramase in echipamente/instalatii/utilaje la momentul dezafectarii;

-se va identifica o zona de depozitare temporara, pana la preluare de catre  societati autorizate, in vederea valorificarii si/sau eliminarii, atit a materilelor existente la momentul dezafectarii, cit si a  componentelor dezafectate;

-golirea continutului de ape uzate din toate structurile subterane si supraterane: canale si bazine colectoare;

-ambalarea deseurilor si eliminarea sau valorificarea acestora;

-societatea va colecta  selectiv deseurile rezultate in urma dezafectarilor si le va preda unei societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii acestora, dupa caz;

d) măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora: nu e cazul;

e) măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora-nu e cazul

# IV. Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare):

- pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- deşeurile rezultate la faza de construire și montare a utilajelor si instalatiilor aferente vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate.

- condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate: nu este cazul.

Condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier: organizarea de șantier se va desfășura numai pe amplasamentul unității, nefiind necesare suprafețe noi de teren din vecinătate sau de pe domeniul public.

Condiții ce vor fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:

-se va evita decopertarea solului și îndepărtarea vegetației pe o suprafață mai mare decât cea necesară;

-solul rezultat de la practicarea găurilor pentru fundaţii va fi utilizat împreună cu deșeurile de moloz, cărămizi, etc la reabilitarea drumurilor din incintă;

-gestiunea deșeurilor se va realiza cu respectarea legislației de mediu în vigoare; deșeurile rezultate vor fi colectate pe categorii şi stocate corespunzător în vederea valorificării/eliminării cu societăți autorizate;

-organizarea de șantier nu se va amplasa în zonele de protecție sanitară a forajului de alimentare cu apă;

-circulația cu mijloace auto se va face doar pe căile de acces existente;

-din executarea lucrărilor prevăzute în proiect nu rezultă ape uzate și nici emisii semnificative în atmosferă.

-nu se vor realiza alimentari cu combustibili a utilajelor si autovehicolelor in santier;

-stocarea materialelor pe suprafețe betonate și în spații acoperite  pentru a preveni  antrenarea lor de precipitații;

- condiţii prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. .... din ............. emis de SGA Brașov:

- Se va respecta proiectul înaintat spre avizare.

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului 828/4.07.2019, Cap. II, Art. 9, alin. 6 la Procedură.

- Beneficiarul lucrãrii de investiţie, are obligaţia de a obţine celelalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

- In cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sã solicite aviz modificator de gospodãrire a apelor.

- Execuţia lucrãrilor avizate nu va pune în pericol lucrãrile existente în albie şi malurile cursului de apã, precum şi execuţia altor lucrãri hidrotehnice necesare în viitor.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafaţã, canale de desecare sau în acviferul freatic, atât pe perioada executãrii constructiilor cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

- Orice poluare accidentalã produsã de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov telefon 0268/414567 şi se vor lua mãsuri operative de stopare şi eliminare a cauzelor ce au produs-o precum şi înlãturarea efectelor acesteia.

- Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor nr. 107 din 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, sã anunţe emitentul în scris cu cel putin 10 zile înainte, data de începere a execuţiei.

- La finalizarea lucrarilor beneficiarul este obligat sa prezinte la SGA Brasov documentatie tehnica de fundamentare intocmita de catre firme atestate MAP, conform Ordinului MAP nr. 891/23.07.2019 pentru obținerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

2. În timpul exploatării:

a) condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice: pe toată durata de funcţionare a investiţiei se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative, privind protectia mediului:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) condiții care reies din Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

Respectarea BAT:

  - BAT AEL pentru NH3 din adăposturi: 0,01-0,08 kg de NH3/spațiu pentru animal/an;

  - Azotul total excretat asociat BAT: 0,4-0,8 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an;

  - Fosfor total excretat asociat BAT: 0,10-0,45 kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an;

Condiţii pe factorul de mediu APĂ:

Conform Ordin 242/2005, beneficiarul are obligatia sa realizeze monitorizarea calitatii acviferului freatic, prin realizarea a doua foraje de observatii, conform studiului hidrogeologic preliminar, amplasate amonte si aval, pe directia de curgere a acviferului freatic.

Automonitorizarea calitatii acviferului freatic,

Monitorizarea zonei de influenta, ferma și platforma de stocare dejectii solide, prin trei foraje de monitorizare, existente, amplasate amonte și aval pe direcția de curgere a apelor subterane.

Coordonate STEREO 70 foraje de monitorizare:

FM 1 : X1 = 534902; Y1 = 471291;

FM 2 : X2 = 534931; Y2 = 471411;

FM 3 : X3 = 535109; Y3 = 471224.

Automonitorizarea  calității freaticului, de către titularul de autorizație, se va face prin cele 3 foraje, anual prin laboratoare acreditate, pentru următorii indicatori de calitate: CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, azotiti, azotati, azot organic, fosfor total si pH.

Condiţii pe factorul de mediu AER:

1. valorile limită  de emisie pentru poluanţii emişi de la sursele folosite pentru încălzirea cladirilor se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% vol. şi condiţiile standard T = 273K şi p = 101,3 kPa, gaze uscate. Valorile limita de emisie (VLE) au fost stabilite pe baza OM 462/1993:

| Nr. Crt. | Poluant | Valori limită |
| --- | --- | --- |
| 1 | SOx | 35 mg/m3 – valoare pe perioada de eşantionare |
| 2 | NOx | 350 mg/m3 – valoare pe perioada de eşantionare |
| 3 | CO | 100 mg/m3 – valoare pe perioada de eşantionare |
| 4 | Pulberi | mg/m3 – valoare pe perioada de eşantionare |

valorile limită  pentru poluanţi în aerul ambiental (în zona cu locuinţe) sunt, conform Legii 104/2011 şi STAS 12574/87, cele din tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Poluant | Valori limită |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 350 (g/m3 – valoarea limită orară 125 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 2 | NO2 | 200 (g/m3– valoarea limită orară |
| 3 | CO | 10 mg/m3 – valoare limită pentru maxima zilnică a mediei mobile pe 8 ore |
| 4 | PM 10 | 50 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 5 | NH3 | 0,1 mg/m3 – valoarea limită zilnică 0,3 mg/m3 – valoarea limită la 30 minute |

Condiţii pe factorul de mediu ZGOMOT:

- nivelul maxim al zgomotului produs la limita incintei se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017- Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv 60 dB.

Condiţii pe factorul de mediu SOL:

- evitarea pierderilor necontrolate şi întâmplătoare a unor materiale care ar putea ajunge pe sol;

- deşeurile procesate și rezultate din procesare vor fi stocate corespunzător.

Condiţii privind regimul DEŞEURILOR:

-se va tine evidenta gestiunii deseurilor generate in cadrul activitatilor proprii, conform formularului anexa 1 pus la dispozitie pe site-ul APM Brasov www.anpm.ro/web/apm-brasov/cadru-general/Formulare raportare deseuri.

- se vor intocmi formulare de transport corespunzatoare cantitatii de deseuri generate/an pentru fiecare tip de deseu in parte, conform HG nr. 1061/2008;

Conditii generale:

- Obligatia beneficiarului de a se dota cu utilaje si echipamente pentru manipularea, transportul si administrarea in camp a fertilizantului.

- la solicitarea autorităţii competente pentru protectia mediului, titularul va raportata datele impuse prin actele de reglementare, ori de câte ori este cazul;

- operatorul va asigura, reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului, întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

c) pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării: - Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

d) respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ord. MAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, cu completarile si modificarile ulterioare;

-STAS 12574/1987 - Aer in zone protejate. Conditii de calitate;

-SR 10.009/2017 – Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare

-HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

-OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizata;

-Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

-OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;

-Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

-Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

-Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-H.G. nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

-Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificata si completata;

-Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sǎlbatice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: - conform Raportului privind impactul asupra mediului in vederea pastrarii calitatii factorilor de mediu de pe amplasament si in zonele adiacente, acestia vor fi monitorizati pentru prevenirea oricarei depasiri a limitelor de noxe admise de legislatia in vigoare;

Monitorizarea se va face in timpul funcționării obiectivului, după darea în exploatare a acestuia.

La nivelul întregii ferme și va consta în :

a) monitorizarea tehnologică;

b) monitorizarea factorilor de mediu.

a) Monitorizarea tehnologică  are drept scop  respectarea normelor și cerințelor pentru a evita  producerea de accidente  care pot avea consecințe grave privind mediul înconjurător. În acest sens :

-se vor respecta programele de revizii ale utilajelor;

-programul de control și revizie al conductelor subterane, a lagunelor și paturilor de uscare dejecții.

Se vor monitoriza urmatorii parametrii tehnologici:

-numarul de animale;

-cresterea in greutate;

-consumul de furaje;

-compozitia hranei, cu evidentierea continutului de proteina cruda si fosfor;

-consumul de apa;

-consumul de energie electrica;

-consumul de combustibil;

-cantitatea de deseuri produsa.

-cantitatea de dejecții  transportată pentru fertilizare, evidența loturilor unde s-au împrăștiat.

- Monitorizarea factorilor de mediu.

Monitorizarea se va realiza conform  Planului de monitorizare:

- monitorizarea excreției de azot și fosfor, conform BAT 24, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a excreției de azot și fosfor | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O dată pe an. |
| 2 | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.1. din Decizia 2017/302

- monitorizarea emisiilor de amoniac în aer, conform BAT 25,  prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de amoniac în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an. |
| 2 | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. |
| 3 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie, rezultați din măsurătorile concepute și efectuate conform unui protocol național sau internațional (de exemplu protocolul VERA) într-o fermă cu același tip de tehnică (privind sistemul de adăpostire, depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea de sol) și condiții climatice similare | O dată pe an. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din din Decizia 2017/302

-Monitorizarea emisiilor de pulberi generate în aer de fiecare adăpost pentru animale, conform BAT 27, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici,

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de pulberi în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O dată pe an. |
| 2 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. rezultați din măsurătorile concepute și efectuate conform unui protocol național sau internațional (de exemplu protocolul VERA) într-o fermă cu același tip de tehnică (privind sistemul de adăpostire, depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea de sol) și condiții climatice similare | O dată pe an. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.2.din din Decizia 2017/302

-Monitorizarea parametrilor procesului, conform BAT 29

| Nr. crt. | Parametrul de proces | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consumul de apă | Anual |
| 2 | Consumul de energie electrică | Anual |
| 3 | Consumul de combustibil | Anual |
| 4 | Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | Anual |
| 5 | Consumul de furaje | Anual |
| 6 | Generarea de dejecții animaliere | Anual |

- mirosuri - măsurarea concentraţiei de amoniac în zona cu locuinţe (inclusiv o măsurare de fond) în cazul în care sunt evidenţiate neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili (reclamaţii) sau conform EN13725, aşa cum se va specifica în planul de gestionare a mirosurilor. Măsurările pentru concentraţia de amoniac se vor efectua astfel:

| Nr. crt. | Poluant | Metoda de măsurare | Frecvenţa | Metoda SRM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | spectrometrie de absorbţie moleculară | La reclamaţie, în zona cu louinţele cele mai expuse (inclusiv o măsurare de fond) | STAS 10812/ 76 |

- sursele de ardere cu combustibil motorină (turbosuflantele din hale): monitorizarea prin inventarierea emisiilor (raportarea datelor pentru inventarul surselor de poluare a atmosferei conform OM 3299/2012 şi L104/2011);

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

a) condiții necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

- în cazul în care titularul de activitate este supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului (art. 10 , pct. (1) coroborat cu art. 15, pct. (2), alin. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului);

- îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- se vor respecta prevederile proiectelor tehnice şi condiţiile impuse prin avizele obţinute pentru această fază.

- titularul de proiect are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii şi eventual dezvoltării unei alte forme de activitate, să ia măsurile necesare pentru dezafectarea instalaţiilor, evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor;

- in cazul incetarii temporare sau definitive a acivitatii intregii instalatii, sau a unor parti din instalatie, titularul este obligat sa intocmesca Planul de inchidere a instalatiei.

- dezafectarea, demontarea instalaţiei se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare/demontare;

- titularul activităţii are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară;

- in cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului;

b) condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: - nu este cazul.

c) planul de moitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: - in cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului.

# V. Informații c privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

- autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, atfel:

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

a) depunerea solicitării:

- mediatizarea APM Braşov din data de ............. , prin publicare pe pagina proprie de internet, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Codlea din ................, la sediul firmei din ..............., publicare în ziarul “Monitorul Expres” din data de .........., privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

b) etapa de încadrare:

- mediatizarea APM Braşov din data de ............, prin afişare la sediul propriu şi publicare pe pagina proprie de internet, a deciziei de continuare a procedurii de emitere a acordului de mediu, cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata ;

- mediatizarea APM Braşov din data de ................ prin publicare pe pagina proprie de internet a proiectului deciziei etapei de încadrare;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Codlea din ............., la sediul firmei din ..........., publicare în ziarul “ Monitorul Expres” din data de ..............2022, privind continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;

c) etapa de definire:

- mediatizarea APM Braşov din data de  prin publicare pe pagina proprie de internet a deciziei etapei de definire a domeniului si a îndrumarului procedural privind problemele de mediu care trebuie analizate in raport privind impactul asupra mediului;

d) dezbaterea publică:

- mediatizarea APM Brasov din data de prin afisare la sediu a anuntului privind organizarea dezbaterii publice in data de 04.04.2023;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Codlea în data 03.03.2023, la sediul firmei din 03.03.2023, publicare în ziarul “Bună ziua Brașov” din data de 03.03.2023, cu privire la disponibilitatea raportului privind impactul asupra mediului şi organizarea dezbaterii publice si adrese invitatie la dezbaterea publica transmise prin e-mail la autoritatile publice;

- proces verbal incheiat cu ocazia dezbaterii publice organizata in jud. Brasov, mun. Codlea, str. Lungă. Nr. 33, in data de 01.08.2022,  postat pe pagina de internet a APM Brașov ;

e) decizia de emitere a acordului:

- mediatizarea APM Braşov din data de 08.05.2023 prin afişare la sediu şi publicare pe pagina proprie de internet a anunțului privind decizia de emitere a acordului de mediu din data de 08.05.2023;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Codlea din .........., la sediul firmei din .............., publicare în ziarul “.......... ” din data de............ , privind decizia de emitere a acordului de mediu ;

- mediatizare APM Brasov a proiectului acordului de mediu pe pagina de internet din data de 08.05.2023;

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- pe tot parcursul procesului decizional privind proiectul în cauză, nu au fost înregistrate observaţii/comentarii/reclamaţii din partea publicului.

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat: nu este cazul

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

-Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, depus la APM Brașov cu nr.  ;

-  mediatizarea APM Braşov din data de ........ prin publicare pe pagina proprie de internet a Raportului privind impactul asupra mediului

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Acordului de mediu, conform art. 43, alin. (3) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 43, alin. (4) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine autorizatia integrata de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține 49 (patruzecișinouă) de pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

p. ȘEF  SERVICIU A.A.A,                                           ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                          Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                      ÎNTOCMIT:

Consilier Cristiana FĂLTICEANU                             Consilier Viorel MAREAN

# Footnotes

reglementată cu AIM nr. BV03/20.03.2020

reglementate cu AIM nr. SB106/28.10.2010, AIM nr. SB129/27.12.2011 și AIM nr. SB114/30.07.2010

reglementată cu AIM nr. BV2/20.11.2014

reglementată cu AIM nr. SB36/22.08.2006

reglementată cu AIM nr. SB91/23.05.2008

Sursa: Documentație tehnică pentru solicitare Aviz de Gospodărirea Apelor