Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRASOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT ......./....11.2022

Ca urmare a solicitării depuse de UAT RECEA, cu sediul în jud. Brașov,  com. Recea, str. Principala, nr.42,  înregistrată la APM Brasov cu nr. 20080  din 22.11.2021, in baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

si ca urmarea a completarii documentatiei cu nr.21269/10.12.2021, nr. 1450/27.01.2022, nr. 1449/27.01.2022, nr. 1433/27.01.2022,  nr. 8304/10.06.2022, nr. 8841/24.06.2022, nr. 11035/17.08.2022, nr. 11699/05.09.2022, nr. 12299/16.09.2022, nr. 12951/03.10.2022, nr. 13093/05.10.2022, nr. 13209/07.10.2022, nr. 13421/13.10.2022, nr. 14110/31.10.2022, nr. 14169/01.11.2022, nr.....

autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 19.10.2022, că proiectul “Canalizare și stație de epurare în Comuna Recea – Extindere și racorduri”, propus a se realiza în județul Brașov, Comuna Recea,  satele Recea, Iași, Săvăstreni, Săscior, Dejani, Gura Văii și Berivoi, sector intravilan, conform Certificatului de Urbanism nr. 277 din 31.08.2022 emis de Consiliul Județean Brașov,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii

impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul  se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2,  pct. 10. alin b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Prin proiectul propus, se dorește realizarea unor extinderi și noi racorduri care vor completa rețeaua de canalizare existentă, aflată în curs de execuție, în loc. Recea, Iași, Săvăstreni, Săsciori, Dejani, Gura Văii și Berivoi.

Situația  existentă:

Canalizarea și stația de epurare în comuna Recea  si  Extinderea rețelei de  canalizare menajeră și realizare racorduri în localitatea Recea și Gura Văii sunt  investiții care se află în curs de execuție. Rețeaua de canalizare aferentă celor 7 localități din com. Recea va conduce apele uzate menajere în stația de epurare, amplasată pe malul stâng al pr. Săvăstreni.

Situatia propusa:

## Privind proiectul:  " Canalizare și stație de epurare în Comuna Recea-Extindere și racorduri ",

## comuna Recea, satele: Recea, Iași, Săvăstreni,Săsciori, Dejani, Gura Văii, Berivoi, care conform documentaţiei prezentate în vederea avizării prevede:

Comuna Recea are în curs de execuție rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Recea, pentru care a fost obținut Avizul de gospodărire a apelor nr 49/2020 emis de S.G.A. Brașov. De asemenea, Comuna Recea deține și Avizul de gospodărire a apelor nr. 92/18.04.2022 pentru Extindere rețea canalizare menajeră și realizare racorduri în localitatea Recea și Gura Văii.

Proiectul propus presupune realizarea unor extinderi (care nu au fost prinse în proiectele avizate anterior) amplasate pe 5 tronsoane în loc. Berivoi, 7 tronsoane în loc. Dejani, 3 tronsoane în loc. Gura Văii, 3 tronsoane în loc. Iași, 8 tronsoane în loc. Recea, respectiv 9 tronsoane în loc. Săsciori și Săvăstreni, precum și realizarea de noi racorduri.

Lucrările proiectate de extindere se vor realiza după cum urmează:

Localitatea Berivoi:

- Rețea de canalizare cu Ltotal=1349,21 m

- 77 racorduri PVC KG 160 mm cu Ltotal= 1531 m

Lungimea totală va fi împărțită pe 5 tronsoane, între străzi, astfel:

- tronson 1 pe DC 72: PVC KG Dn 200 mm, L = 39.86 m, cu racordare în căminul existent pe DC 72, B2CM23, pe care se prevăd 2 racorduri de canalizare;

- tronson 2 pe DS 1101: PVC KG Dn 250 mm, L = 518.75 m, cu racordare în căminul existent pe DC 72, BCM22, pe care se prevăd 32 racorduri de canalizare;

- tronson 3 pe DS 1105: PVC KG Dn 200 mm, L = 135 m, cu racordare în căminul existent pe DC 72, B2CM28, pe care se prevăd 10 racorduri de canalizare; conductă de pompare PEHD De 63 mm cu L = 188 m;

- tronson 4 - ramura 1 pe DS 1106: PVC KG Dn 200 mm, L = 79.6 m, cu racordare în căminul existent pe DS 1106, B1.7.CM18, pe care se prevede 1 racord de canalizare;

- tronson 5 - ramura 2 pe DS 1106: PVC KG Dn 250 mm, L = 388 m, cu racordare în căminul existent pe DS 1106, B1.7.9CM4, pe care se prevăd 32 racorduri de canalizare.

Localitatea Dejani:

- Rețea de canalizare cu Ltotal=3327 m

- 127 racorduri PVC KG 160 mm cu Ltotal= 855 m

Lungimea totală va fi împărțită pe 7 tronsoane, între străzi, astfel:

- tronson 1 pe DS 481: PVC KG Dn 250 mm, L = 380 m, cu racordare în căminul existent pe DC 72, D1.6.CM1, pe care se prevăd 20 racorduri de canalizare; conductă de pompare PEHD De 63 mm cu L = 203 m;

- tronson 2 pe DS 492: PVC KG Dn 250 mm, L = 1000 m, cu racordare în căminul propus, D.E.-8CM3, pe care se prevăd 69 racorduri de canalizare; conductă de pompare PEHD De 63 mm cu L = 403 m;

- tronson 3 pe DS 481: PVC KG Dn 250 mm, L = 150 m, cu racordare în căminul existent pe DS 481, D1.17CM4, pe care se prevăd 6 racorduri de canalizare;

- tronson 4 - pe DC 73: PVC KG Dn 200-250 mm, L = 632 m , cu racordare în căminul existent pe DC 73, DCM31 și în D1.CM29, pe care se prevăd 7 racorduri de canalizare;

- tronson 5 - pe DS 502 (Ulița Puiului): PVC KG Dn 200-250 mm, L = 334 m , cu racordare în căminul existent pe DC 73, D.CM19, pe care se prevăd 16 racorduri de canalizare; conductă de pompare PEHD De 63 mm cu L = 80 m;

- tronson 6 - pe DS 582: PVC KG Dn 200 mm, L = 78 m, cu racordare în căminul existent pe DC 73, D.CM10, pe care se prevăd 5 racorduri de canalizare;

- tronson 7 - pe DS 503: PVC KG Dn 200 mm, L = 67 m, cu racordare în căminul existent pe DC 73, D1.CM10, pe care se prevăd 4 racorduri de canalizare.

Localitatea Gura Văii:

- Rețea de canalizare cu Ltotal=650 m

- 32 racorduri PVC KG 160 mm cu Ltotal= 1060 m

Lungimea totală va fi împărțită pe 3 tronsoane, între străzi, astfel:

- tronson 1 pe DS 784: PVC KG Dn 250 mm, L = 162 m, cu racordare în căminul existent pe DS 783, GV.CM-13, pe care se prevăd 7 racorduri de canalizare;

- tronson 2 pe DS 776: două extinderi PVC KG Dn 200 mm, Ltotală = 234 m, cu racordare în căminele existente pe DS 776, GV.CM-46 și GV.CM-64, pe care se prevăd 8 racorduri de canalizare;

- tronson 3 pe DS 778: PVC KG Dn 250 mm, L = 254 m, cu racordare în căminul existent pe DJ 104 A, GVE.-1CM1, pe care se prevăd 17 racorduri de canalizare.

Localitatea Iași:

- Rețea de canalizare cu Ltotal=795 m

- 43 racorduri PVC KG 160 mm cu Ltotal= 845 m

Lungimea totală va fi împărțită pe 3 tronsoane, între străzi, astfel:

- tronson 1 pe DC 72: PVC KG Dn 200-250 mm, L = 431,5 m, cu racordare în căminul existent, I.1.CM-12, pe care se prevăd 28 racorduri de canalizare;

- tronson 2 pe DC 73: două extinderi PVC KG Dn 200-250 mm, Ltotală = 297,5 m, cu racordare în căminul existent pe DC 71, I.CM-17, pe care se prevăd 11 racorduri de canalizare;

- tronson 3 pe DC 71: PVC KG Dn 200 mm, L = 66 m, cu racordare în căminul existent pe DC 71, I.CM-21, pe care se prevăd 4 racorduri de canalizare.

Localitatea Recea:

- Rețea de canalizare cu Ltotal=1470 m

- 71 racorduri PVC KG 160 mm cu Ltotal= 2150 m

Lungimea totală va fi împărțită pe 8 tronsoane, între străzi, astfel:

- tronson 1 pe DS 622: PVC KG Dn 200 mm, L = 258 m, cu racordare în căminul existent pe DS 622, RCM15, pe care se prevăd 12 racorduri de canalizare;

- tronson 2 pe DS 628: PVC KG Dn 200-250 mm, L = 332 m, cu racordare în căminul existent pe DS 628, R32CM2, pe care se prevăd 16 racorduri de canalizare;

- tronson 3 pe DS 630: PVC KG Dn 200 mm, L = 99 m, cu racordare în căminul existent pe DS 630, R39CM3, pe care se prevăd 5 racorduri de canalizare;

- tronson 4 - pe DC 73: PVC KG Dn 200 mm, L = 64 m , cu racordare în căminul existent pe DC 73, R48CM6, pe care se prevăd 3 racorduri de canalizare;

- tronson 5 – pe DC 73 și DS 632: PVC KG Dn 200-250 mm, L = 462 m , cu racordare în căminul existent pe DC 73, R.1.1CM32, pe care se prevăd 21 racorduri de canalizare;

- tronson 6 - pe DS 631: PVC KG Dn 200 mm, L = 65 m, cu racordare în căminul existent pe DC 73, R.1.1CM24, pe care se prevăd 4 racorduri de canalizare;

- tronson 7 - pe DS 626: PVC KG Dn 200 mm, L = 40 m, cu racordare în căminul existent pe DS 626, R.21.CM12, pe care se prevăd 2 racorduri de canalizare;

- tronson 8 - pe DS 638: PVC KG Dn 250 mm, L = 150 m, cu racordare în căminul existent pe DJ 104A, R.1.1.17 CM11, pe care se prevăd 8 racorduri de canalizare;

Localitatea Săsciori + Săvăstreni:

- Rețea de canalizare cu Ltotal=1470 m

- 71 racorduri PVC KG 160 mm cu Ltotal= 2150 m

Lungimea totală va fi împărțită pe 8 tronsoane, între străzi, astfel:

- tronson 1 pe partea nordică a loc. Săvăstreni, drum sătesc: PVC KG Dn 200 mm, L = 32 m, cu racordare în căminul existent pe DC 72, SV.7.CM11, pe care se prevăd 2 racorduri de canalizare;

- tronson 2 în zona centrală a loc. Săvăstreni, drum sătesc: PVC KG Dn 200 mm, L = 138 m, cu racordare în căminul existent pe DC 72, SV.7.CM18, pe care se prevăd 4 racorduri de canalizare;

- tronson 3 în zona sud-vestică a loc. Săvăstreni, drum sătesc: PVC KG Dn 200 mm, L = 105 m, cu racordare în căminul existent pe DC 72, SV.1.CM30, pe care se prevăd 3 racorduri de canalizare;

- tronson 4 – în zona sudică a loc. Săsciori, pe DS 470: PVC KG Dn 200-250 mm, L = 216 m , cu racordare în căminul existent pe DC 470, SC.0.CM19, pe care se prevăd 8 racorduri de canalizare;

- tronson 5 – în zona sudică a loc. Săsciori, pe DS 472: PVC KG Dn 200-250 mm, L = 311 m , cu racordare în căminul existent pe DJ 104C, SC.21.CM22, pe care se prevăd 11 racorduri de canalizare;

- tronson 6 – în zona sud-estică a loc. Săsciori, pe DS 476: PVC KG Dn 200-250 mm, L = 128 m, cu racordare în căminul existent pe DJ 104C, SC.21.CM19, pe care se prevăd 5 racorduri de canalizare;

- tronson 7 - în zona estică a loc. Săsciori, pe DS 471: PVC KG Dn 200-250 mm, L = 158 m, cu racordare în căminul existent pe DJ 104C, SC.21.CM14, pe care se prevăd 6 racorduri de canalizare;

- tronson 8 - în zona estică a loc. Săsciori, pe DS 477: PVC KG Dn 200-250 mm, L = 194 m, cu racordare în căminul existent pe DJ 104A, SC.CM32, pe care se prevăd 7 racorduri de canalizare;

- tronson 9 - în zona estică a loc. Săsciori, pe DS 470: PVC KG Dn 200 mm, L = 70 m, cu racordare în căminul existent pe DJ 104C, SC.CM29, pe care se prevăd 3 racorduri de canalizare.

  - În traseu, rețeaua de canalizare va traversa cursurile de apă existente, în 3 secțiuni.

  - Subtraversările se vor realiza prin tuburi de protecție amplasate sub cota de afuiere calculată în dreptul fiecărei secțiuni.

  - Subtraversările se vor realiza cu curgere gravitațională în loc. Gura Văii și cu curgere sub presiune (pompată) în loc. Dejani.

  - 1. Traversare pr. Săvăstreni în loc. Dejani prin foraj orizontal dirijat cu conductă PEHD De 63 mm montată în tub de protecție OL 150 x 8 mm.

  - Coordonate STEREO 70 traversare:

  - Mal stâng:      x = 468006.2871   y=494964.8448     z= 590.86

  - Mal drept:      x = 467992.6836    y= 494996.8513    z= 591.20

  - Lungime traversare: 		46,0 m

  - Debit calcul:        Q1%:	119 mc/s

  - Cota nivel apă la Q1%: 	591.14 mdM

  - Cotă talveg:  		  	589.72 mdM

  - Cotă teren: 	mal stâng: 	591.21 mdM

  - mal drept:	591.19 mdM

  - Adâncime pozare conductă faţă de cota talvegului:    1,20 m

  - H afuiere 1%: 					  	  1,03 m

  - Cotă generatoare superioară tub protecţie: 		  588.52 mdM

  - 2. Traversare pr. Netot în loc. Gura Văii prin foraj orizontal dirijat cu conductă PVC KG Dn 200 mm montată în tub de protecție OL 324 x 8 mm.

  - Coordonate STEREO 70 traversare:

  - Mal stâng:      x =  469038.8398   y = 492456.5994   z = 564.08

  - Mal drept:      x = 469033.5084    y = 492467.6462    z = 564.06

  - Lungime traversare: 		13,9 m

  - Debit calcul:        Q1%:	83,9 mc/s

  - Cota nivel apă la Q1%: 	564.06 mdM

  - Cotă talveg:  		  	563.25 mdM

  - Cotă teren: 	mal stâng: 	564.08 mdM

  - mal drept:	564.06 mdM

  - Adâncime pozare conductă faţă de cota talvegului:    1,15 m

  - H afuiere 1%: 					  	  1,11 m

  - Cotă generatoare superioară tub protecţie: 		  562.10 mdM

  - 3. Traversare pr. Netot în loc. Gura Văii prin foraj orizontal dirijat cu conductă PVC KG Dn 200 mm montată în tub de protecție OL 324 x 8 mm.

  - Coordonate STEREO 70 traversare:

  - Mal stâng:      x =  469587.6816  y = 492631.7310   z = 555.15

  - Mal drept:      x = 469588.6608    y = 492636.8461   z = 555.10

  - Lungime traversare: 		15 m

  - Debit calcul:        Q1%:	83,9 mc/s

  - Cota nivel apă la Q1%: 	555.14 mdM

  - Cotă talveg:  		  	554.40 mdM

  - Cotă teren: 	mal stâng: 	555.15 mdM

  - mal drept:	555.14 mdM

  - Adâncime pozare conductă faţă de cota talvegului:    1,15 m

  - H afuiere 1%: 					  	  1,14 m

  - Cotă generatoare superioară tub protecţie: 		  553.25 mdM

- Date tehnice stații de pompare

- Pe extinderile de rețea au fost propuse încă 4 stații de pompare (față de cele 3 avizate anterior). Stațiile de pompare vor fi compacte, amplasate în cămine de pompare cu  Dn 1000-1500 mm  și vor fi echipate cu țevi din oțel inoxidabil, robinet de reținere cu bilă, sistem de cuplare, flanșe și șuruburi, vană cuțit pe conductele de intrare, ventilație, scară, bare de ghidaj, capac carosabil, precum și 2 pompe submersibile (o pompă activă și o pompă de rezervă), cu următoarele caracteristici:

- -Stație de pompare nr. 5: Q= 2 l/s. Hp= 20 mCA.

- Coordonate stereo 70:   x = 468167.3512    y = 495244.9314     z = 587.5

- -Stație de pompare nr. 6: Q= 2 l/s. Hp= 15 mCA.

- Coordonate stereo 70:   x = 468470.8780    y = 494891.8657     z = 548.55

- -Stație de pompare nr. 7: Q= 2 l/s. Hp= 10 mCA

- Coordonate stereo 70:   x = 467978.2264     y = 494585.6298    z = 594.8

- -Stație de pompare nr. 8: Q= 2 l/s. Hp= 20 mCA

- Coordonate stereo 70:   x =  471617.7962    y = 498018.5618    z = 516.72

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

Sunt necesare : Boxe pentru : birou, vestiar, magazie scule transportabile. Cabină ecologică pentru grupul sanitar. Platformă betonată pentru utilajele grele (buldoexcavator, compactor, basculă).

- localizarea organizării de şantier;

In apropierea santierului in comuna Recea, jud. Brasov

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

In situatia in care utilitatile: apa, energie vor fi asigurate, si vor fi respectate conditiile de mediu stabilite prin proiect, nu se va produce un impact negativ asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Sursele de poluare a mediului, in timpul organizarii de santier, vor fi nesemnificative.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu se vor lua masuri speciale pentru controlul emisiilor, pentru ca acestea vor fi nesemnificative.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI

Lucrarile de baza, odata finalizate, sunt urmate de lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala. Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial.

In ordinea desfasurarii operatiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt:

-transportul materialelor si deseurilor;

-transportul materialelor folosite la construirea obiectivului ( dale, balast, piatra sparta, caramida, material feros ) in baza de productie a constructorului sau in alta locatie;

Terenul se va reface la starea initiala

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Este in curs de execuție rețeaua de canalizare menajera in cele 7 sate din comuna Recea si execuția stației de epurare conform autorizatiei de construire nr. 25 din 25.03.2020.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

d) productia de deșeuri:

În perioada de execuţie pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: pământ de decopertare(strat asfalt/ pietris/balast), de excavaţie, materiale de construcţii, resturi conducte, conductori, uleiuri uzate.

Exploatarea reţelelor de canalizare realizate prin prezentul proiect nu generează deşeuri.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Evidenţa gestiunii deşeurilor generate în decursul desfăşurării lucrărilor pe şantier, colectarea, transportul şi depozitarea temporară sau definitivă a acestora se va face conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Se vor recicla deşeuri refolosibile prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de drumuri, în conformitate cu încercările de laborator;

Se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare,

depozitarea deşeurilor se va face doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Deşeurile municipale - vor fi depozitate în pubele amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi ridicate periodic de societatea de salubritate ( pe bază de contract ).

Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finala la groapa de gunoi a localitatii din zona obiectivului respectiv orasul Brasov.

Deseurile metalice se vor valorifica prin unităţi de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje: ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate.

Deseurile din materiale de constructii.

La amenajarea terenului se folosesc ca materiale de constructie piatra, fundatii din balast. Aceste deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor, sau sunt transportate la o rampa autorizata.

Deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului :

cod 20.01.08 - deseuri menajere

cod 15.01.01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton

cod 15.01.02 – deseuri din ambalaje din plastic

cod 20.03.06 – deseuri de la curatarea canalizarii.

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută de către personalul de la punctul de lucru (şeful de santier).

e) poluarea și alte efecte negative:

AER: În perioada de realizare a lucrarilor, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele si mijloacele de transport utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor  care va avea in vedere ca utilajele si mijloacele de transport utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017.

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrarile vor fi executate numai cu societati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de accidente;  prin proiect au fost luate toate masurile de siguranta astfel incat sa nu existe risc de accident;

g) riscurile pentru sănătatea umană – adresa nr. 17584/06.10.2022 emisa de DSPJ BRASOV – nu este necesara efectuarea unui studiu de impact asupra sanatatii populatiei.

2. Amplasarea proiectelor: intravilanul   comunei Recea;

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor: terenurile  sunt situate pe teritoriul administrativ al comunei Recea, in intravilanul satelor Recea, Iasi, Savastreni, Sascior, Dejani, Gura Vaii si Berevoi, terenurile apartinand domeniului public, strazi comunale ; destinatia actuala a terenurilor afectate de viitoarea investitie este de domeniu public conform PUG com. Recea aprobat ai avizului Primariei Recea, destinatie ce se va mentine si dupa efectuarea investitiei, conform Certificatului de urbanism nr. 277/31.08.2022 eliberat de Consiliul Judetean Brasov;

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica –  amplasamentul se afla  partial in perimetrul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0098 Piemontul Fagaras;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - Este in curs de execuție rețeaua de canalizare menajera in cele 7 sate din comuna Recea si execuția stației de epurare conform autorizatiei de construire nr. 25 din 25.03.2020.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul  intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare, deoarece   amplasamentul se afla partial  in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0098 Piemontul Fagaras;

- s-au obtinut puncte de vedere nr.20080/16.12.2021, nr. 20080/27.09.2022, emise de Biroul CFM din cadrul APM Brasov;

- avizul favorabil nr. 105/S.T.BV/31.10.2022, emis de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Brasov;

- se vor respecta prevederile art. 33 alin (1) si (2) din OUG nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica;

- se vor respecta prevederile regulamentului si planului de management al ariei natural protejate ROSPA0098 Piemontul Fagaras, aprobat prin O.M. nr. 1156/2016, astfel incat sa se mentina starea de conservare favorabila a habitatelor si a speciilor pentru care a fost declarata aria naturala protejata;

- proiectul se va realiza partial in perimetrul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0098 Piemontul Fagaras;

- memoriul de prezentare anexat documentatiei  nu releva impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate din urmatoarele considerente:

  - Proiectul nu include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturala protejata (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri, etc.);

  - Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele pentru care aria naturala protejata a fost desemnata;

  - Nu se vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele pentru care aria naturală protejată a fost desemnată;

  - Implementarea proiectului nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire /reproducere /migraţie;

  - Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unui(unor) habitat(e) natural(e) şi nu duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

  - Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul    intră sub incidenţa art. 48 si    intra  sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Masurile și condițiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr . ....  din  ....... emis de SGA Brașov:

- Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodãrirea apelor – art. 9(6).

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnică înaintată spre avizare, condiţiile din Certificatul de Urbanism.

- Orice modificare de soluţie faţă de cea avizată, duce la obţinerea unui nou aviz de gospodărire a apelor, în caz contrar, avizul emis este considerat nul.

- Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor 107 din 1996 sã anunţe în scris la S.G.A. Braşov data începerii lucrãrilor cu cel puţin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafață, rigole stradale sau în stratul freatic prin puțuri filtrante, atât pe perioada executării construcțiilor, cât și după punerea în funcțiune a acestora.

- Nu se vor depozita şi/sau arunca deşeuri de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau în albia acestora, atât pe perioada executării construcţiilor, cât și după punerea în funcțiune a acestora.

- Pe toată perioada de execuție a lucrărilor, se vor lua măsurile care se impun pentru evitarea producerii de poluari accidentale. Orice poluare accidentală produsă de beneficiar va fi anunțată în timp util la dispecerat SGA Brașov, telefon 0268/414567; se vor lua măsuri urgente de stopare și eliminare a cauzelor ce au produs-o.

- Execuţia lucrărilor avizate nu va pune în pericol lucrările existente în albie şi malurile cursurilor de apă precum şi execuţia altor lucrări hidrotehnice necesare în viitor.

- Subtraversările vor fi marcate pe maluri cu repere (borne) de semnalizare.

- Lucrările hidrotehnice afectate accidental de lucrările de investiţie din prezentul act, vor fi aduse la parametrii iniţiali de functionare de către beneficiarul lucrării.

- Pe perioada de execuţie a lucrărilor, constructorul va permite în caz de necesitate accesul şi intervenţia pentru execuţia unor lucrări sau acţiuni necesare în caz de inundaţii, poluări accidentale sau alte situaţii specifice cursurilor de apă. Orice avarie survenita la lucrări in timpul executiei sau exploatării acestora, datorată viiturilor sau altor fenomene independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră in sarcina beneficiarului.

- Se interzice obturarea secţiunii de scurgere a pâraielor, cu materiale de orice fel sau utilaje.

- Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi adunat şi depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă şi scurgerea liberă a apelor de suprafaţă.

- În timpul execuţiei lucrărilor se interzice depozitarea materialelor, a utilajelor sau a altor echipamente în albia pâraielor sau în zona podurilor.

- La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita autorizaţie de gospodarire a apelor  în baza unei documentaţii tehnice întocmită conform normelor de conţinut prevăzute de Ordinul MAP  nr.  891/2019 de către o firmă certificată MAP.

Condițiile de realizare a proiectului:

In perioada de implementare a proiectului se vor respecta urmatoarele condiții pentru protectia biodiversitații:

- Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu cele consemnate în memoriu tehnic (organizarile de santier, depozitele de materiale, zonele de depozitare a deseurilor se vor face in afara ariei protejate); se interzice afectarea suprafețelor din vecinătate sau a altor suprafețe decât cele analizate;

- Dotarea punctelor de lucru cu materiale de interventie absorbante in cazul deversarii accidentale de produse petroliere (carburanți);

- Nu se va afecta vegetația forestieră/arbustivă/erbacee din vecinătatea amplasamentului care poate fi utilizată ca loc de hrănire/adăpost de către păsări şi mamifere mici; Suprafețele afectate temporar de organizarea de șantier vor fi refăcute și redate folosințelor inițiale;

- Folosirea utilajelor adecvate,dotate cu sisteme de retinere a poluantilor si cu atenuatori de zgomot, care să respecte normele de poluare în vigoare, pentru a evita perturbarea speciilor rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezenţa acestora;

Se interzic următoarele:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare si de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intenţionată a cuiburilor si/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

g)  întreruperea conectivității in cazul faunei sălbatice;

- Se vor respecta prevederile OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

- Se vor respecta conditiile impuse prin actele de reglementare ale unor terțe autorități implicate în procedură.

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic pe perioada execuției lucrărilor și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie   care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

Se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 (**republicată**) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine  autorizatie/revizuirea autorizatiei   de mediu, dupa caz.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SEF SERVICIU A.A.A,                                                                 ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruta SAUCA                                                                            Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                                                                                         Consilier  Vasilica GROSU